## Slide 1: “CONSTRUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO Y LOGRO DE CARBONO NEUTRALIDAD EN EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE MICA QUITO SUR, DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE QUITO (EPMAPS)”.
Maestría en Sistemas de Gestión Ambiental
Autor:
Raquel Romero
Director:
Ing. Hernán Carrillo.

## Slide 2: Contenido
1. Objetivos y Alcances del estudio
2. Huella de Carbono
3. Identificación de sumideros institucionales y remociones de carbono del SMQS.
4. Logro de Carbono Neutralidad
5. Lineamientos para una Estrategia de Carbono Neutralidad.

## Slide 3: Objetivo General
Determinar la huella de carbono en el Sistema de Tratamiento de Agua Potable Mica Quito Sur con la finalidad de lograr el carbono neutralidad, proponiendo estrategias, que permitan implementar acciones tendientes al logro de carbono neutralidad, como expresión de su compromiso ante la problemática del calentamiento global.

## Slide 4: Objetivos Específicos
1 Identificar y cuantificar las fuentes de emisiones de GEI del Sistema Mica Quito Sur, a través de procedimientos científicos aceptados internacionalmente y adaptados al quehacer de la institución.
2 Identificar los sumideros y potencial de remoción de GEI que posee en la actualidad el Sistema Mica Quito Sur, a través de modelos de simulación de crecimiento de biomasa y la aplicación de sistemas de información geográfica.
3 Generar información actualizada respecto a la huella de carbono, balances de emisiones de GEI y carbono neutralidad para generar lecciones aprendidas en un nuevo quehacer institucional
4 Presentar los lineamientos para la concepción de una estrategia de carbono neutralidad.

## Slide 5: PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS
a) La dinámica de emisiones producidas por el Sistema de Tratamiento de Agua Potable Mica Quito Sur, es el factor que tiene mayor incidencia en los gases de efecto invernadero GEI.
b) Los sumideros del Sistema de Tratamiento de Agua Potable Mica Quito Sur, son suficientes para fijar las emisiones que produce este sistema.

## Slide 6: Variables de la investigación
Variables independientes
La metodología fundamentada en el uso de factores de emisión asociados a los consumos, bienes, materiales y servicios.
Variables dependientes
Consumo de combustibles
Consumo de energía eléctrica
Consumo de materiales
Adquisición de bienes
Construcciones
Servicios

## Slide 7: Alcance del estudio
Es el SMQS de la EPMAPS, consta de :
Captaciones: Antisana, Diguchi, Jatunhuayco, I y J
Embalse La Mica
Tubería de Conducción
Central Hidroeléctrica El Carmen
Campamento El Carmen
Estación Reductora de presión y reguladora de caudal
La Moca
Plantas de tratamiento de agua El Troje y Tesalia
Filtros Pichincha.

## Slide 8: EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI)
CO2 CH4 N2O
Tabla 1. GEI

## Slide 9: DESARROLLO SOSTENIBLE
Figura 1. ESQUEMA SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE

## Slide 10: DESCRIPCIÓN DE LA (EPMAPS) Y DEL SISTEMA MICA QUITO SUR.
Fig. 2 Sistema Mica Quito Sur

## Slide 11: CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO METODOLOGÍA
PROTOCOLO DE CÁLCULO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI)
Esta metodología ayuda a las empresas a realizar la contabilidad de sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Hace distinción entre emisiones directas, generadas por la propia empresa; y emisiones indirectas, ocurridas fuera de los límites de la organización.
De esta manera, al multiplicar LOS CONSUMOS por su FE respectivo se convierte a unidades de CO2e.

## Slide 12: 1 Limites de la Organización
La metodología precisa la necesidad de establecer los límites organizacionales,

## Slide 13: 2 Límites operacionales
Este paso comprende la identificación de las fuentes de emisiones asociadas a las operaciones de la organización, la clasificación de las mismas como directas o indirectas

## Slide 14: FUENTES DE EMISIÓN DE LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) EN EL SMQS

## Slide 15: 3 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
Los datos se obtuvieron mediante correo electrónico, Intranet, página web de la EPMAPS y entrevistas a los responsables directos de los procesos de la EPMAPS. Se estructuró un formulario, con la finalidad de que se especifique la información requerida para la investigación.

## Slide 16: 4 IDENTIFICACION DE LOS FACTORESE DE EMISIÓN
Se usaron los factores de emisión provistos por la base de datos elaborada por:
DECC (Department of Energy and Climate Change) en conjunto con el Defra (Department of Environment, Food and Rural Affairs) en el año 2012 (DEFRA, 2012), denominado de aquí en adelante Defra/DECC. Los de electricidad de la Corporación Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) (SNI, 2011).
Presentacion Calculos Coordi\D Inventario HC 2012.xlsx

## Slide 17: 5 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
Se usó de una herramienta de cálculo, para lo cual se consultó la página web del Protocolo GEI las bases de datos de factores de GEI y otras herramientas para la huella de carbono como: Defra/DECC (Factores de emisión para combustibles, transporte) y GHG Tools (Herramientas para el cálculo de emisiones para diferentes sectores).
Presentacion Calculos Coordi\D Calculos 2012.xlsx

## Slide 18: FÓRMULAS UTILIZADAS
Donde:
Ec =Emisiones por consumo, CO2e
CC =Consumo
FE =Factor de emisión,
i =Cada tipo de producto

## Slide 19: MATERIALES Y MÉTODOS PARA LA CUANTIFICACIÓN DE TASAS DE REMOCIÓN
Para cuantificar las tasas de variación de remociones en los distintos usos de suelo se utilizaron tres herramientas:
a.- Revisión de literatura científica
b.- Muestreo de campo
c.- Mapa de la cobertura vegetal
d.- El software CO2Fix3.1 para la modelación de carbono en el tiempo.
IDENTIFICACIÓN DE SUMIDEROS Y REMOCIONES DE CARBONO DEL SMQS

## Slide 20: REMOCIONES ANUALES DE PLANTACIONES FORESTALES

## Slide 21: Mitigación Adaptación Medición Desarrollo de capacidades y transferencia tecnológica Sensibilización, educación y cambio cultural Financiamiento.
LINEAMIENTOS PARA UNA ESTRATEGIA DE CARBONO NEUTRALIDAD.

## Slide 22: HUELLA DE CARBONO POR AÑO EN EL PERÍODO DEL 2009-2012
BALANCE DE EMISIONES DE GEI Y LOGRO CARBON NEUTRO
Resultados

## Slide 23: RESULTADOS
Se logró identificar y cuantificar las fuentes de emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
La HC= 4.939,12 tCO2e
Los sumideros a los terrenos de las haciendas Antisana y Contadero.
La remoción de GEI es del 100% y aún queda excedente.

## Slide 24: GRACIAS