## Slide 1: “DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL EMPALME DE ROLLOS DE FIBRA DE VIDRIO Y POLIÉSTER PARA EL PROCESO DE LAMINACIÓN EN LA EMPRESA CHOVA DEL ECUADOR S.A.”
REALIZADO POR:
SALAS MONTAÑO EDGAR ANDRÉS
VELASCO MANRIQUE NELSON IVÁN

## Slide 2: ANÁLISIS DEL PROCESO INICIAL DE EMPALME

## Slide 3: Proceso Inicial
Tiempo de Proceso duraba aproximadamente 3 minutos
Posicionamiento de la Bobina era de forma manual
Para el calentamiento de las planchas metálicas utilizaban un soplete industrial.

## Slide 4: Proceso Inicial
Tiempo de calentamiento era de 45 minutos
Para el empalme de rollos de poliéster se utiliza una “Cosedora de sacos”

## Slide 5: MARCO TEÓRICO
CARACTERIZACIÓN Y SELECCIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS

## Slide 6: MATERIA PRIMA
Fieltros de hilos cortados, ligados fuertemente y calandrados
Imputrescible
Alta resistencia mecánica
Baja conductividad térmica
Bajo coste
MAT DE FIBRA DE VIDRIO

## Slide 7: MATERIA PRIMA
Fibra sintética desarrollada en 1941
Imputrecible
Alta resistencia mecánica
Muy resistente a la humedad
Resistente a la abrasión
MAT DE FIBRA DE POLIÉSTER

## Slide 8: EJE EXPANDIBLE TIDLAND 650-LEAF SHAFT, 6”x58”
Anchura de banda: 1524 mm
Diámetro: 6”
Peso: 24 kg
Capacidad de peso de bobina
2721 kg

## Slide 9: MANDRILES DE SEGURIDAD
VT-STO.22-30
Pedestal montado sin extremo de eje
VT-STW.22-30
Pedestal montado con extremo de eje

## Slide 10: FRENOS NEUMÁTICOS TIDLAND 250-1-2
Diámetro de disco: 250 mm
Espesor del disco: 10 mm
Diámetro total: 373 mm
Máxima velocidad: 3800 rpm
Torque máximo: 70-80 Nm

## Slide 11: CELDAS DE CARGA MAGPOWR TS
Doble puente de Wheatstone completo
4 bandas extensiométricas de papel de aluminio
Diseño de construcción de doble haz
Salida lineal bajo cualquier lectura
Fácil instalación

## Slide 12: CONTROLADOR DE TENSIÓN CYGNUS-E
Datos de conexión
Tensión de alimentación: 115 / 230 Vac
Frecuencia de alimentación: 60 Hz
Fusibles: 1,6 Amp.
Control basado en la toma de datos por medio de un microprocesador
Entrada: 4 a 20 mA 0 a 10 Vcd
Salidas analógicas y digitales
Acondicionamiento de señal

## Slide 13: TRANSDUCTOR DE PRESIÓN MAGPOWR IPT
Transformador de señal
Entrada: 4 a 20 mA 0 a 10 Vcd
Acondicionamiento de señal
Control proporcional de válvulas neumáticas

## Slide 14: CILINDROS NEUMÁTICOS DNCB 100-500
DNCB
Diámetro del émbolo: 100 mm
Carrera: 500 mm
Presión de prensado: 2 Bar

## Slide 15: RESISTENCIA ELÉCTRICA TIPO CARTUCHO HT FIREROD
Características
Potencia: 1000 W
Longitud: 10”
Diámetro: 0,5”

## Slide 16: RESISTENCIAS TUBULARES TIPO “U” WATROD
Características
Potencia: 3600 W
Longitud total: 2180 mm
Longitud de inmersión: 1955 mm
Diámetro: 8 mm

## Slide 17: TERMOCUPLA TIPO J
Diámetro: 1/8 plg
Longitud: 4 plg
Longitud de cable: 48 plg
Temperatura máxima: 400°C
Material: Acero Inoxidable

## Slide 18: CONTROLADOR MT-622Ri
Alimentación: 115 / 230 Vac
Resolución: 1°C / 1°F
Temperatura de control: -50 a 600 °C
Dimensiones: 71 x 28 x 71 mm
Temperatura de operación: 0 hasta 50°C
Sensor: Termocupla J

## Slide 19: CONSIDERACIONES DE DISEÑO

## Slide 20: Decisión de Alternativas de Diseño

## Slide 21: ESTRUCTURA METÁLICA
Posicionamiento de bobinas
Distribución de rodillos de paso
Comodidad del operador
Sujeción placa térmica
Ubicación mandos de control

## Slide 22: Posicionamiento de Bobinas
Consideraciones
Diámetro bobina: 1170 mm
Ancho de bobina: 1000 mm
Peso de bobina: 165 kg
Velocidad de desbobinado: 50 m/min

## Slide 23: Distribución de rodillos de paso
Angulo de la lámina previo a la mesa de empalme
Posición de la lámina previo al paso por el rodillo de tensión

## Slide 24: Comodidad del Operador
Seguridad del operador
Libertad de manipulación

## Slide 25: Sujeción Placa Térmica
Consideraciones
Dimensiones de los cilindros
Carrera de los vástagos
Dimensiones de la placa
Tipo de sujeción

## Slide 26: Ubicación de los mandos de control
Distribución del cableado
Comodidad de manipulación del operador
Protección de los dispositivos utilizados
Estética

## Slide 27: PLACA TÉRMICA
Dimensiones
Largo: 1200 mm
Ancho: 300 mm
Temperatura de trabajo: 200°C
Dilatación
Área de emparejamiento de las fibras
Ancho lámina: 1000 mm
Distancia de empalme: 300 mm
Espesor
Material
Tiempo de exposición
Calor requerido

## Slide 28: MESA DE EMPALME
Dimensiones
Largo: 1636 mm
Ancho: 430 mm
Temperatura de trabajo: 170°C
Dilatación
Área de emparejamiento de las fibras
Ancho lámina: 1000 mm
Distancia de empalme: 300 mm
Espesor
Material
Tiempo de exposición
Calor requerido
Ancho de la estructura total

## Slide 29: SISTEMA DE PRENSADO
Dos Pistones Doble Efecto
Regulador de Caudal
Válvula Antiretorno
Regulador de Presión

## Slide 30: DIAGRAMA DE CONTROL DEL SISTEMA TÉRMICO
PEMER: Pulsador NC
PE: Pulsadores de encendido
PA: Pulsadores de apagado
CDT: Controlador MT-622Ri
C: Contactor

## Slide 31: DIAGRAMA DE POTENCIA DEL SISTEMA TÉRMICO
D: Disyuntores
P = 1,73 x V x I
C: Contactores
RPM: Resistencias Placa Móvil
RME: Resistencias Mesa de Empalme

## Slide 32: ANÁLISIS ECONÓMICO - FINANCIERO

## Slide 33: COSTO DE MATERIALES DIRECTOS

## Slide 34: COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

## Slide 35: COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

## Slide 36: COSTO TOTAL DEL PROYECTO

## Slide 37: PRODUCCIÓN PROMEDIO POR PRODUCTO

## Slide 38: Costo de Mano de obra directa del proceso de Empalme sin proyecto

## Slide 39: Costo de Mano de obra directa del proceso de Empalme con proyecto

## Slide 40: Detalle del beneficio a obtener

## Slide 41: FLUJO DE CAJA PROYECTADA A 10 AÑOS