## Slide 1: TESIS DE GRADO MODELO DE DAÑO CONCENTRADO PARA ESTRUCTURAS APORTICADAS EN HORMIGÓN ARMADO ANTE CARGAS SÍSMICAS, UTILIZANDO EL PROGRAMA COMPUTACIONAL SAP2000 Por: Andrés David Flores Rodríguez 10/10/2014

## Slide 2: CONTENIDO
  CAPÍTULO UNO: Introducción
    Objetivo General
    Objetivos Específicos
    Análisis por desempeño
    Modelos de daño
    Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC11
  CAPÍTULO DOS: Rotulas Plásticas
    Introducción
    Rótula plástica por Momento
      Diagrama Momento-Curvatura
      Longitud de la articulación plástica
      Diagrama Momento-Rotación
      Método de Fibras
    Rótula plástica por Momento y carga Axial
      Diagrama Momento-Curvatura
      Longitud de la articulación plástica
      Diagrama Momento-Rotación
      Método de Fibras

## Slide 3: CONTENIDO
    Rótula plástica por Cortante
      Curva Corte-Desplazamiento
    Parámetros de modelación de las Curvas Momento-Rotación y Corte-Desplazamiento de acuerdo a los Códigos FEMA 356 y ATC-40
  CAPITULO TRES: OBJETIVOS DE DESEMPEÑO
    Introducción
    Niveles de Desempeño
    Sismos de servicio, diseño y máximo.
    Objetivos de desempeño
  CAPITULO CUATRO: METODOS DE ANÁLISIS NO LINEAL
    Introducción
    Análisis estático no lineal “Pushover”
      Cargas vertical y lateral
      Capacidad
        Método paso a paso para determinar la curva de capacidad
      Demanda
        Método del espectro de capacidad. Punto de desempeño

## Slide 4: CONTENIDO
      Desempeño
        Respuesta global de la estructura
        Respuesta de elementos individuales de la estructura
          Criterios de aceptación
      Análisis dinámico no lineal
  CAPÍTULO CINCO: Modelos de daño concentrado en programa computacional SAP2000
    Introducción
    Opciones detalladas para análisis estático y dinámico no lineal (SAP2000)
    Definición de Curva Momento-Rotación y Fuerza-Desplazamiento
      Propiedades de Materiales
      Modelamiento con Integración exacta de la curva
      Modelo de Fibras
      Modelo idealizado de Caltrans
      Link/suport Properties
      Ingreso de propiedades de rótulas de forma manual

## Slide 5: CONTENIDO
      Tipos de Cargas
      Condiciones Inciales
    Pushover
  CAPÍTULO SEIS: Ejemplos de aplicación
    Introducción
    Viga en Voladizo (cantiléver)
    Pórtico Plano de 3 pisos
    Pórtico Plano de 4 pisos del bloque C de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
    Pórtico Tridimensional de 4 pisos del bloque D de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
    Análisis de una estructura aporticada con rótulas a corte

## Slide 6: CONTENIDO
  CAPÍTULO SIETE: Conclusiones y recomendaciones
    Conclusiones
    Recomendaciones

## Slide 7: Capítulo 1: Introducción

## Slide 8: Capítulo 1: Introducción
Importancia
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
Aguiar, 2008

## Slide 9: Capítulo 1: Introducción
Objetivo General
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
Fundamentar el modelamiento de daño concentrado en estructuras de hormigón armado ante la intervención de cargas sísmicas utilizando el programa comercial de análisis estructural SAP2000

## Slide 10: Capítulo 1: Introducción
Objetivos Específicos
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
Comprender de manera general los conceptos del análisis por desempeño y los tipos de modelamiento de daño en una estructura.
Entender cuáles son los tipos de daño concentrado, definidos mediante el concepto de rótulas plásticas ante carga axial, momento y cortante; además de definir los parámetros de modelamiento en curvas Momento-Rotación y Corte-Desplazamiento en los diferentes tipos de rótulas, que guían los códigos FEMA 356 y ATC 40.
Definir los conceptos de ‘Nivel de Desempeño’ en una estructura, las características que tiene cada nivel y los diferentes objetivos de despemeño
Comprender el análisis estático no lineal “pushover” en estructuras y su respuesta global, a nivel de elemento y sus diferentes criterios de aceptación, además de determinar la curva de Demanda-Capacidad
Establecer un procedimiento para la correcta utilización del programa comercial SAP2000 dentro de estructuras, simples (cantiliver), pórticos planos (establecer comparaciones) así como la aplicación de estos conceptos en estructuras rales.

## Slide 11: Capítulo 1: Introducción
Análisis por desempeño
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
Performance-Based Earthquake Engineering
PBEE
Pacific Earthquake Engineering Research
PEER
Federal Emergency Management Agency
FEMA
Asegurar la combinación de niveles de desempeño
Completamente operativo
Operativo
Seguridad de vida
Colapso
Frecuente
Ocasional
Raro
Muy Raro

## Slide 12: Capítulo 1: Introducción
Análisis por desempeño
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
Pacific Earthquake Engineering Research
Performance Based Earthquake Engineering

## Slide 13: Capítulo 1: Introducción
Análisis por desempeño
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
SEOAC - 1980
Coeficiente relacionado con la sismicidad de la región
Importancia
Calidad Estructural
Coef. Depende del período
Coef. Para evitar la resonancia
Peso reactivo de la estructura
ATC 3 - 06

## Slide 14: Capítulo 1: Introducción
Análisis por desempeño
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
NERPH 2000 y ASCE 7/02

## Slide 15: Capítulo 1: Introducción
Análisis por desempeño
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
VISION 2000, FEMA 273/356 y ATC-40
ESTADO ACTUAL DEL PBEE
ATC - 55
FEMA 440
Procedimientos de análisis no lineal
ATC - 62
FEMA P440A
Efectos de la degradación de la rigidez y resistencia en la respuesta sísmica
ATC - 69
FEMA P695
Cuantificación de los factores del PBEE
ASCE/SEI 41-06
FEMA 356/357
Estandarización: Sismic Rehabilitation of Existing Buildings

## Slide 16: Capítulo 1: Introducción
Modelos de Daño Concentrado
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
Ejemplo de ubicación de rótulas en modelos de no linealidad concentrada

## Slide 17: Capítulo 1: Introducción
Modelos de Daño Concentrado
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
Ejemplo de rótulas en modelos de no linealidad concentrada por fibras

## Slide 18: Capítulo 1: Introducción
Norma Ecuatoriana de la Construcción
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
Sección 3.4 NEC-11
NO ES NECESARIO
NI ES REQUISITO EN ECUADOR

## Slide 19: Capítulo 2: Rótulas Plásticas

## Slide 20: Capítulo 2: Rótulas Plásticas
Introducción
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
Barras de arranque para el siguiente piso
Reforzamiento superior
Reforzamiento superior adicional
Reforzamiento inferior
Patas de anclaje
Patas de anclaje
Estribos dentro
de la junta
Estribos

## Slide 21: Capítulo 2: Rótulas Plásticas
Introducción
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
Grieta por flexión y corte
Grieta por flexión y corte
Grieta a tracción
debida a flexión
Grieta a tracción
Grieta a tracción
Carga distribuida

## Slide 22: Capítulo 2: Rótulas Plásticas
Introducción
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 23: Capítulo 2: Rótulas Plásticas
Diagrama Momento - Curvatura
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 24: Capítulo 2: Rótulas Plásticas
Diagrama Momento - Curvatura
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
, y al asumir que para ángulos pequeños ds y dx son iguales, entonces

## Slide 25: Capítulo 2: Rótulas Plásticas
Diagrama Momento - Curvatura
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
Entonces la curvatura será , está dada por el símbolo ϕ y será:

## Slide 26: Capítulo 2: Rótulas Plásticas
Diagrama Momento - Curvatura
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
Punto A:

## Slide 27: Capítulo 2: Rótulas Plásticas
Diagrama Momento - Curvatura
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
Punto U:

## Slide 28: Capítulo 2: Rótulas Plásticas
Diagrama Momento - Curvatura
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
Punto U:

## Slide 29: Capítulo 2: Rótulas Plásticas
Diagrama Momento - Curvatura
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 30: Capítulo 2: Rótulas Plásticas
Diagrama Momento – Curvatura (flexión + carga axial)
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
La curva de momento-rotación de una articulación P-M2-M3, se utiliza para describir el comportamiento de post-fluencia de un elemento de viga-columna sometido a la combinación de carga axial y flexión biaxial

## Slide 31: Capítulo 2: Rótulas Plásticas
Diagrama Momento – Curvatura (flexión + carga axial)
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
El estado límite de un elemento sometido a carga axial y momento, está definido por la Curva de interacción
Superficies de interacción

## Slide 32: Capítulo 2: Rótulas Plásticas
Diagrama Momento – Curvatura (flexión + carga axial)
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
Esta curva nos indica la capacidad máxima de una sección.
Nos muestra como flexiona el elemento a partir de una carga, ya sea a compresión o a tracción
El Punto de Falla Balanceado indica que el hormigón alcanzó su máxima deformación εu en el mismo instante en que el acero a tensión alcanza su deformación de fluencia
El punto de falla balanceado nos indica si la sección está fallando a compresión o a tracción

## Slide 33: Capítulo 2: Rótulas Plásticas
Diagrama Momento – Curvatura (flexión + carga axial)
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
A: La carga se encuentra aplicada sobre el eje neutro de la sección

## Slide 34: Capítulo 2: Rótulas Plásticas
Diagrama Momento – Curvatura (flexión + carga axial)
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
B: Sección trabaja a compresión con excentricidad, c = h

## Slide 35: Capítulo 2: Rótulas Plásticas
Diagrama Momento – Curvatura (flexión + carga axial)
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
C: εc es máximo y εs llega a fluencia

## Slide 36: Capítulo 2: Rótulas Plásticas
Diagrama Momento – Curvatura (flexión + carga axial)
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
D: Flexión pura εs > εy

## Slide 37: Capítulo 2: Rótulas Plásticas
Diagrama Momento – Curvatura (flexión + carga axial)
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
E: Tracción pura

## Slide 38: Capítulo 2: Rótulas Plásticas
Diagrama Momento – Curvatura (flexión + carga axial)
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 39: Capítulo 2: Rótulas Plásticas
Diagrama Momento – Curvatura (flexión + carga axial)
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
A diferencia de los elementos sometidos a flexión pura, aquí se debe tomar en cuenta la carga axial en el equilibrio de fuerzas
Po
M3
M2
εs1
εc
εs2
εs3
Tc1
Ts3
Ts2
Po
Cc
Po=Cc+ΣTci-ΣTsi
Determinación de la curva: Método tradicional

## Slide 40: Capítulo 2: Rótulas Plásticas
Diagrama Momento – Curvatura (flexión + carga axial)
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
Modelos Constitutivos de los Materiales:
Hormigón: La obtención de la carga a compresión del hormigón se determina por modelos aproximados (bloque equivalente de Whitney), o por la integración exacta de la curva de esfuerzo deformación del hormigón (Modelo de Mander, Hognestad)
Aguiar 2007

## Slide 41: Capítulo 2: Rótulas Plásticas
Diagrama Momento – Curvatura (flexión + carga axial)
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
Aguiar 2007
Acero de refuerzo: Se debe tener en cuenta el tipo de modelo constitutivo del acero, en varios códigos se considera un modelo Elasto-Plasto, Trilineal o la curva completa de esfuerzo-deformación característico del material

## Slide 42: Capítulo 2: Rótulas Plásticas
Diagrama Momento – Curvatura (flexión + carga axial)
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
La razón de considerar los modelos constitutivos del hormigón y el acero es para obtener una aproximación más real del diagrama
Momento-Curvatura
Se puede obtener curvas mediante puntos notables, considerando o no los modelos constitutivos aproximados de los materiales

## Slide 43: Capítulo 2: Rótulas Plásticas
Diagrama Momento – Curvatura (flexión + carga axial)
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
Encuentro la curvatura
εc
εs1
εc
εs2
εs3
φ
εc
c
εs1
εc
εs2
εs3
Tc1
Ts3
Ts2
Po
Cc
Fc =Cc+ ΣTci + Po
Ts = Σtsi
Fc≈Ts
ΣM =0
Obtengo M y φ
ϴ=φ*L
ϴp=φp*Lp

## Slide 44: Capítulo 2: Rótulas Plásticas
Diagrama Momento – Curvatura (SAP2000 automatic-hinge)
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
Se mide la rotación plástica en este puto.
M-Φ eje 3
M-Φ eje 2
M3
M2
Φp3
Φp2
ϴp=Lp*Φp

## Slide 45: Capítulo 2: Rótulas Plásticas
Diagrama Momento – Curvatura (SAP2000 automatic-hinge)
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
Se encuentra el Momento y la Rotación Plástica para el ángulo ϴ.
Mp = Mp2*cos ϴ + Mp3*sen ϴ

## Slide 46: Capítulo 2: Rótulas Plásticas
Diagrama Momento – Curvatura (FEMA-356)
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
El código FEMA 356 generaliza el diagrama de momento rotación plástica mediante la obtención de varios parámetros
B: Punto de fluencia
C: Punto de última capacidad
D: Punto representa la fuerza residual
E: Punto de falla
IO: Inmediatamente Ocupacional
LS: Seguridad de Vida
CP: Prevención de colapso

## Slide 47: Capítulo 2: Rótulas Plásticas
Diagrama Momento – Curvatura (FEMA-356)
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
Los parámetros del modelo son determinados para la zona inelástica
Pendiente ascendente de 10%

## Slide 48: Capítulo 2: Rótulas Plásticas
Diagrama Momento – Curvatura (FEMA-356)
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
Para determinar los parámetros del modelo es necesario tener en cuenta la capacidad de carga axial, el refuerzo transversal y el esfuerzo de corte del hormigón

## Slide 49: Capítulo 2: Rótulas Plásticas
Diagrama Momento – Curvatura (FEMA-356)
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 50: Capítulo 2: Rótulas Plásticas
Diagrama Momento – Curvatura (FEMA-356)
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
"C" y "NC" son abreviaciones de armadura transversal conformes y no conformes. Un componente es conforme si:
dentro de la región de rótula plástica a flexión, los estribos están espaciados a “≤ d / 3”, y si…
la fuerza proporcionada por los estribos (Vs) es, al menos, 3/4 partes de la fuerza cortante de diseño.
De lo contrario, el componente se considera no conforme.

## Slide 51: Capítulo 2: Rótulas Plásticas
Diagrama Momento – Curvatura (FEMA-356)
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 52: Capítulo 2: Rótulas Plásticas
Diagrama Momento – Curvatura (FEMA-356)
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
Estribos conformes sobre la totalidad de la longitud
Columnas con carga axial superior a la carga máxima permitida

## Slide 53: Capítulo 2: Rótulas Plásticas
Longitud de la articulación plástica
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 54: Capítulo 2: Rótulas Plásticas
Longitud de la articulación plástica
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
involucra la longitud de falla plástica

## Slide 55: Capítulo 2: Rótulas Plásticas
Longitud de la articulación plástica
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
segundo hace referencia a la longitud de deformación por penetración

## Slide 56: Capítulo 2: Rótulas Plásticas
Diagrama Fuerza – Desplazamiento (por cortante)
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
Comportamiento de una rótula a cortante sometida a cargas cíclicas

## Slide 57: Capítulo 2: Rótulas Plásticas
Diagrama Fuerza – Desplazamiento (por cortante)
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
Comportamiento de una rótula a cortante sometida a cargas cíclicas
Elwood y Moehle

## Slide 58: Capítulo 2: Rótulas Plásticas
Diagrama Momento – Curvatura (FEMA-356)
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 59: Capítulo 3: Objetivos de Desempeño

## Slide 60: Capítulo 3: Objetivos del Desempeño
Introducción
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
El desempeño sísmico es una serie de conceptos que se usan para evaluar a la estructura mediante el daño que se produce en ellas ante la frecuencia de un sismo

## Slide 61: Capítulo 3: Objetivos del Desempeño
Niveles de desempeño: SEOAC / VISION2000
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
Estado de daño | Clasificación | Descripción
Despreciable | Totalmente operacional | Nivel de desempeño en el cual no ocurren daños. Las consecuencias sobre los usuarios de las instalaciones son despreciables. La edificación permanece totalmente segura para sus ocupantes. Todo el contenido y los servicios de la edificación permanecen funcionales y disponibles para su uso. En general no se requieren reparaciones.
Ligero | Operacional | Nivel de desempaño con el cual ocurren daños moderados en elementos no estructurales y en el contenido de la edificación, daños ligeros en elementos estructurales. El daño no compromete la seguridad de la edificación, se requieren algunas reparaciones menores
Moderado | Seguridad | Nivel de desempeño en el cual ocurren daños moderados en elementos estructurales, no estructurales y en el contenido de la edificación. Degradación de la rigidez lateral y la capacidad resistente del sistema
Severo | Pre-Colapso | Capacidad resistente compromete la estabilidad de la estructura. Interrupción de servicios y vías de escape.
Completo | Colapso | Colapso total de la estructura

## Slide 62: Capítulo 3: Objetivos del Desempeño
Niveles de desempeño: ATC 40
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
Abreviación | Nomenclatura | Descripción
SP-1 | Inmediata ocupación | Puede existir daño estructural, pero es casi imperceptible, el peligro de vida es despreciable, la edificación se mantienen total funcionamiento
SP-2 | Daño controlado | La vida de los ocupantes no está en peligro, aunque es posible que sean afectados
SP-3 | Seguridad | Existe daños estructurales significativos, sin embargo, la mayoría de los elementos estructurales se mantienen. Amenaza la vida de los ocupantes. Costos elevados de reparación
SP-4 | Seguridad limitada | Alto peligro para los ocupantes. Estado entre Seguridad y Estabilidad estructural
SP-5 | Estabilidad estructural | Pérdida significativa de la rigidez a cargas laterales, a pesar de mantener capacidad para soportar cargas verticales. Elevado peligro para ocupantes y transeúntes.
SP-6 | No considerado | Se limita a considerar el desempeño de los elementos no estructurales
Nivel de desempeño estructural

## Slide 63: Capítulo 3: Objetivos del Desempeño
Niveles de desempeño: ATC 40
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
Nivel de desempeño no estructural
Abreviación | Nomenclatura | Descripción
NP-A | Operacional | Los sistemas no estructurales permanecen sin daño; equipo y maquinarias siguen operativos
NP-B | Inmediata ocupación | Los sistemas no estructurales tienen pequeñas interrupciones que no comprometen su funcionamiento.
NP-C | Seguridad | Considerable daño en sistemas y componentes no estructurales, sin colapso o interrupción de los mismos.
NP-D | Amenaza | Importante daño, sin colapso de elementos pesados o grandes. Peligro de vida es alto
NP-E | No considerado | Se limita a considerar el desempeño de los elementos estructurales

## Slide 64: Capítulo 3: Objetivos del Desempeño
Niveles de desempeño: ATC-40
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 65: Capítulo 3: Objetivos del Desempeño
Demanda Sísmica
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
Movimientos de suelo de baja a moderada intensidad, de ocurrencia frecuente, generalmente asociados con un 50% de probabilidad de excedencia en un periodo de 50 años, un período promedio de retorno de 72 años aproximadamente, esto significa que una edificación puede llegar a resistir este tipo de sismos varias veces durante su vida útil
SS, Sismo de servicio:

## Slide 66: Capítulo 3: Objetivos del Desempeño
Demanda Sísmica
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
Movimientos de sismo de intensidad moderada a severa, de ocurrencia poco frecuente, generalmente asociada a un 10% de probabilidad de excedencia en un período de 50 años, un período de retorno de aproximadamente 475 años
SD, Sismo Diseño:

## Slide 67: Capítulo 3: Objetivos del Desempeño
Demanda Sísmica
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
SM, Sismo Máximo:
Movimientos de suelo con intensidad entre severos o muy severos, de muy rara ocurrencia, asociados a un 5% de probabilidad de excedencia en un período de 50 años, con un período medio de retorno de aproximadamente 975 años.

## Slide 68: Capítulo 3: Objetivos del Desempeño
Objetivos del desempeño
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 69: Capítulo 4: Métodos de Análisis No Lineal

## Slide 70: Capítulo 4: Métodos de Análisis No Lineal
Introducción
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
Obtención de la curva de capacidad
Transformación a curvas ADRS
Métodos obtención punto de desempeño
Criterios de aceptación

## Slide 71: Capítulo 4: Métodos de Análisis No Lineal
Tipos de Cargas
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 72: Capítulo 4: Métodos de Análisis No Lineal
Tipos de Cargas
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
Primer modo de vibración
Método estático equivalente
SRSS
Uniforme

## Slide 73: Capítulo 4: Métodos de Análisis No Lineal
Capacidad
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
1. Aplicar una carga concentrada en el tope de la estructura, de forma proporcional a cada piso
2. Calcular las fuerzas en los miembros de la estructura para combinaciones de cargas verticales y horizontales.
3. Ajustar el nivel de fuerza lateral hasta que un elemento o grupo de elementos esté dentro del 10% de su esfuerzo nominal.
4. Revisar el modelo usando rigidez cero o casi cero en los elementos que han cedido
5. Aplicar un nuevo incremento de carga y revisar los elementos que estén cediendo.

## Slide 74: Capítulo 4: Métodos de Análisis No Lineal
Capacidad
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
Las fuerzas reales y rotaciones para elementos al principio de un incremento son iguales a aquellos en el extremo del incremento anterior sin embargo cada aplicación de un incremento de carga lateral es un análisis independiente que comienza a partir de condiciones iniciales nulas
6. Añadir los incrementos de cortante y desplazamiento en el último piso
7. Repetir los pasos del 4 al 6.

## Slide 75: Capítulo 4: Métodos de Análisis No Lineal
Espectro de Capacidad
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 76: Capítulo 4: Métodos de Análisis No Lineal
Espectro de Capacidad
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
máxima energía de resistencia
energía disipada por la estructura en un solo ciclo de movimiento

## Slide 77: Capítulo 4: Métodos de Análisis No Lineal
Espectro de Capacidad
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 78: Capítulo 4: Métodos de Análisis No Lineal
Demanda
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 79: Capítulo 4: Métodos de Análisis No Lineal
Demanda
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 80: Capítulo 4: Métodos de Análisis No Lineal
Demanda
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
Coeficiente sísmico Ca |  |  |  |  |  | 
Tipo de perfil de suelo | =0.075 | =0.15 | =0.20 | =0.30 | =0.40 | >0.20
SB | 0.08 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.0(ZEN)
SC | 0.09 | 0.18 | 0.24 | 0.33 | 0.4 | 1.0(ZEN)
SD | 0.12 | 0.22 | 0.28 | 0.36 | 0.44 | 1.1(ZEN)
SE | 0.19 | 0.3 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.9(ZEN)
SF | Investigación geotécnica requerida para determinar Ca |  |  |  |  | 
Coeficiente sísmico Cv |  |  |  |  |  | 
Tipo de perfil de suelo | =0.075 | =0.15 | =0.20 | =0.30 | =0.40 | >0.20
SB | 0.08 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.0(ZEN)
SC | 0.13 | 0.25 | 0.32 | 0.45 | 0.56 | 1.4(ZEN)
SD | 0.18 | 0.32 | 0.4 | 0.54 | 0.64 | 1.6(ZEN)
SE | 0.26 | 0.5 | 0.64 | 0.84 | 0.96 | 2.4(ZEN)
SF | Investigación geotécnica requerida para determinar Cv |  |  |  |  | 

## Slide 81: Capítulo 4: Métodos de Análisis No Lineal
Demanda
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
Coeficiente sísmico Ca |  |  |  |  |  | 
Tipo de perfil de suelo | =0.075 | =0.15 | =0.20 | =0.30 | =0.40 | >0.20
SB | 0.08 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.0(ZEN)
SC | 0.09 | 0.18 | 0.24 | 0.33 | 0.4 | 1.0(ZEN)
SD | 0.12 | 0.22 | 0.28 | 0.36 | 0.44 | 1.1(ZEN)
SE | 0.19 | 0.3 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.9(ZEN)
SF | Investigación geotécnica requerida para determinar Ca |  |  |  |  | 
Coeficiente sísmico Cv |  |  |  |  |  | 
Tipo de perfil de suelo | =0.075 | =0.15 | =0.20 | =0.30 | =0.40 | >0.20
SB | 0.08 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.0(ZEN)
SC | 0.13 | 0.25 | 0.32 | 0.45 | 0.56 | 1.4(ZEN)
SD | 0.18 | 0.32 | 0.4 | 0.54 | 0.64 | 1.6(ZEN)
SE | 0.26 | 0.5 | 0.64 | 0.84 | 0.96 | 2.4(ZEN)
SF | Investigación geotécnica requerida para determinar Cv |  |  |  |  | 
Duración del movimiento | Edificaciones Esencialmente Nuevos | Edificios Existentes Promedio | Edificios Existentes Pobres
Corto | Tipo A | Tipo B | Tipo C
Largo | Tipo B | Tipo C | Tipo C

## Slide 82: Capítulo 4: Métodos de Análisis No Lineal
Espectro de Demanda
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 83: Capítulo 4: Métodos de Análisis No Lineal
Cálculo del punto de desempeño
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
Desarrollar el espectro de respuesta amortiguado de 5% adecuada a la zona y tipo de suelo zona mediante los procedimientos tradicionales.
2. Desarrolle la familia de espectros de demanda para varios amortiguamientos efectivos

## Slide 84: Capítulo 4: Métodos de Análisis No Lineal
Demanda
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 85: Capítulo 4: Métodos de Análisis No Lineal
Demanda
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 86: Capítulo 4: Métodos de Análisis No Lineal
Respuesta de elementos individuales
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones
Máximo valor de desplazamiento por ductilidad | Clasificación
<2 | Poca demanda de ductilidad
2 a 4 | Moderada demanda de ductilidad
> 4 | Alta demanda de ductilidad

## Slide 87: Capítulo 4: Métodos de Análisis No Lineal
Análisis Dinámico No Lineal
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 88: Capítulo 5: Modelo de Daño Concentrado en Programa Computacional SAP2000

## Slide 89: Capítulo 5: Modelos de Daño Concentrado
Definición de curva Momento – Rotación: Materiales
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
psi |  | Aproximadamente
3000 | 210,9209 | 210
4000 | 281,2279 | 280
5000 | 351,5348 | 350
6000 | 421,8418 | 420
psi |  | 
3000 | 210,9209 | 210
4000 | 281,2279 | 280
5000 | 351,5348 | 350
6000 | 421,8418 | 420

## Slide 90: Capítulo 5: Modelos de Daño Concentrado
Definición de curva Momento – Rotación: Materiales
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 91: Capítulo 5: Modelos de Daño Concentrado
Definición de curva Momento – Rotación: Materiales
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Bloque rectangular equivalente

## Slide 92: Capítulo 5: Modelos de Daño Concentrado
Definición de curva Momento – Rotación: Materiales
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Modelo Hormigón Simple
Si ε ≤ ε’c
Para ε > ε’c

## Slide 93: Capítulo 5: Modelos de Daño Concentrado
Definición de curva Momento – Rotación: Materiales
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Modelo no confinado de Mander
Si ε ≤ 2ε’c
Para 2 ε’c < ε > εu

## Slide 94: Capítulo 5: Modelos de Daño Concentrado
Definición de curva Momento – Rotación: Materiales
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Modelo Hormigón Confinado de Mander

## Slide 95: Capítulo 5: Modelos de Daño Concentrado
Definición de curva Momento – Rotación: Materiales
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Modelo Paramétrico del Acero de Refuerzo Simple
Si ε ≤ εy
Para εy< ε ≤ εsh
Para εsh< ε ≤ εu:

## Slide 96: Capítulo 5: Modelos de Daño Concentrado
Definición de curva Momento – Rotación: Materiales
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Modelo Paramétrico del Acero de Refuerzo Park
Si ε ≤ εy
Para εy< ε ≤ εsh
Para εsh< ε ≤ εu:

## Slide 97: Capítulo 5: Modelos de Daño Concentrado
Definición de curva Momento – Rotación: Ejemplo 1
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
f'c=280 kg/cm2
fy=4200 kg/cm2
Es= 2038901.78 kg/cm2
rec: el recubrimiento será de 2.5 cm al centroide de la barra

## Slide 98: Capítulo 5: Modelos de Daño Concentrado
Definición de curva Momento – Rotación: Ejemplo 1
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 99: Capítulo 5: Modelos de Daño Concentrado
Definición de curva Momento – Rotación: Ejemplo 1
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 100: Capítulo 5: Modelos de Daño Concentrado
Definición de curva Momento – Rotación: Ejemplo 1
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 101: Capítulo 5: Modelos de Daño Concentrado
Definición de curva Momento – Rotación: Ejemplo 1
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 102: Capítulo 5: Modelos de Daño Concentrado
Definición de curva Momento – Rotación: Ejemplo 1
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 103: Capítulo 5: Modelos de Daño Concentrado
Definición de curva Momento – Rotación: Ejemplo 1
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 104: Capítulo 5: Modelos de Daño Concentrado
Definición de curva Momento – Rotación: Ejemplo 1
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Superposición de curvas, Verde: Integración Exacta, Rojo Método de fibras; a)Método de fibras con malla de 6x3 b) Método de fibras con malla de 24x12

## Slide 105: Capítulo 5: Modelos de Daño Concentrado
Definición de curva Momento – Rotación: Ejemplo 2
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 106: Capítulo 5: Modelos de Daño Concentrado
Definición de curva Momento – Rotación: Ejemplo 2
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 107: Capítulo 5: Modelos de Daño Concentrado
Definición de curva Momento – Rotación: Ejemplo 2
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 108: Capítulo 5: Modelos de Daño Concentrado
Definición de curva Momento – Rotación: Ejemplo 2
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 109: Capítulo 5: Modelos de Daño Concentrado
Definición de curva Momento – Rotación: Ejemplo 2
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Por lo tanto el factor de agrietamiento será:

## Slide 110: Capítulo 5: Modelos de Daño Concentrado
Definición de curva Momento – Rotación: por código
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 111: Capítulo 5: Modelos de Daño Concentrado
Definición de curva Momento – Rotación: Ejemplo 3
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 112: Capítulo 5: Modelos de Daño Concentrado
Definición de curva Momento – Rotación: Ejemplo 3
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 113: Capítulo 5: Modelos de Daño Concentrado
Definición de curva Momento – Rotación: Ejemplo 3
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Park y Paulay

## Slide 114: Capítulo 5: Modelos de Daño Concentrado
Definición de curva Momento – Rotación: Ejemplo 3
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Punto Y

## Slide 115: Capítulo 5: Modelos de Daño Concentrado
Definición de curva Momento – Rotación: Ejemplo 3
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 116: Capítulo 5: Modelos de Daño Concentrado
Definición de curva Momento – Rotación: Ejemplo 3
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Punto U: Se supone que el acero a compresión está cediendo

## Slide 117: Capítulo 5: Modelos de Daño Concentrado
Definición de curva Momento – Rotación: Ejemplo 3
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Esto indica que el esfuerzo del acero de compresión no está cediendo, por tratarse de un proceso iterativo, se asumirá un fs de 2132.20 kg/cm2 con el que se encontrará un nuevo valor de a y de c

## Slide 118: Capítulo 5: Modelos de Daño Concentrado
Definición de curva Momento – Rotación: Ejemplo 3
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 119: Capítulo 5: Modelos de Daño Concentrado
Definición de curva Momento – Rotación: Ejemplo 3
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Comprobación:
Se puede asumir entonces que los valores obtenidos de a y c para fs son reales, por lo tanto el momento y la curvatura será

## Slide 120: Capítulo 5: Modelos de Daño Concentrado
Definición de curva Momento – Rotación: Ejemplo 3
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Al no ser el hormigón confinado, se considera la sección como No Conforme. El cortante de diseño será:
FEMA-356.

## Slide 121: Capítulo 5: Modelos de Daño Concentrado
Definición de curva Momento – Rotación: Ejemplo 3
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Park&Paulay |  | Section Designer |  | FEMA-356 | 
My/SF | θp/SF | My/SF | θp/SF /SF | My/SF | θp/SF /SF
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00
1,03 | 0,01 | 1,25 | 0,01 | 1,10 | 0,01

## Slide 122: Capítulo 5: Modelos de Daño Concentrado
Cargas
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 123: Capítulo 5: Modelos de Daño Concentrado
Cargas
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 124: Capítulo 5: Modelos de Daño Concentrado
Cargas
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 125: Capítulo 5: Modelos de Daño Concentrado
Cargas
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 126: Capítulo 5: Modelos de Daño Concentrado
Cargas
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 127: Capítulo 5: Modelos de Daño Concentrado
Rótulas
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 128: Capítulo 5: Modelos de Daño Concentrado
Cargas
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 129: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación

## Slide 130: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Viga en Cantiliver
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Hormigón con resistencia de 210 kg/cm2 y un acero de refuerzo A615 grado 60

## Slide 131: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Viga en Cantiliver
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 132: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Viga en Cantiliver
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Propiedades de materiales, a) hormigón armado b) acero de refuerzo

## Slide 133: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Viga en Cantiliver
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Definición de nueva sección rectangular

## Slide 134: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Viga en Cantiliver
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Propiedades geométricas, a) geometría sección b) recubrimiento y acero de refuerzo

## Slide 135: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Viga en Cantiliver
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Point | Moment/SF | Rotartion/SF
-E | -0.2 | -0.03
-D | -0.2 | -0.02
-C | -1.1 | -0.02
-B | -1 | 0
A | 0 | 0
B | 1 | 0
C | 1.1 | 0.02
D | 0.2 | 0.02
E | 0.2 | 0.03

## Slide 136: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Viga en Cantiliver
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Assign>Frame>Hinges Overwrites

## Slide 137: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Viga en Cantiliver
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Definición del patrón de carga

## Slide 138: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Viga en Cantiliver
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Condición inicial cero, empezar con estado sin esfuerzos

## Slide 139: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Viga en Cantiliver
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Control de aplicación de carga para análisis estático no lineal

## Slide 140: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Viga en Cantiliver
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Aplicación de carga puntual para sentido de análisis

## Slide 141: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Viga en Cantiliver
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Parámetros de presentación de resultados
Opciones para análisis plano

## Slide 142: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Viga en Cantiliver
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Display>Show Static Pushover Curve…
Numero de paso - | Cortante | Despl.
 | Kgf | cm
0 | 0 | 0
1 | 2405.03 | 0.057614
2 | 2444.06 | 0.707614
3 | 2483.08 | 1.357614
4 | 2522.11 | 2.007614
5 | 2561.13 | 2.657614
6 | 2600.16 | 3.307614
7 | 2639.18 | 3.957614
8 | 2645.53 | 4.063376
9 | 481.06 | 4.063441
10 | 482.02 | 4.713441
11 | 482.99 | 5.363441
12 | 483.95 | 6.011593
13 | 0.03648 | 6.011658
14 | 0.76 | 6.5

## Slide 143: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Viga en Cantiliver
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 144: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Viga en Cantiliver
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Datos generales y propiedades

## Slide 145: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Viga en Cantiliver
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Rigideces de sección:
Punto No. 1: Zona elástica.
Rotación máxima elástica

## Slide 146: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Viga en Cantiliver
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Desplazamiento máximo

## Slide 147: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Viga en Cantiliver
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Punto No. 2 Rotación máxima inelástica

## Slide 148: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Viga en Cantiliver
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Desplazamiento último

## Slide 149: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Viga en Cantiliver
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Punto No. 3
Rotación por esfuerzos residuales (inicial)

## Slide 150: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Viga en Cantiliver
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Desplazamiento por esfuerzo residual inicial

## Slide 151: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Viga en Cantiliver
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Punto No. 4
Rotación por esfuerzos residuales (final)

## Slide 152: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Viga en Cantiliver
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Desplazamiento por esfuerzo residual final

## Slide 153: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Viga en Cantiliver
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Chart: Pushover
| 0 | 5.7614245819702918E-2 | 4.0633756704016735 | 4.0115228491639403 | 6.0115228491639403
 | 0 | 2405.031 | 2645.5341 | 481.0062 | 481.0062
Punto | Momento | Carga | Rtotal [rad] | Utotal [cm]
0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000
1 | 481006.2 | 2405.031 | 0.000406 | 0.057614
2 | 529106.82 | 2645.5341 | 0.020446 | 4.063376
3 | 96201.24 | 481.0062 | 0.020081 | 4.011523
4 | 96201.24 | 481.0062 | 0.030081 | 6.011523
Numero de paso - | Cortante | Despl.
 | Kgf | cm
0 | 0 | 0
1 | 2405.03 | 0.057614
2 | 2444.06 | 0.707614
3 | 2483.08 | 1.357614
4 | 2522.11 | 2.007614
5 | 2561.13 | 2.657614
6 | 2600.16 | 3.307614
7 | 2639.18 | 3.957614
8 | 2645.53 | 4.063376
9 | 481.06 | 4.063441
10 | 482.02 | 4.713441
11 | 482.99 | 5.363441
12 | 483.95 | 6.011593
13 | 0.03648 | 6.011658
14 | 0.76 | 6.5

## Slide 154: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Pórtico Plano de 3 pisos
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 155: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Pórtico Plano de 3 pisos
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
    Cargas Verticales
Para este ejemplo se tomará los siguientes valores de carga viva y muerta:
Carga Viva: 600 Kgf/m
Carga Muerta: 1800 Kgf/m
Define/Mass Source…/Add New Mass Source…
    2. Definición de Masas

## Slide 156: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Pórtico Plano de 3 pisos
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
    Creación de diafragmas

## Slide 157: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Pórtico Plano de 3 pisos
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
    Asignación de diafragmas

## Slide 158: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Pórtico Plano de 3 pisos
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Definición de carga lateral por código
Datos de análisis |  | 
I = | 1 | 
R = | 6 | 
ϕp = | 1 | 
ϕe = | 1 | 
Ct = | 0.047 | 
α = | 0.9 | 
hn = | 9 | m
Chart: Periodos: T [s]

## Slide 159: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Pórtico Plano de 3 pisos
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Nivel | Dead (Kg/m) | Live (Kg/m) | D+0.25L (Kg/m) | Long. Viga (m) | Peso, W (Kg) | Altura, h (m) | W x hk | Cvx | F (Kg) | V (Kg) | brazo (m) | M (Kg m)
3 | 1800.00 | 600.00 | 1950.00 | 4.00 | 7800.00 | 9.00 | 17550.00 | 0.50 | 1263.60 | 1263.60 | 0.00 | 0.00
2 | 1800.00 | 600.00 | 1950.00 | 4.00 | 7800.00 | 6.00 | 11700.00 | 0.33 | 842.40 | 2106.00 | 3.00 | 3790.80
1 | 1800.00 | 600.00 | 1950.00 | 4.00 | 7800.00 | 3.00 | 5850.00 | 0.17 | 421.20 | 2527.20 | 6.00 | 12636.00
 |  |  | 5850.00 |  | 23400.00 |  | 35100.00 |  |  |  | 9.00 | 22744.80
Asignación de Cargas Laterales

## Slide 160: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Pórtico Plano de 3 pisos
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 161: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Pórtico Plano de 3 pisos
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 162: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Pórtico Plano de 3 pisos
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
No. Modo | Periodo, T | Frecuencia, f | Freccuencia Circular,ω | Valor propio,ω2 | Sa modal
 | (seg) | Cic/seg | rad/seg | (rad/seg)2 | (seg)
1 | 0.608 | 1.644 | 10.332 | 106.755 | 4.294
2 | 0.180 | 5.570 | 34.996 | 1224.741 | 6.350
3 | 0.098 | 10.245 | 64.371 | 4143.670 | 6.350
Definición de la carga modal
Chart: Periodos: T [s]

## Slide 163: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Pórtico Plano de 3 pisos
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 164: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Pórtico Plano de 3 pisos
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 165: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Pórtico Plano de 3 pisos
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 166: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Pórtico Plano de 3 pisos
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Siendo r un cierto valor de respuesta que se desea obtener, N es el número de modos que se consideran en la respuesta, i es el modo de vibración. (Aguiar D. R., 2012)

## Slide 167: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Pórtico Plano de 3 pisos
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Distribución de fuerzas modales
Distribución de momentos por fuerzas modales

## Slide 168: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Pórtico Plano de 3 pisos
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Distribución de cortantes por fuerzas modales

## Slide 169: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Pórtico Plano de 3 pisos
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Condición inicial para análisis por fuerzas modales

## Slide 170: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Pórtico Plano de 3 pisos
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Rótulas Plásticas

## Slide 171: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Pórtico Plano de 3 pisos
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 172: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Pórtico Plano de 3 pisos
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Parámetros de carga no lineal por código

## Slide 173: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Pórtico Plano de 3 pisos
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Parámetros de carga no lineal modal

## Slide 174: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Pórtico Plano de 3 pisos
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Resultados
Diagrama de Pushover para vector de cargas por Código
Diagrama de Pushover para vector de cargas Modal

## Slide 175: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Pórtico Plano de 3 pisos
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Cálculo de Sa y Sd

## Slide 176: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Pórtico Plano de 3 pisos
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Chart: 
| 0 | 1.161206864964498E-2 | 2.5710143184113309E-2 | 3.2475115255037545E-2 | 3.4490230407629718E-2 | 6.2177607549887527E-2 | 8.9891941458778657E-2 | 0.11763470329544273 | 0.16516457255710434 | 0.16516534643351319 | 0.21574103498480285 | 0.24362073658877609 | 0.27152347079744865 | 0.27848257936753507
ADRS | 0 | 0.1391 | 0.21464 | 0.23211 | 0.23531 | 0.25795 | 0.27935 | 0.29746 | 0.32384 | 0.32384 | 0.34405 | 0.34215 | 0.34077 | 0.34049
Espectro de capacidad

## Slide 177: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Pórtico Plano de 4 pisos del bloque C - ESPE
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 178: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Pórtico Plano de 4 pisos del bloque C - ESPE

## Slide 179: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Secciones: a) COL 60x40 (14ɸ18mm) b) Vv1 45x50 c) Vv2 45x50
Pórtico Plano de 4 pisos del bloque C - ESPE

## Slide 180: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Área total en planta del bloque de aulas
Cálculo de carga muerta por vigas
Pórtico Plano de 4 pisos del bloque C - ESPE

## Slide 181: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Cálculo de carga muerta debidas a otras cargas
*El peso de las ventanas incluye el vidrio y sus elementos ya ensamblados.
Carga Viva: 200 Kgf/m2
Pórtico Plano de 4 pisos del bloque C - ESPE

## Slide 182: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Pórtico Plano de 4 pisos del bloque C - ESPE

## Slide 183: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Definición de patrones de carga
Porcentaje de carga reactiva en patrón de carga Sx
Pórtico Plano de 4 pisos del bloque C - ESPE

## Slide 184: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Definición de Masas para ejemplo 3
Pórtico Plano de 4 pisos del bloque C - ESPE

## Slide 185: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Definición de brazos rígidos
Pórtico Plano de 4 pisos del bloque C - ESPE

## Slide 186: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Tipo suelo | C
Ca | 0.4
Cv | 0.45
Pórtico Plano de 4 pisos del bloque C - ESPE

## Slide 187
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Pórtico Plano de 4 pisos del bloque C - ESPE

## Slide 188: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Caso de carga no lineal distribución por código
Pórtico Plano de 4 pisos del bloque C - ESPE

## Slide 189: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Nivel | Dead (Kg/m2) | Sobrecarga (Kg/m2) | Viva (Kg/m2) | Ancho coop. (m) | Dead (Kg/m) | Sobrecarga (Kg/m) | Live (Kg/m)
4 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 6.05 | 1815 | 1815 | 1210
3 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 6.05 | 1815 | 1815 | 1210
2 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 6.05 | 1815 | 1815 | 1210
1 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 6.05 | 1815 | 1815 | 1210
Distribución de carga muerta y sobrecarga muerta
Pórtico Plano de 4 pisos del bloque C - ESPE

## Slide 190: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Distribución de carga vivA
Pórtico Plano de 4 pisos del bloque C - ESPE

## Slide 191: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Asignación de rótulas plásticas a vigas y columnas
Pórtico Plano de 4 pisos del bloque C - ESPE

## Slide 192: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Chart: 
| 3.4400000000000001E-4 | 2.5537000000000001E-2 | 5.9485999999999997E-2 | 6.5223000000000003E-2 | 7.0957999999999993E-2 | 0.110958 | 0.12049700000000001 | 0.179674 | 0.21967400000000001 | 0.25722899999999999 | 0.263714 | 0.26833000000000001 | 0.27117799999999997 | 0.27359299999999998 | 0.29921300000000001 | 0.34270699999999998 | 0.40034399999999998
Pushover | 0 | 56.8173 | 103.0232 | 107.313 | 109.9335 | 116.493 | 117.9758 | 122.3467 | 125.1703 | 127.1253 | 127.2699 | 127.3316 | 127.3444 | 127.3298 | 126.5997 | 124.6091 | 120.9255
Displacement | BaseForce
m | Tonf
0.000344 | 0
0.025537 | 56.8173
0.059486 | 103.0232
0.065223 | 107.313
0.070958 | 109.9335
0.110958 | 116.493
0.120497 | 117.9758
0.179674 | 122.3467
0.219674 | 125.1703
0.257229 | 127.1253
0.263714 | 127.2699
0.26833 | 127.3316
0.271178 | 127.3444
0.273593 | 127.3298
0.299213 | 126.5997
0.342707 | 124.6091
0.400344 | 120.9255
Pórtico Plano de 4 pisos del bloque C - ESPE

## Slide 193: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Tipo suelo | C |  |  |  |  | 
Ca | 0.4 |  |  |  |  | 
Cv | 0.45 |  |  |  |  | 
SRAmin | 0.56 |  |  |  |  | 
SRVmin | 0.67 |  |  |  |  | 
 | β% | SRA | SRV | Ts (s) | Samax (g) | Sdmax (cm)
 | 5 | 1.00 | 1.00 | 0.45 | 1 | 5.03192661
 | 10 | 0.78 | 0.83 | 0.48 | 0.78 | 4.46566713
 | 15 | 0.65 | 0.73 | 0.51 | 0.65 | 4.20109962
 | 20 | 0.56 | 0.67 | 0.54 | 0.56 | 4.05774562
Pórtico Plano de 4 pisos del bloque C - ESPE

## Slide 194: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Chart: 
| 0 | 1.9778 | 4.7005999999999997 | 5.1681999999999997 | 5.6349999999999998 | 9.0147000000000013 | 9.8301999999999996 | 14.788799999999998 | 18.4252 | 21.565999999999999 | 22.0959 | 22.495999999999999 | 22.749300000000002 | 22.9529 | 25.122800000000002 | 28.822399999999998 | 33.760400000000004
ADCS | 0 | 0.073723 | 0.13363 | 0.13924 | 0.14282 | 0.14832 | 0.15015 | 0.15456 | 0.16277 | 0.16417 | 0.16405 | 0.16424 | 0.1644 | 0.16434 | 0.16285 | 0.15986 | 0.15506
Espectros de capacidad, Ejemplo 3
Pórtico Plano de 4 pisos del bloque C - ESPE

## Slide 195: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Chart: Superposición de Curvas ADRS y ADCS
| 0 | 1.9778 | 4.7005999999999997 | 5.1681999999999997 | 5.6349999999999998 | 9.0147000000000013 | 9.8301999999999996 | 14.788799999999998 | 18.4252 | 21.565999999999999 | 22.0959 | 22.495999999999999 | 22.749300000000002 | 22.9529 | 25.122800000000002 | 28.822399999999998 | 33.760400000000004
ADCS Curva de capacidad | 0 | 0.073723 | 0.13363 | 0.13924 | 0.14282 | 0.14832 | 0.15015 | 0.15456 | 0.16277 | 0.16417 | 0.16405 | 0.16424 | 0.1644 | 0.16434 | 0.16285 | 0.15986 | 0.15506
ADRS Amortiguamiento 5% | 1 | 1 | 0.9 | 0.75 | 0.64286 | 0.5625 | 0.5 | 0.45 | 0.40909 | 0.375 | 0.34615 | 0.32143 | 0.3 | 0.28125 | 0.26471 | 0.25 | 0.23684 | 0.225 | 0.21429 | 0.20455 | 0.19565 | 0.1875 | 0.18 | 0.17308 | 0.16667 | 0.16071 | 0.15517 | 0.15
ADRS Amortiguamiento 10% | 0.78 | 0.78 | 0.747 | 0.6225 | 0.53357 | 0.46688 | 0.415 | 0.3735 | 0.33955 | 0.31125 | 0.28731 | 0.26679 | 0.249 | 0.23344 | 0.21971 | 0.2075 | 0.19658 | 0.18675 | 0.17786 | 0.16977 | 0.16239 | 0.15562 | 0.1494 | 0.14365 | 0.13833 | 0.13339 | 0.12879 | 0.1245
ADRS Amortiguamiento 15% | 0.65 | 0.65 | 0.5475 | 0.46929 | 0.41063 | 0.365 | 0.3285 | 0.29864 | 0.27375 | 0.25269 | 0.23464 | 0.219 | 0.20531 | 0.19324 | 0.1825 | 0.17289 | 0.16425 | 0.15643 | 0.14932 | 0.14283 | 0.13687 | 0.1314 | 0.12635 | 0.12167 | 0.11732 | 0.11328 | 0.1095 | 0.10597
ADRS Amortiguamiento 20% | 0.56 | 0.56 | 0.5025 | 0.43071 | 0.37688 | 0.335 | 0.3015 | 0.27409 | 0.25125 | 0.23192 | 0.21536 | 0.201 | 0.18844 | 0.17735 | 0.1675 | 0.15868 | 0.15075 | 0.14357 | 0.13705 | 0.13109 | 0.12562 | 0.1206 | 0.11596 | 0.11167 | 0.10768 | 0.10397 | 0.1005 | 0.097258
Ki | 0 | 0.43239
Sdy | 0 | 0.43239
Representacion Bilineal | 0 | 0.06177 | 0.12354 | 0.14675 | 0.14957 | 0.1524 | 0.15522 | 0.15804
ADCS |  | Rep. Bilineal |  | Area RB | Area ADCS | Sumatoria de areas
Sd | Sa | Sd | Sa | %g.cm | %g.cm | %g.cm
cm | %g | cm | %g |  |  | 
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.051 | 0.073 | -0.022
1.98 | 0.07 | 1.66 | 0.062 | 0.051 | 0.082 | -0.030
4.70 | 0.13 | 3.31 | 0.124 | 0.019 | 0.001 | 0.018
5.17 | 0.14 | 4.97 | 0.147 | 0.002 | 0.001 | 0.002
5.64 | 0.14 | 6.63 | 0.150 | 0.002 | 0.009 | -0.007
9.01 | 0.15 | 8.29 | 0.152 | 0.002 | 0.001 | 0.002
9.83 | 0.15 | 9.94 | 0.155 | 0.002 | 0.001 | 0.001
11.60 | 0.15 | 11.60 | 0.158 | 0.917 | 0.880 | 0.037
 |  |  |  |  | Σ: | 0.000
Pórtico Plano de 4 pisos del bloque C - ESPE

## Slide 196: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
alfa | Βeff | Sd (cm) | Sa
0.43301 | 0.05 | 43.301 | 1
0.43301 | 0.05 | 43.301 | 0.838344
0.307679 | 0.105882 | 30.7679 | 0.838641
0.287943 | 0.120182 | 28.7943 | 0.838336
0.267397 | 0.13741 | 26.7397 | 0.837286
0.176231 | 0.237803 | 17.6231 | 0.854378
0.167703 | 0.245153 | 16.7703 | 0.854715
0.132195 | 0.274917 | 13.2195 | 0.861056
0.121577 | 0.274719 | 12.1577 | 0.836485
0.111577 | 0.282037 | 11.1577 | 0.842352
0.109942 | 0.283506 | 10.9942 | 0.843914
0.10892 | 0.284113 | 10.892 | 0.843354
0.108317 | 0.284411 | 10.8317 | 0.8426
0.107725 | 0.284944 | 10.7725 | 0.842836
0.101121 | 0.2945 | 10.1121 | 0.845645
0.093537 | 0.316754 | 9.3537 | 0.847921
0.085119 | 0.344612 | 8.5119 | 0.848317
Pórtico Plano de 4 pisos del bloque C - ESPE

## Slide 197: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Chart: Espectro de Capaidad ATC-40
| 0 | 1.9778 | 4.7005999999999997 | 5.1681999999999997 | 5.6349999999999998 | 9.0147000000000013 | 9.8301999999999996 | 14.788799999999998 | 18.4252 | 21.565999999999999 | 22.0959 | 22.495999999999999 | 22.749300000000002 | 22.9529 | 25.122800000000002 | 28.822399999999998 | 33.760400000000004
ADCS Curva de capacidad | 0 | 0.073723 | 0.13363 | 0.13924 | 0.14282 | 0.14832 | 0.15015 | 0.15456 | 0.16277 | 0.16417 | 0.16405 | 0.16424 | 0.1644 | 0.16434 | 0.16285 | 0.15986 | 0.15506
ADRS Amortiguamiento 5% | 1 | 1 | 0.9 | 0.75 | 0.64286 | 0.5625 | 0.5 | 0.45 | 0.40909 | 0.375 | 0.34615 | 0.32143 | 0.3 | 0.28125 | 0.26471 | 0.25 | 0.23684 | 0.225 | 0.21429 | 0.20455 | 0.19565 | 0.1875 | 0.18 | 0.17308 | 0.16667 | 0.16071 | 0.15517 | 0.15
ADRS Amortiguamiento 10% | 0.78 | 0.78 | 0.747 | 0.6225 | 0.53357 | 0.46688 | 0.415 | 0.3735 | 0.33955 | 0.31125 | 0.28731 | 0.26679 | 0.249 | 0.23344 | 0.21971 | 0.2075 | 0.19658 | 0.18675 | 0.17786 | 0.16977 | 0.16239 | 0.15562 | 0.1494 | 0.14365 | 0.13833 | 0.13339 | 0.12879 | 0.1245
ADRS Amortiguamiento 15% | 0.65 | 0.65 | 0.5475 | 0.46929 | 0.41063 | 0.365 | 0.3285 | 0.29864 | 0.27375 | 0.25269 | 0.23464 | 0.219 | 0.20531 | 0.19324 | 0.1825 | 0.17289 | 0.16425 | 0.15643 | 0.14932 | 0.14283 | 0.13687 | 0.1314 | 0.12635 | 0.12167 | 0.11732 | 0.11328 | 0.1095 | 0.10597
ADRS Amortiguamiento 20% | 0.56 | 0.56 | 0.5025 | 0.43071 | 0.37688 | 0.335 | 0.3015 | 0.27409 | 0.25125 | 0.23192 | 0.21536 | 0.201 | 0.18844 | 0.17735 | 0.1675 | 0.15868 | 0.15075 | 0.14357 | 0.13705 | 0.13109 | 0.12562 | 0.1206 | 0.11596 | 0.11167 | 0.10768 | 0.10397 | 0.1005 | 0.097258
Espectro de demanda simple | 0.43301 | 0.43301 | 0.30768 | 0.28794 | 0.2674 | 0.17623 | 0.1677 | 0.1322 | 0.12158 | 0.11158 | 0.10994 | 0.10892 | 0.10832 | 0.10773 | 0.10112 | 0.093537 | 0.085119
Sd: 12 cm
Sa: 0.138.g
Pórtico Plano de 4 pisos del bloque C - ESPE

## Slide 198: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Pórtico Plano de 4 pisos del bloque C - ESPE

## Slide 199: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Pórtico Espacial de 4 pisos del bloque C - ESPE

## Slide 200: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Pórtico Espacial de 4 pisos del bloque C - ESPE
f'c: 210 Kgf/cm2
fy: 2800 Kgf/cm2
Clasificación de suelo según la NEC-11: C

## Slide 201: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Pórtico Espacial de 4 pisos del bloque C - ESPE
Definición de COL1 en SectionDesigner
Definición de COL2 en SectionDesigner

## Slide 202: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Pórtico Espacial de 4 pisos del bloque C - ESPE
a)Vh1

## Slide 203: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Pórtico Espacial de 4 pisos del bloque C - ESPE
b)Vh2

## Slide 204: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Pórtico Espacial de 4 pisos del bloque C - ESPE
c)Vh3

## Slide 205: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Pórtico Espacial de 4 pisos del bloque C - ESPE
a)Vv1

## Slide 206: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Pórtico Espacial de 4 pisos del bloque C - ESPE
b)Vv2

## Slide 207: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Pórtico Espacial de 4 pisos del bloque C - ESPE

## Slide 208: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Pórtico Espacial de 4 pisos del bloque C - ESPE

## Slide 209: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Pórtico Espacial de 4 pisos del bloque C - ESPE

## Slide 210: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Pórtico Espacial de 4 pisos del bloque C - ESPE

## Slide 211: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Pórtico Espacial de 4 pisos del bloque C - ESPE
Patrón de cargas para Ejemplo 4

## Slide 212: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Pórtico Espacial de 4 pisos del bloque C - ESPE
Espectro de demanda dirección X

## Slide 213: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Pórtico Espacial de 4 pisos del bloque C - ESPE
Espectro de demanda dirección Y

## Slide 214: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Pórtico Espacial de 4 pisos del bloque C - ESPE
NL-X: Sismo X y NL-Y: Sismo Y: el patrón de cargas está dado por las fórmulas del código
NL-MX y NL-MY: Modal 1 en sentido X y Y: el patrón de cargas se establece mediante el primer modo de vibración
NL-CX: Lateral X y NL-CY: Lateral Y: El patrón de carga es constante, se adoptará cualquiera debido a que el programa buscará aumentar la carga hasta llegar al un desplazamiento máximo determinado por el usuario, el valor será de 10Tonf

## Slide 215: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Pórtico Espacial de 4 pisos del bloque C - ESPE

## Slide 216: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Pórtico Espacial de 4 pisos del bloque C - ESPE

## Slide 217: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Pórtico Espacial de 4 pisos del bloque C - ESPE

## Slide 218: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Pórtico Espacial de 4 pisos del bloque C - ESPE

## Slide 219: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Pórtico Espacial de 4 pisos del bloque C - ESPE
Combinaciones de carga, Ejemplo 4

## Slide 220: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Pórtico Espacial de 4 pisos del bloque C - ESPE
Chart: Pushover sentido X
| 3.7219999999999998E-17 | 1.9594180000000001 | 3.80938 | 4.8835980000000001 | 6.1652230000000001 | 7.110468 | 7.1524830000000001 | 7.1528999999999998 | 7.1531079999999996 | 7.1704739999999996
NL-X | 0 | 259.9024 | 511.018 | 572.2774 | 607.8109 | 622.0349 | 622.4136 | 622.4214 | 622.4026 | 622.5568
NL-CX | 0 | 301.9987 | 547.4224 | 577.0193 | 615.0451 | 625.2488 | 630.4331 | 632.4182 | 632.4971 | 632.4781 | 632.6149 | 632.6234 | 632.6344 | 632.603 | 632.6094 | 632.6125 | 632.5573 | 632.1193
NL-MX | 0 | 311.8929 | 481.8446 | 577.8144 | 618.8809 | 667.8548 | 672.7836 | 676.7898 | 676.7839 | 676.8291 | 676.8249 | 676.8693 | 676.8752 | 676.9044

## Slide 221: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Pórtico Espacial de 4 pisos del bloque C - ESPE
Chart: Pushover sentido Y
| -2.1969999999999999E-18 | 3.5961859999999999 | 5.0938350000000003 | 5.3640730000000003 | 5.6402559999999999 | 7.8888999999999996 | 14.784644999999999 | 15.330499 | 15.375499
NL-Y | 0 | 291.0778 | 402.4186 | 413.4421 | 418.9578 | 435.1229 | 469.0084 | 470.4064 | 470.4777
NL-MY | 0 | 301.1175 | 408.076 | 432.7265 | 438.8007 | 495.3111 | 501.0641 | 502.9146 | 503.0758
NL-CY | 0 | 310.7234 | 410.152 | 429.9752 | 431.0682 | 433.2661 | 459.7829 | 496.2369 | 505.7573 | 506.7182 | 507.4394 | 507.4959 | 507.5384 | 507.539 | 507.5443 | 507.6885 | 507.7196 | 507.5929

## Slide 222: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Pórtico Espacial de 4 pisos del bloque C - ESPE
 | NL-MX | NL-MY
V (Tonf) | 589.95 | 460.81
d (cm) | 8.308 | 10.369
Sa (g) | 0.339 | 0.266
Sd (cm) | 6.795 | 8.445
Teff | 0.895 | 1.09
βeff | 0.182 | 0.171

## Slide 223: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Estructura aporticada con rótulas a corte
Módulo de elasticidad del hormigón: 2100000 Tonf / m2
Módulo de elasticidad del acero de refuerzo: 21000000 Tonf / m2
Módulo de elasticidad de la mampostería: 175000 Tonf / m2
Resistencia del hormigón: 2100 Tonf / m2
Fluencia del acero: 42000 Tonf / m2

## Slide 224: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Estructura aporticada con rótulas a corte

## Slide 225: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Estructura aporticada con rótulas a corte
Diagonal equivalente

## Slide 226: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Estructura aporticada con rótulas a corte
Elemento | base | altura | Longitud | # var. transversal | φ | a | P | S
 | m | m | m | u | mm | m | Tonf | M
9 | 0.25 | 0.3 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2.1249 | 0.1
8 | 0.25 | 0.3 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2.4771 | 0.1
7 | 0.25 | 0.3 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2.9049 | 0.1
17 | 0.3 | 0.3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0.1
19 | 0.3 | 0.3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0.1
21 | 0.3 | 0.3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0.1
23 | 0.3 | 0.3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0.1
25 | 0.3 | 0.3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0.1
27 | 0.3 | 0.3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0.1

## Slide 227: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Estructura aporticada con rótulas a corte
Elemento | K unload | Ktdeg | Kdeg
 | Tonf/m | Tonf/m | Tonf/m
9 | 76.904 | 46.739 | 119.158
8 | 76.904 | 47.249 | 122.530
7 | 76.904 | 47.862 | 126.740
17 | 8505.000 | 209.267 | 214.546
19 | 8505.000 | 209.267 | 214.546
21 | 8505.000 | 209.267 | 214.546
23 | 8505.000 | 209.267 | 214.546
25 | 8505.000 | 209.267 | 214.546
27 | 8505.000 | 209.267 | 214.546

## Slide 228: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Estructura aporticada con rótulas a corte
Pushover con rótulas a flexión

## Slide 229: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Estructura aporticada con rótulas a corte
Pushover con rótulas a flexión + corte

## Slide 230: Capítulo 6: Ejemplos de Aplicación
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Estructura aporticada con rótulas a corte
Chart: Curvas de Capacidad
| -4.8200000000000001E-4 | -7.1110000000000001E-3 | -1.355E-2 | -1.6362000000000002E-2 | -6.0236999999999999E-2
Curva de Capacidad a Flexión | 0 | 6.1349 | 10.7106 | 11.1175 | 12.6756
Curva de Capacidad a Flexión y Corte | 0 | 6.8027 | 7.208 | 7.6493 | 7.8052 | 8.3681 | 9.832 | 10.6578 | 10.8886 | 10.9673 | 10.9673 | 11.2364 | 11.3642 | 11.4457 | 11.5159 | 11.5703 | 11.6043

## Slide 231: Capítulo 7: Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 232: Capítulo 7: Conclusiones y Recomendaciones
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
Para poder determinar los ejemplos se estudió los códigos ATC-40, FEMA-356 y ASCE/SEI, los cuales determinan los procedimientos para realizar el análisis de estructuras basadas en desempeño.
Programas comerciales como SAP2000 determinan de forma automática los daños concentrados, los cuales deberán ser ubicados con bastante criterio en los elementos del pórtico ya que la presencia de estos determinan el comportamiento de la estructura.
Se puede entender de mejor manera el nivel de desempeño, las características de cada nivel y los diferentes objetivos de los mismos.
Mediante el estudio de los procedimientos de análisis y de los códigos mencionados, la determinación de cargas estáticas por código presentan varios errores puesto que toman

## Slide 233: Capítulo 7: Conclusiones y Recomendaciones
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
Los códigos ATC-40, FEMA 356 y ASCE/SEI muestran de manera muy didáctica la utilización de los métodos estáticos no lineales.
Se debe tener en cuenta que para las estructuras analizadas en los ejemplos 3 y 4, la construcción de la edificación del bloque D se lo hizo con los mismos planos del bloque C, además, estas estructuras fueron planificadas para tener 3 pisos, sin embargo, se construyó un cuarto piso con las mismas características del tercero.

## Slide 234: Capítulo 7: Conclusiones y Recomendaciones
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Recomendaciones
Tener en cuenta que la versatilidad que presentan los programas comerciales, tales como SAP2000, hace que usuarios sin la suficiente experiencia de manejo o el suficiente criterio cometan errores.
La presente tesis enfoca el análisis por desempeño de estructuras aporticadas de hormigón armado sin muros de corte, por lo que se recomienda tener en cuenta que un análisis estático no lineal reporta buenos resultados para estructuras como las analizadas, sin embargo, el análisis Pushover provee resultados engañosos para cantidades de fuerzas tales como cortantes y momentos de pisos cuando se tiene una estructura con muros de cortante, ya que se asume que la resistencia a flexión del muro es constante sobre su altura y la resistencia al corte es tan grande que el comportamiento del muro es controlado por flexión.
Esta tesis puede quedar como base para futuras comparaciones de análisis con tiempo-historia.

## Slide 235: Capítulo 7: Conclusiones y Recomendaciones
Introducción
Rótulas Plásticas
Objetivos del desempeño
Métodos de análisis no lineal
Modelos de daño concentrado con el programa computacional SAP2000
Ejemplos de Aplicación
Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
Para poder determinar los ejemplos se estudió los códigos ATC-40, FEMA-356 y ASCE/SEI, los cuales determinan los procedimientos para realizar el análisis de estructuras basadas en desempeño.
Programas comerciales como SAP2000 determinan de forma automática los daños concentrados, los cuales deberán ser ubicados con bastante criterio en los elementos del pórtico ya que la presencia de estos determinan el comportamiento de la estructura.
Se puede entender de mejor manera el nivel de desempeño, las características de cada nivel y los diferentes objetivos de los mismos.
Mediante el estudio de los procedimientos de análisis y de los códigos mencionados, la determinación de cargas estáticas por código presentan varios errores puesto que toman