## Slide 1: “DETERMINACIÓN DE ELEMENTOS CATASTRALES A NIVEL NACIONAL E IMPLEMENTACIÓN PILOTO DE LA NORMA ISO 19152 EN EL CANTÓN MONTALVO, PROVINCIA DE LOS RÍOS”
Docente Designado: Ing. Francisco León
Secretario Académico: Dr. Marcelo Mejía
CARRERA DE INGENIERÍA GEOGRÁFICA Y MEDIOAMBIENTE
Elaborada por: Jacqueline Iza
Dirigida por: Ing. Pablo Pérez

## Slide 2: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
El GAD de Montalvo no posee un sistema catastral adecuado y en consecuencia no cumple con el articulo 496 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización(COOTAD), que en su parte pertinente dice: “Las municipalidades y distritos metropolitanos realizará, en forma obligatoria, actualizaciones generales de catastros y de la valoración de la propiedad urbana y rural. “
La norma ISO 19152 se propone potencializar un catastro mas organizado en el cual todos los usuarios puedan entender este sistema, ayudando así con un intercambio de información de los usuarios, unidad espacial, derechos, restricciones y responsabilidades que se adapte a las necesidades del GAD.

## Slide 3: JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
El catastro, es un elemento crucial para el desarrollo de la economía territorial de los GAD´s por el cobro del impuesto predial además incide en el planeamiento urbano y rural, dotación de servicios, regulación de la tenencia de la tierra y el uso del suelo, por tal motivo la necesidad de un catastro adecuado y actualizado.
La norma ISO 19152 aborda e integra información de los usuarios, unidad espacial y los servicios básicos que el GAD brinda a los predios además de la administración local. Una de las ventajas de adoptar el modelo LADM, es que ningún dato es despreciable para el catastro.

## Slide 4
La norma ISO 19152, puede adaptarse a cada país, provincia o cantón, sin importar su legislación, para la implementación de esta normativa se a utilizado elementos catastrales del Ecuador, estimulando el uso de la información catastral para la administración de tierras, y así atender múltiples fines como: salud, medio ambiente, seguridad entre otros.

## Slide 5: DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO
Norte: Cantón Caluma
Sur: Cantón Babahoyo
Este: Cantón Balsapamba
Oeste: Cantón Babahoyo
30 km
40 min

## Slide 6: AREA DE ESTUDIO
Mapa de Ubicación del Área de Influencia
Realizado por: Iza J, 2017
Extensión | 364,4 km2, 87% se utiliza en cultivos agrícolas.
Población | 12734 habitantes zona urbana 11430 habitantes zona rural
División administrativa | Parroquia urbana Montalvo Parroquia rural La Esmeralda
Clima | Pluviosidad anual de 1000 a 1500 mm y una temperatura de 20 a 23°C.
Topografía | Superficie plana (6 hasta 400 msnm), limitada en la parte oriental por cordones montañosos: Lomas Toquilla, Santa Marianita, Santa Ana, San Jorge y San Vicente

## Slide 7: Objetivos
Objetivo General
  Implementación de la normativa ISO 19152 en el cantón Montalvo, estandarizada con elementos catastrales a nivel nacional para un sistema de administración de tierra

## Slide 8: Objetivo Especifico
  Implementación del modelo de datos cartográfico a nivel nacional creado bajo un catalogo de objetos geográficos.
  Determinar los principales elementos y requerimientos que participan en la normativa ISO 19152.
  Estandarizar una base de datos geográficos en el cual se implemente la norma ISO 19152 (LADM)

## Slide 9: Metas
Establecer los principales elementos que participan en la normativa ISO 19152 y sus mayores requerimientos de información geográfica.
Representar los elementos de la normativa LAND por medio de cartografía base a escala 1:1000 del cantón Montalvo, provincia de Los Ríos.
Implantar un estándar para la representación gráfica y alfanumérica en una base de datos geográfica a nivel nacional, de los elementos que intervienen en la norma ISO 19152 (LAND).

## Slide 10: Marco Legal
CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN
El COOTAD establece los lineamientos con respecto al Catastro en los siguientes artículos.
Art 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:
j) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales
Art 139.- Ejercicio de la competencia de formar y administrar catastros inmobiliarios.- La formación y administración de los catastros inmobiliarios urbanos y rurales corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, los que con la finalidad de unificar la metodología de manejo y acceso a la información deberán seguir los lineamientos y parámetros metodológicos que establezca la ley. Es obligación de dichos gobiernos actualizar cada dos años los catastros y la valoración de la propiedad urbana y rural. El gobierno central, a través de la entidad respectiva financiará y en colaboración con los gobiernos autónomos descentralizados municipales, elaborará la cartografía geodésica del territorio nacional para el diseño de los catastros urbanos y rurales de la propiedad inmueble y de los proyectos de planificación territorial.

## Slide 11
Art 494.- Actualización del catastro.- Las municipalidades y distritos metropolitanos mantendrán actualizados en forma permanente, los catastros de predios urbanos y rurales. Los bienes inmuebles constarán en el catastro con el valor de la propiedad actualizado, en los términos establecidos en este Código.
Art 496.- Actualización del avalúo y de los catastros.- Las municipalidades y distritos metropolitanos realizará, en forma obligatoria, actualizaciones generales de catastros y de la valoración de la propiedad urbana y rural. A este efecto, la dirección financiera o quien haga sus veces notificará por la prensa a los propietarios, haciéndoles conocer la realización.

## Slide 12: ACUERDO MINISTERIAL No. 0 2 9- 1 6
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación: El presente instrumento tiene por objeto establecer lineamientos generales, requisitos mínimos y criterios técnicos aplicables a la estructuración del Sistema Nacional de Catastro Integral Geo Referenciado de Hábitat y Vivienda, que permita regular la formación, mantenimiento y actualización del catastro Urbano y Vivienda en sus componentes económicos, físicos, jurídicos y temáticos; así como la valoración individual y masiva de los bienes

## Slide 13: Normativa ISO 19152
Normativas de información geográfica
ISO 19105 Conformidad y pruebas ISO 19106 Perfiles ISO 19107 Esquema espacial ISO 19108 esquema temporal ISO 19109 Reglas para el esquema de aplicación ISO 19111 Referenciación espacial por coordenadas
Normativas de Calidad de la Información Geográfica:
ISO 19113 Principios de Calidad ISO 19114 Procedimientos de evaluación de calidad ISO 19115 Metadatos ISO 19138 Medidas de calidad de datos
ISO / CD 19156 Observaciones y mediciones.
Representación de la Información Geográfica:
ISO 13249-3 SQL / MM Part 3: espacial
ISO 19135 procedimientos para el registro de los elementos de información geográfica ISO 19136 Geography Markup Language (GML)
ISO 4217, Códigos para la representación de las monedas y de los fondos
ISO 19152

## Slide 14: ELEMENTOS DE LA NORMA ISO 19152
ISO 19152
Land Admnistration Domain Model
LADM
Parte: sujeto que interviniente.
DRR: derecho / restricción / responsabilidad
Unit.- desarrollo de información administrativa con las mismas DRR
Unidad espacial: aspectos espaciales de un objeto territorial.

## Slide 15: PARTY (PARTE INTERESADA)
Se define La_PArty según a la persona naturales o juridicas, empresas que desempeña un rol o posee una tenencia inmobiliaria dentro de la localidad de estudios

## Slide 16: RRR (LA RELACIÓN DE DERECHOS)
Restricción
Derechos
Responsabilidades
El modelo LADM ningún dato es despreciable y es necesario:
- Base de contribuyentes de un municipio
- Georeferenciacion en la base catastral
- Uso del suelo

## Slide 17: BAUnit
Base de datos de predios
Dirección física que identifica un inmueble.
Georeferenciacion de los bienes y terrenos
Lote
Predio

## Slide 18: REPRESENTACIÓN DEL OBJETO
La representación topográfica parcela catastral o del inmueble.
Área
Perímetro

## Slide 19: CATALOGO DE OBJETOS
Catálogo de Objetos utilizados en la normativa ISO 19152 Cantón Montalvo |  |  | 
Categoría | Objeto | fcode | Descripción
AK–Cultura–Recreacional | Cancha | AK040 | Lugar al aire libre destinado a eventos deportivos, ejercicios, o juegos
Al–Cultura–Miscelaneos | Edificio | AL015 | Estructura diseñada para algún uso particular
 | Zona urbana | AL020 | Área que contiene concentración de casas y otras estructuras
 | Poblado | AL105 | Concentración de pocas viviendas
AP–cultura-transportación-carretera | Vía | AP030 | Nivel 1 autopista, pavimentada o asfaltada, más de dos vías con parterre o separador Nivel 2 revestimiento suelto o ligero, 2 o más vías Nivel 3 pavimentada o asfaltada, 1 vía Nivel 4 revestimiento suelto o ligero, 1 vía Nivel 5 camino de verano

## Slide 20
AQ-cultura–asociado a transportación | Puente | AQ040 | Estructuras artificiales que provee paso sobre cuerpos de agua
 | Estación | AQ125 | Parada para transferencia de pasajeros y o carga
AT-cultura–comunicaciones/transmisión | Línea de transmisión eléctrica | AT030 | Sistema de cables sobre la superficie de la tierra incluido sus soportes, el cual transmite energía eléctrica a distancia.
 | Línea telefónica | AT060 | Sistema de comunicación que transmite señales eléctricas con información a distancias muy largas.
BH–hidrografía–cuerpos de agua | Área de inundación | BH090 | Área periódicamente cubierta por agua, excluyendo, el agua por marea
 | Río | BH140 | Corriente natural de agua, desemboca en el mar, en un lago o en otro río. Algunas veces sus aguas se pierden por infiltración
Ca-hipsografía –representación del relieve | Curvas de nivel | CA010 | Línea que conecta puntos que tienen el mismo valor de altura respecto al DATUM vertical.

## Slide 21
F–demarcación Fa– demarcación – límites / zonas (topográficas) | Límite administrativo | FA000 | Línea de demarcación entre áreas controladas. Definiendo como: límite provincial en estudio (use 26) límite cantonal en estudio (use 30) limite parroquial en estudio (use 31)
 | Zona administrativa | FA001 | Área controlada mediante una autoridad administrativa
ZB-general- puntos de control | Vértice | ZB060 | Punto físico sobre la superficie de la tierra que ha Sido medida su posición
Área de demarcación de GAD | Manzana Catastral | AI041 | Superficie de Terrenos o agrupación de lotes cuyo conjunto está delimitado por vías de transito y/o accidentes geográficos
 | Lote | HE002 | Unidad territorial mínima donde se ubica un predio asociado a una propiedad jurídica, delimitado por otros lotes o vías.
 | Predio | HE007 | Corresponde a un proceso de división de unidades construidas sobre un terreno
Fuente.- (IGM, 2016)

## Slide 22: CODIGOS DE LOS ATRIBUTOS PARA LA GEOINFORMACIÓN DE CARTOGRAFÍA BÁSICA
Código | Descripción
1 | No Tiene
2 | Conectada a red Publica
3 | Conectada a pozo séptico
6 | Letrina
Alcantarillado (AQ065)
Código | Descripción
1 | No Tiene
2 | Conectada a red Publica
4 | Planta Eléctrica
5 | Otro
Energía Eléctrica (AT030)
Servicios Básicos
Código | Descripción
1 | No tiene
2 | Red Publica
3 | De Pozo
5 | Carro Recolector
6 | Otro (agua lluvia)
Clase de agua proviene (BH010)
(MIDUVI, 2016)
(MIDUVI, 2016)
(MIDUVI, 2016)

## Slide 23
Características para el predio
Código | Descripción
0 | Natural
1 | Jurídico
Tipo de Propietario
Código | Descripción
0 | Indefinido
1 | Línea de energía
2 | Teléfono
3 | Telégrafo
9 | Agua potable
10 | Salada
999 | Otra
Clasificación de servicios (scc)
Código | Descripción
2 | Compra venta
3 | Donación
4 | Herencia
5 | Otro
8 | Posesión
9 | Remate
10 | Arriendo
Forma de adquisición
(MIDUVI, 2016)
(MIDUVI, 2016)
(MIDUVI, 2016)

## Slide 24
Código | Descripción
1 | No Tiene
2 | Carro Recolector
3 | Arroja en un terreno baldío
4 | Lo quema
5 | Lo entierra
6 | Lo arroja al rio
7 | De otra forma
Eliminación de Basura (AB030)
Código | Descripción
1 | No tiene
2 | Esquinero
3 | En cabecera
4 | Intermedio
5 | En L
6 | En T
7 | En cruz
8 | Manzanero
9 | Triangulo
10 | En Callejón
11 | Interior
Localización en la manzana (loc)
(MIDUVI, 2016)
(MIDUVI, 2016)

## Slide 25
Clasificación uso del suelo
Código | Etiqueta
2 | Agrícola
5 | Casa Comunal
6 | Comercial
7 | Conservación
8 | Cultural
10 | Educación
11 | Espacio Publico
12 | Financiero
15 | Industrial
16 | Institucional Privado
17 | Institucional Publico
19 | Lote
20 | Pecuaria
23 | Recreación y Deporte
24 | Religioso
25 | Residencial
26 | Salud
27 | Seguridad
28 | Servicios
30 | Transporte
31 | Turismo
(MIDUVI, 2016)

## Slide 26: Verificación de codificación
Requerimientos de elementos:
- Conformidad (1)
- No Conformidad (2)
- No ha sido evaluada (3)
Códigos de obligación:
- Obligatorio (M [Mandatory])
- Condicional (C [Condicional])
- Opcional (O [Optional])
Paquete | Clase | Nivel de conformidad
Party | LA_Party | M,1
 | LA_GroupPArty | M,1
 | LA_Member | O,3
RRD | LA_RRR | M,1
 | LA_Right | M,1
 | LA_Restiction | O,1
 | LA_Responsability | O,1
 | LA_BAunit | M,1
 | LA_Mortage | O,1
 | LA_AdministrativeSource | O,1
Unidad Espacial | LA_SpatialUnit | M,1
 | LA_SpatialUnitGroup | O,1
 | LA_LegalSpaceBuildingUnit | O,1
 | LA_LegalSpaceUtilityNetwork | O,1
 | LA_Level | O,1
 | LA_RequiredRelationshipSpatialUnit | 0,3
Surveying | LA_Point | M,1
 | LA_SpatialSource | M,1
Spatial Representation | LA_BoundaryFaceString | M,1
 | LA_BoundaryFace | O,1

## Slide 27
Paquete | Clase | Nivel de conformidad
Party | LA_Party | M,1
 | LA_GroupPArty | M,1
 | LA_Member | O,3
RRD | LA_RRR | M,1
 | LA_Right | M,1
 | LA_Restiction | O,1
 | LA_Responsability | O,1
 | LA_BAunit | M,1
 | LA_Mortage | O,1
 | LA_AdministrativeSource | O,1
Unidad Espacial | LA_SpatialUnit | M,1
 | LA_SpatialUnitGroup | O,1
 | LA_LegalSpaceBuildingUnit | O,1
 | LA_LegalSpaceUtilityNetwork | O,1
 | LA_Level | O,1
 | LA_RequiredRelationshipSpatialUnit | 0,3
Surveying | LA_Point | M,1
 | LA_SpatialSource | M,1
Spatial Representation | LA_BoundaryFaceString | M,1
 | LA_BoundaryFace | O,1
Verificación de Codificación
Fuente.- (Oosterom, 2009)

## Slide 28: TAMAÑO DE LA MUESTRA
Dónde:
  N: Total de la población
  Za: 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)
  p: proporción esperada (en este caso 5%: 0.05)
  q: 1-p (en este caso 1-0.05=0.95)
  d: precisión ( en su investigación use un 5%)

## Slide 29
N | Total de predios en el área de estudios | 7790
Za | es la seguridad al 95% | 3,84
p | proporción esperada si es al 5% = 0,05 o al 50% es 0,5 que maximiza el tamaño de la muestra | 0,05
q | 1-p | 0,95
d | depresión para esta investigación es de 5% | 0,05
resultado |  | 76,02 equivale 77
N | Total de predios en el área de estudios | 7790
Za |  | 3,84
p | proporción esperada si es al 5% = 0,05 o al 50% es 0,5 que maximiza el tamaño de la muestra | 0,05
q | 1-p | 0,95
d | depresión para esta investigación es de 5% | 0,05
resultado |  | 76,02 equivale 77
Se ha realizado la implementación para 93 predios

## Slide 30: La_PArty
Se define a la persona, empresas o municipios que desempeña un rol o posee una tenencia inmobiliaria dentro de la localidad:
    ID, pasaporte o RUC
    Nombre
    Role Type
    Type.- Natural o Jurídica
    Edad

## Slide 34: La_Group Party
Id: número de identificación del grupo dado por el municipio al inscribirle al barrio
Tipo: puede denominar asociación, familia, tribu, barrios, etc.
Tiempo: En el que ha sido formado el grupo en el que fue creado el GroupParty

## Slide 36: La_PartyMember

## Slide 38: La_RRD
RRR (RIGHT, RESTRICTION y RESPONSABILITY), en la que se unifica aspecto legal a un terreno.
LA_BaUnit la misma que depende de LA_Party y el espacio de la unidad teniendo como resultado LA_SpatialUnit.

## Slide 39: LA_Right
El derecho de propiedad se basa generalmente en la legislación nacional y se describe si posee o no titulo.
  Arrendatario
  Propietario
  Hipotecado
  Anticresis
  Por servicios
  Prestada o Cedida (no pagada)
  Derecho de uso municipal

## Slide 41: La_Restriction
se considera dentro de esta variable restricciones la vulnerabilidad de los propietarios del predio como en caso de riesgos naturales, antrópicos o uso del suelo para el GAD de Montalvo como son:
Deslaves
Inundaciones
Crecida de rio
Derecho de uso municipal

## Slide 45: La_Responsibility
Administrativas básicas responsabilidad del GAD de Montalvo.
  Agua por red publica
  Alumbrado eléctrico
  alcantarillado
  recolección de basura
  servicio de teléfono fijo
  Aceras
  Bordillos
  Energía eléctrica
  Transporte

## Slide 47: La_BAUnit
Una instancia LA_BAUnit es una unidad básica administrativa, se asocia a la clase LA_Party, identifica el estado del predio.
  Condiciones del predio.-
Calidad de Servicio | Bueno | Regular | Malo
Puntaje | 2 | 1 | 0

## Slide 49
Además de describir la forma de adquisición del predio con el catalogo de objetos, como:
  Compra venta (2)
  Donación (3)
  Herencia (4)
  Otros (5)
  Posesión (8)
  Remate (9)
  Arriendo (10)

## Slide 51: LA_Mortgage
Una de esta clase es una hipoteca en una propiedad:
  Cantidad de hipotecas.- existen 8 instituciones privadas los cuales ofrecen préstamos: Bolivariano, General Rumiñahui, Guayaquil, Internacional, Loja, Pacífico, Pichincha y Procubano. Además de los prestamos por el BIESS
  Tasas de interés.- para créditos hipotecarios de la banca privada pasa del 10% al 4,99% hasta la actualidad y el Biess dan un crédito del 8,48% al 6%

## Slide 52
Derechos.- personas que pueden obtener los préstamos, BIESS:
  Afiliados dependientes
  Afiliados voluntarios
  Jubilados
Tipo de hipoteca.- ofrece préstamos hipotecarios
  adquisición de bienes inmuebles
  Construcción
  Remodelación
  ampliación y/o mejoras
  Terrenos
  oficinas, locales comerciales o consultorios

## Slide 53: LA_AdministrativeSource
La_RequiredRelationshipBAUnit
Está relacionada con la unidad administrativa y la descripción geometría requerida de las unidades teniendo representaciones legales establecidas.
Se determinan amenazas tanto naturales (inundaciones, deslaves) como antrópicas (mal estado del precio)como el mal estado de las construcciones

## Slide 55: SPATIAL UNIT
Este paquete desde el punto de vista cartográfico tienen más modificaciones diarias, mensuales hasta anuales establecer aspectos legales de mantenimiento

## Slide 56: LA_SpatialUnit
Es una unidad espacial que describe las siguientes características
  Dirección Exacta
  Área
  Zonificación administrativas (FA001).-
    Agrícola (2)
    Casa Comunal (5)
    Comercio (6)
    Cultural (8)
    Educación (10)
    Espacio Público (11)
    Financiero (12)
    Industrial (15)
    Instituciones privadas (16)
    Instituciones públicas (17)
    Lote (19)
    Recreación y deporte (23).
    Religioso (24)
    Residencial (25)
    Salud.- si (26)
    Seguridad (27)
    Servicios (28).
    Transporte (30)

## Slide 58: LA_SpatialUnitGroup
La_LegalSpaceUtilityNetwork
Se determina el estado de los servicios básicos considerando los valores del catálogo de objetos:
  Agua de red pública (BH010)
  Electricidad conectada a red pública (AT030)
  Eliminación de basura (AB030)
  Alcantarillado (AQ065)
Calidad de Servicio | Bueno | Regular | Malo
Puntaje | 2 | 1 | 0
Condiciones de Servicios Básicos

## Slide 60: LA_LegalSpaceBuildingUnit
Las coordenadas
Numero de pisos de la unidad de construcción
El identificador de la unidad de construcción
Categoría | Características
A | Entrepisos de perfile de acero losas de hormigón armado.
B | Estructuras mixtas de acero con hormigón
C | Construcciones con muros de ladrillos confinado entre pilares de hormigón
D | Construcciones con muros de piedras.
E | Construcciones con estructuras soportantes de madera, yeso cartón o similares, entrepisos de madera
F | Construcciones de adobe, tierra cemento u otros materiales livianos.
G | Construcciones prefabricadas con construcciones metálicas. Paneles de madera, prefabricados de hormigón, yeso cartón o similares.
H | Construcciones prefabricadas de madera. Paneles de madera, yeso cartón, fibrocemento o similares
I | Paneles de hormigón liviano, fibrocemento o paneles de polietileno entre malla de acero para recibir mortero proyectado.
Fuente.- (AYC, 2015)

## Slide 62: LA_Level
Describe los atributos topográficos las cuales son las condiciones físicas de diferente altitud del predio con relación al eje vial.
Detalle | Elementos |  | 
El identificador del nivel | AP030 | BH140 | AI041
El nombre del nivel | Av. 25 de Abril | Rio Cristal | Catastro de Montalvo
El tipo de registro del contenido del nivel | AP030 | BH140 | AI041
La estructura de la geometría de nivel | Línea | Línea | Polígono
El tipo del contenido del nivel | Av. 26 de Abril principal vía en el área de estudio, de nivel 1 | Contiene el Rio Cristal que atraviesa la ciudad | Los predios de la ciudad

## Slide 64: SURVENRVING AND REPRESENTATIONS
La_Point
Son puntos de control del área de estudio y la identificación de los dos barrios mediante GPS
Barrio | Coordenada | 
 | X | Y
Buena Fe | 690086,38 | 9802380,20
Miraflores | 689946,24 | 9802273,97
P1 | 6899945,78 | 9802360,59
P2 | 690022,23 | 9802282,74
P3 | 690098,67 | 9802207,72
P4 | 690089,47 | 9802345,74

## Slide 66: LA_SpatialSource
Es una fuente espacial
  Nombre
  Coordenadas GPS
  Área Lote
  Área Construcción

## Slide 68: LA_BoundaryFace
Está asociado con
  LA_Point
  Ubicación en la manzana.
  Clase de vías

## Slide 72: CONCLUSIONES
Para la implementación de la normativa ISO 19152 se utilizó el Catalogo de objetos del IGM y el acuerdo ministerial 029-16 de Ministerio de Desarrollo Humano y Vivienda, facilitando de esta manera el manejo de la información, manifestando que la normativa puede ser implementada en cualquier lugar que cumpla con la tabla de evaluación.
Con el reconocimiento de los principales usuarios y requerimientos para la implementación de la Normativa ISO 19152 en el Cantón Montalvo, se creo la estandarización de las bases de datos geográficas y la actualización de los mismos lo que ayuda a una mejora continua del GAD de Montalvo.
El presente proyecto permite la realización de una ficha catastral utilizando los elementos de cada uno de los paquetes de a normativa ISO 19152 como la información necesaria.

## Slide 73
El catastro ha convertido en uno de los materiales fundamentales para la planificación de las ciudades, por tal motivo el proceso de actualización ha permitido conocer las dinámicas de crecimiento de la población en las ciudades
Se determinó que la base del impuesto predial se construye a partir del avaluó del inmueble y al no contar con un sistema de catastro el GAD de Montalvo pierde ingresos económicos, la actualización constante de los predios resulta trascendente para la recaudación del mismo.

## Slide 74: RECOMENDACIONES
Las opciones de la Implementación de la Normativa ISO 19152 en cualquier sistema permiten vincular la información gráfica con información alfa numérica de los predios proporcionando información integrada y de interés para el GAD de Montalvo, por tal motivo es recomendable manejar la información de una eficaz y con mucha confidencialidad.
Para tener un catastro más confiable es recomendable realizar una actualización cartográfica y estandarizada del área de estudio en este caso en el cantón de Montalvo, este proyecto de investigación se realizó a una escala de 1:1000.

## Slide 75
En este proyecto se determinaron diferentes usos del suelo entre ellos constan comercial, uso agrícola, uso municipio y vivienda, siendo predominante la vivienda, en predios que son determinados como uso municipal son afectados por amenaza naturales como inundaciones y deslaves del Rio Cristal, es recomendable que el GAD analice más zonas en las que la población sea vulnerable a alguna amenaza.
Registro de propiedad, líneas de fábricas y demás información que el GAD de Montalvo considere necesario es recomendable que pueda ser una opción para ser incrementada en la ficha catastral
La ficha catastral desarrollada con elementos de la Normativa ISO 19152 es una herramienta que proporciona información para el GAD en el cual se desea implementar pero es recomendable disponer más información histórica de los predios.

## Slide 76
Gracias Por Su Atención