## Slide 1: LONCIN LX 250 PY
Turbo

## Slide 2: SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SOBREALIMENTACIÓN A UNA MOTOCICLETA LONCIN LX 250 PY PARA LA EMPRESA MOTOACCESORIOS, CON EL FIN DE REDUCIR LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES Y COMPENSAR LA CAÍDA DE POTENCIA EN APLICACIONES DE ALTITUD
TRABAJO DE TITULACIÓN, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO MECÁNICO
AUTOR: MAURICIO WLADIMIR LÓPEZ AYALA
DIRECTOR: CRNL. (S.P) Ing. JUAN DÍAZ
SANGOLQUÍ - 2017

## Slide 3: ANTECEDENTES
VEHÍCULOS | SUBCATEGORIAS |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Categoría L: Vehículos a motor. (R < 4) | R = 2 C ≤ 50 cc V ≤ 50 Km/h | R = 3 C ≤ 50 cc V ≤ 50 Km/h | R = 2 C > 50 cc V > 50 Km/h | R = 3 asimétricas C > 50 cc V > 50 Km/h | R = 3 simétricas C > 50 cc V > 50 Km/h P ≤ 1000 Kg
Categoría M: Vehículos a motor destinados al transporte de personas. (R ≥ 3) (P ≥1 ton) | Pas ≤ 8 | Pas > 8 P ≤ 5 ton | Pas > 8 P > 5 ton |  | 
Categoría N: Vehículos a motor destinados al transporte de mercancías. (R ≥ 3) | P ≤ 3.5 ton | 3.5 ton < P ≤ 12 ton | P > 12 ton |  | 
Categoría O: Remolques. | P ≤ 0.75 ton | 0.75 ton < P ≤ 3.5 ton | 3.5 ton < P ≤ 10 ton | P > 10 ton | 
Tabla 1: Clasificación de los vehículos.
Fuente: NTE INEN 2656: 2012

## Slide 4: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Figura 1: Presión atmosférica en función de la altitud.

## Slide 5: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
LUGAR | ALTURA | PRESIÓN ATMOSFÉRICA | T ambiente | Densidad el aire | Pf | Caída de Potencia
 | [m.s.n.m] | [KPa] | [˚C] | [Kg/m^3] | [HP] | [%]
GUAYAQUIL | 6 | 101.2809 | 26.5 | 1.1781 | 16.5259 | 0.0000
NUEVA LOJA | 580 | 94.6209 | 23.7 | 1.1110 | 15.5849 | 5.6941
PUYO | 960 | 90.4546 | 21.2 | 1.0711 | 15.0253 | 9.0805
LOJA | 2160 | 78.4647 | 16.4 | 0.9445 | 13.2498 | 19.8239
GUARANDA | 2504 | 75.3305 | 13.8 | 0.9150 | 12.8359 | 22.3286
QUITO | 2789 | 72.8288 | 15.3 | 0.8800 | 12.3451 | 25.2988
TULCÁN | 3000 | 71.0304 | 11.8 | 0.8689 | 12.1882 | 26.2480
TELEFÉRICO DE QUITO | 4000 | 63.0941 | 7.6 | 0.7833 | 10.9884 | 33.5079
REFUGIO JOSÉ RIVAS (COTOPAXI) | 4500 | 59.4645 | 5.2 | 0.7446 | 10.4457 | 36.7923
Tabla 2: Potencia al freno de un MEP en distintos sitios del Ecuador.

## Slide 6: JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO
Tabla 3: Numero de vehículos motorizados matriculados, por uso, según clase.
Fuente: Anuario de Estadísticas de Transportes 2014, INEC.

## Slide 7: JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO
NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE – MOTOCICLETAS |  |  | 
AÑO - MODELO | CALIFICACIÓN | UMBRAL | UNIDAD
Todos | 0 | 0 ≤ X < 75 | dB
Todos | 1 | 75 ≤ X < 85 | dB
Todos | 2 | 85 ≤ X < 90 | dB
Todos | 3 | X ≥ 90 | dB
HIDROCARBUROS NO COMBUSTIONADOS (HC) - MOTOCICLETAS |  |  | 
AÑO - MODELO | CALIFICACIÓN | UMBRAL | UNIDAD
Todos | 0 | 0 ≤ X < 2000 | ppm
Todos | 1 | 2000 ≤ X < 4000 | ppm
Todos | 2 | 4000 ≤ X < 6000 | ppm
Todos | 3 | X ≥ 6000 | ppm
MONÓXIDO DE CARBONO (CO) – MOTOCICLETAS |  |  | 
AÑO - MODELO | CALIFICACIÓN | UMBRAL | UNIDAD
Todos | 0 | 0 ≤ X < 4 | %
Todos | 1 | 4 ≤ X < 6 | %
Todos | 2 | 6 ≤ X < 8 | %
Todos | 3 | X ≥ 8 | %
OXÍGENO (O2) – MOTOCICLETAS |  |  | 
AÑO - MODELO | CALIFICACIÓN | UMBRAL | UNIDAD
Todos | 0 | 0 ≤ X < 3 | %
Todos | 1 | 3 ≤ X < 4 | %
Todos | 2 | 4 ≤ X < 5 | %
Todos | 3 | X ≥ 5 | %
Tabla 4: Rangos de calificación en las motocicletas.
Fuente: Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), Instructivo de revisión vehicular 2016
CALIFICACIÓN 0: OK, el automotor aprueba.
CALIFICACIÓN 1: El automotor aprueba con observación leve.
CALIFICACIÓN 2: El automotor aprueba con observación grave.
CALIFICACIÓN 3: El automotor no aprueba.

## Slide 8: OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Diseñar, seleccionar e implementar un sistema de sobrealimentación a una motocicleta Loncin LX 250 PY para la empresa Motoaccesorios.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Investigar los efectos de la variación de la altitud en los MEP atmosféricos.
- Investigar la mecánica del vehículo categoría L3.
- Investigar los métodos de los sistemas de sobrealimentación.
- Diseñar y seleccionar un sistema de sobrealimentación para un vehículo categoría L3.

## Slide 9: OBJETIVOS
- Construir accesorios del sistema de sobrealimentación para una motocicleta Loncin LX 250 PY.
- Implementar el sistema de sobrealimentación en la motocicleta.
- Validar el proyecto mediante pruebas de laboratorio, pruebas de carretera y pruebas de desempeño.
- Calcular los costos involucrados.

## Slide 10: ALCANCE
El presente proyecto contempla el diseño, la selección e implementación de un sistema de sobrealimentación para un vehículo categoría L3 con un motor de 250 cc a carburador, así como la validación de la reducción de contaminantes y el aumento de potencia, con el fin de ofrecer al sector motociclístico una solución a los problemas debido a la altitud.

## Slide 11: METODOLOGÍA
1.- Selección del problema.
2.- Clasificación y cuantificación del problema.
3.- Análisis de la causa raíz
4.- Establecimiento de niveles exigidos.
5.- Definición y programación de las soluciones.
6.- Implementación y verificación de las soluciones.

## Slide 12: ESTRUCTURA JERÁRQUICA DE LA MOTOCICLETA L3
A la motocicleta se la puede considerar como un sistema motriz capaz de transformar la energía térmica en trabajo mecánico, este sistema está compuesto de elementos, partes y componentes interrelacionados e interactuantes entre sí, formando una estructura jerárquica como se muestra en la siguiente figura:
Figura 2: Estructura jerárquica de la motocicleta categoría L3.

## Slide 13: SOBREALIMENTACIÓN
La sobrealimentación es un tipo de suministro de aire conocida como “aspiración forzada” ya que utiliza dispositivos que varían las condiciones iniciales del aire en el proceso de admisión, esto porque la máxima potencia y torque de un MEP 4T pueden estar limitadas por la cantidad de combustible que puede ser quemado eficientemente dentro de la cámara de combustión.
Así, en un MEP 4T con las mismas dimensiones (sin variar la cilindrada ni régimen del motor), podremos mejorar la potencia y el torque si aumentamos únicamente la densidad del aire inducido, lo que es posible si aumentamos la presión absoluta del aire y/o si disminuimos su temperatura.

## Slide 14: MÉTODOS DE SOBREALIMENTACIÓN
Figura 3: Clasificación de los métodos mecánicos de sobrealimentación.

## Slide 15
DISEÑO, SELECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SOBREALIMENTACIÓN

## Slide 16: ESPECIFICACIONES DE LA MOTOCICLETA ATMOSFÉRICA
Tabla 5: Especificaciones de la motocicleta a sobrealimentar.

## Slide 17: PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR
- Régimen de giro máximo del motor: Dado que uno de los objetivos de este proyecto fue “compensar” la caída de potencia por efectos de la altitud, no se modificó las características originales del fabricante.
- Régimen de giro del motor en el que se producirá el mayor torque: El uso de un sistema de sobrealimentación aumenta la potencia máxima y torque máximo de un motor, los que se esperó obtener a las 5000 rpm.
- Eficiencia volumétrica (ηv): “Valores típicos máximos de eficiencia volumétrica para motores atmosféricos están en el rango de 80% a 90 %” (Internal Combustion Engine Fundamentals, John B. Heywood, MIT). Por lo que para efectos de cálculos se tomó un valor intermedio de 85%.

## Slide 18: CONDICIONES AMBIENTALES DE OPERACIÓN
Se diseñó el sistema para que pueda trabajar sin problemas hasta la ciudad más alta del Ecuador, Tulcán, la cual presenta las siguientes condiciones ambientales:
- Altitud: 3000 [m].
- Presión atmosférica: 10.3021 [psi] = 71.0304 [KPa] = 0.7010 [atm].
- Temperatura media anual: 11.8°C = 284.95°K.
- Humedad relativa: 90.
- Densidad del aire seco: 0.8685 [Kg/m^3].
- Densidad del aire húmedo: 0.8629 [Kg/m^3].
Tabla 6: Rangos de sobrealimentación.
Fuente: Corky Bell, Maximum Boost, Página 28, 1997.

## Slide 19: MODELO MATEMÁTICO
-FLUJO VOLUMÉTRICO DE ENTRADA DE AIRE AL MOTOR:
Para calcular el flujo volumétrico se utilizó la ecuación:
Y para calcular el volumen desplazado total (Vdt) nos valemos de la ecuación:
Si además: ηv= 85%, N=5000 [rpm] = 83.3333 [rev/s], k=2[rev]. Entonces:

## Slide 20: MODELO MATEMÁTICO
- RELACION DE PRESIÓN (RP) DEL COMPRESOR:
Para determinar esta relación se utilizó la ecuación:
En donde la presión atmosférica, Patm= 10.3021 [psi], corresponde a la presión atmosférica de Tulcán. El Boost que deberá entregar el sobrealimentador es de 4.3979 [psi] con la finalidad de tener una misma presión de trabajo que la del nivel del mar. La caída de presión () se calculó considerando un sistema neumático de la siguiente forma:
Figura 4: Elementos anteriores al compresor.
La pérdida de carga por la longitud (HL), el filtro (H filtro) y el carburador (H carburador) se obtienen mediante las ecuaciones:

## Slide 21: MODELO MATEMÁTICO
En donde el factor de fricción de Darcy (f) se obtuvo con la ayuda del diagrama de Moody, calculando previamente el número de Reynolds y la relación (ᵋ/d) (coeficiente de rugosidad / diámetro del ducto):
La velocidad del fluido (V) se calculó a partir del flujo volumétrico de entrada de aire al motor para una sección circular de diámetro 30 mm, la cual corresponde a la entrada del carburador.
Por ultimo usamos la ecuación de conservación de la energía:
Entonces la relación de presión quedó:

## Slide 22: MODELO MATEMÁTICO
- FLUJO VOLUMÉTRICO BAJO IMPULSO
-TEMPERATURA DEL AIRE DESPUES DE
PASAR POR EL COMPRESOR
Dónde: K=1.395 (relación de calores específicos del aire a presión y volumen constantes), ηc= 60%, T1= 11.8°C = 284.95°K= Tamb. Entonces:
- RELACIÓN DE LA DENSIDAD EN EL COMPRESOR

## Slide 23: MODELO MATEMÁTICO
-FLUJO MÁSICO DE ENTRADA DE AIRE - FLUJO MÁSICO BAJO IMPULSO
AL MOTOR
- FLUJO MÁSICO CORREGIDO DE ENTRADA DE AIRE AL MOTOR SOBREALIMENTADO
Las condiciones ambientales a las que los mapas del compresor son realizados son:
P prueba = 14.696 [psi]
T prueba = 20°C = 293.15 °K

## Slide 24: MODELO MATEMÁTICO
Entonces utilizamos la siguiente ecuación para calcular el flujo másico de aire corregido:
También se puede expresar este flujo másico como flujo volumétrico, quedando:
Estos valores corregidos son los que se deben localizar en el eje de las abscisas de los mapas de flujo del compresor.

## Slide 25: SELECCIÓN DEL MÉTODO DE SOBREALIMENTACIÓN
C O M B I N E X M A T R I X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ORD | PARÁMETROS DE EVALUACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (n+1) | Ʃ | INDICE | WF
1 | Aprovechamiento de energía desperdiciada |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.2857 | 0.28
2 | Ruido | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.2381 | 0.24
3 | Precio | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.1905 | 0.19
4 | Dimensiones | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 0.1190 | 0.12
5 | Respuesta a régimen bajo y medio | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 1 | 1 | 2.5 | 0.1190 | 0.12
6 | Facilidad de montaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0.0476 | 0.05
Ʃ |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 1.0000 | 1
Tabla 7: Combinex matrix para encontrar el factor de peso de cada parámetro de decisión para la selección del sistema de sobrealimentación.
M A T R I Z D E D E C I S I Ó N |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ORD | PARÁMETROS DE EVALUACIÓN | WF | TURBO DE GEOMETRIA FIJA |  | TURBO DE GEOMETRIA VARIABLE |  | COMPRESOR ROOTS |  | COMPRESOR CENTRIFUGO | 
 |  |  | RF1 | CALF 1 | RF2 | CALF 2 | RF4 | CALF 3 | RF7 | CALF 4
1 | Aprovechamiento de energía desperdiciada | 0.28 | 9 | 2.52 | 10 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ruido | 0.24 | 10 | 2.4 | 10 | 2.4 | 7 | 1.68 | 8 | 1.92
3 | Precio | 0.19 | 9 | 1.71 | 6 | 1.14 | 4 | 0.76 | 10 | 1.9
4 | Dimensiones | 0.12 | 9 | 1.08 | 7 | 0.84 | 5 | 0.6 | 10 | 1.2
5 | Respuesta a régimen bajo y medio | 0.12 | 8 | 0.96 | 9 | 1.08 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2
6 | Facilidad de montaje | 0.05 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 5 | 0.25 | 6 | 0.3
Ʃ |  | 1 | 59.5 | 9.17 | 58.6 | 8.76 | 45.5 | 4.49 | 52 | 6.52
Tabla 8: Matriz de decisión para la selección del sistema de sobrealimentación de la motocicleta, basada en los métodos de sobrealimentación.

## Slide 26: SELECCIÓN DEL MÉTODO DE SOBREALIMENTACIÓN
TURBOCOMPRESOR |  | C A R A CT E R Í S T I C A S |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MARCA | SERIE | A/R (C) | A/R (T) | TRIM (C) | TRIM (T) | ΦINDUC (C) (mm) | ΦEXDUC (T) (mm) | VÁLVULA DESCARGA (accionamiento) | UBICACIÓN | DISPONIBILIDAD (días) | PRECIO (dólares)
IHI | RHB31 | 0.7 | 0.26 | 42.8 | 55.5 | 33.88 | 31 | Neumático | Japón | 60 | 500
ECOTRONS | VZ21 | 0.31 | 0.30 | 41.1 | 54.01 | 25 | 28 | Neumático | E.U | 30 | 350
CR CONCEPTS | TBC GT15 | 0.48 | 0.35 | 59.88 | 69.3 | 37.28 | 38.1 | Neumático | China | 60 | 180
CX RACING | GT15 T15 | 0.35 | 0.32 | 55.18 | 71.44 | 36.40 | 34.95 | Neumático | E.U | 30 | 210
GARRETT | GT0632SZ | 0.32 | 0.18 | 50 | 72 | 22.63 | 30 | Neumático | E.U | 30 | 760
Tabla 9: Características técnicas de los turbocompresores preseleccionados.

## Slide 27: SELECCIÓN DEL MÉTODO DE SOBREALIMENTACIÓN
Figura 5: Ubicación del punto de diseño en el mapa de flujo del turbo IHI RHB31

## Slide 28: SELECCIÓN DEL MÉTODO DE SOBREALIMENTACIÓN
Figura 6: Ubicación del punto de diseño en el mapa de flujo del turbo Ecotrons VZ21.

## Slide 29: SELECCIÓN DEL MÉTODO DE SOBREALIMENTACIÓN
Figura 7: Ubicación del punto de diseño en el mapa de flujo del turbo Garrett GT0632SZ.

## Slide 30: SELECCIÓN DEL MÉTODO DE SOBREALIMENTACIÓN
Figura 8: Turbocompresor Ecotrons VZ21.

## Slide 31: CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE SOBREALIMENTACIÓN
Figura 9: Configuración del sistema de sobrealimentación.

## Slide 32: SELECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ALGUNOS ACCESORIOS
Figura 10: Procesos para la fabricación del acople cilindro - turbina
Figura 11: Procesos para la fabricación del ducto de escape- brida

## Slide 33: SELECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ALGUNOS ACCESORIOS
Figura 12: Proceso para la fabricación del ducto de salida del compresor – brida.
Figura 13: Proceso para la fabricación del ducto de entrada al cilindro - brida

## Slide 34: SELECCIÓN DEL LUBRICANTE PARA LA MOTOCICLETA SOBREALIMENTADA
Tabla 10: Combinex matrix para la selección del lubricante de la motocicleta sobrealimentada.
M A T R I Z D E D E C I S I Ó N |  |  |  |  |  | 
ORD | PARÁMETROS DE EVALUACIÓN | WF | REPSOL MOTO SINTÉTICO 4T |  | MOTUL 300V 4T | 
 |  |  | RF1 | CALF 1 | RF2 | CALF2
1 | Estabilidad térmica | 0.25 | 8.7432 | 2.1858 | 10 | 2.5000
2 | Viscosidad a alta temperatura | 0.21 | 10 | 2.1000 | 9.5035 | 1.9957
3 | Punto de inflamación | 0.18 | 10 | 1.8000 | 9.5902 | 1.7262
4 | Rango de temperatura exterior | 0.14 | 10 | 1.4000 | 8.75 | 1.2250
5 | Facilidad de arranque | 0.09 | 8.4382 | 0.7594 | 10 | 0.9000
6 | Índice de fricción | 0.09 | 10 | 0.9000 | 8.0556 | 0.7250
7 | Precio | 0.04 | 10 | 0.4000 | 5.848 | 0.2339
Ʃ |  | 1 | 67.1814 | 9.5452 | 61.7473 | 9.3059
Tabla 11: Matriz de decisión para la selección del lubricante de la motocicleta sobrealimentada.

## Slide 35: MONTAJE DEL SISTEMA DE ESCAPE
Figura 14: Diagrama del proceso de montaje del sistema de escape.

## Slide 36: MONTAJE DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
Figura 15: Diagrama del proceso de montaje del sistema de alimentación.

## Slide 37: MONTAJE DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN
Figura 16: Diagrama del proceso de montaje del sistema de lubricación.

## Slide 38: PRUEBAS DE LABORATORIO – ANÁLISIS DE RESULTADOS
PRUEBAS EN EL DINAMÓMETRO DE RODILLOS - POTENCIA
Chart: RPM
| 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000
Motocicleta atmosférica | 2.541 | 5.139 | 5.565 | 6.004 | 6.328 | 6.475 | 6.642 | 7.055 | 7.213 | 7.528 | 7.676 | 7.81 | 8.061 | 8.085 | 8.169 | 8.267 | 8.315 | 8.464 | 8.475 | 8.573 | 8.549 | 8.533 | 8.468 | 8.341 | 8.111 | 8.002 | 7.776 | 7.654 | 7.491 | 7.075 | 6.895 | 6.651 | 6.206 | 5.871 | 5.407 | 5.205 | 4.968 | 4.645
Motocicleta turbo | 1.824 | 3.549 | 4.893 | 6.012 | 6.785 | 7.224 | 7.741 | 7.847 | 8.319 | 8.658 | 8.752 | 9.025 | 9.201 | 9.369 | 9.603 | 9.798 | 9.801 | 9.826 | 9.848 | 9.905 | 10.006 | 10.152 | 10.214 | 10.226 | 10.291 | 10.309 | 10.359 | 10.496 | 10.527 | 10.423 | 10.315 | 10.286 | 9.951 | 9.782 | 9.157 | 8.823 | 8.334 | 7.828
RPM | Variación de la potencia (%)
2300 | -28.2172
2500 | -12.0755
3000 | 11.2261
3500 | 14.1422
4000 | 16.0917
4500 | 20.6188
5000 | 37.1309
5500 | 60.3448
6000 | 68.5253
Figura 17: Comparativa en la prueba de medición de la potencia.
Tabla 12: Comparativa en la prueba de medición de la potencia.

## Slide 39: PRUEBAS DE LABORATORIO – ANÁLISIS DE RESULTADOS
PRUEBAS EN EL DINAMÓMETRO DE RODILLOS - TORQUE
Figura 18: Comparativa en la prueba de medición del torque.
Tabla 13: Comparativa en la prueba de medición del torque
Chart: RPM
| 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000
Motocicleta atmosférica | 5.779 | 11.25 | 11.69 | 12.13 | 12.31 | 12.15 | 12.03 | 12.35 | 12.22 | 12.35 | 12.22 | 12.06 | 12.1 | 11.79 | 11.6 | 11.43 | 11.2 | 11.11 | 10.86 | 10.72 | 10.44 | 10.18 | 9.883 | 9.527 | 9.073 | 8.768 | 8.351 | 8.058 | 7.66 | 7.169 | 6.858 | 6.494 | 5.954 | 5.534 | 5.01 | 4.741 | 4.449 | 4.092
Motocicleta turbo | 5.012 | 7.66 | 10.79 | 11.96 | 13.04 | 14.09 | 14.64 | 15.08 | 15.45 | 15.49 | 15.52 | 15.69 | 15.62 | 15.64 | 15.47 | 15.45 | 15.44 | 15.22 | 15.02 | 14.78 | 14.45 | 14.11 | 14.06 | 13.85 | 13.68 | 13.24 | 12.79 | 12.45 | 12.03 | 11.78 | 11.22 | 10.78 | 10.51 | 10.03 | 9.56 | 9.02 | 8.15 | 7.35
RPM | Variación del torque (%)
2300 | -13.2722
2500 | -7.6989
3000 | 22.1053
3500 | 29.0909
4000 | 36.9937
4500 | 42.2645
5000 | 54.5048
5500 | 76.52
6000 | 79.6188

## Slide 40: PRUEBAS DE LABORATORIO – ANÁLISIS DE RESULTADOS
CONSUMO ESPECÍFICO DE COMBUSTIBLE (C.E.C)
Figura 19: Comparativa en la prueba de medición del C.E.C.
Tabla 14: Comparativa en la prueba de medición del C.E.C
Chart: RPM
| 2500 | 3500 | 4500 | 5500
Motocicleta atmosférica | 0.11427 | 0.096945 | 0.10641 | 0.15695
Motocicleta turbo | 0.1944 | 0.12606 | 0.12791 | 0.14108
RPM | Variación del C.E.C (%)
2500 | 70.1263
3500 | 30.0284
4500 | 20.2016
5500 | -10.0701

## Slide 41: PRUEBAS DE LABORATORIO – ANÁLISIS DE RESULTADOS
NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE
Figura 20: Comparativa en la prueba de medición del nivel de ruido.
Tabla 15: Comparativa en la prueba de medición del nivel de ruido.
Chart: RPM
| 1200 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500
Motocicleta atmosférica | 78.7 | 82.44 | 88.66 | 93.5 | 98.62
Motocicleta turbo | 75.4 | 79.72 | 85.46 | 90.44 | 95.4
RPM | Variación del NPS (%)
1200 | -4.1931
2500 | -3.2994
3500 | -3.6093
4500 | -3.2727
5500 | -3.2651

## Slide 42: PRUEBAS DE LABORATORIO – ANÁLISIS DE RESULTADOS
MEDICIÓN DEL MONÓXIDO DE CARBONO (CO)
Figura 21: Comparativa en la prueba de medición del CO.
Tabla 16: Comparativa en la prueba de medición del CO.
Chart: RPM
| 1200 | 2500 | 4500 | 5500
Motocicleta atmosférica | 5.732 | 4.3 | 5.516 | 5.85
Motocicleta turbo | 6.174 | 4.914 | 2.83 | 3.258
RPM | Variación del CO (%)
1200 | 7.7111
2500 | 14.2791
4500 | -48.6947
5500 | -44.3077

## Slide 43: PRUEBAS DE LABORATORIO – ANÁLISIS DE RESULTADOS
MEDICIÓN DE HIDROCARBUROS NO COMBUSTIONADOS (HC)
Figura 22: Comparativa en la prueba de medición de HC.
Tabla 17: Comparativa en la prueba de medición de HC.
Chart: RPM
| 1200 | 2500 | 4500 | 5500
Motocicleta atmosférica | 208 | 213 | 237 | 240.8
Motocicleta turbo | 213 | 215.8 | 166.6 | 172
RPM | Variación de HC (%)
1200 | 2.4038
2500 | 1.3146
4500 | -29.7046
5500 | -28.5714

## Slide 44: PRUEBAS DE LABORATORIO – ANÁLISIS DE RESULTADOS
MEDICIÓN DEL DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)
Figura 23: Comparativa en la prueba de medición del CO2.
Tabla 18: Comparativa en la prueba de medición del CO2.
Chart: RPM
| 1200 | 2500 | 4500 | 5500
Motocicleta atmosférica | 3.36 | 2.52 | 2.4 | 2.3
Motocicleta turbo | 4.06 | 3.44 | 2.94 | 2.7
RPM | Variación del CO2 (%)
1200 | 20.8333
2500 | 36.5079
4500 | 22.5
5500 | 17.3913

## Slide 45: PRUEBAS DE LABORATORIO – ANÁLISIS DE RESULTADOS
MEDICIÓN DEL OXÍGENO (O2)
Figura 24: Comparativa en la prueba de medición del O2.
Tabla 19: Comparativa en la prueba de medición del O2.
Chart: RPM
| 1200 | 2500 | 4500 | 5500
Motocicleta atmosférica | 3.962 | 4.348 | 5.332 | 5.51
Motocicleta turbo | 4.728 | 5.26 | 5.958 | 7.018
RPM | Variación del O2 (%)
1200 | 19.3337
2500 | 20.9752
4500 | 11.7404
5500 | 27.3684

## Slide 46: PRUEBA DE CARRETERA – ANÁLISIS DE RESULTADOS
RENDIMIENTO DEL COMBUSTIBLE
Figura 25: Comparativa en la prueba de rendimiento del combustible.
Tabla 20: Comparativa en la prueba de rendimiento del combustible.
Chart: Rendimiento del combustible (Km/gal)
| LUGAR | Ciudad
Motocicleta atmosférica en la ciudad | 163.1513
Motocicleta atmosférica en la carretera | 198.7342
Motocicleta turbo en la ciudad | 137.4105
Motocicleta turbo en la carretera | 160.123
Rendimiento del combustible en la ciudad (Km/gal) |  | Rendimiento del combustible en la carretera (Km/gal) | 
Motocicleta atmosférica | Motocicleta turbo | Motocicleta atmosférica | Motocicleta turbo
163.1513 | 137.4105 | 198.7342 | 160.123
Decremento del rendimiento del combustible (%) |  | Decremento del rendimiento del combustible (%) | 
-15.7773 |  | -19.4286 | 

## Slide 47: PRUEBA DE DESEMPEÑO – ANÁLISIS DE RESULTADOS
PRUEBAS DE ACELERACIÓN
Figura 26: Comparativa en la prueba de aceleración en función de la distancia.
Tabla 21: Comparativa en la prueba de aceleración en función de la distancia.
Chart: Distancia (m)
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
Motocicleta atmosférica | 0 | 1.9594 | 1.9513 | 1.484 | 1.3396 | 1.1429 | 1.0156 | 0.89107 | 0.81627
Motocicleta turbo | 0 | 2.4475 | 2.1948 | 2.043 | 1.6594 | 1.5188 | 1.3143 | 1.2072 | 1.0831
Distancia (m) | Incremento de la aceleración (%)
100 | 24.9135
200 | 12.4764
300 | 37.6623
400 | 23.8706
500 | 32.8897
600 | 29.4138
700 | 35.4788
800 | 32.6845

## Slide 48: ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA
Chart: RPM
| 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000
Motocicleta atmosférica | 20.4941 | 39.721 | 41.2931 | 42.8371 | 43.4766 | 42.8977 | 42.4867 | 43.6243 | 43.1625 | 43.6397 | 43.1493 | 42.6113 | 42.7241 | 41.661 | 40.9562 | 40.3568 | 39.5503 | 39.2526 | 38.345 | 37.8648 | 36.8807 | 35.9751 | 34.9077 | 33.6366 | 32.0132 | 30.925 | 29.4383 | 28.3969 | 27.2472 | 25.2392 | 24.133 | 22.8479 | 20.9316 | 19.4481 | 17.5968 | 16.6474 | 15.62 | 14.3611
Motocicleta Turbo | 6.6181 | 12.3404 | 16.3332 | 19.2966 | 20.9711 | 21.5306 | 22.2759 | 21.8282 | 22.3947 | 22.579 | 22.1325 | 22.1516 | 21.9383 | 21.7184 | 21.6591 | 21.5174 | 20.9721 | 20.5 | 20.0447 | 19.6807 | 19.4191 | 19.2546 | 18.9417 | 18.5517 | 18.2724 | 17.923 | 17.6424 | 17.5182 | 17.2255 | 16.7273 | 16.2416 | 15.896 | 15.0987 | 14.5773 | 13.4065 | 12.6948 | 11.7879 | 10.8877
Figura 27: Comparativa de la eficiencia térmica
RPM | Variación de la eficiencia térmica (%)
2300 | -67.7073
2500 | -60.4457
3000 | -49.9631
3500 | -48.6513
4000 | -47.7742
4500 | -45.7376
5000 | -38.3094
5500 | -27.8662
6000 | -24.1861
Tabla 22: Comparativa de la eficiencia térmica

## Slide 49: ESTUDIO ECONÓMICO
MATERIALES DIRECTOS |  |  |  |  | 
Ord. | Descripción | Unid. | Cant. | P. unitario (USD) | P. total (USD)
1 | Turbo Ecotrons VZ21 | u | 1 | 441 | 441
2 | Accesorios turbo VZ21 (bridas, empaques, neplos de cobre, tornillos) | kit | 1 | 90 | 90
3 | Brida y empaque de entrada a compresor | par | 1 | 5 | 5
4 | Brida salida compresor | u | 1 | 20 | 20
5 | Empaque salida compresor | u | 1 | 3 | 3
6 | Brida ducto de admisión | u | 1 | 20 | 20
7 | Empaque ducto de admisión | u | 1 | 3 | 3
8 | Tornillos hexagonales de acero inoxidable M6 X 20mm | u | 2 | 0.25 | 0.50
9 | Neplo cilindro – turbina | u | 1 | 30 | 30
10 | Empaque de fuego | u | 1 | 1 | 1
11 | Tuercas M8 de acero inoxidable | u | 2 | 0.10 | 0.20
12 | Ducto de escape | u | 1 | 30 | 30
13 | Laca negra para alta temperatura | u | 1 | 10 | 10
14 | Ducto salida compresor | u | 1 | 10 | 10
15 | Laca amarilla | u | 1 | 5 | 5
16 | Ducto de entrada al cilindro | u | 1 | 10 | 10
17 | Neplo de cobre de rosca ¼” NPT para manguera de Φ ½”. | u | 1 | 3 | 3
18 | Codo de cobre de rosca ½ ” NPT para neplo de rosca ½ ” NPT | u | 1 | 3.50 | 3.50
19 | Neplo de cobre de rosca ½ ” NPT para manguera de Φ ¾ | u | 1 | 3.50 | 3.50
20 | “Te” de cobre para manguera de Φ ½ ”, | u | 1 | 2.50 | 2.50
21 | Manguera de Φ ½”. | metros | 1.2 | 8 | 9.60
22 | Manguera de Φ ¾” | metros | 0.25 | 10 | 2.50
23 | Manómetro bourdon | u | 1 | 20 | 20
24 | Aceite Repsol moto sintético 4t 10w-40 | litro | 2 | 12 | 24
25 | Bujía NGK DR9EIX. | u | 1 | 20 | 20
26 | Carburador tiro directo | u | 1 | 15 | 15
27 | Chiclé de carburador | u | 1 | 1 | 1
28 | Filtro de aceite | u | 1 | 8 | 8
29 | Filtro de aire | u | 1 | 3 | 3
30 | Sellador de empaques | u | 1 | 5 | 5
31 | Ducto polimérico (20 cm) | u | 1 | 4 | 4
32 | Abrazaderas | u | 15 | 1.50 | 22.50
33 | Protector de turbocompresor | u | 1 | 80 | 80
TOTAL |  |  |  |  | 905.80
Tabla 23: Costo de los materiales directos.
El presente análisis pretende determinar el costo económico que representa el diseño, selección, construcción e implementación de un sistema de sobrealimentación a una motocicleta Loncin LX 250 PY.
Se involucran costos directos e indirectos los cuales veremos a continuación.

## Slide 50: ESTUDIO ECONÓMICO
MANO DE OBRA DIRECTA |  |  |  |  | 
Ord. | Descripción | Unid. | Cant. | P. unitario (USD) | P. total (USD)
1 | Labor estudiantil | hora | 400 | 5 | 2000
TOTAL |  |  |  |  | 2000
MATERIALES INDIRECTOS |  | 
Ord. | Descripción | Costo (USD)
1 | Herramientas | 50
2 | Transporte | 200
3 | Material de papelería | 50
4 | Textos | 50
TOTAL |  | 350
Tabla 24: Costo de mano de obra directa.
Tabla 25: Costo de materiales indirectos.

## Slide 51: ESTUDIO ECONÓMICO
MANO DE OBRA INDIRECTA |  |  |  |  | 
Ord. | Descripción | Unid. | Cant. | P. unitario (USD) | P. total (USD)
1 | Asesoramiento Turbo DS | hora | 10 | 25 | 250
2 | Asesoramiento ESPE | hora | 30 | 30 | 900
TOTAL |  |  |  |  | 1150
Tabla 26: Costo de mano de obra indirecta.
COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO |  |  |  |  | 
Ord. | Descripción | Unid. | Cant. | P. unitario (USD) | P. total (USD)
1 | Dinamómetro de rodillos | Med. | 2 | 30 | 60
2 | Banco de pruebas para la medición del flujo másico de combustible | horas | 4 | 15 | 60
3 | Sonómetro | horas | 1 | 10 | 10
4 | Aparato de Orsat | horas | 4 | 20 | 80
5 | Cronómetro | horas | 4 | 5 | 20
TOTAL |  |  |  |  | 230
Tabla 27: Costos indirectos del proyecto.

## Slide 52: ESTUDIO ECONÓMICO
- COSTO TOTAL DEL PROYECTO:
COSTO TOTAL DEL PROYECTO |  | 
Ord. | Descripción | Costo (USD)
1 | Materiales directos | 905.80
2 | Mano de obra directa | 2000
3 | Materiales indirectos | 350
4 | Mano de obra indirecta | 1150
5 | Indirectos del proyecto | 230
TOTAL |  | 4635.80
Tabla 28: Costo total del proyecto.

## Slide 53: ESTUDIO FINANCIERO
En la tabla 29 se detalla cada fuente de financiamiento necesaria para sustentar cada rubro del presente proyecto.
FINANCIAMIENTO |  |  |  | 
Ord. | Rubro | Fuentes de financiamiento |  | TOTAL (USD)
 |  | Autofinanciamiento | Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE” | 
1 | Materiales directos | 905.80 |  | 905.80
2 | Mano de obra directa | 2000 |  | 2000
3 | Materiales indirectos | 350 |  | 350
4 | Mano de obra indirecta | 250 | 900 | 1150
5 | Indirectos del proyecto | 80 | 150 | 230
TOTAL (USD) |  | 3585.80 | 1050 | 4635.80
Tabla 29: Financiamiento del proyecto.

## Slide 54: ANÁLISIS COSTO – VOLUMEN - UTILIDAD
Una vez obtenido las tablas de costos, el comportamiento en el análisis de costo – volumen – utilidad quedó:
Costo fijo = CF = Materiales indirectos + mano de obra indirecta + indirectos del proyecto
CF = $ 350 + $ 1150 + $ 230 = $ 1730
Costo variable = CV = Materiales directos + mano de obra directa
CV = $ 905.80 + $ 100 = $ 1005.80
IT: $1500 / u
Entonces realizando una amortización semanal, se tiene la siguiente gráfica:

## Slide 55: ANÁLISIS COSTO – VOLUMEN - UTILIDAD
Chart: VOLUMEN (unidades)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
INGRESO TOTAL (IT) | 0 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500
COSTO FIJO (CF) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730
COSTO VARIABLE (CV) | 0 | 1005.8 | 2011.6 | 3017.4 | 4023.2 | 5029
COSTO TOTAL (CT) | 1730 | 2735.8 | 3741.6 | 4747.4 | 5753.2 | 6759
Figura 28: Análisis costo – volumen - utilidad
PUNTO DE EQUILIBRIO (PE)

## Slide 56: CONCLUSIONES
-El sistema de sobrealimentación seleccionado fue con un turbocompresor de geometría fija marca Ecotrons VZ21, ya que cumplió con todos los requisitos establecidos.
-Para el montaje del sistema de sobrealimentación fue necesario la modificación de tres sistemas anexos al motor: sistema de escape, sistema de alimentación y sistema de lubricación.
-La potencia máxima en la rueda de la motocicleta atmosférica es de 8.573 hp @ 4200 rpm y de la motocicleta sobrealimentada es de 10.527 hp @ 5100 rpm, existiendo un incremento del 22.7925%.

## Slide 57: CONCLUSIONES
-El torque máximo en la rueda de la motocicleta atmosférica es de 12.35 lb.ft @ 3000 rpm y de la motocicleta sobrealimentada es 15.69 lb.ft @ 3400 rpm, existiendo un incremento del torque del 27.0445%.
-El C.E.C mínimo de la motocicleta atmosférica de 0.0969 (Kg/Kw.h), y de la motocicleta turbo de 0.1261 (Kg/Kw.h).
-El NPS mínimo de la motocicleta atmosférica es de 78.7 dB. El NPS mínimo de la motocicleta turbo es de 75.4 dB.
-El CO mínimo emitido por la motocicleta atmosférica es de 4.3%. El CO mínimo emitido por la motocicleta turbo es de 2.83%. El decremento máximo del CO es del 48.6947% a las 4500 rpm.

## Slide 58: CONCLUSIONES
-Los HC mínimos emitidos por la motocicleta atmosférica son de 208 ppm. Los HC mínimos emitidos por la motocicleta turbo son de 166.6 ppm. El decremento máximo de HC es del 29.7046% a las 4500 rpm.
-El CO2 mínimo emitido por la motocicleta atmosférica es de 2.3%. El CO2 mínimo emitido por la motocicleta turbo es de 2.7%. El incremento máximo del CO2 es del 36.5079% a las 2500 rpm.
-El O2 mínimo emitido por la motocicleta turbo es de 4.728%. El incremento máximo del O2 es del 27.3684% a las 5500 rpm.
-El decremento del rendimiento del combustible en la ciudad es del 15.7773%. El decremento del rendimiento del combustible en la carretera es del 19.4286%.

## Slide 59: CONCLUSIONES
-La motocicleta turbo aumenta la capacidad de aceleración en comparación con la motocicleta atmosférica, haciéndola más agresiva, siendo el mayor porcentaje de incremento de la aceleración del 37.6623%.
-Tanto la motocicleta Loncin LX 250 PY atmosférica como la sobrealimentada cumplen con la normativa INEN 2204 (umbrales).
-La máxima eficiencia térmica de la motocicleta atmosférica es de 43.6397 %, mientras que de la motocicleta turbo es de 22.579 %.

## Slide 60: RECOMENDACIONES
- Se recomienda instalar turbocompresores en motores iguales o mayores a 450cc con sistema de suministro de combustible por inyección, ya que motores de menor cilindrada poseen un bajo flujo volumétrico se gases de escape, lo que provoca bajas eficiencias del compresor, y por ende una disminución de la eficiencia térmica.
-Considerar el uso de un sistema intercooler para aumentar la densidad del aire al ingreso del cilindro
- Cuidar que no ingrese impurezas a los impulsores y cuerpo de cojinetes del turbocompresor.

## Slide 61: RECOMENDACIONES
- Al momento de “apagar” el motor, la circulación del lubricante es suspendida, sin embargo, el eje del turbocompresor aún sigue girando (aproximadamente a los 100 000 rpm), y esto sin duda puede comprometer su integridad, es por ello que el motor no debe pararse inmediatamente después de haber efectuado recorridos a alta velocidad, recomendando así mantener el motor a ralentí durante 5 minutos.

## Slide 62: GRACIAS …