## Slide 1: DISEÑO DE LAS CELDAS EN HORMIGÓN ARMADO DE LAS PRESAS DE LOS RÍOS EL SALTO Y PITA PARA LA RETENCIÓN DE LODOS DEL VOLCÁN COTOPAXI
AUTORES:
ALBA LUCIA PALACIOS POMBOSA
JORGE RAUL MOGOLLON CHAVEZ
DIRECTOR: ING. ESTUARDO PEÑAHERRERA
Departamento de Ciencias de la Tierra y la Construcción
09 de Agosto de 2017

## Slide 2
INTRODUCCIÓN:
Ante una eventual erupción del Volcán Cotopaxi, se verían afectadas un promedio de 300.000 personas que habitan en la zona calificada como de alto riesgo, ya que sus drenajes tales como ríos y quebradas forman parte de la red hidrográfica del Volcán Cotopaxi; geográficamente por el norte se inicia con los Ríos Pita y El Salto que drenan la parte nororiental y norte del cono.
Un sistema de Obras de Protección compuestas por presas mixtas y obras de desagüe propuesto que permitirían retener la mayor cantidad de sólidos del flujo de lodo (Bonito & Naranjo, 2016) ha sido desarrollada, presentando un cuestionamiento acerca del diseño estructural de las celdas de hormigón que forman parte de la presa mixta.

## Slide 3
OBJETIVOS
GENERAL:
Realizar el diseño estructural de las celdas de hormigón de las presas mixtas de los Ríos El Salto y Pita complementando el estudio de (Bonito & Naranjo, 2016), a través de un modelamiento matemático con el fin de obtener las secciones de hormigón definitivas con su respectivo armado para su estabilidad y poder mitigar el riesgo de una eventual erupción del Volcán Cotopaxi.

## Slide 4
OBJETIVOS
ESPECIFICOS:
Compilar información necesaria para el análisis de los materiales.
Analizar las cargas que afectan a la presa proveniente del flujo de lodo y escombros.
Realizar un modelo matemático para el diseño estructural de las celdas de hormigón.
Diseñar detalladamente cada uno de los elementos que componen las celdas de hormigón de la presa mixta.
Establecer un presupuesto para las obras propuestas con el fin de tener una referencia en caso que se desee realizar el proyecto.

## Slide 5
Del proyecto de titulación desarrollado por Bonito y Naranjo se tomaron algunos datos importantes:
REFRACCIÓN SÍSMICA y CLASIFICACIÓN DEL SUELO
Río el Salto:
Vs30=576.95m/s que corresponde a un suelo tipo C,se halla dentro del rango de 760 m/s >Vs≥ 360m/s. Por lo cual, nos encontramos con un perfil de suelo muy denso o roca blanda .
Río Pita:
Vs30=905.65m/s que corresponde a un perfil de suelo tipo B, en el rango 1500 m/s >Vs≥ 760 m/s, perfil de roca de rigidez media.
Tipo de perfil | Descripción | Definición
A | Perfil de roca competente | Vs ≥ 1500 m/s
B | Perfil de roca de rigidez media | 1500 m/s >Vs ≥ 760 m/s
C | Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que cumplan con el criterio de velocidad de la onda de cortante, o | 760 m/s > Vs ≥ 360 m/s
D | Perfiles de suelos rígidos que cumplan con el criterio de velocidad de la onda de cortante, o | 360 m/s > Vs ≥ 180 m/s
 | Perfiles de suelos rígidos que cumplan cualquiera de las dos condiciones | 50 > N ≥ 15.0 100 kPa > Su ≥ 50 kPa
E | Perfil que cumpla el criterio de velocidad de la onda de cortante, o | Vs < 180 m/s
 | Perfil que contiene un espesor total H mayor de 3 m de arcillas blandas | IP > 20 w ≥ 40% Su < 50 kPa

## Slide 6
CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO
ENSAYO DE CARGA PUNTUAL
Resistencia de la roca= 1226.93Kg/cm2 =120.32 MPa
Clasificación de las rocas según su resistencia a compresión uniaxial
Fuente: (Brown, 1981)
Fuente: (Rahn, 1986)
Cohesión: 8MPa
Angulo de fricción: 30°
Fuente: (Rahn, 1986)

## Slide 7
ESFUERZO ADMISIBLE DEL SUELO
Factores de capacidad de carga (Terzagui)
Nc | 45
Nq | 135
Nɣ | 136
Factores de forma
B (m) | 1 | m
L (m) | 91.25 | m
Fcs | 1.03 | 
Fqs | 1.00 | 
Fɣs | 0.99 | 

## Slide 8
Factores de profundidad
Factores de inclinación

## Slide 10
El factor de seguridad FS para rocas se toma el valor de 5, al considerar que (Meyerhof, 1963) propone que no sea menor que 3 y al ser una estructura de gran índice de importancia se ocupa tal valor.

## Slide 11
Geometría de las presas mixtas ríos El Salto y Pita

## Slide 12
Geometría de las presas (Bonito & Naranjo,2016)
RIO EL SALTO
Geometría del contrafuerte de la presa del río El Salto
Pantalla y paredes de arriostramiento de la presa del río El Salto
Franja de diseño de la presa mixta del Río El Salto

## Slide 13
Geometría de las presas (Bonito & Naranjo,2016)
RIO PITA
Geometría del contrafuerte de la presa del río Pita
Pantalla y paredes de arriostramiento de la presa del río Pita
Franja de diseño de la presa mixta del Río Pita

## Slide 14
Propiedades mecánicas de los materiales
Material | Peso específico (T/m3) | Elementos
Hormigón | 2,40 | Pantalla Paredes de arriostramiento Contrafuerte
Materiales sueltos | 1,60 | Relleno de material suelto

## Slide 15
CARGAS ACTUANTES EN LAS PRESAS
Los estados de carga que se analizarán son:
Cargas permanentes:
  Peso propio
  Empuje producido por la presa de tierra
Cargas dinámicas:
  Empuje producido por lahares
  Fuerzas Sísmicas
  Viento

## Slide 16
Elemento |  |  |  | Carga (T) | Momento (T.m)
Contrafuerte |  |  |  | 7809,77 | 412125,23
Pantalla y paredes de arriostramiento |  |  |  | 7288,96 | 451976,94
Relleno de material suelto |  |  |  | 31883,06 | 1715335,26
TOTAL |  |  |  | 46981,80 | 2579437,43
Cargas por peso propio y momentos para la presa del río El Salto
Fuente: (Bonito & Naranjo, 2016)
Cargas por peso propio y momentos para la presa del río Pita
Elemento |  |  |  | Carga (T) | Momento (T.m)
Contrafuerte |  |  |  | 6531,87 | 308451,80
Pantalla y paredes de arriostramiento |  |  |  | 6198,36 | 341987,80
Relleno de material suelto |  |  |  | 26647,39 | 1254273,51
TOTAL |  |  |  | 39377,618 | 1904713,11
Fuente: (Bonito & Naranjo, 2016)

## Slide 17
      Cargas dinámicas
        Fuerza de impacto
Donde:
Cp: 4.5
A: Área de impacto (m2).
V: Velocidad del flujo (m/s).
g: gravedad, 9,8 (m/s2).
ɣ: Peso específico del lahar (2.2 T/m3).

## Slide 18
 | RÍO EL SALTO | RÍO PITA
Cp | 4.50 | 4.50
A: Área de impacto (m2) | 181.91 | 1889.20
V: Velocidad de flujo (m/s) | 8.12 | 6.96
g: | 9.80 | 9.80
ɣ: Peso específico del lahar (T/m3) | 2.20 | 2.20
FUERZA DE IMPACTO (T) | 6058.26 | 46224.85
Altura de la ola (m) | 6.00 | 7.26
MOMENTO (T.m) | 18174.77 | 167796.22
Cálculo de la fuerza de impacto para las presas de El Salto y Pita
Fuente: (Bonito & Naranjo, 2016)

## Slide 19
        Empuje del lahar
Angulo de fricción interna Ø | 42°
Peso específico | 2.2 T/m3
Parámetros para el cálculo del Empuje de lahar
Fuente: (Bonito & Naranjo, 2016)
A partir de estos datos se calcula el empuje en base a la ecuación de presión activa de tierra de Rankine por su comportamiento como empuje de sedimentos.

## Slide 20
Se obtiene el momento de volcamiento realizando sumatoria de momentos en el punto más bajo siendo el brazo de palanca la distancia de la base de la presa hasta el centro geométrico de la carga que produce el empuje.
Empuje del lahar Presa Rio El Salto
Fuente: (Bonito & Naranjo, 2016)

## Slide 21
Empuje del lahar Presa Rio Pita
Fuente: (Bonito & Naranjo, 2016)
Para la presa del río Pita:

## Slide 22
 | H(m) | E (T) | Mv (T.m)
Río El Salto | 65 | 7370,14 | 159686,34
Río Pita | 60 | 6279,88 | 125597,63
Resumen de momentos de volcamiento para las presas El Salto y Pita
FACTOR DE SEGURIDAD
Donde Me es el momento estabilizador, y Mv el momento por volcamiento.
 | Mv | Me | Fsv >1.5
Río El Salto | 159686,34 | 2579437,43 | 16.15
Río Pita | 125597,63 | 1904713,11 | 15.17
Factores de seguridad de las presas del río El Salto y Pita

## Slide 23
Factor Z según la zona sísmica del Ecuador
Fuente: (MIDUVI, CAMICON, 2015)
Por lo tanto, se toma un valor de 0.4 al estudiar una zona sísmica con una peligrosidad sísmica alta.

## Slide 24
        Cargas por Sismo
Donde:
  G: Peso total de la presa.
  αh: Coeficiente sísmico horizontal.
  αv: Coeficiente sísmico vertical.
  z : Aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, expresada como fracción de la aceleración de la gravedad g.

## Slide 25
 | G (T) | Sh (T) | Sv (T)
Presa Río El Salto | 77767.33 | 8456.72 | 5637.82
Presa Río Pita | 39377,618 | 7087.97 | 4725.31
Fuerzas Sísmicas
Fuerzas Sísmicas
Fuente: (Bonito & Naranjo, 2016)

## Slide 26
        Cargas por Viento
V: 21 (m/s) 75(km/h) Velocidad instantánea máxima del viento registrada a 10 m de altura sobre el terreno
σ: 1.21 Coeficiente de corrección dentro de la categoría A sin obstrucción ubicado en espacios abiertos.

## Slide 27
Presión del Viento:
Velocidad (m/s) | Altura (m) | Coeficiente σ | Vb (m/s) | P (Kg/m2)
21 | 5 | 0.91 | 19.11 | 27.39
21 | 10 | 1 | 21 | 33.08
21 | 20 | 1.06 | 22.26 | 37.16
21 | 40 | 1.14 | 23.94 | 42.98
21 | 80 | 1.21 | 25.41 | 48.43
Tabla de cálculo de presión del viento

## Slide 28
CÁLCULO DE LA PRESION DE CONTACTO
Donde:
σ= Presión de contacto en la cimentación
P= cargas actuantes
B= Base de la cimentación (1 metro)
L= Longitud de la cimentación en el sentido de los momentos
e= M/P, excentricidad de la estructura
Si,

## Slide 29
        Calculo de la excentricidad
Elemento | Carga (T) | Momento (T.m)
Contrafuerte | 7809.77 | 412125.23
Pantalla y paredes de arriostramiento | 7288.96 | 451976.94
Relleno de material suelto | 31883.06 | 1715335.26
Empuje del lahar | 7370.14 | 159686.34
Carga por Sismo (Sv) | 5637.82 | 0.00
Fuerza de impacto | 6058.26 | 18174.77
SUMATORIA | 66048.01 | 2757298.54
Resumen de cargas y momentos Río El Salto

## Slide 30
Por lo tanto, para el río El Salto
Para el río Pita:

## Slide 31
MODELAMIENTO
Se utiliza el software SAP 2000 para lo cual es necesario definir los siguientes parámetros:
Materiales :
  Hormigón armado: f´c 280Kg/cm2
  Relleno: material granular, peso específico 1.6 T/m3
Elementos:

## Slide 32
    Secciones
Río El Salto y Pita

## Slide 34
    Aplicación de cargas y combinaciones
Estados de Carga
Se definen los estados de carga, que para el caso de la estructura estos son:
Carga muerta
Empuje lateral de tierra. - los contrafuertes externos de la presa mixta de retención de lodos está rellena por material suelto por la pared exterior siguiendo el perfil de su estructura.
Empuje de lahar. - El empuje producido por el Lahar no llega directamente a la pantalla principal, el relleno frontal soporta esa carga y se transmite a la pantalla

## Slide 35
    Viento. - Es importante en la parte superior de los contrafuertes externos ya que las paredes de arrostramiento no llegan a la misma altura.
Sismo. - Se analiza dos tipos, el análisis modal espectral aplicando el espectro de la Norma Ecuatoriana de la Construcción 2015 y el análisis lineal estático.
    Análisis modal espectral

## Slide 37
    Análisis lineal estático

## Slide 38
Combinaciones de Carga

## Slide 39
ANÁLISIS DE RESULTADOS
DEFLEXIONES MÁXIMAS | L (m) =5m | 500 | cm | 3.33 | cm
RIO EL SALTO |  | DEFLEXIONES (cm) |  |  | 
CONTRAFUERTES EXTERNOS |  | 3.15 |  | ok | 
PANTALLA PRINCIPAL |  | 2.4 |  | ok | 
PAREDES DE ARRIOSTRAMIENTO |  | 2.5 |  | ok | 
CONTRAFUERTES INTERIORES |  | 2.1 |  | ok | 
RÍO PITA |  | DEFLEXIONES |  |  | 
CONTRAFUERTES EXTERNOS |  | 3.11 |  | ok | 
PANTALLA PRINCIPAL |  | 1.3 |  | ok | 
PAREDES DE ARRIOSTRAMIENTO |  | 1.12 |  | ok | 
CONTRAFUERTES INTERIORES |  | 0.69 |  | ok | 
Deflexiones presa río El Salto y presa río Pita

## Slide 40
Esfuerzos a compresión
σ=Fuerza empuje de lahar /Área de contacto
Esquema de empuje de los lahares en los contrafuertes

## Slide 41
f´c | 280 | Kg/cm2 |  |  | 
Empuje de lahar |  | 7370.14 | T |  | 
Contrafuertes | 5 f´c | Fuerza (Kg) | Area(cm2) | σ | σ<σc
1 | 126.00 | 1228356.67 | 390000.00 | 3.15 | Ok
2 | 126.00 | 1228356.67 | 390000.00 | 3.15 | Ok
3 | 126.00 | 1228356.67 | 360000.00 | 3.41 | Ok
4 | 126.00 | 1228356.67 | 360000.00 | 3.41 | Ok
5 | 126.00 | 1228356.67 | 390000.00 | 3.15 | Ok
6 | 126.00 | 1228356.67 | 390000.00 | 3.15 | Ok
f´c | 280 | Kg/cm2 |  |  | 
Empuje de lahar |  | 7370.14 | T |  | 
Contrafuertes |  | Fuerza (Kg) | Area(cm2) | σ | σ<σc
1 | 126.00 | 1228356.67 | 390000.00 | 3.15 | Ok
2 | 126.00 | 1228356.67 | 390000.00 | 3.15 | Ok
3 | 126.00 | 1228356.67 | 360000.00 | 3.41 | Ok
4 | 126.00 | 1228356.67 | 360000.00 | 3.41 | Ok
5 | 126.00 | 1228356.67 | 390000.00 | 3.15 | Ok
6 | 126.00 | 1228356.67 | 390000.00 | 3.15 | Ok
f´c | 280 | Kg/cm2 |  |  | 
Empuje de lahar |  | 6279.88 | T |  | 
Contrafuertes | 5 f´c | Fuerza (Kg) | Area(cm2) | σ (kg/cm2) | σ<σc
1 | 126.00 | 570898.18 | 390000.00 | 1.46 | ok
2 | 126.00 | 570898.18 | 390000.00 | 1.46 | ok
3 | 126.00 | 570898.18 | 360000.00 | 1.59 | ok
4 | 126.00 | 570898.18 | 360000.00 | 1.59 | ok
5 | 126.00 | 570898.18 | 360000.00 | 1.59 | ok
6 | 126.00 | 570898.18 | 360000.00 | 1.59 | ok
7 | 126.00 | 570898.18 | 360000.00 | 1.59 | ok
8 | 126.00 | 570898.18 | 360000.00 | 1.59 | ok
9 | 126.00 | 570898.18 | 360000.00 | 1.59 | ok
10 | 126.00 | 570898.18 | 390000.00 | 1.46 | ok
11 | 126.00 | 570898.18 | 390000.00 | 1.46 | ok
f´c | 280 | Kg/cm2 |  |  | 
Empuje de lahar |  | 6279.88 | T |  | 
Contrafuertes |  | Fuerza (Kg) | Area(cm2) | σ (kg/cm2) | σ<σc
1 | 126.00 | 570898.18 | 390000.00 | 1.46 | ok
2 | 126.00 | 570898.18 | 390000.00 | 1.46 | ok
3 | 126.00 | 570898.18 | 360000.00 | 1.59 | ok
4 | 126.00 | 570898.18 | 360000.00 | 1.59 | ok
5 | 126.00 | 570898.18 | 360000.00 | 1.59 | ok
6 | 126.00 | 570898.18 | 360000.00 | 1.59 | ok
7 | 126.00 | 570898.18 | 360000.00 | 1.59 | ok
8 | 126.00 | 570898.18 | 360000.00 | 1.59 | ok
9 | 126.00 | 570898.18 | 360000.00 | 1.59 | ok
10 | 126.00 | 570898.18 | 390000.00 | 1.46 | ok
11 | 126.00 | 570898.18 | 390000.00 | 1.46 | ok
5 f´c
Esfuerzo a la Compresión río El Salto
Esfuerzo a la Compresión río Pita
El esfuerzo máximo a compresión está dado por

## Slide 42
Esfuerzos a tracción
Los esfuerzos S11 y S22 obtenidos del programa superan al admisible 0.10f´c lo cual indica que las celdas necesitan refuerzo a tracción.
Esfuerzos a tracción presa río El Salto
Esfuerzos a tracción presa río Pita

## Slide 43
Diseño de elementos
Elemento | Espesor (m)
Contrafuertes externo | 0.60
Contrafuertes internos | 0.60
Pantalla principal | 1.00
Paredes de arriostramiento | 0.50
Nuevas secciones para el diseño río El Salto
Elemento | Espesor (m)
Contrafuertes externo | 0.60
Contrafuertes internos | 0.60
Pantalla principal | 1.00
Paredes de arriostramiento | 0.50
Nuevas secciones para el diseño río Pita

## Slide 44
Elementos | ME | MV | FSD
Contrafuerte | 252394 |  | 
Pantalla y paredes de arriostramiento | 474580.00 |  | 
Relleno material granular compactado | 2061629.14 |  | 
TOTAL | 2788603.14 | 159686.34 | 17.43>1.5
Recálculo del factor de deslizamiento presa río El Salto
Elementos | ME | MV | FSD
Contrafuerte | 224264 |  | 
Pantalla y paredes de arriostramiento | 359170.56 |  | 
Relleno material granular compactado | 1596957.26 |  | 
TOTAL | 2180391.82 | 125597.63 | 17.36>1.5
Recálculo del factor de deslizamiento presa río Pita
Las secciones son reconsideradas por presentar holgura en deflexiones a continuación se recalcula el factor de deslizamiento para las presas de los ríos El Salto y Pita.

## Slide 45
Momentos de Diseño
sentido 1-1 | M (T.m) | 
 | MAX | MIN
CONTRAFUERTES INTERNOS | 47.39 | 0.05
CONTRAFUERTES | 27.28 | 0.05
PANTALLA PRINCIPAL | 56.25 | 0.045
PAREDES DE ARRIOSTRAMIENTO | 30.36 | 0.77
sentido 2-2 | M (T.m) | 
 | MAX | MIN
CONTRAFUERTES INTERNOS | 43.23 | -23.21
CONTRAFUERTES | 29.73 | -5.32
PANTALLA PRINCIPAL | 10.71 | -0.21
PAREDES DE ARRIOSTRAMIENTO | 24.5 | 0.05
Resumen envolvente momentos máximos río El Salto
Convenciones
Convención de momentos M11-M22

## Slide 46
sentido 1-1 | M (T.m) | 
 | MAX | MIN
CONTRAFUERTES INTERNOS | 47.39 | 0.05
CONTRAFUERTES | 27.28 | 0.05
PANTALLA PRINCIPAL | 56.25 | 0.045
PAREDES DE ARRIOSTRAMIENTO | 30.36 | 0.77
sentido 2-2 | M (T.m) | 
 | MAX | MIN
CONTRAFUERTES INTERNOS | 43.23 | 23.21
CONTRAFUERTES | 29.73 | 5.32
PANTALLA PRINCIPAL | 10.71 | 0.21
PAREDES DE ARRIOSTRAMIENTO | 24.5 | 0.05
Resumen envolvente momentos máximos río Pita
    Refuerzo mínimo
La cuantía de refuerzo ρ para muros estructurales de hormigón no puede ser inferior a 0.0025, tanto en el eje longitudinal y transversal. El espaciamiento del refuerzo no debe exceder de 250mm. (MIDUVI, CAMICON, 2015).

## Slide 47
ANÁLISIS DE SECCIONES FINALES
Presa Río El Salto
Contrafuertes externos
Dimensiones |  | 
h | 60 | cm
b | 100 | cm
r | 7.5 | cm
d | 52.5 | cm
Materiales |  | 
f´c | 280 | kg/cm2
fy | 4200 | kg/cm2
Datos fundamentales y cálculo de acero de refuerzo de contrafuerte externo presa río El Salto
Río El Salto | 1-1. |  | 2-2. | 
 | Pos | Neg | pos | neg
M (T.m) | 27.28 | 0.05 | 44.28 | -23.21
calculado | 0.00268279 | 0.00000480 | 0.00442424 | 0.00227413
 | 0.00268 | 0.00250 | 0.00442 | 0.00250
As | 14.08 | 13.13 | 23.23 | 13.13
 | 1Ø20mm@22cm | 1Ø20mm@23cm | 1Ø25mm@21cm | 1Ø20mm@23cm

## Slide 48
Contrafuertes internos
Dimensiones |  | 
h | 60 | Cm
b | 100 | Cm
r | 7.5 | Cm
d | 52.5 | Cm
Materiales |  | 
f´c | 280 | kg/cm2
fy | 4200 | kg/cm2
Río El Salto | 1-1. |  | 2-2. | 
 | Pos | Neg | Pos | Neg
M (T.m) | 47.39 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025
calculado | 0.00474915 | 0.00000480 | 0.00240333 | 0.00000480
 | 0.00475 | 0.00250 | 0.00250 | 0.00250
As | 24.93 | 13.13 | 13.13 | 13.13
 | 1Ø25mm@19cm | 1Ø20mm@23cm | 1Ø20mm@23cm | 1Ø20mm@23cm
Datos fundamentales y cálculo de acero de refuerzo de contrafuerte interno presa río El Salto
Diseño pantalla principal
Dimensiones |  | 
h | 80 | Cm
b | 100 | Cm
r | 7.5 | Cm
d | 72.5 | Cm
Materiales |  | 
f´c | 280 | kg/cm2
fy | 4200 | kg/cm2
Río El Salto | 1-1. |  | 2-2. | 
 | Pos | Neg | Pos | Neg
M (T.m) | 56.25 | 0.045 | 29.73 | -5.32
calculado | 0.00290661 | 0.00000227 | 0.00151715 | 0.00026849
 | 0.00291 | 0.00250 | 0.00250 | 0.00250
As | 21.07 | 18.13 | 18.13 | 18.13
 | 1Ø25mm@23cm | 1Ø22mm@20cm | 1Ø22mm@20cm | 1Ø22mm@20cm
Datos fundamentales y cálculo de acero de refuerzo de pantalla principal presa río El Salto

## Slide 49
Paredes de arriostramiento
Dimensiones |  | 
h | 50 | Cm
b | 100 | Cm
r | 7.5 | Cm
d | 42.5 | Cm
Materiales |  | 
f´c | 280 | kg/cm2
fy | 4200 | kg/cm2
Datos fundamentales y cálculo de acero de refuerzo de contrafuerte interno presa río El Salto
Chequeo a cortante
Río El Salto | 1-1. |  | 2-2. | 
 | Pos | Neg | Pos | Neg
M (T.m) | 30.36 | 0.77 | 10.71 | -0.21
calculado | 0.00463796 | 0.00011293 | 0.00159151 | 0.00003078
 | 0.00464 | 0.00250 | 0.00250 | 0.00250
As | 19.71 | 10.63 | 10.63 | 10.63
 | 1Ø22mm@19cm | 1Ø18mm@23cm | 1Ø18mm@23cm | 1Ø18mm@23cm
A continuación, se presenta la ecuación para el chequeo a cortante:
Donde:
  b: base
  d: Distancia al eje neutro
  f’c: Esfuerzo del hormigón

## Slide 50
Elementos | Vu (T) | Ø Vc (T) | Vu< Ø Vc
Contrafuertes externos | 16.43 | 34.92 | ok
Contrafuertes internos | 25.52 | 34.92 | ok
Pantalla principal | 5.8 | 48.22 | ok
Paredes de arriostramiento | 27.5 | 28.27 | ok
Chequeo a cortante presa río El Salto Ø =0.75

## Slide 51
Río Pita | 1-1. |  | 2-2. | 
 | Pos | Neg | Pos | Neg
M (T.m) | 48.3 | -10.8 | 73.46 | -23.21
calculado | 0.00484460 | 0.00104662 | 0.00755716 | 0.00227413
 | 0.00484 | 0.00250 | 0.00756 | 0.00250
As | 25.43 | 13.13 | 39.68 | 13.13
 | 1Ø25mm@19cm | 1Ø20mm@23cm | 1Ø28mm@15cm | 1Ø20mm@23cm
Presa Río Pita
Contrafuertes externos
Dimensiones |  | 
h | 60 | cm
b | 100 | cm
r | 7.5 | cm
d | 52.5 | cm
Materiales |  | 
f´c | 280 | kg/cm2
fy | 4200 | kg/cm2
Datos fundamentales y cálculo de acero de refuerzo de contrafuerte externo presa río Pita

## Slide 52
Contrafuertes internos
Dimensiones |  | 
h | 60 | Cm
b | 100 | Cm
r | 7.5 | Cm
d | 52.5 | Cm
Materiales |  | 
f´c | 280 | kg/cm2
fy | 4200 | kg/cm2
Datos fundamentales y cálculo de acero de refuerzo de contrafuerte interno presa río Pita
Diseño pantalla principal
Dimensiones |  | 
h | 80 | Cm
b | 100 | Cm
r | 7.5 | Cm
d | 72.5 | Cm
Materiales |  | 
f´c | 280 | kg/cm2
fy | 4200 | kg/cm2
Datos fundamentales y cálculo de acero de refuerzo de pantalla principal presa río Pita
 | 1-1. |  | 2-2. | 
 | Pos | neg | pos | neg
M (T.m) | 32.12 | 0.05 | 15.4 | -5.91
ρ calculado | 0.00317282 | 0.00000480 | 0.00149844 | -0.00056463
ρ | 0.00317 | 0.00250 | 0.00250 | 0.00250
As | 16.66 | 13.13 | 13.13 | 13.13
 | 1Ø22mm@22cm | 1Ø20mm@23cm | 1Ø20mm@23cm | 1Ø20mm@23cm
 | 1-1. |  | 2-2. | 
 | Pos | Neg | Pos | Neg
M (T.m) | 26.56 | -5.23 | 20.81 | -11.33
ρ calculado | 0.00135340 | 0.00026393 | 0.00105761 | 0.00057334
ρ | 0.00250 | 0.00250 | 0.00250 | 0.00250
As | 18.13 | 18.13 | 18.13 | 18.13
 | 1Ø22mm@20cm | 1Ø22mm@20cm | 1Ø22mm@20cm | 1Ø22mm@20cm

## Slide 53
Paredes de arriostramiento
Dimensiones |  | 
h | 50 | Cm
b | 100 | Cm
r | 7.5 | Cm
d | 42.5 | Cm
Materiales |  | 
f´c | 280 | kg/cm2
fy | 4200 | kg/cm2
Datos fundamentales y cálculo de acero de refuerzo de contrafuerte interno presa río El Salto
 | 1-1. |  | 2-2. | 
 | Pos | neg | pos | neg
M (T.m) | 8.56 | -3.06 | 5.96 | 0.7
ρ calculado | 0.00126835 | 0.00516725 | 0.00088006 | -0.00010247
ρ | 0.00250 | 0.00517 | 0.00250 | 0.00250
As | 10.63 | 21.96 | 10.63 | 10.63
 | 1Ø18mm@23cm | 1Ø22mm@17cm | 1Ø18mm@23cm | 1Ø18mm@23cm
Chequeo a cortante presa río El Salto Ø =0.75
Elementos | Vu (T) | Ø Vc (T) | Vu< Ø Vc
Contrafuertes externos | 4.5 | 34.92 | ok
Contrafuertes internos | 10.58 | 34.92 | ok
Pantalla principal | 5.3 | 48.22 | ok
Paredes de arriostramiento | 5.04 | 28.27 | ok

## Slide 54
DISEÑO DE LA ALCANTARILLA
peso de la losa | w1 (T/m) | 1.68 |  | 
reacciones de las paredes | w2 (T/m) | 5.13 |  | 
peso del relleno | w3 (T/m) | 52.08 |  | 
presión hidrostática | w4 (T/m) | 46.85 | w4´ (T/m) | 46.85
presión del suelo | w5 (T/m) | 0.13 | w5´ (T/m) | 1.57
DIMENSIONES DE LA ALCANTARILLA |  | 
h | 70 | Cm
b | 100 | Cm
r | 7 | Cm
d | 63 | Cm
f´c | 280 | kg/cm2
fy | 4200 | kg/cm2

## Slide 57
VERIFICACIÓN DE ESFUERZOS EN LA ZAPATA

## Slide 58
RÍO EL SALTO

## Slide 59
RÍO PITA

## Slide 60
CIMENTACIONES
    Corte unidireccional

## Slide 62
Dentro del presupuesto referencial se consideran los siguientes rubros:
Excavación hasta el nivel de cimentación
Material de relleno
Transporte del relleno y vertido
Compactación del material
Hormigón f´c=280 Kg/cm2
Acero de refuerzo fy 4200Kg/cm2
Como referencia de precios unitarios se toman valores de la revisa de la Cámara de la construcción CAMICON del mes de Junio 2017.
PRESUPUESTO REFERENCIAL

## Slide 63
PRESUPUESTO REFERENCIAL
Presa Mixta río El Salto
Presa Mixta río El Pita

## Slide 64
  Conclusiones
El presente proyecto constituye un complemento al proyecto de diseño de obras de protección ante el flujo de los lahares del Volcán Cotopaxi para la Cuenca norte realizado por los ingenieros María José Naranjo y Marcelo Bonito, el mismo que sirvió como referencia para extraer algunos datos y realizar el diseño de las celdas de hormigón armado para las presas de los ríos El Salto y Pita.
El tipo de suelo donde se va a cimentar las presas mixtas de los ríos El Salto y Pita según la Norma Ecuatoriana de la Construcción y el ensayo de refracción sísmica corresponden a suelos tipo C y B respectivamente.
El esfuerzo admisible del suelo fue obtenido a partir de la resistencia de la roca siendo el valor de 3472.98 KN/m2 a una profundidad de 2m y un ancho B de 2m.

## Slide 65
Las diferentes cargas que afectan a las presas son de tipo permanentes y dinámicas las cuales fueron calculadas en base a los parámetros de la investigación proporcionada por (Bonito & Naranjo, 2016).
El modelamiento con elementos finitos de las celdas de hormigón de las presas mixtas se realizó en el software SAP2000 con las secciones iniciales proporcionadas por (Bonito & Naranjo, 2016), sin embargo las secciones fueron optimizadas considerando que no afecten a los factores de deslizamiento y volcamiento.
Los elementos modelados poseen las mismas características de acuerdo a su resistencia f´c 280kg/cm2.
Los esfuerzos y deformaciones presentados ante solicitaciones sísmicas fueron analizados a detalle en cada una de las secciones siendo menores a los máximos.

## Slide 66
Con el modelamiento de las estructuras se obtuvieron los momentos máximos y mínimos producidos por la envolvente de cargas para el cálculo del refuerzo longitudinal y transversal de las celdas.
En los bordes de los contrafuertes externos fue necesario reforzar con un contrafuerte perpendicular pequeño ya que presentaron esfuerzos muy grandes y los momentos altos, debido a que las alturas de las paredes no coincidían con la de los contrafuertes generando un cantiléver.
Para el diseño de las losas de las alcantarillas se tomó tres tramos principales con las diferentes alturas de relleno con la finalidad de definir una sección constante y la cuantía de acero necesaria según sus cargas.
Se verificó los esfuerzos en las zapatas siendo menores al esfuerzo admisible del suelo, con estos esfuerzos se diseñó la cimentación, se presenta anexo de planos.

## Slide 67
  Recomendaciones
Se recomienda construir las presas de los ríos Pita y El Salto, utilizando de referencia tanto el estudio de Bonito y Naranjo mencionado anteriormente y el presente proyecto que constituye un estudio de ingeniería civil que puede ser tomado de referencia para la construcción indicada, ya que se explica de manera detallada el diseño estructural para cada elemento.
El constructor deberá hacer un análisis de precios unitarios más detallado de acuerdo al sitio de implantación del proyecto ya que el presupuesto aquí indicado es solamente referencial.