## Slide 1
RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE TRÁNSITO DE VELOCIDAD EN CONDICIONES EXTREMAS DE ILUMINACIÓN EN EL ESPECTRO VISIBLE
Departamento de Eléctrica y Electrónica
Carrera de Ingeniería en Electrónica, Automatización y Control
Presentado por:
      Jonathan R. Vargas F.
Director:
Dr. Marco Flores
Sangolquí - 2018

## Slide 2
Contenido
INTRODUCCIÓN
ESTADO DEL ARTE
CONCLUSIONES
RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE TRÁNSITO REGULATORIAS DEL ECUADOR
PRUEBAS Y RESULTADOS
OBJETIVOS

## Slide 3
INTRODUCCIÓN

## Slide 4
Conclusiones
Pruebas y Resultados
Reconocimiento de señales de tránsito regulatorias del Ecuador
Estado
del Arte
Introducción
Antecedentes
Los accidentes de transito son la décima causa de muerte a nivel mundial
El riesgo de que un peatón adulto muera tras ser atropellado por un automóvil es de menos del 20% a una velocidad de 50 km/h, y de cerca del 60% a 80 km/h
El motivo más común la falta de concentración frente al volante o conducir a exceso de velocidad

## Slide 5
Accidentes de Tránsito en Ecuador
Tasa de muertes por accidentes de tránsito en la Región Andina 2013.
Fuente: (Agencia Nacional de Tránsito, 2017)
Conclusiones
Pruebas y Resultados
Reconocimiento de señales de tránsito regulatorias del Ecuador
Estado
del Arte
Introducción

## Slide 6
Accidentes de Tránsito en Ecuador
Estadísticas desde el 2008-2016 número de accidentes de tránsito en el país
Fuente: (INEC, 2016)
Conclusiones
Pruebas y Resultados
Reconocimiento de señales de tránsito regulatorias del Ecuador
Estado
del Arte
Introducción

## Slide 7
Accidentes de Tránsito en Ecuador
Accidentes de tránsito desde enero 2016 a octubre 2017
Fuente: (Agencia Nacional de Tránsito, 2017)
Conclusiones
Pruebas y Resultados
Reconocimiento de señales de tránsito regulatorias del Ecuador
Estado
del Arte
Introducción

## Slide 8
Accidentes de Tránsito en Ecuador
Distribución de accidentes de tránsito, según causa Año 2016.
Fuente: (Agencia Nacional de Tránsito, 2017)
Conclusiones
Pruebas y Resultados
Reconocimiento de señales de tránsito regulatorias del Ecuador
Estado
del Arte
Introducción

## Slide 9
Conclusiones
Pruebas y Resultados
Reconocimiento de señales de tránsito regulatorias del Ecuador
Estado
del Arte
Introducción
Clasificación de señales de tránsito del Ecuador
Señales de Tránsito
Manuales
Del conductor
Del policía
Luminosas
Acústicas
Horizontales
Verticales
Longitudinales
Transversales
Marcas Especiales
Señales Regulatorias (Cód R)
Señales Preventivas (Cód P)
Señales de Información (Cód I)
Señales Especiales Delineadoras (Cód E)
Señales para trabajos en la vía (Cód T)
Señales Escolares (Cód E)
Señales Riesgos (Cód SR)
Principales
Fuente: (INEN, 2011)

## Slide 10
Objetivo General
Diseñar e implementar un algoritmo para el reconocimiento de señales de tránsito regulatorias del Ecuador empleando visión por computador e inteligencia artificial en condiciones extremas de iluminación.
Objetivos Específicos
Desarrollar un algoritmo para el reconocimiento de señales de tránsito regulatorias del Ecuador, utilizando una versión modificada del descriptor HOG y el clasificador ELM.
Desarrollar experimentos sobre una base de datos de señales de tránsito regulatorias de límites de velocidad del Ecuador.
Verificar la calidad del algoritmo desarrollado usando curvas ROC y el índice AUC.
Conclusiones
Pruebas y Resultados
Reconocimiento de señales de tránsito regulatorias del Ecuador
Estado
del Arte
Introducción

## Slide 11
ESTADO DEL ARTE

## Slide 12
ATDSR
Sistemas de detección y reconocimiento automático de señales de tránsito
Fuente: (Gudigar, Chokkadi, & U, 2014)
Conclusiones
Pruebas y Resultados
Reconocimiento de señales de tránsito regulatorias del Ecuador
Estado
del Arte
Introducción

## Slide 13
Factores que dificultan la clasificación y reconocimiento automático de las señales de tránsito
(a) desvanecimiento del color, (b) desorientación, (c) oclusión, (d) desenfoque de movimiento, (e) baja iluminación y (f) alta iluminación en la señal de tránsito.
Conclusiones
Pruebas y Resultados
Reconocimiento de señales de tránsito regulatorias del Ecuador
Estado
del Arte
Introducción

## Slide 14
RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE TRÁNSITO

## Slide 15
Esquema del algoritmo de reconocimiento de señales de tránsito de tipo regulatorias del Ecuador.
Conclusiones
Pruebas y Resultados
Reconocimiento de señales de tránsito regulatorias del Ecuador
Estado
del Arte
Introducción

## Slide 16
Pre-procesamiento
Conclusiones
Pruebas y Resultados
Reconocimiento de señales de tránsito regulatorias del Ecuador
Estado
del Arte
Introducción
18

## Slide 17
ESCALA DE GRISES
Conclusiones
Pruebas y Resultados
Reconocimiento de señales de tránsito regulatorias del Ecuador
Estado
del Arte
Introducción
Se redimensiona la imagen a 32x32 pixeles ya que es el mejor tamaño para extraer características de señales de tránsito (Conlago, Yunda, & Flores, 2016)
19

## Slide 18: El ecualizador utilizado es utilizado de la librería de OpenCV (Berkeley Software Distribution, 2018)
La función ecualiza el histograma de la imagen utilizando el siguiente algoritmo:
Ecualizador aplicado a la imagen
Conclusiones
Pruebas y Resultados
Reconocimiento de señales de tránsito regulatorias del Ecuador
Estado
del Arte
Introducción
Calcula el histograma de la imagen.
Normaliza el histograma de modo que, la suma de los intervalos de histograma sea 255.
Calcula la integral del histograma como se muestra en (1).
Transforma la imagen utilizando con (2).
donde:
,
20

## Slide 19
Imagen en Escala de Gris vs Imagen Ecualizada
Conclusiones
Pruebas y Resultados
Reconocimiento de señales de tránsito regulatorias del Ecuador
Estado
del Arte
Introducción
21

## Slide 20
Extracción de características usando HOG
Conclusiones
Pruebas y Resultados
Reconocimiento de señales de tránsito regulatorias del Ecuador
Estado
del Arte
Introducción
Cálculo del gradiente
Cálculo de los histogramas de orientación
Cálculo del descriptor HOG
22

## Slide 21
Cálculo del gradiente
Conclusiones
Pruebas y Resultados
Reconocimiento de señales de tránsito regulatorias del Ecuador
Estado
del Arte
Introducción
Se obtiene la magnitud (6) y dirección (5) del gradiente.
23

## Slide 22
Cálculo de los histogramas de orientación
Conclusiones
Pruebas y Resultados
Reconocimiento de señales de tránsito regulatorias del Ecuador
Estado
del Arte
Introducción
24
Notes: divide la imagen en un número fijo de celdas (𝐶) (cuantos píxeles por celda),
se obtiene un histograma de las orientaciones de los gradientes de esa celda
rango de orientaciones que va de 0-180º sin signo y de -90º a 90º con signo, debemos dividirlo en un número de intervalos fijo (𝑘)

## Slide 23
Cálculo del descriptor HOG
Conclusiones
Pruebas y Resultados
Reconocimiento de señales de tránsito regulatorias del Ecuador
Estado
del Arte
Introducción
La normalización se obtiene dividiendo cada uno de los componentes del vector por su norma L2 obteniendo el vector normalizado
El descriptor HOG se obtiene concatenando la representación normalizada de todos los bloques solapados.
25
Tamaño de celda: 4x4 píxeles.
Signo del gradiente: con signo de -90 a 90 grados.
Número de intervalos del histograma de orientaciones: .
Número de celdas en cada bloque: 2x2 celdas.
Número de componentes 324
Los mejores parámetros de HOG para la clasificación de señales de tránsito esta detallado en (Conlago, Yunda, & Flores, 2016):

## Slide 24
Multiclasificación de señales de tránsito
Conclusiones
Pruebas y Resultados
Reconocimiento de señales de tránsito regulatorias del Ecuador
Estado
del Arte
Introducción
26

## Slide 25
    Extreme Learning Machine (ELM)
Conclusiones
Pruebas y Resultados
Reconocimiento de señales de tránsito regulatorias del Ecuador
Estado
del Arte
Introducción
Es un método de aprendizaje para redes neuronales “feedforward” de una sola capa oculta (SFLN) propuesto en (Huang, Zhu, & Siew, 2006)
27

## Slide 26
    Extreme Learning Machine (ELM)
Conclusiones
Pruebas y Resultados
Reconocimiento de señales de tránsito regulatorias del Ecuador
Estado
del Arte
Introducción
Donde:
y
Las ecuaciones anteriores pueden escribirse de forma compacta como:
28

## Slide 27
    Extreme Learning Machine (ELM)
Conclusiones
Pruebas y Resultados
Reconocimiento de señales de tránsito regulatorias del Ecuador
Estado
del Arte
Introducción
Necesitamos calcular que son los pesos de las neuronas de salidas del sistema ya que:
es la entrada
y son pesos y bias randómicos
es la salida para clasificación del sistema.
Para encontrar se puede aplicar la solución de mínimos cuadrados detallada en (Huang, Zhu, & Siew, 2006)
es la inversa generalizada Moore-Penrose de la matriz
Se escogió la función de activación sigmoide ya que esta función es óptima para una gran cantidad de datos dispersos (Mahadevan, 2017).
29

## Slide 28
PRUEBAS Y RESULTADOS

## Slide 29
  Prueba de Funcionamiento
Conclusiones
Pruebas y Resultados
Reconocimiento de señales de tránsito regulatorias del Ecuador
Estado
del Arte
Introducción
Clasificadores | Kd-tree | SVM | ELM
AUC Señales Regulatorias | 0,9973 | 0,9983 | 0,9983
AUC Señales de Límite de Velocidad | 0,9387 | 0,9697 | 0,9554
35

## Slide 30
Parámetros de evaluación algoritmo basado en ELM
Conclusiones
Pruebas y Resultados
Reconocimiento de señales de tránsito regulatorias del Ecuador
Estado
del Arte
Introducción
Parámetros de evaluación como son:
sensibilidad (20), la razón de falsos positivos (21), exactitud (22) y la razón de verdaderos negativos (23)
Resultados del algoritmo señales regulatorias | Sensibilidad | Razón de falsos positivos | Exactitud | Razón de verdaderos negativos
ELM | 0,9978 | 0,0012 | 0,9985 | 0,9988
Resultados del algoritmo señales límite de velocidad | Sensibilidad | Razón de falsos positivos | Exactitud | Razón de verdaderos negativos
ELM | 0,9416 | 0,0309 | 0,9671 | 0,9691
Resultados del algoritmo de reconocimiento de señales regulatorias
Resultados del algoritmo de reconocimiento de señales de límite de velocidad
36

## Slide 31
CONCLUSIONES

## Slide 32
Este algoritmo de reconocimiento se aplicó sobre una base de datos de imágenes recolectadas en varios lugares del Ecuador, con algunos factores que pueden afectar la detección como: desvanecimiento de color, desorientación de las señales, desenfoque de movimiento, condiciones extremas de iluminación en el espectro visible y varias otras.
La etapa de multiclasificación se realizó el entrenamiento y pruebas de validación con algoritmos basados en Kd-tree, SVM y ELM, de los cuales se concluyó que el algoritmo que presenta las mejores características para la aplicación de reconocimiento en tiempo real es ELM generando buenos resultados tanto en la multiclasificación de la primera etapa AUC=0,9983, exactitud de 0,9985 y sensibilidad de 0,9978 como en la segunda etapa AUC=0,9554, exactitud 0,9978 y sensibilidad 0,9416 y con un gran desempeño en el tiempo de procesamiento: primera etapa 1,0574 ms, segunda etapa 6,8223 ms, demostrando que este algoritmo fácilmente se puede adaptar a ADAS más complejos.
Conclusiones
Pruebas y Resultados
Reconocimiento de señales de tránsito regulatorias del Ecuador
Estado
del Arte
Introducción
38

## Slide 33
Al realizar pruebas sobre la base de datos con iluminación variable y en muchos casos extrema se obtuvo que el algoritmo de reconocimiento se muestra casi invariante en su desempeño con iluminación variable, el más grande problema que se puede observar en la clasificación es el ruido que presentan las imágenes por el desenfoque de movimiento el cual puede ser solucionado aplicando filtros que mejoren esta condición.
Finalmente, respecto a tiempo de procesamiento el algoritmo propuesto toma 6,82 ms, superando a todos los algoritmos del estado del arte.
Conclusiones
Pruebas y Resultados
Reconocimiento de señales de tránsito regulatorias del Ecuador
Estado
del Arte
Introducción
39

## Slide 34
RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE TRÁNSITO DE VELOCIDAD EN CONDICIONES EXTREMAS DE ILUMINACIÓN EN EL ESPECTRO VISIBLE
REALIZADO POR:
Jonathan Vargas
DIRECTOR
Marco Flores
GRACIAS
POR SU
ATENCIÓN