## Slide 1
“SIMULACIÓN Y COMPARACIÓN DE ALGORITMOS DE CONTROL VECTORIAL PARA UN MOTOR SÍNCRONO DE IMANES PERMANENTES”
AUTOR:
CUJI CHACHA, WILLIAM DAVID
DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
CARRERA DE INGENIERIA ELECTRÓNICA EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
DIRECTOR:
DR. ARCOS AVILÉS, DIEGO GUSTAVO
SANGOLQUÍ - ECUADOR
2018

## Slide 2
2
Objetivos
Introducción
Técnica de control vectorial DTC
Técnica de control vectorial FOC
Pruebas y Resultados
Conclusiones y recomendaciones
Temario

## Slide 3
3
Introducción

## Slide 4: INTRODUCCIÓN
La técnica de control que inicialmente se empleo en las maquinas eléctricas fue el control escalar, con una respuesta transitoria insatisfactoria.
Los accionamientos eléctricos se refieren aquellos equipos que facilitan, optimizan y controlan la operación de una maquina eléctrica(motor), donde es necesario emplear una técnica de control para tener un correcto funcionamiento ante perturbaciones que se presentan en le medio.

## Slide 5: INTRODUCCIÓN
Varios investigadores han desarrollado la técnica de control vectorial dando origen a una clasificación: en control de campo orientado (FOC) y control directo del par (DTC).
Seguido con el avance tecnológico se desarrollo el control vectorial que permite tener un control preciso y por separado del par electromagnético y del flujo magnético.

## Slide 6
6
Objetivos

## Slide 7: OBJETIVO GENERAL
Comparar algoritmos de control de velocidad, par y flujo basado en la simulación de las técnicas de control vectorial (FOC y DTC) para un motor síncrono de imanes permanentes.

## Slide 8: OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Desarrollar el modelo matemático de un motor síncrono de imanes permanentes.
Estudiar las diferentes técnicas de control empleadas en un motor síncrono de imanes permanentes.
Realizar un control vectorial FOC y DTC para el control de velocidad, par y flujo de un motor síncrono de imanes permanentes.
Simular los algoritmos de control FOC y DTC para un motor síncrono de imanes permanentes en Matlab-Simulink, para mediante una comparación dinámica determinar la efectividad de los mismos.

## Slide 9
6
Técnica de control vectorial directo del par (DTC)

## Slide 10: CONTROL DTC
Se basa en el control del par eléctrico y control del flujo del estator, directamente y por separado mediante la selección directa y correcta de los vectores espaciales de voltaje.
Principio:
Característica :
El control DTC se desarrolla en el sistema de referencia bifásico estacionario (α,β).

## Slide 11: TÉCNICA DE CONTROL DTC PARA EL PAR Y FLUJO
Diagrama:

## Slide 12: MOTOR SÍNCRONO DE IMANES PERMANENTES (PMSM)
Ecuación eléctrica trifásica :
Ecuación en el sistema de referencia bifásico síncrono (d,q) :

## Slide 13: CONTROLADOR HISTÉRESIS DEL PAR Y FLUJO
Control del par
Control del flujo

## Slide 14: CONTROL DEL PAR Y FLUJO
El vector de flujo tiene una relación directa con el vector espacial de voltaje aplicado al estator.

## Slide 15: TÉCNICA DE CONTROL DTC PARA LA VELOCIDAD
Diagrama:

## Slide 16: CONTROLADOR DE VELOCIDAD
Kpw Ganancia proporcional
Kiw Ganancia integral
MF Margen de fase
J Inercia del rotor
wcw Frecuencia de corte angular
Diagrama de bloques del controlador PI:

## Slide 17
6
Técnica de control vectorial de campo orientado (FOC)

## Slide 18: CONTROL FOC
Controlar por separado el flujo del estator y el par electromagnético a partir de la medición de las corrientes que alimenta al PMSM.
Principio:
Característica :
El control FOC se desarrolla en el sistema de referencia bifásico rotatorio (d,q).

## Slide 19: TÉCNICA DE CONTROL FOC PARA EL PAR Y FLUJO
Diagrama:

## Slide 20: MOTOR SÍNCRONO DE IMANES PERMANENTES (PMSM)
Ecuaciones del PMSM en el dominio de Laplace:
El objetivo de FOC es mantener constante el ángulo de 90° que forman el vector de flujo del estator con el flujo de los imanes permanentes

## Slide 21: CONTROLADOR PI PARA EL PAR
Diagrama de bloques del controlador PI:

## Slide 22: CONTROLADOR PI PARA EL FLUJO
Diagrama de bloques del controlador PI

## Slide 23: Vector espacial mediante modulación de ancho de pulso (SVPWM)
Transforma directamente los vectores de voltaje del sistema de referencia bifásico bifásico (α,β) a señales de modulación de ancho de pulso PWM.
Por cada periódo de PWM, el vector de salida vout se promedia con lo vectores espaciales adyacentes (v3 y v4) durante un periódo de tiempo.

## Slide 24: TÉCNICA DE CONTROL FOC PARA LA VELOCIDAD
Diagrama:

## Slide 25: CONTROLADOR DE VELOCIDAD
Kpwfoc Ganancia proporcional
Kiwfoc Ganancia integral
MF Margen de fase
J Inercia del rotor
wcwfoc Frecuencia de corte angular
Diagrama de bloques del controlador PI:

## Slide 26
26
PRUEBAS Y RESULATADOS

## Slide 27: PRUEBAS Y RESULTADOS
Los parámetros del PMSM utilizados son obtenidos de la ficha técnica de BONFIGLIOLI Reductora BMD.
Empresa fabricante de motores síncronos de imanes permanentes especialmente adecuados para los procesos industriales como mecanizado de plástico, metales, en industria textil y procesos de bobinado en general donde se requiere dinámicas exigentes.

## Slide 28: PARAMETROS DEL PMSM

## Slide 29: CONTROL DEL PAR Y FLUJO
Par y flujo de referencia
El par de referencia ingresado parte con un valor de 27.5(N·m) durante 0.075(s), cambia a su valor negativo por un tiempo de 1(s) y luego cambia a su valor positivo de 0.175(s) hasta 0.25(s).
El flujo de referencia tiene un valor de 0.2105(Wb) igual al de los imanes permanentes.

## Slide 30: CONTROL DEL PAR
Control del par con la técnica DTC :
Control del par con la técnica FOC :
Control del par:
se establece el 3% del par nominal

## Slide 31: CONTROL DEL PAR
Control del par con la técnica DTC :
Control del par con la técnica FOC :

## Slide 32: CONTROL DEL PAR
Control del par con la técnica DTC :
Control del par con la técnica FOC :
Utilizando el DTC el par producido por el PMSM tarda 0.328(ms), mientras que al aplicar el FOC el par del PMSM tarda 0.4(ms)

## Slide 33: CONTROL DEL FLUJO
Control del flujo con la técnica DTC :
Control de la corriente id con la técnica FOC :
Controlador del flujo:
se establece el 1% del flujo
de los imanes permanentes

## Slide 34: CONTROL DEL FLUJO
Flujo en el sistema (α,β)
Técnica FOC
Técnica DTC

## Slide 35: CONTROL DE VELOCIDAD
Control de la velocidad con la técnica DTC :
Sobreimpulso Mp=8.1%
Tiempo de crecimiento tr=9.148(ms)
Tiempo pico tp=14.71(ms)
Tiempo de establecimiento ts=48.64(ms)

## Slide 36: CONTROL DE VELOCIDAD
Control de la velocidad con la técnica FOC :
Sobreimpulso Mp=13.3%
Tiempo de crecimiento tr=4.44(ms)
Tiempo pico tp=7.76(ms)
Tiempo de establecimiento ts=53.08(ms)
Control de la velocidad con la técnica FOC :
Control de la velocidad con la técnica DTC :
Sobreimpulso Mp=8.1%
Tiempo de crecimiento tr=9.148(ms)
Tiempo pico tp=14.71(ms)
Tiempo de establecimiento ts=48.64(ms)

## Slide 37: CONTROL DE VELOCIDAD
Técnica FOC
Flujo en el sistema (α,β)
Técnica DTC

## Slide 38: RESUMEN DE RESULTADOS
FOC tarda 0.07(ms) más que el DTC.

## Slide 39: RESUMEN DE RESULTADOS

## Slide 40: RESUMEN DE RESULTADOS
Finalmente, después de analizar los aspectos más importantes para determinar cual técnica de control es efectiva, se concluye que el control DTC tiene mayor efectividad de acuerdo al control FOC, sin embargo, cabe mencionar que ambas son ampliamente utilizadas en el sector industrial en el accionamiento de motores eléctricos, por lo que la selección del tipo de control dependerá del proceso para el cuál será utilizado.

## Slide 41
26
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 42: CONCLUSIONES
Al aplicar la técnica de control DTC, el par del PMSM tarda 0.328(ms) en alcanzar el par deseado de 27.5(N·m). Por tener controladores de histéresis tanto para el flujo como para el par presentan rizados que sobrepasan el ancho de banda de los controladores , donde alcanzan valores de hasta el 3.1% del par de referencia y el 1.28% del flujo de referencia. Para el control de velocidad, para alcanzar 1000(rpm) tarda 48.64(ms) en estabilizarse con un sobreimpulso 8.1%

## Slide 43: CONCLUSIONES
Al simular el FOC para el control de flujo y par, mediante el control de las corrientes en el sistema de referencia síncrono (d,q), se obtuvo que el PMSM tarda 0.4(ms) en alcanzar el par deseado. El par y la corriente id, presentan rizados con valores que llegan hasta el 12.07% del par de referencia y 0.038% para la corriente del eje d, mientras que, para el control de velocidad, para alcanzar 1000(rpm) se tarda 53.08(ms) en estabilizarse con un sobreimpulsó de 13.3%.

## Slide 44: CONCLUSIONES
El control DTC es superior al FOC en el control del par y flujo, mientras que para el control de velocidades el DTC sigue siendo superior pero en el instante que arranca el PMSM.
Según las simulaciones realizadas el control DTC es más efectivo porque tiene un rizado menor al FOC como se puede comprobar en las grafica del par, formando una trayectoria circular sin perturbaciones en la grafica del flujo en el sistema de referencia α, β.

## Slide 45: RECOMENDACIONES
Físicamente para el control de velocidad, se requiere de un sensor que mida la velocidad del PMSM para cerrar el lazo de control, entonces para prescindir de este sensor se recomienda realizar una estimación de la velocidad mediante el ángulo de cargar del vector de flujo
Para disminuir el rizado en el par y flujo se recomienda reemplazar los controladores de histéresis por otro tipo de control como el de lógica difusa.

## Slide 46: RECOMENDACIONES
Para conseguir un eficiente control de velocidad es recomendable realizar varias pruebas para sintonizar el control PI debido a que, si se realiza con los valores calculados, no presenta una respuesta satisfactoria.

## Slide 47
26
Gracias