## Slide 1: CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y ESTADO RESISTENTE DEL “PUENTE ZÁMBIZA” Y RECOMENDACIONES DE REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO
Autores:
DAVID ALEXANDER CANDO CEVALLOS
EMILIO SANTIAGO MOREJÓN ARMIJO
Director:
ING. PABLO ENRIQUE CAIZA SÁNCHEZ PhD
SANGOLQUÍ 2018
TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE INGENIERO CIVIL
DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA TIERRA Y CONSTRUCCION
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

## Slide 2: CONTENIDO
Introducción
Descripción estructural
Instrumentación del puente
Modelo analítico
Análisis de resultados
Propuesta de reforzamiento
Conclusiones y recomendaciones

## Slide 3
INTRODUCCIÓN
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 4
INTRODUCCIÓN
    Planteamiento del Problema
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones
Notes: Importancia de punentes en términos de interconexión, Requieren un estudio de estado resistente y actualmente no se conoce por monitore evaluación estructu, Trasendental debido que la estructura se deteriora con el paso del tiempo

## Slide 5
    Justificación del proyecto
PERÍODO EXPERIMENTAL ≈ PERÍODO ANALÍTICO
PERÍODO EXPERIMENTAL
PERÍODO ANALÍTICO
INTRODUCCIÓN
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones
Notes: Por lo tanto puentes estudiados con metodolog preventivas y correctivas, sobre esto se presenta el monitoreo real Zambiza basado en el proyecto del inq Vinueza de 2017 en el puente san pedro, Detectar anomalías que reflejan en respuesta vibratoria- Periodos reales - analiticos

## Slide 6
    OBJETIVO GENERAL
Determinar las características funcionales del Puente Zámbiza, a través de una calibración del modelo analítico con el modelo real obtenido de un ensayo experimental de monitoreo en tiempo real con acelerógrafos, para establecer el estado resistente
    ESPECÍFICOS
Determinar el periodo de vibración del puente.
Realizar un modelamiento del Puente Zámbiza a través de un software de análisis estructural.
Determinar las propiedades mecánicas actuales de los materiales.
Comparar las propiedades mecánicas de los materiales del modelo calibrado con las obtenidas mediante el ensayo del esclerómetro.
Proponer recomendaciones de mantenimiento y reforzamiento de ser necesario, en función de los resultados del análisis previo.
Proponer una metodología para monitoreo y vigilancia del Puente Zámbiza, aplicando el procedimiento de monitoreo implementado en el Puente San Pedro.
INTRODUCCIÓN
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 7
    Descripción general
INTRODUCCIÓN
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 8
    Descripción general
Elevación Puente A.
Elevación Puente B.
INTRODUCCIÓN
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 9
    Mecanismos de apoyo
DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 10
    Tramos A1, B1 (41m)
DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 11
    Tramos A1, B1 (41m)
DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 12
    Tramos: A3, A4 (35m)
    B2, B3 (35m)
DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 13
    Tramos: A3, A4 (35m)
    B2, B3 (35m)
DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 14
    Tramo A2 (24m)
DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 15
    Tramo A2 (24m)
DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 16
    Tramos A5, B4 (26m)
DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 17
    Tramos A5, B4 (26m)
DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 18
    Resumen de elementos estructurales Puente Zámbiza
DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 19
    Propiedades de sitio
PERFIL DE SUELO: El suelo local corresponde a un suelo Tipo II, dentro de la clasificación de suelos de la AASHTO, y a un Perfil Tipo C, en la clasificación de la Norma Ecuatoriana de la Construcción del 2015
GEOLOGÍA:
DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 20
    Propiedades de sitio
Peligrosidad sísmica
ZONA V =0.4g (ALTA)
DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 21
    Propiedades de sitio
Peligrosidad sísmica
Zona Sísmica | V
Factor Z | 0.40
Fa | 1.20
Fd | 1.11
Fs | 1.11
To | 0.10
Tc | 0.56
n | 2.48
r | 1.00
I | 1.30
Chart: Espectro Elástico Diseño en Aceleraciones NEC-15
| 0 | 0.1 | 0.10267500000000003 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.56471250000000017 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1000000000000001 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2000000000000002 | 2.2999999999999998 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6640000000000001 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4
 | 0.48 | 1.1719 | 1.1904 | 1.1904 | 1.1904 | 1.1904 | 1.1904 | 1.1904 | 1.1204 | 0.96033 | 0.84029 | 0.74693 | 0.67223 | 0.61112 | 0.56019 | 0.5171 | 0.48017 | 0.44816 | 0.42015 | 0.39543 | 0.37346 | 0.35381 | 0.33612 | 0.32011 | 0.30556 | 0.29228 | 0.2801 | 0.26889 | 0.25855 | 0.25234 | 0.24898 | 0.24008 | 0.2318 | 0.22408 | 0.21685 | 0.21007 | 0.20371 | 0.19772 | 0.19207 | 0.18673 | 0.18168 | 0.1769 | 0.17237 | 0.16806
Chart: Espectro Inelástico Diseño en Aceleraciones NEC-15
| 0 | 0.1 | 0.10267500000000003 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.56471250000000017 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1000000000000001 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2000000000000002 | 2.2999999999999998 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6640000000000001 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4
 | 0.312 | 0.76173 | 0.77376 | 0.77376 | 0.77376 | 0.77376 | 0.77376 | 0.77376 | 0.72825 | 0.62422 | 0.54619 | 0.4855 | 0.43695 | 0.39723 | 0.36413 | 0.33612 | 0.31211 | 0.2913 | 0.27309 | 0.25703 | 0.24275 | 0.22997 | 0.21848 | 0.20807 | 0.19861 | 0.18998 | 0.18206 | 0.17478 | 0.16806 | 0.16402 | 0.16183 | 0.15605 | 0.15067 | 0.14565 | 0.14095 | 0.13655 | 0.13241 | 0.12852 | 0.12484 | 0.12138 | 0.1181 | 0.11499 | 0.11204 | 0.10924
OCUPACION ESPECIAL (NEC-15)
DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 22
INSTRUMENTACIÓN DEL PUENTE
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 23: INSTRUMENTACIÓN DEL PUENTE
MONITOREO EN TIEMPO REAL
Esquema de Ubicación de Sensores Puente Zámbiza.
Sistema de Monitorización Alámbrico.
Ejes X, Y, Z y Sensor Aceleración Waspmote.
Ax
Az
Ay
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 24: INSTRUMENTACIÓN DEL PUENTE
ENSAYO CARGA DINÁMICA
Aceleraciones X, Y, Z (miligravedades).
12 y 19 de mayo del 2018 a partir de las 09h00.
Intervalo = 10 min.
Frecuencia muestreo = 50Hz
Vehículos livianos= 0.8-2.0T
Transporte público=11.0-18.0T
Camiones y Volquetas=18.0-27.0T
Tráiler=42-48T
Tráfico Vehicular Ensayo Carga Dinámica.
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 25: INSTRUMENTACIÓN DEL PUENTE
ENSAYO CARGA DINÁMICA (PUENTE A)
Ubicación de Sensor Tramo A1.
Ubicación de Sensor Tramo A2.
Ubicación de Sensor Tramo A3.
Ubicación de Sensor Tramo A4.
Ubicación de Sensor Tramo A5.
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 26: INSTRUMENTACIÓN DEL PUENTE
ENSAYO CARGA DINÁMICA (PUENTE B)
Ubicación de Sensor Tramo B1.
Ubicación de Sensor Tramo B2.
Ubicación de Sensor Tramo B3.
Ubicación de Sensor Tramo B4.
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 27: INSTRUMENTACIÓN DEL PUENTE
PROCESAMIENTO DE SEÑAL
Se obtiene dominio frecuencial de señal de aceleraciones a través de TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER (FFT).
Figura 78. Señal de Aceleración Sensor Tramo A1 sentido Z.
FFT
FFT Sensor Tramo A1 sentido Z.
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 28: INSTRUMENTACIÓN DEL PUENTE
TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER
Cuando T=Ts, existe un pico en Amplitud vs. Frecuencia
Señal digital con T=0.1s y Ts=0.17.
FFT Amplitud vs Frecuencia.
Criterio de Nyquist:
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 29: INSTRUMENTACIÓN DEL PUENTE
PROCESAMIENTO DE SEÑAL
Software Seismo Signal 2016.
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 30: INSTRUMENTACIÓN DEL PUENTE
PROCESAMIENTO DE SEÑAL
Tramos | X |  | Y |  | Z | 
 | T1 (Hz) | T2 (Hz) | T1 (Hz) | T2 (Hz) | T1 (Hz) | T2 (Hz)
A1 | 0.4055 | 0.3950 | 0.3908 | 0.3967 | 0.4055 | 0.3996
A2 | 0.4605 | 0.4570 | 0.2987 | 0.2589 | 0.1968 | 0.1985
A3 | 0.2026 | 0.2026 | 0.4021 | 0.4021 | 0.3651 | 0.3651
A4 | 0.2026 | 0.2026 | 0.4021 | 0.4021 | 0.3651 | 0.3651
A5 | 0.2005 | 0.2299 | 0.2010 | 0.2703 | 0.1972 | 0.2018
B1 | 0.3996 | 0.4101 | 0.3826 | 0.3876 | 0.3864 | 0.3871
B2 | 0.2161 | 0.2161 | 0.7162 | 0.7162 | 0.3715 | 0.3715
B3 | 0.2161 | 0.2161 | 0.7162 | 0.7162 | 0.3715 | 0.3715
B4 | 0.2180 | 0.2265 | 0.2051 | 0.2193 | 0.2128 | 0.2275
Períodos Fundamentales de Vibración Puente Zámbiza.
T1= 12 mayo; T2=19 mayo
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 31: INSTRUMENTACIÓN DEL PUENTE
PROCESAMIENTO DE SEÑAL
Tramos | X |  | Y |  | Z | 
 | F (Hz) | T (seg) | F (Hz) | T (seg) | F (Hz) | T (seg)
A1 | 2.4986 | 0.4003 | 2.5398 | 0.3938 | 3.0464 | 0.3406
A2 | 2.1797 | 0.4588 | 3.6049 | 0.2788 | 5.0598 | 0.1976
A3 | 4.9347 | 0.2026 | 2.4872 | 0.4021 | 2.7390 | 0.3651
A4 | 4.9347 | 0.2026 | 2.4872 | 0.4021 | 2.7390 | 0.3651
A5 | 4.6684 | 0.2152 | 4.3381 | 0.2356 | 5.0133 | 0.1995
B1 | 2.4704 | 0.4049 | 2.5970 | 0.3851 | 2.5856 | 0.3868
B2 | 4.6265 | 0.2161 | 1.3962 | 0.7162 | 2.6917 | 0.3715
B3 | 4.6265 | 0.2161 | 1.3962 | 0.7162 | 2.6917 | 0.3715
B4 | 4.5013 | 0.2222 | 4.7180 | 0.2122 | 4.5479 | 0.2201
Promedio de Frecuencias y Períodos de Vibración Puente Zámbiza.
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 32: INSTRUMENTACIÓN DEL PUENTE
ENSAYO DE ESCLERÓMETRO
Ensayo Esclerómetro Pila P3 (izq.), Tablero (cent.) y Viga H.P (der.).
Martillo Original Schmidt Proceq Modelo N/L.
Resultados Ensayo Esclerómetro.
Elemento de Hormigón | Tramo | Resistencia de Diseño | Resistencia Esclerómetro
 |  | (kg/cm2) | (kg/cm2)
Pila P3 | A1 | 240 | 404
Tablero | B1 | 280 | 576
Viga H.P | A5 | 350 | 424
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 33
MODELO ANALÍTICO
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 34: MODELO ANALÍTICO
Software CSI BRIDGE V.20.0.0.
PROGRAMA COMPUTACIONAL
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 35: MODELO ANALÍTICO
CRITERIOS DE DISEÑO
Códigos y Estándares Aplicados
AISC 360-16
AASHTO LRFD 2014
Resistencia de los Materiales
Hormigón:
f’c=240 kg/cm2; en infraestructura y losas sobre vigas de hormigón pre-esforzado.
ACI 318-14
NEC-15 Peligro Sísmico, Diseño Sismorresistente
ASCE 7-16
f’c=280 kg/cm2; en losas sobre tramo metálico.
f’c=350 kg/cm2; en vigas de hormigón preesforzado.
fy=4200 kg/cm2; ASTM A615 Gr60
Acero de Refuerzo:
Acero Estructural:
fy=3515 kg/cm2; ASTM A588 Gr50
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 36: MODELO ANALÍTICO
CRITERIOS DE DISEÑO
Propiedades de los Materiales
Hormigón:
Hormigón Simple=2200 kg/m3
Ec_240=250107.74 kg/cm2
Peso Específico
Capa Rodadura:
Ec_280=270147.25 kg/cm2
Hormigón Armado=2400 kg/m3
𝐸𝑐=0.043𝛾_𝑐^1.5 √(𝑓^′ 𝑐)
Ec_350=270147.25 kg/cm2 (AASTHO, Tabla 3.5.1-1)
Coeficiente Expansión Térmica: 9.0 x 10^-6/°C
Peso Específico
Módulo Elasticidad
Asfalto: 2250 kg/m3
Coeficiente Poisson: 0.2
Propiedades de los Materiales
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 37: MODELO ANALÍTICO
CARGAS DE DISEÑO
Cargas Permanentes:
  Peso Propio
  Capa de Rodadura=112.5 kg/m2 (e=5cm)
  Veredas=396 kg/m2
  Protecciones=60.41 kg/m (Columna y Baranda)
Capa de Rodadura (izq.) –Protecciones y Vereda (der.)
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 38: MODELO ANALÍTICO
CARGAS DE DISEÑO
Cargas Transitorias:
  Sobrecarga Vehicular.
    HL-93K
    HL-93M
Camión de diseño
Tándem de diseño
Carga de carril de diseño
Fuente: (AASHTO, 2014)
Fuente: (AASHTO, 2014)
Fuente: (AASHTO, 2014)
Fuente: (AASHTO, 2014)
Incremento por carga dinámica (IM).
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 39: MODELO ANALÍTICO
CARGAS DE DISEÑO
Carga Peatonal:
  Peatones=366 kg/m2 (Ancho Vereda=1m)
Carga Peatonal
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 40: MODELO ANALÍTICO
CARGAS DE DISEÑO
Fuerza Centrifuga:
  ; (AASHTO, pág. 3.35)
Donde:
v= Velocidad de diseño de la vía (m/s)
f= 1.0 para fatiga, 4/3 para otras combinaciones de carga
g= aceleración de la gravedad: 9.807 (m/s2)
R= radio de curvatura de carril (m)
Fuerza de Frenado:
  El mayor valor de:
    25% del peso por eje del camino de diseño.
    5% del camión de diseño más la carga del carril.
  Fuerza horizontal aplicada a 1.80m de superficie rodadura
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 41: MODELO ANALÍTICO
CARGAS DE DISEÑO
Viento Horizontal:
  Velocidad viento=90km/h
 | L/B | Cp
Barlovento | - | 0.8
Sotavento | 0.5 | -0.5
 | 2 | -0.3
Valores de Cp para Barlovento y Sotavento
Fuente: (ASCE7-16, 2016)
Viento Vertical:
  Pv=96kg/m2 x13.28m=1274.88 kg/m
  Ubicación=13.28m / 4=3.32m
Esquema aplicación de viento en superestructura.
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 42: MODELO ANALÍTICO
CARGA SISMICA (OBJETIVOS REHABILITACIÓN)
 |  | Niveles de Desempeño |  |  | 
Nivel de Amenaza | Probabilidad de excedencia en 50 años | 1-A | 1-B | 3-C | 5-E
Frecuente | 50% | a | b | c | d
Ocasional | 20% | e | f | g | h
Raro | 10% | i | j | k | l
Muy Raro | 2% | m | n | o | p
Objetivos de rehabilitación.
Fuente: (NEC, 2015)
Objetivo “g”: Luego del sismo, mantiene rigidez y resistencia residual, elementos estructurales aún funcionan ante cargas gravitacionales, deriva permanente, reparación económica.
Objetivo “l”: Luego del sismo rigidez y resistencia residual es pequeña, sin embargo elementos estructurales mantienen funcionamiento, derivas importantes, próxima al colapso.
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 43: MODELO ANALÍTICO
CARGA SÍSMICA
Nivel de Amenaza | Tasa anual excedencia | PGA (g) | Fa | Fd | Fs
Ocasional | 0.00444 | 0.34 | 1.020 | 0.944 | 0.944
Raro | 0.00211 | 0.44 | 1.320 | 1.221 | 1.221
PGA y factores de sitio para diferentes niveles de amenaza.
Sismo Ocasional (225 años):
Espectro inelástico sismo ocasional NEC-15.
Espectro elástico sismo ocasional NEC-15.
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 44: MODELO ANALÍTICO
CARGA SÍSMICA
Nivel de Amenaza | Tasa anual excedencia | PGA (g) | Fa | Fd | Fs
Ocasional | 0.00444 | 0.34 | 1.020 | 0.944 | 0.944
Raro | 0.00211 | 0.44 | 1.320 | 1.221 | 1.221
PGA y factores de sitio para diferentes niveles de amenaza.
Sismo Raro (475 años):
Espectro inelástico sismo raro NEC-15.
Espectro elástico sismo raro NEC-15.
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 45: MODELO ANALÍTICO
CARGA SÍSMICA
1) SX+0.30SY
2) SY+0.30SX
Caso de carga SX+0.30SY para sismo Ocasional.
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 46: MODELO ANALÍTICO
CARGA SÍSMICA
1) SX+0.30SY
2) SY+0.30SX
Definición espectros sísmicos CSI BRIDGE.
Caso de carga SY+0.30SX para sismo Ocasional.
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 47: MODELO ANALÍTICO
Combinaciones de carga
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 48: MODELO ANALÍTICO
Modelo del Puente Zámbiza en CSI Bridge
A1
B1
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 49: MODELO ANALÍTICO
Modelo del Puente Zámbiza en CSI Bridge
A2
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 50: MODELO ANALÍTICO
Modelo del Puente Zámbiza en CSI Bridge
A3, A4
B2, B3
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 51: MODELO ANALÍTICO
Modelo del Puente Zámbiza en CSI Bridge
A5
B4
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 52: MODELO ANALÍTICO
Análisis modal tramo A1
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 53: MODELO ANALÍTICO
Comparación Períodos Experimentales vs. Períodos Calibrados CSI BRIDGE
4.69 %
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 54: MODELO ANALÍTICO
Modelo alternativo Puente Zámbiza en SAP2000
A1
A2
A3, A4
A5
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 55: MODELO ANALÍTICO
Modelo alternativo Puente Zámbiza en SAP2000
B1
B2, B3
B4
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 56: MODELO ANALÍTICO
Comparación Períodos Experimentales vs. Períodos Calibrados en SAP2000
10.83 %
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 57
ANÁLISIS DE RESULTADOS
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 58: ANÁLISIS DE RESULTADOS
B2, B3
75%SUPERESTRUCTURA
80%INFRAESTRCUTURA
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 59: ANÁLISIS DE RESULTADOS
ESTADO LÍMITE DE SERVICIO II (CRÍTICO)
Deflexión en estado límite de Servicio II Tramo B2B3.
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 60: ANÁLISIS DE RESULTADOS
ESTADO LÍMITE DE SERVICIO II (CRÍTICO)
Deflexiones de estado límite de Servicio II Tramo B2B3.
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 61: ANÁLISIS DE RESULTADOS
ESTADO LÍMITE DE RESISTENCIA I (CRÍTICO)
Diagrama de axial estado límite de Resistencia I Tramo B2B3.
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 62: ANÁLISIS DE RESULTADOS
ESTADO LÍMITE DE RESISTENCIA I (CRÍTICO)
Diagrama de cortante estado límite de Resistencia I Tramo B2B3.
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 63: ANÁLISIS DE RESULTADOS
ESTADO LÍMITE DE RESISTENCIA I (CRÍTICO)
Diagrama de torsión estado límite de Resistencia I Tramo B2B3.
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 64: ANÁLISIS DE RESULTADOS
ESTADO LÍMITE DE RESISTENCIA I (CRÍTICO)
Diagrama de momentos estado límite de Resistencia I Tramo B2B3.
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 65: ANÁLISIS DE RESULTADOS
ESTADO LÍMITE DE RESISTENCIA I (CRÍTICO)
Chart: Mu, actuante vs. Mu, resistente
| 0 | 3.5 | 3.5 | 5.25 | 5.25 | 8.75 | 8.75 | 10.5 | 10.5 | 12.25 | 12.25 | 22.75 | 22.75 | 24.5 | 24.5 | 26.25 | 26.25 | 29.75 | 29.75 | 31.5 | 31.5 | 35 | 35 | 38.5 | 38.5 | 40.25 | 40.25 | 43.75 | 43.75 | 45.5 | 45.5 | 47.25 | 47.25 | 57.75 | 57.75 | 59.5 | 59.5 | 61.25 | 61.25 | 64.75 | 64.75 | 66.5 | 66.5 | 70
Mu, Resistente | 3210.9557 | 3210.9557 | 4170.4998 | 4170.4998 | 4639.128 | 4639.128 | 5274.7265 | 5274.7265 | 5648.7398 | 5648.7398 | 5994.2788 | 5994.2788 | 5648.7398 | 5648.7398 | 5274.7265 | 5274.7265 | 4639.128 | 4639.128 | 4170.4998 | 4170.4998 | 3210.9557 | 3210.9557 | 3210.9557 | 3210.9557 | 4170.4998 | 4170.4998 | 4639.128 | 4639.128 | 5274.7265 | 5274.7265 | 5648.7398 | 5648.7398 | 5994.2788 | 5994.2788 | 5648.7398 | 5648.7398 | 5274.7265 | 5274.7265 | 4639.128 | 4639.128 | 4170.4998 | 4170.4998 | 3210.9557 | 3210.9557
Comparación Mu Actuante vs. Mu Resistente Sección entera Resistencia I Tramo B2B3.
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 66: ANÁLISIS DE RESULTADOS
ESTADO LÍMITE DE RESISTENCIA I (CRÍTICO)
Comparación Demanda vs. Capacidad Sección entera Resistencia I Tramo B2B3.
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 67: ANÁLISIS DE RESULTADOS
ESTADO LÍMITE DE RESISTENCIA I (CRÍTICO)
Chart: σ actuante vs. σ resistente
| 0 | 3.5 | 3.5 | 5.25 | 5.25 | 8.75 | 8.75 | 10.5 | 10.5 | 12.25 | 12.25 | 17.5 | 22.75 | 22.75 | 24.5 | 24.5 | 26.25 | 26.25 | 29.75 | 29.75 | 31.5 | 31.5 | 35 | 35 | 38.5 | 38.5 | 40.25 | 40.25 | 43.75 | 43.75 | 45.5 | 45.5 | 47.25 | 47.25 | 52.5 | 57.75 | 57.75 | 59.5 | 59.5 | 61.25 | 61.25 | 64.75 | 64.75 | 66.5 | 66.5 | 70
σ actuante | 138.1533 | 2012.3966 | 1233.0043 | 1690.2971 | 1326.4987 | 1900.4844 | 2057.2466 | 2291.5098 | 1947.5611 | 2101.3034 | 1779.2562 | 1943.8 | 1742.062 | 2057.3771 | 1883.5815 | 2216.231 | 1969.6086 | 1819.5244 | 1214.9192 | 1548.1164 | 1062.7181 | 1734.4711 | 7.933 | 0.024824 | 1992.4292 | 1220.7701 | 1710.1363 | 1342.0679 | 1930.066 | 2089.2682 | 2330.8345 | 1980.9834 | 2137.5904 | 1809.9818 | 1970.887 | 1750.9562 | 2067.8812 | 1909.3643 | 2246.5672 | 1974.1028 | 1823.6762 | 1197.793 | 1526.2933 | 1216.8023 | 1985.9532 | 0.0313
σ resistente | 2320.1244 | 2320.1244
σ Actuante vs. σ Resistente Sección entera Resistencia I Tramo B2B3.
Sección ubicada en 45.5m ha entrado en estado plástico en un 0.43%, el resto de puntos trabajan dentro del rango lineal.
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 68: ANÁLISIS DE RESULTADOS
EVENTO EXTREMO I (SISMO OCASIONAL)
Diagrama de cortante Evento Extremo I Ocasional Tramo B2B3.
Diagrama de torsión Evento Extremo I Ocasional Tramo B2B3.
Diagrama de momentos Evento Extremo I Ocasional Tramo B2B3.
σ Actuante vs. σ Resistente Sección entera evento Extremo I Ocasional Tramo B2B3.
SISMO OCASIONAL |  |  | 
 | DEMANDA | CAPACIDAD | VERIFICACION
E. CORTANTE (kg/cm2) | 793,48 | 3515,34 | OK
TORSIÓN (T.m) | 785,02 | 1040,17 | OK
MOMENTO (T.m) | 4234,25 | 5994,28 | OK
ESFUERZOS (kg/cm2) | 2015,67 | 2320,83 | OK
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 69: ANÁLISIS DE RESULTADOS
EVENTO EXTREMO I (SISMO RARO)
Diagrama de cortante Evento Extremo I Raro Tramo B2B3.
Diagrama de torsión Evento Extremo I Raro Tramo B2B3.
Diagrama de momentos Evento Extremo I Raro Tramo B2B3.
σ Actuante vs. σ Resistente Sección entera evento Extremo I Raro Tramo B2B3.
SISMO RARO |  |  | 
 | DEMANDA | CAPACIDAD | VERIFICACION
E. CORTANTE (kg/cm2) | 834,3 | 3515,34 | OK
TORSIÓN (T.m) | 884,57 | 1040,17 | OK
MOMENTO (T.m) | 4479,29 | 5994,28 | OK
ESFUERZOS (kg/cm2) | 2128,59 | 2320,83 | OK
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones
Notes: VIGAS LONGITUDINALES NO REQUIEREN REFORZAMIENTO

## Slide 70
PROPUESTA DE REFORZAMIENTO
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 71: PROPUESTA DE REFORZAMIENTO
LOCALIZACIÓN DE ELEMENTOS A REFORZAR
Criterio=Relación Demanda/Capacidad >1
Elementos sobre pila P2 con Relación D/C>1 Tramo B2B3.
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones
Diafragmas sobre apoyo Pila P2.

## Slide 72: PROPUESTA DE REFORZAMIENTO
LOCALIZACIÓN DE ELEMENTOS A REFORZAR
Elementos sobre pila P1 con Relación D/C>1 Tramo B2B3.
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones
Diafragmas sobre apoyo Pila P1.

## Slide 73: PROPUESTA DE REFORZAMIENTO
LOCALIZACIÓN DE ELEMENTOS A REFORZAR
Elementos sobre Tornapunta con Relación D/C>1 Tramo B2B3.
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones
Diafragmas sobre apoyo Tornapunta.

## Slide 74: PROPUESTA DE REFORZAMIENTO
LOCALIZACIÓN DE ELEMENTOS A REFORZAR
Rigidizadores inferiores con Relación D/C>1 Tramo B2.
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones
Rigidizadores inferiores Tramo B2.

## Slide 75: PROPUESTA DE REFORZAMIENTO
LOCALIZACIÓN DE ELEMENTOS A REFORZAR
Rigidizadores inferiores con Relación D/C>1 Tramo B3.
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones
Rigidizadores inferiores Tramo B3.

## Slide 76: PROPUESTA DE REFORZAMIENTO
LOCALIZACIÓN DE ELEMENTOS A REFORZAR
Relación D/C Tornapuntas Evento Extremo I con Sismo Raro Tramo B2B3.
Dos elementos con relación D/C es 1.069 y 1.057, para el Evento Extremo I con Sismo Raro
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 77: PROPUESTA DE REFORZAMIENTO
LOCALIZACIÓN DE ELEMENTOS A REFORZAR
Relación D/C Tornapuntas Evento Extremo I con Sismo NEC-15 Tramo B2B3.
La relación D/C baja a 0.964 con el Sismo de Diseño (NEC-15), no requiere reforzamiento
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 78: PROPUESTA DE REFORZAMIENTO
LOCALIZACIÓN DE ELEMENTOS A REFORZAR
Relación D/C Pila P1 (izq.) y Pila P2 (der.) Evento Extremo I Sismo NEC-15 Tramo B2B3.
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 79: PROPUESTA DE REFORZAMIENTO
LOCALIZACIÓN DE ELEMENTOS A REFORZAR
Factores de reducción de la fuerza sísmica en subestructuras.
Fuente: (AASHTO, 2014)
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 80: PROPUESTA DE REFORZAMIENTO
LOCALIZACIÓN DE ELEMENTOS A REFORZAR
Relación D/C Pila P1 (izq.) y Pila P2 (der.) Evento Extremo I Sismo NEC-15, R=3.5 T-B2B3.
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 81: PROPUESTA DE REFORZAMIENTO
LOCALIZACIÓN DE ELEMENTOS A REFORZAR
Relación D/C Pila P1(izq.) y Pila P2(der.) Evento Extremo I Sismo Ocasional, R=3.5 T-B2B3.
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 82: PROPUESTA DE REFORZAMIENTO
LOCALIZACIÓN DE ELEMENTOS A REFORZAR
Relación D/C Pila P1 (izq.) y Pila P2 (der.) Evento Extremo I Sismo Raro, R=3.5 T-B2B3.
AASHTO (2014) acepta deformaciones inelásticas cuando las fuerzas sísmicas superan al sismo de diseño, se acepta daño, no requiere reforzamiento.
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 83: PROPUESTA DE REFORZAMIENTO
LOCALIZACIÓN DE ELEMENTOS A REFORZAR
Diafragmas sobre apoyo Pila P2.
Diafragmas sobre apoyo Pila P1.
Diafragmas sobre apoyo Tornapunta.
Diafragmas sobre apoyo Tornapunta.
Cordón inferior de diafragmas intermedios Tramo B3.
Rigidizadores inferiores apoyo Pila P1.
Rigidizadores inferiores apoyo Tornapunta.
De análisis previo, los elementos a reforzar son los siguiente:
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 84: PROPUESTA DE REFORZAMIENTO
SECCIÓN TIPO I
Sección Tipo I en diafragma y cordón inferior Tramo B2B3.
Se utilizará en los cuatro diafragmas apoyo y cordón inferior de diafragmas intermedios
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 85: PROPUESTA DE REFORZAMIENTO
SECCIÓN TIPO II
Se utilizará en los rigidizadores inferiores.
Sección Tipo II en rigidizadores inferiores apoyos Tramo B2B3.
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 86: PROPUESTA DE REFORZAMIENTO
CORDÓN DE SUELDA (SECCIÓN TIPO II)
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 87: PROPUESTA DE REFORZAMIENTO
CORDÓN DE SUELDA (SECCIÓN TIPO I)
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 88: PROPUESTA DE REFORZAMIENTO
Verificación Relación Demanda/Capacidad
    Sección Tipo I.
Diafragma reforzado en Pila P2 Tramo B2
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 89: PROPUESTA DE REFORZAMIENTO
Verificación Relación Demanda/Capacidad
    Sección Tipo I.
Diafragma reforzado en Pila P1 Tramo B3
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 90: PROPUESTA DE REFORZAMIENTO
Verificación Relación Demanda/Capacidad
    Sección Tipo I.
Diafragma reforzado en Tornapunta Tramo B2
Diafragma reforzado en Tornapunta Tramo B3
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 91: PROPUESTA DE REFORZAMIENTO
Verificación Relación Demanda/Capacidad
Sección Tipo II
Rigidizador inferior reforzado en Tornapunta Tramo B2
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 92: PROPUESTA DE REFORZAMIENTO
Verificación Relación Demanda/Capacidad
Sección Tipo II
Rigidizador inferior reforzado en Pila P1 Tramo B3
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 93: PROPUESTA DE REFORZAMIENTO
Verificación Relación Demanda/Capacidad
Sección Tipo II
Rigidizador inferior reforzado en Tornapunta Tramo B3
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 94: PROPUESTA DE REFORZAMIENTO
Costo del Reforzamiento
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones
1. MATERIALES |  |  |  |  | 
Descripción |  | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total
17052 | Anticorrosivo Azarcón | 4000cc | 0,01 | 15,56 | 0,16
17105 | Thinner comercial (diluyente tecni thiñer laca) | 4000 cc | 0,01 | 13,95 | 0,14
18108 | Disco de corte | u | 0,01 | 1,65 | 0,02
18308 | Acero en perfil | kg | 1,05 | 1,05 | 1,10
18613 | Electrodo #7010 3/16 | kg | 0,05 | 2,34 | 0,12
Total materiales |  |  |  |  | $ 1,53
2. MANO DE OBRA |  |  |  |  | 
Descripción |  | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total
15837 | Peón (ESTRUC. OCUP. E2) | Hora | 0,11 | 3,51 | 0,39
15863 | Perfilero (ESTRUC. OCUP. C2) | Hora | 0,11 | 3,74 | 0,41
15868 | Maestro de obra (ESTRUC. OCUP. C1) | Hora | 0,01 | 3,93 | 0,04
15871 | Operadores Equipo Pesado (ESTRUC. OCUP. C1 G1) | Hora | 0,11 | 3,93 | 0,43
21078 | Engrasador o abastecedor responsable (ESTRUC. OCUP. D2) | Hora | 0,11 | 3,55 | 0,39
Total mano de obra |  |  |  |  | $ 1,66
3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS |  |  |  |  | 
Descripción |  | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total
18110 | Amoladora electrica | Hora | 0,11 | 4,30 | 0,47
18189 | Soldadora electrica 300 a | Hora | 0,11 | 1,98 | 0,22
18470 | Grua mobil | Hora | 0,01 | 35,00 | 0,35
18989 | Equipo Oxicorte | Hora | 0,11 | 1,54 | 0,17
Herramientas |  |  |  | 5,00% | 0,08
Total equipo, maquinaria y herramientas |  |  |  |  | $ 1,29
Costo Directo |  |  |  |  | $ 4,48
%Costos Indirectos |  |  |  |  | 20%
Costos Indirectos |  |  |  |  | $ 0,90
Costo Total |  |  |  |  | $ 5,38
MONTO TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | $54.306,33

## Slide 95: PROPUESTA DE REFORZAMIENTO
Resiliencia por funcionalidad
Curva de resiliencia Deformación vs Tiempo Tramo B2B3
Curva de resiliencia Período en Z vs Tiempo Tramo B2B3.
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 96
CONCLUSIONES
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 97: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
En base al objetivo general: “Determinar las características funcionales del Puente Zámbiza, a través de una calibración del modelo analítico con el modelo real obtenido de un ensayo experimental de monitoreo en tiempo real con acelerógrafos, para establecer el estado resistente”, se concluye lo siguiente:
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 98: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
Los tramos A1, A2, A3, A4, A5, B1 y B4 durante la calibración del modelo analítico presentaron un porcentaje de reducción de inercia del 80-85% en la superestructura y del 90-95% en la infraestructura lo cual se cataloga como deterioro leve. Sin embargo los tramos B2 y B3 presentaron la mayor reducción de inercia, 75% en superestructura y 80% en infraestructura, lo cual se considera un deterioro medio.
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 99: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
En base al objetivo específico: “Determinar el periodo de vibración del puente” se concluye lo siguiente:
2. A partir del ensayo con carga dinámica y del procesamiento de señales mediante FFT se determinó que los períodos de vibración del Puente Zámbiza varían entre 0.2026s-0.4588s en sentido longitudinal (Eje X), entre 0.2122s y 0.7162s en el sentido transversal (Eje Y) y entre 0.1976s-0.3868s en el sentido vertical (Eje Z).
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 100: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
3. Los periodos experimentales y calibrados en los ejes X y Z presentaron un aceptable acercamiento, con lo que se puede concluir que el modelo analítico se encuentra calibrado para las diferentes reducciones de inercia. Sin embargo se nota una diferencia en los períodos del eje Y, debido a que durante el ensayo de carga dinámica, el tráfico vehicular únicamente excitaba a la estructura verticalmente por su peso y longitudinalmente por su movimiento a lo largo del puente, en el sentido transversal no ocurrió una excitación importante durante el ensayo. Por este motivo solamente se tomaron en cuenta los períodos en los sentidos X y Z para este proyecto.
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 101: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
En base al objetivo específico: “Realizar un modelamiento del Puente Zámbiza a través de un software de análisis estructural” se concluye lo siguiente:
4. El modelamiento de los tramos A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2 B3 y B4 del Puente Zámbiza fue realizado en el software dirigido a puentes CSI BRIDGE, obteniéndose resultados satisfactorios en la comparación del modelo analítico con el experimental.
5. Se pudo verificar que el software SAP2000 no tiene la misma precisión que el CSI BRIDGE para ensamblar el puente, sobre todo en las zonas donde se juntan varios elementos y forman nudos, por lo que no fue utilizado para el análisis de estado resistente y servicio.
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 102: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
En base al objetivo específico: “Determinar las propiedades mecánicas actuales de los materiales” se concluye lo siguiente:
6. Del ensayo de esclerómetro se obtuvo la resistencia a compresión de la Pila P3=404 kg/cm2, Tablero del Tramo B1 = 576 kg/cm2 y Viga de Hormigón Preesforzado del Tramo A5 = 424 kg/cm2, superando ampliamente a las resistencias originales de 240 kg/cm2, 280 kg/cm2 y 350 kg/cm2 respectivamente. Se concluye que los resultados de resistencia obtenidos únicamente proporcionan una idea general de la resistencia a compresión real de los elementos estructurales, y que se requieren otro tipo de ensayos tales como la extracción de núcleos in-situ para su comprobación.
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 103: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
En base al objetivo específico: “Proponer recomendaciones de mantenimiento y reforzamiento de ser necesario, en función de los resultados del análisis previo” se concluye lo siguiente:
7. La Sección Tipo I y Tipo II reforzaron la estructura en términos de resistencia puesto que satisfacen la demanda del estado límite de Resistencia I y además se verificó que presentan un comportamiento adecuado frente al Evento Extremo I con Sismo de Diseño NEC-15.
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 104: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
En base al objetivo específico: “Proponer una metodología para monitoreo y vigilancia del Puente Zámbiza, aplicando el procedimiento de monitoreo implementado en el Puente San Pedro.” se concluye lo siguiente:
8. La metodología de monitoreo realizada en el Puente San Pedro por Vinueza Elizalde (2017) ha sido implementada con éxito en el Puente Zámbiza, teniendo en cuenta los ajustes propios de este proyecto, obteniéndose resultados satisfactorios puesto que se ha podido determinar el estado resistente de la estructura y realizar una propuesta de reforzamiento en las zonas donde se detectó la mayor reducción de rigideces y resistencias.
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 105
RECOMENDACIONES
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 106: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES
Se recomienda extraer núcleos de hormigón in situ para verificar las resistencias a compresión obtenidas en este proyecto por el método del esclerómetro debido a que este último solamente otorga una idea general de la resistencia a compresión de los elementos ensayados.
Se comprobó que durante un ensayo de carga dinámica en condiciones normales, la estructura no sufre excitaciones importantes en el sentido transversal, por lo que se recomienda utilizar métodos de excitación inducida.
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 107: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES
Se recomienda aplicar la metodología de monitoreo y vigilancia desarrollada en el Puente Zámbiza, a otras estructuras de puente en las que se requiera conocer su estado resistente y detectar daños en la estructura. Los criterios utilizados en este proyecto para la evaluación estructural son válidos para analizar puentes, en caso que se requiera analizar otro tipo de estructuras, se deberán hacer los ajustes necesarios según el proyecto.
Se recomienda continuar el monitoreo del Puente Zámbiza con el fin de construir una curva de resiliencia más refinada y que contenga mayor información respecto a la evolución del comportamiento de la estructura a lo largo de su vida útil.
- Introducción
- Descripción
Estructural
-Instrumentación
del puente
- Modelo
analítico
- Análisis ...de resultados
- Propuesta de
reforzamiento
- Conclusiones

## Slide 108
GRACIAS