## Slide 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSTRUCCIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TEMA:
“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y PROPUESTA DE REFORZAMIENTO SÍSMICO DE LA ESTRUCTURA MIXTA DE ADOBE-MADERA DE LA UNIDAD EDUCATIVA SANTA CATALINA LABOURÉ”
MENCIÓN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
AUTORES:
MIGUEL ALBERTO AROSTEGUÍ HURTADO
JUAN DANIEL ERAZO SANTILLÁN
DIRECTOR: ING. ERNESTO PRO ZAMBRANO.
SANGOLQUÍ - 2018

## Slide 2
2
CONTENIDO
GENERALIDADES: INTRODUCCIÓN - ANTECEDENTES
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS
VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN
REFORZAMIENTO: PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CARACTERIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE ESTUDIO

## Slide 3
3
GENERALIDADES: INTRODUCCIÓN
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAS ANTIGUAS
Son parte del patrimonio cultural material de una comunidad, fruto del legado de los antepasados.
Santuario Virgen del Quinche
Sector Plaza de la Independencia
ESTRUCTURAS ANTIGUAS MIXTAS
Palacio de Carondelet
U. E. Juan Montalvo

## Slide 4
4
GENERALIDADES: INTRODUCCIÓN
Yaruquí:
Se encuentra a 32 Km de la ciudad de Quito.
A 2.527 msnm.
Población de 20.000 habitantes (Censo 2010).
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
Fuente: (GAD YARUQUÍ, 2018)

## Slide 5
5
GENERALIDADES: ANTESCEDENTES
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
Distribución mundial
Peligro sísmico: moderado-alto.
Construcción informal
Fuente: (De Sensei, 2003).
Fuente: (De Sensei, 2003).
Fuente: (Egred, 2000).
Fuente: (ESPE, 2018).
Vulnerabilidad
Notes: El adobe y el ladrillo son algunos de los materiales de construcción más antiguos y de uso más difundido (8000 a.c.)
Su uso es común en algunas de las regiones mas propensas a desastres del mundo: América Latina, Oriente Medio y el Sur de Europa.
En el Ecuador, el 57 % de las viviendas son de hormigón; y, el resto de materiales alternativos. las primeras han sido construidas con la asistencia técnica de profesionales, mientras que las segundas, casi en su totalidad, con la iniciativa y el trabajo de sus propietarios.
el terremoto de 1987 ubicado en la provincia de Napo, produjo serios daños en ciudades y poblaciones de Pichincha con el colapso de muchas estructuras de mampostería y daños de consideración en templos coloniales los mismos que de no ser reforzados pueden colapsar ante el suceso de un nuevo evento sísmico.
En 2017 en la Unidad Educativa “Santa Catalina Labouré” mediante el plan de vinculación con la sociedad de “Evaluación de vulnerabilidad de infraestructuras de valor estratégico para el país” se determinó mediante análisis preliminares que la estructura mixta de mampostería y madera presentaba un alto grado de vulnerabilidad por lo tanto era necesario la realizar una evaluación especial que permita determinar la capacidad de respuesta de la estructura ante un evento sísmico.

## Slide 6
6
PROBLEMA: PLANTEAMIENTO
Fuente: (USGS, 2000)
Casa afectada por el terremoto de Ambato de 1949
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
Fuente: (Egred. A, 1998)
Daños ocasionados por el sismo Pomasqui 1990
Fuente: (USGS, 2000)
Ruinas de Pelileo terremoto de Ambato 1949
Fuente: (Egred. A, 1998)
Daños ocasionados por el sismo Pomasqui 1990

## Slide 7
7
OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECIFICOS
Evaluar el índice de vulnerabilidad sísmica y proponer una alternativa de reforzamiento en la estructura mixta de adobe-madera de la Unidad Educativa “Santa Catalina Labouré”.
ESPECÍFICOS
Determinar la vulnerabilidad sísmica de la estructura mixta de adobe-madera de la Unidad Educativa “Santa Catalina Labouré”.
Evaluar el comportamiento sísmico de la estructura considerando el diseño del reforzamiento propuesto.
Diseñar el reforzamiento de la estructura.
GENERAL
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO

## Slide 8
8
CARACTERIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE ESTUDIO : UBICACIÓN
UBICACIÓN: en la carretera Panamericana (E35) Km 35 vía al Quinche.
Fuente: (Google Earth, 2017)
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
Fuente: (Google Earth, 2017)

## Slide 9
9
CARACTERIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE ESTUDIO : DESCRIPCION
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
Ubicación de estructura en la UESCL
Estructura en análisis

## Slide 10
VISTA LATERAL DERECHA EXTERNA
VISTA POSTERIOR
VISTA FRONTAL
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
VISTA LATERAL IZQUIERDA EXTERNA
10
CARACTERIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE ESTUDIO : TOPOGRAFIA Y LEVANTAMIENTO
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
MODELO 3D – AUTOCAD
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO

## Slide 11
11
CARACTERIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE ESTUDIO : DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL
Columnas de ladrillo
65x65
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES
Columnas de ladrillo
45x45
Entablado de madera (Eucalipto)
Muros internos de ladrillo (e=45 cm)
Muros externos de ladrillo (e=60 cm)
Arcos de ladrillo (e=45 cm)
LOSETA ALIVIANADA H.A.= 180 Kg/cm2
CELOSÍA METÁLICA
VIGUETAS H.A.= 180 Kg/cm2

## Slide 12
12
CARACTERIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE ESTUDIO : GEOTECNIA
REFRACIÓN SÍSMICA: Determinar el tipo de suelo mediante la velocidad de las ondas de corte.
Ubicación de líneas de refracción sísmica
Tendido línea de geófonos y resultados
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
Línea Y
Línea X
Método combinado:
Profundidad vs. Velocidad de onda de corte
Vs30 = 459 m/s
Clasificación de suelo (NEC 15): TIPO C

## Slide 13
Ubicación de puntos
13
CARACTERIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE ESTUDIO : GEOTECNIA
PENETRACIÓN ESTANDAR (SPT): determinar la capacidad portante del suelo.
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
SPT 1
SPT 2
SPT 3

## Slide 14
14
CARACTERIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE ESTUDIO : ENSAYOS DE MATERIALES
ENSAYO DE LADRILLOS DE MAMPOSTERÍA:
Extracción de elementos
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
Confección de especímenes
Compresión de especímenes en laboratorio
Resultados
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (fm):
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (ft):
23,55 Kg/cm2
3,30 Kg/cm2
ft = 0,14 * fm (Thomas, 1970)
MÓDULO DE ELASTICIDAD (Em):
Em = 750 * fm ≤ 200000 Kg/cm2 (NEC 2015)
180137 Kg/cm2

## Slide 15
15
CARACTERIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE ESTUDIO : ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
ESCLERÓMETRO:
ELEMENTOS ENSAYADOS
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
ESCALERAS
LOSA
VIGA 1
VIGA 2
VIGA 3
LECTURAS TOMADAS

## Slide 16
16
CARACTERIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE ESTUDIO : ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
ESCLERÓMETRO:
LECTURAS OBTENIDAS
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
NÚMERO DE REBOTES VS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
Elemento | (<) | Lecturas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Losa | -90 | 21 | 23 | 21 | 21 | 20 | 22 | 22 | 20 | 21 | 23 | 21,4
Viga 1 | 0 | 24 | 23 | 25 | 24 | 27 | 26 | 27 | 26 | 24 | 23 | 24,9
Viga 2 | 0 | 27 | 26 | 26 | 26 | 24 | 23 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25,3
Viga 3 | 0 | 26 | 27 | 22 | 27 | 26 | 26 | 26 | 24 | 28 | 26 | 26,0
Escalera | 0 | 21 | 23 | 27 | 29 | 28 | 27 | 21 | 26 | 26 | 24 | 25,2
Elemento | (<) | Lecturas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Losa | -90 | 21 | 23 | 21 | 21 | 20 | 22 | 22 | 20 | 21 | 23 | 21,4
Viga 1 | 0 | 24 | 23 | 25 | 24 | 27 | 26 | 27 | 26 | 24 | 23 | 24,9
Viga 2 | 0 | 27 | 26 | 26 | 26 | 24 | 23 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25,3
Viga 3 | 0 | 26 | 27 | 22 | 27 | 26 | 26 | 26 | 24 | 28 | 26 | 26,0
Escalera | 0 | 21 | 23 | 27 | 29 | 28 | 27 | 21 | 26 | 26 | 24 | 25,2
Chart: Número de rebote (N.R)
| 20 | 22 | 26 | 27 | 34 | 36
-90° | 1650 | 2000 | 2750 | 3000 | 4500 | 5000
0° | 1100 | 2000 | 2150 | 3650 | 4150
Elemento | (>) | N.R |  | R (MPa) | R (Kg/cm2)
Losa | -90 | 21,4 |  | 18,68 | 190
Viga 1 | 0 | 24,9 |  | 17,27 | 176
Viga 2 | 0 | 25,3 |  | 18,13 | 185
Viga 3 | 0 | 26,0 |  | 19,64 | 200
Escalera | 0 | 25,2 |  | 17,81 | 182
RESULTADOS
f’c=180 Kg/cm2

## Slide 17
17
CARACTERIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE ESTUDIO : PROPIEDADES DE MATERIALES
MADERA (EUCALIPTO)
Fuente: Propia
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
ELEMENTOS DE MADERA

## Slide 18
18
CARACTERIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE ESTUDIO : PROPIEDADES DE MATERIALES
MADERA (EUCALIPTO)
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
Grupo | Flexión | Tracción Paralela | Compresión paralela | Compresión perpendicular | Corte paralelo
A | 210 | 145 | 145 | 40 | 15
B | 150 | 105 | 110 | 28 | 12
C | 100 | 75 | 80 | 15 | 8
Dónde
Factor de Reducción por calidad (F.C.)
Factor de Reducción por Tamaño (F.T.)
Factor de Servicio y Seguridad (F.S.)
Factor de Duración de Carga (F.D.C.)
ESFUERZOS ADMISIBLES MADERA
Eucalipto
Densidad: 0,55 g/cm2
Grupo C
Densidad: 0,40-0,55 g/cm2
Grupo A
Densidad: 0,71-0,90 g/cm2
Grupo B
Densidad: 0,56-0,70 g/cm2
DENSIDAD Y GRUPO ESTRUCTURAL
FACTORES DE CORRECCIÓN

## Slide 19
19
CARACTERIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE ESTUDIO : PROPIEDADES DE MATERIALES
MADERA (EUCALIPTO)
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
ESFUERZOS ADMISIBLES MADERA CORREGIDOS
Factor | Flexión | Compresión Paralela | Corte Paralelo | Compresión Perpendicular | Tracción Paralela
Factor de Reducción por calidad (F.C.) | 0,80 | - | - | - | -
Factor de Reducción por Tamaño (F.T.) | 0,90 | - | - | - | -
Factor de Servicio y Seguridad (F.S.) | 1,00 | 1,60 | - | 1,60 | -
Factor de Duración de Carga (F.D.C.) | 1,15 | 1,25 | - | - | -
Esfuerzo último (Kg/cm2) | 100,00 | 80,00 | 8,00 | 15,00 | 75,00
Esfuerzo admisible (Kg/cm2) | 62,61 | 40,00 | 8,00 | 9,38 | 75,00
Grupo | E min | E promedio
A | 95000 | 130000
B | 75000 | 100000
C | 55000 | 90000
MÓDULO DE ELASTICIDAD

## Slide 20
20
CARACTERIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE ESTUDIO : PROPIEDADES DE MATERIALES
ACERO ESTRUCTURAL (A 615 Gr. 40)
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
PROPIEDADES MECÁNICAS DE CELOSÍAS METÁLICAS
Esfuerzo de Fluencia | Esfuerzo de Ruptura | Módulo de Elasticidad
(MPa) | (MPa) | (MPa)
280 | 400 | 200000
Celosías de entrepiso
Fuente: Propia
Celosías de cubierta
Fuente: Propia

## Slide 21
8. SEPARACIÓN ENTRE MUROS
9. TIPO DE CUBIERTA
10. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
11. ESTADO DE CONSERVACIÓN
1. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA RESISTENTE
2. CALIDAD DEL SISTEMA RESISTENTE
3. RESISTENCIA CONVENCIONAL
4. POSICIÓN DEL EDIFICIO Y CIMENTACIÓN
5. DIAFRAGMAS HORIZONTALES
Clasificación B: Estructura con balcones asentados sobre hileras de columnas.
Clasificación B: Fisuras de tipo capilar y ausencia de daños en paneles por acción de eventos sísmicos.
Clasificación C: Ausencia de elementos de confinamiento en la estructura.
Rango | Vulnerabilidad
150 ≤ IV | Baja
150 ≤ IV ≤ 170 | Media-baja.
170 ≤ IV ≤ 190 | Media
190 ≤ IV ≤ 230 | Alta
231 > IV | Muy alta
Clasificación C: Piezas de mampostería de mala calidad y dimensiones variadas.
Clasificación C: Estructura con valores comprendidos entre 0.4 < α < 0.6
6. CONFIGURACIÓN EN PLANTA
Clasificación D: Estructura con valores ω1 = 0.16 y ω2 = 0.16
7. CONFIGURACIÓN EN ELEVACIÓN
Clasificación D: Estructura con valores δM/M = 0.23 y H/T = 1
Clasificación D: Estructura con valores L/S= 42,62
Clasificación B: Cimentación corrida con desniveles menores a un metro.
Clasificación B
21
VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL : METODOLOGIA ITALIANA
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
Los diseñadores del método (Benedetti y Petrini) presentan once parámetros que se considera los más relevantes para evaluar los daños de una estructura de mampostería sujeta a la acción sísmica, siete de estos son puramente subjetivos, mientras que los cuatro restantes involucran cálculos específicos
# | Parámetro |  |  |  |  | IMP.
1 | Organización del sistema resistente | 0 | 5 | 20 | 45 | 1.00
2 | Calidad del sistema resistente | 0 | 5 | 20 | 45 | 0.25
3 | Resistencia Convencional | 0 | 5 | 20 | 45 | 1.50
4 | Posición del edificio y la cimentación | 0 | 5 | 20 | 45 | 0,75
5 | Diafragmas horizontales | 0 | 5 | 20 | 45 | 1.00
6 | Configuración en planta | 0 | 5 | 20 | 45 | 0.50
7 | Configuración en elevación | 0 | 5 | 20 | 45 | 1.00
8 | Separación entre muros | 0 | 5 | 20 | 45 | 0.25
9 | Tipo de cubierta | 0 | 5 | 20 | 45 | 1.00
10 | Elementos no estructurales | 0 | 5 | 20 | 45 | 0.25
11 | Estado de conservación | 0 | 5 | 20 | 45 | 1.00
# | Parámetro |  |  |  |  | 
1 | Organización del sistema resistente | 0 | 5 | 20 | 45 | 1.00
2 | Calidad del sistema resistente | 0 | 5 | 20 | 45 | 0.25
3 | Resistencia Convencional | 0 | 5 | 20 | 45 | 1.50
4 | Posición del edificio y la cimentación | 0 | 5 | 20 | 45 | 0,75
5 | Diafragmas horizontales | 0 | 5 | 20 | 45 | 1.00
6 | Configuración en planta | 0 | 5 | 20 | 45 | 0.50
7 | Configuración en elevación | 0 | 5 | 20 | 45 | 1.00
8 | Separación entre muros | 0 | 5 | 20 | 45 | 0.25
9 | Tipo de cubierta | 0 | 5 | 20 | 45 | 1.00
10 | Elementos no estructurales | 0 | 5 | 20 | 45 | 0.25
11 | Estado de conservación | 0 | 5 | 20 | 45 | 1.00
Clasificación D: Deformaciones excesivas, paneles no se encuentran conectados y ausencia de desniveles en planta

## Slide 22
Parámetro | Rango Ki |  |  |  | Resultado | 
 | A | B | C | D | PESO | VALOR
Organización del sistema resistente |  |  | 20 |  | 1,00 | 20,00
Calidad del sistema resistente |  |  | 20 |  | 0,25 | 5,00
Resistencia Convencional |  |  | 20 |  | 1,50 | 30,00
Posición de edificio y cimentación |  | 5 |  |  | 0.75 | 3,75
Diafragmas Horizontales |  |  |  | 45 | 1,00 | 45,00
Configuración en planta |  |  |  | 45 | 0,50 | 22,50
Configuración en elevación |  |  |  | 45 | 1,00 | 45,00
Distancia máxima entre muros |  |  |  | 45 | 0,25 | 11,25
Tipo de cubierta |  |  |  | 45 | 1,00 | 45,00
Elementos no estructurales |  | 5 |  |  | 0,25 | 1,25
Estado de conservación |  | 5 |  |  | 1,00 | 5,00
TOTAL |  |  |  |  |  | 233,75
CLASIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA POR EL Iv
CORRELACIÓN DEL ÍNDICE DE VULNERABILIDAD E ÍNDICE DE DAÑO
22
VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL : METODOLOGIA ITALIANA-RESULTADO
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
Iv= 233,75
Chart: ÍNDICE DE VULNERABILIDAD
| 0 | 40.982142857142854 | 77.780691964285694 | 115.31919642857143 | 153.54073660714286 | 191.76227678571428 | 228.58928571428569 | 266.32700892857139 | 306.05691964285717 | 317.5546875
IX MCS | 5.2 | 10.97 | 21.61 | 34.53 | 48.19 | 62.1 | 74.78 | 86.95 | 96.98 | 100
VIII MCS | 0 | 2.34 | 7.04 | 13.77 | 21.9 | 29.47 | 38.74 | 46.73 | 55.21 | 62.91 | 70.74
VII MCS | 0 | 1.64 | 5.57 | 10.45 | 14.89 | 20.05 | 24.99 | 30.16 | 35.44
VII | 15.5
VIII | 40.5
IX | 76.78
 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5
 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77
 | 0 | 15 | 41 | 77

## Slide 23
23
VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL : MODELO ESTRUCTURAL
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
FACHADA PRINCIPAL UESCL
MODELO EN ETABS 2016
MODELO EN AUTOCAD 3D

## Slide 24
24
VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL : MODELO ESTRUCTURAL
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
ARQUITECTURA DE LA EDIFICACIÓN
MODELO EN ETABS 2016

## Slide 25
25
VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL : MODELO ESTRUCTURAL
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
ARQUITECTURA DE LA EDIFICACIÓN
MODELO EN ETABS 2016
Celosías de entrepiso de entrepiso y cubierta
Fuente: Propia

## Slide 26
26
VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL : MODELO ESTRUCTURAL
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
VIGAS
VIGUETAS DE MADERA
VIGAS DE HORMIGÓN
Base= 10 cm
Altura= 15 cm
Base= 45 cm
Altura= 20 cm

## Slide 27
27
VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL : MODELO ESTRUCTURAL
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
COLUMNAS Y MUROS
Base= 45 cm
Altura= 45 cm
COLUMNAS DE LADRILLO
MUROS DE LADRILLO
Espesor= 45 cm

## Slide 28
28
VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL : MODELO ESTRUCTURAL
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
CELOSÍAS METÁLICAS
1”
1/2”
3/8”
DIÁMETRO VARILAS
MODELO 3D

## Slide 29
29
VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL : MODELO ESTRUCTURAL
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
PISOS
Bodegas
Balcón
Losas alivianadas (hormigón armado e=15 cm) color gris
Entablado (Eucalipto e=1,5 cm) color celeste

## Slide 30
30
VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL : MODELO ESTRUCTURAL
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
CUBIERTAS
8%
8%
12%
Espesor= 1 cm
CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO

## Slide 31
31
VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL : MODELO ESTRUCTURAL
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
ESCALERAS
ESCALERA DE HORMIGÓN ARMADO
Espesor= 15 cm

## Slide 32
32
VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL : ANÁLISIS DE CARGAS
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
CARGA MUERTA
Material | Densidad
 | Kg/m3
Ladrillo | 1210
Madera (Eucalipto) | 550
Hormigón | 2400
Acero (A615 Gr. 40) | 7850
Fibrocemento | 20,39
Acabados losa de bodega | Kg/m2
Contrapiso de hormigón ligero simple | 16,33
Baldosa de mármol | 20,41
Acabados losa de balcón | Kg/m2
Contrapiso de hormigón ligero simple | 16,33
Cielo falso | Kg/m2
Yeso sobre listones de madera | 20,41
Tipo | Kg/m2
Masillado | 40,77
Escalones | 17,33
Pasamanos | 62,14
120,24 | Total acabados
PESO PROPIO
ACABADOS DE PISOS Y CUBIERTAS
ACABADOS DE ESCALERAS

## Slide 33
33
VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL : ANÁLISIS DE CARGAS
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
CARGA MUERTA
ACABADOS SOBRE LOSAS DE HORMIGÓN
ACABADOS SOBRE ENTABLADO

## Slide 34
34
VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL : ANÁLISIS DE CARGAS
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
CARGA VIVA
TIPOS DE CARGA VIVA
DISTRIBUCIÓN DE CARGA VIVA
ID | Ocupación o uso |  | kN/m2 | Kg/m2
1 | Corredores primer piso |  | 4,80 | 489
2 | Bodegas de almacenamiento |  | 6,00 | 612
3 | Balcones |  | 4,80 | 489
4 | Oficinas |  | 2,40 | 245
5 | Áreas de reunión y teatros (Asientos móviles) |  | 4,80 | 489
6 | Áreas de recepción |  | 4,80 | 489
7 | Bibliotecas (Estanterías) |  | 7,20 | 734
8 | Almacenes (Primer piso) |  | 4,80 | 489
9 | Cubiertas planas, inclinadas y curvas |  | 0,70 | 71
10 | Escaleras y rutas de escape |  | 4,80 | 489

## Slide 35
35
VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL : ANÁLISIS DE CARGAS
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
CARGA DE GRANIZO
DISTRIBUCIÓN DE CARGA DE GRANIZO
Ubicación | kN/m2 | Kg/m2
Cubiertas con pendiente entre 5% y 15% | 0,50 | 51
Cubiertas con pendiente menor del 5% | 1,00 | 102
Sobrecarga en aleros | 1,00 | 102
Cubiertas con pendiente entre 5% y 15% + Sobrecarga en aleros | 1,50 | 153
Cubiertas con pendiente menor del 5% + Sobrecarga en aleros | 2,00 | 204
TIPOS DE CARGA DE GRANIZO

## Slide 36
36
VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL : ANÁLISIS SÍSMICO
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
FACTOR DE ZONA (Z)
Fuente: (NEC-SE-DS, 2015)
Mapa de zonificación sísmica y valor del factor de zona Z
Fuente: (NEC-SE-DS, 2015)
Valor del factor Z en función de la zona sísmica adoptada

## Slide 37
37
VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL : ANÁLISIS SÍSMICO
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
COEFICIENTES DE PERFIL DE SUELO
Fuente: (NEC-SE-DS, 2015)
Tipo de suelo y Factores de sitio Fa
Fuente: (NEC-SE-DS, 2015)
Tipo de suelo y Factores de sitio Fd
Fuente: (NEC-SE-DS, 2015)
Tipo de suelo y Factores de sitio Fs

## Slide 38
38
VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL : ANÁLISIS SÍSMICO
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
DETERMINACIÓN DEL PERIODO DE VIBRACIÓN DE LA ESTRUCTURA (T)
Donde:
Coeficiente que depende del tipo de edificio.
Altura máxima de la edificación de n pisos, medida desde la base de la estructura, en metros.
Período de vibración.
Para estructuras con muros estructurales de mampostería el factor “Ct” se determina de la siguiente manera (con α =1):
Donde:
Área de la edificación en su base (m2).
Número de muros de la edificación diseñados para resistir las fuerzas sísmicas en la dirección de estudio.
Altura del muro i medido desde la base (m).
Área mínima de cortante de la sección de un muro estructural i.
Longitud medida horizontalmente en metros de un muro estructural i.

## Slide 39
39
VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL : ANÁLISIS SÍSMICO
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
ACELERACIÓN ESPECTRAL (Sa)
Fuente: (NEC-SE-DS, 2015)
Espectro sísmico elástico de aceleraciones

## Slide 40
40
VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL : ANÁLISIS SÍSMICO
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
FACTOR DE IMPORTANCIA (I) Y DE REDUCCIÓN (R)
Fuente: (NEC-SE-DS, 2015)
Factor de Importancia
Factor de reducción de la fuerza sísmica
Fuente: (NEC-SE-DS, 2015)

## Slide 41
41
VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL : ANÁLISIS SÍSMICO
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
COEFICIENTE DE IRREGULARIDAD EN PLANTA
Fuente: (NEC-SE-DS, 2015)
Tipos de irregularidades en planta
(máximo valor de irregularidades tipo 1, 2 y 3)
(máximo valor de irregularidades tipo 4)

## Slide 42
42
VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL : ANÁLISIS SÍSMICO
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
COEFICIENTE DE IRREGULARIDAD EN ELEVACIÓN
Fuente: (NEC-SE-DS, 2015)
Tipos de irregularidades en elevación

## Slide 43
43
VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL : ANÁLISIS SÍSMICO
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
CARGA SÍSMICA REACTIVA (W)
Fuente: (NEC-SE-DS, 2015)
Carga sísmica reactiva W
Carga sísmica reactiva W
Fuente: (ETABS, 2016)

## Slide 44
44
VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL : ANÁLISIS SÍSMICO
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
SISMO ESTÁTICO
Símbolo | Factor | Valor
I | Factor de Importancia | 1,30
Sa(Ta) | Espectro de diseño en aceleración | 1,10
R | Factor de reducción de resistencia sísmica | 3,00
ØP | Coeficiente de regularidad en planta | 0,90
ØE | Coeficiente de regularidad en elevación | 0,90
FACTORES PARA EL CÁLCULO DEL CORTANTE BASAL

## Slide 45
45
VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL : ANÁLISIS SÍSMICO
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
SISMO DINÁMICO
Chart: Periodo de vibración T(seg)
| 0 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.66 | 0.76 | 0.76 | 0.9 | 0.95 | 1.1000000000000001 | 1.1499999999999999 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9412 | 2 | 2.1 | 2.2000000000000002 | 2.2999999999999998 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.88 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4
ELÁSTICO | 0.444 | 0.9916 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1011 | 0.95624 | 0.95624 | 0.80749 | 0.76499 | 0.66067 | 0.63195 | 0.60562 | 0.55903 | 0.5191 | 0.48449 | 0.45421 | 0.42749 | 0.40374 | 0.38249 | 0.37438 | 0.36337 | 0.34607 | 0.33034 | 0.31597 | 0.30281 | 0.2907 | 0.27952 | 0.26916 | 0.25955 | 0.25234 | 0.2506 | 0.24225 | 0.23443 | 0.22711 | 0.22022 | 0.21375 | 0.20764 | 0.20187 | 0.19642 | 0.19125 | 0.18634 | 0.18168
INELÁSTICO | 0.148 | 0.33053 | 0.36704 | 0.36704 | 0.36704 | 0.36704 | 0.36704 | 0.36704 | 0.36704 | 0.36704 | 0.31875 | 0.31875 | 0.26916 | 0.255 | 0.22022 | 0.21065 | 0.20187 | 0.18634 | 0.17303 | 0.1615 | 0.1514 | 0.1425 | 0.13458 | 0.1275 | 0.12479 | 0.12112 | 0.11536 | 0.11011 | 0.10532 | 0.10094 | 0.096899 | 0.093172 | 0.089721 | 0.086517 | 0.084113 | 0.083533 | 0.080749 | 0.078144 | 0.075702 | 0.073408 | 0.071249 | 0.069213 | 0.067291 | 0.065472 | 0.063749 | 0.062114 | 0.060562
ESPECTRO ELÁSTICO VS INELÁSTICO DE ACELERACIONES
Análisis sísmico dinámico
Fuente: (ETABS, 2016)

## Slide 46
46
VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL : ANÁLISIS MODAL
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
MODOS DE VIBRACIÓN
Factores de participación modal
Fuente: (ETABS, 2016)
Análisis modal
Fuente: (ETABS, 2016)

## Slide 47
47
VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL : COMBINACIONES DE CARGA
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
COMBINACIONES DE CARGA
Definición de combinaciones de carga y envolventes
Fuente: (ETABS, 2016)
Fuente: (NEC-SE-CG, 2015)
Combinación 1
Combinación 2
Combinación 3
Combinación 4
Combinación 5
Combinación 6
Combinación 7

## Slide 48
48
VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL : RESULTADOS
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
FUERZA SÍSMICA ESTÁTICA VS DINÁMICA
Resultados cortante basal estático y dinámico
Fuente: (ETABS, 2016)
>= 80% del cortante basal V obtenido por el método estático (estructuras regulares).
> = 85% del cortante basal V obtenido por el método estático (estructuras irregulares).
Caso de análisis | VX | VY | % del cortante estático
 | T | T | 
Sismo Estático X | -551,83 | 0,00 | 100%
Sismo Dinámico X | 473,32 | 20,30 | 86%
Sismo Estático Y | 0,00 | -551,83 | 100%
Sismo Dinámico Y | 20,32 | 468,61 | 85%

## Slide 49
49
VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL : RESULTADOS
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
PERÍODO DE VIBRACIÓN DE LA ESTRUCTURA (MODELO)
Resultados cortante basal estático y dinámico
Fuente: (ETABS, 2016)
Caso | Modo | Periodo | Frecuencia
 |  | seg | Hz
Modal | 1 | 0,231 | 4,332
Modal | 2 | 0,229 | 4,358
Modal | 3 | 0,224 | 4,47
Modal | 4 | 0,223 | 4,478
Modal | 5 | 0,216 | 4,619

## Slide 50
50
VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL : RESULTADOS
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
CONTROL DE DERIVAS
Deriva elástica máxima en el sentido X
Fuente: (NEC-SE-DS, 2015)
Nivel | Caso de análisis | Deriva elástica (ΔE) | Factor de reducción (R) | Deriva inelástica (ΔM) | (ΔM)<1%
N+7,84 | Sismo Estático X 1 | 0,09% | 3 | 0,19% | Cumple
N+7,84 | Sismo Estático X 2 | 0,09% | 3 | 0,19% | Cumple
N+7,84 | Sismo Estático X 3 | 0,09% | 3 | 0,19% | Cumple
N+7,84 | Sismo Dinámico X | 0,21% | 3 | 0,47% | Cumple
N+3,87 | Sismo Estático X 1 | 0,08% | 3 | 0,18% | Cumple
N+3,87 | Sismo Estático X 2 | 0,08% | 3 | 0,18% | Cumple
N+3,87 | Sismo Estático X 3 | 0,08% | 3 | 0,18% | Cumple
N+3,87 | Sismo Dinámico X | 0,20% | 3 | 0,45% | Cumple
Fuente: (ETABS, 2016)

## Slide 51
51
VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL : RESULTADOS
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
CONTROL DE DERIVAS
Deriva elástica máxima en el sentido Y
Fuente: (NEC-SE-DS, 2015)
Fuente: (ETABS, 2016)
Nivel | Caso de análisis | Deriva elástica (ΔE) | Factor de reducción (R) | Deriva inelástica (ΔM) | (ΔM)<1%
N+7,84 | Sismo Estático Y 1 | 0,48% | 3 | 1,08% | No Cumple
N+7,84 | Sismo Estático Y 2 | 0,49% | 3 | 1,10% | No Cumple
N+7,84 | Sismo Estático Y 3 | 0,49% | 3 | 1,10% | No Cumple
N+7,84 | Sismo Dinámico Y | 0,53% | 3 | 1,20% | No Cumple
N+3,87 | Sismo Estático Y 1 | 0,08% | 3 | 0,18% | Cumple
N+3,87 | Sismo Estático Y 2 | 0,08% | 3 | 0,18% | Cumple
N+3,87 | Sismo Estático Y 3 | 0,08% | 3 | 0,18% | Cumple
N+3,87 | Sismo Dinámico Y | 0,19% | 3 | 0,42% | Cumple

## Slide 52
52
VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL : RESULTADOS
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
CONTROL DE ESFUERZOS EN MUROS Y COLUMNAS
Esfuerzo a compresión | Esfuerzo a cortante | Esfuerzo a tracción
Kg/cm2 | Kg/cm2 | Kg/cm2
23,55 | 2,00 | 3,30
ESCALA PARA ESFUERZOS A COMPRESIÓN
ESCALA PARA ESFUERZOS A CORTANTE
ESCALA PARA ESFUERZOS A TRACCIÓN
ESFUERZOS ADMSIBLES

## Slide 53
53
VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL : RESULTADOS
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
CONTROL DE ESFUERZOS A COMPRESIÓN
MURO CRÍTICO EN SENTIDO Y
MURO CRÍTICO EN SENTIDO X

## Slide 54
54
VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL : RESULTADOS
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
CONTROL DE ESFUERZOS A CORTE
MUROS CRÍTICO EN SENTIDO Y
MUROS CRÍTICO EN SENTIDO X

## Slide 55
55
VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL : RESULTADOS
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
CONTROL DE ESFUERZOS A TRACCIÓN
MUROS CRÍTICO EN SENTIDO Y
MUROS CRÍTICO EN SENTIDO X

## Slide 56
56
VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL : RESULTADOS
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
CONTROL DE ESFUERZOS EN VIGUETAS DE MADERA
Esfuerzo a cortante | Esfuerzo a flexión
Kg/cm2 | Kg/cm2
8,00 | 62,61
Kg/cm2 | Kg/cm2
8,00 | 62,61
ESFUERZOS ADMSIBLES
ESFUERZOS ACTUANTE A CORTE
ESFUERZOS ACTUANTE A FLEXIÓN
VIGUETAS QUE FALLAN A CORTE (COLOR ROJO)
VIGUETAS QUE FALLAN A FLEXIÓN (COLOR ROJO)

## Slide 57
57
VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL : RESULTADOS
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
CONTROL DE ESFUERZOS EN VIGAS DE HORMIGÓN
VIGAS QUE FALLAN NIVEL +3,87 (COLOR ROJO)
VIGAS QUE FALLAN NIVEL +7,84 (COLOR ROJO)

## Slide 58
58
VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL : RESULTADOS
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
CONTROL DE DEFLEXIONES EN VIGUETAS DE MADERA
VIGAS QUE FALLAN NIVEL +3,87 (COLOR ROJO)
Carga actuante | (a) con cielo raso de yeso | (b) sin cielo raso de yeso
Cargas permanentes + sobrecargas | L/300 | L/250
Sobrecarga | L/350 | L/350
Viga | Longitud (L) | Deflexión calculada (Δc) | Deflexión admisible (Δa) | Δc<Δa | % capacidad
 | cm | cm | cm | Condición | 
15 | 780 | 7,22 | 2,60 | No Cumple | 278%
16 | 780 | 7,04 | 2,60 | No Cumple | 271%
17 | 780 | 6,79 | 2,60 | No Cumple | 261%
18 | 780 | 6,51 | 2,60 | No Cumple | 250%
19 | 780 | 6,18 | 2,60 | No Cumple | 238%
20 | 780 | 5,66 | 2,60 | No Cumple | 218%
21 | 780 | 5,68 | 2,60 | No Cumple | 218%
22 | 780 | 5,88 | 2,60 | No Cumple | 226%
23 | 780 | 6,19 | 2,60 | No Cumple | 238%
24 | 780 | 6,43 | 2,60 | No Cumple | 247%
25 | 780 | 6,63 | 2,60 | No Cumple | 255%
26 | 780 | 6,77 | 2,60 | No Cumple | 260%
27 | 780 | 6,87 | 2,60 | No Cumple | 264%
28 | 780 | 6,89 | 2,60 | No Cumple | 265%
29 | 780 | 6,83 | 2,60 | No Cumple | 263%
30 | 780 | 6,67 | 2,60 | No Cumple | 257%

## Slide 59
59
REFORZAMIENTO : SELECCIÓN REFORZAMIENTO ADECUADO
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
Factor | Incorporación de vigas y columnas de hormigón armado | Enchape con malla electrosoldada
Estructural | Proporciona rigidez a la estructura mediante un confinamiento de los muros lo cual limita los desplazamientos excesivos de la estructura | Proporciona la misma rigidez a la estructura, pero se necesita mayor cantidad de material ya que, en este caso, se necesita enchapar mas del 50% de le todos los muros de la edificación.
 | Es un sistema que permite que los esfuerzos de toda la estructura se repartan de manera uniforme bajando los esfuerzos que realizan los muros de mampostería. | Incrementa la capacidad de resistencia de los muros frente a esfuerzos actuantes, pero no ayuda a resolver el problema de las deflexiones excesivas en las viguetas de madera.
Arquitectónico | Posibilita que la estructura mantenga su arquitectura original ya que las secciones de hormigón se las puede diseñar en lugares que no sean visibles y no cambien el entorno arquitectónico de la misma. | En este caso, ya que los más afectados presentan una arquitectura con arcos y detalles constructivos especiales, la colocación del enchapado distorsiona la arquitectura original de la edificación.
Económico | La implementación de secciones resulta más económica ya que se interviene solo en los lugares donde serán colocadas dichas secciones | En cambio, el enchape resulta ser más caro ya que por los resultados obtenidos se deben bajar los esfuerzos en la mayoría de los muros de la edificación, lo cual implica intervenir en todos los muros afectados.

## Slide 60
PREDIMENSIONAMIENTO VIGAS
PRIMERA ALTERNATIVA DE REFUERZO: DISPOSICIÓN Y PREDIMENSIONAMIENTO
60
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
INCORPORACIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS DE HORMIGÓN ARMADO (CONFINAMIENTO)
PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
VISTA EN ELEVACIÓN
VISTA EN PLANTA
Propiedad | Magnitud | Unidad
Resistencia a la compresión del hormigón (f’c) | 210 | Kg/cm2
Esfuerzo de fluencia del acero | 4200 | Kg/cm2
Módulo de elasticidad del hormigón | 210.000 | Kg/cm2
Módulo de elasticidad del acero | 2’100.000 | Kg/cm2
Peso específico del hormigón | 2400 | Kg/m3
Peso específico del acero | 7850 | Kg/m3
PREDIMENSIONAMIENTO COLUMNAS
Donde:
d = altura efectiva de la viga de hormigón armado.
b = base de la viga de hormigón armado.
Mu = momento último actuante sobre la viga de hormigón armado.
Ru = factor de resistencia.
Donde:
Ag = Área transversal de la columna
P = Carga axial de servicio actuante en la columna
Columnas sección cuadrada:
Dimensiones entre 11 y 25 cm
Dimensión de muro de mampostería:
45 cm
Dimensión adoptada para columnas:
45 cm
Dimensión adoptada para vigas:
BASE = 30 cm
ALTURA = 45 cm

## Slide 61
61
PRIMERA ALTERNATIVA DE REFORZAMIENTO : RESULTADOS
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
Kg/cm2
3,30 Kg/cm2
ESFUERZOS SOBRE MUROS DE MAMPOSTERÍA

## Slide 62
62
PRIMERA ALTERNATIVA DE REFORZAMIENTO : ESTADO DE RESULTADOS
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
Eje | Esfuerzo actuante | Esfuerzo resistente | Estado
A | 10,00 | 2,36 | Falla
B | 3,80 | 2,36 | Falla
C | 10,00 | 2,36 | Falla
D | 10,00 | 2,36 | Falla
E | 3,50 | 2,36 | Falla
F | 6,90 | 2,36 | Falla
G | 2,30 | 2,36 | Falla
H | 10,00 | 2,36 | Falla
I | 10,00 | 2,36 | Falla
J | 10,00 | 2,36 | Falla
K | 3,80 | 2,36 | Falla
L | 6,90 | 2,36 | Falla
Eje | Esfuerzo actuante | Esfuerzo resistente | Estado
1 | 3,80 | 2,36 | Falla
2 | 3,80 | 2,36 | Falla
3 | 10,00 | 2,36 | Falla
4 | 5,40 | 2,36 | Falla
5 | 10,00 | 2,36 | Falla
6 | 10,00 | 2,36 | Falla
7 | 8,50 | 2,36 | Falla
8 | 5,40 | 2,36 | Falla
9 | 2,30 | 2,36 | Falla
SENTIDO Y
SENTIDO X

## Slide 63
63
REFORZAMIENTO : DISPOSICIÓN DEFINITIVA DE ELEMENTOS
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
ELEMENTOS IMPLEMENTADOS NIVEL +3,87
ELEMENTOS IMPLEMENTADOS NIVEL +7,84
Elemento | Base | Altura | Unidad
Vigas perimetrales (color azul) | 40 | 60 | (cm)
Vigas internas (color rojo) | 30 | 45 | (cm)
Columnas | 50 | 50 | (cm)
DIMENSIONES DEFINITIVAS

## Slide 64
64
REFORZAMIENTO : DISPOSICIÓN DEFINITIVA DE ELEMENTOS
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
MODELO 3D PARTE INTERIOR
MODELO 3D PARTE EXTERIOR

## Slide 65
REFORZAMIENTO : RESULTADOS
65
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
6. CONCLUSIONES
CONTROL DE DERIVAS SENTIDO X
Deriva elástica máxima estructura reforzada sentido X
Fuente: (ETABS, 2016)
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
5.REFORZAMIENTO
Nivel | Caso de análisis | Deriva inelástica (ΔM) |  | (ΔM)<1% | 
 |  | Sin refuerzo | Con refuerzo | Sin refuerzo | Con refuerzo
N+7,84 | Sismo Estático X 1 | 0,19% | 0,09% | Cumple | Cumple
N+7,84 | Sismo Estático X 2 | 0,19% | 0,09% | Cumple | Cumple
N+7,84 | Sismo Estático X 3 | 0,19% | 0,09% | Cumple | Cumple
N+7,84 | Sismo Dinámico X | 0,47% | 0,13% | Cumple | Cumple
N+3,87 | Sismo Estático X 1 | 0,18% | 0,11% | Cumple | Cumple
N+3,87 | Sismo Estático X 2 | 0,18% | 0,11% | Cumple | Cumple
N+3,87 | Sismo Estático X 3 | 0,18% | 0,11% | Cumple | Cumple
N+3,87 | Sismo Dinámico X | 0,45% | 0,21% | Cumple | Cumple
COMPARACIÓN DERIVAS ANTES Y DESPUÉS DEL REFUERZO

## Slide 66
66
REFORZAMIENTO : RESULTADOS
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
6. CONCLUSIONES
CONTROL DE DERIVAS SENTIDO Y
Deriva elástica máxima estructura reforzada sentido Y
Fuente: (ETABS, 2016)
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
5.REFORZAMIENTO
COMPARACIÓN DERIVAS ANTES Y DESPUÉS DEL REFUERZO
Nivel | Caso de análisis | Deriva inelástica (ΔM) |  | (ΔM)<1% | 
 |  | Sin refuerzo | Con refuerzo | Sin refuerzo | Con refuerzo
N+7,84 | Sismo Estático Y 1 | 1,31% | 0,28% | No Cumple | Cumple
N+7,84 | Sismo Estático Y 2 | 1,22% | 0,28% | No Cumple | Cumple
N+7,84 | Sismo Estático Y 3 | 1,15% | 0,28% | No Cumple | Cumple
N+7,84 | Sismo Dinámico Y | 1,20% | 0,52% | No Cumple | Cumple
N+3,87 | Sismo Estático Y 1 | 0,18% | 0,11% | Cumple | Cumple
N+3,87 | Sismo Estático Y 2 | 0,18% | 0,11% | Cumple | Cumple
N+3,87 | Sismo Estático Y 3 | 0,18% | 0,11% | Cumple | Cumple
N+3,87 | Sismo Dinámico Y | 0,42% | 0,04% | Cumple | Cumple

## Slide 67
REFORZAMIENTO : RESULTADOS
67
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
6. CONCLUSIONES
CONTROL DE ESFUERZOS A COMPRESIÓN
MURO CRÍTICO EN SENTIDO Y
MURO CRÍTICO EN SENTIDO X
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
5.REFORZAMIENTO
SIN REFUERZO
SIN REFUERZO
CON REFUERZO
CON REFUERZO

## Slide 68
REFORZAMIENTO : RESULTADOS
68
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
6. CONCLUSIONES
CONTROL DE ESFUERZOS A CORTE
MURO CRÍTICO EN SENTIDO Y
MURO CRÍTICO EN SENTIDO X
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
5.REFORZAMIENTO
SIN REFUERZO
SIN REFUERZO
CON REFUERZO
CON REFUERZO

## Slide 69
REFORZAMIENTO : RESULTADOS
69
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
6. CONCLUSIONES
CONTROL DE ESFUERZOS A TRACCIÓN
MUROS CRÍTICO EN SENTIDO Y
MURO CRÍTICO EN SENTIDO X
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
5.REFORZAMIENTO
SIN REFUERZO
SIN REFUERZO
CON REFUERZO
CON REFUERZO

## Slide 70
REFORZAMIENTO : RESULTADOS
70
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
6. CONCLUSIONES
CONTROL DE ESFUERZOS A CORTE EN VIGUETAS DE MADERA
Esfuerzo a cortante | Esfuerzo a flexión
Kg/cm2 | Kg/cm2
8,00 | 62,61
Kg/cm2 | Kg/cm2
8,00 | 62,61
ESFUERZOS ADMSIBLES
ESFUERZOS ACTUANTE A CORTE
COMPARACIÓN ANTES Y DESPUÉS DEL REFUERZO
Viga | Esfuerzo resistente (τr) | Esfuerzo actuante (τa) |  | Condición τa<τr |  | % capacidad | 
 |  | Sin refuerzo | Con refuerzo | Sin refuerzo | Con refuerzo | Sin refuerzo | Con refuerzo
 | Kg/cm2 | Kg/cm2 | Kg/cm2 |  |  |  | 
11 | 8,00 | 6,00 | 1,03 | Cumple | Cumple | 75% | 13%
12 | 8,00 | 6,13 | 2,81 | Cumple | Cumple | 77% | 35%
13 | 8,00 | 6,16 | 2,69 | Cumple | Cumple | 77% | 34%
14 | 8,00 | 6,15 | 2,75 | Cumple | Cumple | 77% | 34%
15 | 8,00 | 6,12 | 2,75 | Cumple | Cumple | 77% | 34%
16 | 8,00 | 6,01 | 1,06 | Cumple | Cumple | 75% | 13%
17 | 8,00 | 6,72 | 1,85 | Cumple | Cumple | 84% | 23%
18 | 8,00 | 7,66 | 4,10 | Cumple | Cumple | 96% | 51%
19 | 8,00 | 7,23 | 3,75 | Cumple | Cumple | 90% | 47%
20 | 8,00 | 17,72 | 4,66 | No Cumple | Cumple | 221% | 58%
21 | 8,00 | 10,79 | 3,54 | No Cumple | Cumple | 135% | 44%
22 | 8,00 | 3,78 | 1,62 | Cumple | Cumple | 47% | 20%
23 | 8,00 | 6,72 | 4,53 | Cumple | Cumple | 84% | 57%
24 | 8,00 | 5,06 | 4,63 | Cumple | Cumple | 63% | 58%
25 | 8,00 | 5,23 | 4,60 | Cumple | Cumple | 65% | 57%
26 | 8,00 | 5,39 | 4,68 | Cumple | Cumple | 67% | 58%
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
5.REFORZAMIENTO

## Slide 71
REFORZAMIENTO : RESULTADOS
71
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
6. CONCLUSIONES
CONTROL DE ESFUERZOS A FLEXIÓN EN VIGUETAS DE MADERA
Esfuerzo a cortante | Esfuerzo a flexión
Kg/cm2 | Kg/cm2
8,00 | 62,61
Kg/cm2 | Kg/cm2
8,00 | 62,61
ESFUERZOS ADMSIBLES
ESFUERZOS ACTUANTE A FLEXIÓN
COMPARACIÓN ANTES Y DESPUÉS DEL REFUERZO
Viga | Esfuerzo resistente (δr) | Esfuerzo actuante (δa) |  | Condición δa<δr |  | % capacidad | 
 |  | Sin refuerzo | Con refuerzo | Sin refuerzo | Con refuerzo | Sin refuerzo | Con refuerzo
 | Kg/cm2 | Kg/cm2 | Kg/cm2 |  |  |  | 
11 | 62,61 | 86,24 | 9,97 | No Cumple | Cumple | 138% | 16%
12 | 62,61 | 86,78 | 32,08 | No Cumple | Cumple | 139% | 51%
13 | 62,61 | 86,17 | 29,89 | No Cumple | Cumple | 138% | 48%
14 | 62,61 | 86,99 | 30,92 | No Cumple | Cumple | 139% | 49%
15 | 62,61 | 84,74 | 30,78 | No Cumple | Cumple | 135% | 49%
16 | 62,61 | 81,48 | 11,66 | No Cumple | Cumple | 130% | 19%
17 | 62,61 | 79,90 | 10,33 | No Cumple | Cumple | 128% | 16%
18 | 62,61 | 75,82 | 29,00 | No Cumple | Cumple | 121% | 46%
19 | 62,61 | 69,08 | 26,50 | No Cumple | Cumple | 110% | 42%
20 | 62,61 | 79,51 | 12,66 | No Cumple | Cumple | 127% | 20%
21 | 62,61 | 71,57 | 15,64 | No Cumple | Cumple | 114% | 25%
22 | 62,61 | 58,65 | 18,56 | Cumple | Cumple | 94% | 30%
23 | 62,61 | 73,29 | 35,01 | No Cumple | Cumple | 117% | 56%
24 | 62,61 | 79,03 | 44,60 | No Cumple | Cumple | 126% | 71%
25 | 62,61 | 79,86 | 47,28 | No Cumple | Cumple | 128% | 76%
26 | 62,61 | 83,02 | 52,28 | No Cumple | Cumple | 133% | 83%
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
5.REFORZAMIENTO

## Slide 72
REFORZAMIENTO : RESULTADOS
72
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
6. CONCLUSIONES
CONTROL DE DEFLEXIONES EN VIGUETAS DE MADERA
Viga | Deflexión admisible (Δa) | Deflexión calculada (Δc) |  | Condición Δc<Δa |  | % capacidad | 
 |  | Sin refuerzo | Con refuerzo | Sin refuerzo | Con refuerzo | Sin refuerzo | Con refuerzo
 | cm | cm | cm |  |  |  | 
11 | 2,60 | 7,16 | 0,73 | No Cumple | Cumple | 275% | 28%
12 | 2,60 | 7,31 | 0,82 | No Cumple | Cumple | 281% | 32%
13 | 2,60 | 7,37 | 0,82 | No Cumple | Cumple | 283% | 32%
14 | 2,60 | 7,33 | 0,79 | No Cumple | Cumple | 282% | 30%
15 | 2,60 | 7,22 | 0,75 | No Cumple | Cumple | 278% | 29%
16 | 2,60 | 7,04 | 0,64 | No Cumple | Cumple | 271% | 24%
17 | 2,60 | 6,79 | 0,63 | No Cumple | Cumple | 261% | 24%
18 | 2,60 | 6,51 | 0,78 | No Cumple | Cumple | 250% | 30%
19 | 2,60 | 6,18 | 0,84 | No Cumple | Cumple | 238% | 32%
20 | 2,60 | 5,66 | 0,85 | No Cumple | Cumple | 218% | 33%
21 | 2,60 | 5,68 | 1,00 | No Cumple | Cumple | 218% | 38%
22 | 2,60 | 5,88 | 1,17 | No Cumple | Cumple | 226% | 45%
23 | 2,60 | 6,19 | 1,72 | No Cumple | Cumple | 238% | 66%
24 | 2,60 | 6,43 | 2,19 | No Cumple | Cumple | 247% | 84%
25 | 2,60 | 6,63 | 2,41 | No Cumple | Cumple | 255% | 93%
26 | 2,60 | 6,77 | 2,45 | No Cumple | Cumple | 260% | 94%
27 | 2,60 | 6,87 | 2,50 | No Cumple | Cumple | 264% | 96%
28 | 2,60 | 6,89 | 2,50 | No Cumple | Cumple | 265% | 96%
29 | 2,60 | 6,83 | 2,51 | No Cumple | Cumple | 263% | 97%
COMPARACIÓN ANTES Y DESPUÉS DEL REFUERZO
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
5.REFORZAMIENTO

## Slide 73
DISEÑO A CORTANTE
DISEÑO A FLEXIÓN
MOMENTOS DE FLEXIÓN
(PROGRAMA COMPUTACIONAL)
VALORES DE CORTANTES
(PROGRAMA COMPUTACIONAL)
73
REFORZAMIENTO DEFINITIVO: DISEÑO DE ELEMENTOS DEL REFUERZO
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
DISEÑO DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO
ACI – 318
NEC 2015
CUANTÍA DE ACERO > CUANTIÍA MÍNIMA
ÁREA DE ACERO
DISEÑO LONGITUDINAL DE VIGA
VIGA 30 X 45
VIGA 40 X 60
ESFUERZO RESISTENTE > ESFUERZO ACTUANTE
ESPACIAMIENTO MÁXIMO
ÁREA DE ACERO TRANSVERSAL
VIGA 30 X 45
VIGA 40 X 60

## Slide 74
DISEÑO LONGITUDINAL
DISEÑO TRANSVERSAL
74
REFORZAMIENTO DEFINITIVO: DISEÑO DE ELEMENTOS DEL REFUERZO
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
DISEÑO DE COLUMNAS DE HORMIGÓN ARMADO
DIMENSIÓN DE COLUMNA
0,01 ≤ 𝜌 ≤0,03
CUANTÍA DE ACERO
12 18 mm
DISEÑO
As = 30,48
𝜌 = 0,012
ESPACIAMIENTO DE ESTRIBOS
Espaciamiento (s) = 10 cm
ÁREA DE ACERO
Av = 3,13 cm
DISEÑO
2 E 10 mm

## Slide 75
75
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
6. CONCLUSIONES
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
5.REFORZAMIENTO
REFORZAMIENTO DEFINITIVO: DISEÑO DE ELEMENTOS DEL REFUERZO
DISEÑO DE PLINTOS DE HORMIGÓN ARMADO
SELECCIÓN DE GEOMETRÍA DE PLINTOS
Fuente: (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica).
Columna de hormigón armado

## Slide 76
76
REFORZAMIENTO DEFINITIVO: DISEÑO DE ELEMENTOS DEL REFUERZO
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
DISEÑO DE PLINTOS DE HORMIGÓN ARMADO
PLINTOS AISLADOS SECCIÓN CUADRADA
PRESIÓN NETA DEL SUELO < CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO
ÁREA DE FUNDACIÓN
VERIFICACIÓN DE CORTANTE UNIDIRECCIONAL
ESFUERZO ACTUANTE
ESFUERZO RESISTENTE
<
VERIFICACIÓN DE CORTANTE BIDIRECCIONAL
ESFUERZO ACTUANTE
<
ESFUERZO RESISTENTE
DISEÑO A FLEXIÓN
MOMENTO DE FLEXIÓN
CUANTÍA DE ACERO
DISEÑO DE PLINTO
ÁREA DE ACERO

## Slide 77
77
REFORZAMIENTO DEFINITIVO: DISEÑO DE ELEMENTOS DEL REFUERZO
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
DISEÑO DE CIMIENTOS DE HORMIGÓN ARMADO
RESUMEN DE PLINTOS AISLADOS SECCIÓN CUADRADA
CUADRO RESUMEN DE PLINTOS AISLADOS |  |  |  |  | 
Tipo | B (m) | L (m) | h (m) | Acero de refuerzo (2 sentidos) | Columnas
P1 | 1,50 | 1,50 | 0,30 | 10ф12mm (1ф12mm@15cm) | 1, 3, 4, 7
P2 | 1,70 | 1,70 | 0,30 | 11ф12mm (1ф12mm@15cm) | 2, 6, 13, 14
P3 | 1,20 | 1,20 | 0,30 | 8ф12mm (1ф12mm@15cm) | 5, 8
P4 | 2,00 | 2,00 | 0,30 | 17ф12mm (1ф12mm@12cm) | 12, 15

## Slide 78
78
REFORZAMIENTO DEFINITIVO: DISEÑO DE ELEMENTOS DEL REFUERZO
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
DISEÑO DE PLINTOS DE HORMIGÓN ARMADO
PLINTOS AISLADOS SECCIÓN TIPO I
PROPIEDADES DE LA SECCIÓN
ÁREA DE LA SECCIÓN
MOMENTOS DE INERCIA (X, Y)
PRESIÓN NETA DEL SUELO < CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO
VERIFICACIÓN DE CORTANTE UNIDIRECCIONAL
ESFUERZO ACTUANTE
ESFUERZO RESISTENTE
<
DISEÑO A FLEXIÓN
MOMENTO DE FLEXIÓN
CUANTÍA DE ACERO
DISEÑO DE PLINTO
ÁREA DE ACERO
PLINTOS AISLADOS SECCIÓN TIPO I
ANÁLISIS DE ALAS DE PLINTO TIPO I

## Slide 79
79
REFORZAMIENTO DEFINITIVO: DISEÑO DE ELEMENTOS DEL REFUERZO
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
DISEÑO DE CIMIENTOS DE HORMIGÓN ARMADO
ANÁLISIS DE VIGA TRANSVERSAL
VERIFICACIÓN DE CORTANTE UNIDIRECCIONAL
ESFUERZO ACTUANTE
ESFUERZO RESISTENTE
>
SE REQUIERE ESTRIBOS
DISEÑO A FLEXIÓN
DISEÑO A TORSIÓN
ESFUERZOS CORTANTES COMBINADOS
MOMENTOS DE FLEXIÓN
CUANTÍA DE ACERO
ÁREA DE ACERO
DISEÑO DE VIGA
AS. LONGITUDINAL
AS. TRANSVERSAL
ESFUERZOS NOMINALES DEL HORMIGÓN
DISEÑO DE VIGA

## Slide 80
80
REFORZAMIENTO DEFINITIVO: DISEÑO DE ELEMENTOS DEL REFUERZO
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
DISEÑO DE CIMIENTOS DE HORMIGÓN ARMADO
RESUMEN DE PLINTOS AISLADOS SECCIÓN TIPO I
CUADRO DE PLINTOS AISLADOS SECCIÓN TIPO I |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TIPO | DIMENSIONES |  |  |  |  |  | No. | ARMADURA | 
 | B (m) | L (m) | bf (m) | tf (m) | tw (m) | h (m) |  | SENTIDO X | SENTIDO Y
I1 | 2,20 | 2,20 | 0,50 | 0,70 | 0,75 | 0,30 | 4 | 12ф12mm (1ф12mm@12cm) | 24ф10mm (1ф10mm@15cm)
I2 | 2,00 | 2,00 | 0,50 | 0,70 | 0,65 | 0,30 | 9 | 8ф12mm (1ф12mm@15cm) | 16ф10mm (1ф10mm@15cm)
I3 | 1,80 | 1,80 | 0,50 | 0,70 | 0,55 | 0,30 | 10 | 8ф10mm (1ф10mm@15cm) | 16ф10mm (1ф10mm@15cm)

## Slide 81
81
REFORZAMIENTO : PRESUPUESTO DEL REFUERZO
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
El presupuesto aproximado para la aplicación del Reforzamiento de la estructura mixta de la Unidad Educativa Santa Catalina Labouré es de $ 102.620,36 los precios de los materiales empleados han sido obtenidos de acuerdo a la Cámara de la Construcción de Quito.
ITEM | DESCRIPCIÓN | U. | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL | %
R1 | REPLANTEO Y TRAZADO | m2 | 121,010 | $ 1,41 | $ 170,62 | 0,2%
R2 | DEMOLICIÓN MANUAL DE MURO DE MAMPOSTERÍA CERÁMICA | m3 | 60,66 | $ 18,83 | $ 1.141,92 | 1,1%
R3 | EXCAVACIÓN DE COLUMNAS Y CIMIENTOS | m3 | 181,515 | $ 6,74 | $ 1.224,00 | 1,2%
R4 | ACERO REFUERZO FY=4200 KG/CM2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | kg | 35606,75 | $ 1,69 | $ 60.005,39 | 58,5%
R5 | HORMIGÓN f'c=140 KG/CM2 REPLANTILLO (INC. ENCOFRADO) | m3 | 1,975 | $ 128,10 | $ 252,99 | 0,2%
R6 | HORMIGÓN f'c=210 KG/CM2 PLINTO (INC. ENCOFRADO) | m3 | 39,740 | $ 161,88 | $ 6.433,12 | 6,3%
R7 | HORMIGÓN f'c=210 KG/CM2 COLUMNAS (INC. ENCOFRADO) | m3 | 74,460 | $ 189,01 | $ 14.073,32 | 13,7%
R8 | HORMIGÓN f'c=210 KG/CM2 VIGAS (INC. ENCOFRADO) | m3 | 104,780 | $ 176,02 | $ 18.443,82 | 18,0%
R9 | RELLENO COMPACTADO | m3 | 173,41 | $ 5,05 | $ 875,18 | 0,9%
TOTAL |  |  |  |  | $102.620,36 | 100,0%

## Slide 82
REFORZAMIENTO : ANÁLISIS ECONÓMICO
82
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
6. CONCLUSIONES
PRECIO POR M2 DE TERRENO (SECTOR YARUQUÍ)
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
5.REFORZAMIENTO
Precio total | Área del terreno | Precio/m2
$ | m2 | $/m2
$3.000.000,00 | 45000 | $ 66,67
$ 627.500,00 | 25000 | $ 25,10
$ 45.000,00 | 1800 | $ 25,00
$ 450.000,00 | 17600 | $ 25,57
$ 140.000,00 | 3800 | $ 36,84
$ 392.000,00 | 9800 | $ 40,00
$ 195.000,00 | 3900 | $ 50,00
$2.380.000,00 | 195000 | $ 12,21
$ 255.000,00 | 8100 | $ 31,48
$ 320.000,00 | 15000 | $ 21,33
$ 300.000,00 | 6000 | $ 50,00
$ 690.000,00 | 23000 | $ 30,00
$ 291.000,00 | 7200 | $ 40,42
$ 235.000,00 | 3370 | $ 69,73
$ 680.000,00 | 30000 | $ 22,67
$ 696.000,00 | 20500 | $ 33,95
$ 170.000,00 | 2425 | $ 70,10
$ 800.000,00 | 35700 | $ 22,41
$ 760.000,00 | 20000 | $ 38,00
$1.500.000,00 | 33200 | $ 45,18
Promedio |  | $ 37,83

## Slide 83
REFORZAMIENTO : ANÁLISIS ECONÓMICO
83
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
6. CONCLUSIONES
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
5.REFORZAMIENTO
Precio total | Área del terreno | Área de construcción | Precio/m2 terreno | Precio/m2 construcción
$ | m2 | m2 | $/m2 | $/m2
$ 85.000,00 | 118 | 98 | $ 37,83 | $ 821,79
$ 250.000,00 | 2572 | 200 | $ 37,83 | $ 763,47
$ 645.000,00 | 13100 | 420 | $ 37,83 | $ 355,69
$ 275.000,00 | 2760 | 160 | $ 37,83 | $ 1.066,13
$ 165.000,00 | 400 | 145 | $ 37,83 | $ 1.033,56
$ 480.000,00 | 5000 | 280 | $ 37,83 | $ 1.038,70
$ 68.000,00 | 120 | 97 | $ 37,83 | $ 654,23
$ 240.000,00 | 4300 | 96 | $ 37,83 | $ 805,40
$ 890.000,00 | 18300 | 400 | $ 37,83 | $ 494,15
$ 39.200,00 | 56 | 56 | $ 37,83 | $ 662,17
$ 120.000,00 | 451 | 128 | $ 37,83 | $ 804,20
$ 67.000,00 | 200 | 180 | $ 37,83 | $ 330,19
$ 210.000,00 | 740 | 240 | $ 37,83 | $ 758,35
$ 490.000,00 | 8800 | 180 | $ 37,83 | $ 872,62
$ 650.000,00 | 13100 | 420 | $ 37,83 | $ 367,59
$ 300.000,00 | 3200 | 500 | $ 37,83 | $ 357,87
$ 850.000,00 | 14000 | 500 | $ 37,83 | $ 640,68
$ 4.500.000,00 | 90000 | 1000 | $ 37,83 | $ 1.095,04
$ 460.000,00 | 6800 | 200 | $ 37,83 | $ 1.013,68
$ 250.000,00 | 2000 | 300 | $ 37,83 | $ 581,11
Promedio |  |  |  | $ 725,83
El precio promedio por metro cuadrado de construcción en Yaruquí es de $ 725.83, por lo tanto, multiplicando por el área total de la edificación en estudio, que, en este caso es de 1400 m2 (700 m2 por cada planta), el presupuesto total para construir la edificación desde cero asciende a $ 1’016.163,77; además siendo el costo del reforzamiento $102.620,36, este representa un 10% del costo total de la edificación, concluyendo así que, de igual manera, desde el aspecto económico el reforzamiento planteado es factible.

## Slide 84
84
CONCLUSIONES:
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
Las edificaciones de mampostería no reforzada, presentan deficiente comportamiento frente a acciones sísmicas, debido al material y a la época en la que fueron construidas. El diagnóstico determinado en esta estructura es de problemas principalmente de mantenimiento y ausencia de conexión entre elementos portantes. Aplicando la metodología italiana que permite obtener una evaluación cualitativa, se clasificó a la estructura como una edificación de muy alta vulnerabilidad sísmica con un índice de daño de 77% bajo un evento sísmico de magnitud IX (MSC).
Debido a los problemas identificados en el modelamiento del estado actual de la estructura se determinó que la mejor alternativa para su reforzamiento en este caso, es la implementación de secciones nuevas de hormigón armado ya que con ello, se redujo significativamente los esfuerzos en los muros de mampostería y en las viguetas de manera los cuales antes del refuerzo presentaban serios problemas sobre todo ante la acción sísmica, por lo tanto, se diseñó el refuerzo siguiendo la normativa NEC-15 y ACI 318S-14 para garantizar que estas secciones resistan las frente a las condiciones más desfavorables de la estructura.
El reforzamiento mediante la inserción de elementos de hormigón armado que ha sido propuesto, permite redistribuir la concentración de esfuerzos de compresión y tracción generados en los paneles de mampostería debido sobre todo a la acción de las cargas de fuerzas sísmicas, además evita los desplazamientos excesivos de la estructura gracias a la rigidez que aportan los nuevos elementos de confinamiento.

## Slide 85
85
CONCLUSIONES:
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
El ensayo de materiales proporcionó una caracterización de la estructura con la siguiente información: perfil del suelo tipo C, capacidad portante del suelo igual a 19,85 T/m2, resistencia a la compresión de los elementos de hormigón igual a 180 Kg/cm2 y resistencia a la compresión y flexión de ladrillos cerámicos igual a 23,55 Kg/cm2 y 2,36 Kg/cm2 respectivamente.
Económicamente el reforzamiento es viable ya que el costo del refuerzo propuesto representa un 10% del costo total de la edificación, lo cual indica que es un porcentaje que está muy por debajo del 70% que recomiendan varios expertos para decidir si el reforzamiento de una estructura es conveniente o no.

## Slide 86
86
RECOMENDACIONES:
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
Los resultados obtenidos del análisis de vulnerabilidad, representan un claro ejemplo del nivel de inseguridad que caracteriza a este tipo de construcciones, por ello se recomienda difundir esta información a fin de que esta metodología pueda ser aplicada en otras edificaciones contemporáneas de similar tipología estructural, permitiendo así conocer su nivel de vulnerabilidad, lo cual ayudará a modificar las rutas de evacuación y garantizar la seguridad de sus ocupantes.
La caracterización de los materiales presentes en una estructura antigua, es necesaria debido a que en la mayoría de casos al ser elaborados tradicionalmente no cumplen con sus propiedades nominales de diseño, siendo así más probable su eventual falla ante la presencia de cargas sísmicas.
El reforzamiento estructural que ha sido propuesto garantiza la integridad de la edificación, sin embargo, su funcionamiento ideal depende del mantenimiento periódico de los elementos estructurales con mayor susceptibilidad a daño por acciones externas, como son: la madera, la estructura metálica y los paneles de mampostería.

## Slide 87
87
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
GRACIAS POR SU ATENCION