## Slide 1
“SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO NO INVASIVO DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS PARA EL DESARROLLO DE UN ALGORITMO DE PREDICCIÓN DE CARGA A CORTO PLAZO”
DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
AUTOR: LLUMIQUINGA LLUMIQUINGA, LUIS WLADIMIR
DIRECTOR: DR. ARCOS AVILÉS, DIEGO GUSTAVO

## Slide 2
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
TEMARIO

## Slide 3
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
INTRODUCCIÓN
  Existe una gran variedad de dispositivos dedicados al registro de la electricidad, que han evolucionado conjuntamente con el avance tecnológico, desde la medición a través de un equipo mecánico hasta la discretización de los datos proporcionados por sensores.
  A partir de la medición del consumo energético se puede lograr un análisis de eficiencia energética, que abarca tres desafíos críticos tales como: económico, energético y ambiental.
  En escenarios donde el consumo eléctrico tiende a repetirse, estudiar la evolución de los mismos puede ayudar a predecir eventos futuros.

## Slide 4
INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 5
El sistema de monitorización es un paso preliminar para conocer el procedimiento a realizar la medición de la electricidad en viviendas, sectores residenciales o en sectores industriales y de esta manera realizar la estimación (predicción)
Toda información detallada sobre el consumo eléctrico permite la identificación de averías de diferentes equipos, dispositivos, que se producen debido al aumento de consumo de energía
Contadores electrónicos, sistemas de gestión automática, sistemas de comunicación y control se utilizan en las redes de transmisión y distribución, como apoyo para crear una herramienta valiosa para la integración de los procesos en la gestión en tiempo real
La predicción de carga es importante para los participantes en la generación, transmisión, distribución; la predicción ayuda en la toma de decisiones importantes como: cantidad de generación de energía eléctrica, cambio de carga y desarrollo de infraestructura
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
INTRODUCCIÓN

## Slide 6
Objetivo General
Implementar un sistema de monitorización de consumo eléctrico de los equipos del Laboratorio de Circuitos Electrónicos ELE1 para el desarrollo de un algoritmo de predicción a corto plazo.
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 7
Objetivos Específicos
Implantar una interfaz de comunicaciones que permita la monitorización, adquisición y almacenamiento de datos relacionados con el consumo eléctrico.
Integrar sensores dentro de prototipos de medición para la adquisición de variables eléctricas y físicas del laboratorio con el propósito de obtener la mayor cantidad información.
Desarrollar un algoritmo de predicción de consumo eléctrico basado en técnicas estadísticas (modelo ARIMA) con los datos obtenidos por el sistema de monitorización.
Evaluar la precisión de los pronósticos de consumo eléctrico realizados con el modelo ARIMA propuesto y con el modelo de persistencia.
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 8
DESCRIPCIÓN GENERAL
ETAPA DE ADQUISICIÓN DE DATOS
ETAPA DE COMUNICACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
ETAPA DE PROCESAMIENTO
MÓDULOS DE MEDICIÓN
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 9
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS MÓDULOS DE MEDICIÓN
Se implementará módulos que midan la actividad de los equipos de dos mesas de trabajo (osciloscopio, fuente DC, generador de ondas).
Los módulos no interferirán con las operaciones normales del laboratorio ELE1.
Los módulos integran adquisición de corriente eléctrica, frecuencia eléctrica, temperatura y CO2.
Transmisión de información de los módulos desarrollados hacia un nodo central ubicado en la estación base (computador)
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 10
DIAGRAMA DE BLOQUES
NUBE
MEDIDORES
ESTACIÓN BASE
REPORTES
ALMACENAMIENTO
Consumo eléctrico, frecuencia, temp, CO2
MONITOREO REMOTO
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PROCESAMIENTO Y CÁLCULO
COMUNICACIÓN
ADQUISICIÓN DE SEÑALES

## Slide 11
ETAPA DE PROCESAMIENTO
Tarjeta de adquisición | Características | 
 | Tensión de operación | 5 V
 | Pines digitales | 14 E/S
 | Pines analógicos | 8 con 10 bits resolución
 | Memoria EEPROM | 1 KB
 | Memoria flash | 32 KB
 | Velocidad de reloj | 16 MHz
 | Consumo | 19 mA
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 12
ADQUISICIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO
Sensor | Características | 
 | Corriente de entrada | 0 – 100 A
 | Corriente de salida | 0 – 50 mA
 | Temperatura de trabajo | -25 a +70 ºC
 | Resistencia de carga | 33 Ω
 | Relación de vueltas | 100:0.05
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 13
ADQUISICIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO
 | Corriente Irms (A) | Voltaje (V) | Potencia activa (W) | Resistencia de carga (Ω)
Equipos | 0 | 0 | 0 | 760
 | 4.66 | 5 | 560 | 
Red eléctrica del laboratorio | 0 | 0 | 0 | 150
 | 25 | 5 | 2850 | 
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 14
ADQUISICIÓN DE FRECUENCIA ELÉCTRICA
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 15
SENSOR ACONDICIONAMIENTO: TEMPERATURA
Sensor | Características | 
 | Exactitud | 0.5 grados
 | Rango de medición | -55 a 150 ºC
 | Factor de escala | 10 mV/ºC
 | Voltaje de entrada | 3.3 a 30 V
 | Consumo de corriente | < 60 µA
 | Impedancia de salida | 0.1 Ω a 1 mA
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 16
SENSOR ACONDICIONAMIENTO: CO2
Sensor | Características | 
 | Sensibilidad | alcohol, benzeno, humo y CO2.
 | Voltaje de operación | 5 V
 | Tipo | Resistivo
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 17
ETAPA DE COMUNICACIÓN: PROTOCOLO ZIGBEE
Xbee | Características de transmisión | 
 | Rango interior/urbano | Hasta 40 m
 | Rango exterior con línea de vista | Hasta 1500 m
 | Potencia de transmisión | 63 mW (+18 dBm)
 | Velocidad de transmisión | Hasta 250000 baudios
 | Frecuencia de operación | 2.4 GHz
 | Características eléctricas | 
 | Voltaje de alimentación | 2.7 a 3.6 Vdc
 | Corriente de transmisión/recepción | 40 mA
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 18
IMPLEMENTACIÓN
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 19
DESCRIPCIÓN GENERAL
PUBLICACIÓN DE DATOS
INTERFAZ GRÁFICA REMOTA
INTERFAZ GRÁFICA EN LABVIEW
SISTEMA
MONITORIZACIÓN
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 20
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
Almacenamiento y visualización de los valores de consumo eléctrico, frecuencia eléctrica, temperatura ambiente y CO2 en una interfaz gráfica mediante el software LabVIEW.
Publicación de datos de forma centralizada en archivos de Google Docs (hojas de cálculo) con el software Python.
Visualización de los datos en una aplicación desarrollada en MIT AppInventor para dispositivos con Sistema Operativo Android.
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
LabVIEW
Python
AppInventor

## Slide 21
APLICACIÓN INTERFAZ GRÁFICA LABVIEW
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 22
APLICACIÓN INTERFAZ GRÁFICA LABVIEW
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 23
APLICACIÓN INTERFAZ GRÁFICA LABVIEW
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 24
APLICACIÓN INTERFAZ GRÁFICA LABVIEW
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 25
APLICACIÓN INTERFAZ GRÁFICA LABVIEW
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 26
PUBLICACIÓN DE DATOS
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 27
INTERFAZ GRÁFICA REMOTA
Página login ingreso: es la presentación de la aplicación.
  Inicio: permite al usuario realizar el ingreso al sistema de monitorización
Página de navegación: le permite al usuario dirigirse a todas las pantallas de visualización de datos de las distintas variables medidas
  Variables: consumo eléctrico, frecuencia eléctrica del laboratorio, consumo eléctrico de equipos de una mesa de trabajo (fuentes DC, osciloscopio, generador de señales) y variables ambientales (temperatura y CO2).
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 28
INTERFAZ GRÁFICA REMOTA
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 29
DATOS DE LAS SERIES TEMPORALES
MODELO ARIMA PARA PREDICCIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 30
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MODELO DE PREDICCIÓN
Método de series de tiempo estocásticas, se basan en que la estructura interna de los datos es definida por autocorrelación o tendencia a la variación estacional.
El modelo ARIMA es un modelo estadístico que utiliza variaciones y regresiones de datos estadísticos con el fin de encontrar patrones para una predicción, los parámetros p, d y q indican el orden de las distintas componentes del modelo (autorregresiva, integrada y media móvil).
Metodología Box-Jenkins analiza las series temporales con el objetivo de conocer su patrón de comportamiento y de esta manera predecir su evolución futura, mientras sus condiciones no varíen. Este método identifica el proceso estocástico que ha generado los datos (estimación, identificación, validación y predicción)
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 31
SERIE TEMPORAL: CONSUMO ELECTRICO LABORATORIO ELE1
Distribución de la muestra | 
Número de observaciones | 160
Datos para el algoritmo | 128
Datos reservados para la predicción | 32
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 32
SERIE TEMPORAL: CONSUMO ELECTRICO HOGAR
Distribución de la muestra |  |  | 
 | Serie de semana | Serie fin de semana Procedimiento A | Serie por días Procedimiento B
Número de series | 1 | 2 | 7
Número de observaciones | 2400 | 960 | 480
Datos para el algoritmo | 1920 | 768 | 384
Datos reservados para la predicción | 480 | 192 | 96
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 33
MODELO DE PREDICCIÓN: IDENTIFICACIÓN
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 34
MODELO DE PREDICCIÓN: IDENTIFICACIÓN
ACF decrece rápidamente hasta llegar a cero.
PACF tiene los 6 primeros retardos fuera del límite de confidencialidad.
No fue necesario diferenciar la serie para eliminar tendencia.
Argumento | Valor
Constante | NaN (desconocido)
ARLags | [1 2 4 5]
Distribución | Gaussian
Diferenciación no estacional ‘D’ | 0
Estacionalidad | 93
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 35
MODELO DE PREDICCIÓN: ESTIMACIÓN Y DIAGNÓSTICO
Parámetro | Valor | Error estándar | t-estadístico
Constante | 0.0534379 | 0.898932 | 0.059446
AR {1} | 0.423942 | 0.0263049 | 16.1164
AR {2} | -0.369951 | 0.0244351 | -15.1402
AR {4} | -0.283358 | 0.0257418 | -11.0077
AR {5} | 0.541371 | 0.0240636 | 22.4975
Varianza | 584.563 | 25.7995 | 22.6579
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 36
MODELO DE PREDICCIÓN
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 37
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
EVALUACIÓN DEL MODELO DE PREDICCÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 38
DESCRIPCIÓN GENERAL
Para las pruebas de los módulos de medición se utiliza el error relativo como indicador de la calidad de las mediciones
Para la evaluación del método de predicción se emplea indicadores que cuantifican que tan cerca está la variable pronosticada de la serie de datos original (MAPE y PBIAS).
Se utiliza métodos que sirven de referencia basados en series temporales. El método de persistencia las predicciones, para cualquier horizonte, coinciden con los valores anteriores de la variable.
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 39
FUNCIONAMIENTO: CONSUMO ELÉCTRICO
Medición | Promedio muestras Irms (A) | Valor real VC3266L Irms (A) | Error Relativo (%) | Medición | Promedio muestras Irms (A) | Valor real VC3266L Irms (A) | Error relativo (%)
1 | 4,785 | 4,900 | 2,34 | 11 | 6,575 | 6,950 | 5,40
2 | 4,868 | 4,920 | 1,06 | 12 | 6,823 | 7,075 | 3,56
3 | 5,053 | 5,170 | 2,27 | 13 | 7,090 | 7,510 | 5,60
4 | 5,146 | 5,355 | 3,91 | 14 | 7,341 | 7,590 | 3,28
5 | 5,446 | 5,505 | 1,07 | 15 | 7,449 | 7,895 | 5,64
6 | 5,575 | 5,745 | 2,96 | 16 | 7,525 | 7,990 | 5,82
7 | 5,758 | 5,905 | 2,50 | 17 | 7,807 | 8,275 | 5,65
8 | 6,015 | 6,255 | 3,84 | 18 | 7,922 | 8,415 | 5,86
9 | 6,273 | 6,525 | 3,86 | 19 | 8,101 | 8,595 | 5,75
10 | 6,371 | 6,795 | 6,23 | Total |  |  | 4,08
Chart: Error relativo
| Menores a 5% | Mayores a 5%
 | 11 | 8
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 40
FUNCIONAMIENTO: FRECUENCIA ELÉCTRICA
Medida | Promedio Muestras (Hz) | Valor real Fluke 87v (Hz) | Error Relativo (%) | Valor real Insteak (Hz) | Error relativo (%)
1 | 50,12 | 50 | 0,24 | 50,05 | 0,14
2 | 55,15 | 55 | 0,27 | 55,08 | 0,13
3 | 60,10 | 60 | 0,17 | 60,02 | 0,13
4 | 65,14 | 65 | 0,22 | 65,05 | 0,14
5 | 70,12 | 70 | 0,17 | 70,08 | 0,06
6 | 75,08 | 75 | 0,11 | 75,16 | -0,11
7 | 80,14 | 80 | 0,17 | 80,08 | 0,07
8 | 85,15 | 85 | 0,18 | 85,10 | 0,06
9 | 90,10 | 90 | 0,11 | 90,05 | 0,06
10 | 100,08 | 100 | 0,08 | 100,10 | -0,02
Total |  |  | 0,57 |  | 0,32
Chart: Error relativo
| Fluke | Insteak
 | 0.57 | 0.32
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 41
FUNCIONAMIENTO: TEMPERATURA
Fecha | Hora | Promedio Muestras (°C) | Valor real termómetro (°C) | Error Relativo (%) | Valor real Proskit (°C) | Error relativo (%)
15 de octubre | 08:00 | 19,8 | 19 | 4,21 | 19,3 | 2,59
 | 08:30 | 20,7 | 20 | 3,50 | 20.5 | 0,98
 | 09:00 | 21,3 | 21 | 1,43 | 21,7 | -1,84
16 de octubre | 11:30 | 22,8 | 22 | 3,64 | 22,3 | 2,24
 | 12:00 | 23,7 | 23 | 3,04 | 23,3 | 1,72
 | 12:30 | 24,8 | 24 | 3,33 | 24,5 | 1,22
17 de octubre | 15:00 | 21,7 | 21 | 3,33 | 21,5 | 0,93
 | 15:30 | 22,3 | 22 | 1,36 | 22,7 | -1,76
 | 16:00 | 23,3 | 23 | 1,30 | 23,7 | -1,69
Total |  |  |  | 8,95 |  | 5,22
Chart: ERROR RELATIVO
| Termometro | Proskit
 | 8.95 | 5.22
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 42
EVALUACIÓN MODELO: SERIE TEMPORAL LABORATORIO ELE1
Modelo | Estacionalidad | Error MAPE | PBIAS
ARIMA (5,0,0) | 32 | 6.97 % | 2.40 %
Persistencia |  | 13.54 % | -8.20 %
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 43
EVALUACIÓN MODELO: SERIE CONSUMO HOGAR, PROCEDIMIENTO A
 | Modelo | Estacionalidad | Error MAPE (%) | PBIAS (%)
Serie 1 | ARIMA (5,0,0) | 96 | 7.90 | 2.33
Serie 2 | ARIMA (5,0,0) | 93 | 6.81 | 1.38
Serie completa |  |  | 7.40 | 1.86
Persistencia |  |  | 9.20 | -2.59
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 44
EVALUACIÓN MODELO: SERIE CONSUMO HOGAR, PROCEDIMIENTO B
 | Modelo | Estacionalidad | Error MAPE (%) | PBIAS (%)
Serie 1 | ARIMA (2,0,0) | 98 | 7.85 | 3.59
Serie 2 | ARIMA (2,0,0) | 97 | 8.37 | 0.59
Serie 3 | ARIMA (2,0,0) | 94 | 7.15 | -1.39
Serie 4 | ARIMA (2,0,0) | 94 | 5.87 | 0.89
Serie 5 | ARIMA (2,0,0) | 97 | 5.94 | 0.49
Serie 6 | ARIMA (2,0,0) | 97 | 4.52 | 1.46
Serie 7 | ARIMA (2,0,0) | 195 | 7.47 | 2.09
Serie completa |  |  | 6.74 | 1.09
Persistencia |  |  | 9.20 | -2.59
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 45
EVALUACIÓN MODELO: SERIE CONSUMO HOGAR, PROCEDIMIENTO B
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 | Modelo | Constante (c) | ϕ1 | ϕ2
Serie 1 | ARIMA (2,0,0) | 0.04 | 0.66 | -0.53
Serie 2 | ARIMA (2,0,0) | 0.69 | 0.61 | -0.50
Serie 3 | ARIMA (2,0,0) | 0.44 | 0.68 | -0.34
Serie 4 | ARIMA (2,0,0) | 0.29 | 0.70 | -0.46
Serie 5 | ARIMA (2,0,0) | 0.64 | 0.56 | -0.58
Serie 6 | ARIMA (2,0,0) | 0.11 | 0.31 | -0.48
Serie 7 | ARIMA (2,0,0) | 0.34 | 0.48 | -0.37

## Slide 46
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 47
CONCLUSIONES
  En el proyecto de investigación se abordó el estudio, diseño e implementación del sistema de monitorización de consumo eléctrico para la obtención de datos de carga de baja potencia en el laboratorio de circuitos electrónicos y en un domicilio. Se implementó módulos de medición para la adquisición, procesamiento y almacenamiento de datos de modo que sean usados en la siguiente etapa del proyecto que es la predicción de carga en corto plazo.
  Se realizó la obtención de parámetros eléctricos como consumo de carga, frecuencia, además, variables ambientales como temperatura y CO2 con sensores eléctricos. Para comparar las mediciones efectuadas se utilizó instrumentos de medida como referencia con los cuales se presentó un margen de error relativo entre 0.32 a 5.05 %, que es un error aceptable al tener en consideración que los instrumentos base involucran una mayor robustez en su configuración y poseen precisiones del 0.5 %.
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 48
CONCLUSIONES
  El sistema de monitorización implementado en LabVIEW es un diseño realizado a medida que funciona para visualización y almacenamiento del consumo eléctrico, de esta manera se obtuvo una base de datos de un mes que describió el comportamiento del consumo en el laboratorio de circuitos electrónicos, donde se observó que los datos no presentan estacionalidad o tendencia, únicamente aleatoriedad. Debido a que el uso es restringido y tiene un horario establecido que varía cada semestre.
  Se realizó la predicción de consumo eléctrico con modelos ARIMA mediante series temporales, la metodología Box-Jenkins no garantiza que la predicción sea adecuada, el exceso de ajuste puede llevar a un rendimiento predictivo deficiente. Se debe evaluar la capacidad predictiva del modelo mediante métricas usadas para esta acción como MAPE y PBIAS.
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 49
CONCLUSIONES
  Se determinó que la precisión del modelo disminuye a medida que el horizonte de predicción aumenta. El error MAPE de la serie temporal del domicilio descompuesta por días es menor que la descomposición por semana, se tiene en cuenta que el periodo de predicción fue de 1 y 5 días respectivamente, con una diferencia del 3 % la serie descompuesta por días produce un mejor performance.
  El modelo ha mostrado una precisión de pronóstico de carga favorable. A pesar de que en el presente trabajo solo se incorporan datos de carga en el modelo ARIMA, la precisión del pronóstico se puede mejorar aún más mediante la inclusión de variables exógenas, como el día, la temperatura, etc. Además, se puede incorporar otros algoritmos combinando más de una metodología que descomponga la serie en sus características principales.
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 50
CONCLUSIONES
  Un correcto establecimiento de la estacionalidad en la serie temporal significa una reducción en el error porcentual, caso contrario puede producir un modelo que se encuentre desplazado con respecto a la serie original, esto se observa en la gráfica de error MAPE con respecto a estacionalidad de todos los casos, donde el error de predicción tiene un aumento significativo incluso al desplazarse en una unidad.
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 51
RECOMENDACIONES
  Se recomienda buscar otras estrategias para la transmisión de datos, tecnologías como Wifi abarca un gran uso en aplicaciones de monitorización, el concepto de IOT (Internet of things) puede ser aplicado en la ejecución de sistemas de transmisión de datos remoto.
  Para realizar la instrumentación del sensor de corriente (0 a 100 A) utilizado, se puede obtener mejores resultados al reducir el rango de medición de corriente, para esto es imprescindible conocer la carga máxima que se va medir y calcular la resistencia de carga necesaria para el nuevo ajuste de parámetros, es importante tomar un valor adicional en caso que exista corrientes elevadas que afectarían a la lectura de la tarjeta de adquisición.
  Se recomienda que el modelo de predicción tenga los componentes (p,d,q) más bajos posibles, pueden existir componentes que no sean necesarios y mediante la hipótesis de normalidad de ruido blanco T-Student puede descartarse los componentes que no aporten significancia en la serie temporal.
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 52
RECOMENDACIONES
  Siempre que se utilice modelos ARIMA se recomienda aplicar el operador de diferencia un número óptimo de veces para no perder mucha información de la serie temporal y de ser necesario realizar transformaciones sencillas (logaritmo natural) para no tener problemas en la interpretación del modelo. Para la elección del modelo se experimenta en primera instancia con el modelo más simple, en caso de no satisfacer condiciones teóricas se tomará modelos más complejos.
INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEDICIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 53
GRACIAS