## Slide 1: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología Centro de Posgrados Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Magíster en Sistemas de Gestión Ambiental Tema: Capacidad de carga biofísica del sendero ecológico “El agua y la vida” del páramo de Papallacta, como propuesta de remediación de los impactos de la actividad turística. Autor: Almeida Peñaherrera, Jefferson Damián Directora: Argüello Mejía, Anita Violeta Sangolquí 2019

## Slide 2: Introducción
Conciencia ambiental
Turismo de naturaleza
Vivencia en áreas protegidas (APs)
Herramienta útil
Procesos de perturbación
Desarrollo de las APs
Presión ambiental
Desventajas
Actividad productiva
Altera capacidad física de ecosistemas
Escasa planificación turística y bajo control ambiental
Erosión y compactación del suelo; contaminación de recursos hídricos y alteración a la vida silvestre1
1 Oltremari, J. (1993). El Turismo en los Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas de América Latina. (Vol. Documento técnico Nº 11). Santiago, Chile: Proyecto FAO - PNUMA.

## Slide 3: Introducción
Abril 2012
MAE2
Acuerdo ministerial Nº 006
Elimina cobro de tarifas
2017
APs Ecuador continental
Potencial problema
Falta de capacidad de manejo y control ambiental en ecosistemas frágiles
Incremento 38,87% visitas APs3
2 Ministerio del Ambiente. (2012). Acuerdo Ministerial No. 006. Quito: Registro Oficial: 11 de abril de 2012.
3 Ministerio del Ambiente. (5 de Febrero de 2017). Estadísticas del Crecimiento Turístico 2017. Quito, Ecuador: Subsecretaria de Patrimonio Natural. Obtenido de www.mae.gob.ec.

## Slide 4: Justificación
Páramo
*Ecosistema frágil; *Altos niveles de concentración de procesos biológicos y naturales; *Funciones ecosistémicas.
SEAV
*Sistema lacustre Papallacta (28 lagunas); *PN Cayambe Coca; *Proyectos de agua potable, hidroeléctricos y de riego4.
Presión ambiental
*Falta de estudios referentes a la capacidad de carga y de referencias científicas sobre la capacidad biofísica de zona.
4 Lasso, G. (2009). Guión Turístico de la Reserva Ecológica Cayambe- Coca. Quito: Fundación Ecológica Rumicocha.

## Slide 5: Planteamiento del problema
Regional
Escenario importante de biodiversidad en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú.
Ecuador
Ocupa un área total de 14.876 km2 (5.94 % del territorio nacional)6.
Papallacta
Actividad turística compromete la estabilidad de los procesos ecosistémicos de la zona alta PNCC.
Presión por crecimiento de la zona urbana y rural, crecimiento de frontera agrícola, intensificación del pastoreo y actividades turísticas5.
La actividad turística produce la desaparición de la cobertura vegetal, el drenaje de las turberas, la contaminación del agua, el fraccionamiento de vegetación, la formación de suelos desnudos, su compactación y la disminución de la capacidad de retención de agua.
5 Coppus, R., Endara, L., Nonhebel, M., Mera, V., León Yánez, S., Mena Vásconez, P., Hofstede, R. (2001). El Estado de Salud de algunos Páramos del Ecuador: Una Metodología de Campo. (A. Yala, Ed.) Los Páramos del Ecuador, 219-240.
6 Hofstede, R., Segarra, P., & Mena Vásconez, P. (2003). Los Páramos del Mundo. Proyecto Atlas Mundial de los Páramos. (EcoCiencia, Ed.) Quito: Global Peatland Initiative.
Surge la necesidad de monitorear la capacidad de carga turística del SEAV a través de la evaluación de indicadores físicos y ambientales de la zona de estudio, a fin de determinar el número de visitantes que puede soportar.

## Slide 6: Hipótesis
  La actividad turística desarrollada en el SEAV, genera impactos negativos al exceder la capacidad de carga turística, provocando la alteración del estado de conservación de este ecosistema frágil.

## Slide 7: Objetivos
Determinar la capacidad de carga turística del SEAV a través de la evaluación de indicadores físico-ambientales para establecer una propuesta de monitoreo y control de la actividad turística para remediar los impactos en la zona de estudio.
Identificar el estado de conservación del SEAV a través del análisis de parámetros físicos (textura, humedad) y químicos (contenido de materia orgánica, pH, conductividad eléctrica) del suelo, a fin de caracterizar la situación actual de la zona de estudio.
Determinar los indicadores físico-ambientales de precipitación, humedad, pendiente, anegamiento, deterioro de flora y heliofanía de la zona de estudio a través de un factor de corrección.
Diseñar la propuesta de monitoreo y control de la actividad turística a partir de la identificación de sus principales impactos y de la sistematización de los resultados obtenidos de la definición de la capacidad de carga turística y la determinación de los indicadores físico-ambientales.
Determinar la capacidad de carga turística del SEAV a través de la aplicación de la metodología propuesta por Miguel Cifuentes (1999), con el propósito de establecer el número de visitantes que puede soportar la zona de estudio.

## Slide 8: Marco Legal
Convenio Diversidad Biológica
1992
Constitución
2008
Art. 8: “(…) conservación “in situ" de los recursos (...) establecimiento de “un sistema de áreas protegidas8”.
PN Buen Vivir
2013
TULSMA
2003
“(…) programas de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático con énfasis en los ecosistemas frágiles9”.
RE Turismo AP
2015
COA
2017
Art. 406: “regulará la conservación, manejo, uso sustentable, recuperación y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles7”.
Art. 37: “(…) se deberán establecer limitaciones de uso y goce a las propiedades existentes en ellas (…) para asegurar el cumplimiento de sus objetivos de conservación10”.
Establece políticas para el aseguramiento de la calidad de los recursos del Estado.
Art. 4: “(…) toda ejecución de obra o establecimiento de infraestructura de naturaleza turística en su interior se someta a estudios de impacto ambiental (…)11”.
7 Asamblea Nacional Constituyente de la República del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Ciudad Alfaro: Ecuador.
8 Organización de las Naciones Unidas. (1992). Convenio sobre la Diversidad Biológica. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Quito: Registro Oficial No 109: 06 de marzo de 1995.
9 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES. (2013). Plan Nacional para el Buen Vivir 2013- 2017. Quito: Plan Nacional de Desarrollo.
10 Ministerio del Ambiente. (2017). Código Orgánico Ambiental. Quito: Registro Oficial No 983: 12 de abril de 2017.
11 Ministerio de Turismo. (2015). Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas . Quito: Registro Oficial No 672: 19 de enero de 2016.

## Slide 9: Marco Teórico
Protección del Recurso y de la Experiencia del Visitante
1995
Departamento de Agricultura y Servicios Forestales
1979
Rango de condiciones físicas y sociales para definir zonas potenciales de manejo13.
PM Parque Nacional Galápagos
1984
Parque Nacional Cajas
2010
Se aplicó por primera vez estudios de capacidad de carga definiendo para los principales atractivos turísticos14.
Parque Nacional Cayambe Coca
2010
Reserva Ecológica Cayambe Coca
1979
Acciones de manejo para lograr que las condiciones del AN se mantengan por debajo de los límites de afectación planteados12
Primer estudio de alternativas de manejo, estableciendo límites y pautas de administración y manejo de los recursos naturales15.
Manejo de visitantes para rutas y senderos determinando un límite de capacidad de visitantes considerando la accesibilidad, precipitación y heliofanía
Directrices para garantizar el uso racional de los recursos, los bienes y servicios que genera y asegure la conservación de los procesos ecológicos16.
12 Stankey, G., Cole, D., Lucas, R., Petersen, M., & Frissell, S. (1985). The Limits of Acceptable Change (LAC) System for Wilderness Planning. Ogden: General Technical Report.
13 Hof, M., & Lime, D. (1997). The Visitor Experience and Resource Protection Framework. A Handbook for Planners and Managers. U.S Department or the Interior National Park System.
14 Cifuentes, M. (1984). Parque Nacional Galápagos: Plan de Manejo y Desarrollo (II Fase). Quito: Plan Maestro Galápagos. Grupo Técnico.
15 Ministerio del Ambiente. (1998). Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Cayambe Coca. Quito: Proyecto SUBIR - INEFAN-GEF.
16 Ministerio del Ambiente. (2010). Plan de Manejo del Parque Nacional Cayambe Coca. Quito: Subsecretaria de Patrimonio Natural: Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador.

## Slide 10: Metodología
Aproximación | Enfoque | Relaciones con el Estudio | Categoría | Metodología | Técnicas
Manejo de ecosistemas de páramo para su conservación. | Estado de conservación del ecosistema | Caracterización y diagnóstico de la zona de estudio | Cuantitativa | Evaluativa | Revisión bibliográfica Levantamiento de información en campo.
 | Condiciones físicas y ambientales del ecosistema | Definición de capacidad de carga turística Análisis de indicadores físico-ambientales | Cuantitativa | Experimental | Aplicación de metodologías
 | Monitoreo de conservación del ecosistema | Propuesta de monitoreo de actividad turística. | Cuantitativa | Analítica | Desarrollo de plan de monitoreo
Diseño de la Investigación

## Slide 11: Metodología
Análisis de caracterización de suelo
Procedimiento para muestreo de suelo
Determinaciones físico-químicas para muestras de suelo
Coeficiente de Correlación de Pearson
Delimitación geoespacial (zona de influencia)
Textura (% arena, % limo, % arcilla)
Uso del suelo
Uso del suelo
Coeficiente de Determinación (R2)
Perfiles del suelo (0-5, 6-10, 11-15 y 16-20 cm)
40 muestras
INIAP
pH
% Materia orgánica
% Humedad
Compactación del suelo
pH
% Humedad
Conductividad eléctrica
Compactación del suelo
pH
% Humedad
Conductividad eléctrica

## Slide 12: Metodología
Factor de Corrección
Social
Físicos y ambientales
Pendiente
Longitud sendero
Espacio por visitante 1,5m2
Erodabilidad
Accesibilidad
Anegamiento
Biológicos
Flora Fauna
Grupos de 12 visitantes
Distancia entre grupos de 150m.
Número de grupos Espacio limitante
Deterioro de flora
Precipitación
Heliofanía
Ángulo pendiente y distancia (m)
Susceptibilidad a erosión
Grado de dificultad (m)
Áreas inundadas (m)
Espacios propensos (m)
Horas lluvia/horas visitas
Horas sol/horas visita
Endemismo
Amenaza
Compactación de suelo
Áreas compactadas (m)

## Slide 13: Metodología
Capacidad de carga17
Capacidad de carga física
(CCF)
Capacidad de carga real
(CCR)
Capacidad de manejo
(CM)
Superficie disponible
Infraestructura
Capacidad de carga efectiva
(CCE)
Espacios por visitante
Horario de visita
Tiempo de visita
Equipamiento
Personal
(1)
(2)
(3)
(4)
17 Cifuentes, M. (1999). Capacidad de Carga Turística de las Áreas de Uso Público del Monumento Nacional Guayabo. Costa Rica: UICN.

## Slide 14: Metodología
Valoración cuantitativa de impactos18
Jerarquización IA
Indicadores de medición
Críticos
Aire
Severos
Moderados
Irrelevantes
Agua
Suelo
Calidad escénica
Intensidad (IN) Extensión (EX)
Momento (MO)
Persistencia (PE)
Reversibilidad (RV)
Sinergia (SI)
Acumulación (AC)
Efecto (EF)
Periocidad (PR)
Recuperabilidad (MC)
Flora
Fauna
Social
18 Coneza, V. (2003). Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental. Madrid: Mundi Prensa.

## Slide 15: Caracterización de zona de estudio
Distancia total (m) | 10.682 | 
Tiempo aproximado de recorrido (h) | 5 | 
Altura (m) | Punto de partida: | 3.736
 | Punto de llegada: | 4.372
 | Altura máxima: | 4.376
 | Altura mínima: | 3.665
 | Promedio: | 4.037
Sentido del sendero | Este a Oeste | 
Nivel de dificultad | Moderada | 
Ubicación del punto de partida | 0º 19’ 02’’ S 78º 8’ 50’’ O | 
Ubicación del punto de llegada | 0º 19’ 02’’ S 78º 8’ 50’’ O | 
La zona de estudio corresponde al área de influencia el sendero ecológico denominado “El Agua y la Vida” (SEAV) se extiende por el páramo de la parroquia de Papallacta, dentro de la jurisdicción del Cantón Quijos, Provincia de Napo
N
Laguna de Parcacocha
E
Río Papallacta
O
Poblado de Guamaní
Sector Las Antenas
4.372 msnm
Sector Baños
3.736 msnm
S
Laguna Ciega
10682 m

## Slide 16: Caracterización de zona de estudio
Clima19
Humedad relativa del aire
Precipitación
Presión atmosférica
Prom: 88,93 %
Prom: 159,08 mm
Prom: 160,51 W/m2
Prom: 687,50 hPa
Radiación solar
Min: 80,19 %
Máx: 95,61 %
INAMHI
Estación Meteorológica M0188 Papallacta 3.150 msnm Anuarios meteorológicos 2016 - 2018
Min: 41,46 mm
Máx: 459,94 mm
Min: 672,97 hPa
Máx: 699,78 hPa
Min: 41,46 W/m2
Máx: 699,78 W/m2
Heliofanía
Prom: 86,52 hrs luz/mes
Min: 41,10 hrs luz/mes
Máx: 134,50 hrs luz/mes
19 Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. (2018). Anuarios históricos de Estación Meteorológica M0188 PAPALLACTA. INAMHI.

## Slide 17: Caracterización de zona de estudio
Clima19
INAMHI
Estación Meteorológica M0188 Papallacta 3.150 msnm Anuarios meteorológicos 2016 - 2018
Recorrido del viento
Temperatura del aire
Temperatura del suelo
Velocidad del viento
Prom: 26,75 m
Min: 12,07 m
Máx: 37,32 m
Prom: 9,72 º C
Min: 8,37 º C
Máx: 11,23 º C
Prom: 15,35 º C
Min: 14,00 º C
Máx: 16,36 º C
Prom: 1,71 m/s
Min: 1,39 m/s
Máx: 2,39 m/s
19 Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. (2018). Anuarios históricos de Estación Meteorológica M0188 PAPALLACTA. INAMHI.

## Slide 18: Caracterización de zona de estudio
Aspectos biológicos20
Zonas de vida
Flora
Fauna
bosque húmedo Montano Bajo
Páramos de pajonal, herbáceo de almohadilla, herbáceo de pajonal.
Formaciones arbustivas y herbazales de gramíneas.
Vertebrados
bosque muy húmedo Montano
bosque pluvial Montano
páramo muy húmedo Sub Andino
páramo pluvial Sub Andino
Vegetación natural Vegetación de áreas intervenidas Áreas formadas por nieve, lava y/o material piroclástico sin vegetación
Anfibios
Reptiles
Aves
Mamíferos
691
116
70
399
106
20 FUNDACIÓN ANTISANA. (1998). Plan de Manejo del Parque Nacional Cayambe Coca. Quito: FUNDACIÓN ANTISANA.

## Slide 19: Caracterización de zona de estudio
Aspectos socioeconómicos Actividad turística
Prom. anual: 18.073 visitantes
Min: 159 visitantes (abril 2016)
Máx: 2.933 visitantes (septiembre 2018)
Demanda PN Cayambe- Coca, sector Baños
Información 2014 - 2018
Actividades permitidas
Senderismo
Fotografía
Observación de avifauna
Pesca deportiva
Perfil de visitante
Nacionalidad
Nivel de estudios
Edad
Ocupación
Motivo de visita
Ecuatoriano 77% - extranjero 23%
Tercer nivel 43% - secundaria 24%
19 a 30 años 41%
Empleado privado 40%
Observación de flora/fauna/paisaje 40%

## Slide 20: Resultados

## Slide 21
Ord. | UTM |  | Zona | Altura | Sector | Variación de Pendiente
 | Eje X m | Eje Y m |  |  |  | 
M1 | 817157 | 9964277 | 17S | 3742 | Sector Baños | >20º
M2 | 817107 | 9964276 | 17S | 3745 | Sector Baños | >20º
M3 | 817013 | 9964282 | 17S | 3746 | Sector Baños | >20º
M4 | 816924 | 9964289 | 17S | 3745 | Sector Baños | >20º
M5 | 816875 | 9964310 | 17S | 3742 | Sector Baños | >20º
M6 | 816824 | 9964309 | 17S | 3740 | Sector Baños | >10º & <20º
M7 | 816778 | 9964348 | 17S | 3742 | SE Laguna Baños | >10º & <20º
M8 | 816725 | 9964362 | 17S | 3744 | SE Laguna Baños | >10º & <20º
M9 | 816658 | 9964385 | 17S | 3746 | SE Laguna Baños | >10º & <20º
M10 | 816607 | 9964386 | 17S | 3746 | SE Laguna Baños | >10º & <20º
M11 | 816548 | 9964387 | 17S | 3749 | S Laguna Baños | >10º & <20º
M12 | 816410 | 9964398 | 17S | 3749 | S Laguna Baños | >10º & <20º
M13 | 816199 | 9964285 | 17S | 3750 | S Laguna Baños | >10º & <20º
M14 | 816119 | 9964181 | 17S | 3752 | S Laguna Baños | >10º & <20º
M15 | 815826 | 9964373 | 17S | 3756 | SO Laguna Baños | >0º & <10º
M16 | 815861 | 9964452 | 17S | 3756 | SO Laguna Baños | >0º & <10º
M17 | 816005 | 9964587 | 17S | 3845 | SO Laguna Baños | >0º & <10º
M18 | 815982 | 9964673 | 17S | 3847 | NO Laguna Baños | >0º & <10º
M19 | 815965 | 9964846 | 17S | 3869 | NO Laguna Baños | >10º & <20º
M20 | 815611 | 9965367 | 17S | 3874 | SE Laguna Anteojos | >10º & <20º

## Slide 22
Ord. | UTM |  | Zona | Altura | Sector | Variación de Pendiente
 | Eje X m | Eje Y m |  |  |  | 
M21 | 815504 | 9965565 | 17S | 3907 | NE Laguna Anteojos | >20º
M22 | 815130 | 9965568 | 17S | 3976 | NO Laguna Anteojos | >20º
M23 | 814987 | 9965639 | 17S | 4002 | NO Laguna Anteojos | >20º
M24 | 814667 | 9965735 | 17S | 4090 | NO Laguna Anteojos | >20º
M25 | 814572 | 9965810 | 17S | 4098 | NO Laguna Anteojos | >20º
M26 | 814477 | 9965971 | 17S | 4124 | NO Laguna Anteojos | >10º & <20º
M27 | 814339 | 9965941 | 17S | 4127 | NO Laguna Anteojos | >10º & <20º
M28 | 814215 | 9966045 | 17S | 4198 | NO Laguna Anteojos | >10º & <20º
M29 | 813762 | 9966307 | 17S | 4234 | SO Laguna Parcacocha | >10º & <20º
M30 | 813635 | 9966390 | 17S | 4369 | SO Laguna Parcacocha | >10º & <20º
M31 | 813582 | 9966476 | 17S | 4367 | SO Laguna Parcacocha | >10º & <20º
M32 | 813531 | 9966563 | 17S | 4368 | SO Laguna Parcacocha | >10º & <20º
M33 | 813465 | 9966614 | 17S | 4373 | SO Laguna Parcacocha | >10º & <20º
M34 | 813423 | 9966705 | 17S | 4373 | NO Laguna Parcacocha | >10º & <20º
M35 | 813319 | 9966821 | 17S | 4375 | NO Laguna Parcacocha | >10º & <20º
M36 | 813203 | 9966191 | 17S | 4369 | NE Laguna Negra | >20º
M37 | 813211 | 9966091 | 17S | 4370 | NE Laguna Negra | >20º
M38 | 813230 | 9965916 | 17S | 4368 | NE Laguna Negra | >10º & <20º
M39 | 813281 | 9965789 | 17S | 4370 | E Laguna Negra | >10º & <20º
M40 | 813239 | 9965560 | 17S | 4372 | SE Laguna Negra | >10º & <20º

## Slide 23
Ord | Compac | Rangos de Compactación |  | pH | Rango pH | CE | Rango CE |  | % MO | Rango % MO |  | % Humedad | % Arena | % Limo | % Arcilla | Textura
M1 | 0,71 | >0,6 - 0,7 | Medio | 6,47 | L Ac | 0,18 | <2 | Normal | 24,50 | >5,0 | Alto | 61,77 | 41 | 51 | 8 | Franco- Limoso
M2 | 0,57 | >0,01 - 0,6 | Alto | 5,53 | L Ac | 0,24 | <2 | Normal | 17,60 | >5,0 | Alto | 36,50 | 32 | 55 | 11 | Franco- Limoso
M3 | 0,66 | >0,6 - 0,7 | Medio | 5,63 | L Ac | 0,24 | <2 | Normal | 14,20 | >5,0 | Alto | 29,90 | 38 | 51 | 11 | Franco- Limoso
M4 | 0,96 | >0,9 - 1 | Bajo | 5,61 | L Ac | 0,24 | <2 | Normal | 26,40 | >5,0 | Alto | 78,95 | 41 | 51 | 8 | Franco- Limoso
M5 | 0,66 | >0,6 - 0,7 | Medio | 5,72 | L Ac | 0,18 | <2 | Normal | 13,00 | >5,0 | Alto | 59,43 | 35 | 55 | 10 | Franco- Limoso
M6 | 0,98 | >0,9 - 1 | Bajo | 6,77 | P N | 0,24 | <2 | Normal | 15,00 | >5,0 | Alto | 37,44 | 36 | 53 | 11 | Franco- Limoso
M7 | 0,96 | >0,9 - 1 | Bajo | 4,93 | Ac | 0,24 | <2 | Normal | 18,10 | >5,0 | Alto | 80,80 | 35 | 55 | 10 | Franco- Limoso
M8 | 0,62 | >0,6 - 0,7 | Medio | 5,36 | Ac | 0,24 | <2 | Normal | 11,40 | >5,0 | Alto | 25,70 | 28 | 59 | 13 | Franco- Limoso
M9 | 0,54 | >0,01 - 0,6 | Alto | 5,23 | Ac | 0,18 | <2 | Normal | 16,00 | >5,0 | Alto | 56,62 | 33 | 57 | 10 | Franco- Limoso
M10 | 0,96 | >0,9 - 1 | Bajo | 6,34 | L Ac | 0,24 | <2 | Normal | 22,80 | >5,0 | Alto | 70,90 | 41 | 47 | 12 | Franco
M11 | 0,97 | >0,9 - 1 | Bajo | 6,32 | L Ac | 0,24 | <2 | Normal | 22,80 | >5,0 | Alto | 70,90 | 41 | 47 | 12 | Franco
M12 | 0,63 | >0,6 - 0,7 | Medio | 5,37 | Ac | 0,24 | <2 | Normal | 11,40 | >5,0 | Alto | 25,70 | 28 | 59 | 13 | Franco- Limoso
M13 | 0,64 | >0,6 - 0,7 | Medio | 5,45 | Ac | 0,24 | <2 | Normal | 12,30 | >5,0 | Alto | 29,90 | 38 | 51 | 11 | Franco- Limoso
M14 | 0,90 | >0,9 - 1 | Bajo | 6,76 | P N | 0,24 | <2 | Normal | 15,00 | >5,0 | Alto | 37,44 | 36 | 53 | 11 | Franco- Limoso
M15 | 0,95 | >0,9 - 1 | Bajo | 5,32 | Ac | 0,28 | <2 | Normal | 16,50 | >5,0 | Alto | 29,90 | 38 | 51 | 11 | Franco- Limoso
M16 | 0,94 | >0,9 - 1 | Bajo | 5,68 | L Ac | 0,24 | <2 | Normal | 26,40 | >5,0 | Alto | 78,95 | 41 | 51 | 8 | Franco- Limoso
M17 | 0,67 | >0,6 - 0,7 | Medio | 5,69 | L Ac | 0,24 | <2 | Normal | 14,20 | >5,0 | Alto | 29,90 | 38 | 51 | 11 | Franco- Limoso
M18 | 0,96 | >0,9 - 1 | Bajo | 5,42 | Ac | 0,24 | <2 | Normal | 73,60 | >5,0 | Alto | 89,35 | 28 | 59 | 13 | Franco- Limoso
M19 | 0,96 | >0,9 - 1 | Bajo | 5,83 | L Ac | 0,28 | <2 | Normal | 27,20 | >5,0 | Alto | 44,00 | 36 | 51 | 13 | Franco- Limoso
M20 | 0,64 | >0,6 - 0,7 | Medio | 5,34 | Ac | 0,24 | <2 | Normal | 11,40 | >5,0 | Alto | 25,70 | 28 | 59 | 13 | Franco- Limoso

## Slide 24
Ord | Compac | Rangos de Compactación |  | pH | Rango pH | CE | Rango CE |  | % MO | Rango % MO |  | % Humedad | % Arena | % Limo | % Arcilla | Textura
M21 | 0,64 | >0,6 - 0,7 | Medio | 5,35 | Ac | 0,24 | <2 | Normal | 11,40 | >5,0 | Alto | 25,70 | 28 | 59 | 13 | Franco- Limoso
M22 | 0,61 | >0,6 - 0,7 | Medio | 5,34 | Ac | 0,24 | <2 | Normal | 11,40 | >5,0 | Alto | 25,70 | 28 | 59 | 13 | Franco- Limoso
M23 | 0,99 | >0,9 - 1 | Bajo | 6,73 | P N | 0,24 | <2 | Normal | 15,00 | >5,0 | Alto | 37,44 | 36 | 53 | 11 | Franco- Limoso
M24 | 0,61 | >0,6 - 0,7 | Medio | 5,31 | Ac | 0,24 | <2 | Normal | 11,40 | >5,0 | Alto | 25,70 | 28 | 59 | 13 | Franco- Limoso
M25 | 0,51 | >0,01 - 0,6 | Alto | 5,61 | L Ac | 0,18 | <2 | Normal | 13,00 | >5,0 | Alto | 53,12 | 32 | 55 | 11 | Franco- Limoso
M26 | 0,91 | >0,9 - 1 | Bajo | 5,63 | L Ac | 0,24 | <2 | Normal | 26,40 | >5,0 | Alto | 78,95 | 41 | 51 | 8 | Franco- Limoso
M27 | 0,51 | >0,01 - 0,6 | Alto | 5,51 | L Ac | 0,24 | <2 | Normal | 17,60 | >5,0 | Alto | 36,50 | 32 | 55 | 11 | Franco- Limoso
M28 | 0,98 | >0,9 - 1 | Bajo | 5,41 | Ac | 0,24 | <2 | Normal | 73,60 | >5,0 | Alto | 89,35 | 28 | 59 | 13 | Franco- Limoso
M29 | 0,67 | >0,6 - 0,7 | Medio | 5,69 | L Ac | 0,28 | <2 | Normal | 22,33 | >5,0 | Alto | 42,80 | 28 | 59 | 13 | Franco- Limoso
M30 | 0,99 | >0,9 - 1 | Bajo | 6,71 | P N | 0,24 | <2 | Normal | 15,00 | >5,0 | Alto | 37,44 | 36 | 53 | 11 | Franco- Limoso
M31 | 0,60 | >0,01 - 0,6 | Alto | 5,95 | L Ac | 0,28 | <2 | Normal | 17,90 | >5,0 | Alto | 48,36 | 33 | 57 | 10 | Franco- Limoso
M32 | 0,62 | >0,6 - 0,7 | Medio | 5,35 | Ac | 0,24 | <2 | Normal | 11,40 | >5,0 | Alto | 25,70 | 28 | 59 | 13 | Franco- Limoso
M33 | 0,97 | >0,9 - 1 | Bajo | 6,76 | P N | 0,24 | <2 | Normal | 18,00 | >5,0 | Alto | 53,72 | 35 | 55 | 10 | Franco- Limoso
M34 | 0,99 | >0,9 - 1 | Bajo | 6,76 | P N | 0,24 | <2 | Normal | 15,00 | >5,0 | Alto | 37,44 | 36 | 53 | 11 | Franco- Limoso
M35 | 0,50 | >0,01 - 0,6 | Alto | 5,62 | L Ac | 0,24 | <2 | Normal | 13,70 | >5,0 | Alto | 47,95 | 36 | 51 | 13 | Franco- Limoso
M36 | 0,95 | >0,9 - 1 | Bajo | 5,62 | L Ac | 0,24 | <2 | Normal | 26,40 | >5,0 | Alto | 78,95 | 41 | 51 | 8 | Franco- Limoso
M37 | 0,95 | >0,9 - 1 | Bajo | 5,42 | Ac | 0,24 | <2 | Normal | 73,60 | >5,0 | Alto | 89,35 | 28 | 59 | 13 | Franco- Limoso
M38 | 0,61 | >0,6 - 0,7 | Medio | 5,32 | Ac | 0,24 | <2 | Normal | 11,40 | >5,0 | Alto | 25,70 | 28 | 59 | 13 | Franco- Limoso
M39 | 0,66 | >0,6 - 0,7 | Medio | 5,63 | L Ac | 0,28 | <2 | Normal | 22,33 | >5,0 | Alto | 42,80 | 28 | 59 | 13 | Franco- Limoso
M40 | 0,57 | >0,01 - 0,6 | Alto | 5,52 | L Ac | 0,24 | <2 | Normal | 17,60 | >5,0 | Alto | 36,50 | 32 | 55 | 11 | Franco- Limoso

## Slide 25: Resultados
Chart: Relación Uso de Suelo - Compactación de Suelo
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Relación Uso de Suelo - Compactación de Suelo | 0.71 | 0.57 | 0.66 | 0.96 | 0.66 | 0.98 | 0.96 | 0.62 | 0.54 | 0.96 | 0.97 | 0.63 | 0.64 | 0.9 | 0.95 | 0.94 | 0.67 | 0.96 | 0.96 | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 0.99 | 0.61 | 0.51 | 0.91 | 0.51 | 0.98 | 0.67 | 0.99 | 0.6 | 0.62 | 0.97 | 0.99 | 0.5 | 0.95 | 0.95 | 0.61 | 0.66 | 0.57
Resultados de análisis de Correlación de Pearson y Determinación
 | Uso de suelo / Compactación de suelo | Compactación de suelo / pH | Uso de suelo / Humedad de suelo | Uso de suelo / Conductividad eléctrica
Pearson | -0,879813894 Correlación negativa | 0,48326003 Correlación positiva | 0,42862942 Correlación negativa | -0,20720475 Correlación negativa
Determinación (R2) | 0,774072488 Relación lineal alta | 0,23354026 Relación lineal baja | 0,18372318 Relación lineal baja | 0,04293381 Relación lineal media
 | A < Actividad turística, < compactación | A > Compactación, > pH | A > Uso de suelo, < humedad | A > Actividad humana, < salinidad

## Slide 26: Resultados
Chart: 
| 0.71 | 0.56999999999999995 | 0.66 | 0.96 | 0.66 | 0.98 | 0.96 | 0.62 | 0.54 | 0.96 | 0.97 | 0.63 | 0.64 | 0.9 | 0.95 | 0.94 | 0.67 | 0.96 | 0.96 | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 0.99 | 0.61 | 0.51 | 0.91 | 0.51 | 0.98 | 0.67 | 0.99 | 0.6 | 0.62 | 0.97 | 0.99 | 0.5 | 0.95 | 0.95 | 0.61 | 0.66 | 0.56999999999999995
Relación Compactación del Suelo - pH | 6.47 | 5.53 | 5.63 | 5.61 | 5.72 | 6.77 | 4.93 | 5.36 | 5.23 | 6.34 | 6.32 | 5.37 | 5.45 | 6.76 | 5.32 | 5.68 | 5.69 | 5.42 | 5.83 | 5.34 | 5.35 | 5.34 | 6.73 | 5.31 | 5.61 | 5.63 | 5.51 | 5.41 | 5.69 | 6.71 | 5.95 | 5.35 | 6.76 | 6.76 | 5.62 | 5.62 | 5.42 | 5.32 | 5.63 | 5.52
Resultados de análisis de Correlación de Pearson y Determinación
 | Uso de suelo / Compactación de suelo | Compactación de suelo / pH | Uso de suelo / Humedad de suelo | Uso de suelo / Conductividad eléctrica
Pearson | -0,879813894 Correlación negativa | 0,48326003 Correlación positiva | 0,42862942 Correlación negativa | -0,20720475 Correlación negativa
Determinación (R2) | 0,774072488 Relación lineal alta | 0,23354026 Relación lineal baja | 0,18372318 Relación lineal baja | 0,04293381 Relación lineal media
 | A < Actividad turística, < compactación | A > Compactación, > pH | A > Uso de suelo, < humedad | A > Actividad humana, < salinidad

## Slide 27: Resultados
 | Uso de suelo / Compactación de suelo | Compactación de suelo / pH | Uso de suelo / Humedad de suelo | Uso de suelo / Conductividad eléctrica
Pearson | -0,879813894 Correlación negativa | 0,48326003 Correlación positiva | 0,42862942 Correlación negativa | -0,20720475 Correlación negativa
Determinación (R2) | 0,774072488 Relación lineal alta | 0,23354026 Relación lineal baja | 0,18372318 Relación lineal baja | 0,04293381 Relación lineal media
 | A < Actividad turística, < compactación | A > Compactación, > pH | A > Uso de suelo, < humedad | A > Actividad humana, < salinidad
Chart: 
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Relación Uso del Suelo - % Humedad del Suelo | 61.77 | 36.5 | 29.9 | 78.95 | 59.43 | 37.44 | 80.8 | 25.7 | 56.62 | 70.9 | 70.9 | 25.7 | 29.9 | 37.44 | 29.9 | 78.95 | 29.9 | 89.35 | 44 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 37.44 | 25.7 | 53.12 | 78.95 | 36.5 | 89.35 | 42.8 | 37.44 | 48.36 | 25.7 | 53.72 | 37.44 | 47.95 | 78.95 | 89.35 | 25.7 | 42.8 | 36.5
Resultados de análisis de Correlación de Pearson y Determinación

## Slide 28: Resultados
Chart: 
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Relación Uso de Suelo - CE | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.24
Resultados de análisis de Correlación de Pearson y Determinación
 | Uso de suelo / Compactación de suelo | Compactación de suelo / pH | Uso de suelo / Humedad de suelo | Uso de suelo / Conductividad eléctrica
Pearson | -0,879813894 Correlación negativa | 0,48326003 Correlación positiva | 0,42862942 Correlación negativa | -0,20720475 Correlación negativa
Determinación (R2) | 0,774072488 Relación lineal alta | 0,23354026 Relación lineal baja | 0,18372318 Relación lineal baja | 0,04293381 Relación lineal media
 | A < Actividad turística, < compactación | A > Compactación, > pH | A > Uso de suelo, < humedad | A > Actividad humana, < salinidad

## Slide 29: Resultados
Sendero Ecológico "El Agua y la Vida" |  | 
Ancho (m) | Punto de partida | 3,85
 | Punto de llegada | 3,09
 | Ancho máximo | 5,02
 | Ancho mínimo | 1,46
 | Promedio | 3,36
Longitud (m) |  | 10682
Espacio ocupado por persona (m2) |  | 1,5
Tiempo aproximado de recorrido (h) |  | 5
Horario de visitas (hrs/día) |  | 11
Número máximo de visitantes por grupo |  | 12
Distancia mínima por grupo (m) |  | 150
Tiempo mínimo entre grupos (min) |  | 30
Espacio ocupado por grupo (m) |  | 30
Número de grupos (al momento) |  | 71
Superficie disponible (m) |  | 1800
Visitas al día (por una misma persona) |  | 2
Criterios Básicos de Capacidad de Carga del SEAV

## Slide 30
Factor Social |  | 0,08
 | Número de grupos | 71
 | Longitud total ocupada por grupo | 854,56
 | Espacio limitante | 9827,44
Factores Físicos y Ambientales |  | 
Erodabilidad |  | 0,39
 | Longitud sendero con pendiente media | 5490
 | Factor ponderación pendiente media | 0,4
 | Longitud sendero con pendiente alta | 3305
 | Factor ponderación pendiente alta | 0,6
Accesibilidad |  | 0,98
 | Longitud sendero con grado dificultad media | 5490
 | Factor grado dificultad media | 1
 | Longitud sendero con grado dificultad alta | 3305
 | Factor grado dificultad alta | 1,5
Anegamiento |  | 0,81
 | Longitud sendero con áreas anegadas | 2029
Deterioro de Flora |  | 0,78
 | Longitud sendero propensa a deterioro de flora | 2356
Precipitación |  | 1,00
 | Horas lluvia/día | 11,5
 | Horas lluvia/año | 4197,5
Heliofanía |  | 0,99
 | Horas incidencia luz/día | 3,79
 | Horas incidencia luz/año | 368,79
Compactación de Suelo |  | 0,88
 | % de longitud de sendero con suelo compactado | 12
Factores Biológicos |  | 
Factor Flora |  | 0,49
 | Endemismo | 0,07
 | Sp endémicas del AP encontradas en sendero | 8
 | Sp endémicas del AP | 54
 | Valor de ponderación de endemismo | 0,5
 | Amenaza | 0,44
 | Sp amenazadas en categoría Peligro Crítico | 12
 | Valor de ponderación categoría Peligro Crítico | 1
 | Sp amenazadas en categoría Peligro | 22
 | Valor de ponderación categoría Peligro | 0,6
 | Sp amenazadas en categoría Vulnerable | 34
 | Valor de ponderación categoría Vulnerable | 0,4
 | Sp amenazadas en categoría Casi Amenazada | 25
 | Valor de ponderación categoría Casi Amenazada | 0,2
Factor Fauna |  | 0,58
 | Endemismo | 0,06
 | Sp endémicas del AP encontradas en sendero | 1
 | Sp endémicas del AP | 8
 | Valor de ponderación de endemismo | 0,5
 | Amenaza | 0,36
 | Sp amenazadas en categoría Peligro Crítico | 67
 | Valor de ponderación categoría Peligro Crítico | 1
 | Sp amenazadas en categoría Peligro | 102
 | Valor de ponderación categoría Peligro | 0,6
 | Sp amenazadas en categoría Vulnerable | 231
 | Valor de ponderación categoría Vulnerable | 0,4
 | Sp amenazadas en categoría Casi Amenazada | 321
 | Valor de ponderación categoría Casi Amenazada | 0,2

## Slide 31: Resultados
Resultados de Capacidad de Carga del SEAV
Capacidad de Carga Física (CCF) |  | 14243
 | Factores de Corrección de Capacidad de Carga Real | 
 | Factor Social | 0,08
 | Erodabilidad | 0,39
 | Accesibilidad | 0,98
 | Anegamiento | 0,81
 | Deterioro de Flora | 0,78
 | Precipitación | 1,00
 | Heliofanía | 0,99
 | Compactación del Suelo | 0,88
 | Factor Flora | 0,49
 | Factor Fauna | 0,58
Capacidad de Carga Real (CCR) |  | 68
 | Número de Visitantes por Grupo | 12
Capacidad de Manejo (CM) |  | 0,65
Capacidad de Carga Efectiva (CCE) Visitantes/día |  | 44
Capacidad de Carga Efectiva (CCE) Visitantes/año |  | 16094

## Slide 32: Resultados
Comparación de Resultados CCE y Registros de Visitantes 2018
 | Visitantes/día | Visitantes/año
2018 | 68 | 24695
CCE | 44 | 16094
Sobrepaso 2018 | 24 | 8601
2019 (Incremento de 6% considerando datos desde 2014) | 72 | 26184
Sobrepaso 2019 | 28 | 10089

## Slide 33: Resultados
Identificación de impactos ambientales del SEAV
Componente | Impacto | Indicador de Medida | Impacto Identificado / Presencias*
Aire | Generación de ruido | Sonido en el ambiente. | x x
Agua | Contaminación | Presencia de desperdicios en las riveras de cuerpos de agua. | x x x
Suelo | Erosión | Desgaste del suelo y pérdida de cobertura vegetal. | x x x x
 | Compactación del suelo | Pérdida de permeabilidad del suelo. | x x x
 | Anegamiento | Acumulación del agua en el suelo. | x x x
 | Apertura de senderos | Presencia de nuevos senderos no establecidos. | x x x
 | Contaminación | Presencia de desperdicios en el trayecto del sendero. | x x x
Calidad Escénica | Paisaje | Calidad de conservación de atractivos turísticos con los que cuenta la zona de estudio. | x x x x
Flora | Deterioro de la flora | Vegetación alterada por el flujo constante de los visitantes en el sendero. Pérdida de Diversidad. Pérdida de Cobertura. | x x x
Fauna | Pérdida de diversidad | Inventario y determinación de la diversidad de especies endémicas. Cambios de densidad de poblaciones. | x x x
Social | Turismo | Número de atractivos turísticos. | x x x x
 | Empleo | Número de personas empleadas en actividad turística o afines. | x x

## Slide 34: Resultados
Evaluación de impactos ambientales del SEAV
Componente | Impacto | Naturaleza | Intensidad | Extensión | Momento | Persistencia | Reversibilidad | Sinergia | Acumulación | Causa- Efecto | Periocidad | Recuperación | Cuantificación | Importancia
Aire | Generación de ruido | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 29 | Moderado
Agua | Contaminación | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 27 | Moderado
Suelo | Erosión | - | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 | Moderado
 | Compactación del suelo | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | Moderado
 | Anegamiento | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 29 | Moderado
 | Apertura de senderos | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | Moderado
 | Contaminación | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 27 | Moderado
Calidad Escénica | Paisaje | + | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 68 | Severo
Flora | Deterioro de la flora | - | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 | Moderado
Fauna | Pérdida de diversidad | - | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 | Moderado
Social | Turismo | + | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 68 | Severo
 | Empleo | + | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | Moderado

## Slide 35: Propuesta de Sistema de Monitoreo y Control de la Actividad Turística para SEAV
Turismo sostenible
Procedimiento operativo
Conservar la integridad ecosistémica del páramo de Papallacta
Objetivo
Sistema de zonificación PM PNCC21
Mitigar la presencia y extensión de los impactos ambientales identificados
Punto de vigilancia
SEAV
Monitorear, controlar y evaluar el desenvolvimiento de la actividad turística
Zona Núcleo
Se reconocen y permiten usos no extractivos y actividades de investigación (monitoreo y visitas de corta duración con fines de educación y recreación muy selectiva)22
Zona núcleo,
Zona de restauración ecológica
Zona de amortiguamiento
4 puntos PNCC
1 ubicado en Papallacta que cubre un área de vigilancia de 16800,33 ha. (100% de longitud del sendero ecológico estudiado)22.
21 FUNDACIÓN ANTISANA. (1998). Plan de Manejo del Parque Nacional Cayambe Coca. Quito: FUNDACIÓN ANTISANA.
22 Ministerio del Ambiente. (2010). Plan de Manejo del Parque Nacional Cayambe Coca. Quito: Subsecretaria de Patrimonio Natural: Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador.

## Slide 36: Propuesta de Sistema de Monitoreo y Control de la Actividad Turística para SEAV
Protección de la integridad ecológica y de la biodiversidad
Restauración de ecosistemas
Investigación científica y monitoreo
Actividades educativas y visitas turísticas
Lineamientos planteados

## Slide 37: Propuesta de Sistema de Monitoreo y Control de la Actividad Turística para SEAV
Estrategias de Manejo de Sistema de Monitoreo y Control de Actividad Turística del SEAV
Nivel Operativo |  | Estrategias de Manejo
Modelo de gestión turística para manejo de visitantes al SEAV | Generación de registros estadísticos y levantamiento de información de visitantes. | 
 | Control de capacidad de carga efectiva del SEAV. | 
 | Manejo de infraestructura turística para actividades identificadas. | 
Monitoreo y evaluación de impactos ambientales identificados en el SEAV | Monitoreo de impactos ambientales identificados en el SEAV. | 
 | Evaluación de impactos ambientales identificados en el SEAV. | 
 | Análisis de erosión de suelo del SEAV. | 
 | Análisis de pérdida de cobertura vegetal del SEAV. | 
Restauración ecológica de zonas afectadas del SEAV | Caracterización de disturbios. | 
 | Aislamiento de sectores afectados. | 
 | Rescate y reubicación de plantas vulnerables. | 

## Slide 38: Propuesta de Sistema de Monitoreo y Control de la Actividad Turística para SEAV
Acciones de Manejo para Ejecución de Sistema de Monitoreo y Control de la Actividad Turística del SEAV
Nivel Operativo | Estrategias de Manejo | Indicador | Acciones de Manejo | Responsable
Modelo de gestión turística para manejo de visitantes. | Generación de registros estadísticos y levantamiento de información de visitantes. | Números de reportes de ingreso de visitantes. | Realizar registros de visitantes a través de la generación de una base de datos con información relevante para la administración de la zona. | Administración del punto de control y guardaparques.
 | Control de capacidad de carga efectiva del SEAV. | Registros de sobrepaso de capacidad de carga efectiva. | Revisar el número de visitantes que ingresan en el día, considerando el tiempo de permanencia y las actividades a desarrollar. | Administración del punto de control y guardaparques.
 | Manejo de infraestructura turística para actividades identificadas. | Número de recorridos de vigilancia efectuados por guardaparques. | Generar informes de recorridos de vigilancia efectuados por guardaparques a fin de reconocer oportunamente nuevas presiones ambientales para el SEAV. | Administración del punto de control y guardaparques.

## Slide 39: Propuesta de Sistema de Monitoreo y Control de la Actividad Turística para SEAV
Acciones de Manejo para Ejecución de Sistema de Monitoreo y Control de la Actividad Turística del SEAV
Nivel Operativo | Estrategias de Manejo | Indicador | Acciones de Manejo | Responsable
Monitoreo y evaluación de impactos ambientales. | Monitoreo de impactos ambientales identificados en el SEAV. | Número de impactos ambientales identificados. | Levantar matrices de identificación de impactos a través de trabajo de campo. | Administración del punto de control y guardaparques.
 | Evaluación de impactos ambientales identificados en el SEAV. | Matriz de evaluación de impactos ambientales generada trimestralmente. | Analizar los resultados de la evaluación de impactos ambientales a fin de priorizar las actividades de restauración ecológica. | Administración del punto de control y guardaparques.
 | Análisis de erosión de suelo del SEAV. | Toma de muestras de suelo aplicadas en zonas erosionadas. | Analizar los resultados para establecer zonas de aislamiento. | Administración del punto de control y guardaparques.
 | Análisis de pérdida de cobertura vegetal del SEAV. | Toma de muestras de suelo aplicadas en zonas con pérdida de cobertura vegetal. | Analizar los resultados para establecer medidas de rescate y reubicación de plantas. | Administración del punto de control y guardaparques.

## Slide 40: Propuesta de Sistema de Monitoreo y Control de la Actividad Turística para SEAV
Acciones de Manejo para Ejecución de Sistema de Monitoreo y Control de la Actividad Turística del SEAV
Nivel Operativo | Estrategias de Manejo | Indicador | Acciones de Manejo | Responsable
Restauración ecológica de zonas afectadas. | Caracterización de disturbios. | Número de zonas identificadas. | Determinar la situación de las zonas identificadas y reconocer causas potenciales. | Administración del punto de control y guardaparques.
 | Aislamiento de sectores afectados. | Numero de zonas identificadas. | Construir cercas o una barrera para evitar el paso de visitantes por zonas afectadas. | Administración del punto de control y guardaparques.
 | Ampliación de senderos por identificación de sectores afectados. | Número de senderos ampliados. | Analizar pertinencia de ampliación de senderos para tránsito alterno de visitantes a fin de recuperar zonas afectadas. | Administración del punto de control y guardaparques.
 | Rescate y reubicación de plantas vulnerables. | Número de zonas identificadas. | Realizar traslado de especies vulnerables de flora de sitios con mayor presión ambiental a zonas alejadas y resguardadas. | Administración del punto de control y guardaparques.

## Slide 41: Conclusiones
El SEAV presenta zonas identificadas con altos niveles de erosión y presión a la cobertura de flora reconocidas en los sectores SE y NO de la laguna de Baños; en el sector NE de la laguna de Anteojos, sector SO de la laguna de Parcacocha y el sector NE de la laguna Negra; el suelo de esta zona de estudio presenta una textura franco-limosa; un nivel medio de compactación de 0,77, un porcentaje de humedad del suelo de 48,47 y un porcentaje de contenido de materia orgánica de 21,36. Presenta una variación de la pendiente dispuesta en los rangos de pendiente media con un 51% del total de longitud del sendero y pendiente alta con un 31% del total de longitud del sendero; los valores de conductividad eléctrica se presentan en 0,24 determinando una baja concentración de salinidad en el suelo y los valores de pH del suelo oscilan entre los 5,75 definiéndolos como suelos ligeramente ácidos.

## Slide 42: Conclusiones
Los factores de corrección para el cálculo de la Capacidad de Carga Real del SEAV determinaron que esta zona presenta un nivel promedio de precipitación anual de 159,08 mm con un promedio diario de 11,5 horas/día de lluvia; los registros de humedad relativa del aire promedian los 88,93% y la incidencia de luz solar es de 3,79 horas luz/día. Los datos de erodabilidad conseguidos de la determinación del total de longitud del sendero con pendiente media y alta definieron un valor de corrección de 0,39; el anegamiento se expresa en un valor de 0,81 y el valor de corrección del deterior de flora se define en 0,78 calculado del total del sendero con zonas de mayor presión a para daños de la cobertura vegetal.

## Slide 43: Conclusiones
La capacidad de carga turística del Sendero Ecológico “El Agua y la Vida" define que su capacidad de carga efectiva es de 44 visitantes por día reflejados en un valor anual de 16094 visitantes por año y que al ser comparados con los registros de visitantes determinados para el año 2018 en la zona de Baños del Parque Nacional Cayambe Coca, se calcula un sobrepaso de 24 visitantes.

## Slide 44: Conclusiones
La propuesta del Sistema de Monitoreo y Control de la Actividad Turística para el SEAV define tres niveles de operación ejecutados en la determinación de un modelo de gestión turística para el manejo de visitantes, un proceso de monitoreo y evaluación de los impactos ambientales identificados en la zona, y; procedimientos para la restauración ecológica de zonas afectadas, cuyo principal objetivo es mejorar la calidad de la visita, organizar su ejecución y conceder un valor agregado a las actividades destinadas a la educación ambiental con el propósito de mejorar la experiencia de los visitantes.

## Slide 45: Recomendaciones
El Plan de Manejo del PNCC presenta en su propuesta de manejo importantes lineamientos para la correcta administración de las principales zonas de vida reconocidas a lo largo de esta AP, por lo cual se recomienda a la Administración de esta área protegida se dé estricto cumplimiento en los procesos de control de las actividades realizadas y en los procesos de gestión para la potencialización del turismo sostenible dentro de la jurisdicción de este espacio natural.
Se recomienda considerar a la Administración de esta área protegida, las políticas y estrategias planteadas en el presente Sistema de Monitoreo y Control de las Actividades Turísticas para el SEAV a fin de precautelar la conservación de las bondades ecosistémicas del páramo de esta zona.
Se recomienda a la Administración de esta área protegida, ajustar periódicamente los valores de los factores de corrección para el cálculo de la Capacidad de Carga Turística del SEAV a fin de obtener datos precisos que permita controlar la actividad y asegurar la calidad en la experiencia del visitante.