## Slide 1: TEMA: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL CLOUD COMPUTING PARA EL ROBOT KUKA KR3 R540.
Director : Ing. Luis Orozco. MSc.
Autor : Sr. Ronald Romero
2019-2020
TRABAJO DE TITULACIÓN

## Slide 2: Descripción del Proyecto
El presente proyecto se centra en ampliar la funcionalidad del robot KUKA KR3 R540 y los componentes de la célula robotizada multipropósito, disponible en el laboratorio de Robótica Industrial y PLC de la Universidad de la Fuerzas Armadas ESPE; a fin de potenciar su utilización en la industria 4.0.
Cloud Computing
Una interfaz gráfica accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
Corte térmico
artificial.
Control de calidad mediante visión artificial.

## Slide 3: Iniciativa ¿ Porque surge el Proyecto ?
El integrador de automatización industrial RoboMotion y la compañía de software SoTec han desarrollado una solución robótica que permite a los usuarios controlar un robot industrial a través de sus teléfonos inteligentes.

## Slide 4: Arquitectura de Interconexión.

## Slide 5: Arquitectura de componentes

## Slide 6: Objetivos :
      Definir las diferentes estrategias de integración de los servidores online con los dispositivos de hardware utilizados.

## Slide 7: Objetivos :
      Realizar una interfaz gráfica que permita el acceso a dispositivos con conexión a internet. (celulares, computadores, tablets)

## Slide 8: Objetivos :
      Implementar un sistema de corte térmico para planchas de espuma Flex.
Control con Atmega 8
Corte Laser

## Slide 9
      Implementa un sistema de corte térmico para planchas de espuma Flex.
Control con Atmega 8 PCB

## Slide 10
      Implementa un sistema de corte térmico para planchas de espuma Flex.
Control con Atmega 8 PCB
3D

## Slide 11: Objetivos :
      Implementar un sistema de visión Cloud Computing, que permita realizar el control de calidad de las piezas cortadas
CAPTURA DE IMAGEN
IMAGEN OBTENIDA
Captura de Imagen
Procesamiento
Ejecucion

## Slide 12: Objetivos :
      Implementar un puerta de enlace para conectar los dispositivos de hardware (controlador KUKA KRC4, PLC s7-1200, PC) a la nube.
FTP

## Slide 13
ENVIO DE IMAGEN A LA NUBE
Instalar librerias de Vision
Generar Credencia
Retornar Caracteristica de la imagen.
Enviar imagen
Analisis de Imagen

## Slide 14: Objetivos :
RESULTADO DEL CODIGO
Descripcion de la imagen:
El objeto es un: Black, Con una Certeza del : 0.957187414169 %
El objeto es un: Triangle, Con una Certeza del : 0.894115686417 %
El objeto es un: Triangle, Con una Certeza del : 0.703450918198 %
El objeto es un: Black-and-white, Con una Certeza del : 0.683421313763 %
El objeto es un: Cone, Con una Certeza del : 0.632545232773 %
El objeto es un: Space, Con una Certeza del : 0.541973412037 %

## Slide 15: Control de Calidad

## Slide 16: Control de Calidad

## Slide 17: Aplicación web Cloud

## Slide 18: Implementación Final:

## Slide 19: Objetivos :
      Desarrollar dos prácticas del laboratorio de Robótica Industrial para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes

## Slide 20: Proyecto Finalizado:
Conclusiones
• Se desarrolló e implementó un sistema Cloud Computing de Arquitectura total multiplataforma, en el que se integran servicios de Google Cloud Platform, Heroku Cloud Application Platform y Amazon Web Servicies, denotando la flexibilidad y potencialidad de los proveedores Cloud Computing para trabajar en aplicaciones colaborativas. Mejorando la funcionalidad de la célula robotizada multipropósito al convertir su sistema de control local, a un sistema de control Cloud Computing.

## Slide 21: Proyecto Finalizado:
Conclusiones
Se implementó él envió de información por medio de protocolos FTP, en la que existe un servidor virtual en la nube y un cliente local, al que se accede remotamente mediante credenciales, de dirección, nombre y contraseña, para la recepción y almacenamiento de la imagen a ser procesada. De esta forma se aísla al servidor de accesos externos, otorgando un mayor nivel de seguridad al sistema, evitando ataque ya que es invisible al exterior y a los usuarios.

## Slide 22: Proyecto Finalizado:
Conclusiones
A fin de efectuar cortes precisos, con bordes regulares y de gran calidad en láminas de fomix. Los parámetros de calibración obtenidos fueron: una potencia del 100% (5.5 Watts) a una velocidad de 0.007 m/s.
Para la obtención del sistema de control de calidad por visión artificial, se vincularon la API de Visión de Google Cloud y la librería de código abierto OpenCV, mediante Python, lo que permitió identificar: las características de la pieza cortada, sus atributos y las irregularidades de corte, que existen en sus bordes, con un porcentaje de acierto del 96%. Todo este proceso se ejecuta en un servidor virtual, ubicado en la nube de Amazon Web Services.

## Slide 23: Proyecto Finalizado:
Recomendaciones
Tener en cuentas las políticas de seguridad y privacidad de las instituciones donde se desarrolla un proyecto, ya que pueden delimitar las opciones o posibilidades de implementación de un sistema.
Inspeccionar los dispositivos de hardware, e identificar si cuentan con todos los elementos de conexión y comunicación, requeridos para el desarrollo del proyecto.
Investigar más de una posible solución a un problema, ya que algunas opciones pueden estar restringidas por las políticas de la institución o empresa, donde se desarrolla el proyecto.

## Slide 24: Proyecto Finalizado:
Bibliografía
AG.KUKA. (2019). El controlador del robot que viene de la nube. Obtenido de https://www.kuka.com/fr-fr/presse/nouvelles/2017/05/le-petit-robot-kr-3-agilus
Alian, N., Fernández, J., Martínez, A., & Ortiz, J. (2007). Un Laboratorio de Ingeniería de Control Basado en Internet . Recuperado el 2019, de https://scielo.conicyt.cl/pdf/infotec/v18n6/art04.pdf
Ariza, C., & Amaya, D. (2011). LABORATORIO REMOTO PARA LA ENSEÑANZA DE LA PROGRAMACIÓN DE UN ROBOT INDUSTRIAL. Recuperado el 01 de 08 de 2019, de http://web.usbmed.edu.co/usbmed/fing/v2n1/v2n1a7.pdf