## Slide 1
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA CELDA COLABORATIVA ROBOTIZADA MEDIANTE ROBOTS MÓVILES Y HUMANOIDES PARA CLASIFICACIÓN DE OBJETOS
DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE
AUTOR: ESCOBAR GÓMEZ DIEGO ANDRÉS
TUTOR: ING. IBARRA JÁCOME, OSWALDO ALEXANDER MGS

## Slide 2
TABLA DE CONTENIDOS
  OBJETIVOS
  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
  DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
  PRUEBAS Y RESULTADOS
  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 3
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Desarrollar una celda robotizada mediante un robot móvil y un robot humanoide para clasificación de diversos objetos dentro del área de trabajo.
Implementar un algoritmo de control que permita la realización de trabajo colaborativo entre dos o más robots de características diferentes.
Buscar y ejecutar un algoritmo de visión artificial que permita la clasificación objetos mediante la detección del color de los objetos de interés.
Determinar la posición de los robots y de objetos dentro del área de trabajo mediante el uso de técnicas de visión.

## Slide 4
TABLA DE CONTENIDOS
  OBJETIVOS
  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
  DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
  PRUEBAS Y RESULTADOS
  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 5
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
SISTEMAS COLABORATIVOS
Sistemas Multi-Agente
Sistemas Homogéneos
Sistemas Heterogéneos
ARQUITECTURAS DE CONTROL
Distribuida
Centralizada
Mixta

## Slide 6
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
ROBOTS MÓVILES
TIPOS DE ROBOTS
Ackerman
Tracción diferencial
Skid steer
Tracción omnidireccional
Ruedas
Patas
Orugas
POR SU LOCOMOCIÓN

## Slide 7
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
ROBOTS HUMANOIDES
Atlas
Pepper
NAO
Sophia

## Slide 8
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
TÉCNICAS BÁSICAS DE VISIÓN POR COMPUTADORA
Imagen
Se define como una matriz de dimensiones NxM, los valores de cada elemento de la imagen representan desde niveles oscuros de luminosidad hasta valores claros.
Fuentes de iluminación
Medio de la escena
Objetos de la escena
Óptica

## Slide 9
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
TÉCNICAS BÁSICAS DE VISIÓN POR COMPUTADORA
Iluminación
Tipos de Iluminación
Incandescente/ Halógena
Fluorescentes
Led
Láser
Fibra óptica
Técnicas de Iluminación
Difusa axial
Direccional
Lateral
Difusa
Contraluz

## Slide 10
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
TÉCNICAS BÁSICAS DE VISIÓN POR COMPUTADORA
Procesamiento digital
Filtrado en el dominio del espacio
Realce y detección de bordes
Modelos de color
El filtrado de imágenes en el domino del espacio consiste en operaciones que se llevan a cabo sobre los pixeles de la imagen.
El método Canny utiliza el gradiente de la imagen para realzar los bordes. Ya que el gradiente es sensible al ruido, este método utiliza dos umbrales para detectar bordes.
RGB: periféricos como pantallas, cámaras y escáneres.
CMYK: impresoras
HVS: selección intuitiva de colores

## Slide 11
TABLA DE CONTENIDOS
  OBJETIVOS
  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
  DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
  PRUEBAS Y RESULTADOS
  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 12
DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE DEL SISTEMA CLASIFICATORIO
LIMITACIONES ENCONTRADAS
Conector ZIG-110A
Dispositivo USB2DYNAMIXEL
Actuadores AX-12A
Baterías LiPo

## Slide 13
DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE DEL SISTEMA CLASIFICATORIO
Conexión en cadena servomotores AX-12A con CM-510
Diagrama electrónico DYNAMIXEL con otros controladores
Circuito interno half dúplex UART del controlador CM-510

## Slide 14
DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE DEL SISTEMA CLASIFICATORIO
Análisis comparativo técnico para la selección del mejor sensor de color
Análisis comparativo técnico para determinar la mejor tarjeta de desarrollo para visión artificial
Análisis comparativo técnico para determinar la mejor tarjeta de desarrollo

## Slide 15
DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE DEL SISTEMA CLASIFICATORIO
Robot humanoide incorporado con:
20 actuadores AX-12A
1 sensor GS-12
1 convertidor de nivel lógico TTL bidireccional
1 controlador CM-510
1 tarjeta de desarrollo RPZW
1 Raspberry Pi Camera Module V2
1 batería LiPo 11.1V 2200mAh

## Slide 16
DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE DEL SISTEMA CLASIFICATORIO
Diagrama electrónico entre RPZW y CM-510

## Slide 17
DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE DEL SISTEMA CLASIFICATORIO
Robot móvil incorporado con:
6 actuadores AX-12A
ZIG-110A
Sensor TCS34725
Batería LiPo 11.1V 1000mAh
Teensy 3.6.
Convertidor DC-DC MP1584EN
CI 74LS241
6 molex de 3-pins
Fusible de 1A
Portafusible
Interruptor
Led
2 resistencias

## Slide 18
DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE DEL SISTEMA CLASIFICATORIO
Diagrama electrónico del robot móvil

## Slide 19
DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE DEL SISTEMA CLASIFICATORIO

## Slide 20
DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE DEL SISTEMA CLASIFICATORIO
Diagrama electrónico
Diseño placa PCB
Implementación final

## Slide 21
DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE DEL SISTEMA CLASIFICATORIO
Análisis de carga para la selección de la batería del robot humanoide
Consumo total del sistema =2065mA
Capacidad de la batería elegida =2200mAh

## Slide 22
DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE DEL SISTEMA CLASIFICATORIO
Análisis de carga para la selección de la batería del robot móvil
Consumo total del sistema =754mA
Capacidad de la batería elegida =1000mAh

## Slide 23
DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE DEL SISTEMA CLASIFICATORIO
Arquitectura de coordinación centralizada de la celda colaborativa robotizada

## Slide 24
DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE DEL SISTEMA CLASIFICATORIO
Softwares de sistema
Windows 10
Raspbian
Lenguajes de programación
C++
Python
Softwares de programación
R+ Task 3.0
Arduino IDE
IDLE (Python GUI)
Thonny
Protocolos de comunicación
Protocolo 1.0 DYNAMIXEL
Zigbee
TCP/IP
Cliente/Servidor

## Slide 25
DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE DEL SISTEMA CLASIFICATORIO
Paquete de instrucciones del protocolo 1.0 Dynamixel
Paquete de comunicación ZIG-100/110A
Paquete de estado del protocolo 1.0 Dynamixel

## Slide 26
DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE DEL SISTEMA CLASIFICATORIO
Algoritmos del Sistema Multi-Agente

## Slide 27
DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE DEL SISTEMA CLASIFICATORIO
Diagramas de flujo del Agente 1

## Slide 28
DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE DEL SISTEMA CLASIFICATORIO
Diagrama de flujo del Agente 2

## Slide 29
DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE DEL SISTEMA CLASIFICATORIO
Diagramas de flujo del Agente 3

## Slide 30
DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
DESARROLLO DEL ALGORITMO CLASIFICATORIO
Procesos del algoritmo de organización

## Slide 31
DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
DESARROLLO DEL ALGORITMO CLASIFICATORIO
Interfaz gráfica

## Slide 32
DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
DESARROLLO DEL ALGORITMO CLASIFICATORIO
Interfaz gráfica

## Slide 33
DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
DESARROLLO DEL ALGORITMO CLASIFICATORIO
Diagramas de flujo visión de máquina

## Slide 34
DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
DESARROLLO DEL ALGORITMO CLASIFICATORIO
Diagramas de flujo de la ubicación en el espacio de trabajo

## Slide 35
DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
DESARROLLO DEL ALGORITMO CLASIFICATORIO
Diagramas de flujo de la ubicación en el espacio de trabajo
Robot móvil
Robot humanoide
Objetos

## Slide 36
DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
DESARROLLO DEL ALGORITMO CLASIFICATORIO
Diagramas de flujo de la ubicación en el espacio de trabajo

## Slide 37
DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
DESARROLLO DEL ALGORITMO CLASIFICATORIO
Diagramas de flujo de la ubicación en el espacio de trabajo
Matriz de trasformación homogénea

## Slide 38
DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
DESARROLLO DEL ALGORITMO CLASIFICATORIO
Diagramas de flujo del trabajo colaborativo

## Slide 39
DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
DESARROLLO DEL ALGORITMO CLASIFICATORIO
Diagramas de flujo del trabajo colaborativo
Donde:
si >=0 existe colisión
si <0 no hay colisión

## Slide 40
DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
DESARROLLO DEL ALGORITMO CLASIFICATORIO
Diagramas de flujo del trabajo colaborativo

## Slide 41
DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
DESARROLLO DEL ALGORITMO CLASIFICATORIO
Diagramas de flujo del trabajo colaborativo

## Slide 42
TABLA DE CONTENIDOS
  OBJETIVOS
  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
  DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
  PRUEBAS Y RESULTADOS
  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 43
PRUEBAS
PRUEBA 1: ILUMINACIÓN DENTRO DE LA CELDA
Intensidad de iluminación baja
Intensidad de iluminación media
Intensidad de iluminación alta

## Slide 44
PRUEBAS
PRUEBA 2: ÁREAS DE LAS MARCAS Y ORIENTACIÓN DEL ROBOT
Robot móvil
Robot humanoide

## Slide 45
PRUEBAS
PRUEBA 3: DISTANCIAS
Distancia entre el robot hacia un objeto
Distancia entre el robot hacia dos objetos
Distancia entre el robot hacia tres objetos
Distancia entre el robot hacia cuatro objetos
Distancia entre el robot hacia cinco objetos

## Slide 46
PRUEBAS
PRUEBA 4: TRABAJO COLABORATIVO
Clasificación de objetos color amarillo
Clasificación de objetos color azul
Clasificación de objetos color amarillo y azul

## Slide 47
PRUEBAS
PRUEBA 4: TRABAJO COLABORATIVO
Objetos superpuestos
Colisión obstáculos

## Slide 48
RESULTADOS
PRUEBA 1: ILUMINACIÓN DENTRO DE LA CELDA
Intensidad de iluminación baja
Intensidad de iluminación media
Intensidad de iluminación alta

## Slide 49
RESULTADOS
PRUEBA 1: ILUMINACIÓN DENTRO DE LA CELDA
Intensidad de iluminación baja
Intensidad de iluminación media
Intensidad de iluminación alta

## Slide 50
RESULTADOS
PRUEBA 1: ILUMINACIÓN DENTRO DE LA CELDA
Intensidad de iluminación baja
Intensidad de iluminación media
Intensidad de iluminación alta

## Slide 51
RESULTADOS
PRUEBA 1: ILUMINACIÓN DENTRO DE LA CELDA
Intensidad de iluminación baja
Intensidad de iluminación media
Intensidad de iluminación alta

## Slide 52
RESULTADOS
PRUEBA 1: ILUMINACIÓN DENTRO DE LA CELDA
Intensidad de iluminación baja
Intensidad de iluminación media
Intensidad de iluminación alta

## Slide 53
RESULTADOS
PRUEBA 2: ÁREAS DE LAS MARCAS Y ORIENTACIÓN DEL ROBOT
Robot humanoide
Chart: Robot Humanoide Cuadrante I
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Valor calculado | 28.6065 | 26.8809 | 28.1752 | 26.8257 | 27.7931
Valor real | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Chart: Robot Humanoide Cuadrante II
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Valor calculado | 26.8429 | 25.8306 | 25.4625 | 26.7812 | 27.2501
Valor real | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Chart: Robot Humanoide Cuadrante III
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Valor calculado | 27.2464 | 27.7483 | 28.0099 | 27.696 | 27.6012
Valor real | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Chart: Robot Humanoide Cuadrante IV
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Valor calculado | 26.6249 | 27.4283 | 27.0909 | 26.3416 | 25.9662
Valor real | 27 | 27 | 27 | 27 | 27

## Slide 54
RESULTADOS
PRUEBA 2: ÁREAS DE LAS MARCAS Y ORIENTACIÓN DEL ROBOT
Robot móvil
Chart: Robot Móvil Cuadrante I
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Valor calculado | 46.9582 | 45.3244 | 44.3866 | 45.1099 | 44.782
Valor real | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Chart: Robot Móvil Cuadrante II
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Valor calculado | 46.5257 | 46.4091 | 48.1112 | 45.8132 | 44.8433
Valor real | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Chart: Robot Móvil Cuadrante III
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Valor calculado | 45.0038 | 44.0827 | 46.3158 | 45.5823 | 44.5987
Valor real | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Chart: Robot Móvil Cuadrante IV
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Valor calculado | 46.1627 | 46.1459 | 46.2732 | 46.7252 | 44.2403
Valor real | 45 | 45 | 45 | 45 | 45

## Slide 55
RESULTADOS
PRUEBA 3: DISTANCIAS
Robot humanoide

## Slide 56
RESULTADOS
PRUEBA 3: DISTANCIAS
Robot móvil

## Slide 57
PRUEBAS
PRUEBA 4: TRABAJO COLABORATIVO
Objetos superpuestos
Tiempo promedio = 4.98 minutos
Efectividad de la prueba = 83.33%
Objetos recolectados correctamente = 92%
Efectividad del algoritmo de verificación de color = 92%.
Robot móvil
Dos objetos
Cuatro objetos
Tiempo promedio = 12.68 minutos
Efectividad de la prueba = 66.67%
Objetos recolectados correctamente = 83.33%
Efectividad del algoritmo de verificación de color = 83.33%.
Tiempo promedio = 8.92 minutos
Efectividad de la prueba = 66.64%
Objetos recolectados correctamente = 75%
Efectividad del algoritmo de verificación de color = 100%.
Robot humanoide
Dos objetos
Cuatro objetos
Tiempo promedio = 35.23 minutos
Efectividad de la prueba = 66.67%
Objetos recolectados correctamente = 91.67%
Efectividad del algoritmo de verificación de color = 91.67%.

## Slide 58
PRUEBAS
PRUEBA 4: TRABAJO COLABORATIVO
En el robot humanoide la ejecución de un movimiento hacia adelante hace que este avance entre 2.5 y 3.5 cm, mientras que un giro ya sea a la izquierda o derecha está entre 10° y 15°.
En el robot móvil la ejecución de un movimiento hacia adelante hace que avance entre 2 y 3 cm, y un giro entre 10° y 20°.
Tiempo promedio = 6.57 minutos
Efectividad de la prueba = 66.67%
Objetos recolectados correctamente = 91.67%
Efectividad del algoritmo de verificación de color = 91.67%.
Ambos robots
Dos objetos
Cuatro objetos
Tiempo promedio = 22.08 minutos
Efectividad de la prueba = 66.67%
Objetos recolectados correctamente = 91.67%
Efectividad del algoritmo de verificación de color = 100%.

## Slide 59
PRUEBAS
PRUEBA 4: TRABAJO COLABORATIVO
Colisión obstáculos
Tiempo promedio = 4.24 minutos
Efectividad de la prueba = 80%
Efectividad del algoritmo de colisiones = 90%
Efectividad del algoritmo de trabajo colaborativo = 90%.

## Slide 60
TABLA DE CONTENIDOS
  OBJETIVOS
  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
  DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
  PRUEBAS Y RESULTADOS
  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 61
CONCLUSIONES
La programación por hilos permitió tener en paralelo la ejecución de la interfaz para el usuario, la visión artificial dentro de la celda y la comunicación inalámbrica tanto con el robot móvil como con el robot humanoide, y a la vez teniendo un flujo de datos constante entre todos los componentes del MAS.
La técnica de iluminación implementada brindo en el mayor grado posible una intensidad de iluminación homogénea constante dentro de la celda colaborativa robotizada, reduciendo significativamente las sobras generadas por los robots y los objetos a recolectar.
Para la clasificación de objetos según el color la resolución de la cámara utilizada en el proyecto fue suficiente, ya que en el procesamiento de la imagen se extrajo las características requeridas de cada color.
Se implementaron técnicas fundamentales de diversas ramas como algebra lineal y geométrica analítica que permitieron determinar la ubicación de todos los componentes.
Se desarrolló dos algoritmos funcionales que permitieron la ejecución de los movimientos de los robots, el primero permite calcular la orientación de cada uno de los robots con respecto al sistema de referencia del espacio de trabajo, y el segundo permite determinar el sentido giro en el que tiene ir el robot para alcanzar el objetivo de interés asignado.

## Slide 62
CONCLUSIONES
Los desplazamientos ejecutados por ambos robots no se pueden ajustar en tiempo real durante la ejecución del programa lo que conllevo a trabajar con una tolerancia de ±10%, pero aun así haciéndoles trabajar a los robots bajo esta tolerancia se pudo obtener resultados favorables en los desplazamientos que estos ejecutan para ir a otra ubicación y cumplir con la tarea asignada.
Pese a todos los inconvenientes surgidos durante en la realización del proyecto de titulación se pudo diseñar e implementar la celda colaborativa con la utilización de dos robots de características diferentes, además cabe recalcar que cada uno cuenta con tecnologías distintas que se integraron para la implementación de un sistema multi-agente y permitieron realizar la tarea de clasificación de objetos de acuerdo al color.

## Slide 63
RECOMENDACIONES
En proyectos en los que se utilice técnicas de visión artificial se recomienda la implementación de alguna técnica de iluminación que permita tener intensidades de iluminación uniformes y constantes que cubran todo el espacio de trabajo, además para reducir los errores producidos por factores lumínicos externos es recomendable cubrir la totalidad del espacio de trabajo con un material aislante de luz.
Se recomienda elegir bien los colores de los objetos a clasificar procurando que estos hagan contraste con el color de fondo.
Se recomienda la adquisición de una cámara de alta definición con el fin de mejorar el procesamiento de la imagen y conseguir extraer las características de la imagen de manera más precisas.
Debido a las fallas encontradas durante la realización del proyecto se recomienda la adquisición de los elementos faltantes en los kits Bioloid, así como de repuestos y nuevos componentes que mejoren la manipulación de los robots.
Con los resultados obtenidos en el robot humanoide se recomiendo el cambio de robot humanoide por uno que tenga mejores prestaciones y permita la integración al sistema multi-agente.

## Slide 64
RECOMENDACIONES
Pese a utilizar una técnica de iluminación homogénea dentro del espacio de trabajo, algunos movimientos del robot humanoide generan sombras que impiden la detección de los objetos de interés, por lo cual se recomienda ajustar los movimientos que se ejecutan evitando en lo mayor posible la generación de sobras, además de que estos movimientos no afecten en el equilibrio del robot.

## Slide 65
GRACIAS POR SU ATENCIÓN