## Slide 1
TEMA: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ACCESO Y ALARMA COMUNITARIA BASADO EN PBX VOIP VIRTUALES PARA ÁREAS RESIDENCIALES
DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
NUÑEZ EDUARDO
MSC. Darwin Aguilar
CELLERE JONATHAN

## Slide 2
Contenido
Introducción
01
Objetivos
02
Análisis diseño e implementación
04
Análisis de Resultados
05
Conclusiones y Recomendaciones
06
Fundamento Teórico
03

## Slide 3
Se presenta un enfoque para realizar un diseño en base a diferentes requerimientos, posteriormente con estos requerimientos se realizará una investigación para lograr elegir de una manera eficiente los equipos y software necesario que cumplan con dichos requerimientos, por añadidura, una vez se plantee la elección del software y equipos necesarios se procederá con la configuración del software y construcción del sistema.
Se presenta un análisis sobre los resultados obtenidos de todo el sistema implementado, para esto se realizará una serie de análisis como es en la instalación del dispositivo, costos, protocolos de seguridad y también un análisis sobre la experiencia del usuario QoE, en consecuencia, se busca analizar el comportamiento del sistema y la experiencia del usuario frente al mismo, buscado que ambos tengan los mejores resultados posibles.
Se tiene como objetivo recopilar información y estado del arte sobre la implementación de centrales virtuales IP, protocolos de señalización, protocolos de transporte de voz, protocolos de plataforma IP, protocolos de control, mantenimiento, gestión integrada, técnicas de QoS [Quality of Service], herramientas de análisis y medición, estimación de densidad de tráfico y densidad de usuarios.
Su objetivo es dar una introducción a los conceptos básicos de VoIP y la telefonía IP, su historia, protocolos de seguridad, protocolos de señalización, entre otros, además, dar a conocer técnicas de QoS, herramientas de monitoreo entre otros aspectos relacionados a la telefonía IP.
Capítulo 3
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 4
Introducción

## Slide 4
Implementar un sistema de perifoneo mediante altavoces IP integrados a la central virtual.
Estudio del estado del arte sobre la implementación de centrales virtuales VoIP y servicios provistos por alarmas comunitarias.
Configuración y evaluación de protocolos de seguridad para la central virtual IP.
Desarrollar e implementar un sistema que permita realizar el control de acceso e integración de los servicios de alarmas comunitarias para usuarios de áreas residenciales basados en VoIP.
Objetivos

## Slide 5
Elaborar un manual de usuario para la instalación y uso del Softphone de software libre para S.O. de Android y iOS.
Implementación de la página web para la creación y tarifación del servicio VoIP.
Evaluar el desempeño y funcionamiento del sistema VoIP considerando configuraciones de QoE.
Objetivos

## Slide 6
Fundamento teórico
VoIP
Protocolos
Voice over IP es una tecnología, no es un servicio, en cambio, la telefonía IP es un servicio que integra aplicaciones de VoIP y a estas les añade otros servicios o prestaciones de valor agregado que son parte de la telefonía tradicional como la facturación, contestadora automática entre otros, en definitiva, la telefonía IP utiliza VoIP para establecer la comunicación a través de paquetes de datos y brinda el servicio telefónico como tal al público.
SIP
RTP
RTCP
PROTOCOLO | DESCRIPCIÓN
H.323 | Este fue el primer protocolo definido para VoIP por la ITU-T
SIP | El protocolo más utilizado actualmente, este fue definido por la IETF
Megaco (H.248) | Es un protocolo de control entre entidades y fue definido conjuntamente entre ITU-T y IETF.
Skinny | Es un protocolo propietario, propiedad de CISCO
MiNet | Es un protocolo propietario, propiedad de MINTEL
Cornet-IP | Es un protocolo propietario, propiedad de SIEMENS
IAX | Este es un protocolo que permite la comunicación entre centrales Asterisk actualmente fue remplazado con IAX2.
Skype | Es un protocolo propietario peer to peer, utilizado por Skype
IAX2 | Es un protocolo para la comunicación entre centrales Asterisk que remplazo a IAX
Jingle | Es un protocolo utilizado por la tecnología JABBER
SRTP

## Slide 7
Fundamento teórico
Tipos de PBX
PBX Virtual
La central telefónica o PBX [Private Branch Exchange] se puede definir como un equipo que permite gestionar llamadas telefónicas internas en una empresa, pero, que además permite compartir las líneas de acceso a la PSTN entre varios usuarios con el objetivo de realizar y recibir llamadas hacia y desde el exterior, en la actualidad existen varios tipos de PBX, que son:
• PBX Analógicas o Convencionales
• PBX Virtual
• PBX Hibrida
PBX Virtual o Cloud PBX es un servicio dirigido a empresas, esta tiene funciones similares a un PBX tradicional pero alojado en la nube, otra diferencia es que una PBX tradicional está limitada por su máximo número de líneas, en cambio una PBX Virtual permite una mayor escalabilidad, ya que se pueden crear o disminuir muchas extensiones y troncales de manera sencilla, lo que lo hace que se adapte a las necesidades del cliente, además es mucho menos complejo la creación de estas extensiones y troncales a comparación de una PBX tradicional. Algunas de sus ventajas son que las extensiones pueden ser utilizadas en cualquier parte del mundo, además, el cliente no requiere hacer ningún tipo de instalación o comprar costosos aparatos, por otra parte, se ofrecen servicios como, Grupos de marcado, Buzón de voz, IVR, Reportes de llamadas, entre otros.

## Slide 8
Fundamento teórico
Códecs
Clasificación de los códecs
En todo transceptor de comunicaciones, un codificador/decodificar es un elemento básico para la transmisión eficiente de datos, este codificador/decodificador posee la capacidad de convertir una señal analógica en un flujo digital mediante técnicas de codificación, en cambio, el decodificador realiza el proceso inverso, además el codificador o códec utiliza códigos de longitud variable para reducir los símbolos al mínimo, de esta manera representa la información transmitida de manera comprimida, de manera similar, el decodificar utiliza la misma técnica pero de manera inversa para obtener el mensaje original, todo esto tiene un propósito general que es la eficiencia, ya que con estas técnicas se puede reducir el consumo de recursos, como por ejemplo el ancho de banda, tiempo de procesamiento, entre otros.
Tipo de códec | Banda de frecuencias (Hz) | Calidad esperada
NB | 300-3400 | Teléfono
WB | 50-7000 | Radio AM
SWB | 50-14000 | Radio FM
FB | 20-20000 | CD
Códec | Nombre | Tasa de bit (Kbps) | Retardo (ms) | Comentarios
G.711 | PCM: Pulse Code Modulation | 64 / 56 | 0,125 | Utiliza dos posibles leyes de compresión: µ-law y A-law
G.723.1 | Hybrid MPC-MLQ and ACELP | 6,3 / 5,3 | 37,5 | Desarrollado inicialmente para videoconferencias en la PSTN. Se utiliza actualmente en VoIP
G.728 | LD-CELP: LowDelay Code Excited Linear Prediction | 40 / 16 / 12,8 / 9,6 | 1,25 | Diseñado para aplicaciones DCME (Digital Circuit Multiplex Encoding)
G.729 | CS-ACELP: Conjugate Structure Algebraic Codebook Excited Linear Prediction | 11,8 / 8 / 6,4 | 15 | Ampliamente utilizado en aplicaciones de VoIP, a 8 KHz
GSM | - | 13 | 22,5 | Alta relación de compresión, es gratuito y se usa en muchas plataformas.
Opus | Opus | 6 a 510 | Hasta 60 | Incorpora tecnología de SKYPERFC 6716 (propuesta en set 2012)
VP8 | Video Compression Format | 490 | - | Es un códec de video abierto desarrollado por Google que ofrece una calidad media de video

## Slide 9
Fundamento teórico
MOS
Valores de MOS
Se basa en medir los valores de paquetes perdidos, jitter, retardo, pero genera un valor promedio entre 1 y 5, siendo 1 el peor y 5 el mejor, esta medida es la más utiliza para tener una idea la calidad de la llamada mediante VoIP. Es importante entender que estas mediciones de las llamadas VoIP son principalmente más objetivas, por lo que se calculan en base al rendimiento de la red IP, sin embargo, la implementación es abierta a la interpretación del software o fabricante del equipo, para ello existen diferentes herramientas de monitoreo VoIP tanto de paga como de software libre.
MOS | R-Factor | Quality | Deterioro
5 | 90-100 | Excelente | Imperceptible
4 | 80-90 | Bueno | Perceptible pero no molesta
3 | 70-80 | Normal | Ligeramente molesta
2 | 50-70 | Pobre | Molesta
1 | <50 | Malo | Muy molesta

## Slide 10
Fundamento teórico
Asterisk
Asterisk es una plataforma de código abierto desarrollado para construir aplicaciones relacionados con la comunicación (central telefónica). Entre las principales características de Asterisk se puede crear sistemas de telefonía IP, servidores de conferencia, Gateways VoIP y diferentes soluciones personalizadas, que en un tiempo atrás se las obtenía realizando una gran inversión para poder obtener y acceder a todas las funcionales de dichos sistemas.

## Slide 11
Fundamento teórico
Complementos de monitoreo, seguridad de PBX
ZABBIX: Zabbix es un sistema que integra varias soluciones de monitoreo, nos ayuda a llevar un mejor control de servidores, servicios de red, máquinas virtuales, base de datos, backups, entre otros. Las principales características son :
• El panel de control nos ayuda a mostrar los diferentes datos, además muestra notificaciones de aviso cuando existe algún tipo de problema por ejemplo, que el almacenamiento del servidor está totalmente lleno, también proporciona recopilamiento de datos que se los puede visualizar mediante gráficas.
Fail2Ban: Es un sistema de prevención de intrusos, esta aplicación es realizada a través del software Python y su objetivo principal es la de bloquear boots o conexiones remotas que intentan ingresar a nuestro sistema mediante la fuerza bruta, es decir, ingresando claves aleatorias hasta lograr adivinarla
No-ip: No-IP ofrece varios servicios los cuales son: Dominios, DNS , monitoreo de la red, correo electrónico, entre otros. El servicio de DNS dinámico se lo puede adquirir tanto de manera gratuita como pagada.

## Slide 12
Análisis diseño e implementación
• Instalación del sistema de control de acceso en la garita para visitantes.
• Instalación y socialización del Softphone en los dispositivos móviles de los usuarios.
Sistema de acceso
• El sistema de control de acceso debe contar con audio y video.
•Desarrollo de una página Web para visualizar el registro de llamadas.
Sistema de acceso
• Instalación del sistema de alarma y perifoneo.
• Instalación del parlante en una zona específica donde se tenían la mayor cantidad de inconvenientes.
Sistema de Perifoneo
Activación de una alarma comunitaria mediante la marcación de un numero definido en el Dialplan .
Instalación del parlante en una zona específica donde se tenían la mayor cantidad de inconvenientes.
Sistema de Perifoneo

## Slide 13
Análisis diseño e implementación
Para la elección correcta de un plan del Cloud-Hosting o servidor como se lo llamará en adelante, se basa principalmente en parámetros como son: Cuota de transferencia, Número de CPU, Capacidad de Almacenamiento, Memoria RAM, por ello primero se determinará el ancho de banda necesario, en este caso se implementara un prototipo a un total de 30 personas de un total aproximado de 1114 personas, considerando que el tiempo de duración medio de una llamada es de 2.5 minutos, con estos datos se calculará la intensidad de tráfico en base a la Tabla de Erlang B.
GSM
G.711
VP8
Cloud hosting

## Slide 14
Análisis diseño e implementación
This is an example text In these paragraphs
This is an example text In these paragraphs
This is an example text In these paragraphs
This is an example text. In this paragraph, resume the ideas. Remember that the slides are a visual support to make your presentation, for that reason they should be brief.
TITLE EXAMPLE
Softphone Características | Linphone | Zoiper | Softphone | Acrobits Groundwire | SessionTalk
Notificaciones Push |  |  |  | X | 
Video llamada | X | X | X | X | X
Transferencia de llamada | X | X | X | X | X
Open Source | X |  |  |  | 
Encriptación SRTP | X | X | X | X | X
Integración de contactos | X | X | X | X | X
Registro simultaneo de múltiples cuentas | X |  | X | X | 
Contestación automática | X | X |  | X | 
Elección del Softphone

## Slide 15
Análisis diseño e implementación
Sonorización

## Slide 16
Análisis diseño e implementación
This is an example text In these paragraphs
This is an example text In these paragraphs
This is an example text In these paragraphs
TITLE EXAMPLE
Elección del Hardware
Equipo | Empresa | Características | Precio
KNSIPSP-L8‐30W | KNTECH (China) | Potencia: 30W, Alimentación: 110 V, Máximo SPL: >95dB, Grado de protección: IP66 | $220.00
Altoparlante bocina IP | Cineto (Ecuador) | Potencia: 20W, Alimentación: PoE, Máximo SPL: >92dB, Grado de protección: IP66 | $470.40
IA-20SIP | EMACS (Madrid) | Potencia: 2W, Alimentación: PoE, Entrada de audio: AUX, Configuración: Servidor WEB | $689.85
Bocina IP MIP-650 | Ciser System (Madrid) | Potencia: 20W, Alimentación: PoE, Máximo SPL: >92dB, Grado de protección: IP60 | $205.64
MIP-3840 | Ciser System (Madrid) | Potencia: 40W, Alimentación: 110 V, Entrada de audio: AUX, Configuración: Servidor WEB | $436.21

## Slide 17
Análisis diseño e implementación
Amplificador BT-309A.
Potencia: 50WRMS, Alimentación: 110 V, Interfaces: AUX, USB, MIC,
Resistencia de carga: 4 Ω, 8 Ω, 16 Ω
Altavoz HN-30P
Potencia: 30W, Sensibilidad 105 dB, Máximo SPL: 120dB, Grado de protección: IP67..
Tv Box TX3 mini
Sistema operativo Android, consta de varios tipos de puertos y conectores (Tarjeta microSD, USB, Wifi, Ethernet, etc), interfaces de audio y video (HDMI, AV).
Elección del Hardware

## Slide 18
Análisis diseño e implementación
Dial-Voicemail.
Este módulo nos permite aportar con varias herramientas al momento de realizar la configuración de la plataforma Asterisk.
CDR
Este módulo es el encargado de realizar todo el registro telefónico (por ejemplo, número de extensión, duración de la llamada, fuente de la llamada, destino de la llamada, etc). Además, es compatible con el formato CSV, MySQL, etc.
Canales SIP/ IAX2
Este módulo se refiere a los diferentes protocolos que soporta la plataforma Asterisk. El protocolo IAX2 utiliza el módulo chan_iax, el protocolo SIP chan_sip y para canales análogos/digitales se utiliza chan_zap..
Asterisk

## Slide 19
Página WEB
This is an example text In these paragraphs
Análisis diseño e implementación

## Slide 20
Análisis de Resultados
Se realizó una evaluación en base al criterio de MOS (Means Opinion Score), para lo cual se aplicó una encuesta a los participantes del plan piloto. Además, se utilizó la plataforma VoIP Spear cuya función principal es el monitoreo de servicios IP, mediante estos dos métodos se logró obtener métricas del MOS en base a la Tabla 10.
Por otra parte, se utilizó el software Zabbix para monitorear la cantidad de llamadas procesadas, luego, al tener ya en claro la perspectiva que tiene el usuario del sistema mediante el MOS, es importante analizar la seguridad del mismo, esto con el fin de garantizarle al usuario la seguridad en sus llamadas, para este análisis se utilizó el software de Wireshark y una tarjeta de red la cual se configuró en modo monitor para hacer la captura de los paquetes mientras se realizaba una llamada.

## Slide 21
Análisis de Resultados
Del 0 al 5 valore que tan satisfecho se siente con la calidad del sonido, siendo 0 muy malo y 5 excelente.
Del 0 al 5 valore que tan satisfecho se siente con la calidad del video, siendo 0 muy malo y 5 excelente.
¿Cree usted que el sistema implementado ha ayudado a mejorar la seguridad de la urbanización?
Del 0 al 5 valore que tan útil cree usted que es el sistema de perifoneo para realizar los avisos, siendo 0 nada útil y 5 muy útil.
Encuestas

## Slide 22
Análisis de Resultados
Del 0 al 5 valore que tan difícil o complicado ha resultado para usted instalar el sistema, siendo 0 nada complicado y 5 muy complicado.
¿Cuál de estos dispositivos preferiría usted utilizar o se sentiría más cómodo para usar el sistema?
Encuestas

## Slide 23
Análisis de Resultados

## Slide 24
Análisis de Resultados
New York | MOS | Latency Avg (ms) | Latency Min (ms) | Latency Max (ms) | Jitter (ms)
2021 1:30pm | 4.3 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 0.3
2021 1:45pm | 4.3 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 0.3
2021 2:00pm | 4.3 | 0.7 | 0.5 | 3.2 | 0.3
2021 2:15pm | 4.3 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 0.3
2021 2:30pm | 4.3 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 0.3
2021 2:45pm | 4.3 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 0.3
2021 3:00pm | 4.3 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 0.3
2021 3:15pm | 4.3 | 0.6 | 0.5 | 4.6 | 0.4
2021 3:30pm | 4.3 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 0.3
2021 3:45pm | 4.3 | 0.7 | 0.5 | 25.4 | 0.6
2021 4:00pm | 4.3 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 0.3
2021 4:15pm | 4.3 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 0.3
2021 4:30pm | 4.3 | 0.7 | 0.5 | 4.5 | 0.3
2021 4:45pm | 4.3 | 0.7 | 0.5 | 2.3 | 0.3
2021 5:00pm | 4.3 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 0.3
2021 5:15pm | 4.3 | 0.7 | 0.5 | 3.9 | 0.3
2021 5:30pm | 4.3 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 0.3
2021 5:45pm | 4.3 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 0.3
2021 6:00pm | 4.3 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 0.3
2021 6:15pm | 4.3 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 0.3
2021 6:30pm | 4.3 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 0.3
2021 6:45pm | 4.3 | 0.6 | 0.5 | 5.3 | 0.3
2021 7:00pm | 4.3 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 0.3
2021 7:15pm | 4.3 | 0.6 | 0.5 | 4.0 | 0.3
2021 7:30pm | 4.3 | 0.7 | 0.5 | 4.5 | 0.3

## Slide 25
Análisis de Resultados

## Slide 26
Análisis de Resultados
Captura de tráfico de la llamada sin el protocolo SRTP
Captura de tráfico de la llamada con el protocolo SRTP

## Slide 27
Análisis de Resultados
This is an example text In these paragraphs
This is an example text In these paragraphs
This is an example text In these paragraphs
TITLE EXAMPLE
Costos
Equipo | Empresa | Precio
KNSIPSP-L8‐30W | KNTECH (China) | $220.00
Altoparlante bocina IP | Cineto (Ecuador) | $470.40
IA-20SIP | EMACS (Madrid) | $689.85
Bocina IP MIP-650 | Ciser System (Madrid) | $205.64
MIP-3840 | Ciser System (Madrid) | $436.21
Costos de implementación | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Costo total
Costos de instalación | Cloud hosting | 6 meses | $10 | $60
 | Cable # 12 | 100 metros | $0.15 | $15
 | Teléfono IP | 1 | $35 | $35
 | Accesorios |  | $1 | $20
 | Subtotal 1 |  |  | $130
Costos del dispositivo | Amplificador | 1 | $50 | $50
 | Parlante | 1 | $72,80 | $72,80
 | TV Box | 1 | $40 | $40
 | Subtotal 2 |  |  | $162,80
Total |  |  |  | $292,80

## Slide 28
En esta tesis se evidencia el funcionamiento correcto del sistema mediante análisis y mediciones de diferentes parámetros como latencia, jitter, perdida de paquetes y MOS. Para garantizar un funcionamiento adecuado es necesario establecer prioridad al tráfico de voz y video, por lo cual las configuraciones de QoS en el servidor son un punto importante, en consecuencia, los valores mostrados fueron capturados mediante la plataforma VoIP Spear, donde se muestra que el tiempo de retardo es menor a 30 ms y el jitter menor a 1 ms, estos valores se encuentran dentro del rango establecidos por la ITU-T que indica que el tiempo de retardo máximo de ida y vuelta debe ser de máximo 300 ms y un jitter no mayor a 50 ms.
El aporte principal de este trabajo consiste en el diseño e implementación de un sistema que permite realizar el control de acceso e integración de los servicios de alarmas comunitarias basado en VoIP para los residentes de la urbanización San Francisco del Rancho ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Rumiñahui, puesto que, hoy en día no se han desarrollado soluciones de este tipo con tecnología VoIP enfocadas a una serie de necesidades que presentan en la actualidad muchas áreas residenciales.
Conclusiones
Otra conclusión que se deriva del presente trabajo de investigación que se presenta es que, no solo debe ser fundamental asegurar la calidad de las llamadas y el video, sino también asegurar la confidencialidad de las llamadas, por ende, es necesario configurar el protocolo SRTP, por medio del cual se obtiene un cifrado desde la fuente hasta el destino, por consiguiente, para comprobar el cifrado del tráfico se utilizó el software Wireshark y una tarjeta de red la cual se configuró en modo monitor para hacer la captura de los paquetes mientras se realizaba una llamada, este cifrado,de esta manera se garantiza la protección de la información confidencial de los usuarios.

## Slide 29
En la última etapa de la implementación del sistema se logró integrar el altavoz IP, los puntos a considerar sobre instalación y elección de la zona, se basan en los requerimientos de los moradores de la urbanización San Francisco del Rancho se eligió la zona más conflictiva. Por otra parte, es importante tener en cuenta que, en áreas muy extensas, no es factible instalar una cantidad excesiva de parlantes para tratar de cubrir el área en su totalidad, por ello, es necesario buscar alternativas, así como, en nuestro caso fue la de enviar los mensajes del perifoneo al correo electrónico y al buzón de voz, de esta manera el sistema es más eficiente, ya que estos avisos llegan a todos los usuarios y se utilizan la menor cantidad de parlantes posibles.
En base a este trabajo una de las conclusiones más importantes que se obtuvo fue sobre el costo de los equipos, ya que actualmente en el mercado existen varios dispositivos de un costo muy elevado o bastante limitados como se muestra en las tablas anteriores, obteniendo un valor neto del sistema implementado en la urbanización San Francisco del Rancho menor a $300, que además, presenta mayores beneficios, ya que es compatible con cualquier tipo de parlante y con cualquier amplificador comercial, de esta manera se puede ampliar el alcance de la sonorización.
Conclusiones
Finalmente, el cloud service que se utilizó para alojar la centralita VoIP fue Digital Ocean, esto debido a las características tanto técnicas como económicas, esto permitió cumplir con ciertos requerimientos básicos que necesitó el sistema como es un ancho de banda aproximado de 10 Mbps cuando se realiza una videollamada y de 1 Mbps cuando se realiza solo llamada, estos valores hacen referencia al ancho de banda por usuario y son basados en los codecs VP8, GSM o G711. Además, una de las particularidades de la plataforma Digital Ocean es que nos permite alojar un hosting, lo que permitió alojar una página web, en consecuencia, se realizó sobre esta la tarifación del servicio VoIP, es decir, se puede observar detalladamente diferente información sobre las llamadas como la duración, fecha, destino, etc.

## Slide 30
Además, es de suma importancia tener en cuenta que cuando se realiza la instalación de un sistema de audio, se debe considerar que si la potencia es excesiva puede causar molestias a las personas que se encuentren cercanas al dispositivo, lo cual es desfavorable para el sistema e incluso puede llegar a tener implicaciones legales.
A manera general es recomendable tener en cuenta que cuando se realiza un proyecto en el que se brinda un servicio hacia las personas, muchas de ellas no están familiarizadas con las nuevas tecnologías, por lo cual, para estas personas les resulta complicada la interacción con estos servicios o sistemas, debido a ello es indispensable realizar una socialización y capacitación del servicio o sistema.
Recomendaciones
Por otro lado, al momento de instalar el sistema, pudimos darnos cuenta que para este tipo de soluciones el punto más importante es el personal de seguridad, ya que estas personas son las que, utilizarán constantemente el sistema, en consecuencia, es necesario ajustarse a sus necesidades, en nuestro caso para ello en lugar de utilizar un teléfono móvil se instaló adicionalmente un teléfono IP físico (fijo), para facilitar su trabajo.

## Slide 31
Es de suma importancia realizar un mantenimiento del sistema de control de acceso y alarma comunitaria, debido a que el equipo está instalado al aire libre, entonces está sujeto a los diferentes cambios climáticos del medio ambiente, por ende, para alargar la vida útil y el correcto desempeño del dispositivo es recomendable realizar este proceso cada cuatro o seis meses.
Otro punto importante necesario de señalar es la realización de encuestas para medir el nivel de satisfacción de los usuarios, ya que es necesario evaluar los resultados que se obtuvieron mediante la realización del proyecto y así conocer la opinión del público.
Recomendaciones
Conviene señalar que es necesario realizar una capacitación del uso adecuado del sistema de acceso y alarma comunitaria, enfocándose en el personal que lo vaya a utilizar (administración, guardias), debido a que estos usuarios estarán en constante utilización del sistema, en consecuencia, es necesario que ellos adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para controlar y realizar un correcto, rápido y eficaz uso del sistema.

## Slide 32
Desarrollar una plataforma web para el dispositivo IP basado en el controlador Rasberry Pi planteado en el ítem anterior, que permita configurar los parámetros de las cuentas SIP como usuario, contraseña, codecs, etcétera.
Desarrollar y elaborar un prototipo de un dispositivo IP que permita la conexión de una cuenta SIP en base a PJSUA y Rasberry Pi, ya que por medio de este controlador se pueden agregar nuevas funcionalidades, debido a sus puertos GPIO como son el control de energía, la activación o desactivación de un actuador, entre otros.
Trabajos futuros
Analizar y desarrollar un softphone para dispositivos móviles que cuente con las características tradicionales (audio, video, seguridad) y también permita notificaciones push para los dispositivos, además de permitir generar códigos QR con las credenciales de cada usuario, con el fin de no depender de aplicaciones de terceros
Implementar un sistema centralizado para una zona residencial con varios dispositivos de perifoneo IP (parlantes) ubicados estratégicamente, los cuales se conecten mediante un radio enlace a un AP y este AP se conecte a una centralita VoIP alojada en la nube, esto con el fin de no depender de terceros y realizar un sistema independiente que pueda tener un fácil acceso para su mantenimiento y no molestar a los residentes.

## Slide 33
Gracias