## Slide 1
GUERRERO VÉLEZ EDGAR MATEO
DIRECTOR: DR. AGUILAR CASTILLO, WILBERT GEOVANNY
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN ROBOT MÓVIL ESFÉRICO CONTROLADO INALÁMBRICAMENTE PARA PRUEBAS DE MOVILIDAD EN DISTINTOS TERRENOS SIN INCLINACIÓN. Trabajo de titulación, previo a la obtención del título de Ingeniero en Mecatrónica 2021

## Slide 2: CONTENIDO
01 | Generalidades
02 | Estado del arte
03 | Diseño e implementación del prototipo
04 | Pruebas y análisis de resultados
05 | Conclusiones y recomendaciones

## Slide 3: Antecedentes
Generalidades

## Slide 4: Justificación e Importancia
Generalidades

## Slide 5: Objetivos
Generalidades
Diseñar e implementar un robot móvil esférico controlado inalámbricamente para pruebas de movilidad en distintos terrenos sin inclinación.
Diseñar la estructura esférica que permita el desplazamiento del robot.
Desarrollar el diseño electrónico para seleccionar los componentes necesarios para el robot.
Dimensionar la estructura interna que servirá de base para los componentes electrónicos.
Analizar el centro de masa del robot y los modelos matemáticos para el movimiento de este
Desarrollo del algoritmo de control de movimiento, velocidad y estabilización del robot esfera y comunicación inalámbrica
Implementar el robot y realizar pruebas de movilidad en distintos tipos de terrenos sin inclinación para observar su comportamiento.

## Slide 6: CONTENIDO
01 | Generalidades
02 | Estado del arte
03 | Diseño e implementación del prototipo
04 | Pruebas y análisis de resultados
05 | Conclusiones y recomendaciones

## Slide 7: Robots esfera
Estado del arte
Clasificación por tipo de mecanismo interno de locomoción
Unidad interna de locomoción (UIL)
Características
Alta maniobrabilidad.
Baja resistencia con pérdidas mínimas de energía por fricción.
Rodamiento omnidireccional.
Protección de componentes electrónicos

## Slide 8: Aplicaciones
Estado del arte
Entretenimiento
Vigilancia - Reconocimiento

## Slide 9: CONTENIDO
01 | Generalidades
02 | Estado del arte
03 | Diseño e implementación del prototipo
04 | Pruebas y análisis de resultados
05 | Conclusiones y recomendaciones

## Slide 10: Subsistema mecánico
Diseño e implementación
Parámetros Sistema Físico Mecánico
Ítem | Parametro
1 | Desplazamiento en distintos terrenos
2 | Peso del diseño debe ser ligero, no más 3 Kg
3 | Velocidad de funcionamiento de 0.8 a 1
4 | Distribución de elementos considerando el centro de masa
5 | Fácil adquisición de materiales y partes
6 | Fácil ensamble (modular)
Ítem | Parametro
1 | Desplazamiento en distintos terrenos
2 | Peso del diseño debe ser ligero, no más 3 Kg
3 | 
4 | Distribución de elementos considerando el centro de masa
5 | Fácil adquisición de materiales y partes
6 | Fácil ensamble (modular)

## Slide 11: Subsistema mecánico
Diseño e implementación
Parámetros Diseño Subsistema Mecánico
Ítem | Parámetro | Variable | Importancia | Unidades
1 | 1,4 | Velocidad constante | 3 | m/s
2 | 3,6 | Costo | 4 | Dólares
3 | 1,2,5 | Peso del Prototipo | 5 | Kg
4 | 1,2,5,7 | Dimensiones de espesor mayor | 3 | mm
5 | 1,2 | Aceleración máxima | 4 | m/s2
6 | 5,7 | Complejidad de estructura interna | 5 | Subjetivo
7 | 3,5,6 | Tiempo de ensamble | 3 | Horas

## Slide 12: Subsistema mecánico
Diseño e implementación
Selección de sistema de locomoción interna
 | Costo | Ensamblaje | Complejidad | E+1 | Ponderación
Costo | -- | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 0.28
Ensamblaje | 0.7 | -- | 0.5 | 2.2 | 0.36
Complejidad | 0.6 | 0.5 | -- | 2.1 | 0.35
 |  |  | TOTAL | 6 | 1

## Slide 13: Subsistema mecánico
Diseño e implementación
Selección de sistema de locomoción interna
Concepto | Descripción | Imagen
1 | Cuerpo Central con muelle | 
2 | Coche interno | 
3 | Masa Pendular con eje fijo | 

## Slide 14: Subsistema mecánico
Diseño e implementación
Selección de sistema de locomoción interna
 | Costo |  |  | Ensamblaje |  |  | Complejidad |  |  | 
Concepto | P | Cr | T | P | Cr | T | P | Cr | T | Total
1 | 0.28 | 3 | 0.84 | 0.36 | 2 | 0.72 | 0.35 | 3 | 1.05 | 2.61
2 | 0.28 | 3 | 0.84 | 0.36 | 3 | 1.08 | 0.35 | 4 | 1.4 | 3.32
3 | 0.28 | 4 | 1.12 | 0.36 | 4 | 1.44 | 0.35 | 3 | 1.05 | 3.61

## Slide 15: Subsistema mecánico
Diseño e implementación
Selección de sistema de locomoción interna

## Slide 16: Subsistema mecánico
Diseño e implementación
Diseño del prototipo

## Slide 17: Subsistema mecánico
Diseño e implementación
Diseño de estructura externa (esfera)
 | Costo | Resistencia | Peso | E+1 | Ponderación
Costo | -- | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.25
Resistencia | 0.7 | -- | 0.4 | 2.1 | 0.35
Peso | 0.7 | 0.6 | -- | 2.4 | 0.4
 |  |  | TOTAL | 6 | 1

## Slide 18: Subsistema mecánico
Concepto | Material | Propiedades | Imagen
1 | PLA (Ácido poli láctico) | Densidad: 1.21 - 1.25 [g/cm3] Esfuerzo a la tracción: 21 - 60 [MPa] Módulo de elasticidad: 0.35 - 3.5 [GPa] Peso: 601.40 gramos Costo: 20$ el kg Se lo moldea a través de impresión 3D Frágil frente a golpes y caídas | 
2 | Acrílico | Densidad: 1.20 [g/cm3] Esfuerzo a la tracción: 120 [MPa] Módulo de elasticidad: 3 [GPa] Peso: 577.35 gramos Costo: 60$ el kg Se lo moldea por termoformado Resistente a golpes y caídas | 
Diseño e implementación
Diseño de estructura externa (esfera)

## Slide 19: Subsistema mecánico
Diseño e implementación
Diseño de estructura externa (esfera)
 | Costo |  |  | Resistencia |  |  | Peso |  |  | 
Concepto | P | Cr | T | P | Cr | T | P | Cr | T | Total
1 | 0.25 | 5 | 1.25 | 0.35 | 3 | 1.05 | 0.4 | 3 | 1.2 | 3.5
2 | 0.25 | 2 | 0.5 | 0.35 | 4 | 1.4 | 0.4 | 4 | 1.6 | 3.6
Material seleccionado: Acrílico

## Slide 20: Subsistema mecánico
Diseño e implementación
Dimensionamiento del actuador
Las ecuaciones utilizadas para el dimensionamiento es:
P
Resultados

## Slide 21: Subsistema mecánico
Diseño e implementación
Selección del actuador
 | Tamaño | Coste | Aplicación | E+1 | Ponderación
Tamaño | -- | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 0.3
Coste | 0.5 | -- | 0.5 | 2 | 0.34
Aplicación | 0.7 | 0.5 | -- | 2.2 | 0.36
 |  | TOTAL |  | 6 | 1

## Slide 22: Subsistema mecánico
Diseño e implementación
Ítem | Actuador | Propiedades | Imagen
1 | Servomotor | Voltaje de funcionamiento 12-24 V Engranajes, cajas de cambios de metal de alta calidad Motor de ato torque Alto costo Alta Potencia | 
2 | Motor DC con caja reductora | Voltaje de trabajo 12V Encoder bifásico disponible Alto torque con bajo consumo de corriente Engranajes de alta calidad en la caja de cambios Tamaño pequeño Adecuado para aplicaciones que requieren una precisión media Potencia baja Costo medio Requiere un diseño de acoplamiento con ruedas | 
3 | Motor a pasos | Voltaje de funcionamiento 5-12 V Motor de alta potencia Ideal para proyectos que requieren un mecanismo de movimiento muy preciso Precio muy alto Rendimiento deficiente de la interferencia de carga Requiere un diseño de acoplamiento para ser utilizado con ruedas motrices Control complejo Alta Potencia | 

## Slide 23: Subsistema mecánico
Diseño e implementación
 | Tamaño |  |  | Coste |  |  | Aplicación |  |  | 
Concepto | P | Cr | T | P | Cr | T | P | Cr | T | Total
1 | 0.3 | 2 | 0.6 | 0.34 | 2 | 0.68 | 0.36 | 2 | 0.72 | 2
2 | 0.3 | 4 | 1.2 | 0.34 | 3 | 1.02 | 0.36 | 5 | 1.8 | 4.02
3 | 0.3 | 2 | 0.6 | 0.34 | 2 | 0.68 | 0.36 | 3 | 1.08 | 2.36
Selección del actuador
Actuador seleccionado:

## Slide 24: Subsistema mecánico
Diseño e implementación
 | Tamaño |  |  | Coste |  |  | Aplicación |  |  | 
Concepto | P | Cr | T | P | Cr | T | P | Cr | T | Total
1 | 0.3 | 2 | 0.6 | 0.34 | 2 | 0.68 | 0.36 | 2 | 0.72 | 2
2 | 0.3 | 4 | 1.2 | 0.34 | 3 | 1.02 | 0.36 | 5 | 1.8 | 4.02
3 | 0.3 | 2 | 0.6 | 0.34 | 2 | 0.68 | 0.36 | 3 | 1.08 | 2.36
Selección del actuador
Actuador seleccionado:

## Slide 25: Subsistema mecánico
Diseño e implementación
Distribución de componentes
Ítem | Descripción | Cantidad
1 | Puente H L298 | 1
2 | Tarjeta ESP32 | 1
3 | Tarjeta IMU | 1
4 | Eje fijo | 1
5 | Acople eje-esfera | 2
6 | Engrane 12 dientes | 1
7 | Engrane 24 dientes | 1
8 | Motor DC 12-36 V | 1
9 | Estructura de soporte | 1
10 | Esfera | 1
11 | Servomotor | 1
12 | Ejes de la porta pesas | 2
13 | Tren de engranajes de la porta pesas | 1
14 | Batería Lipo 12 V | 1
15 | Porta rodamientos | 2
16 | Porta pesas | 1

## Slide 26: Subsistema mecánico
Diseño e implementación
Corrección del centro de masa
Elemento | Masa(g) | x(mm) | y(mm) | z(mm)
Motor DC 12-36 V | 30 | -6.47 | 18.26 | 109.5
Estructura de soporte | 150 | -3.41 | -11.12 | 69.73
Tarjeta IMU | 5 | -1.71 | 18.27 | 71.27
Puente H L298 | 10 | -15.99 | -25.48 | 19.61
Tarjeta ESP32 | 12 | -26.31 | .8.41 | 17.85
Engrane 12 dientes | 40 | -52.34 | 18.26 | 109.5
Engrane 24 dientes | 80 | -52.50 | 30.52 | 68.00
Servomotor | 25 | 19.82 | -12.14 | 28.51
Engranes de servomotor | 10 | 19.82 | -3.48 | 72.46
Batería Lipo 12V | 120 | -1.18 | -20.48 | 108.93
Porta pesas | 50 | -1.18 | -91.08 | 71.00
Contrapeso | 500 | -1.18 | -91.08 | 71.00
Eje fijo | 60 | -3.24 | 27.79 | 72.89
Varilla roscada izquierda | 5 | -1.18 | -37.48 | 83.00
Varilla roscada derecha | 5 | -1.18 | 37.48 | 59.00
Total | 1102 | -128.63 | -141.76 | 1032.25
Resultados
y
z

## Slide 27: Subsistema mecánico
Diseño e implementación
Análisis de cargas y esfuerzos

## Slide 28: Subsistema mecánico
Diseño e implementación
Análisis de cargas y esfuerzos

## Slide 29: Subsistema mecánico
Diseño e implementación
Prototipo final

## Slide 30: Subsistema electrónico
Diseño e implementación
Sistema de control de velocidad
Concepto | Descripción | Características | Imagen
1 | Encoder de Efecto Hall | Voltaje de funcionamiento 3.5-20 V Corriente de alimentación 10 mA 48 CPR Sensor Magnético | 

## Slide 31: Subsistema electrónico
Diseño e implementación
Sistema estabilizador
Concepto | Descripción | Características | Imagen
1 | MPU 6050 | Voltaje de funcionamiento 2.375-3.46 V Comunicación I2C Acelerómetro 3 Ejes Giroscopio 3 Ejes Corriente de Funcionamiento 4 mA | 

## Slide 32: Subsistema electrónico
Diseño e implementación
Selección de tarjeta de adquisición de datos
Requerimientos
2 Entradas Digitales Comunicación I2C 2 Salidas Digitales 2 Salidas PWM Bajo Costo Tamaño Pequeño Procesamiento Medio Comunicación Inalámbrica
Concepto | Descripción | Imagen
1 | Arduino Nano | 
2 | ESP32 | 
3 | Raspberry Pi 3B+ | 

## Slide 33: Subsistema electrónico
Diseño e implementación
Selección de tarjeta de adquisición de datos
 | Tamaño |  |  | Coste |  |  | Aplicación |  |  | 
Concepto | P | Cr | T | P | Cr | T | P | Cr | T | Total
1 | 0.3 | 2 | 0.6 | 0.34 | 2 | 0.68 | 0.36 | 2 | 0.72 | 1.96
2 | 0.3 | 4 | 1.2 | 0.34 | 3 | 1.02 | 0.36 | 5 | 1.8 | 3.77
3 | 0.3 | 2 | 0.6 | 0.34 | 2 | 0.68 | 0.36 | 3 | 1.08 | 3.25
Tarjeta seleccionada:

## Slide 34: Subsistema electrónico
Diseño e implementación
Selección de alimentación
Concepto | Consumo de Corriente [mA]
Esp32 | 70
L298N | 40
MPU | 3.9
Servo | 100
Motor DC | 2000
Batería seleccionada:

## Slide 35: Subsistema electrónico
Diseño e implementación
Integración del subsistema

## Slide 36: Subsistema TICS
Diseño e implementación
Funcionamiento del subsistema

## Slide 37: Subsistema TICS
Diseño e implementación
Lazo de control de rotación

## Slide 38: Subsistema TICS
Diseño e implementación
Lazo de control de rotación

## Slide 39: Subsistema TICS
Diseño e implementación
Análisis de comunicación
Modelo de interfaz HMI

## Slide 40: Subsistema TICS
Diseño e implementación
Diagrama de funcionamiento del sistema

## Slide 41: CONTENIDO
01 | Generalidades
02 | Estado del arte
03 | Diseño e implementación del prototipo
04 | Pruebas y análisis de resultados
05 | Conclusiones y recomendaciones

## Slide 42: Resultados
Pruebas y análisis de resultados
Prototipo diseñado vs prototipo implementado

## Slide 43: Resultados
Pruebas y análisis de resultados
Prueba de tiempo de funcionamiento del prototipo
Prueba | Tiempo de Funcionamiento [min]
1 | 72
2 | 81
3 | 76
4 | 90
5 | 78

## Slide 44: Resultados
Pruebas y análisis de resultados
Interfaz HMI

## Slide 45: Identificación y controlador
Pruebas y análisis de resultados
Controlador para ángulo de Pitch
, y

## Slide 46: Identificación y controlador
Pruebas y análisis de resultados
Controlador para ángulo de Roll
, y .

## Slide 47: Pruebas de trayectoria
Pruebas y análisis de resultados
Distancia [mm] | Variación en Trayectoria máxima 1 [mm] |  | Variación en Trayectoria máxima 2 [mm] | Variación en Trayectoria máxima 3 [mm]
200 |  | 11.31 | 14.92 | 15.11
400 |  | 21.17 | 24.16 | 22.12
600 |  | 25.42 | 26.91 | 24.12
800 |  | 26.17 | 27.68 | 26.81
1000 |  | 25.11 | 24.14 | 28.97

## Slide 48: Pruebas de trayectoria
Pruebas y análisis de resultados
Distancia Recorrida [mm] | Variación Máxima [mm]
200 | 13,78
400 | 22,48
600 | 25,48
800 | 26,89
1000 | 26,07
Chart: Maxima Variación en Trayectoria [mm]
| Vinilo | Adoquin | Cesped
Maxima Variación [mm] | 26.89 | 57.12 | 81.3

## Slide 49: CONTENIDO
01 | Generalidades
02 | Estado del arte
03 | Diseño e implementación del prototipo
04 | Pruebas y análisis de resultados
05 | Conclusiones y recomendaciones

## Slide 50: Conclusiones
Conclusiones y recomendaciones
Se ha diseñado y construido un robot esfera de 175 [mm] de radio con una estructura externa de acrílico que posee en su interior un mecanismo para la transmisión de movimiento a un eje de acero a través de un tren de engranes. Además, dispone de un servomotor que permite la estabilidad y os movimientos laterales del prototipo. El control de sistema es realizado a través de una aplicación móvil que se encarga de entregar 4 direcciones de movimiento y el paro total del robot.
Se ha implementado un circuito electrónico funcional formado por una tarjeta de adquisición de datos (Esp32), sensores (Encoder y MPU 6050) y actuadores (Motor DC y Servomotor) los cuales son alimentados por una batería lipo de 3 celdas con una capacidad de 2200 mAh la cual brinda al sistema una autonomía energética de 79 minutos.
El sistema cuenta con un controlador PID para regular el ángulo de inclinación con respecto al eje X (Roll) y Y (Pitch) donde se obtiene un tiempo de restitución ante perturbaciones de 0.5 y 1 segundo respectivamente. La combinación de ambos controladores garantiza un error en la estabilización de los ángulos menor a 4° durante el funcionamiento del prototipo.
El prototipo de robot esfera que se propone en el presente artículo cuenta con la capacidad de desplazarse a través de superficies de diferentes materiales y sin inclinación, en el cual se puede generar variación o errores de trayectoria con un valor máximo de 81,3 [mm] en una superficie abierta de césped.
Se ha llevado un análisis comparativo de los resultados del movimiento del prototipo a través de diferentes superficies existiendo una variación en el desplazamiento en la trayectoria llegando a ser la variación de 3 veces mayor entre superficies con rugosidad (césped, adoquín) y perturbación contra entornos con suelo liso (vinilo).

## Slide 51: Recomendaciones
Conclusiones y recomendaciones
Se recomienda la implementación de diferentes materiales para la estructura del robot y su comparativa de funcionamiento ante distintos terrenos de movimientos y su influencia en la funcionalidad del mismo para encontrar un punto de equilibrio entre estructura y control.
Se recomienda la implementación de controladores diferentes al PID como el Fuzzy para su comparativa y desarrollo de un controlador robusto combinado, logrando la disminución del error de estabilidad ante perturbaciones o acciones de movimiento de trayectorias complejas.

## Slide 52: GRACIAS