## Slide 1
“El fracaso es la oportunidad de empezar de nuevo, con más inteligencia.”
- Henry Ford

## Slide 2
“ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE CONECTARSE A LA RED MATRIZ DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO RUMIÑAHUI”
Autores: Campaña Flores, Luis Steeven
Escobar Negrete, Ginna Valeria
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
Tutor: Ing. Bolaños Guerrón, Darío Roberto PhD

## Slide 3
INTRODUCCIÓN
MATERIALES Y MÉTODOS
CONCLUSIONES
RESULTADOS

## Slide 4
Creada el 16 de junio de 1922 y con origen en la Escuela de Oficiales Ingenieros, la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE se encuentra localizada en la ciudad de Sangolquí.
INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
MATERIALES
CONCLUSIONES
RESULTADOS

## Slide 5
INTRODUCCIÓN
MATERIALES
CONCLUSIONES
RESULTADOS
Hoy en día la Universidad cuenta con un sistema propio de suministro de agua obtenida de dos pozos, este es suficiente para satisfacer la demanda de la institución.
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

## Slide 6
INTRODUCCIÓN
MATERIALES
CONCLUSIONES
RESULTADOS
Realizar un análisis de factibilidad económica y técnica a través de un estudio que considere las variables que intervienen en los criterios de fabricación, oferta y demanda con el fin de presentar la solución más viable y conveniente para la institución al momento de prestar el servicio de agua potable.
OBJETIVO GENERAL

## Slide 7
En el presente trabajo se plantean tres escenarios diferentes como posibles soluciones para dotar de agua potable a la institución, los cuales son:
cambio total de la red;
cambio de red únicamente en los bloques: administrativo, residencial, estudiantil, laboratorios, biblioteca, coliseo y cafeterías; y
bebederos
METODOLOGÍA
INTRODUCCIÓN
MATERIALES
CONCLUSIONES
RESULTADOS

## Slide 8
INTRODUCCIÓN
MATERIALES
CONCLUSIONES
RESULTADOS
Uso residencial: 0,26 USD
Uso comercial: 0,32 USD
Uso industrial: 0,54 USD
AGUA POTABLE EN RUMIÑAHUI
Tarifas:

## Slide 9
INTRODUCCIÓN
MATERIALES
CONCLUSIONES
RESULTADOS
AGUA POTABLE EN RUMIÑAHUI

## Slide 10
INTRODUCCIÓN
MATERIALES
CONCLUSIONES
RESULTADOS
Tubería de 110 mm
Bomba de 20 HP
Cisterna
Tanque elevado a 4 m
Tuberías de 50 mm
DESCRIPCIÓN DE LOS POZOS

## Slide 11
INTRODUCCIÓN
MATERIALES
CONCLUSIONES
RESULTADOS
El pozo uno y dos presentan características similares; además, el pozo dos fue construido en el año 2008 con la ayuda de una perforación mediante el método rotativo convencional.
DESCRIPCIÓN DE LOS POZOS

## Slide 12
INTRODUCCIÓN
MATERIALES
CONCLUSIONES
RESULTADOS
Red para el bloque administrativo, residencial, estudiantil, biblioteca, cafeterías y coliseo
Red para riego y mantenimiento del campus universitario
Red contra incendios
RED EXISTENTE

## Slide 13
INTRODUCCIÓN
MATERIALES
CONCLUSIONES
RESULTADOS
POBLACIÓN
POBLACIÓN INICIAL | CANTIDAD
Estudiantes | 27109
Docentes | 1215
Personal Administrativo | 448
Trabajadores | 202
TOTAL | 28974

## Slide 14
INTRODUCCIÓN
MATERIALES
CONCLUSIONES
RESULTADOS
DOTACIÓN
TIPO DE EDIFICACIÓN | UNIDAD | DOTACIÓN
Universidades | L/estudiante/día | 40 a 60
NÚMERO DE HABITANTES (en miles) | NÚMERO DE INCENDIOS SIMULTÁNEOS | DOTACIÓN POR INCENDIO (L/s)
25 | 2 | 10
50 | 2 | 20

## Slide 15
RESULTADOS
01
02
03
Cambio total de la red
Cambio total de la red
Bloque administrativo, residencial, estudiantil; laboratorios, biblioteca, coliseo y cafeterías
Implementación de bebederos
INTRODUCCIÓN
MATERIALES
CONCLUSIONES
RESULTADOS

## Slide 16
INTRODUCCIÓN
MATERIALES
CONCLUSIONES
RESULTADOS
CAMBIO TOTAL DE LA RED

## Slide 17
INTRODUCCIÓN
MATERIALES
CONCLUSIONES
RESULTADOS
CAMBIO TOTAL DE LA RED

## Slide 18
INTRODUCCIÓN
MATERIALES
CONCLUSIONES
RESULTADOS
CAMBIO TOTAL DE LA RED

## Slide 19
INTRODUCCIÓN
MATERIALES
CONCLUSIONES
RESULTADOS
RESULTADOS
01
02
03
Cambio total de la red
Bloque administrativo, residencial, estudiantil; laboratorios, biblioteca, coliseo y cafeterías
Bloque administrativo, residencial, estudiantil; laboratorios, biblioteca, coliseo y cafeterías
Implementación de bebederos

## Slide 20
BLOQUE ADMINISTRATIVO, RESIDENCIAL, ESTUDIANTIL, LABORATORIOS, BIBLIOTECA, COLISEO Y CAFETERÍAS
INTRODUCCIÓN
MATERIALES
CONCLUSIONES
RESULTADOS

## Slide 21
INTRODUCCIÓN
MATERIALES
CONCLUSIONES
RESULTADOS
BLOQUE ADMINISTRATIVO, RESIDENCIAL, ESTUDIANTIL, LABORATORIOS, BIBLIOTECA, COLISEO Y CAFETERÍAS

## Slide 22
INTRODUCCIÓN
MATERIALES
CONCLUSIONES
RESULTADOS
BLOQUE ADMINISTRATIVO, RESIDENCIAL, ESTUDIANTIL, LABORATORIOS, BIBLIOTECA, COLISEO Y CAFETERÍAS

## Slide 23
INTRODUCCIÓN
MATERIALES
CONCLUSIONES
RESULTADOS
RESULTADOS
01
02
03
Cambio total de la red
Bloque administrativo, residencial, estudiantil; laboratorios, biblioteca, coliseo y cafeterías
Implementación de bebederos
Implementación de bebederos

## Slide 24
INTRODUCCIÓN
MATERIALES
CONCLUSIONES
RESULTADOS
BEBEDEROS

## Slide 25
INTRODUCCIÓN
MATERIALES
CONCLUSIONES
RESULTADOS
BEBEDEROS
Por Edificio
Para personas con capacidades especiales
Modelo JL-5
Portinox FMIC

## Slide 26
INTRODUCCIÓN
MATERIALES
CONCLUSIONES
RESULTADOS
BEBEDEROS

## Slide 27
INTRODUCCIÓN
MATERIALES
CONCLUSIONES
RESULTADOS
BEBEDEROS

## Slide 28
INTRODUCCIÓN
MATERIALES
CONCLUSIONES
RESULTADOS
CUADRO COMPARATIVO
PARÁMETROS |  | PRIMER ESCENARIO | SEGUNDO ESCENARIO | TERCER ESCENARIO
TÉCNICO | Red | Implementación de una nueva red de agua potable para todas las actividades del campus | Implementación de una nueva red de agua potable para edificios | Implementación de una red adicional a las existentes, destinada a bebederos
 | Pozos | Los pozos ya no será utilizados | Se utilizará los pozos para la red incendios-riego | Los pozos seguirán trabajando normalmente
 | Volumen de agua necesaria | 77257,56 m3/mes | 45687 m3/mes | 6853,06 m3/mes
 | Material/periodo de diseño | Tuberías y accesorios de PVC con un periodo de diseño de 25 años | Tuberías y accesorios de PVC con un periodo de diseño de 25 años | Tuberías y accesorios de PVC con un periodo de diseño de 25 años
 | Conexión con GAD Rumiñahui | Conexión Total | Conexión solo en la nueva red de agua potable | Conexión en la red adicional para bebederos
ECONÓMICO | Costo de construcción | $ 304.421,88 | $ 135.660,58 | $ 103.260,02
 | Factura mensual | $ 29.986,89 | $ 17.585,39 | $ 2.914,18

## Slide 29
INTRODUCCIÓN
MATERIALES
CONCLUSIONES
RESULTADOS
FACTIBILIDAD

## Slide 30
El primer escenario planteado el cual consiste en un cambio absoluto de las redes de agua potable y de incendios-riego permite tener agua potable abastecida por el GAD Municipal Rumiñahui para todas las actividades que se realizan en la universidad. La segunda alternativa consiste en construir una nueva red de agua potable para todos los edificios existentes en el campus. El tercer y último escenario planteado consiste en mantener todas las redes existentes en la universidad e implementar una nueva red destinada únicamente para abastecer a bebederos.
Mediante el análisis realizado se concluye que la implementación de bebederos en el campus es la alternativa más viable tanto económica como técnicamente, obteniendo un menor gasto para la institución y abasteciendo completamente a la población universitaria con agua potable para su hidratación y, agua de los pozos para las otras actividades en las que se requiera este recurso. Pese a que se plantea la implementación de bebederos como la mejor alternativa, con la respuesta desfavorable del GAD Municipal Rumiñahui, hoy en día, no es posible ejecutar esta propuesta.
El presente proyecto presenta un análisis detallado sobre los tres escenarios que se plantearon como posibles soluciones y, una comparación económica y técnica entre los mismos; con la finalidad de mostrar a las autoridades las alternativas frente a este problema para una correcta toma de decisiones.
CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN
MATERIALES
CONCLUSIONES
RESULTADOS