## Slide 1
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA GEOGRÁFICA Y DEL MEDIO AMBIENTE
Autor: Páez Freire, César Fernando
Director de Carrera
Ing. Alexander A. Robayo Nieto, Mgtr.
Docente Evaluador
Ing. Wilson Oswaldo Jácome Enríquez, Mtr.
Directora del proyecto
Ing. Oliva L. Atiaga Franco, PhD.
Secretaria Académica
Abg. Michelle Benavides Guzmán
“Análisis de la variación de la calidad del aire debido al confinamiento por COVID-19 en ciudades de América Latina mediante imágenes satelitales Sentinel-5P”
Sangolquí, febrero de 2022
Defensa del proyecto de investigación, previo a la obtención del título de Ingeniero Geógrafo y del Medio Ambiente

## Slide 2
1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVOS
3. MARCO TEÓRICO
4. METODOLOGÍA
5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONTENIDO

## Slide 3
Antecedentes
Contaminación atmosférica
Es uno de los problemas ambientales más graves de países desarrollados
El 91% de la población vive en lugares contaminados (OMS, 2020)
7 millones de muertes ocurren cada año
1. INTRODUCCIÓN
Fuente: (OMS, 2020; CEPAL, 2020); (Amable Álvarez et al., 2017; Romero Placeres et al., 2006; Wuebbles y Sanyal, 2015)
Planteamiento del problema
Desventajas
Gran tamaño y peso
Alto costo de implementación
Protocolos e instrumentos cambian con el tiempo y son diferentes entre países
Programas para mejorar calidad del aire
Baja representatividad espacial
Se necesita inversión
Teledetección ambiental
Menor inversión
La contaminación del aire es monitoreada
Fuente: (Manisalidis et al., 2020), (Herrera, 2020; KN et al., 2020), (Rogulski y Badyda, 2019), (Anenberg et al., 2020), Riojas-Rodríguez et al. (2016)

## Slide 4
Leyes para reducir emisiones
Éxito en reducción
Mejoran la salud
Rentable (US EPA, 2011)
Impacto contaminación del aire en la salud
Genera costos económicos
Tratamiento enfermedades
Crisis por COVID-19
Gobiernos ordenaron cuarentenas (CEPAL, 2020)
Reducción de producción y movilidad
Analizar la variación calidad del aire
1. INTRODUCCIÓN
Fuente: (Manisalidis et al., 2020), (Herrera, 2020; KN et al., 2020), (Rogulski y Badyda, 2019), (Anenberg et al., 2020), Riojas-Rodríguez et al. (2016)
Justificación e importancia
Información
Formular leyes
Reducir contaminación

## Slide 5
1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVOS
3. MARCO TEÓRICO
4. METODOLOGÍA
5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONTENIDO

## Slide 6
Analizar la variación de la concentración de los contaminantes del aire: NO2, SO2 y O3 debido al confinamiento por COVID-19, de tres ciudades de América Latina y de una zona de estudio adicional definida en Ecuador, mediante el uso de imágenes satelitales Sentinel–5P.
Objetivo General
Realizar un análisis estadístico de la variación de la concentración de los contaminantes atmosféricos: NO2, SO2 y O3 debido al confinamiento por COVID-19, de tres ciudades de América Latina y de una zona de estudio adicional definida en Ecuador, con datos satelitales Sentinel-5P
Realizar un análisis espacio-temporal de carácter descriptivo de la variación de la concentración de los contaminantes atmosféricos NO2, SO2 y O3 debido al confinamiento por COVID-19, en las zonas de estudio seleccionadas, mediante el uso de imágenes satelitales Sentinel-5P
Realizar la validación de los datos de satelitales con datos de una red de monitoreo atmosférico de las zonas de estudio.
Objetivos Específicos
2. OBJETIVOS

## Slide 7
1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVOS
3. MARCO TEÓRICO
4. METODOLOGÍA
5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONTENIDO

## Slide 8
Contaminación del aire
Fuentes contaminantes
Naturales
Móviles
Estacionarias
COVs
CO
NOx
SO2
PM
Pb
Primarios
HNO3
H2SO4
Lluvia ácida
Secundarios
O3
Smog
Inversiones térmicas
Control?
Regulaciones
Datos e Información
Monitoreo calidad del aire con sensores remotos
Fuente: (Pénard-Morand y Annesi-Maesano, 2004); (Manisalidis et al., 2020; Romero Placeres et al., 2006); (Rogulski y Badyda, 2019)
3. MARCO TEÓRICO
Datos de la energía emitida reflejada y/o transmitida

## Slide 9
Características de Sentinel-5P (TROPOMI)
9
Fuente: (Marín, 2017)
3. MARCO TEÓRICO
Características de Sentinel-5P y TROPOMI | 
Propiedad | Información
Lanzamiento | 2017 por la ESA para Copernicus
Componentes atmosféricos | O3, NO2, SO2, CO, CH4, propiedades de nube y aerosoles
Sensor | Instrumento de Monitoreo Troposférico (TROPOMI), espectrómetro que mide luz ultravioleta y visible (270–495 nm), NIR (675–775 nm) y SWIR (2305–2385 nm).
Resolución temporal | Diariamente
Cobertura espacial | Global
Fuente: (ESA, 2021)

## Slide 10
1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVOS
3. MARCO TEÓRICO
4. METODOLOGÍA
5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONTENIDO

## Slide 11
1. Determinación de las zonas de estudio
3 ciudades de América Latina que tengan:
                Altos niveles de contaminación
Red de monitoreo atmosférico robusta
1 zona de estudio adicional dentro de Ecuador que tenga:
Altos niveles de contaminación
Referencia para otras entidades administrativas del país
2. Determinación de los periodos de estudio (antes, durante y después del confinamiento por COVID-19)
Definir el periodo durante el confinamiento: fechas de inicio y fin del confinamiento encontradas en:
Decretos oficiales del Gobierno
Información publicada en páginas web de instituciones designadas por los gobiernos para la gestión de la pandemia
Definición de periodos: por lo menos tres meses para cada uno
3. Obtención de Imágenes Satelitales Sentinel-5P
Colección de Imágenes (ID) | Banda Seleccionada | Descripción | Resolución (m)
COPERNICUS/S5P/OFFL/L3_NO2 | tropospheric_NO2_column_number_density | Columna vertical troposférica de NO2 | 1113.2
COPERNICUS/S5P/OFFL/L3_SO2 | SO2_column_number_density | Densidad de columna vertical de SO2 | 1113.2
COPERNICUS/S5P/OFFL/L3_O3 | O3_column_number_density | Columna atmosférica total de O3 entre la superficie y el límite superior de la atmósfera | 1113.2
Nota. Proveedores: Unión Europea/ESA/Copernicus; Unidad: mol/m2; Fuente: (Google Developers, s. f.)
Tabla. Colecciones de imágenes y bandas seleccionadas en GEE
4. METODOLOGÍA

## Slide 12
4. METODOLOGÍA
4. Análisis estadístico de los datos
a) Comparación entre periodos de estudio
b) Comparación entre ciudades
12
Análisis estadístico de los datos
Pruebas para comparación de 3 o más medias
Pruebas post-hoc

## Slide 13
4. METODOLOGÍA
5. Análisis espacio-temporal de los datos
Elaboración de series temporales por cada gas, para las cuatro zonas de studio
Análisis descriptivo de la dinámica espacio-temporal de las concentraciones de los gases durante el periodo diciembre de 2019 hasta octubre de 2020.
6. Validación de los datos satelitales Sentinel-5P
Base Sentinel-5P y RAMA
Distribución normal?
Prueba de coeficiente de correlación de Pearson
Prueba de coeficiente de correlación de Spearman
Sí
No
Fuente: (Schober et al., 2018), (STHDA, 2014)
Sentinel-5P -> 12 hasta las 16 horas en Ciudad de México
Descarga datos RAMA de la SEDEMA
Cálculo de promedios por meses y periodos
Prueba de correlación

## Slide 14
1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVOS
3. MARCO TEÓRICO
4. METODOLOGÍA
5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONTENIDO

## Slide 15
5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Zona de estudio | Periodos de Estudio |  | 
 | Antes del confinamiento | Durante el confinamiento | Después del confinamiento
Ciudad de México | Diciembre de 2019 a febrero 2020 | Marzo a mayo de 2020 (DOF: 24/03/2020, 2020; DOF: 21/04/2020, 2020). | Junio a octubre de 2020
Lima | Diciembre de 2019 a febrero 2020 | Marzo a junio de 2020 (DECRETO SUPREMO No 044-2020-PCM, 2020; Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, 2020). | Julio a octubre de 2020
Santiago de Chile | Diciembre de 2019 a febrero 2020 | Marzo a julio de 2020 (Ministerio de Salud, 2020; Resolución-203 EXENTA, 2020). | Agosto a octubre de 2020
DMQ | Diciembre de 2019 a febrero 2020 | Marzo a mayo de 2020 (DECRETO No. 1017, 2020; Quito Informa, 2020b). | Junio a octubre de 2020
1. Determinación de las ciudades y periodos de estudio

## Slide 16
5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
2. Análisis de la variación de NO2
Periodo de Estudio | Variable Estadística | Ciudad |  |  | 
 |  | Ciudad de México | Lima | Santiago de Chile | DMQ
Antes del confinamiento | Mediana | 0.000162 | 0.0000165 | 0.0000404 | 0.0000118
 | IQR | 0.000116 | 0.0000169 | 0.0000342 | 0.00000789
Durante el confinamiento | Mediana | 0.0000790 | 0.0000146 | 0.000135 | 0.00000964
 | IQR | 0.0000496 | 0.0000125 | 0.000103 | 0.00000637
Después del confinamiento | Mediana | 0.0000737 | 0.0000272 | 0.000101 | 0.0000137
 | IQR | 0.0000460 | 0.0000218 | 0.0000861 | 0.00000781
Ciudad de México
Lima
Santiago
DMQ
Antes del confinamiento Ciudad de México presentó las concentraciones más altas (p-value < 0.05)
Durante y después del confinamiento Santiago presentó las concentraciones más altas (p-value < 0.05)
El DMQ presentó las concentraciones más bajas (p-value < 0.05)
Desde diciembre de 2019 hasta octubre de 2020, Ciudad de México tuvo las concentraciones más altas de NO2 (Mediana = 0.0000887, IQR = 0.0000796) mol/m2
Se atribuye a:
Densidad poblacional = 13500 habitantes/km2 (Valle de México)
Más de 6 millones de vehículos (INEGI, 2020)
Fuente: (OCDE, 2015), (Vega et al., 2021), (Edgerton et al., 1999)
Tabla. Concentraciones de NO2 en mol/m2

## Slide 17
5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3. Análisis de la variación de SO2
Periodo de Estudio | Variable Estadística | Ciudad |  |  | 
 |  | Ciudad de México | Lima | Santiago de Chile | DMQ
Antes del confinamiento | Mediana | 0.000318 | 0.0000319 | 0.000210 | 0.0000318
 | IQR | 0.0000980 | 0.0000442 | 0.0000887 | 0.0000445
Durante el confinamiento | Mediana | 0.000297 | 0.0000807 | 0.00111 | 0.0000250
 | IQR | 0.000142 | 0.0000606 | 0.000665 | 0.0000402
Después del confinamiento | Mediana | 0.000435 | 0.0000844 | 0.000855 | 0.0000368
 | IQR | 0.000337 | 0.0000684 | 0.000319 | 0.0000526
Ciudad de México
Lima
Santiago de Chile
DMQ
Antes del confinamiento Ciudad de México presentó las concentraciones más altas (p-value < 0.05)
Antes del confinamiento Lima y el DMQ no presentaron diferencias significativas (p-value = 0.509)
Durante y después del confinamiento Santiago presentó las concentraciones más altas (p-value < 0.05)
Densidad poblacional = 7327 habitantes/km2
Gran cantidad de industrias
Condiciones meteorológicas y topografía adversas
Se atribuye a:
2 millones de vehículos (INE, 2019)
Desde diciembre de 2019 hasta octubre de 2020, Santiago de Chile tuvo las concentraciones más altas de SO2 (Mediana = 0.000431, IQR = 0.000898 mol/m2 y de O3 (Mediana = 0.125, IQR = 0.0146) mol/m2
Fuente: (Garcia-Chevesich et al., 2014; Toro y Cortes, 1994)
Tabla. Concentraciones de SO2 en mol/m2

## Slide 18
5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4. Análisis de la variación de Ozono
Periodo | Variable Estadística | Ciudad |  |  | 
 |  | Ciudad de México | Lima | Santiago de Chile | DMQ
Antes del confinamiento | Mediana | 0.113 | 0.114 | 0.121 | 0.107
 | IQR | 0.000465 | 0.000398 | 0.000557 | 0.000780
Durante el confinamiento | Mediana | 0.120 | 0.112 | 0.120 | 0.111
 | IQR | 0.000792 | 0.000355 | 0.000497 | 0.000843
Después del confinamiento | Mediana | 0.121 | 0.118 | 0.134 | 0.116
 | IQR | 0.000342 | 0.000302 | 0.000622 | 0.00111
Ciudad de México
Lima
Santiago de Chile
DMQ
Santiago presentó las concentraciones de O3 más altas en los tres periodos (p-value < 0.05)
El DMQ presentó las concentraciones más bajas en los tres periodos
Desde diciembre de 2019 hasta octubre de 2020, el DMQ tuvo las concentraciones más bajas de NO2 (Mediana = 0.0000125, IQR = 0.00000965), de SO2 (Mediana = 0.00000728, IQR = 0.0000625) y de O3 (Mediana = 0.111, IQR = 0.00769)
Después del confinamiento las concentraciones fueron más altas que en el resto de periodos en las cuatro ciudades (p-value < 0.05)
Se atribuye a:
Densidad poblacional = 535 habitantes/km2
500000 vehículos aproximadamente (Quito Informa, 2020a)
Fuente: (INEC, 2018), (SENPLADES, 2019),
Tabla. Concentraciones de O3 en mol/m2

## Slide 19
5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
5. Validación de los datos satelitales
NO2: Correlación fuerte
SO2: Correlación no significativa
O3: Correlación moderada
Figura. Diagramas de Dispersión y coeficientes de correlación de Spearman
NO2 RAMA – Sentinel-5P
SO2 RAMA – Sentinel-5P
O3 RAMA – Sentinel-5P

## Slide 20
5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
5. Validación de los datos satelitales
tropospheric_NO2_column_number_density
(R = 0.75, p-value = 3.91E-52)
Correlación fuerte
Columna vertical de NO2 troposférico
SO2_column_number_density
(R = 0.11, p-value= 0.0587)
Correlación débil no significativa
Guerrero (2021) – REMMAQ – R2 = 0.02
O3_column_number_density
(R = 0.64, p-value = 2.34E-37)
Correlación moderada
No se utilizó ozone_tropospheric_vertical_column (GEE)
Resolución: (111320, 55660) metros
Máximo 4 píxeles <- No fue útil para esta investigación
Superficie terrestre
mol/m2
Fuente: (Prados et al., 2020)
Figura. Relación entre la columna total y troposférica

## Slide 21
5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
6. Discusión (reducción confinamiento)
NO2
Ciudad de México
Lima
DMQ
SO2
Ciudad de México
DMQ
O3
Lima
Santiago
NO2: reducción durante el confinamiento del 51.3% en Ciudad de México, del 11.8% en Lima y del 18.56% en el DMQ
SO2: reducción durante el confinamiento del 6.54% en Ciudad de México y del 21.31% en el DMQ
O3: reducción durante el confinamiento del 2.1% en Lima y del 1.38%Santiago.
Restricciones a la movilidad y a la realización de actividades productivas ordenada por los gobiernos debido a la crisis sanitaria por COVID-19.

## Slide 22
5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
7. Discusión (Santiago de Chile)
NO2
SO2
Durante el confinamiento: incremento del 234.54% en relación con el periodo antes del confinamiento
Durante el confinamiento: incremento del 429.36% en relación con el periodo antes del confinamiento
El periodo durante el confinamiento (marzo a julio de 2020) coincidió con el invierno (abril a agosto) – INVERSIONES TÉRMICAS
Velocidades del viento más bajas se producen en invierno
Santiago está rodeada por montañas
Fuente: (Garcia-Chevesich et al., 2014), (Nathanson, 2020), (Toro y Cortes, 1994)

## Slide 23
5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
8. Discusión (NO2 - O3 durante el confinamiento)
NO2
Ciudad de México
DMQ
O3
Ciudad de México
DMQ
PCR (DC-AC) | NO2 | O3
Ciudad de México | -51.3% | 6.42%
DMQ | -18.56% | 3.28%
Tabla. Porcentaje de Cambio Relativo (Durante el confinamiento – Antes del confinamiento)
Cantidad de ozono depende de proporción entre COV y NOx
En condiciones de COV limitados por restricciones, una reducción de NOx incrementa el ozono
Fuente: (Pusede y Cohen, 2012), (Sicard et al., 2020)

## Slide 24
1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVOS
3. MARCO TEÓRICO
4. METODOLOGÍA
5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONTENIDO

## Slide 25
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACCIONES
Durante el confinamiento, para NO2 se encontraron: una reducción en las concentraciones del 51.3% en Ciudad de México, del 11.8% en Lima, del 18.56% en el DMQ; y un incremento del 234.54% en Santiago de Chile. Durante el confinamiento, para SO2, se registraron: una reducción en las concentraciones del 6.54% en Ciudad de México, del 21.31% en el DMQ; y un incremento del 153.37% en Lima, y del 429.36% en Santiago de Chile. Durante el confinamiento, para O3, se encontraron una reducción en las concentraciones del 2.1% en Lima y del 1.38% en Santiago de Chile; y un incremento del 6.42% en Ciudad de México y del 3.28% en el DMQ.
Conclusiones

## Slide 26
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACCIONES
Conclusiones: Santiago durante el confinamiento
Santiago de Chile
Restricciones a la realización de actividades productivas
Meses de invierno
Efecto de las Condiciones meteorológicas desfavorables
Santiago de Chile
Restricciones a la movilidad
Dispersión de contaminantes
Durante el confinamiento, en Santiago de Chile hubo un incremento en las concentraciones de NO2 y SO2 con respecto a antes del confinamiento

## Slide 27
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACCIONES
Conclusiones (comportamiento del ozono)
Incremento de ozono
Reducción de NOx
Comportamiento del ozono

## Slide 28
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
Datos satelitales de NO2 y O3
Correlación significativa con datos de la RAMA
Complemento de los datos

## Slide 29
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACCIONES
Recomendaciones
Analizar variación
Concentraciones de PM o CO
Variables meteorológicas
Probar correlación
Densidad de columna de SO2 a 15 Km
Columna vertical de Ozono troposférico
Datos de la RAMA u otra red de monitoreo atmosférico

## Slide 30
Gracias por su atención

## Slide 31
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA GEOGRÁFICA Y DEL MEDIO AMBIENTE
Autor: Páez Freire, César Fernando
Director de Carrera
Ing. Alexander A. Robayo Nieto, Mgtr.
Docente Evaluador
Ing. Wilson Oswaldo Jácome Enríquez, Mtr.
Directora del proyecto
Ing. Oliva L. Atiaga Franco, PhD.
Secretaria Académica
Abg. Michelle Benavides Guzmán
“Análisis de la variación de la calidad del aire debido al confinamiento por COVID-19 en ciudades de América Latina mediante imágenes satelitales Sentinel-5P”
Sangolquí, febrero de 2022
Defensa del proyecto de investigación, previo a la obtención del título de Ingeniero Geógrafo y del Medio Ambiente