## Slide 1
“Estudio de las características de las diferentes variedades de caña de azúcar (ECU-01; EC-06; EC-08) considerando distintos microorganismos fermentativos para la obtención de alcohol”
Autora: Quezada Lata, Jessenia Elizabeth
Directora: PhD. Sánchez Llaguno, Sungey Naynee
Santo Domingo – Ecuador
2022

## Slide 2
INTRODUCCIÓN
Brasil
India
China
1 700 millones T/ 24 millones de ha
11 390 245 T/
157 986 ha
(Rincón & Becerra, 2020)
(INEC, 2021)
(Oliva, Oliva, & García, 2017)
(Rodríguez, Pérez, Sangorrín, Barrio, & Lopes, 2014) cepas puras más utilizadas, Saccharomyces cerevisiae, S. bayanus, S. arboricolus, S. cariocanus, S. kudriavzevii, y S. uvarum
S. cerevisiae
S. bayanus

## Slide 3
Evaluar tres variedades de caña de azúcar: ECU-01; EC-06; EC-08 para la obtención de alcohol.
Establecer la influencia de distintos microorganismos fermentativos en la obtención de alcohol etílico de las variedades de caña de azúcar (ECU-01; EC-06; EC-08).
Determinar mediante análisis fisicoquímicos las características del producto final.
Determinar el rendimiento de la producción del alcohol obtenido a partir de las variedades de caña de azúcar en estudio.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Estudiar las características de las diferentes variedades de caña de azúcar (ECU-01; EC-06; EC-08) considerando distintos microorganismos fermentativos para la obtención de alcohol.

## Slide 4
HIPÓTESIS
Ho: Las variedades de caña de azúcar no influyen en las características fisicoquímicas del alcohol.
Ha: Las variedades de caña de azúcar influyen en las características fisicoquímicas del alcohol.
Ho: Los microorganismos fermentativos aplicados al jugo de caña no influyen en la obtención alcohol.
Ha: Los microorganismos fermentativos aplicados al jugo de caña influyen en la obtención de alcohol.
FACTOR A
FACTOR B
VARIEDADES
MICROORGANISMOS FERMENTATIVOS

## Slide 5
País: Ecuador Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas Cantón: Santo Domingo Parroquia: Luz de América Sector: Km 24 Vía Quevedo
METODOLOGÍA
Zona de vida: Bosque húmedo tropical
Altitud: 224 m.s.n.m
Temperatura media: 24,6°C
Precipitación: 2860 mm/año
Humedad relativa: 85%
Luminosidad: 680 horas luz/año
Suelos: Franco arenosos
Latitud: 00° 24´ 36´´ Longitud: 79° 18´ 43´´
Fuente: Estación Meteorológica Puerto Ila, Vía Quevedo km 34
Ubicación política
Ubicación ecológica
Ubicación geográfica

## Slide 6
Factores | Simbología | Niveles
Variedades de caña de azúcar (A) | a1 a2 a3 | ECU-01 EC-06 EC-08
Microorganismos fermentativos (B) | b1 b2 b3 | Saccharomyces cerevisiae Saccharomyces bayanus Flora natural
METODOLOGÍA
Diseño experimental
Factores y niveles del experimento

## Slide 7
METODOLOGÍA
Unidades experimentales |  | Descripción
T1 | a1b1 | ECU-01 + Saccharomyces cerevisiae
T2 | a1b2 | ECU-01 + Saccharomyces bayanus
T3 | a1b3 | ECU-01 + Flora natural
T4 | a2b1 | EC-06 + Saccharomyces cerevisiae
T5 | a2b2 | EC-06 + Saccharomyces bayanus
T6 | a2b3 | EC-06 + Flora natural
T7 | a3b1 | EC-08 + Saccharomyces cerevisiae
T8 | a3b2 | EC-08 + Saccharomyces bayanus
T9 | a3b3 | EC-08 + Flora natural
Unidades experimentales
Diseño experimental:
ANOVA DBCA con modelo factorial A x B
Repeticiones:
Tres repeticiones por unidad experimental
Total de unidades experimentales:
27 U.E.
Análisis funcional:
Prueba de significancia de Tukey (p<0,05)

## Slide 8
Obtención y procesamiento de la materia prima
METODOLOGÍA
Instalación de la investigación
Recepción
Toma de peso
Preparación del trapiche
Molienda
Extracción de jugo
Extracción bagazo
Tamizado
Jugo de caña fresco

## Slide 9
Análisis físico-químico del jugo de caña fresco
Sólidos solubles
pH
Acidez titulable
Densidad
Recuento de poblaciones microbianas
INEN 389
INEN 381
INEN 391
METODOLOGÍA
Análisis microbiológico del jugo de caña fresco

## Slide 10
Preparación del fermento del jugo de caña
METODOLOGÍA
Jugo de caña
Obtención de alcohol
Enfriamiento
Inoculación
Pasteurizado
T: 85-90°C
t: 30 minutos
Microorganismos patógenos,
inactivación de enzimas
T: 40°C
Saccharomyces cerevisiae,
Saccharomyces bayanus
T: ambiente
Periodo: 19 días
Sin Pasteurizar
1 g/litro
Destilación simple
Fermentación
Envasar
ALCOHOL

## Slide 11
VARIABLES DE ESTUDIO
Grados Alcohólicos
Densidad
Espacio Libre
Ceniza
INEN 391
INEN 391
INEN 391
Alcoholímetro

## Slide 12
Acidez Total
Rendimiento
Pruebas toxicológicas para determinar la presencia de metanol
Análisis organoléptico
INEN 341

## Slide 13
RESULTADOS Y DISCUSIONES
Caracterización de los parámetros fisicoquímicos en el jugo de caña
Parámetro analizado | Unidad | Variedad ECU-01 EC-06 EC-08 |  | 
pH |  | 5,6 | 5,7 | 5,6
Sólidos solubles en jugo fresco | °Brix | 21,1 | 21,9 | 22,5
Sólidos solubles en jugo pasteurizado | °Brix | 24,4 | 25,1 | 26,1
Acidez titulable | % (Ácido cítrico) | 0,19 | 0,13 | 0,16
Densidad relativa | g/cm³ | 1,09 | 1,08 | 1,1
(Chen, 1997) el pH en el jugo de la planta madura de la caña de azúcar varía entre 4,73 y 5,63.
(Ramírez, Insuasty, & Viveros, 2014) los jugos deben fluctuar entre 16 y 24°Brix.
EC-08: alto contenido de azúcar y capacidad temprana de maduración (Silva et al., 2016)
(Cobeña & Loor, 2016) 0,14 y 0,36%
(López et al., 2013) 0,52%
(Zossi, Cárdenas, Sorol, & Sastre, 2010) ácidos orgánicos parte variable, pero significativa, generan la mayor proporción de acidez titulable del jugo.
(Panchi, 2013) incremento de°Brix, la densidad relativa de la muestra aumenta.

## Slide 14
RESULTADOS Y DISCUSIONES
Caracterización de los parámetros microbiológicos en el jugo de caña
Parámetro analizado | Unidad de medida | Variedad ECU-01 EC-06 EC-08 |  | 
Aerobios | UFC/ml | 1,29 10-4 | 1,12 10-4 | 1,05 10-4
Mohos y levaduras |  | 5,6 10-3 | 7,5 10-3 | 1,0810-2
(Blanco, 1995) microbiota muy diversa.
(Blanco, 1995) Los microorganismos intervienen en la fabricación de azúcares.
(Saccharomyces cerevisiae, Crytococcus laurentii, Candida utilis, Rhodotorula mucilaginosa, Candila guilliermondii, Penicillum) (Armijos, 2016).
Valores aceptables por (INEN 2337, 2008) (NOM-130-SSA1, 1995).
Mesófilos y aerobios <100 UFC/ml - hongos y levaduras <25 UFC/ml.

## Slide 15
RESULTADOS Y DISCUSIONES
FACTOR A
Variedades
Grados alcohólicos | (Guerra, 2015) (INEN 362, 1992) (Ferreyra et al., 2009). | Determinación del rendimiento de alcohol en tres variedades de caña (POJ, Caleña, Cenizosa) (39°GL). Requerimientos para el aguardiente de caña. Rango mínimo de 28°GL y máximo de 50°GL. La calidad del producto final depende de las características del jugo, levadura usada y proceso de elaboración
Densidad | (Guerra, 2015) | Determinación del rendimiento de alcohol en tres variedades de caña (POJ, Caleña, Cenizosa) (0,9516 g/cm3, 0,9537 g/cm3 y 0,9539 g/cm3).
Espacio libre | (INEN 365, 1987) | Debe alcanzar el 2 y 5% del volumen del envase comercial.
Grados alcohólicos (°GL) | Densidad (g/cm3) | Espacio libre (%)
51,56
48,77
45,00
0,938
0,946
0,949
55,99
64,94
55,71

## Slide 16
RESULTADOS Y DISCUSIONES
FACTOR A
Variedades
Cenizas | (Cobeña & Loor, 2016) | Análisis de residuos orgánicos luego de la oxidación del alcohol, empleando la calcinación
Acidez total | (INEN 362, 1992) | Requerimientos para el aguardiente de caña. Valor máximo 40 mg/100cm3.
Rendimiento | (INEN 365, 1987) (Vera & Zambrano, 2018) | Determinación del rendimiento de alcohol en tres variedades de caña (POJ, Caleña, Cenizosa), (71% variedad Cenizosa). Evaluación de las características del mucílago de cacao (Theobroma cacao L.) en la obtención de alcohol etílico (18,4%).
Ceniza (g/1000 cm3) | Acidez total (mg/100cm3) | Rendimiento (%)
0,174
0,270
0,267
16,33
20,56
8,22
23,17
22,09
18,39

## Slide 17
RESULTADOS Y DISCUSIONES
FACTOR B
Microorganismos fermentativos
Grados alcohólicos | (Viteri, 2020) (Agudo, 2014) | Cinética del mosto de achotillo y carambola para la obtención de alcohol aplicando microorganismo fermentativos (50,83°GL y 47,33°GL). Rendimiento fermentativo de levadura relativo a la cantidad de azúcar a transformar, condiciones del medio, tipo de levadura.
Densidad | (Laopaiboon, Thanonkeo, Jaisil, & Laopaiboon, 2007) | La concentración del inóculo no incide en la concentración final del alcohol, pero si afecta a la tasa del consumo de azúcar, la productividad y características propias.
Grados alcohólicos (°GL) | Densidad (g/cm3) | Espacio libre (%)
46,56
51,67
47,11
0,949
0,937
0,945
71,04
49,36
56,25

## Slide 18
RESULTADOS Y DISCUSIONES
FACTOR B
Microorganismos fermentativos
Cenizas | (Laopaiboon, Thanonkeo, Jaisil, & Laopaiboon, 2007) | La concentración del inóculo no incide en la concentración final del alcohol, pero si afecta a la tasa del consumo de azúcar, la productividad y características propias.
Acidez total | (INEN 362, 1992) | Requerimientos para el aguardiente de caña. Valor máximo 40 mg/100cm3
Rendimiento | (Mesas & Alegre, 1999) (Viteri, 2020) (Bravo, 2007) | Los microorganismos fermentativos son responsables de la trasformación de la glucosa en alcohol etílico. Cada microorganismo es independiente para la producción de alcohol. S. bayanus, S. oviformes, S. elipsoides: elevado poder fermentativo (10-11% Vol. de alcohol). S. cerevisiae poder fermentativo medio a alto (supera valores de 4-5% Vol. de alcohol).
Ceniza (g/1000 cm3) | Acidez total (mg/100cm3) | Rendimiento (%)
0,046
0,312
0,353
26,33
8,00
10,78
15,17
26,17
22,31

## Slide 19
RESULTADOS Y DISCUSIONES
FACTOR A x B
Variedades x M. fermentativos
Grados alcohólicos | (Alvarez & Guevara, 2020) (Carretero, 2009) (Rankine, 2000) | Estudio de la cinética del crecimiento en el proceso fermentativo de abacá (Musa textilis) para la bioconservación y la producción de alcohol. (Interacción Levadura + pasteurización 52°GL). Esterilizar el producto principal causa la muerte organismos indeseables y microorganismos fermentativos, sin embargo, al inocular nuevos microorganismos al medio su incorporación y adaptabilidad es inmediata. La importancia del grado alcohólico radica ya que en el proceso de fermentación cerca de la mitad del peso del azúcar se convierte en alcohol y el componente restante en dióxido de carbono.
50
46,67
49
51
40
45
54,67
45,67
54

## Slide 20
RESULTADOS Y DISCUSIONES
FACTOR A x B
Variedades x M. fermentativos
Densidad | (Quispe, 2019) (Guerrero, 2006) (Cabrera, 2012) | Elaboración de una bebida alcohólica a base de uvilla (0,98 g/cm3 y 0,99 g/cm3). Elaboración de un licor de cacao (1,06 g/cm3 y 1,05 g/cm3). La densidad del alcohol es inferior a 1,00 considerando el valor de temperatura.
0,947
0,930
0,950
0,940
0,937
0,947
0,960
0,950
0,937

## Slide 21
RESULTADOS Y DISCUSIONES
FACTOR A x B
Variedades x M. fermentativos
Espacio libre
75,30
44,62
47,19
56,30
49,79
51,06
61,88
67,81
75,93

## Slide 22
RESULTADOS Y DISCUSIONES
FACTOR A x B
Variedades x M. fermentativos
Cenizas | Norma Técnica de Costa Rica (NCR 126, 1991) | Cantidad máxima de cenizas que debe poseer una bebida alcohólica = 0,07 g/1000cm3-
0,051
0,407
0,341
0,271
0,226
0,425
0,324
0,025
0,061

## Slide 23
RESULTADOS Y DISCUSIONES
FACTOR A x B
Variedades x M. fermentativos
Acidez total | (Bravo, 2007) (Arias, 2013) (Centeno, 2018) (INEN 362, 1992) | El proceso de fermentación avanza existe la formación de diferentes ácidos orgánicos y anhídrido carbónico, los cuales se producen en el ciclo de la glicólisis. Estudio de la elaboración de una bebida de agave (13,92 mg/100cm3). Obtención de alcohol del jugo de caña de maíz (7,2 mg/100cm3). Bebidas alcohólicas. Valor máximo de acidez total de 40 mg/100cm3.
4,67
9,00
15,66
10,00
12,00
5,00
37,00
15,00
27,00

## Slide 24
RESULTADOS Y DISCUSIONES
FACTOR A x B
Variedades x M. fermentativos
Rendimiento | (Vera & Zambrano, 2018) | Evaluación de las características del mucílago de cacao (Theobroma cacao L.) en la obtención de alcohol etílico, obtuvo 19,49% para la variedad Nacional + levadura + Pasteurización y 16,49% para CCN51 + Flora natural + Pasteurización).
20,27
12,47
12,78
16,96
23,08
25,76
26,16
26,60
26,88

## Slide 25
RESULTADOS Y DISCUSIONES
Matriz de correlaciones |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Grados alcohólicos | Densidad | Espacio libre | Cenizas | Acidez total | Rendimiento | 
Correlación | Grados alcohólicos | 1,000 | -,875 | -,219 | -,017 | -,527 | ,320 | 
 | Densidad | -,875 | 1,000 | ,243 | -,061 | ,528 | -,319 | 
 | Espacio libre | -,219 | ,243 | 1,000 | -,641 | ,824 | -,988 | 
 | Cenizas | -,017 | -,061 | -,641 | 1,000 | -,585 | ,623 | 
 | Acidez total | -,527 | ,528 | ,824 | -,585 | 1,000 | -,871 | 
 | Rendimiento | ,320 | -,319 | -,988 | ,623 | -,871 | 1,000 | 
Componente de espacio rotado

## Slide 26
RESULTADOS Y DISCUSIONES
Análisis sensorial
Color | (INEN 362, 1992) | Transparente, incoloro o ambarino.
Olor | (García, Quintero, & López, 1993) | Propiedades enológicas (S. uvarum, S. bayanus, S. cerevisiae, S. oviformis) = levaduras aromáticas de refermentaciones.
Sabor | (Fuentes, 2014) (Carretero, 2009) (Simunovic, 1999) | Sensación que se determina por sensaciones químicas que detecta el gusto y olfato. Sabor y aroma, se debe a la destilación de la materia prima (fuente de azúcar). Las “impurezas” son las que le dan el sabor y aroma al alcohol.
67,8%
22,2%
10%
43,3%
8,88%
7,77%
40%
83,33%
1,11%
3,3%
12,2%

## Slide 27
RESULTADOS Y DISCUSIONES
Balance de materiales
Recepción
Lavado
Extracción
Bagazo
Jugo de caña
Tamizado
Enfriamiento (40°C)
Caña de azúcar
Pasteurización (85°C/30min)
Inoculación
1, 5 g de S. bayanus
Fermentación
Destilación simple
Etanol
3500 g
3500 g
3500 g
2000 g
1500 g
1500 g
1500 g
1500 g
1501,5 g
1501,5 g
393 g 26,17%
%R=*100
%R = 26,17

## Slide 28
CONCLUSIONES
FACTOR A
Las variables fisicoquímicas evaluadas en el alcohol etílico, mostraron diferencias significativas frente a las variedades estudiadas, siendo EC-06 la variedad con el mayor contenido de grados alcohólicos correspondiente a 51,56°GL frente a EC-08 con 48,77°GL y ECU-01 con 45°GL, valores que se encuentran dentro de los lineamientos expuestos por la Norma Técnica Ecuatoriana (INEN 362, 1992).
El valor más bajo en cuanto a cenizas, acidez total y densidad se obtuvo con la variedad EC-06 (0,174 g/1000cm3, 8,22 mg/100cm3 y 0,938 g/cm3), mientras que ECU-01 obtuvo el menor porcentaje de espacio libre (55,71%).
El rendimiento del alcohol fue mayor con la variedad EC-06 logrando alcanzar el 23,17%, frente a ECU-01 y EC-08 con rendimientos de 22,09% y 18,39% respectivamente.
Se acepta la hipótesis alternativa y se concluye que las variedades de caña de azúcar ECU-01, EC-06 y EC-08 influyen en las características fisicoquímicas del alcohol obtenido, siendo la variedad EC-06 la que refleja las mejores características de la evaluación.
Caracterización fisicoquímica del jugo de caña
En cuanto a la caracterización microbiológica del jugo de caña fresco, se encontró diferencia para aerobios y levaduras de las variedades ECU-01, EC-06 y EC 08, no obstante, estos valores se alinean a lo expuesto por la Norma Técnica Ecuatoriana (INEN 2337, 2008) y la Norma Oficial Mexicana (NOM-130-SSA1, 1995).
El pH del jugo de las variedades ECU-01, EC-06 y EC-08 alcanzaron valores de 5,6 a 5,7, encontrándose dentro del rango expuesto por (Chen, 1997). Los valores de sólidos solubles: ECU-01 (21,1°Brix), EC-06 (21,9) y EC-08 (22,5°Brix), se encuentran dentro de lo estipulado por (Ramírez, Insuasty, & Viveros, 2014).
Respecto a acidez y densidad, los datos reflejados en la investigación se encuentran asociados a investigaciones de la misma índole y cumplen con los lineamientos de los autores citados.

## Slide 29
CONCLUSIONES
FACTOR B
Las variables fisicoquímicas evaluadas presentaron diferencia significativa frente a los tres microorganismos fermentativos, S. bayanus reflejó los valores más altos en grados alcohólicos y rendimiento (51,67°GL y 26,17%), de igual forma, presentó los valores más bajos de densidad, espacio libre y acidez total referente a 0,937 g/cm3, 49,36% y 8,00 mg/100cm3, lo cual indica ser el microorganismo con mejores características para potencializar la producción de alcohol.
Respecto a cenizas, Flora natural presentó el valor más bajo correspondiente a 0,046 g/1000cm3, mientras que S. cerevisiae y S. bayanus obtuvieron valores de 0,353 g/1000cm3 y 0,312 g/1000cm3.
Se acepta la hipótesis alternativa y se concluye que los microorganismos fermentativos (S. cerevisiae, S. bayanus y Flora natural) influyen sobre la obtención de alcohol; siendo S. bayanus el microrganismo fermentativo con los mejores resultados.

## Slide 30
CONCLUSIONES
FACTOR A x B
Los factores aplicados en la presente investigación para la obtención de alcohol etílico a partir del jugo de caña de azúcar presentaron diferencias acorde a la prueba de significancia de Tukey al 5% para las variables: grados alcohólicos, densidad, cenizas, espacio libre, acidez total y rendimiento.
El mejor tratamiento para optimizar la obtención de alcohol etílico a partir del jugo de caña de azúcar fue a2b2 correspondiente a EC-06 + Saccharomyces bayanus, ya que obtuvo los mejores resultados en cuanto a grados alcohólicos (51,00°GL), densidad (0,937 g/cm3), cenizas (0,271 g/1000cm3), espacio libre (49,79%), acidez total (5,00 mg/100cm3) y rendimiento (26,16%).
Análisis sensorial
En cuanto al color, el alcohol obtenido fue catalogado como transparente y brillante característica representativa de los alcoholes según la literatura citada. El olor del alcohol fue catalogado agradable y fuerte esto debido a las características propias de las levaduras y la concentración alcohólica obtenida. En cuanto al sabor, la mayor parte de las personas evaluadoras puntualizaron al alcohol como ardiente, esto debido al alto contenido alcohólico que presentaron los diferentes tratamientos.

## Slide 31
RECOMENDACIONES
En la utilización de variedades de caña de azúcar para la obtención de alcohol, en cuanto a grados alcohólicos y densidad se recomiendan las tres variedades: ECU-01, EC-06 y EC-08, en razón de que no existe mayor influencia en sus valores. En cuanto a cenizas y acidez total se recomienda utilizar la variedad EC-06. Así mismo, frente al rendimiento se recomienda el uso de las variedades EC-01 y EC-06.
En la utilización de microorganismos fermentativos, en relación a grados alcohólicos, densidad, espacio libre, acidez total, rendimiento, se recomienda el empleo de S. bayanus y S. cerevisiae debido a que los valores expuestos no reflejaron mayor diferencia. En cuanto a cenizas, se recomienda la utilización de la Flora natural del jugo de caña por el bajo contenido expuesto.
Frente a los resultados obtenidos en la presente investigación, se recomienda a futuras investigaciones orientadas a la producción de alcohol etílico a partir de la caña de azúcar, el empleo de microorganismos fermentativos (S. bayanus y S. cerevisiae), ya que presentan una rápida adaptabilidad, gozan de un alto poder fermentativo el cual les permite obtener valores de rendimiento muy altos así como de concentración alcohólica, así mismo, mejoran las características fisicoquímicas y organolépticas del alcohol.