## Slide 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGIA Y MECÁNICA
CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA
“Modelado, simulación numérica y optimización de un intercambiador de calor aire-agua de flujo cruzado con nanofluidos”
AUTOR:
Alexis Salim Vargas Vera
TUTOR: Dr. Luis Miguel Carrión Matamoros
SANGOLQUÍ - 2022

## Slide 2
GENERALIDADES
MARCO TEÓRICO
SIMULACIÓN NUMÉRICA
ANÁLISIS DE RESULTADOS
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 3: RESUMEN
El siguiente proyecto de investigación engloba el modelado, simulación numérica y optimización de un intercambiador de calor aire-agua de flujo cruzado con nanofluidos de óxido de aluminio , óxido de cobre , dióxido de titanio y óxido de silicio cada uno con respectivas concentraciones de peso del 0%, 5% y 10% a diferentes flujos másicos: 0.01; 0.013; 0.017 y 0.02 kg/s con intensidades de turbulencia del 0%, 50%, y 100% empleando el programa de mecánica de fluidos computacional (CFD) Ansys Fluent 18.1 y SolidWorks 2020 como software de apoyo.

## Slide 4: INTRODUCCIÓN
INTERCAMBIADOR DE CALOR: Equipo de transferencia de energía entre dos fluidos.
Equipos comerciales
Varias aplicaciones industriales
Bajo costo de mantenimiento
Baja eficiencia térmica
Dimensiones robustas
¿ Que se conoce ?
¿ Que se plantea hacer ?
Combinar nanopartículas con el líquido base
Optimizar el intercambiador de calor
Incrementar la eficiencia térmica

## Slide 5: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Bajas eficiencias de los dispositivos térmicos
Ciclos de trabajo continuo durante el año
Características intrínsecas de diseño
Dimensiones robustas del equipo
Gastos de trabajo elevados
Costos de optimización encarecidos .

## Slide 6: OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Modelar, simular numéricamente y optimizar un intercambiador de calor aire-agua de flujo cruzado con nanofluidos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Desarrollar el modelo matemático del comportamiento térmico y fluido dinámico de un intercambiador de calor aire-agua
Simular en CFD el funcionamiento de un intercambiador de calor agua aire con flujo cruzado utilizando ANSYS Workbench y SolidWorks como software de apoyo.
Determinar las propiedades termofísicas de los fluidos de trabajo, rendimiento térmico y efectos producidos en el intercambiador de calor agua-aire de flujo cruzado con nanopartículas mediante CFD utilizando ANSYS Workbench como software de apoyo
Comparar los resultados numéricos con experimentos que se encuentran en la literatura

## Slide 7: MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR
Mecanismos de transferencia de calor
Conducción
Convección
Radiación
Estado estable
Estado transitorio
Natural
Natural
Interna
Externa

## Slide 8: ESTADO ESTABLE
Conducción
Convección
Estado estable, estacionario bidimensional
Ley de Fourier
Ley de enfriamiento de Newton

## Slide 9: ESTADO TRANSITORIO
Inverso del recíproco de tiempo

## Slide 10: ECUACIONES GLOBALES DE TRANSFERENCIA DE CALOR
Ecuación de la continuidad o conservación de masa para un flujo bidimensional estacionario
Ecuación de la conservación de la energía para un flujo bidimensional estacionario
Ecuación de Navier Stokes

## Slide 11: NÚMEROS ADIMENSIONALES DE TRANSFERENCIA DE CALOR
Número de Reynolds turbulento
Número de Nusselt superficial
Número de Prandtl efectivo
Número de Graetz
Número de Biot

## Slide 12: CORRELACIONES TEÓRICAS DE TRANSFERENCIA DE CALOR
Convección externa forzada alrededor de paredes cilíndricas
Número de Reynolds Re | Número de Nusselt equivalente
0.4 - 4 | 
4 - 40 | 
40 - 4000 | 
4000 - 40000 | 
40000 - 400000 | 
Número de Reynolds Re | Número de Nusselt equivalente
0.4 - 4 | 
4 - 40 | 
40 - 4000 | 
4000 - 40000 | 
40000 - 400000 | 
Zukauskas y Jakob
Churchill y Bernstein

## Slide 13: CORRELACIONES TEÓRICAS DE TRANSFERENCIA DE CALOR
Convección interna forzada sobre un banco de tubos
Alineados
Escalonados
Configuración geométrica | Número de Reynolds | Número de Nusselt equivalente
Alineados | 0 – 100 | 
 | 100 – 1000 | 
 | 1000 – 200000 | 
 | 200000 - 2000000 | 
Escalonados | 0 – 500 | 
 | 500 – 1000 | 
 | 1000 – 200000 | 
 | 200000 - 2000000 | 
Configuración geométrica |  | Número de Nusselt equivalente
Alineados | 0 – 100 | 
 | 100 – 1000 | 
 | 1000 – 200000 | 
 | 200000 - 2000000 | 
Escalonados | 0 – 500 | 
 | 500 – 1000 | 
 | 1000 – 200000 | 
 | 200000 - 2000000 | 
Zukauskas

## Slide 14: COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR

## Slide 15: MÉTODO DE LA EFECTIVIDAD NTU
Eficiencia térmica
Número de unidades de transferencia NTU
- Relación para ambos flujos no mezclados
- Relación para Cmax como flujo mezclado
- Relación para Cmin como flujo mezclado

## Slide 16: MODELO VISCOSO k-Épsilon RNG
Energía cinética turbulenta k
Tasa de disipación de la energía cinética turbulenta 

## Slide 17: CORRELACIONES PARA CARACTERIZAR NANOFLUIDOS
Densidad equivalente
Capacidad calorífica equivalente
Viscosidad dinámica equivalente
Conductividad térmica equivalente

## Slide 18: DOMINIO DEL FLUIDO
Dimensiones axisimétricas
Condiciones de borde
Mallado 2D
Intercambiador de calor

## Slide 19: PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
Tipo de sustancia | Sustancia | Densidad | Capacidad calorífica | Conductividad térmica | Viscosidad dinámica
Sólido | Cobre | 8978 | 381 | 387.6 | -
Fluido | Aire | 1.225 | 1006.43 | 0.0242 | 1.79E-05
Tipo de sustancia | Sustancia |  |  |  | 
Sólido | Cobre | 8978 | 381 | 387.6 | -
Fluido | Aire | 1.225 | 1006.43 | 0.0242 | 1.79E-05
Líquido base | Agua
Densidad | 
Capacidad calorífica | 
Conductividad térmica | 
Viscosidad dinámica | 
Líquido base | 
Nanomaterial | Alúmina
Densidad | 
Capacidad calorífica | 
Conductividad térmica | 
Nanomaterial | 
Nanomaterial | Óxido de Cobre
Densidad | 
Capacidad calorífica | 
Conductividad térmica | 
Nanomaterial | 
Nanomaterial | Dióxido de Titano
Densidad | 
Capacidad calorífica | 
Conductividad térmica | 
Nanomaterial | 
Nanomaterial | Dióxido de Silicio S
Densidad | 
Capacidad calorífica | 
Conductividad térmica | 
Nanomaterial | 

## Slide 20: PROPIEDADES DE LOS NANOFLUIDOS
Nanofluido | Densidad | Capacidad calorífica | Conductividad térmica | Viscosidad dinámica
 | 1143 | 3619 | 0.691 | 0.001137
 | 1264 | 3269 | 0.689 | 0.001137
 | 1160 | 3450 | 0.676 | 0.001137
 | 1059 | 3822 | 0.628 | 0.001137
Nanofluido |  |  |  | 
 | 1143 | 3619 | 0.691 | 0.001137
 | 1264 | 3269 | 0.689 | 0.001137
 | 1160 | 3450 | 0.676 | 0.001137
 | 1059 | 3822 | 0.628 | 0.001137
Nanofluido | Densidad | Capacidad calorífica | Conductividad térmica | Viscosidad dinámica
 | 1288 | 3182 | 0.791 | 0.001301
 | 1530 | 2674 | 0.788 | 0.001301
 | 1321 | 2898 | 0.759 | 0.001301
 | 1120 | 3501 | 0.656 | 0.001301
Nanofluido |  |  |  | 
 | 1288 | 3182 | 0.791 | 0.001301
 | 1530 | 2674 | 0.788 | 0.001301
 | 1321 | 2898 | 0.759 | 0.001301
 | 1120 | 3501 | 0.656 | 0.001301
Concentración al 5%
Concentración al 10%

## Slide 21: CONFIGURACIÓN INICIAL
Simulación Axisimétrica
Gravedad
Modelo Viscoso RNG
Efectos térmicos
Tratamiento mejorado de pared
Flujos másicos
Intensidades de turbulencia
Flujo de calor constante 267584.74

## Slide 22: MÉTODOS DE SOLUCIÓN

## Slide 23: CRITERIO DE CONVERGENCIA
Chart: Convergencia de malla
| 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | 55000 | 60000 | 65000 | 70000 | 75000 | 80000 | 85000 | 90000 | 95000 | 100000
 | 1851.5501 | 1832.458 | 1825.1894 | 1821.7848 | 1819.308 | 1817.4782 | 1816.7028 | 1815.9153 | 1815.1752 | 1814.6049 | 1814.4958 | 1814.042 | 1813.8041 | 1813.7076 | 1813.4721 | 1813.3335 | 1813.1433 | 1813.1582 | 1813.0081 | 1813.0001

## Slide 24: LÍQUIDO BASE A 0% DE TURBULENCIA

## Slide 25: LÍQUIDO BASE A 50% DE TURBULENCIA

## Slide 26: LÍQUIDO BASE A 100% DE TURBULENCIA

## Slide 27: CONCENTRACIÓN 5%

## Slide 28: CONCENTRACIÓN 5%

## Slide 29: CONCENTRACIÓN 5%

## Slide 30: CONCENTRACIÓN 5%

## Slide 31: CONCENTRACIÓN 5%

## Slide 32: CONCENTRACIÓN 5%

## Slide 33: CONCENTRACIÓN 10%

## Slide 34: CONCENTRACIÓN 10%

## Slide 35: CONCENTRACIÓN 10%

## Slide 36: CONCENTRACIÓN 10%

## Slide 37: CONCENTRACIÓN 10%

## Slide 38: CONCENTRACIÓN 10%

## Slide 39: TEMPERATURAS DE SALIDA

## Slide 40: NTU

## Slide 41: EFICIENCIAS

## Slide 42: COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CALOR

## Slide 43: COMPORTAMIENTO DEL AIRE
Chart: 
| 51 | 43 | 34 | 45 | 39 | 33
Coeficiente de transferencia de calor vs número de tubos | 39.0281 | 36.7665 | 35.7226 | 37.2241 | 36.3575 | 34.4869
Chart: Variación de velocidad de aire vs Paso transversal
| 39 | 49 | 59
Variación de velocidad vs Paso transversal | 1.2416 | 1.1302 | 1.0669

## Slide 44: CONCLUSIONES
Los modelos matemáticos para el comportamiento térmico y fluido dinámico desarrollados para la presente simulación numérica estuvo basado en el modelo viscoso k-épsilon RNG con tratamiento mejorado de pared y efectos térmicos arrojando resultados favorables para intensidades de turbulencia de 50% y 100% con variaciones de resultados para las propiedades termofísicas de hasta el 5% , mientras que a una intensidad de turbulencia del 0% el comportamiento de los nanofluidos fueron inestables a lo largo de la longitud de la tubería debido a que el flujo no pudo desarrollarse completamente en la región de entrada.
Se realizaron simulaciones axisimétricas de tubos de calor de un intercambiador de calor aire-agua con flujo cruzado para nanofluidos de alúmina, dióxido de titanio, dióxido de silicio y óxido de cobre con flujos másicos de 0.01, 0.013, 0.017 y 0.02 kg/s divididos en 50000 elementos finitos con una precisión de resultados mayor al 99%.
Las propiedades termofísicas del óxido de cobre con una concentración del 10% a 100% de turbulencia tuvo resultados favorables en el rendimiento térmico del intercambiador de calor incrementando la eficiencia hasta el 61.71% para un flujo másico de 0.02 kg/s, así como también tuvo un aumento de temperatura hasta los 366.246°K para un flujo másico de 0.01 kg/s.
No se pudieron comparar resultados con artículos científicos, o proyectos de investigación anteriores, debido a que estaban orientados al estudio de la influencia de las nanopartículas en intercambiadores de calor comerciales cómo: concéntricos, así como también tubos y coraza.

## Slide 45: RECOMENDACIONES
Se recomienda avalar los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación mediante ensayos experimentales.
Es imprescindible el uso de un computador con al menos 16Gb de RAM y 1Tb de disco duro con la finalidad de obtener resultados favorables para el presente estudio en fase simple.
Realizar análisis de convergencia para optimizar los recursos computacionales del servidor.

## Slide 46: BIBLIOGRAFÍA
Ansys. (2018). Ansys Workbench Help. Canonsburg: Ansys .
B.S, P. (1910). Heat transfer and friction in turbulent pipe flow with variable physical properties. Moscú: Academy of science of the USSR.
Cengel, Y. A., & Boles, M. A. (2012). Termodinámica. México D.F.: McGrawHill.
Cengel, Y. A., & Cimbala, J. M. (2006). Mecánica de fluidos: Fundamentos y aplicaciones. México D.F.: McGraw-Hill.
Cengel, Y. A., & Ghajar, A. J. (2011). Transferencia de calor y masa. México D.F.: McGrawHill.
Ciftci, E., & Sozen, A. (2020). Heat transfer enhancement in pool boiling and condensation using h-BN/DCM and SiO2/DCM nanofluids: experimental and numerical comparison. Ankara: International Journal of Numerical.
Gravndyan, Q., Ali, O., Toghraie, D., Marzban, A., Mashayekh, R., Karimi, R., & Pourfattah, F. (s.f.). The effect of aspect ratios of rib on the heat transfer and laminar water/TiO2 nanofluid flow in a two-dimensional rectangular microchannel.
Gupta, A. K., Gupta, B., Bhalavi, J., Baredar, P., Parmar, H., & Senthil, R. (2021). CFD study on heat transfer and pressure drop of nanofluid in a concentric tube heat exchanger. Jabalpur: International Journal of Ambient Energy.
Heyhat, M., Kowsary, F., Rashidi, A., Esfehani, A. V., & Amrollahi, A. (2012). Experimental investigation of turbulent flow and convective heat transfer characteristics of alumina water nanofluids in fully developed flow regime. Tehran: Elsevier.
Huminic, G., & Huminic, A. (2013). Numerical study on heat transfer characteristics of thermosyphon. Brasov: Energy Conversion and Management.
Jasim, A. K., Freegah, B., & Alhamdo, M. H. (2020). Numerical and experimental study of a thermosyphon closed‐loop system for domestic applications. Baghdad: Heat transfer wiley.
Karuppasamy, M., Saravanan, R., Chandrasekaran, M., & Muthuraman, V. (2019). Numerical exploration of heat transfer in a heat exchanger tube with cone shape inserts and Al2O3 and CuO nanofluids. Chennai: Elsevier.
Khanafer, K., & Vafai, K. (2011). A critical synthesis of thermophysical characteristics of nanofluids. California: International Journal of Heat and Mass Transfer.
Khanlari, A., Sözen, A., & Variyenli, H. I. (2018). Simulation and experimental analysis of heat transfer characteristics in the plate type heat exchangers using TiO2/water nanofluid. Ankara: International Journal of Numerical.
Maïga, S. E., Palm, S. J., Nguyen, C. T., Gilles , R., & Galanis, N. (2005). Heat transfer enhancement by using nanofluids in forced convection flows. Sherbrooke: International Journal of Heat and Fluid Flow.
Navarro, H., & Cabezas, C. G. (2006). EFFECTIVENESS-NTU COMPUTATION WITH A MATHEMATICAL MODEL FOR CROSS-FLOW HEAT EXCHANGERS . San Carlos: Brazilian Journal.
O.A.Jaramillo. (2007). Intercambiadores de Calor. México D.F: Universidad Nacional Autónoma de México.
Sedong, K., Heegeun, S., Baasandulam, T., Soon-Ho, C., Hanshik, C., Junhyo , K., & Jeong, H. (2018). Comparison of CFD simulations to experiment for heat transfer characteristics with aqueous Al2O3 nanofluid in heat exchanger tube. International Communications in Heat and Mass Transfer.
Spalding, B. &. (1973). The numerical computation of turbulent flows. London: Imperial College of Science and Technology .
Stogiannis, I., Mouza, A., & Paras, S. (2014). Efficacy of SiO2 nanofluids in a miniature plate heat exchanger with undulated surface. Thessaloniki: Elsevier.
Wang, X., & Xu, X. (1999). Thermal Conductivity of Nanoparticle–Fluid Mixture. Illinois: JOURNAL OF THERMOPHYSICS AND HEAT TRANSFER.
Yongfeng, J., Tiezhu , Z., Ramin , M., Hayder , M., Afrasyab , K., Pouyan , T., & Wahiba , Y. (2021). Evaluation of Multiple Semi-Twisted Tape Inserts in a Heat exchanger pipe using Al2O3 nanofluid. MDPI Nanomaterials.
Zadeh, M., & Ansarifar, G. (2015). Assessment of the TiO2/water Nano fluid effects on heat transfer characteristics in VVER-1000 Nuclear Reactor using CFD Modeling. Isfahan: Nuclear Engineering and Technology.
Zhang, S., Lu, L., Wen, T., & Dong, C. (2020). Turbulent heat transfer and flow analysis of hybrid Al2O3-CuO/water nanofluid: An experiment and CFD simulation study . Hong kong: Elsevier.