## Slide 1: LEVANTAMIENTO DE LA LINEA BASE AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA DEL RIO SAUCAY, CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA LA PROPUESTA DE PLAN DE MANEJO, UTILIZANDO HERRAMIENTAS SIG
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSTRUCCIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA GEOGRÁFICA Y MEDIO AMBIENTE
KRISLEN BASTIDAS MAFLA
CYNTHIA TERAN TORRES
DIRECTOR: Ing. Mario Cruz
CODIRECTOR: Quim. Erika Murgueitio

## Slide 2: JUSTIFICACION
No se han realizado estudios que muestren las condiciones reales de los procesos de degradación de los ecosistemas de humedales y páramos de la provincia de Chimborazo
La micro cuenca del Río Saucay, forma parte de la cuenca alta del río Paute el mismo que abastece a la central hidroeléctrica del mismo nombre, que constituye un recurso estratégico para el Estado; en consecuencia, la degradación de los recursos va a influir directamente en las regiones bajas
Notes: De aquí la importancia que radica en planes de manejo que se enfoquen en la conservación y protección de dichos caudales, los cuales con un aprovechamiento sostenido, van a garantizar no solo el recurso implícito como es el agua, sino también de energía hidroeléctrica al país.
Además la región a donde está enfocado el presente estudio es rica en ecosistemas de humedales y páramos, los cuales necesitan un debido estudio tanto de sus factores físicos, biológicos y socio-culturales, para conocer la situación actual.

## Slide 3
UBICACION

## Slide 4
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL :
Realizar la Línea Base Ambiental de la Micro cuenca del Rio Saucay, Cantón Alausí, Provincia de Chimborazo y la Propuesta del Plan de Manejo; mediante la utilización de herramientas SIG
OBJETIVOS ESPECIFICOS :
Realizar un diagnóstico de los componentes ambientales a través de una línea base
Diseñar y estructurar un Sistema de Información Geográfica SIG para la Zonificación Ecológica Económica en la micro cuenca del Río Saucay
Formular una propuesta de Plan de Manejo de la zona de estudio, para desarrollo sostenible de la región.

## Slide 5
METAS
Elaboración de 14 mapas, a escala 1:50.000 con proyección WGS 84 UTM Zona 17S
Una matriz de índice de la calidad de agua
Una base de datos gráfica y alfanumérica que contenga toda la información básica extraída de la micro cuenca
Propuesta de Plan de Manejo de la Microcuenca

## Slide 6
DEFINICION
CUENCA HIDROGRÁFICA
Espacio de territorio delimitado por la línea divisoria de las aguas, conformado por un sistema hídrico que conducen sus aguas a un río principal
Notes: En la cuenca hidrográfica se encuentran los recursos naturales y la infraestructura creada por las personas, en las cuales desarrollan sus actividades económicas y sociales generando diferentes efectos favorables y no favorables

## Slide 7
DEFINICION
PARTES DE UNA CUENCA HIDROGRÁFICA
PARTE MEDIA
PARTE ALTA
PARTE BAJA
Notes: Parte Alta o Cuenca de recepción
- Zona de mayor concentración de agua
- Zona productora de agua
- Es la zona que mayor atención necesita
Parte Media o Garganta o canal de desagüe
- Produce mayores procesos de erosión
- Zona de mayor transporte de sedimentos
- Zona de mayor protección
Parte Baja o Lecho o cono de deyección
- Formación o zona de depósitos
- Formación de pendientes planas
- Variación del curso de agua

## Slide 8
BIENESTAR
ABIOTICO
SOCIO ECONOMICO
BIOTICO
COMPONENTES DE UNA CUENCA HIDROGRÁFICA
Notes: Los componentes principales que determinan el funcionamiento de una cuenca son: los componentes bióticos (flora y fauna), componentes abióticos como (agua, suelo, clima, paisaje , etc), en la cual el ser humano desarrollan actividades económicas y sociales generando diferentes efectos favorables y no favorables.

## Slide 9: PARAMETROS MORFOMETRICOS
MICRO CUENCA DEL
RÍO SAUCAY

## Slide 10
PARÁMETROS
PARAMETRO | INTERPRETACIÓN
AREA : 91,13 km 2 | MICROCUENCA MEDIANA
PERIMETRO: 47,72 km | 
LONGITUD AXIAL: 20,6 km | RIO PRINCIPAL EXTENSO
ANCHO PROMEDIO: 4,42 km | CUENCA ALARGADA
FACTOR FORMA: 0,21 | NO TIENDE A CRECER EN LLUVIAS EXTENSAS
COEFICIENTE DE COMPACIDAD: 1,41 | OBAL REDONDA
ALTITUD MEDIA: 3941,74 msnm | 
ORDEN DE CAUCE: | SE ABASTECE CON AGUAS PLUVIALES DE LAS ZONAS ALTAS Y AGUAS DE ESCORRENTIA
DENSIDAD DRENAJE: 1,22 | MODERADAMENTE DRENADA
PATRON DRENAJE: ANGULAR | SE PRESENTA SOBRE FLUJOS DE LAVAS FRACTURADAS
IMAGEN SATELITAL LANDSAT ETM+ (2001)
MODELO DIGITAL DEL TERRENO
Notes: La morfometría de cuencas permite establecer parámetros de evaluación del funcionamiento del sistema hidrológico de una región, lo cual se constituye en un elemento útil para la planificación ambiental

## Slide 11: LEVANTAMIENTO DE LA LINEA BASE AMBIENTAL

## Slide 12: FACTORES ABIOTICOS

## Slide 13: GEOLOGÍA
MICRO CUENCA DEL
RÍO SAUCAY

## Slide 14
METODOLOGÍA
Recopilación de Información
Trabajo de Campo y Análisis
Hojas Geológicas Alausí (Hoja 71) y Cañar (Hoja 72)
Escala 1: 100 000 – DINAGE - Año 1972-1973
Interpretación de la Imagen Satelital LANDSAT ETM+
Combinación (4,5,3)
Identificación de las formaciones geológicas mediante la recolección de muestras de rocas

## Slide 15
RESULTADO

## Slide 16: FORMACION TARQUI - PT
Las rocas de esta formación son fundamentalmente ígneas:
Notes: Las rocas de esta formación son fundamentalmente rocas ígneas: las rocas ígneas se forman cuando el magma (roca fundida) se enfría y se solidifica.
Aglomerado es una roca ígnea volcánica formada casi totalmente de trozos angulares o redondeados de lava, de variadas formas y tamaños; están asociados con los flujos de lava que son expulsados durante las erupciones volcánicas.
Toba volcánica o tufo volcánico es un tipo de roca ígnea volcánica, ligera, de consistencia porosa, formada por la acumulación de cenizas u otros elementos volcánicos muy pequeños expelidos por los respiraderos durante una erupción volcánica.

## Slide 17: FORMACION YUNGUILLA – K7
Es una formación sedimentaria de origen marino.
Estas rocas se presentan intensamente deformadas y fracturadas, razón por la cual son muy susceptibles a la erosión fluvial.
Notes: La argilita es una roca sedimentaria arcillosa usualmente compuesta por mica sericita y cuarzo.
La arenisca es una roca sedimentaria de tipo detrítico, de color variable, que contiene clastos (Cuando una roca es atacada por la meteorización física o química se transforma en partículas de tamaños diverso denominadas clastos) de tamaño arena.
La lutita es una roca sedimentaria detrítica, es decir, formada por detritos, que está integrada por partículas del tamaño de la arcilla y del limo

## Slide 18: Depósitos Glaciares- dg
Los depósitos de tilita se encuentra en todos los valles, característicamente ondulados en el piso de los valles en forma de U. Son comunes y prominentes en las morrenas laterales y mediales.
Notes: Las tillitas son conglomerado de origen glacial constituido por clastos de tamaños diferentes y unidos por una matriz arcillo-arenosa.

## Slide 19: GEOMORFOLOGIA
MICRO CUENCA DEL
RÍO SAUCAY

## Slide 20
METODOLOGÍA
Recopilación de Información
Hojas Geológicas Alausí (Hoja 71) y Cañar (Hoja 72)
Escala 1: 100 000 - DINAGE - Año 1972-1973
Interpretación de la Imagen Satelital LANDSAT ETM+
Combinación (4,5,3)
Cuencas
Vi
suales

## Slide 21
RESULTADOS

## Slide 22: RELIEVE COLINADO ALTO
COD | DESCRIPCIÓN | PENDIENTE | CIMA | FLANCOS | SUSCEPTIBILIDAD
Rc1pcx | Relieve Colinado | Pendiente Baja (0 – 30) % | Planas | convexo | MEDIA

## Slide 23
RELIEVE MONTAÑOSO
COD | DESCRIPCIÓN | PENDIENTE | CIMA | FLANCOS | SUSCEPTIBILIDAD
Rm2scx | Relieve Montañoso | Pendiente Media (30 – 60) % | Sub - agudas | convexo | MEDIA A ALTA

## Slide 24
RELIEVE ESCARPADO
COD | DESCRIPCIÓN | PENDIENTE | CIMA | FLANCOS | SUSCEPTIBILIDAD
Re3al | Relieve Escarpado | Pendiente Fuerte (Mayor 60%) | Agudas | rectilíneo | ALTA

## Slide 25
MODELAMIENTO GLACIAR
Circos Glaciares
Aristas
Horns
Notes: Las formas glaciares, que se identifican en la zona son: los valles en forma de u, circos, depósitos glaciares, las aristas y los horns

## Slide 26: CLIMA
MICRO CUENCA DEL
RÍO SAUCAY

## Slide 27
NOMBRE ESTACIÓN
TIPO DE ESTACIÓN
COORDENADAS
TEMPERATURA
PRECIPITACIÓN

## Slide 28
NOMBRE | TIPO | 
GUALACEO | CO: Climatológica Ordinaria | 
PAUTE | CO: Climatológica Ordinaria | 
CHUNCHI | CO: Climatológica Ordinaria | 
PALMAS | CP: Climatológica Principal | 
CAÑAR | CP: Climatológica Principal | 
ACHUPALLAS | PV: Pluviográfica | 
ALAUSÍ | PV: Pluviográfica | 
GUASUNTOS | PV: Pluviográfica | 
ESTACIONES ANALIZADAS

## Slide 29
CLIMA
TEMPERATURA
PRECIPITACIÓN

## Slide 30
ISOTERMAS

## Slide 31
ISOYETAS

## Slide 32
PÁRAMO PLUVIAL SUB ALPINO
Precipitación: 250-500mm
Temperatura: 3 a 6ºC
BOSQUE PLUVIAL MONTANO
Precipitación: 1000-2000mm
Temperatura: 6 a 12ºC
CLIMA

## Slide 33: TIPOS DE SUELO
MICRO CUENCA DEL
RÍO SAUCAY

## Slide 34
METODOLOGÍA
Recopilación de Información
MAPA DE SUELOS-MAGAP
1:50 000 (Alausí)
INFORMACION CLIRSEN-MAGAP
Trabajo de Campo y Análisis
De acuerdo a sus
propiedades físicas
De acuerdo a la
Clasificación Taxonómica
Notes: Manual de Procedimiento-Visual: ASTM D2488-00: Práctica Estándar para la Descripción e Identificación de Suelos
Clasificación Taxonómica de acuerdo al Sistema Norteamericano SOIL TAXONOMY (USDA, 1975) y FAO-UNESCO (1993)

## Slide 35
DESCRIPCION DEL PERFIL DEL SUELO
10 cm A0: Materia Orgánica
90 cm A: Humus
20 cm B: Acumulación de los
materiales procedentes del
horizonte A
1,70 cm C: Roca madre más o
menos disgregada
Notes: La estructura de los estratos del suelo hace que en su perfil predomine el horizonte “C” o la roca madre (argilitas, sílice) más o menos disgregada; junto al horizonte “A”, mientras que el horizonte “B” es de muy poco espesor.

## Slide 36
RESULTADOS

## Slide 37
MUESTRA | COLOR | TEXTURA | MATERIA ORGANICA | pH
S01 | Suelo Negro | Pseudo Limoso | Alta | 6 Ligeramente Acido
MUESTRA S01
MUESTRA S02
De acuerdo a las Propiedades Físicas
MUESTRA | COLOR | TEXTURA | MATERIA ORGANICA | pH
S02 | Suelo Café Pardo | Limo Arcilloso | Alta | 6,1 Ligeramente Acido
De acuerdo a la Clasificación Taxonómica
ORDEN | DESCRIPCION
INCEPTISOL | Suelos con escaso desarrollo de horizontes. Bajas temperaturas (clima frio) Alto contenido de materia orgánica Bien drenados con alto contenido de agua
ORDEN | DESCRIPCION
INCEPTISOL + ENTISOL | Presentan un escaso desarrollo y por tanto poco espesor y generalmente contienen material grueso, tipo grava y arena. Tienen su origen en materiales volcánicos como cenizas y tobas poco consolidadas.

## Slide 38: USOS DEL SUELO Y COBERTURA VEGETAL
MICRO CUENCA DEL
RÍO SAUCAY

## Slide 39
USOS DEL SUELO
Recopilación de Información
METODOLOGÍA
Trabajo de Campo y Análisis
Interpretación de la Imagen Satelital LANDSAT ETM+
Combinación (4,5,3)
INFORMACION CLIRSEN-MAGAP

## Slide 40
RESULTADOS
USO DEL SUELO | OBSERVACIONES
Cc/Pc 70% Cultivos de ciclo corto con 30% Pasto cultivado | Cultivos: arroz, maíz, cebada, papas, habas, mellocos, ocas.
On 100% Nieve y hielo | 
Pr/Pc 70% Páramo con 30% Pasto cultivado | Pastoreo: Vacuno, bovino, mular, equino.
Va 100% Vegetación arbustiva | Encontramos principalmente en los alrededores del cauce del Río Saucay
Pr 100% Páramo | El más extenso en la zona, son extensiones cubiertas por pajonal de varios géneros.

## Slide 41: HIDROLOGÍA
MICRO CUENCA DEL
RÍO SAUCAY

## Slide 42
HIDROLOGÍA
METODOLOGÍA
h11
h21
h31
P1
P2
P3
Perfil de río, medición para calculo de caudal
PLANIFICACIÓN
TRABAJO DE CAMPO
ANALISIS DATOS
ESTABLECER PUNTOS DE MUESTREO EN LA PLANIFICACION PREVIA A LA SALIDA DE CAMPO.
Toma de datos de caudales en campo
Notes: La microcuenca del Río Saucay pertenece a la subcuenca del Río Juval la misma que conforma el sistema hidrográfico Santiago-Marañon-Amazonas.

## Slide 43
RESULTADOS
LUGAR: YANACOCHA
CAUDAL: 0,029 m3/s
TIPO CAUDAL: BAJO
LUGAR: RIO SAUCAY
CAUDAL: 1,38 m3/s
TIPO CAUDAL: ALTO
LUGAR: RIO TAMUSCAY
CAUDAL: 0,90 m3/s
TIPO CAUDAL: MEDIO
LUGAR: UNION RIOS
CAUDAL: 1,60 m3/s
ESTADO: ALTO
Notes: La abundancia cortical es el porcentaje medio de un elemento en la corteza terrestre. En hidrología la abundancia es la cantidad de agua que lleva un río en un punto concreto, se llama módulo y se mide en m3/s (módulo absoluto). El módulo es la media aritmética de los caudales observados en un período determinado, por lo general, con un lapso mínimo de 30 años. En realidad módulo y caudal son sinónimos.
El módulo relativo, o específico, es la relación existente entre el módulo absoluto y la superficie de la cuenca, y se expresa en m3/s/km2 o l/s/km2.
Mr = Módulo relativoM = Módulo en m2/s o l/sS = Superficie de la cuenca en km2Se considera que si el módulo relativo es inferior a 5 m3/s/km2 hay escasez, si está entre 5 y 15 m3/s/km2 son los valores medios y por encima de 15 m2/s/km2 son valores elevados.
Para hacer las operaciones siguientes es preferible usar el módulo expresado en litros por segundo (l/s) para lo cual hay que multiplicar por 1000 los metros cúbicos: 3 m3/s = 3000 l/s

## Slide 44: CALIDAD DE AGUA
MICRO CUENCA
DEL RÍO SAUCAY

## Slide 45
COMPARACIÓN TULAS
PARÁMETROS | SA | TA | YA | PARÁMETROS | SA | TA | YA
pH | 7,92 | 7,81 | 8,2 | Sólidos suspendido | 3,00 | 4 00 | -
Temperatura | 12,3 | 10,9 | 11,6 | Sulfatos | 4,00 | 3,00 | 3,00
Conductivida | 185,00 | 204,00 | 52 | Fosfatos | 0,23 | 0,26 | 30
Turbidez | 0,89 | 1,17 | 0 | Nitratos | 0,01 | 0,01 | -
Color | 4,00 | 10,00 | 128 | Nitritos | 0,003 | 0,002 | -
Sólidos Totales | 120,00 | 3139,9 | - | OD | 8,43 | 8,38 | 10,57
Sólidos Totales Disueltos | 90,70 | 147,00 | - | DBO5 | 1,30 | 1,60 | -
Coliformes Totales | 0,00 | 0,00 | - | DQO | <1 | <1 | -
PARÁMETRO | TULAS | RESULTADO
pH | 6,5 - 9 | 
ºC | 3 - 20 | 
NTU | 0-50% | 
mg/L | No < 6 | 

## Slide 46
MACRO INVERTEBRADOS
BMWP
Roldán 2003

## Slide 47
RÍO SAUCAY
Larva de mosca (Chironomidae) | Larva de mosca (Tipulidae) | Mosca de mayo | (Atanatólica) | Escarabajo
2 | 3 | 7 | 8 | 10
Lombriz acuática | Casa de hojas | Escarabajo (Disersus) | (Chimarra) | Moscas de Piedra
1 | 10 | 6 | 9 | 10
TOTAL BMWP = 66
ASPT = BMWP/familias
ASPT = 6,6

## Slide 48
Larva de mosca (Chironomidae) | Larva de mosca (Hemerodromia) | Mosca de mayo | (Chimarra) | Mosca de Piedra
2 | 4 | 7 | 9 | 10
Camarón de río | (Hydroptilidae) | Mosca de mayo
8 | 8 | 9
MACRO INVERTEBRADOS
RÍO TAMUSCAY
LAGUNA YANACOCHA
TOTAL BMWP = 32
TOTAL BMWP = 25
ASPT = BMWP/familias
ASPT = 6,4
ASPT = BMWP/familias
ASPT = 8,33

## Slide 49
RÍO SAUCAY
RÍO TAMUSCAY
YANACOCHA
RESULTADOS

## Slide 50
ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA
Ci
Pi
K
COLIFORMES
pH
DBO5
NITRATOS
FOSFATOS
TEMPERATURA
TURBIDEZ
STD
OD
∑ = 1
1,00 para aguas claras sin aparente contaminación

## Slide 51
CÁLCULOS
ICA RÍO SAUCAY
71,02
ICA RÍO TAMUSCAY
70,74
ICA LAGUNA YANACOCHA
66,32

## Slide 52
RESULTADOS
RÍO SAUCAY
RÍO
TAMUSCAY
LAGUNA
YANACOCHA

## Slide 53: METALES EN SEDIMENTOS
MICRO CUENCA
DEL RÍO SAUCAY

## Slide 54
Río Juval
TOMA DE MUESTRAS
Río Tamuscay
Río Saucay

## Slide 55
LABORATORIO
SECAR
PESAR
DIGESTAR
METODO EPA 3050
ENVASAR
CENTRIFUGAR
MEDIR

## Slide 56
ANÁLISIS DE METALES
Se realizan estándares para cada Metal partiendo de una solución madre en base al compuesto elemental y de acuerdo al "Métodos Estándar para Examinación de Agua y Aguas Residuales”
Se realiza un control de Calidad a través de:
Control de Blancos Y Control de Estándares
ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA

## Slide 57
MAGNESIO
LECTURA DEL EQUIPO
MUESTRA | CODIGO | Mg (ppm)
Río Saucay | RS4 | 12,92
Río Tamuscay | RT1 | 22,4
Río Juval | RJU | 20,28
CÁLCULOS
PUNTO RS4: RIO SAUCAY |  |  | 
DATOS |  | CALCULOS | RESULTADOS
Peso Muestra: | 0,5304 g |  | Mg 1,218 mg / g Suelo
Aforo: | 0,05 L |  | 
Concentración: | 12,92 mg/L |  | 
PUNTO RS4: RIO SAUCAY |  |  | 
DATOS |  | CALCULOS | RESULTADOS
Peso Muestra: | 0,5304 g |  | Mg 1,218 mg / g Suelo
Aforo: | 0,05 L |  | 
Concentración: | 12,92 mg/L |  | 

## Slide 58
RESULTADOS
La Legislación ecuatoriana no designa límites permisibles de contaminación de sedimentos por metales.
La alta cantidad de Sodio, puede provenir principalmente de sales aportadas por fertilizantes a base de nitrato de sodio, el cloruro de sodio o el nitrato sódico potásico lixiviados al cuerpo de agua y posteriormente al sedimento
El presente estudio es un precedente para posteriores trabajos de mayor profundidad.

## Slide 59: PAISAJE
MICRO CUENCA
DEL RÍO SAUCAY

## Slide 60
METODOLOGÍA
MORFOLOGÍA DEL RELIEVE
USO DEL SUELO
CUENCA VISUAL
Evitar Taludes
Zonas inestables
Zonas restricción ambiental
Análisis multivariable elementos extraídos del paisaje.
Fragilidad Visual del Paisaje

## Slide 61
PENDIENTE DEL TERRENO
Pendientes mayores a 60%
Pendientes de 0 a 30 %
Pendientes 30 a 60 %

## Slide 62
USO DEL SUELO
Pr | 100% Páramo
Pr/Cc | 70% Páramo con 30% Cultivos Ciclo Corto
Va | 100% Vegetación Arbustiva
Cc | 100% Cultivos Ciclo Corto
Cc/Pc | 70% Cultivos Ciclo Corto con 30% Pasto Natural
On | 100% Nieve y Hielo
FACTOR ABÍOTICO
4,191 km2
FACTOR BÍOTICO
72,569 km2
BIÓTICO-ANTROPOGÉNICO
14,351 km2

## Slide 63
CUENCA VISUAL DEL
RIO SAUCAY
CUENCAS VISUALES
Erosión
Aporte de sedimentos al río
Deslizamientos
Aguas abajo existe
reforestación con pinos.
Incendios

## Slide 64
CUENCA VISUAL CONFLUENCIA RIO SAUCAY TAMUSCAY Y JUVAL
CUENCAS VISUALES
Zonas altas: remanentes de páramos y matorrales nativos.
Zonas Bajas pequeños
cultivos y pastos.
Especies no nativas: Pinos.
Río Tamuscay
Río Juval
Recorrido Río Saucay

## Slide 65
CUENCA VISUAL DE LA
LAGUNA YANACOCHA
CUENCAS VISUALES
Pajonal quemado
y deteriorado
Morrenas de fondo
Formación Tarqui

## Slide 66: FRAGILIDAD VISUAL DEL PAISAJE
La susceptibilidad de un paisaje al cambio,
cuando se desarrolla un uso sobre él.
Ʃ Mayor a 138 | Muy alto
Ʃ entre 114 y 138 | Alta
Ʃ entre 91 y 114 | Media
Ʃ entre 67 y 91 | Baja
Menor a 67 | Muy baja
La fragilidad que posee el paisaje no esta afectada, Existe una leve tendencia que se debe al cambio en el uso de suelo

## Slide 67: FACTORES BIOTICOS

## Slide 68: FLORA
MICRO CUENCA
DEL RÍO SAUCAY

## Slide 69
FLORA
METODOLOGÍA
División de la Micro cuenca por Formaciones Naturales
Se selecciono puntos al azar. Recolectar muestras por triplicado
Índice de Similitud Sorensen
Análisis de las Muestras Recolectadas

## Slide 70
Calamagrostis intermedia
Valeriana plantaginaceae
Valeriana rígida
Gentiana sedifolia
Plantago rigida
Werneria nubigena
Eryngium humile
Hypochoeris sp
PÁRAMO DE ALMOHADILLAS
(Pha)
PAJA DE PÁRAMO
VALERIANA
GENCIANA
COJIN DE AGUA
CHICONIA

## Slide 71
Escallonia mytilloidea
Weinmannia mariquitae
Gaiadendron punctatum
Orchidaceae
Bromliaceae
BOSQUE SIEMPREVERDE MONTANO ALTO
(BsvMA)

## Slide 72: FAUNA
MICRO CUENCA
DEL RÍO SAUCAY

## Slide 73: METODOLOGÍA
FAUNA
AVES
MAMÍFEROS
HERPETOFAUNA
EVALUACIONES ECOLÓGICAS RÁPIDAS
Conteos visuales y auditivos de especies
IDENTIFICACIÓN
RASTROS
ENTREVISTAS A POBLADORES Y GUÍAS
Macromamíferos Mesomamíferos
RELEVAMIENTO POR ENCUENTROS VISUALES
Estudios de inventario y monitoreo

## Slide 74
CLASIFICACIÓN
PREFERENCIA DE HABITAT
ENDEMISMO
ESTATUS DE CONSERVACIÓN
HABITATS
PÁRAMO (Pa)
LÍNEA DE ACCIÓN ANTRÓPICA (An)
LAGUNAS Y RÍOS (Ln)
BOSQUES (Bs)
OSOGOCHE
ACHUPALLAS
JUVAL
GUANGRA

## Slide 75
AVES
Vultur gryphus | Colibri coruscans | Tyrannidae | Thraupidae | Furnariidae
Cóndor (Especie en peligro) | Colibrí | Atrapamoscas | Tangaras | Canastero
Synallaxis azarae | Scytalopus unicolor | Phalcoboenus carunculatus | Gallinago Nobilis | Buthraupis wetmorei
(endémica) | (endémica) | Curiquingue (endémica) | (endémica) | (endémica)

## Slide 76
Gastrotheca pseustes | Pristimantis cf. unistrigatus | Pholidobolus montium | Stenocercus guentheri
(En peligro) |  | Lagarto Andino | 
Didelphis pernigra | Sylvilagus brasiliensis | Mustela frenata | Tremarctos ornatus | Lycalopex culpaeus
Raposa (endémica) | Conejo de monte | Comadreja menor | Oso de Anteojos (en peligro) | Zorro colorado (vulnerable)
MAMIFEROS
ANFIBIOS
Y
REPTILES

## Slide 77: FACTOR SOCIO ECONÓMICO
MICRO CUENCA
DEL RÍO SAUCAY

## Slide 78
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN EN CAMPO
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
METODOLOGÍA

## Slide 79: ORGANIZACIÓN POLÍTICA
El Cantón San Pedro de Alausí, tiene a la parroquia de Alausí como cabecera cantonal y está conformado por las siguientes parroquias:
Multitud
Guasuntos
Achupallas
Tixán
Huigra
Sevilla
Pumallacta
Sibambe

## Slide 80: ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
La Población del Cantón Alausí, representa el 10,6% total, de la Provincia de Chimborazo.

## Slide 81
PROYECCIONES DE POBLACIÓN
TASA DE CRECIMIENTO
0,6% ANUAL
INEC CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2001

## Slide 82: POBREZA
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas
Cantón Alausí: 86,0% de la población
Parroquia Achupallas: 98,2% de la población

## Slide 83: SERVICIOS BÁSICOS
SERVICIO PÚBLICO | PORCENTAJE
Servicio eléctrico | 69,5
Servicio telefónico | 1,6
Sistema de eliminación de excretas | 18,6
Medios sanitarios de eliminación de excretas | 38,2
Recolección de basura | 4,0
PARROQUIA ACHUPALLAS
AGUA POTABLE
Chart: TIPOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CANTÓN ALAUSÍ
| RED PÚBLICA | POZO | RIO O VERTIENTE | OTRO
PORCENTAJE | 46.5 | 11.3 | 40.3 | 1.8
La parroquia de Achupallas cuenta con abastecimiento de agua entubada en un 7,1% de cobertura, en el sector rural de la parroquia, el agua proviene de vertientes naturales o ríos aledaños.

## Slide 84: SERVICIOS DE SALUD
 | CENTRO DE SALUD | SUBCENTRO DE SALUD | PUESTO DE SALUD | DISPENSARIO MÉDICO
ZONA URBANA | 0 | 1 | 1 | 1
ZONA RURAL | 0 | 6 | 0 | 8
NIVEL CANTONAL
NIVEL PARROQUIAL
Existen en la parroquia 2 sub centros de salud y 1 dispensario médico
Índice de oferta de salud cantonal es del 52,3%

## Slide 85: EDUCACIÓN
ANALFABETISMO
En el cantón Alausí es de 32,1%, en la Parroquia Achupallas es de 40,3%.
ESCOLARIDAD
En el cantón es de 3,2 años dentro de una población de 34 años en adelante y en la parroquia Achupallas es de 1,8 años.

## Slide 86: COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE
Hacia las comunidades más alejadas se accede mediante caminos secundarios y en muchos casos caminos de herradura.
En construcción vía de acceso hacia las comunidades de Juval y Huangras

## Slide 87: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Actividad Agrícola
Actividad Pecuaria
La PEA en la parroquia de Achupallas es del 36,81%
Papa
Habas
Cebada
Maíz
Cebolla
Ganado:
Vacuno
Bovino
Caprino
Caballar

## Slide 88: ALTERNATIVAS PARA EL MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS

## Slide 89
Comprende el análisis de la micro cuenca de manera integral.
Se evalúan los aspectos bióticos, abióticos, sociales, económicos y culturales.
Identificar las potencialidades y restricciones de uso que puedan tener las diferentes UEE
Establecer las Unidades Ecológicas Económicas (UEE)
Orientar la toma de decisiones sobre los mejores usos del territorio en la micro cuenca (PLAN DE MANEJO)
Herramienta flexible y accesible que servirá de base.
¿QUE ES?
FINALIDAD
OBJETIVO
Z E E
Notes: Unidades Ecológicas Económicas (UEE) las cuales son definidas como espacios geográficos relativamente homogéneos que presenten las mismas características físicas, biológicas y socioeconómicas.
OBJETIVO: Contar con una herramienta flexible y accesible que servirá de base al diseño y formulación de políticas, planes, programas y proyectos orientados al desarrollo sostenible de la micro cuenca.

## Slide 90
IDENTIFICAR UEE
VALOR PRODUCTIVO
  Capacidad Uso Suelo
VALOR BIOECOLOGICO
  Vegetación
  Calidad Agua
  Geomorfología
VULNERABILIDAD
  Geología
  Geomorfología
  Suelos
  Clima
  Pendiente
  Vegetación
CONFLICTOS AMBIENTALES
  Capacidad de uso del suelo
  Uso actual del suelo
Las diferentes unidades deben ser evaluadas en función de estos criterios:

## Slide 91
VALOR PRODUCTIVO
METODOLOGÍA
Matriz para Evaluar el Valor Productivo

## Slide 92
MODELO CARTOGRAFICO

## Slide 93
RESULTADOS
CLASES DE CAPACIDADES
MICROCUENCA DEL RIO SAUCAY

## Slide 95
VALOR BIOECOLOGICO
METODOLOGÍA
Matriz para Evaluar el Valor Bio Ecológico

## Slide 96
MODELO CARTOGRAFICO

## Slide 97
RESULTADOS
Niveles de Bio Ecología de la Micro cuenca del Río Saucay

## Slide 99
VULNERABILIDAD
METODOLOGÍA
Matriz para Evaluar el Vulnerabilidad

## Slide 100
MODELO CARTOGRAFICO

## Slide 101
RESULTADOS
Niveles de Vulnerabilidad de la Micro cuenca del Río Saucay

## Slide 103
CONFLICTOS AMBIENTALES
METODOLOGÍA
Matriz para Evaluar Conflictos Ambientales
USO POTENCIAL USO ACTUAL | Agricultura y Ganadería | Cobertura Natural | Protección y Conservación
100% Páramo | MAL | BIEN | BIEN
70% Páramo con 30% Cultivos Ciclo Corto | SOBRE | BIEN | BIEN
100% Vegetación Arbustiva | MAL | BIEN | BIEN
100% Cultivos Ciclo Corto | SOBRE | SUB | BIEN
70% Cultivos Ciclo Corto con 30% Pasto Natural | SOBRE | SUB | BIEN
100% Nieve y Hielo | MAL | BIEN | BIEN

## Slide 104
MODELO CARTOGRAFICO

## Slide 105
RESULTADOS
Conflictos de Uso del Suelo en la Micro cuenca del Río Saucay

## Slide 107: MAPA DE ZONIFICACIÓN ECOLOGICA ECONOMICO

## Slide 108
Áreas que podrán ser dedicadas a actividades productivas teniendo como premisa el buen uso y manejo del suelo
Áreas que han sido alteradas por actividades antrópicas y tienen especial importancia ecológica
Zonas de importancia ambiental y muestran fragilidad ecológica y deben orientarse a la conservación

## Slide 109: DISEÑO Y ESTRUCTURACION DE SIG PARA LA ZEE

## Slide 110
CATALOGO DE OBJETOS
ID de cada Mapa Temático
Ordena en forma general los elementos que fueron modelados en cada Mapa
Subconjunto de la CATEGORIA que tienen características similares
Unidad fundamental de la información geografía y se refiere a la forma en que es abstraída la realidad
_P para cobertura punto
_L para cobertura línea
_A para cobertura polígono
Notes: ATRIBUTOS: Representan aquellas propiedades más relevantes que tiene cada objeto
DOMINIOS: Especifica un rango de valores numéricos o calificativos, válidos para cada atributo.

## Slide 111
GEODATABASE
Base de Datos Alfanumérica
GEODATABASE
Base de Datos GRAFICA
Notes: La Geodatabase, es un modelo que permite el almacenamiento físico de la información geográfica como datos vectoriales, raster, CAD, topología y tablas

## Slide 112: PROPUESTA DE PLAN DE MANEJO
MICRO CUENCA
DEL RÍO SAUCAY

## Slide 113
MOMENTO EXPLICATIVO
¿Lo q vemos es?
MOMENTO NORMATIVO
Producción y Análisis de la Información
MOMENTO ESTRATÉGICO
Generación de alternativas
MOMENTO OPERATIVO
Acciones→Objetivos
PROPUESTA DE PLAN
DE MANEJO

## Slide 114: MOMENTO EXPLICATIVO
ANÁLISIS DE COMPONENTES
DEFINICIÓN DE CONFLICTOS
DEFINICIÓN DE CAPACIDADES

## Slide 115: ANÁLISIS DE COMPONENTES
VARIABLES | INDICADOR
Hidrología | Caudal
Suelo | -Superficie protegida -Fertilidad
Paisaje | -Fragilidad -Naturalidad
Calidad del Agua | -Macro invertebrados -Oxígeno Disuelto
Producción | -Agrícola -Ganadería
EL INDICADOR MUESTRA QUE LA VARIABLE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES
MOMENTO EXPLICATIVO

## Slide 116
VARIABLE | INDICADOR
Geomorfología | Meteorización de las rocas
Demografía | Tasa de crecimiento demográfico
Servicios Básicos | Hogares con acceso a luz eléctrica
EL INDICADOR MUESTRA QUE LA VARIABLE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES ESTABLES
MOMENTO EXPLICATIVO

## Slide 117
VARIABLE | INDICADOR
Clima | - Temperatura - Precipitación
Demografía | Tasa de migración
Salud | - Centros de salud - Ofertas de salud
Vivienda | -Necesidades Básicas - Insatisfechas
Servicios Básicos | -Hogares con acceso alcantarillado -Hogares con acceso agua potable
Educación | - Analfabetismo - Escolaridad
Comunicación | - Vías de acceso - Transporte público
EL INDICADOR MUESTRA QUE LA VARIABLE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES
ANÁLISIS DE COMPONENTES

## Slide 118: CONFLICTOS
DESLIZAMIENTOS
(Pendientes fuertes)
RIESGO VOLCÁNICO
(Volcán Sangay)
EROSIÓN Y DESERTIFICACIÓN
(Sobrepastoreo y avance frontera agrícola)
CONFLICTO LIMÍTROFE
(Nivel provincial)
MARGINACIÓN
(Comunicación hacia el exterior)

## Slide 119: CAPACIDADES
CAPAC ÑAN
(Cultura y Turismo)
RECURSO HÍDRICO
(Mini proyectos hidroeléctricos)
POTENCIAL HUMANO
(Educación y Trabajo)
DIVERSIDAD BIOLÓGICA
(Conservación y Beneficios)
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
(Sostenible)

## Slide 120: MOMENTO NORMATIVO
FORMULACIÓN DE LA MISIÓN
FORMULACIÓN DE LA VISIÓN
MAPA ESTRATÉGICO
LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICAS

## Slide 121
MISIÓN
MANTENER EL EQUILIBRIO Y CAUDAL ECOLÓGICO DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS BAJAS DE LA ZONA Y SATISFACER LAS NECESIDADES DE ABASTECIMIENTO DEL RECURSO AGUA A LOS POBLADORES DEL SECTOR
VISIÓN
EL TERRITORIO DE LA MICRO CUENCA DEL RÍO SAUCAY SE PROYECTA HACIA UN DESARROLLO SUSTENTABLE, APROVECHANDO SUS POTENCIALIDADES FÍSICAS, CULTURALES Y AMBIENTALES
MOMENTO NORMATIVO

## Slide 122
VISIÓN DE FUTURO
Desarrollo sustentablemente a través de sus potencialidades físicas, culturales y ambientales.
MAPA ESTRATÉGICO
Notes: RECURSOS: PROPUESTA TECNICA PARA EL PRESUPUESTO
GOBERNABILIDAD: ACCIONES QUE DEBEN TOMAR LAS AUTORIDADES LOCALES
SOCIEDAD: DERECHOS Y DEBERES QUE TIENEN LAS COMUNIDADES
RESULTADO: CALIDAD DE VIDA SUSTENTABLE: PROPOSITO QUE SE DEBE ALCANZAR

## Slide 123
MANEJAR LOS RECURSOS HÍDRICOS CON ENFOQUE A LA CUENCA HIDROGRÁFICA
Políticas públicas integrales
Marco legal
PROMOVER DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO Y DESARROLLO TERRITORIAL EQUILIBRADO
Apoyar Planes de Desarrollo Local
Autonomía gobiernos locales y organizaciones sociales
CAPACITAR DE MANERA CONTINUA A LA FUERZA DE TRABAJO
IMPULSAR LA INNOVACIÓN INSTITUCIONAL PARA L A GOBERNANZA PARTICIPATIVA
Veedurías ciudadanas
Mecanismos de cogestión y control participativo del territorio
Aproximar la oferta a la demanda en el sector productivo
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS

## Slide 124: MOMENTO ESTRATÉGICO
METAS
SUB COMPONENTE
O VARIABLE
ESTRATEGIA
INDICADOR
META
ESTRATEGIAS

## Slide 125
ESTRATEGÍAS
COMPONENTE | SUB COMPONENTE | ESTRATEGIAS
ABIÓTICO | Geología | Fortalecimiento de la investigación geológica del centro oriente del país, mediante el presente estudio y que sea un punto de partida y una buena fuente de consulta para futuras investigaciones.
 | Geomorfología | Desarrollo de la investigación de la geomorfología del centro oriente del país, mediante el presente estudio y que sea un punto de partida y una buena fuente de consulta para futuras investigaciones.
 | Hidrología | Apoyo a la política estatal de protección del recurso agua y conservación del ecosistema proveedor de agua en las zonas altas de los páramos del sur este de la provincia de Chimborazo.
 | Clima | Fortalecimiento a la red de monitoreo climático que posee el INAMI, mediante la localización de nuevas estaciones en la zona sur este de la provincia de Chimborazo, que reflejen la realidad climatológica de la zona.

## Slide 126
METAS
COMPONENTE | SUB COMPONENTE | INDICADORES | METAS
SOCIO ECONÓMICO CULTURAL | Demografía | Tasa de crecimiento demográfico | Reducir en un 5% la tasa de crecimiento demográfico en un periodo de diez años.
 |  | Tasa de migración | Reducir en un 30% la tasa de migración en un periodo de diez años.
 | Salud | Centros de Salud | Aumentar en un 30% los centros de salud aledaños a la micro cuenca en un periodo de tres años.
 |  | Oferta de Salud | Aumentar en un 50% la oferta de salud pública en un periodo de tres años.
 | Servicios Básicos | Hogares con alcantarillado | Aumentar en un 30% los hogares con alcantarillado en un plazo de dos años.
 |  | Hogares con agua potable | Aumentar en un 30% los hogares con acceso a agua potable en un plazo de dos años.

## Slide 127: MOMENTO OPERATIVO
ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA
PLAN DE MANEJO DE LA MICRO CUENCA DEL RÍO SAUCAY

## Slide 128
MOMENTO OPERATIVO
ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA
ZONA PRODUCTIVA
ZONA CRÍTICA
ZONA ESPECIAL

## Slide 129
PROYECTO:
Implementación de Sistemas Sostenibles de Producción
ZONAS PRODUCTIVAS
PROGRAMA DE ADECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

## Slide 130
PROYECTO: | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOSTENIBLES DE PRODUCCIÓN
LOCALIZACION: | Sectores ubicados en la ZEE como ” Zona de producción agrícola y pecuaria”
TIEMPO: | Largo Plazo (10 años)
OBJETIVOS: | 
Capacitar a los propietarios sobre el manejo adecuado del suelo. | 
Reconversión de los sistemas agrícolas y pecuarios para que sean compatibles con el entorno natural. | 
Contribuir a la conservación de los valores naturales que posee la micro cuenca del río Saucay. | 
ACTIVIDADES PECUARIAS
ACTIVIDADES AGRICOLAS
ACCIONES
Capacitar a los pobladores mediante talleres con la colaboración de especialistas Agrónomos que tengan conocimiento sobre las técnicas apropiadas de producción agrícolas y pecuarias.

## Slide 131
ZONAS CRITICAS
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ZONAS CON CONFLICTOS AMBIENTALES
PROYECTO:
Restauración de Humedales

## Slide 132
PROYECTO: | RESTAURACION DE HUMEDALES
LOCALIZACION: | ” Zona de Recuperación y Rehabilitación”
TIEMPO: | Mediano Plazo (5 años)
OBJETIVOS: | 
Identificar y caracterizar los humedales que existan en la micro cuenca del río Saucay. | 
Contribuir a la protección y restauración de los humedales | 
PÁRAMO QUEMADO EN LA ZONA ALTA
DE LA MICRO CUENCA DEL RÍO SAUCAY
ACCIONES:
Realizar un inventario georeferenciado de humedales y estado en el que se encuentran. Restringir el acceso mediante senderos ecológicos que no atraviesen zonas sensibles.

## Slide 133
PROYECTO:
Conservación de Suelos
PROYECTO:
Compensación por Servicios Ambientales
PROYECTO:
Monitoreo de la Calidad del Agua
ZONAS ESPECIALES
PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES

## Slide 134
EROSION GENERADA POR PROPIEDADES DEL SUELO, PENDIENTES FUERTES Y DESCUBIERTAS
PROYECTO: | CONSERVACION DEL SUELO
LOCALIZACION: | Sectores ubicados en la ZEE como ”Zonas Especiales”
TIEMPO: | Corto Plazo (2 años)
OBJETIVOS: | 
Recuperación de sectores afectados por procesos erosivos y deslizamientos. | 
Controlar la expansión de las áreas afectadas por erosión. | 
ACCIONES:
Reforestación con especies nativas en pendientes desnudas de vegetación. Controlar los flujos de agua que colaboren con los deslizamientos en las pendientes

## Slide 135
PROYECTO: | COMPENSACION POR SERVICIOS AMBIENTALES
LOCALIZACION: | Zona alta de la Micro cuenca del Rio Saucay
TIEMPO: | Largo Plazo (10 años)
OBJETIVOS: | 
Contribuir al mantenimiento y recuperación de la cobertura vegetal natural . | 
Implementar un mecanismo de pago por servicios ambientales. | 
Sensibilizar a los propietarios sobre la necesidad de mantener la cobertura vegetal. | 
ACCIONES: | 
Realizar un catastro de tierras y analizar su vocación. Desarrollar una formula para recompensar con valores económicos, la conservación de los predios. | 

## Slide 136
PROYECTO: | MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA
LOCALIZACION: | Laguna Yanacocha Río Saucay Rio Tamuscay
TIEMPO: | Mediano Plazo (4 años)
OBJETIVOS: | 
Conocer en detalle la calidad del agua de las corrientes hídricas del área de estudio | 
Establecer relaciones entre la calidad del recurso hídrico y las actividades productivas desarrolladas en la micro cuenca | 
Disponer de una herramientas para evaluar y adecuar las acciones de manejo. | 
LAGUNA YANACOCHA
RIO SAUCAY
ACCIONES:
Realizar el monitoreo de la calidad del agua dos veces por año para disponer de una herramienta de evaluación

## Slide 137: CONCLUSIONES

## Slide 138
La Zonificación Ecológica Económica ha sido importante para determinar las unidades geográficas homogéneas existentes en la zona y mediante programas y proyectos usados como herramienta de gestión territorial y ambiental, asegurar un desarrollo sostenible de la misma.
La realización de la Línea Base Ambiental de la micro cuenca del río Saucay, nos han llevado a concluir que se trata de un territorio poco intervenido, bien conservado y rico en recursos naturales.

## Slide 139: RECOMENDACIONES

## Slide 140
Es de vital importancia que el Gobierno Cantonal de Alausí, asegure la ampliación progresiva de servicios que atiendan a la garantía de derechos tales como salud y educación de las zonas rurales.
Para realizar el levantamiento de la línea base ambiental, es necesario la participación de un equipo multidisciplinario elegido por la Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH) experto en el análisis de cada variable de los componentes ambientales y sociales.

## Slide 141
Es importante que la Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH), ponga en marcha la implementación de la propuesta de Plan de Manejo de la micro cuenca del río Saucay recomendada, con la finalidad de asegurar un desarrollo sostenible del territorio y sus recursos.
Implementar una estación meteorológica por parte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), en la zona de estudio, para obtener registros de datos climáticos que representen la realidad del sector.

## Slide 142
GRACIAS