## Slide 2: OBEJETIVO GENERAL

## Slide 3: OBJETIVO ESPECÍFICO

## Slide 4: OBJETIVOS ESPECÍFICO

## Slide 5: INTRODUCCIÓN

## Slide 13: TELNET

## Slide 14: SECURE SHEL

## Slide 19: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS

## Slide 20
Switch 3com 4210
Switch 3com 4500
Switch Cisco Catalyst Express 500
Switch D-link DGS-3627

## Slide 21
Switch HP 2512
Switch 3com 5500
Switch Cisco Catalyst 3560
Switch D-link DES-3526

## Slide 22: TABLA COMPARATIVA SWITCH CAPA 2
CARATERISTICA | Switch 3com 4210 | Switch Cisco Catalyst Express 500 | Switch HP 2512
Número de Puertos | 26 Puertos | 24 Puertos | 12 Puertos
Velocidad de los Puertos | 24 Puertos 10BASE-T/100BASE-TX y | 24 Puertos 10/100 Mbps 2 Puertos10/100/1000 | 12 Puertos 10/100 Mbps 2 transceiver slots para Gigabit o 100Base-FX
Soporte PoE (Power over Ethernet) | SI | SI | NO
Rendimiento | 8.8 Gbps | 8.8 Gbps | 9.6 Gbps
Soporte VLAN | SI | SI | SI
Soporte STP o variaciones | STP/RSTP/MSTP | STP/RSTP | STP/RSTP
Soporte TELNET | SI | NO | SI
Soporte SSH | SSH v2 | NO | SSH v1
SNMP | SNMP v3 | SNMP v3 | SNMP v2
IGMP SNOOPING | IGMP v1 | IGMP v3 | IGMP v3
Soporte TFTP | SI | NO | SI
Soporte 802.1x | SI | SI | SI
Soporte Stacking | NO | NO | SI
Soporte QoS (802.1p) | SI | SI | SI
Soporte IPv6 | SI | NO | NO
PESO | 2.14 Kg | 3.2 Kg | 2.7 Kg
Costo Aproximado 2012 | ~ $335 | ~ $180 | ~ $210

## Slide 23: TABLA COMPARATIVA SWITCH CAPA 3
CARATERISTICA | Switch 3com 4500 | Switch Cisco Catalyst 3560 | Switch D-link DGS-3627 | Switch 3com 5500
Número de Puertos | 26 Puertos | 24 Puertos | 24 Puertos | 28 Puertos
Soporte PoE (Power over Ethernet) | SI | SI | NO | SI
Rendimiento | 8.8 Gbps | 32 Gbps | 108 Gbps | 12.8 Gbps
Soporte VLAN | SI | SI | SI | SI
Soporte STP o variaciones | STP / RSTP/ MSTP | RSTP / PVRST+ | STP /RSTP /MSTP | STP /RSTP /MSTP
Soporte TELNET | SI | SI | SI | SI
Soporte SSH | SSH v2 | SSH v2 | SSH v2 | SSH v2
SNMP | SNMP v3 | SNMP v3 | SNMP v3 | SNMP v3
IGMP SNOOPING | IGMP v1 | IGMP v3 | IGMP v3 | IGMP v3
Soporte TFTP | SI | SI | SI | SI
Soporte 802.1x | SI | SI | SI | SI
Soporte Stacking | SI | SI | SI | SI
Soporte QoS (802.1p) | SI | SI | SI | SI
Enrutamiento Estático | SI | SI | SI | SI
Enrutamiento Dinámico | RIP v1, RIP v2 | RIP v1, RIP v2, RIPng, OSPF, EIGRP, BGP ,IS-IS | RIP v1, RIP v2, RIPng, OSPF v2. | RIP v1, RIP v2, OSPF
Soporte ACL´S | SI | SI | SI | SI
Soporte IPv6 | SI | SI | SI | SI
PESO | 6.3 Kg | 5.1 Kg | 5.5 Kg | 6.3 Kg
Costo Aproximado 2012 | ~$1,000 | ~$1,200 | ~$2,200 | ~$2,050

## Slide 31: DESARROLLO PRÁCTICA #11

## Slide 32
TEMA: Implementación de una Red Jerárquica que permita la administración por medio de acceso remoto (SSH).
OBJETIVOS:
a) Aplicar las funciones que nos ofrece el Acceso Remoto por medio de SSH.
b) Administrar la Red Jerárquica haciendo el uso de herramientas como PUTTY/TERATERM.
c) Este Objetivo se plantea el alumno.
MARCO TEORICO:
SSH: Secure SHell como reemplazo de Telnet y práctica recomendada para proveer administración de un dispositivo de red remota con conexiones que soportan confidencialidad e integridad de la sesión. Provee una funcionalidad similar a una conexión Telnet de salida, con la excepción de que la conexión está cifrada y opera en el puerto 22. Con autenticación y cifrado, SSH permite comunicaciones seguras sobre una red no segura.
Características de SSH
El cliente puede verificar que se está conectado a un mismo servidor.
Información de autenticación encriptado con 128 bits.
Datos enviados y recibidos encriptados con 128 bits.

## Slide 33
EQUIPOS:
Los Equipos los cuales nos permitirán el desarrollo de la práctica son:
  1. - Switch HP 2512.
  2. - Switch 3com 4210.
  3. - Switch 3com 4500.
  4. - Switch 3com 5500.
  5. - Switch Cisco Catalyst 3560
  6. - Switch D-link DGS-3627.
  7. – Router Cisco2600/2800 Series.
  8.- Cable de Consola, Cable(s) de Red.
  9.- Software a utilizar (PUTTY, TERA TERM).
NOTA/ADVERTENCIA:
No es necesaria la configuración de listas de acceso en la siguiente topología.
Una vez implementada la Red correr el programa (PUTTY, TERATERM) para la modificación de claves y nombres de los Switches y Routers.
Luego de terminar con la práctica de laboratorio dejar el Equipo con la configuración por defecto.

## Slide 34
TOPOLOGÍA:

## Slide 35
DIRECCIONAMIENTO:
 | DISPOSITIVO | DIRECCIÓN IP | MÁSCARA DE RED | INTERFAZ
CAPA DE ACCESO |  |  |  | 
 | SWITCH 3COM 4210 /HP 2512 |  |  | 
 | VLAN 20 (ESTUDIANTES) | 192.168.2.0 | 255.255.255.0 | Ethernet 4-6
 | VLAN 10 (MAESTROS) | 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | Ethernet 1-3
 | ENLACE TRONCAL | -- | -- | Ethernet 11
CAPA DE DISTRIBUCIÓN |  |  |  | 
 | SWITCH 3COM 4500 |  |  | 
 | VLAN 20 (ESTUDIANTES) | 192.168.2.0 | 255.255.255.0 | Ethernet 4-6
 | VLAN 10 (MAESTROS) | 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | Ethernet 1-3
 | ENLACE TRONCAL | -- | -- | Ethernet 10-11-12
 | SWITCH 3COM 5500 |  |  | 
 | VLAN 20 (ESTUDIANTES) | 192.168.2.0 | 255.255.255.0 | Ethernet 4-6
 | VLAN 10 (MAESTROS) | 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | Ethernet 1-3
 | ENLACE TRONCAL | -- | -- | Ethernet 10-11-12
 | SWITCH CISCO 3560 |  |  | 
 | VLAN 20 (ESTUDIANTES) | 192.168.2.0 | 255.255.255.0 | Ethernet 4-6
 | VLAN 10 (MAESTROS) | 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | Ethernet 1-3
 | ENLACE TRONCAL | -- | -- | Ethernet 10-11-12

## Slide 36
CAPA DE NUCLEO |  |  |  | 
 | SWITCH-1 D-Link 3627 |  |  | 
 | VLAN 20 (ESTUDIANTES) | 192.168.2.0 | 255.255.255.0 | Ethernet 4-6
 | VLAN 10 (MAESTROS) | 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | Ethernet 1-3
 | ENLACE TRONCAL | -- | -- | Ethernet 8-9-10-11-12
 | SWITCH-2 D-Link 3627 |  |  | 
 | VLAN 20 (ESTUDIANTES) | 192.168.2.0 | 255.255.255.0 | Ethernet 4-6
 | VLAN 10 (MAESTROS) | 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | Ethernet 1-3
 | ENLACE TRONCAL | -- | -- | Ethernet 7-8-9-10-11-12
 | ROUTER CISCO 2800 |  |  | 
 | SUBINTERFAZ 10 | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 | Ethernet
 | SUBINTERFAZ 20 | 192.168.2.10 | 255.255.255.0 | Ethernet
HOST |  |  |  | 
 | PC1 ESTUDIANTE | 192.168.2.2 | 255.255.255.0 | Ethernet
 | PC2 MAESTRO | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 | Ethernet
 | PC3 ESTUDIANTE | 192.168.2.3 | 255.255.255.0 | Ethernet
 | PC4 MAESTRO | 192.168.1.3 | 255.255.255.0 | Ethernet
 | PC5 ESTUDIANTE | 192.168.2.4 | 255.255.255.0 | Ethernet
 | PC6 MAESTRO | 192.168.1.4 | 255.255.255.0 | Ethernet

## Slide 37
PROCEDMIENTO:
Configuración Equipos 3COM 4210
1.- Accedemos al Switch y creamos la Vlan “MAESTROS” y “ESTUDIANTES”
2.- Añadimos los puertos a las VLANs.
3.- Configuración de Enlace Troncales
CAPA DE ACCESO

## Slide 38
        Configuración Equipo HP 2512
CAPA DE ACCESO
1.- Accedemos al Switch y creamos la Vlan “MAESTROS” y “ESTUDIANTES”
2.- Añadimos los puertos a las VLANs
3.- Configuración de Enlace Troncales

## Slide 39
        Configuración Equipos 3COM 4500
CAPA DE DISTRIBUCIÓN
1.- Accedemos al Switch y creamos la Vlan “MAESTROS” y “ESTUDIANTES”
2.- Añadimos los puertos a las VLANs
3.- Configuración de Enlace Troncales

## Slide 40
Configuración Equipos 3COM 5500
CAPA DE DISTRIBUCIÓN
1.- Accedemos al Switch y creamos la Vlan “MAESTROS” y “ESTUDIANTES” y añadimos una dirección IP a la “VLAN MAESTROS”
2.- Añadimos los puertos a las VLANs
3.- Configuración de Enlace Troncales

## Slide 41
4.- Creamos las claves RSA
CAPA DE DISTRIBUCIÓN
5.- Creamos el usuario:”PC1” y ponemos la contraseña: ”espe”
        Configuración CISCO 3560
1.- Accedemos al Switch y creamos la Vlan “MAESTROS” y “ESTUDIANTES”

## Slide 42
2.- Añadimos los puertos a la VLANs
CAPA DE DISTRIBUCIÓN
3.- Configuración de Enlace Troncales

## Slide 43
        Configuración D-Link DES-3627
CAPA DE CORE
1.- Accedemos al Switch y creamos la Vlan “MAESTROS” y “ESTUDIANTES”.
2.- Añadimos los puertos a la VLANs

## Slide 44
CAPA DE CORE
3.- Configuración de Enlace Troncales
4.- Configuramos una cuenta como administrador
5.- Configuramos la IP de la VLAN “MAESTROS”

## Slide 45
CAPA DE CORE
6.- Para configurar SSH en el Switch D-link 3627 utilizamos los siguientes comandos.
7.- Configuramos el tipo de algoritmo por la cual va a ser encriptado la clave
8.- Habilitamos SSH en el Switch

## Slide 46
CAPA DE CORE
        Configuración CISCO 2800
1.- Accedemos al Router configuramos la interfaces virtuales o sub interfaces añadimos el tipo de encapsulación
2.- Configuramos el protocolo de Enrutamiento en este caso RIPv2

## Slide 47
Prueba de Acceso Remoto al Switch 3Com 5500 (SSH)
1.- Ingresamos al programa TERATERM, ponemos el protocolo SSH la dirección IP 192.168.1.11 y presionamos OK

## Slide 48
2.- Nos pedirá el nombre de usuario: “PC1” y la contraseña: “espe” para poder acceder al Switch

## Slide 49
Una vez ingresados los parámetros, logramos acceder al Switch