## Slide 1: Escuela Politécnica del Ejército
PROYECTO DE GRADO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO EN
INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
Xavier W. Biedermann L.
Jonathan S. Córdova H.

## Slide 2: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DISTRIBUIDO DE CONTROL, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE TEMPERATURA PARA UNA MÁQUINA DE EXTRUSIÓN DE 3 CAPAS EN LA FÁBRICA DE AGROPLÁSTICOS S.A.

## Slide 3: Introducción
El proyecto constará esencialmente en renovar por completo el sistema de control de temperatura de una máquina de extrusión conformada por 3 extrusoras y 1 cabezal o dado, sustituyendo los controladores a base de pirómetros actualmente implementados por controladores modulares de temperatura y los armarios eléctricos por gabinetes ubicados junto a cada extrusora y cabezal de la máquina, desarrollando también una interfaz HMI que permita a los operadores controlar, monitorear y supervisar la temperatura de las diferentes zonas de la máquina en una sola pantalla.

## Slide 4: Objetivos
Objetivo General:
Diseñar e implementar un sistema distribuido de control, supervisión y monitoreo de temperatura para una máquina de extrusión conformada por 3 extrusoras de plástico y un cabezal o dado con el fin de mejorar la calidad del producto terminado.

## Slide 5: Objetivos
Objetivos específicos:
Investigar acerca de las últimas tendencias para control de temperatura y reconocer el espacio de trabajo con el fin de seleccionar estrategias e implementar tecnologías de punta según los requerimientos del proyecto.
Diseñar una interfaz HMI en una pantalla táctil para permitir al operador controlar, monitorear y supervisar el estado de la máquina en todo momento.

## Slide 6: Objetivos
Objetivos específicos:
Implementar el diseño de hardware y software reemplazando el sistema de control de temperatura actualmente instalado en la fábrica.
Realizar pruebas de funcionamiento mediante toma de datos y comparar con condiciones deseadas para comprobar resultados.
Documentar apropiadamente cada fase del proyecto usando diagramas, esquemas, tablas, fotografías y cualquier método necesario con el fin de asegurar la comprensión del proyecto por cualquier persona capacitada.

## Slide 7: Agroplásticos S.A
Empresa dedicada a:
Producción de rollos plásticos para uso en invernaderos, cubiertas, canales, ductos, reservorios, entre otros.
Actualmente la empresa se encuentra ubicada en la Av. Manuel Córdova Galarza Km 6 vía a la Mitad del Mundo, Quito, Pichincha, Ecuador.

## Slide 8: Proceso de extrusión del plástico

## Slide 9: Planteamiento del problema
Actualmente la fábrica presenta situaciones que perjudican a la empresa como tal al no poder estar a la altura de las expectativas de los clientes y es por esas mismas razones que se ve la necesidad de un cambio en el sistema de control de temperatura de la planta de producción, las principales razones de esto son:

## Slide 10: Planteamiento del problema
Deterioro del producto por someterse a temperaturas no adecuadas.
  Calibre fuera de especificación.
  Acentamiento de la burbuja de soplado.
  Fugas de material en junturas de máquinas.
  Huecos en la burbuja de soplado.

## Slide 11: Planteamiento del problema
Tecnología obsoleta y no eficiente.

## Slide 12: Planteamiento del problema
Tiempo de mantenimiento elevado.

## Slide 13: Planteamiento del problema
Dificultad para encontrar una falla en el sistema.

## Slide 14: Planteamiento del problema
Monitoreo y control complejos para el personal de operaciones.

## Slide 15: Solución al problema
Una vez tomadas en cuenta las situaciones explicadas, se denota la importancia del proyecto al proveernos soluciones a dichos problemas, como son:
Implementar un sistema con técnicas de control de temperatura apropiadas.
Permitir la flexibilidad y escalabilidad del proceso.
Facilitar el mantenimiento creando diagramas y reducción de elementos innecesarios.

## Slide 16: Solución al problema
Facilitar la operación de la máquina implementando una interfaz amigable con el personal de operaciones.
Creación de un sistema de alarmas para tomar medidas de mejor manera.

## Slide 17: Reconocimiento de variables
Para realizar el control, monitoreo y supervisión de temperatura del proceso de extrusión del plástico se debe conocer de manera precisa la/s señales eléctricas que nos entregan los sensores de temperatura (termocuplas) que intervienen en dicho proceso.

## Slide 18: Reconocimiento de variables
MÁQUINA 1 | CANTIDAD TOTAL DE TERMOCUPLAS | ZONAS DE CALEFACCIÓN | ZONAS CON ENFRIAMIENTO POR AIRE | ZONAS CON ENFRIAMIENTO POR AGUA
Extrusora A | 6 | 6 | 5 | 0
Extrusora B | 7 | 7 | 5 | 1
Extrusora C | 6 | 6 | 5 | 0
Cabezal | 10 | 10 | 0 | 0

## Slide 19: Diagrama de bloques

## Slide 20: Demanda de la máquina
EQUIPO | ZONAS | POT CALEFACCION | POT VENTILACION | ALIMENTACION | VOLTAJE | CORRIENTE
EXTRUSORA A | ZONA 1 Ventilador 1 | 7200 | 290 | MONO | 260 | 27,69
 | ZONA 2 Ventilador 2 | 7200 | 290 | MONO | 260 | 27,69
 | ZONA 3 Ventilador 3 | 7200 | 290 | MONO | 260 | 27,69
 | ZONA 4 Ventilador 4 | 7200 | 290 | MONO | 260 | 27,69
 | ZONA 5 Ventilador 5 | 7200 | 290 | MONO | 260 | 27,69
 | ZONA C.F. Cambia Mallas | 6150 | 0 | MONO | 260 | 23,65

## Slide 21: Demanda de la máquina
EQUIPO | ZONAS | POT CALEFACCION | POT VENTILACION | ALIMENTACION | VOLTAJE | CORRIENTE
EXTRUSORA B | ZONA 0 Dosificadores | 4000 | 0 | MONO | 260 | 15,38
 | ZONA 1 Ventilador 1 | 5250 | 750 | MONO | 260 | 20,19
 | ZONA 2 Ventilador 2 | 5250 | 750 | MONO | 260 | 20,19
 | ZONA 3 Ventilador 3 | 5250 | 750 | MONO | 260 | 20,19
 | ZONA 4 Ventilador 4 | 5250 | 750 | MONO | 260 | 20,19
 | ZONA 5 Ventilador 5 | 6750 | 750 | MONO | 260 | 25,96
 | ZONA C.F. Cambia Mallas | 7500 | 0 | MONO | 260 | 28,85

## Slide 22: Demanda de la máquina
EQUIPO | ZONAS | POT CALEFACCION | POT VENTILACION | ALIMENTACION | VOLTAJE | CORRIENTE
EXTRUSORA C | ZONA 1 Ventilador 1 | 7200 | 290 | MONO | 260 | 27,69
 | ZONA 2 Ventilador 2 | 7200 | 290 | MONO | 260 | 27,69
 | ZONA 3 Ventilador 3 | 7200 | 290 | MONO | 260 | 27,69
 | ZONA 4 Ventilador 4 | 7200 | 290 | MONO | 260 | 27,69
 | ZONA 5 Ventilador 5 | 7200 | 290 | MONO | 260 | 27,69
 | ZONA C.F. Cambia Mallas | 6150 | 0 | MONO | 260 | 23,65

## Slide 23: Demanda de la máquina
EQUIPO | ZONAS | POT CALEFACCION | POT VENTILACION | ALIMENTACION | VOLTAJE | CORRIENTE
CABEZAL | ZONA 1 Salida | 6400 | 0 | MONO | 260 | 24,62
 | ZONA 2 Mitad | 36000 | 0 | TRI | 440 | 47,24
 | ZONA 3 Baja | 11400 | 0 | MONO | 260 | 43,85
 | ZONA INTERNA D | 10500 | 0 | TRI | 440 | 13,78
 | ZONA INTERNA E | 5000 | 0 | TRI | 440 | 6,56
 | ZONA F Bloque | 11500 | 0 | MONO | 260 | 44,23
 | ZONA Codo A | 3600 | 0 | MONO | 260 | 13,85
 | ZONA Codo Cuello C | 6600 | 0 | MONO | 260 | 25,38
 | ZONA Cuello A | 4000 | 0 | MONO | 260 | 15,38
 | ZONA Cuello B | 3150 | 0 | MONO | 260 | 12,12

## Slide 24: Levantamiento de materiales
Contactores de estado sólido monofásicos.
ELEMENTO | CARACTERÍSTICAS
 | Entrada 4-32 Vdc
 | Aislamiento óptico
 | 600 Voltios de voltaje de bloqueo
 | Detector de cruce por cero
 | Alta capacidad de picos de corriente
 | Puente de snubber
 | 100% ensayado a la corriente nominal
 | Alta frecuencia de conmutación (120hz)
 | Disipador de calor de alto desempeño
 | Varistor MOV interno para protección de transientes

## Slide 25: Levantamiento de materiales
Contactores de estado sólido trifásicos.
ELEMENTO | CARACTERÍSTICAS
 | Entrada 4-32 Vdc
 | Aislamiento óptico
 | 600 Voltios de voltaje de bloqueo
 | Detector de cruce por cero
 | Alta capacidad de picos de corriente
 | Puente de snubber
 | 100% ensayado a la corriente nominal
 | Alta frecuencia de conmutación (120hz)
 | Disipador de calor de alto desempeño
 | Varistor MOV interno para protección de transientes

## Slide 26: Levantamiento de materiales
Pantalla táctil HMI modelo G3 RedLion.
ELEMENTO | CARACTERÍSTICAS
 | Voltaje de alimentación de 24 Vdc
 | Pantalla 10’’
 | 640 x 480 Pixeles
 | 256 Colores VGA
 | Pantalla táctil de tipo resistiva
 | Memoria RAM de 8 Mbytes
 | Comunicación con puerto USB
 | Comunicación con puerto industrial Ethernet

## Slide 27: Levantamiento de materiales
Módulos PID RedLion.
ELEMENTO | CARACTERÍSTICAS
 | Voltaje de alimentación de 24 Vdc
 | Permite señales universales de entrada: termocupla, rtd, 0-10V y 4-20mA
 | Auto-tuning de parámetros PID durante el funcionamiento
 | Salida analógica (CSPID1)
 | Comunicación industrial Ethernet

## Slide 28: Levantamiento de materiales
Controlador máster RedLion
ELEMENTO | CARACTERÍSTICAS
 | Voltaje de alimentación de 24 Vdc
 | Comunicación industrial Ethernet 10 Base-T/100 Base-Tx
 | Soporta hasta 16 módulos de ampliación
 | Puerto de programación RS232 y USB
 | Memoria flash de 4 Mbytes

## Slide 29: Levantamiento de materiales
Breaker de caja moldeada de 3 polos.
ELEMENTO | CARACTERÍSTICAS
 | Tensión de empleo de 440V 50/60 Hz
 | Protección contra sobre carga térmica
 | Protección contra corto circuito
 | Corriente nominal de 80 y 200 Amp
 | Tensión de aislamiento 690 V

## Slide 30: Levantamiento de materiales
Fusibles ultrarrápidos.
ELEMENTO | CARACTERÍSTICAS
 | Voltaje ~690 Vac
 | Desde 1 hasta 63 Amp.
 | Tamaños de 10x38 mm, 14x51 mm y 22x58 mm.
 | Acción rápida para protección de semiconductores. 1 seg para 2.5 IR.
 | IR= 200 kA RMS

## Slide 31: Diagrama de distribución de elementos
Extrusora A
Extrusora B
Extrusora C
Cabezal

## Slide 32: Desarrollo del Software

## Slide 33: Desarrollo de Software
Para la implementación usamos equipos de la marca Red Lion, por tanto para la programación se ha utilizado el programa CRIMSON 3 que es un software gratuito creado por la misma marca.

## Slide 34: Diseño de HMI
Para facilitar al operador con las operaciones de la HMI se desarrolló un sistema de pantallas con el Software Crimson 3, para el monitoreo y control del proceso. El sistema de monitoreo y visualización está dividido en varias pantallas o ventanas, en las que están involucradas todas las variables del proceso. En todas las pantallas que se listan a continuación existen botones que permiten navegar entre ellas a parte de los botones físicos ya incluidos en la pantalla.

## Slide 35: Diseño de HMI

## Slide 36: Diseño de HMI

## Slide 37: Diseño de HMI

## Slide 38: Diseño de HMI

## Slide 39: Diseño de HMI

## Slide 40: Diseño de HMI

## Slide 41: Comunicaciones
La comunicación realizada necesaria para la comunicación entre los módulos controladores y la pantalla táctil o HMI fue usando comunicación Industrial de Ethernet con Modbus TCP/IP.

## Slide 42: Implementación
Reemplazo de armarios eléctricos por gabinetes individuales.

## Slide 43: Implementación
Construcción de gabinetes.

## Slide 44: Implementación
Construcción de gabinetes.

## Slide 45: Implementación
Construcción de gabinetes.

## Slide 46: Implementación
Instalación de elementos en gabinetes.

## Slide 47: Implementación
Instalación de elementos en gabinetes.

## Slide 48: Implementación
Conexión de máquinas a gabinetes.

## Slide 49: Implementación
Instalación de HMI.

## Slide 50: Implementación
Canalización y cableado.

## Slide 51: Pruebas y Resultados
Se realizaron pruebas de funcionamiento del programa implementado en el PLC para los estados del proceso, la comunicación entre el autómata y la pantalla táctil, el programa de supervisión y monitoreo del proceso en la HMI y la creación de reportes y presentación de datos.

## Slide 52: Pruebas y Resultados
Prueba de controles de temperatura.
Chart: 

## Slide 53: Pruebas y Resultados
Prueba de comunicación entre controladores y HMI.

## Slide 54: Pruebas y Resultados
Prueba de funcionamiento de HMI.

## Slide 55: Pruebas y Resultados
Comparación de valores medidos contra deseados.
Time | Extr_B.Zona3_PV | Extr_B.Zona3_SP | Error (%)
0:00:00 | 185,6 | 185 | -0,323275862
0:10:00 | 185,6 | 185 | -0,323275862
0:20:00 | 185,5 | 185 | -0,269541779
0:30:00 | 185,1 | 185 | -0,054024851
0:40:00 | 185,1 | 185 | -0,054024851
0:50:00 | 185,7 | 185 | -0,376952073
1:00:00 | 185,4 | 185 | -0,21574973

## Slide 56: Pruebas y Resultados
Para efectos de sistemas de control el máximo error permitido es del 5% y como se pudo observar después de un análisis de todas las zonas de temperatura el máximo error obtenido fue del 2.23% equivalente a ±1.5 °C.

## Slide 57: Conclusiones y Recomendaciones
Después de realizar el análisis necesario sobre los requerimientos del proceso de extrusión de plástico, fue posible crear un programa para el controlador lógico programable RedLion, el cual permitió la automatización de todos los estados del proceso mediante el correcto cableado y acondicionamiento de señales de sensores y actuadores.
Se diseñó una interfaz gráfica sencilla y fácil de entender en una pantalla táctil empleando herramientas de software compatibles que facilita la supervisión, visualización, monitoreo en tiempo real y control de operación de la máquina usada en el proceso de extrusión del plástico.

## Slide 58: Conclusiones y Recomendaciones
La adquisición de los datos en tiempo real facilitó a los operadores de la máquina la toma de decisiones oportunas durante el funcionamiento de la máquina, gracias a la consolidación del sistema de alarmas integrado, ausente en el sistema implementado anteriormente.
Mediante el registro de datos o reportes en hojas de Excel se facilitó el análisis de los valores de las variables del proceso, además de resultar de gran importancia para el jefe de producción ya que le permite conocer el estado del proceso de control de la Máquina 1.

## Slide 59: Conclusiones y Recomendaciones
Durante la implementación del nuevo sistema fue posible poner en servicio 2 zonas de calefacción del cabezal, las cuales se encontraban no operativas, por lo que se pudo reducir el tiempo de calentamiento de la máquina en aproximadamente 2 horas.
Al no tener un registro de datos de las variables del proceso con el sistema implementado anteriormente, no fue posible determinar un valor exacto de corrección del error en el control de temperatura con el sistema nuevo, sin embargo se observó una notable estabilidad en las variables del proceso controlado a lo que previamente no se controlaba.

## Slide 60: Conclusiones y Recomendaciones
La implementación de un sistema de recetas para diferentes productos, logró disminuir los errores en ingreso de puntos de operación por parte del operador, lo que resultó en una reducción del producto defectuoso.
Tomando en cuenta los varios aspectos que se implementaron, tales como: mejor control de temperatura, menor tiempo de arranque de máquina, disminución de errores humanos por ingreso de puntos de operación y un sistema de alarmas que permite la reacción oportuna ante una situación no deseada, se logró reducir el desperdicio producido por la máquina del 3% a aproximadamente el 1%.

## Slide 61: Conclusiones y Recomendaciones
Con el fin de evitar situaciones de peligro principalmente para el personal encargado y los equipos es muy necesario desconectar el suministro energético de todo el sistema al momento de realizar cualquier cambio o mantenimiento de los equipos.
Cuando se manejan altas corrientes, antes de arrancar un equipo se recomienda como punto muy importante, asegurarse de que todas las conexiones y terminales de los cables se encentren sujetos firmemente en todos los puntos; ya que un punto flojo o mal apretado producirá un aumento excesivo de temperatura, lo que puede ocasionar a su vez un corto circuito en cualquier parte del sistema o hacer que se dañe alguno de los elementos.

## Slide 62: Conclusiones y Recomendaciones
Cualquier cambio o modificación en el control de cualquier estado del proceso de extrusión solo lo deben realizar personas capacitadas y autorizadas; caso contrario se puede incurrir en el funcionamiento inadecuado del mismo.
Como un aspecto de seguridad a implementar a futuro se podría utilizar luces piloto indicadoras de los estados de alarma del sistema y una alarma acústica que podrían ser ubicadas en cada tablero de control implementado.