## Slide 1: ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO CARRERA DE INGENIERÍA MECATRONICA
PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN MECATRÓNICA.
RESPONSABLES:
LUIS CUASQUE
ANGÉLICA QUITO

## Slide 2: DEFINICIÓN DE NOYO
Molde de arena empleado para la elaboración del conducto de agua de la grifería

## Slide 3: OBJETIVO
Rediseñar e implementar los sistemas de: alimentación, inyección de arena, control y seguridad para la máquina noyera Z400 XinXing del área de fundición de la empresa Franz Viegener Área Andina S.A.

## Slide 4: ESTADO INICIAL DE LA MÁQUINA

## Slide 5: ESTADO INICIAL DE LA MÁQUINA

## Slide 6: SISTEMA ELÉCTRICO Y DE CONTROL
SISTEMA DE CONTROL BÁSICO
CABLEADO DESORDENADO
POCAS PROTECCIONES A DISPOSITIVOS

## Slide 7: REDISEÑO
  FORMA FÍSICA
  IMPLEMENTAR SISTEMA VIBRATORIO
TOLVAS
  FORMA FÍSICA
  PRINCIPIO DE FLUIDIZACÓN
CABEZALES
  CONTROL SECUENCIAL
  CONTROL DE TEMPERATURA
  ORGANIZAR EL CABLEADO
SISTEMA ELÉCTRICO- ELECTRÓNICO
  CORTINA DE SEGURIDAD
  INTERRUPTOR DE SEGURIDADES
SEGURIDADAES AL OPERARIO

## Slide 8: TOLVAS DE ALMACENAMIENTO

## Slide 9: ALTERNATIVAS DE DISEÑO DE TOLVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 3

## Slide 10: MATRIZ DE DECISIÓN
Factibilidad de construcción
Distribución de vibraciones
Limpieza de elementos
Costo de fabricación
Flujo de arena
Acoplamiento con demás elementos de la noyera

## Slide 11: DISEÑO CAD TOLVAS

## Slide 12: VALIDACIÓN CAE MEDIANTE SOFTWARE SOLIDWORKS

## Slide 13: INTERPRETACIÓN RESULTADOS CAE
Límite elástico AISI 1020 = 351 Mpa

## Slide 14: VALIDACIÓN CAE MEDIANTE SOFTWARE SOLIDWORKS

## Slide 15: INTERPRETACION RESULTADOS CAE
Límite elástico ASTM A36 = 250 Mpa
Donde la longitud será toda la distancia que se tenga distribuida la fuerza, siendo esta de 820 mm, tendremos:

## Slide 16: VIBRACIÓN
REPETICIÓN DE100 VECES
SECUENCIA DE VIBRACIÓN
CIRCUITO NEUMÁTICO

## Slide 17: FABRICACIÓN

## Slide 18: ENSAMBLE MONTAJE

## Slide 19: CABEZALES DE SOPLADO

## Slide 20: ALTERNATIVAS DE DISEÑO CABEZALES DE SOPLADO
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 3

## Slide 21: MATRIZ DE DESICIÓN
FACILIDAD DE CONSTRUCCIÓN
EFECTIVIDAD
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
INSTALACIÓN
COSTO

## Slide 22: DISEÑO CAD CABEZALES
FUNDICIÓN GRIS ASTM A-48 CLASS 40
ESPESOR
7 mm
ACERO AISI 1020
ESPESOR
12 mm
5 mm
30 mm
ACERO AISI 1020
ESPESOR
10 mm
FUNDICIÓN ALUMINIO
ESPESOR
6 mm

## Slide 23: SOPORTE CABEZAL DESPLAZAMIENTO – CORTE DE ARENA
BASE: AISI 1020 20 mm ESPESOR
PLACA SOPORTE: AISI 1020 10mm ESPESOR
PORTA CABEZAL: AISI 1020 30 mm ESPESOR

## Slide 24: ACOPLE MANGUERA
ACOPLE MANGUERA: AISI 1020 10 mm
CORTE DE ARENA: AISI 1020 2 mm
TOCHO FIJACIÓN: AISI 1020 30 mm- 40x40 mm
PEDESTALES: HIERRO NEGRO ¾” reforzado 5mm espesor- long. 40 mm

## Slide 25: SELLADO CABEZAL
SOPORTE PISTÓN: AISI 1020 20 mm
PLACA SELLADO: AISI 1020 12 mm
TOCHO FIJACIÓN: AISI 1020 30 mm- 40x40 mm
PEDESTALES: HIERRO NEGRO ¾” reforzado 5mm espesor- long 40mm

## Slide 26: FLUIDIZACIÓN

## Slide 27
GRAVEDAD | 9,8 | m/s
DIÁMETRO VOLUMEN/ÁREA | 0,00025-0,0005 | mm
DENSIDAD PARTÍCULA | 1600 | Kg/m3
DENSIDAD GAS | 1,204 | kg/m3
VISCOSIDAD DEL GAS | 0,0000181 | Pa.s
RELACIÓN VOLUMÉTRICA | 0,4-0,55 | -------
= 7200

## Slide 28: REPRESENTACIÓN DE FLUJO DENTRO DE LA CÁMARA

## Slide 29: VALIDACIÓN CAE MEDIANTE SOFTWARE SOLIDWORKS.
Material placa: Acero AISI 1020
Espesor : 12 mm
Fuerza ejercida por el pistón: 3016 N
Presión ejercida por el cabezal de soplado: 6 bar

## Slide 30: INTERPRETACIÓN RESULTADOS CAE

## Slide 31: VALIDACIÓN CAE MEDIANTE SOFTWARE SOLIDWORKS.
Material: Fundición gris
Presión interna: 6 MPa

## Slide 32: INTERPRETACION RESULTADOS CAE

## Slide 33: FABRICACIÓN

## Slide 34: ENSAMBLE Y MONTAJE CABEZAL

## Slide 35: SISTEMA ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO

## Slide 36: SECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO

## Slide 37: CIRCUITO NEUMÁTICO
ELECTROVÁLVULAS DEL SISTEMA
SOPLADO Y VIBRACIÓN

## Slide 38: LÓGICA DE CONTROL

## Slide 39: EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE CONTROL

## Slide 40: BOTONERAS Y HMI
INDICADORES LUMINOSOS:
220 V AC
24 V DC
EMERGENCIA
TEMP. ENCENDIDO
SELECTORES:
MODO OPERACIÓN
ON-OFF TEMPERATURA
PULSADORES:
APERTURA- CIERRE MATRIZ (INICIO SEMIAUTOMÁTICO)
SALIDA- RETORNO CABEZALES
VIBRACIÓN TOLVAS IZQ.-DER.
SOPLADO IZQ.-DER.
ON-OFF SELLADO
RESET
PARO EMERGENCIA
INTERFACE HUMANO MÁQUINA

## Slide 41: ELEMENTOS NECESARIOS EN LA MÁQUINA

## Slide 42: CONTROLADOR DE TEMPERATURA
IMÁGENES CÁMARA TERMOGRÁFICA
DETERMINACIÓN DE ZONAS A CONTROLAR

## Slide 43: CONTROLADOR DE TEMPERATURA
SET POINT
TEMPERATURA CENTRAL
SET POINT
TEMPERATURA LATERAL IZQ.
SET POINT
TEMPERATURA LATERAL DER..
ASIGNACIÓN
VALORES DE
TEMPERATURA

## Slide 44: RELACIÓN TEMPERATURA CENTRAL vs. LATERAL

## Slide 45: RELACIÓN TEMPERATURA CENTRAL vs. LATERAL

## Slide 46: RESULTADOS Y PRUEBAS

## Slide 47: PRUEBA 1
DETERMINACIÓN DE TIEMPOS DE CURADO Y SOPLADO DE NOYOS- TEMPERATURA DE CURADO/ PRUEBA 1 | 
PARÁMETROS | VALORES
TEMPERATURA | 250° C
TIEMPO DE SOPLADO | 0.5 seg
TIEMPO DE CURADO | 15-20 seg
TIEMPO DE VIBRACIÓN | 2-3 seg
MODO DE OPERACIÓN | MANUAL
CABEZAL PROBADO | IZQUIERDO
NOYOS ESPERADOS | 30 UNIDADES
NOYOS CONDICIONES ÓPTIMAS | 7 UNIDADES
NOYOS MALOS | 23 UNIDADES

## Slide 48: PRUEBA 2
DETERMINACIÓN DE TIEMPOS DE CURADO Y SOPLADO DE NOYOS- TEMPERATURA DE CURADO/ PRUEBA 2 | 
PARÁMETROS | VALORES
TEMPERATURA | 180°C
TIEMPO DE SOPLADO | 1.5 seg
TIEMPO DE CURADO | 20 seg
TIEMPO DE VIBRACIÓN | 2-3 seg
MODO DE OPERACIÓN | MANUAL
CABEZAL PROBADO | IZQUIERDO
NOYOS ESPERADOS | 34 UNIDADES
NOYOS CONDICIONES ÓPTIMAS | 19 UNIDADES
NOYOS MALOS | 15 UNIDADES

## Slide 49: PRUEBA 3
DETERMINACIÓN DE TIEMPOS DE CURADO Y SOPLADO DE NOYOS- TEMPERATURA DE CURADO/ PRUEBA 3 | 
PARÁMETROS | VALORES
TEMPERATURA | 220° C
TIEMPO DE SOPLADO | 1.1 seg
TIEMPO DE CURADO | 25 seg
TIEMPO DE VIBRACIÓN | 3 seg
MODO DE OPERACIÓN | MANUAL
CABEZAL PROBADO | IZQUIERDO Y DERECHO
NOYOS ESPERADOS | 30 UNIDADES
NOYOS CONDICIONES ÓPTIMAS | 5 UNIDADES
NOYOS MALOS | 25 UNIDADES

## Slide 50: PRUEBA 4
DETERMINACIÓN DE TIEMPOS DE CURADO Y SOPLADO DE NOYOS- TEMPERATURA DE CURADO/ PRUEBA 4 | 
PARÁMETROS | VALORES
TEMPERATURA | 230° C
TIEMPO DE SOPLADO | 1.5 seg
TIEMPO DE CURADO | 25 seg
TIEMPO DE VIBRACIÓN | 2.3 seg
MODO DE OPERACIÓN | MANUAL
CABEZAL PROBADO | IZQUIERDO
NOYOS ESPERADOS | 40 UNIDADES
NOYOS CONDICIONES ÓPTIMAS | 10 UNIDADES
NOYOS MALOS | 30 UNIDADES

## Slide 51: PRUEBA 5
DETERMINACIÓN DE TIEMPOS DE CURADO Y SOPLADO DE NOYOS- TEMPERATURA DE CURADO/ PRUEBA 5 | 
PARÁMETROS | VALORES
TEMPERATURA | 230° C
TIEMPO DE SOPLADO | 1 seg
TIEMPO DE CURADO | 30 seg
TIEMPO DE VIBRACIÓN | 2.3 seg
MODO DE OPERACIÓN | MANUAL
CABEZAL PROBADO | DERECHO
NOYOS ESPERADOS | 75 UNIDADES
NOYOS CONDICIONES ÓPTIMAS | 40 UNIDADES
NOYOS MALOS | 35 UNIDADES

## Slide 52: PRUEBA 6
DETERMINACIÓN DE TIEMPOS DE CURADO Y SOPLADO DE NOYOS- TEMPERATURA DE CURADO/ PRUEBA 6 | 
PARÁMETROS | VALORES
TEMPERATURA | 235° C
TIEMPO DE SOPLADO | 1 seg
TIEMPO DE CURADO | 30 seg
TIEMPO DE VIBRACIÓN | 2.3 seg
MODO DE OPERACIÓN | MANUAL
CABEZAL PROBADO | IZQUIERDO
NOYOS ESPERADOS | 20 UNIDADES
NOYOS CONDICIONES ÓPTIMAS | 12 UNIDADES
NOYOS MALOS | 8 UNIDADES

## Slide 53: PRUEBA 7
DETERMINACIÓN DE TIEMPOS DE CURADO Y SOPLADO DE NOYOS- TEMPERATURA DE CURADO/ PRUEBA 7 | 
PARÁMETROS | VALORES
TEMPERATURA | 235° C
TIEMPO DE SOPLADO | 1 seg
TIEMPO DE CURADO | 30 seg
TIEMPO DE VIBRACIÓN | 2.3 seg
MODO DE OPERACIÓN | MANUAL
CABEZAL PROBADO | IZQUIERDO
NOYOS ESPERADOS | 122 UNIDADES
NOYOS CONDICIONES ÓPTIMAS | 109 UNIDADES
NOYOS MALOS | 13 UNIDADES

## Slide 54: COSTOS DEL PROYECTO
ITEMS | INVERSIÓN REAL | INVERSIÓN NECESARIA
 | COSTOS | COSTOS
GASTOS DIRECTOS | $ 7.565,50 | $ 12.255,92
SUELDOS | $ 7.766,25 | $ 7.766,25
TOTAL | $ 15.331,75 | $ 20.022,17
AHORRO A LA EMPRESA |  | $ 4.690,42
TIEMPO DE DURACIÓN DEL PROYECTO : 11 MESES |  | 

## Slide 55: CONCLUSIONES

## Slide 62: RECOMENDACIONES

## Slide 67: GRACIAS POR SU ATENCIÓN