## Slide 1: Estimación de contaminación del aire por PM10 en Quito determinado por índices ambientales obtenidos con imágenes satelitales Landsat ETM+
César Iván Alvarez Mendoza
Oswaldo Padilla Almeida
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
Maestría en Sistemas de Gestión Ambiental Promoción XI

## Slide 2: Antecedentes y Justificación

## Slide 3: Objetivos
Obtener un modelo en base a imágenes satelitales para PM10
Estimar concentraciones de PM10 en Quito para 2005, 2008 y 2011
Localizar zonas con valores altos de PM10 en Quito en 2005, 2008 y 2011

## Slide 4: Área de Estudio

## Slide 5: Datos Base
Fecha Imagen | 09/07/2005 | 17/07/2008 | 08/06/2011
Estación | Julio 2005 | Julio 2008 | Junio 2011
Cotocollao | 92,03 | 32,28 | 24,81
Belisario | 52,14 | 38,84 | 33,17
Jipijapa | 29,42 | 25,39 | 21,32
Guamaní | 94,11 | 39,97 | -
Los Chillos | 28,52 | 31,09 | 23,58
El Camal | - | - | 37,7
Tababela | - | - | 25,72
TABLA 1 Datos PM10 Monitoreo Semiautomático en el Distrito Metropolitano de Quito

## Slide 6: Metodología
NDVI – Cobertura vegetal
LWCI – Contenido de agua en hojas
TB – Temperatura de brillo
SAVI – Reflectividad de suelo
NSI – Áreas de suelo desnudo
PM10 C – PM10 en base a imágenes

## Slide 7: Modelación
Imagen | Tipo de regresión | Índice | R2
09/07/2005 | Polinómica de 2do Grado | SAVI | 0,726
 | Lineal múltiple | PM10 Calculado | 0,999
17/07/2008 | Polinómica de 2do Grado | NSI | 0,495
 | Lineal múltiple | PM10 Calculado | 0,942
08/06/2011 | Polinómica de 2do Grado | LWCI | 0,315
 | Lineal múltiple | PM10 Calculado | 0,983
TABLA 2 Coeficiente de determinación R2 para los dos modelos de regresión que mejor se ajustan para determinar PM10 a partir de índices ambientales.

## Slide 8: Resultados
Imagen | Ecuación | R2
09/07/2005 | PM102005 = 462,927-10863,881B1 + 789,300B2 + 7046.990B3 | 0,999
17/07/2008 | PM102008 = 0,669 - 27,283B1 + 1332,318B2 – 1023,902B3 | 0,942
08/06/2011 | PM102011 = 48,445 – 896,818B1 + 2858,231B2 – 2113,895B3 | 0,983
TABLA 3 Ecuaciones finales del modelo PM10 calculado que mejor se ajusta a cada año con las imágenes Landsat 7 definidas.
B1
B2
B3
PM102005 = 462,927-10863,881B1 + 789,300B2 + 7046.990B3
Zambiza
2005

## Slide 9
Zambiza
Zambiza
2008
2011

## Slide 10: Zambiza
2005
2008
2011
639 μg/m3
Emergencia
60 μg/m3
Sobre OMS
38 μg/m3
Óptimo

## Slide 11: Resultados
San Antonio de Pichincha
2005
Tabacundo
2005

## Slide 12: Resultados
San José de Minas
2011
San José de Minas
2008

## Slide 13
2011

## Slide 14: Normalización de Resultados
2005

## Slide 15
2008
2011

## Slide 16: Conclusiones y Recomendaciones
Mejor modelo PM10 Calculado con Coeficiente de Determinación mayor al 90%
PM10 afecta directamente a valores de radiancia de las bandas visibles de imágenes satelitales
Nueva opción gestión ambiental en el aire sin mucho presupuesto
Se identifican zonas donde existen problemas de PM10, las cuales pueden ser gestionadas

## Slide 17: Gracias por su atención