## Slide 1
MAESTRIA EN REDES DE LA INFORMACIÓN Y CONECTIVIDAD
III PROMOCIÓN
TEMA: “FACTIBILIDAD DE IPSEC PARA IPV6 EN LA RED DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA, SEDE QUITO”
AUTOR: ING. LÓPEZ LOGACHO, JORGE ENRIQUE

## Slide 2: Descripción del Problema
La seguridad en un entorno LAN se ha desarrollado más lentamente de lo esperado, muchos administradores no comprenden lo suficientemente bien su importancia ni las opciones disponibles como para promover su inclusión en sus diseños de red.
La universidad ecuatoriana está en un proceso de restructuración, esto ha determinado nuevos retos a cumplir, para enfrentar estos requerimientos se necesita una infraestructura adecuada para el tratamiento de la información, la que debe ser manejada con altos niveles de seguridad.

## Slide 3: Justificación e Importancia
La Universidad Politécnica Salesiana, como institución educativa superior, ha tenido un crecimiento exponencial en base a la necesidad de cubrir las expectativas y demanda de la población estudiantil, ofreciendo educación de calidad, razón por la cual posee una infraestructura de red que ofrece los servicios necesarios para cumplir este reto, se maneja por lo tanto información de orden crítico, esto obliga a que se debe ofrecer niveles de seguridad muy altos.

## Slide 4: Objetivos
Objetivo General
Analizar la factibilidad para la implementación del protocolo IPSec sobre IPv6 para la red de la Universidad Politécnica Salesiana, Sede Quito
Objetivos Específicos
Analizar las extensiones de seguridad del protocolo IPv6, que se denominan IPSec, y cuáles son los nuevos servicios que proporcionan.
Levantar el estado actual de la red de la UPS, sede Quito
Procesar los datos obtenidos de la simulación del protocolo IPSec en IPv6, para justificar la validez de la hipótesis planteada.

## Slide 5: IPSec Modo transporte

## Slide 6: IPSec Modo túnel

## Slide 7: Arquitectura IPSec

## Slide 8: Estado inicial de la red Infraestructura de acceso y seguridad

## Slide 9: Análisis de vulnerabilidades

## Slide 10: Conexiones Recibidas

## Slide 11: Protocolos bloqueados

## Slide 12: Levantamiento de estado inicial de la red
Propuesta de direccionamiento.- El consorcio CEDIA asigna a la Universidad Politécnica Salesiana la red 2800:68:0016::/48, para los proveedores se tiene la dirección 2800:2a0::/32 asignada a Telconet y la dirección 2800:370::/32, asignada a CNT.

## Slide 13: VLAN a proteger
VLAN | Nombre | Dirección red | Prefijo
7 | UPS-NET-ESTUDIANTES | 2800:68:16:A00:: | 56
8 | UPS-NET-DOCENTES | 2800:68:16:A01:: | 56
11 | INTERNET | 2800:68:16:2000:: | 56
12 | IUS | 2800:68:16:2100:: | 56
13 | SOL | 2800:68:16:2200:: | 56
14 | INSPECTORIA ADMINISTRATIVA | 2800:68:16:2300:: | 56
99 | VLAN0099 | 2800:68:16:2900:: | 56
112 | Administrativosv2 | 2800:68:16:3000:: | 56
114 | VLAN-WLC | 2800:68:16:3100:: | 56
116 | WLC-ESTUDIANTES | 2800:68:16:3300:: | 56
810 | SERVIDORES-INTERNOS | 2800:68:16:200:: | 56
820 | SERVIDORES-PUBLICOS | 2800:68:16:4000:: | 56
830 | SERVIDORES-PROXY | 2800:68:16:4100:: | 56
999 | TELCONET | 2800:68:16:1000:: | 56

## Slide 14: Propuesta de implementación de los túneles IPSec
.
IPSec se configurará en modo túnel: todo el paquete se someterá a un proceso de cifrado con 3DES y a un autenticado por medio de clave pre compartida con MD5.
La combinación de las SA será de acuerdo al Caso I: el escenario es una intranet y el protocolo se configurará entre los Security Gateway internos
Se usará la cabecera ESP y se generarán varias SA’s entre el switch core y cada switch de distribución respectivamente.

## Slide 15: VLAN a proteger

## Slide 16: Factibilidad: Topología Lógica

## Slide 17: Topología Física- Bloque A

## Slide 18: Topología Física- Bloque B

## Slide 19: Direccionamiento de la simulación

## Slide 20: Parámetros de simulación
DESCRIPCION | HOST A | HOST B | ROUTER A | Switch Core | ROUTER B
Nombre del dispositivo | Host A | Host B | Catalyst_3750 | Catalyst_4750R | Catalyst3750
Versión del IOS | No | No | c2691-advipservicesk9-mz.124-15.T6 | c2691-advipservicesk9-mz.124-15.T6 | c2691-advipservicesk9-mz.124-15.T6
Dirección IPv6 Fa0/0 | 2800:68:16:1:A01:1200:23:3 | 2800:68:16:4001:E01:1230:1123:6 | 2800:68:16:1:A01:1200:23:4 | 2800:68:16:2001:B01:1200:23:8 | 2800:68:16:1001:D01:1220:1023:7
Dirección IPv6 Fa0/1 | 2800:0068:0016:1:A01:1200:23:2 | No | 2800:68:16:2001:B01:1200:23:7 | 2800:68:16:1001:D01:1220:1023:6 | 2800:68:16:4001:E01:1230:1123:5
Dirección IPv6 Tunnel0 | No | No | 2800:68:16:3001:C01:1200:23:9 | 2800:68:16:3001:C01:1200:23:10 | 
Dirección IPv6 Tunnel1 |  |  |  | 2800:68:16:3002:C02:1200:23:11 | 2800:68:16:3002:C02:1200:23:12
Protocolo de ruteo | No | No | OSPF | OSPF | OSPF

## Slide 21: Parámetros de simulación
DESCRIPCION | HOST A | HOST B | ROUTER A | Switch Core | ROUTER B
Clave | No | No | hh87fkqwfw | hh87fkqwfw | hh87fkqwfw
Protocolo de seguridad | No | No | IPSec, IKE, ISAKMP | IPSec, IKE, ISAKMP | IPSec, IKE, ISAKMP
Algoritmo de cifrado | No | No | 3DES | 3DES | 3DES
Algoritmo hash | No | No | MD5 | MD5 | MD5
Intercambio de llaves | No | No | Diffie-Hellman Grupo 1 de 768 bits | Diffie-Hellman Grupo 1 de 768 bits | Diffie-Hellman Grupo 1 de 768 bits
Método de autenticación | No | No | Pre-share | Pre-share | Pre-share
Tiempo de vida IKE | No | No | 86400 segundos | 86400 segundos | 86400segundos

## Slide 22: Configuración básica
Catalyst_3750(config)# interface fastethernet 0/0
Catalyst_3750(config-if)# ipv6 enable
Catalyst_3750(config-if)# ipv6 address 2800:0068:16:0001:A01:1200:0023:004/64
Catalyst_3750(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0
Catalyst_3750(config-if)# no shutdown
Catalyst_3750(config-if)# exit
Catalyst_3750(config)# ipv6 router ospf 1
Catalyst_3750(config-rtr)# router-id 10.1.1.3
Catalyst_3750(config-rtr)# exit
Catalyst_3750(config)# ipv6 unicast-routing

## Slide 23: Configuración de IPSec
Catalyst_3750 (config)# crypto isakmp policy 1
Catalyst_3750 (config-isakmp-policy)# authentication pre-share
Catalyst_3750 (config-isakmp-policy)# hash md5
Catalyst_3750 (config-isakmp-policy)# group 1
Catalyst_3750 (config-isakmp-policy)# encryption 3des
Catalyst_3750 (config-isakmp-policy)# lifetime 86400
Catalyst_3750 (config-isakmp-policy)# exit
Catalyst_3750 (config)# crypto isakmp key 0 cisco address ipv6 2800:0068:16:2001:B01:1200:0023:008/128
Catalyst_3750 (config)# crypto keyring ANILLO
Catalyst_3750 (config-keyring)# pre-shared-key address ipv6 2800:0068:16:2001:B01:1200:0023:008/128 key chh87fkqwfw
Catalyst_3750 (config-keyring)# exit

## Slide 24: Configuración de IPSec
Catalyst_3750 (config)# crypto ipsec transform-set TRANSFORMADA esp-3des
Catalyst_3750 (cfg-crypto-trans)# crypto ipsec profile PERFIL
Catalyst_3750 (ipsec-profile)# set transform-set TRANSFORMADA
Catalyst_3750 (ipsec-profile)# exit
Catalyst_3750 (config)# interface tunnel 0
Catalyst_3750 (config-if)# ipv6 address 2800:0068:16:3001:C01:1200:0023:009/64
Catalyst_3750 (config-if)# ipv6 enable
Catalyst_3750 (config-if)# tunnel source 2800:0068:16:2001:B01:1200:0023:007
Catalyst_3750(config-if)# tunnel destination 2800:0068:16:2001:B1:1200:0023:008
Catalyst_3750 (config-if)# tunnel mode ipsec ipv6
Catalyst_3750 (config-if)# tunnel protection ipsec profile PERFIL
Catalyst_3750 (config)# ipv6 route 2800:0068:16:4001:E01:1230:1123:005/64 tunnel 0

## Slide 25: Resultados
Catalyst_4507R#show crypto ipsec sa
interface: Tunnel0
Crypto map tag: Tunnel0-head-0, local addr 2800:68:16:2001:B01:1200:23:8
protected vrf: (none)
local ident (addr/mask/prot/port): (::/0/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (::/0/0/0)
current_peer 2800:68:16:2001:B01:1200:23:7 port 500
PERMIT, flags={origin_is_acl,}
#pkts encaps: 10, #pkts encrypt: 10, #pkts digest: 10
#pkts decaps: 36023, #pkts decrypt: 36023, #pkts verify: 36023
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
#send errors 0, #recv errors 0

## Slide 26: Resultados
local crypto endpt.: 2800:68:16:2001:B01:1200:23:8,
remote crypto endpt.: 2800:68:16:2001:B01:1200:23:7
path mtu 1514, ip mtu 1514, ip mtu idb Tunnel0
current outbound spi: 0xA299BCF3(2727984371)
inbound esp sas:
spi: 0xE8A19F25(3902906149)
transform: esp-3des ,
in use settings ={Tunnel, }
conn id: 17, flow_id: SW:17, crypto map: Tunnel0-head-0
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4576641/542)
IV size: 8 bytes
replay detection support: N
Status: ACTIVE

## Slide 27: Resultados
inbound pcp sas:
outbound esp sas:
spi: 0xA299BCF3(2727984371)
transform: esp-3des ,
in use settings ={Tunnel, }
conn id: 18, flow_id: SW:18, crypto map: Tunnel0-head-0
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4584845/534)
IV size: 8 bytes
replay detection support: N
Status: ACTIVE
outbound ah sas:
outbound pcp sas:

## Slide 28: Resultados
Catalyst_4507R#show crypto isakmp policy
Global IKE policy
Protection suite of priority 1
encryption algorithm: Three key triple DES
hash algorithm: Message Digest 5
authentication method: Pre-Shared Key
Diffie-Hellman group: #1 (768 bit)
lifetime: 86400 seconds, no volume limit
Default protection suite
encryption algorithm: DES - Data Encryption Standard (56 bit keys).
hash algorithm: Secure Hash Standard
authentication method: Rivest-Shamir-Adleman Signature
Diffie-Hellman group: #1 (768 bit)
lifetime: 86400 seconds, no volume limit

## Slide 29: Resultados

## Slide 30: Resultados

## Slide 31: Entre el switch 3750 y el 4507R, con 5458 paquetes
Chart: 
| IPV6 | OSPF | ICMP | Data | ESP | ISAKMP
3750 A-4507 sin IPSec | 47.37 | 45.14 | 2.23 | 0.75
3750 A-4507 con IPSec | 47.82 | 44.86 | 2.54 | 0.72 | 3.64 | 0.42

## Slide 32: Entre el switch 4507R y el 3750 con 5458 paquetes
Chart: 
| IPV6 | OSPF | ICMP | Data | ESP | ISAKMP
3750B- 4507 sin IPSec | 43.66 | 41.14 | 2.52 | 0.55
3750B-4507 con IPSec | 44.28 | 40.84 | 2.73 | 0.53 | 10.92 | 0.7

## Slide 33: Entre el host A y el switch 4507R con 2791 paquetes
Chart: 
| IPV6 | OSPF | ICMP | Data LLC
Host A - 4507 sin IPSec | 43.36 | 40.85 | 3.01 | 1.43
Host A - 4507 con IPSec | 43.74 | 37.85 | 5.89 | 1.47

## Slide 34: Conclusiones
La investigación demostró la factibilidad de la implementación del protocolo IPSec en un entorno nativo IPv6 dentro de un escenario LAN.
IPv6 no es la solución absoluta en materia de seguridad, contiene vulnerabilidades, razón por la cual la seguridad debe ser inherente en el diseño de la red, por lo tanto es imperioso que se implementen mecanismos de seguridad de capa 3

## Slide 35: Conclusiones
El impacto de una implementación de IPv6 en una red existente basada en IPv4 es mínimo, puesto que los cambios solamente se lo realizan a nivel de capa 3, de esta manera se mantiene intacto el diseño jerárquico de la red.
La implementación de IPSec en una red LAN no necesariamente se la debe hacer en todo el escenario, sino más bien a segmentos determinados elegidos en base al tipo de información que se cursa por ellos.

## Slide 36: RECOMENDACIONES
Implementar políticas de seguridad.
El administrador de TI deberá realizar regularmente pruebas de intrusión.
Programas de entrenamiento y capacitación continua dirigidos al grupo de trabajo encargado del departamento de TI.