## Slide 1: ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO
MAESTRÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
PROYECTO DE GRADO

## Slide 2: TÍTULO
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO MIXTO, EN LA CIUDAD DE OTAVALO

## Slide 3: OBJETIVO GENERAL.
Elaborar el estudio de impacto ambiental para la construcción, de alcantarillado mixto en la ciudad de Otavalo.
Definir y caracterizar el proyecto, y sus elementos constituyentes para el análisis e interacción con el medio.
Caracterizar la información necesaria sobre aspectos del ambiente, Físicos, Bióticos, Sociales, en el área de influencia.
Determinar el área de influencia directa, indirecta, y áreas sensibles del proyecto.
Identificar y evaluar los impactos ambientales significativos, en el área de influencia del proyecto.
Resumen general de un Plan de Manejo Ambiental propuesto para el proyecto.
Objetivos específicos.

## Slide 4: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Determinación del área de influencia directa, indirecta y áreas sensibles

## Slide 5: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO MIXTO
El sistema de alcantarillado se encuentra de la siguiente manera:
Colectores principales con déficit de capacidad hidráulica.
Las áreas de expansión no cuentan con el servicio de colectores complementarios.
No existen interceptores marginales en los ríos Tejar, Machangara y Jatunyacu.

## Slide 6: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO MIXTO
Para el manejo de cuencas y protección de cauces de ríos tenemos:
Obras de protección de cauces en sitios de mayor riesgo de los ríos: Tejar, Machangara y Jatunyacu, que atraviesan la ciudad.

## Slide 7
Se implementara en distintos sectores de la ciudad, tramos puntuales de colectores combinados y/o pluviales.
Sustitución de colectores principales con alto déficit de capacidad hidráulica (fundamentalmente en el centro urbano y drenaje pluvial del sector Monserrate).
Interceptores (combinados o sanitarios, según se requiere), paralelos a las márgenes de los ríos Machangara, Tejar, Jatunyacu y las quebradas: Santiaguillo, Mojanda y Punyaro, afluentes del río Tejar

## Slide 8: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

## Slide 9: METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Matriz Modificada de Leopold
Actividades del proyecto
Factores ambientales
CANTER Larry W., Mc. Graw Hill Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. Colombia, 1998.

## Slide 10: Magnitud (Ma) Ma = C * [(I * WI)+(E*WE) + (D * WD )]
Carácter (C): Se refiere al tipo de afectación que la acción analizada provoca o provocará en el factor con el cual interacciona. El carácter puede ser de dos tipos: negativa, perjudicial o desventajosa o a su vez positiva, benéfica o ventajosa.
Intensidad (I): Valora la fuerza del impacto ocasionado por las actividades del proyecto sobre el componente ambiental afectado. La valoración cuantitativa de este parámetro es 10,0 para una intensidad alta; de 5,0 para una intensidad media y de 2,5 para una intensidad baja.

## Slide 11
Extensión (E): Valora la influencia espacial de los impactos previstos sobre el entorno. La valoración cuantitativa de este parámetro es 10,0 para una extensión regional, es decir cuando se altera superficies extensas; de 5,0 para una extensión local, esto es cuando se altera superficies del entorno inmediato y de 2,5 para una extensión puntual, cuando se trata de un impacto localizado.
Duración (D): Se refiere al tiempo que dura la afectación y que puede ser temporal, periódica ó permanente, considerando, además, las implicaciones futuras o indirectas.

## Slide 12: MAGNITUD Valoración cuantitativa de los parámetros
PARAMETRO | ESCALA DE VALORACION CUALITATIVA | ESCALA DE VALORACION CUANTITATIVA
CARÁCTER (C) | Positivo | + 1,0
 | Negativo | - 1,0
INTENSIDAD (I) | Alta | 10,0
 | Media | 5,0
 | Baja | 2,5
EXTENSION (E) | Regional | 10,0
 | Local | 5,0
 | Puntual | 2,5
DURACION (D) | Permanente | 10,0
 | Periódica | 5,0
 | Temporal | 2,5

## Slide 13: Pesos asignados para cada parámetro de valoración de magnitud
PARAMETRO | PESO ASIGNADO
WI (Criterio de Intensidad) | 0,4
WE (Criterio de Extensión) | 0,4
WD (Criterio de Duración) | 0,2

## Slide 14: Escalas de valoración para el criterio de magnitud
PARAMETRO | ESCALA DE VALORACION CUALITATIVA | ESCALA DE VALORACION CUANTITATIVA
MAGNITUD (Ma) | Negativa Muy Alta | -7,6 – -10,0
 | Negativa Alta | -5,1 – -7,5
 | Negativa Media | -2,6 – -5,0
 | Negativa Baja | -1,0 – -2,5
 | Positiva Baja | +1,0 – +2,5
 | Positiva Media | +2,6 – +5,0
 | Positiva Alta | +5,1 – +7,5
 | Positiva Muy Alta | +7,6 – +10,0

## Slide 15: Importancia (Im) Im = (Ri * WRi) + (R * WR)
Riesgo (Ri): Se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un efecto que una acción provoca o provocará en el factor con el cual interacciona.
Reversibilidad (R): Se refiere a la posibilidad del medio a retornar a la situación original, es decir mide la capacidad del sistema para retornar a una situación de equilibrio similar o equivalente a la inicial.

## Slide 16: IMPORTANCIA Escalas de valoración para los parámetros de riesgo y Reversibilidad
PARAMETRO | ESCALA DE VALORACION CUALITATIVA | ESCALA DE VALORACION CUANTITATIVA
RIESGO (Ri) | Alto | 10,0
 | Medio | 5,0
 | Bajo | 2,5
REVERSIBILIDAD (R) | Irreversible | 10,0
 | Poco Reversible | 5,0
 | Reversible | 2,5

## Slide 17: Pesos asignados para cada parámetro de Valoración de importancia
PARÁMETRO | PESO ASIGNADO
WRi (Criterio de Riesgo) | 0,5
WE (Criterio de Reversibilidad) | 0,5

## Slide 18: Escalas de valoración para el criterio de importancia
PARÁMETRO | ESCALA DE VALORACION CUALITATIVA | ESCALA DE VALORACIÓN CUANTITATIVA
IMPORTANCIA (Im) | Muy Alta | 10,0 – 7,6
 | Alta | 5,1 – 7,5
 | Media | 2,6 – 5,0
 | Baja | 1,0 – 2,5

## Slide 19: Escalas de calificación de impactos ambientales
GRADO DEL IMPACTO | RANGO DE IMPACTOS POSITIVOS | RANGO DE IMPACTOS NEGATIVOS
Muy Alto | +75.1 a +100.0 | 75.1 a -100.0
Alto | +50.1 a +75.0 | 50.1 a -75.0
Medio | +25.1 a +50.0 | -25.1 a -50.0
Bajo | +1.0 a +25.0 | 1.0 a -25.0

## Slide 20: Factores Ambientales para la Construcción de las obras de Alcantarillado
ELEMENTOS AMBIENTALES SOMETIDOS A IMPACTOS | FACTOR
Aire | Partículas de polvo
 | Gases de combustión
Agua | Calidad de agua de los ríos
 | Morfología de los cursos hídricos
Ruido y Vibraciones | Ruido de fondo y vibraciones

## Slide 21
ELEMENTOS AMBIENTALES SOMETIDOS A IMPACTOS | FACTOR
 | Erosión
Flora y Fauna | Cobertura Vegetal
 | Fauna
Sociales | Espacio público
 | Continuidad de servicios públicos
 | Tráfico vehicular
 | Accidentes peatonales y vehiculares
 | La Salud y Seguridad de la Comunidad
 | Riesgos de Accidentes laborales
 | Generación de empleo
 | Desarrollo local
Paisaje | Alteración del paisaje natural

## Slide 22: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

## Slide 23: Análisis general de los resultados
Impacto | No de Impactos | % TOTAL
Positivos | 52 | 23,5
Negativos | 169 | 76,5
TOTAL | 221 | 100

## Slide 24: Analizando el parámetro de magnitud
169 afectaciones negativas posibles
131 tienen una magnitud media (grado de -2,6 a -5,0) 77,5%
38 tienen una magnitud alta (-5,1 a -7,5) 22,5%
No existe ninguna interacción que presente una magnitud negativa muy alta (-7,6 a – 10) ; esto refleja que la gran mayoría de las afectaciones son de extensión tipo puntual y su duración es de carácter temporal.

## Slide 25: Análisis Del Grado De Impacto Ambiental
169 afectaciones negativas posibles
161 tienen un grado Bajo de impacto como (rango de -1,0 a -25,0) 95,3%
8 tienen un grado Medio de impacto (-25,1 a -50,0) 4,7%
No existe ninguna interacción que presente un impacto ambiental alto ni mucho menos muy alto; esto refleja una vez más que la gran mayoría de las afectaciones son de extensión tipo puntual y su duración es de carácter temporal.

## Slide 26: Calificación de los Impactos Ambientales del Proyecto

## Slide 27: GRACIAS