## Slide 1
Autores:
Yessenia Cristina Sánchez Gómez
Sebastián Israel Sánchez Vega
PROYECTO DE GRADO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:
INGENIERO ELECTRÓNICO EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

## Slide 2
Automatización del Banco de Pruebas PLINT TE-46 del Laboratorio de Motores de Combustión Interna del DECEM

## Slide 3
Diseño de la Automatización
Marco Teórico
Implementación de la Automatización
Conclusiones y Recomendaciones
Introducción
Pruebas y Resultados
Contenidos

## Slide 4
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Introducción
Antecedentes
Justificación e Importancia
Definición Problema
Objetivos
Alcance del Proyecto

## Slide 5
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
Antecedentes
35 Años de edad
Obsoleto
Avances tecnológicos
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46

## Slide 6
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
Definición del Problema
Toma de datos manual
Error al obtener parámetros de desempeño
Mayor tiempo ejecución en prácticas
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46

## Slide 7
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
Justificación e Importancia
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Banco de Pruebas PLINT TE-46
Viabilidad Técnica
Viabilidad Ambiental
Viabilidad Social
Viabilidad Económica

## Slide 8
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
OBJETIVOS
AUTOMATIZAR EL BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46 DEL LABORATORIO DE MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA DEL DECEM.
Analizar las características y especificaciones técnicas del funcionamiento del Banco de Pruebas PLINT-TE46 para su automatización.
Implementar una interfaz HMI simple e intuitiva que permita al operario utilizar el Banco de Pruebas Automatizado.
Validar la automatización realizada en la máquina mediante pruebas de funcionamiento para verificar su funcionamiento correcto.
Seleccionar técnicamente los sensores adecuados para la adquisición de datos para realizar las curvas de desempeño del motor.
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015

## Slide 9
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Alcance del Proyecto
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
Instrumentación acondicionamiento de señales
Sistema de adquisición de datos
Interfaz Humano Máquina
(HMI)

## Slide 10
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Marco Teórico
Introducción
Motores de Combustión Interna
Bancos de Pruebas
Automatización Industrial
Sistemas Automatizados

## Slide 11
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Motores de combustión interna
Mecánica

## Slide 12
Parámetros de desempeño y
curvas características
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46

## Slide 13
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Torque al freno (Tq)

## Slide 14
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Potencia al freno (Pf)
Pf
P
w
T
Pf
N

## Slide 15
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Consumo másico de combustible (mc)
mc
mc
Vp
Vc
t
Vc

## Slide 16
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Consumo especifico de combustible(CECF)
CECF
CECF
Pf
mc

## Slide 17
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Consumo másico de aire (ma)
ma

## Slide 18
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Relación aire combustible
A/C
A/C no tiene unidades
mc
mc

## Slide 19
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Presión media efectiva al freno (PMEF)
PMEF
L
N

## Slide 20
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Eficiencia térmica (nt)
Qnetopoder calorífico combustible
P
mc

## Slide 21
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Eficiencia volumétrica (nv)
d

## Slide 22
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Temperaturas de gases de escape (C)
Rango:
250-400 C

## Slide 23
Bancos de prueba
Banco de Pruebas
CACTERISTICAS:
-Mide parámetros del motor en función de su régimen de giro.
- Necesario un freno dinamométrico.
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46

## Slide 24
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Estructura del Banco de pruebas
Motor de ensayo
Motor sobre el cual se realizan las pruebas.
Freno dinamométrico
Encargado de absorber la potencia del motor y a su vez someterlo a carga.
Sistema de aspiración de gases de escape
Necesario para no llenar de gases tóxicos el lugar.
Unidad de control del motor
Funcionamiento del motor y obtener parámetros del mismo.

## Slide 25
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Diseño de la Automatización
Banco de Pruebas PLINT TE-46
Diseño del Sistema de Adquisición de Datos
Diagramas de flujo
Diseño de la Interfaz Humano Máquina

## Slide 26
Banco de Pruebas PLINT TE-46
Marca: PLINT
Modelo: 5236
Voltaje: 220 DC
Refrigerante: Aire
Combustible: Gasolina o Diésel
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46

## Slide 27
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Diseño del Sistema de Adquisición de Datos

## Slide 28
Sensor de Fuerza TEDEA 1022
CACTERISTICAS:
- Tipo: TEDEA/ Tensión - Modelo: 102 2 - Rangos: 0-196N - Resolución: 0.0653 N - Salida: 1.964 mV/V - Balance Cero: -0.001 mV/V
Fuerza
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46

## Slide 29
Temperatura
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46

## Slide 30
Sensor inductivo
CACTERISTICAS:
Rango de Alcance: 4 mm.
Tipo de salida: NPN a colector abierto.
Voltaje de alimentación: 10-30 VDC
Corriente de salida: 200 mA
Frecuencia de conmutación máxima: 200Hz
Velocidad
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46

## Slide 31
Medidor de consumo de combustible
CACTERISTICAS:
- En función del volumen de prueba que se utilice.
- Volúmenes de pruebas 25, 50 y 100 cm3
Tiempo de consumo de combustible
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46

## Slide 32
Sensor de flujo de aire Hyundai Accent/Verna 99
CACTERÍSTICAS:
Tensión de trabajo: 12 V y 5V
Tensión de salida: 0-5 V
Temperatura de aplicación: -40 a 125 ° C
Corriente: 350mA
Precisión: ≤3%
Número de hilos: 5
Consumo másico de aire
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46

## Slide 33
PLC Logo Siemens OBA7 Ethernet
CACTERÍSTICAS:
Modelo: LOGO! 12/24RCE
Tensión de alimentación: 12/24 VDC
Entradas: 8, de ellas pueden utilizarse alternativamente 4 entradas analógicas (0….10V) y 4 entradas digitales rápidas.
Salidas: 4 relés (10 A)
Controlador Lógico Programable
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46

## Slide 34
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
Diseño de Etapa de acondicionamiento
de los sensores
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46

## Slide 35
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
Acondicionamiento del Sensor de Fuerza
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
TEDEA 1022
1.964 mV/V
0-23.568 mV
12 V

## Slide 36
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Amplificador de instrumentación AD620
AD620
CACTERISTICAS:
Rango de ganancia: 1-1000
Voltaje de alimentación: ±2.3 V a ±18 V
Alto desempeño
Bajo Ruido
Aplicaciones: medición de peso, instrumentación médica

## Slide 37
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Amplificador de instrumentación AD620
Despejando RG
Amplificar de 0-23.568 mV a 0-10 V
Obteniendo:

## Slide 38
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Simulación AD620

## Slide 39
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Acondicionamiento del Sensor de Temperatura
AD595
CACTERISTICAS:
Resolución: 10 𝑚𝑉/℃
Fuente de alimentación: 5V a ± 15 V
Salida de voltaje con baja impedancia
Bajo Ruido
Baja potencia

## Slide 40
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Simulación AD595

## Slide 41
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Acondicionamiento del Sensor de Velocidad

## Slide 42
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Diseño de la Interfaz Humano Máquina
Diseño de la HMI
Pantalla de inicio
Nombre de la Institución
Nombre del Departamento
Botones de Navegación:
Principal
Nombre de la Institución
Título de la práctica
Cronómetro
Start
Stop
Reset
Salir
Pantalla principal

## Slide 43
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Diseño de la Interfaz Humano Máquina
Diseño de la HMI
Pantalla Principal
Volúmenes de prueba
Combustible
Bloque de Magnitudes, Valor, Unidades
Paro de emergencia
Velocidad
Botones de Navegación
Inicio
Guardar Datos
Limpiar Fichero
Salir

## Slide 44
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Implementación
Implementación del Sistema de Adquisición de Datos
Implementación de la Interfaz Humano-Máquina

## Slide 45
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Implementación del
Sistema de Adquisición de Datos

## Slide 46
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Implementación del
Sistema de Adquisición de Datos

## Slide 47
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Implementación del
Sistema de Adquisición de Datos

## Slide 48
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Implementación del
Sistema de Adquisición de Datos

## Slide 49
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Implementación del
Sistema de Adquisición de Datos

## Slide 50
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Cambio de escala señales de sensores
Sensor de FuerzaBits a Newtons
La ecuación de acondicionamiento es:

## Slide 51
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Acoplamiento sensor de Fuerza

## Slide 52
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Acoplamiento sensor inductivo

## Slide 53
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Acoplamiento sensor de temperatura

## Slide 54
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Acoplamiento sensor MAF

## Slide 55
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
HMI Banco de Pruebas PLINT TE-46

## Slide 56
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
HMI Banco de Pruebas PLINT TE-46

## Slide 57
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Pruebas y Resultados
Resultados de pruebas con motor Villers F15 a gasolina
Resultados de pruebas con motor Petter W1 a diésel
Análisis de Resultados
Curvas de desempeño

## Slide 58
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Pruebas
Pruebas sobre motor Villers F15 y Petter W1.
Pruebas con aceleración constante (100%) y a velocidad variable.
Rangos de: 3300-1700 [RPM] y 3200-1800 [RPM] con paso de 200[RPM].

## Slide 59
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Resultados motor Villers F15
Punto máximo: 2300 RPM.
Gráfica Torque vs. Velocidad
- Fallo en válvulas de admisión y escape.
- Resortes de válvulas entran en resonancia.

## Slide 60
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Resultados motor Villers F15
Punto máximo: 3000 RPM.
Gráfica Potencia al freno vs. Velocidad
- Potencia en función del torque y la velocidad.
- Potencia disminuye por mismas causas que Tq.

## Slide 61
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Resultados motor Villers F15
- Cuanto combustible ingresa al cilindro del motor.
- No indica cuanta gasolina ingresada es aprovechada para generar trabajo útil.
Gráfica consumo combustible vs Velocidad

## Slide 62
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Resultados motor Villers F15
Punto mínimo:
2300 RPM
- Cuanto del combustible ingresado es aprovechado para generar trabajo útil
Gráfica CECF vs Velocidad

## Slide 63
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Resultados motor Villers F15
Punto máximo:
2600 RPM.
- Grado de aprovechamiento de energía térmica liberada al realizarse la combustión.
- Menos perdidas por rozamiento, por radiación de energía al medio ambiente.
Gráfica Eficiencia térmica vs Velocidad

## Slide 64
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Resultados motor Villers F15
Punto máximo:
50%.
- Cilindro con volumen máximo para ser llenado de mezcla aire-combustible (100%).
- Presión atmosférica, sistema de distribución, grado de desgaste del pistón.
Gráfica Eficiencia volumétrica vs Velocidad

## Slide 65
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Resultados motor Villers F15
Punto máximo:
2800 RPM
- Temperatura de gases de escape aumenta conforme aumenta la velocidad del motor.
Gráfica Temperatura gases escape vs Velocidad

## Slide 66
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Resultados motor Villers F15
Punto máximo:
2400 RPM
- Aumenta conforme aumenta la velocidad.
Gráfica PMEF vs Velocidad

## Slide 67
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Resultados motor Villers F15
Punto máximo:
2400 RPM
- # unidades de aire ingresan al motor por cada unidad de combustible
Gráfica A/C vs Velocidad

## Slide 68
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Resultados motor Petter W1
Punto máximo:
1800 RPM
- Torque disminuye conforme aumenta la velocidad
- Mayor velocidad, menos carga sobre el motor
Gráfica Torque vs Velocidad

## Slide 69
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Resultados motor Petter W1
Punto máximo: 2400 RPM.
Gráfica Potencia al freno vs. Velocidad
- Potencia en función del torque y la velocidad.
- Potencia disminuye por mismas causas que Tq.

## Slide 70
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Resultados motor Petter W1
- Aumenta conforme aumenta la velocidad.
- No indica cuanta gasolina ingresada es aprovechada para generar trabajo útil.
Gráfica consumo combustible vs Velocidad

## Slide 71
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Resultados motor Petter W1
Punto mínimo:
2200 RPM
- Cuanto del combustible ingresado es aprovechado para generar trabajo útil
Gráfica CECF vs Velocidad

## Slide 72
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Resultados motor Petter W1
Punto máximo:
2200 RPM.
- Grado de aprovechamiento de energía térmica liberada al realizarse la combustión.
- Menos perdidas por rozamiento, por radiación de energía al medio ambiente.
Gráfica Eficiencia térmica vs Velocidad

## Slide 73
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Resultados motor Petter W1
Punto máximo:
85%.
- Cilindro con volumen máximo para ser llenado de mezcla aire-combustible (100%).
- Presión atmosférica, sistema de distribución, grado de desgaste del pistón.
Gráfica Eficiencia volumétrica vs Velocidad

## Slide 74
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Resultados motor Petter W1
- Temperatura de los gases de escape aumenta conforme aumenta la velocidad .
Gráfica Temperatura gases escape vs Velocidad

## Slide 75
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Resultados motor Petter W1
Punto máximo:
2200 RPM
- PMEF es una presión teórica e indica cuanta presión es necesaria para generar el torque al freno.
Gráfica PMEF vs Velocidad

## Slide 76
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Resultados motor Petter W1
- Al disminuir la velocidad se tiene mayor demanda de carga
Gráfica A/C vs Velocidad

## Slide 77
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Curvas de Desempeño Motor Gasolina Vs. Motor Diésel
- Motor a gasolina mayor torque a altas revoluciones, motor a diésel mayor torque a bajas revoluciones
Gráfica Torque vs Velocidad

## Slide 78
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
- Motor a gasolina mayor potencia a altas revoluciones, motor diésel mayor potencia a bajas revoluciones.
Gráfica Potencia al freno vs. Velocidad
Curvas de Desempeño Motor Gasolina Vs. Motor Diésel

## Slide 79
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
- Motor a diésel tiene un consumo de combustible más económico que el motor a gasolina.
Gráfica consumo combustible vs Velocidad
Curvas de Desempeño Motor Gasolina Vs. Motor Diésel

## Slide 80
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
- Motor a diésel tiene mayor cilindrada que el motor de gasolina.
- Motor a diésel mayor aprovechamiento de combustible.
Gráfica CECF vs Velocidad
Curvas de Desempeño Motor Gasolina Vs. Motor Diésel

## Slide 81
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
- Motor a gasolina aprovecha de mejor manera la energía calórica liberada por el combustible
Gráfica Eficiencia térmica vs Velocidad
Curvas de Desempeño Motor Gasolina Vs. Motor Diésel

## Slide 82
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
- Motor a diésel con mayor eficiencia volumétrica.
- Motor a diésel con mayor cilindrada que el motor a gasolina.
Gráfica Eficiencia volumétrica vs Velocidad
Curvas de Desempeño Motor Gasolina Vs. Motor Diésel

## Slide 83
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
- Motor a diésel genera mayor torque pero también más energía es desperdiciada a través de los gases de escape.
Gráfica Temperatura gases escape vs Velocidad
Curvas de Desempeño Motor Gasolina Vs. Motor Diésel

## Slide 84
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
- PMEF es una presión teórica e indica cuanta presión es necesaria para generar el torque al freno.
Gráfica PMEF vs Velocidad
Curvas de Desempeño Motor Gasolina Vs. Motor Diésel

## Slide 85
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
- Mayor cantidad de aire consume el motor a diésel.
Gráfica A/C vs Velocidad
Curvas de Desempeño Motor Gasolina Vs. Motor Diésel

## Slide 86
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Costos del Proyecto
Costos Directos
Costos Indirectos
Revalorización del Banco de Pruebas PLINT TE-46

## Slide 87
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Costos Directos

## Slide 88
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Costos indirectos

## Slide 89
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Costos total del proyecto

## Slide 90
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Revalorización del Banco de Pruebas PLINT TE-46
Método: Línea Recta
El último avalúo técnico realizado en el 2008, al Banco de Pruebas
PLINT TE 46 determinó un valor de 4056,00 dólares.

## Slide 91
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Revalorización del Banco de Pruebas PLINT TE-46
El costo del Banco de Pruebas con la automatización implementada es:
El costo del Banco de Pruebas PLINT TE-46 en el 2015:

## Slide 92
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 93
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Conclusiones
El Banco de Pruebas PLINT TE-46 automatizado funciona correctamente ya que las curvas de desempeño de los motores (a diésel y gasolina) obtenidas, cumplen con las curvas de tendencia de un motor de combustión interna.

## Slide 94
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Conclusiones
Con el Banco de Pruebas PLINT TE-46 automatizado se logró obtener con mayor precisión los parámetros de desempeño del motor, ya que anteriormente el factor humano y los equipos de medición influían en la toma de datos.

## Slide 95
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Conclusiones
Con el Banco de Pruebas PLINT TE-46 automatizado el desarrollo de las prácticas se realizan en aproximadamente treinta minutos, anteriormente estas demoraban sesenta minutos, logrando así una optimización en el tiempo de ejecución de las mismas.

## Slide 96
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Conclusiones
En la automatización del Banco de Pruebas se implementó una interfaz humano máquina que permite al estudiante operar de manera fácil el equipo automatizado, visualizar los parámetros básicos de los motores (a diésel o gasolina), uno sólo a la vez, como: fuerza, tiempo de consumo de combustible, flujo másico de aire, velocidad, número de revoluciones y permite almacenar los parámetros de desempeño de los motores en una base de datos (Excel).

## Slide 97
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Conclusiones
Con los sensores implementados en el Banco de Pruebas PLINT TE46 se puede realizar el estudio de los regímenes transitorios del motor a combustión interna, ya que antiguamente los datos captados de forma manual no permitían este análisis.

## Slide 98
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Conclusiones
En la medición de la señal de fuerza se presentaban varias oscilaciones debido a la vibración generada por el motor de combustión interna, este problema se solucionó implementando en la programación filtros digitales.

## Slide 99
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Recomendaciones
Antes de realizar cualquier prueba en el Banco de Pruebas PLINT TE-46, automatizado se recomienda leer el manual de usuario para no ocasionar algún daño sobre el equipo.

## Slide 100
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Recomendaciones
Para realizar automatizaciones se recomienda tomar en cuenta las características físicas que deben tener los sensores para acoplarlos adecuadamente en el equipo a automatizar ya que esto puede ocasionar mediciones incorrectas, afectar al proceso que realiza el equipo y daños permanentes sobre los sensores.

## Slide 101
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
Recomendaciones
Debido al ruido que se induce en los sensores, se recomienda la utilización de filtros digitales para reducir el error en la toma de datos.

## Slide 102
ESPE – YESSENIA SÁNCHEZ –SEBASTIÁN SÁNCHEZ– AGOSTO 2015
AUTOMATIZACIÓN BANCO DE PRUEBAS PLINT TE-46
GRACIAS