## Slide 1
“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA PLATAFORMA ROBÓTICA PARA EXTERIORES TELEOPERADA , PARA EL LABORATORIO DE MANUFACTURA.”
REALIZADO POR:
GUANO CHICAIZA MARCO SANTIAGO
SEVILLA RIOFRÍO ALEXIS WLADIMIR
DIRECTOR: MSC. LOZA DAVID.
CODIRECTOR: ING. HUGO ORTIZ
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y MECÁNICA
CARRERA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA

## Slide 2: Objetivos
Diseñar y construir una plataforma robótica para exteriores teleoperada.
Diseñar y construir una estructura mecánica.
Implementar un sistema electrónico.
Efectuar el sistema de control.
Realizar control por teleoperación.
Ejecutar pruebas de funcionalidad.
General
Específicos

## Slide 3
Parámetros iniciales para el diseño.
Plataforma con cuatro ruedas.
Traslación por desplazamiento diferencial
Tracción en las cuatro ruedas, con el uso de motores individuales.

## Slide 4: Etapas a resolver
n° | MÓDULOS
1 | Tipo de motor
2 | Software de programación
3 | Hardware de control
4 | Teleoperación
5 | Activación de motores
6 | Energía
7 | Material del chasis

## Slide 5: Módulo 1: Tipos de motores
Servomotor DC
Motor paso a paso
Motor DC (caja reductora)

## Slide 6: Parámetros para potencia
Datos
Características | Magnitud (unidad)
Voltaje de operación | 12 V
Corriente máxima | 4 A
Potencia nominal | 50 W
Torque | 50 Nm
Protección IP | IP 44
Motor BOSCH CDP 50 W

## Slide 7: Módulo 2: Software de programación
Robot Operating System
Labview

## Slide 8: Módulo 3: Hardware de control
Raspberry
Arduino
PC-duino

## Slide 9: Requerimientos para Hardware
Entorno de programación amigable
Control de señales análogas y digitales
Capacidad de procesamiento moderado
Pruebas y prototipos rápidos
Características | Magnitud (unidad)
Microcontrolador | ATmega2560
Voltaje de operación | 5 V
Voltaje de entrada | 7-12 V
Pines digitales I/O | 54
Pines análogos | 16
Corriente en puertos de I/O | 20 mA
Peso | 37 g

## Slide 10: Módulo 4: Teleoperación
Radiofrecuencia
Bluetooth
WLAN

## Slide 11: Requerimientos para Teleoperación
Alcance de 100m sin línea de vista
Robustez ante interferencias
Implementación compacta
Características | Magnitud (unidad)
Voltaje de operación | 3,3 V
Corriente de trabajo | 215 mA
Rango | 1500 m
Pines digitales I/O | 8
Encriptación | 128 bit
Peso | 37 g

## Slide 12: Teleoperación: Configuración XBEE
 | Xbee - emisor | Xbee - receptor
PAN ID: | 1603 | 1603
DH | 0 | 0
DL | 1 | 0
MY | 0 | 1
Instalación de X-CTU
Configuración de la red de trabajo - PAN ID
Configuración tipo emisor y receptor

## Slide 13: Módulo 5: Activación de motores
Control de sentido de giro de motores
Manejo de altas corrientes
Control de velocidad
Driver VNH2SP30
Características | Magnitud (unidad)
Voltaje máximo | 16 V
Corriente de trabajo | 30 A
PWM | 20 KHz

## Slide 14: Configuración driver VNH2SP30
Salida analógica para cambiar el estado – (0, 1)
Pines de giro horario – (7, 4)
Pines de giro antihorario – (8, 9)
Pines de las entradas PWM – (5, 6)

## Slide 15: Configuración emisor

## Slide 16: Configuración receptor

## Slide 17: Módulo 6: Energía
Panel fotovoltaico
Batería seca

## Slide 18: Energía
Características | Magnitud (unidad)
Voltaje | 12 V
Corriente | 24 Ah

## Slide 19: Módulo 7: Chasis
Requerimientos
Carga a soportar de 100Kg
Resistente
Manufacturabilidad mediana
Modelo CAD
Análisis estático

## Slide 20: Conclusiones:
Se diseñó y construyó exitosamente una plataforma robótica para exteriores teleoperada, con características de gran movilidad y desplazamiento. Superando pendientes con un grado de inclinación de 40°, tener una autonomía energética de hasta 2,5 horas, capacidad de soportar peso extra de 40Kg, en teleoperación se consiguió un alcance de 100m sin mayores dificultades. Finalmente la plataforma es resisten a polvo y lluvia moderada logrando la capacidad de trabajar adecuadamente en exteriores.
Se diseñó y construyó una estructura metálica en tubo cuadrado de 20x20x1,5 mm ASTM A36, en ella se acopló cuatro ejes de transmisión manufacturado en acero ASI 1045, los cuales son sujetados al chasis mediante bocines y rodamientos. La potencia de la plataforma se da gracias a cuatro motores de 12V y 50W . El recubrimiento para el chasis se elaboró en plancha lamida en frío ASTM A366 de un espesor de 0,75 mm, consiguiendo rigidez y protección al ambiente.
El sistema de teleoperación obtuvo como resultados: dentro de edificaciones con moderada interrupción de paredes y objetos. Un alcance de 130m para radiofrecuencia, pero la señal wifi un alcance de 50m. En prueba a campo abierto, los módulos XBEE tiene un alcance de 400 m aproximadamente y para la videocámara es de 90 a 110m. Teniendo interferencias por vegetación, objetos metálicos (automóviles), señales de celulares, equipos de radiofrecuencia o incluso redes LAN.

## Slide 21: Recomendaciones:
La plataforma robótica al tener la capacidad de soportar carga extra, plantea la posibilidad de incorporar nuevos proyectos; pudiendo integrarse sistemas de: odometría, autonomía para realizar trayectorias, mapeo de zonas exteriores, detección de objetos explosivos.
Un proyecto a futuro sería la ampliación del sistema de teleoperación, la cual se puede realizar mediante puntos de repetición que cubran el área donde se desplazará la plataforma robótica.
Se recomienda para prototipos futuros, diseñar un sistema de amortiguación que permita a la plataforma movilizarse de mejor manera sobre superficies a desnivel, sin perder adherencia.

## Slide 22: GRACIAS