## Slide 1: TEMA: “ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ALTURAS PARA LA RED DE CONTROL BÁSICO VERTICAL DEL ECUADOR”
Carolina Cañizares
TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO GEÓGRAFO Y DEL MEDIO AMBIENTE
sangolquí, JULIO 2015

## Slide 2: ASPECTOS GENERALES

## Slide 3: ANTECEDENTES
Geodesia
Mediciones sobre grandes extensiones de la superficie topográfica del planeta
Tomando en cuenta el estudio de la figura real de la Tierra y su campo gravitacional
Fuente: Paolo y Molina, 2010

## Slide 4: ANTECEDENTES
Sistema moderno
Componente geométrica + física
Sistema clásico de alturas
Componente geométrica
ECUADOR
Control vertical realizado a partir de nivelación geométrica
Fuente: IGM, 2015

## Slide 5: PROBLEMA
Red de Control Básico Vertical ha sido ajustada sin considerar el efecto del campo de gravedad terrestre.
Se presume que existe un deficiente manejo del sistema de alturas de la Red de Control Básico Vertical del Ecuador.
Fuente: Wahr, 1996
Fuente: Sánchez, 2002

## Slide 6: JUSTIFICACIÓN
El cálculo de los diferentes tipos de alturas físicas permite obtener una mayor y mejor aproximación a la realidad física del país.
Posicionamiento horizontal de alta precisión
Componente vertical de alta precisión

## Slide 7: ÁREA DE ESTUDIO
4160, 55 msnm
2,66 msnm

## Slide 8: OBJETIVO GENERAL
Analizar el comportamiento de los diferentes tipos de alturas en la zona de estudio, mediante el cálculo y ajuste de alturas físicas, con el fin de proponer el tipo de altura que mejor se ajusta a la realidad física de la zona de estudio.

## Slide 9: OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Recopilar y validar los datos pertenecientes a los ocho anillos de nivelación geométrica de la Red de Control Básico Vertical del Ecuador.
Calcular las alturas físicas; ortométricas, dinámicas y normales, para los puntos de los anillos de nivelación, mediante el cálculo y ajuste de cotas geopotenciales, a través del método de mínimos cuadrados empleando el software libre Octave, versión 4.0.0.
Definir el tipo de altura que mejor se adapte a las necesidades y a la realidad física de la zona de estudio, comparando los resultados obtenidos entre los valores de alturas geométricas y alturas físicas.

## Slide 10: METODOLOGÍA

## Slide 11: PROCEDIMIENTO
Recopilación de la información
Depuración y validación de la información
Generación de una base de datos
Cálculo de alturas geométricas (niveladas)
Cálculo de cotas geopotenciales
Ajuste de cotas geopotenciales
Cálculo de alturas físicas

## Slide 12: PROCEDIMIENTO
Recopilación de la información
Depuración y validación de la información
Generación de una base de datos
Cálculo de alturas geométricas (niveladas)
Cálculo de cotas geopotenciales
Ajuste de cotas geopotenciales
Cálculo de alturas físicas

## Slide 13: Recopilación de la información
Nivelación Geométrica
Fuente: Farjas, 2009
Gravedad
Fuente: Fuente: Heiskanen y Moritz,1985
Tolerancia:
Tolerancia:

## Slide 14: PROCEDIMIENTO
Recopilación de la información
Depuración y validación de la información
Generación de una base de datos
Cálculo de alturas geométricas (niveladas)
Cálculo de cotas geopotenciales
Ajuste de cotas geopotenciales
Cálculo de alturas físicas

## Slide 15: DEPURACIÓN
Base de datos Control Vertical Base de datos Gravimetría
Variación 1’’
Punto | Latitud |  |  |  | Gravedad Normal (mGal) | Altura Normal (m)
A | 1 | 42 | 31 | S | 978037,26725 | 63,5036170
A’ | 1 | 42 | 32 | S | 978037,26875 | 63,5036169
A’’ | 1 | 43 | 11 | S | 978037,32713 | 63,5036131
Variación 40’’
Tabla 1. Coordenadas del punto A
Diferencia | Diferencia (mGal) | Diferencia (m)
A-A’ | -0,00149 | 0,0000001
A-A’’ | -0,05988 | 0,0000039
Tabla 2. Diferencias de gravedad y altura normal para el punto A

## Slide 16: DEPURACIÓN
43,70%
56,30%

## Slide 17: VALIDACIÓN
Tabla 3. Tolerancia de los anillos de nivelación
Gráfico 1. Diagrama de barras de líneas y anillos dentro de tolerancia
Anillo | Longitud (km) | Error de cierre (mm) | Tolerancia (mm) | 
 |  |  | ±4mm√k | ±8,4mm√k
Anillo I | 541,25 | 110,60 | 93,06 | 195,42
Anillo II | 435,63 | 66,95 | 83,49 | 175,32
Anillo III | 509,32 | -74,00 | 90,27 | 189,57
Anillo IV | 485,95 | 123,30 | 88,18 | 185,17
Anillo VIII | 526,81 | 67,73 | 91,81 | 192,80
Anillo IX | 567,98 | 138,00 | 95,33 | 200,19
Anillo X | 422,74 | -3,55 | 82,24 | 172,71
Anillo XII | 637,53 | 87,28 | 101,00 | 212,09
Chart: 
| ±4mm√k | ±8,4mm√k
Líneas | 19 | 23
Anillos | 5 | 8

## Slide 18: PROCEDIMIENTO
Recopilación de la información
Depuración y validación de la información
Generación de una base de datos
Cálculo de alturas geométricas (niveladas)
Cálculo de cotas geopotenciales
Ajuste de cotas geopotenciales
Cálculo de alturas físicas

## Slide 19: BASE DE DATOS
A
B
C
1691 puntos 952 sin gravedad
16 nodos 6 sin gravedad

## Slide 20: NUEVOS ANILLOS

## Slide 21: PROCEDIMIENTO
Recopilación de la información
Depuración y validación de la información
Generación de una base de datos
Cálculo de alturas geométricas (niveladas)
Cálculo de cotas geopotenciales
Ajuste de cotas geopotenciales
Cálculo de alturas físicas

## Slide 22: CÁLCULO ALTURAS NIVELADAS
Fuente: Paredes, 1986
Estación Mareográfica
1948
BM3 o M-R INOCAR
6,2707 msnm

## Slide 23: PROCEDIMIENTO
Recopilación de la información
Depuración y validación de la información
Generación de una base de datos
Cálculo de alturas geométricas (niveladas)
Cálculo de cotas geopotenciales
Ajuste de cotas geopotenciales
Cálculo de alturas físicas

## Slide 24: CÁLCULO COTAS GEOPOTENCIALES
Diferencias de Potencial
Cotas Geopotenciales
1
2

## Slide 25: PROCEDIMIENTO
Recopilación de la información
Depuración y validación de la información
Generación de una base de datos
Cálculo de alturas geométricas (niveladas)
Cálculo de cotas geopotenciales
Ajuste de cotas geopotenciales
Cálculo de alturas físicas

## Slide 26: AJUSTE COTAS GEOPOTENCIALES
Vector de los parámetros o incógnitas
Vector de las observaciones
Matriz de diseño
Matriz de pesos

## Slide 27: AJUSTE COTAS GEOPOTENCIALES
Incertidumbre
Diferencia de Cota Geopotencial
Tabla 4. Datos de entrada para el ajuste de cotas geopotenciales
Línea | Nodo Partida | Nodo Llegada | Longitud (km) | Diferencia Cota Geopotencial (u.g.p) | Incertidumbre (m)
L1 | C1 | C2 | 220,825 | 93,0413 | 0,0594
L2 | C2 | C3 | 401,108 | -85,8771 | 0,0801
L3 | C3 | C1 | 175,200 | -7,1426 | 0,0529
L4 | C3 | C4 | 604,599 | 216,9456 | 0,0984
L5 | C4 | C5 | 172,320 | -213,1221 | 0,0525
L6 | C5 | C2 | 37,470 | 82,0269 | 0,0245
L7 | C5 | C4 | 313,630 | 213,0848 | 0,0708

## Slide 28: AJUSTE COTAS GEOPOTENCIALES
Tabla 6. Ecuaciones de incógnitas despejadas
INCOGNITAS |  |  |  | OBSERVACIONES |  | 
C2 |  |  | = | D1 | + | C1
C3 | - | C2 | = | D2 |  | 
C3 |  |  | = | C1 | - | D3
C4 | - | C3 | = | D4 |  | 
C5 | - | C4 | = | D5 |  | 
C2 | - | C5 | = | D6 |  | 
C4 | - | C5 | = | D7 |  | 
ECUACIONES |  |  |  | 
D1 | = | C2 | - | C1
D2 | = | C3 | - | C2
D3 | = | C1 | - | C3
D4 | = | C4 | - | C3
D5 | = | C5 | - | C4
D6 | = | C2 | - | C5
D7 | = | C4 | - | C5
Tabla 5. Ecuaciones de condición

## Slide 29: PROCEDIMIENTO
Recopilación de la información
Depuración y validación de la información
Generación de una base de datos
Cálculo de alturas geométricas (niveladas)
Cálculo de cotas geopotenciales
Ajuste de cotas geopotenciales
Cálculo de alturas físicas

## Slide 30: CÁLCULO ALTURAS ORTOMÉTRICAS
Alturas Ortométricas
1
Fuente: Heiskanen y Moritz, 1985
Método Poincaré y Prey

## Slide 31: CÁLCULO ALTURAS NORMALES
Alturas Normales
2
Nombre | Parámetro | Valor
Velocidad angular |  | 7292115 x 10-11 rad s-1
Semieje mayor |  | 6378137 m
Semieje menor |  | 6356752.3141 m
Constante gravitaciones |  | 398 600.5 km3 s-2
Achatamiento |  | 0.00335281068118
Nombre | Parámetro | Valor
Velocidad angular |  | 7292115 x 10-11 rad s-1
Semieje mayor |  | 6378137 m
Semieje menor |  | 6356752.3141 m
Constante gravitaciones |  | 398 600.5 km3 s-2
Achatamiento |  | 0.00335281068118
Tabla 7. Parámetros del elipsoide GRS80
Somigliana ,1929

## Slide 32: CÁLCULO ALTURAS DINÁMICAS
Alturas Dinámicas
3
Somigliana ,1929

## Slide 33: RESULTADOS

## Slide 34: CIERRE DE ALTURAS NIVELADAS
Tabla 8. Cierre de alturas niveladas para cada anillo
Gráfico 2. Diagrama de barras de los cierre de los anillos
Anillo | Nodo | Altura Nivelada de Partida (m) | Altura Nivelada de Llegada (m) | Cierre (m)
Anillo 1 | C1 | 6,2707 | 6,2829 | 0,0122
Anillo 2 | C2 | 101,3989 | 101,4167 | 0,0178
Anillo 3 | C4 | 235,4657 | 235,4135 | 0,0522
Chart: Cierre (m)
| Anillo 1 | Anillo 2 | Anillo 3
 | 0.0122 | 0.017825 | 0.0522

## Slide 35: COTAS GEOPOTENCIALES
Tabla 9. Cotas geopotenciales ajustadas y sin ajustar
Nodo | Cota Geopotencial Sin Ajustar (u.g.p) |  | Cota Geopotencial Ajustada (u.g.p)
C2 | 99,1746 | 99,1480 | 99,1658
C3 | 13,2975 |  | 13,2829
C4 | 230,2432 | 230,2059 | 230,2440
C5 | 17,1211 |  | 17,1379

## Slide 36: PRUEBA CHI-CUADRADO
Gráfico 3. Prueba de hipótesis
3
Se acepta la hipótesis nula
Distribución Chi-cuadrada
Hipótesis Nula
Hipótesis Alternativa
A
B
C
Valores teóricos
D
E

## Slide 37: CIERRE de alturas físicas
Tabla 10. Cierre de alturas ortométricas de cada anillo
Tabla 11. Cierre de alturas normales de cada anillo
Anillo | Nodo | Altura Ortométrica de Partida (m) | Altura Ortométrica de Llegada (m) | Cierre (m)
Anillo 1 | C1 | 6,2707 | 6,2928 | 0,0221
Anillo 2 | C2 | 101,3964 | 101,3692 | 0,0272
Anillo 3 | C4 | 235,4281 | 235,3901 | 0,0381
Anillo | Nodo | Altura Normal de Partida (m) | Altura Normal de Llegada (m) | Cierre (m)
Anillo 1 | C1 | 6,2711 | 6,2931 | 0,0221
Anillo 2 | C2 | 101,4036 | 101,3764 | 0,0272
Anillo 3 | C4 | 235,4233 | 235,3852 | 0,0381
Tabla 12. Cierre de alturas dinámicas de cada anillo
Anillo | Nodo | Altura Dinámica de Partida (m) | Altura Dinámica de Llegada (m) | Cierre (m)
Anillo 1 | C1 | 6,2546 | 6,2766 | 0,0220
Anillo 2 | C2 | 101,1346 | 101,1075 | 0,0271
Anillo 3 | C4 | 234,7935 | 234,7555 | 0,0380

## Slide 38: CIERRE DE ALTURAS
Tabla 13. Cierre de alturas geométricas y físicas
Gráfico 4. Diagrama de barras de los cierres de los cuatro tipo de alturas
Anillo | Nodo | Cierre Alturas Niveladas (m) | Cierre Alturas Ortométricas (m) | Cierre Alturas Normales (m) | Cierre Alturas Dinámicas (m)
Anillo 1 | C1 | 0,0122 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0220
Anillo 2 | C2 | 0,0178 | 0,0272 | 0,0272 | 0,0271
Anillo 3 | C4 | 0,0522 | 0,0381 | 0,0381 | 0,0380
Chart: 
| Anillo 1 | Anillo 2 | Anillo 3
Cierre Alturas Niveladas (m) | 0.0122 | 0.017825 | 0.0522
Cierre Alturas Ortométricas (m) | 0.022062 | 0.027219 | 0.038056
Cierre Alturas Normales (m) | 0.022064 | 0.027221 | 0.038057
Cierre Alturas Dinámicas (m) | 0.022006 | 0.027149 | 0.037954

## Slide 39: CIERRE DE ALTURAS

## Slide 40: DIFERENCIA DE ALTURAS
Tabla 14. Alturas niveladas, ortométricas y normales de puntos más altos
Nodo | Altura Nivelada (m) | Altura Ortométrica Ajustada (m) | Altura Normal Ajustada (m)
C302 | 3495,3206 | 3496,3301 | 3495,4529
C303 | 3602,4039 | 3603,4583 | 3602,5532
C304 | 3523,5844 | 3524,6017 | 3523,7218
Punto | Diferencia Altura Nivelada-Ortométrica (m) | Diferencia Altura Nivelada-Normal (m) | Diferencia Altura Ortométrica-Normal (m)
C302 | -1,0095 | -0,1323 | 0,8772
C303 | -1,0545 | -0,1494 | 0,9051
C304 | -1,0173 | -0,1374 | 0,8799
Tabla 15. Diferencia de alturas de puntos más altos

## Slide 41: DIFERENCIA DE ALTURAS
Tabla 16. Alturas niveladas, ortométricas y normales de nodos
Tabla 17. Diferencia de alturas de nodos
Nodo | Altura Nivelada (m) | Altura Ortométrica Ajustada (m) | Altura Normal Ajustada (m)
C1 | 6,2707 | 6,2707 | 6,2711
C2 | 101,3989 | 101,3874 | 101,3946
C3 | 13,5823 | 13,5809 | 13,5812
C4 | 235,4657 | 235,4290 | 235,4241
C5 | 17,5505 | 17,5227 | 17,5229
Nodo | Diferencia Altura Nivelada-Ortométrica (m) | Diferencia Altura Nivelada-Normal (m) | Diferencia Altura Ortométrica-Normal (m)
C1 | 0,0000 | -0,0004 | -0,0004
C2 | 0,0115 | 0,0043 | -0,0072
C3 | 0,0014 | 0,0011 | -0,0003
C4 | 0,0368 | 0,0416 | 0,0048
C5 | 0,0278 | 0,0276 | -0,0001

## Slide 42: CONCLUSIONES

## Slide 43
Con el cálculo de las alturas físicas, el cierre de dos de los tres anillos de nivelación no fue menor que el cierre obtenido mediante el cálculo de las alturas niveladas. Esto puede deberse a que en el estudio se logró realizar el cálculo de las alturas físicas con apenas el 48,30% de puntos, porcentaje que representa la cantidad de puntos que cuentan con observaciones de gravedad. Por lo tanto, el 51,70% restante, todavía se encuentra influenciado por el campo de gravedad terrestre, manteniendo errores que no están siendo corregidos.

## Slide 44
Además, se evidenció que los cierres obtenidos a partir del cálculo de alturas ortométricas y normales son iguales para los tres anillos en estudio. Sin embargo es importante considerar que la diferencia entre alturas ortométricas y normales poseen una magnitud considerable para los puntos ubicados en zonas montañosas. Por este motivo, se puede considerar que los dos tipos de alturas tienen un comportamiento similar únicamente en las zonas planas del estudio.

## Slide 45: RECOMENDACIONES

## Slide 46
La principal recomendación que se puede brindar a partir del desarrollo del estudio es que se generen y planifiquen nuevas campañas en las que se realice observaciones de gravedad sobre las placas de nivelación. Como se pudo observar en los resultados, el cálculo de las alturas físicas es aún un tema que posee muchos inconvenientes, y mucho más al ser el Ecuador un país en el que su topografía es realmente complicada de modelarla de forma general. Por esto, una correcta densificación gravimétrica, partiendo de criterio técnicos, es completamente necesaria para que en un futuro se logre contar con resultados más cercanos a la realidad.

## Slide 47
Es fundamental continuar con un estudio y análisis del comportamiento de los diferentes tipos de alturas en el Ecuador, sobre todo tomando en cuenta las zonas altas o montañosas del país. Esto debido a que en estas áreas es donde se manifiestan diferencias significativas entre un tipo de altura y otro.

## Slide 48
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
¿PREGUNTAS?