## Slide 1: Departamento de Eléctrica y Electrónica Tema: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL PARA EL ROBOT MÓVIL P3-AT POR MEDIO DE GESTOS MANUALES
Autor: Manuel Alejandro Veintimilla Campoverde

## Slide 2: INTRODUCCIÓN
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
Investigación en Robótica y Telecontrol
Control sin teclado o joystick
Bajo Costo
Lenguaje de Programación diferente (C#)
Servicio a aplicaciones militares y de investigación
Reconocimiento de gestos corporales para cualquier campo de la robótica

## Slide 3: INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS
  OBJETIVO GENERAL
  Diseñar un sistema de control para el robot móvil P3-AT por medio de gestos manuales para analizar la utilización de sensores de profundidad aplicados en la robótica.
  OBJETIVOS ESPECIFICOS
  Investigar y documentar los fundamentos y funciones que presenta la cámara RGB y el sensor de profundidad.
  Diseñar una red cliente-servidor para el envío y recepción de datos entre el robot móvil y la computadora.
  Desarrollar un manual de usuario para facilitar el uso del prototipo.
  Realizar las respectivas pruebas de comunicación, envío y recepción de datos para el sistema.

## Slide 4: INTRODUCCIÓN
DESCRIPCION DEL SISTEMA
Simulador
Aplicación de Telecontrol
Telecontrol
Iniciar MobileSim y la aplicación del robot
Conectar con robot real y correr la aplicación
Envío de datos
Envío de datos
Ejecución de comportamientos (conducir, atrás parar, etc.)

## Slide 5: FUNDAMENTOS
SENSOR DE PROFUNDIDAD
NUI(Interfaz Natural de Usuario)
SDK(Kit de Desarrollo de Software)
Consola Xbox 360®
Aplicaciones

## Slide 6: SENSOR KINECT
Cámara VGA a color
Emisor Infrarrojo (IR)
Sensor Infrarrojo
Motor
Conjunto de micrófonos

## Slide 7: FUNDAMENTOS DE CÁMARA
640 x 480 píxeles a 30 FPS
1280 x 960 píxeles a 12 FPS
1.2 m. - 3.5 m.
57° horizontalmente
43° verticalmente

## Slide 8: EMISOR Y RECPTOR (IR)

## Slide 9: ¿CÓMO FUNCIONA KINECT?
Inicializa el emisor IR
Receptor inicia captura de datos
Luz Infrarroja hacia los objetos
Lee los datos de la luz IR
Envío de datos al circuito
El circuito PrimeSense analiza y crea la imagen

## Slide 10: ¿CÓMO FUNCIONA KINECT?
Rendering pipeline
Decision forest
Detección del Articulaciones

## Slide 11: ARQUITECTURA DEL SISTEMA
El cliente se conecta al servidor
Usuario escoge modo “conducir”
El sensor transmite datos al cliente
Cliente calcula el ángulo y lo envía al servidor
Servidor realiza comparaciones y ejecuta los movimientos
Comunicación USB/Serial
Transferencia de datos
Cliente
Servidor
Gestos manuales
Datos de Skeleton Tracking

## Slide 12: Diseño de la red de comunicación
Comunicación Cliente-Servidor
Abrir Sockets
Protocolo TCP
Direcciones IP
Aplicación de Robot (Servidor)
Main
EnviaACK;
RecibirDato;
Comportamiento;
Interfaz de Usuario (Cliente)
Main ()
Background Worker()
TCP Socket
TCP Socket
TCP
TCP
IP
IP

## Slide 13: DESCRIPCIÓN CLIENTE Y SERVIDOR
Cliente/Servidor | Requerimientos
Servidor | Librería ARIA Visual Studio(C++)
Cliente | Microsoft Kinect SDK Visual Studio(C#) NET Framework Sistema Operativo Windows 7/8

## Slide 14: DIAGRAMA DE FLUJO DEL CLIENTE
Proceso conexión cliente con sensor
Proceso conexión cliente con el servidor
Escoger comportamiento

## Slide 15: SUBPROCESOS DEL CLIENTE
Conexión con el servidor
Escoger modo de operación

## Slide 16: SUBPROCESOS DEL CLIENTE
Envío de datos Asíncrono
Proceso principal
Interfaz y Funciones de cámara
Cálculo del ángulo
Proceso Asíncrono
Envío de ángulo
Actualizar ángulo

## Slide 17: DIAGRAMA DE FLUJO DEL SERVIDOR
Inicialización de librerías y comportamientos del robot
Selección de comportamientos

## Slide 18: DIAGRAMA DE COMPORTAMIENTOS Y GRUPO DE ACCIONES
Comportamientos Exclusivos
Manejo de Prioridades
Pasear
Atrás
Velocidad límite
Distancia
Evadir de cerca
Distancia en mm
Grupo Parar
Parar
Evadir de cerca
Conducir
Velocidad constante
Evadir de lejos
Velocidad constante
Evadir de lejos
Evadir de lejos
Evadir de cerca
Ángulo
Velocidad

## Slide 19: CONDUCIR POR GESTOS
Ángulo
Velocidad
Prioridades
Evitar obstáculos
Conducir
Atrás
Parar

## Slide 20: INTERFAZ DE USUARIO
Dirección IP
Puerto
Conectar
Mensaje de confirmación
Pantalla de Configuración

## Slide 21: INTERFAZ DE USUARIO
Pantalla de Manejo
Visualización de ángulo
Modos de Operación
Salir
Dato enviado
Pantalla a color

## Slide 22: MODOS DE OPERACIÓN
Botón | Método | Descripción
 | conducir | Permite establecer la conducción del robot por gestos manuales.
 | pasear | El robot móvil se mueve alrededor sin rumbo específico evitando obstáculos.
 | dist | Ordena al robot moverse una distancia determinada en línea recta.
 | atrás | Permite que mover el robot en retroceso
 | parar | Detiene al robot sea cual sea el comportamiento
Comportamientos optados por cada botón

## Slide 23: ANÁLISIS Y PRUEBAS DEL SISTEMA
Distancia entre dos puntos
Definición trigonométrica de coseno
Trazado de Hipotenusa
α
Mano Izq.
(XI, YI)
Mano Der.
(XD, YD)
Línea de Referencia
(XD, YI)
I
D
R

## Slide 24: COMPARACIÓN DE ÁNGULOS TOMADOS
Muestra | α | α /2 | α /3 | α /5
1 | 03.1233 | 00.0140 | 00.6020 | 00.1307
2 | 05.1826 | 03.4693 | 00.7434 | 01.6580
3 | 19.2739 | 07.9349 | 01.4244 | 04.0390
4 | 33.0039 | 10.2589 | 06.1634 | 05.6904
5 | 42.2090 | 13.8514 | 08.5950 | 07.2268
6 | 51.3436 | 17.4088 | 12.3703 | 08.4278
7 | 54.13.54 | 20.4567 | 14.7429 | 09.3981
8 | 53.8911 | 22.9922 | 18.3775 | 11.0203
9 | 48.4466 | 24.5446 | 19.5532 | 12.0223
10 | 35.1111 | 26.1011 | 19.7501 | 13.3193
11 | 04.5604 | 27.7545 | 18.1034 | 12.8708
12 | 03.2308 | 28.6312 | 12.1036 | 09.2864
13 | -06.4376 | 27.6133 | 08.9370 | 06.0075
14 | -18.8650 | 20.2385 | 06.4740 | 03.3045
15 | -26.7977 | 13.0157 | 04.5478 | 01.9365
16 | -35.1878 | 09.2853 | 02.4528 | 00.6450
17 | -41.4424 | 05.3992 | -00.4931 | -00.5881
18 | -42.4420 | 02.9769 | -03.1681 | -02.3996
19 | -43.1771 | -01.4422 | -08.4258 | -05.8059
20 | -40.5505 | -05.8563 | -12.8674 | -06.4522
21 | -19.5209 | -08.7922 | -14.6944 | -05.6465
Muestras tomadas cada 330 ms.

## Slide 25: COMPARACIÓN DE ÁNGULOS TOMADOS
Muestras tomadas cada 330 ms.
Chart: Tiempo vs Ángulo
| 0.33 | 0.66 | 0.99 | 1.32 | 1.65 | 1.98 | 2.31 | 2.64 | 2.97 | 3.3 | 3.63 | 3.96 | 4.29 | 4.62 | 4.95 | 5.28 | 5.61 | 5.94 | 6.27 | 6.6 | 6.93
Ang | 3.3133 | 5.1826 | 19.2739 | 33.0039 | 42.209 | 51.3436 | 54.1354 | 53.8911 | 48.4466 | 35.1111 | 4.5604 | 3.2308 | -6.4376 | -18.865 | -26.7977 | -35.1878 | -41.4424 | -42.442 | -43.1771 | -40.5505 | -19.5209
Ang/2 | 0.014 | 3.4693 | 7.9349 | 10.2589 | 13.8514 | 17.4088 | 20.4567 | 22.9922 | 24.5446 | 26.1011 | 27.7545 | 28.6312 | 27.6133 | 20.2385 | 13.0157 | 9.2853 | 5.3992 | 2.9769 | -1.4422 | -5.8563 | -8.7922
Ang/3 | 0.602 | 0.7434 | 1.4244 | 6.1634 | 8.595 | 12.3703 | 14.7429 | 18.3775 | 19.5532 | 19.7501 | 18.1034 | 12.1036 | 8.937 | 6.474 | 4.5478 | 2.4528 | -0.4931 | -3.1681 | -8.4258 | -12.8674 | -14.6944
Ang /5 | 0.1307 | 1.658 | 4.039 | 5.6904 | 7.2268 | 8.4278 | 9.3981 | 11.0203 | 12.0223 | 13.3193 | 12.8708 | 9.2864 | 6.0075 | 3.3045 | 1.9365 | 0.645 | -0.5881 | -2.3996 | -5.8059 | -6.4522 | -5.6465

## Slide 26: TIEMPO DE ENVÍO DE DATOS
Muestra | 330ms | 500ms | 850ms
1 | 00.4467 | 00.4867 | 00.1268
2 | 02.0106 | 03.0914 | 09.2490
3 | 05.0559 | 07.4857 | 19.9281
4 | 06.7102 | 10.8825 | 26.2130
5 | 08.5294 | 14.1236 | 27.1920
6 | 10.9955 | 16.3220 | 25.3283
7 | 13.2329 | 18.4788 | 19.5553
8 | 14.6516 | 21.1672 | 08.3808
9 | 17.12.24 | 23.9648 | 00.8509
10 | 19.8128 | 19.4517 | -04.3296
11 | 21.4603 | 12.6098 | -11.4312
12 | 22.6249 | 06.7816 | -16.3923
13 | 22.5282 | 03.1301 | -18.2499
14 | 18.8682 | -03.6475 | -20.4273
15 | 12.8252 | -08.5307 | -20.5705
16 | 07.0713 | -13.7752 | -21.1969
17 | 03.8917 | -17.7752 | -07.1468
18 | 00.4199 | -19.9402 | 01.8802
19 | -02.6605 | -23.7915 | 02.1005
20 | -06.9185 | -22.3670 | 05.3992
21 | -11.6036 | -08.4643 | 12.1036
Ángulos tomados cada tiempo determinado

## Slide 27: TIEMPO DE ENVÍO DE DATOS
Ángulos tomados cada 330 ms., 550 ms. y 850 ms.
Chart: Tiempo de envío de Datos
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
330ms | 0.04467 | 2.0106 | 5.0559 | 6.7102 | 8.5294 | 10.9955 | 13.2329 | 14.6516 | 17.1224 | 19.8128 | 21.4603 | 22.6249 | 22.5282 | 18.8682 | 12.8252 | 7.0713 | 3.8917 | 0.4199 | -2.6605 | -6.9185 | -11.6036
500ms | 0.4867 | 3.0914 | 7.4857 | 10.8825 | 14.1236 | 16.322 | 18.4788 | 21.1672 | 23.9648 | 19.4517 | 12.6098 | 6.7816 | 3.1301 | -3.6475 | -8.5307 | -13.7752 | -17.7752 | -19.9402 | -23.7915 | -22.367 | -8.4643
850ms | 0.1268 | 9.249 | 19.9281 | 26.213 | 27.192 | 25.3283 | 19.5553 | 8.3808 | 0.8509 | -4.3296 | -11.4312 | -16.3923 | -18.2499 | -20.4273 | -20.5705 | -21.1969 | -7.1468 | 1.8802 | 2.1005 | 5.3992 | 12.1036

## Slide 28: CONCLUSIONES
El diseño del sistema permitió el manejo del robot móvil con gestos manuales, y a través de botones en la interfaz del cliente, con los que se controla acciones aún más específicas.
La utilidad de los sensores de profundidad, es muy amplia, no solo se puede manejar un robot móvil por medio de gestos sino que también, se pueden diseñar sistemas donde se manipule robots en áreas de riesgo de forma sencilla, al imitar los movimientos humanos.

## Slide 29: CONCLUSIONES
La comunicación entre cliente y servidor se estableció correctamente, y es necesario que el envío de datos del sensor se haga en un subproceso asíncrono de la aplicación principal, así se pudo evitar que el modo “conducir” interfiera con los procesos de la aplicación.
La cámara y el sensor de profundidad son eficientes, pero sin embargo tiene limitantes ya que si el usuario se encuentra muy cerca de él o muy lejos, los datos obtenidos serán erróneos, haciendo que robot se mueva de forma muy irregular y errática.

## Slide 30: CONCLUSIONES
El ángulo de rotación tuvo que ser reducido al 50%, pues la función que permite girar al robot admite una velocidad de rotación y no directamente un ángulo específico, así el ángulo α se divide para dos, porque con este valor se obtienen mejores resultados en cuanto a la respuesta del sistema.
La utilización de la clase ArActionGroup, facilita la programación de los comportamientos del robot haciendo que todos ellos se desarrollen en un solo grupo de acciones, permitiendo que el servidor pueda pasar de un comportamiento a otro inmediatamente, con el llamado de funciones.

## Slide 31: RECOMENDACIONES
Es necesario que el cliente se conecte a la red después que el servidor se inicialice, así como también verifique que el sensor y el robot estén conectados al cliente y al servidor respectivamente, para evitar posibles errores de conexión.
Es preferible utilizar el simulador MobileSim antes que el robot, para aprender a realizar correctamente los movimientos con los que se manipula el P3-AT.
Es recomendable valerse de una velocidad de traslación relativamente baja, para utilizar la aplicación en espacios reducidos, a medida que el usuario aprenda a controlar el robot con mayor destreza.

## Slide 32: RECOMENDACIONES
Al momento de ejecutar los movimientos se recomienda no realizar giros de más de 90 grados, sino más bien girar con un ángulo inferior, retroceder y luego terminar el giro, esto evita problemas en la comunicación entre servidor y el robot, debido a la cantidad de información procesada.
Para utilizar la función “conducir” se recomienda situarse a una distancia entre 1 y 2 metros enfrente del sensor para evitar lecturas erróneas en la adquisición de datos.
Se debe recordar que los comportamientos se ejecutan de manera exclusiva, por tanto es preferible que antes de activar un nuevo modo primero ejecute la parada del robot y luego el movimiento, sobre todo al momento de cambiar de “conducir” a otro modo, porque el robot seguirá ejecutando el último dato que haya enviado, hasta que se inicie el nuevo comportamiento.

## Slide 33
GRACIAS!