## Slide 1: MAESTRIA EN SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL.
“DISEÑO DE LA PRIMERA RED PERMANENTE DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA CIUDAD DE AMBATO”
Autor: Carlos Burgos A
Directora: Ing. Esthela Salazar MSc.
Oponente: Ing. Ricardo Pachacama MSc.

## Slide 2
Objetivos
1
Revisión de la literatura
2
Metodología
3
Resultados y Discusión
4
Conclusiones y Recomendaciones
5
CONTENIDO

## Slide 3: OBJETIVOS
OG
OE1
OE2
OE3
Diseñar de forma preliminar la primera red permanente de monitoreo de la calidad del aire adaptada a las necesidades específicas de la ciudad de Ambato.
Determinar el alcance geográfico, de fuentes de emisión y contaminantes incluidos en el estudio.
Obtener un inventario de emisiones para fuentes móviles en la zona de estudio para identificar los sitios de mayor emisión
Representar la distribución geográfica de las emisiones empleando sistemas de Información Geográfica (GIS).

## Slide 4
EL AIRE
(Mezcla de gases)
Nitrógeno (N)
(78%)
Oxígeno (O)
(21%)
Dióxido de carbono
(CO2),
(0,03%)
Vapor de agua y otros gases (0,97%)
Es el más abundante
El que respiramos los seres vivos
Con el las plantas fabrican su alimento
REVISION DE LA LITERATURA

## Slide 5: Cualquier sustancia o material emitido a la atmosfera, sea por actividad humana o por procesos naturales y que afecte adversamente al hombre o al ambiente. (Ministerio del Ambiente [MAE], 2010, p. 4)
CONTAMINANTES DEL AIRE

## Slide 6
CONTAMINANTES DEL AIRE

## Slide 7: FUENTES DE CONTAMINACION DEL AIRE
FIJAS
DE AREA
NATURALES
MOVILES
FIJAS
MOVILES
NATURALES
DE AREA

## Slide 8
Fuentes móviles(Vehículos automotores)
Vehículos a gasolina
Vehículos a diesel

## Slide 9
2) PLANIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS
Límites de emisión
Usos del suelo
Combustibles
3) ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS NIVELES DE CALIDAD DEL AIRE.
Modelación
Análisis costo/ beneficio
1) DOCUMENTACIÓN DE LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN
-Inventarios de emisiones
-Monitoreo de calidad del aire
-Evaluaciones de impacto ambiental
GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE

## Slide 10
Constitución de la Republica del Ecuador
Plan Nacional para el Buen Vivir
Política 7.7 “Promover la eficiencia y mayor participación de energías renovables sostenibles. […]
TULSMA (Libro VI), Anexo 4: Norma de la Calidad del Aire Ambiente
4.1.2 Normas para concentraciones de contaminantes criterio
Guías de la OMS de Calidad del Aire
Concentraciones de contaminantes (carácter orientativo – recomendaciones), para preservar la salud pública
Directrices del IPCC de 2006, inventarios nacionales de GEI
Volumen 2: Energía
Art 414: “Medidas para la mitigación del cambio climático: … limitación de emisiones de gases de efecto invernadero.[…]
Capítulo 3: Combustión Móvil, Transporte terrestre
d. …….Elaborar Inventarios de fuentes de emisiones . […]
Normativa y Marco Legal.

## Slide 11: Metodología para el estudio de campo.
Línea base
Ubicación Geográfica (Alcance 1)
UBICACIÓN CANTONAL
AREA URBANA CONSOLIDADA

## Slide 12
AREA DE ESTUDIO
11,55 Km cuadrados

## Slide 13: Fuentes de Emisión (Alcance 2) y Contaminantes (Alcance 3)
Fuentes móviles
Ai.j Nivel de actividad i que produce la emisión del contaminante j
EFi.j: factor de emisión del contaminante j típico de la actividad i.
Ei.j: Emision atmosférica del contaminante j, a causa de la actividad i

## Slide 14
Chart: Distribución del parque automotor en la ciudad de Ambato (Año base 2013)
| LIV G | PICG | TAXG | PES D | MOT G | PICD | BUS D | PES G | BUT D | LIV D
92 | 0
CANTIDAD | 17584 | 12051 | 3064 | 2551 | 1476 | 1431 | 535 | 283 | 103 | 92

## Slide 16
Distribución espacial de las emisiones
1) Obtener puntos de aforo vehicular y Georeferenciar: Método de ponderación por puntos: PT = IMD(C) + LeqA (C) + CPT(C) + PC(C)+ CIE(C)
2) Obtener Intensidad Media diaria de Vehículos (IMD): Conteo en sitio
3) Obtener Matriz General para mapas temáticos: distribuir por tramos de vías

## Slide 17: Selección de puntos de aforo
Selección de puntos de aforo

## Slide 18: AFORO VEHICULAR (IMD)
Aforo a 24 horas al día, 76 puntos de estudio

## Slide 19: RESULTADOS Y DISCUSION
1) Distribución del parque automotor (vehículos matriculados)
Reflejados en la tabla A1.

## Slide 21: Actividad Vehicular Individual (AVI)
Actividad vehicular: (km/día), (km/a), Producto de encuestas a los conductores

## Slide 22: Actividad total del Parque Automotor (AVT) [Km/año]
AVT = AVI * U (# vehículos)

## Slide 23
TABLA A2

## Slide 24: RENDIMIENTO VEHICULAR: RV [Km/galón]
Producto de las encuestas y de datos que proporcionan los fabricantes de vehículos

## Slide 25: Consumo Total de Combustible (CTC) CT = AVT/R CT = Km/a//Km/gal = gal/a
CTC = AVT/RV
CT = AVT/R

## Slide 26
CALCULO DE LAS EMISIONES TOTALES (ET), [t/año]
= Emisiones totales en [t/año]
= Actividad vehicular [Km/año]
= Factor de Emisión por categoría vehicular y modelo [g/Km]
Actividad Vehicular Total (TABLA A2);
Factores de emisión: IPCC, CORPAIRE, SEDEMA

## Slide 27: Resumen de Emisiones Totales (ET)
71,99%
12,73 %

## Slide 29: DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA CONTAMINACIÓN
G1
IMD= 24019 V/día
ET = 916,47 t/año (CO)
Yahuira y Francisco Flor(G1)
Redondel de Cumandá: Av 12 de Nov y Av el; Rey (J4)
J4
IMD= 23474 V/día
ET = 538,12 t/año (CO)
IMD= 25606 V/día
ET = 627,96 t/año (CO)
IMD= 26851 V/día
ET = 716,06 t/año (CO)
IMD= 34480 V/día
ET =443,19 t/año
S
R
T

## Slide 31: ESTACIONES E1: Av. Los Shyris y Av. Quis Quis E2: Juan Montalvo y Pedro Fermín Cevallos E3: Av. Doce de Noviembre y Av. El Rey E4: Estación Hospital del IESS E5: Estación Parque Industrial E6: Estación Mercado Mayorista E7: Estación Huachi Grande
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7

## Slide 32: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
.
El diseño preliminar de la Red de Monitoreo, parte de un inventario de emisiones de fuentes móviles, en un área aproximada de 11,55 km2, consideró 76 lugares de aforo
El aforo vehicular determinó que la IMD va desde 34480 vehículos/día (Mercado Mayorista), Sectores como el Hospital del IESS donde la IMD es de 10250 vehículos/día. Calles como la Av. Cevallos, La yahuira, Avenida el Rey donde la IMD es elevada
.
El diseño preliminar de la Red de Monitoreo, se ejecutó partiendo de un inventario de emisiones provenientes de fuentes móviles, en un área aproximada de 124,69 km2, 76 lugares de aforo
Las emisiones totales son de 23765 toneladas al año (t/a), el principal contaminante: (CO) con 17108,54 toneladas al año (t/a) (el 71,99% ) y el menos importante el PM2,5 con 104,9 toneladas al años (t/a) (el 0,49%).
.

## Slide 33: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
.
La distribución de contaminantes en el área de estudio está caracterizada por la forma como se distribuye el tráfico vehicular (IMD), la dispersión afectada por la dirección del viento (SSE)
Los vehículos que mas aportan a la contaminación son los Taxis (TAXG) con 3974,25 [t/año], es decir el 73,78 % del total de CO; el 63,98 % de COVs, el 58,86 de HC. En segundo lugar los buses urbanos (BUSD) con porcentajes menores
.
El diseño preliminar de la Red de Monitoreo, se ejecutó partiendo de un inventario de emisiones provenientes de fuentes móviles, en un área aproximada de 124,69 km2, 76 lugares de aforo
La presencia de centros educativos de primaria y secundaria (58% y 62% respectivamente) en el área urbana , presencia de mercados y plazas, establecimientos estatales genera alto flujo vehicular y por ende emisiones.

## Slide 34
RECOMENDACIONES
.
Instalar las estaciones de monitoreo en los puntos seleccionados (mayor y menor emisión). La red debe complementarse con estaciones metereológicas (al menos 2)
Controlar la movilidad en la urbe para incidir directamente sobre la IMD, con acciones como peatonización de vías, sacar del área de estudio lugares de conglomerados sociales (instituciones educativas, mercados y plazas, entidades gubernamentales) reduce la IMD y las ET
.
El diseño preliminar de la Red de Monitoreo, se ejecutó partiendo de un inventario de emisiones provenientes de fuentes móviles, en un área aproximada de 124,69 km2, 76 lugares de aforo
El control vehicular debe orientarse a la mejora del rendimiento vehicular (Km/gal), reducir la AVI (Km/día, Km/año con el estudio de perfiles de flujo especialmente en Taxis y Buses), esto incide directamente en las ET.
.

## Slide 35
RECOMENDACIONES
.
Actualizar periódicamente los inventarios de emisiones (al menos cada 3 años), a fin de evaluar la efectividad las acciones de gestión emprendidas y plantear otras de acuerdo a lo encontrado.
Para reducer la incertidumbre de los inventarios deben coordinarse acciones con entidades como Policía Nacional, Unidad Municipal de Tránsito, Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador (SHE) a fin de contar con información referente a matriculación vehicular, rutas de recorrido, consumo.
.
El diseño preliminar de la Red de Monitoreo, se ejecutó partiendo de un inventario de emisiones provenientes de fuentes móviles, en un área aproximada de 124,69 km2, 76 lugares de aforo
Fortalecer técnica y administrativamente a los organismos responsables de la Gestión ambiental (GAD-Ambato, MAE- Ambato), para que emprendan acciones acordes a la realidad encontrada.
.

## Slide 36
GRACIAS