## Slide 1
“Implementación y Optimización de algoritmos de búsqueda
de fuentes de olor basados en robótica cooperativa”
Departamento de Eléctrica y Electrónica
Carrera de Ingeniería en Electrónica, Automatización y Control
Presentado por:
      Juan Pablo López
      Patricio Javier Sandoval
Director:
Ing. Andrés Arcentales PhD.
Sangolquí-2017

## Slide 2
Contenido
Antecedentes, objetivo y alcance
Desarrollo
Resultados
Conclusiones y recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 3
Antecedentes
Detección de sustancias químicas en el ambiente
Naturaleza
Ámbito Industrial
Ámbito militar
Sustancias explosivas
Drogas
Ámbito farmacéutico

## Slide 4
Antecedentes
Modelamiento de patrones de dispersión
Fuente: (Soares, Aguilar, Pascoal, & Martinoli, 2015)
Fuente: (Liu, 2010)
Fuente: (Montes et al., 2014)
Fuente: (Webster & Weissburg, 2001)
Pruebas experimentales bajo condiciones estables
Modelo matemático y probabilístico
Simulación de fluidos
Mediciones experimentales mediante técnicas de adquisición

## Slide 5
Antecedentes
Adquisición de señales para obtener patrones de dispersión
Fuente:(Neagle, Schiffman, & Gutierrez-Osuna, 1998)
Fuente: (Pomareda Sesé & Marco Colás, 2013)
Fuente:(Vera,L & Meacham A, 2016
Técnicas de adquisición
Tecnologías basadas en principios físicos
Sistemas basados en el comportamiento animal
Sensores químicos MOX

## Slide 6
Antecedentes
Robótica cooperativa móvil
Conceptos básicos
Agente
Entorno
INFORMACIÓN
ACCIÓN
Sistema de control centralizado
Sistema de control distribuido
Fundamentos
Cooperación
Comunicación
Coordinación

## Slide 7
Robótica móvil para la detección de fuentes de olor
Robot de búsqueda y rescate que detecta el olor humano
Detección de acetona y seguimiento de pluma de olor
Identificación desustancias explosivas con nariz electrónica
Antecedentes
Fuente: (Gaibor&Mediavilla, 2016)
Fuente: (Takeuchi, 2015)
Fuente: (Alejando &Venegas, 2017)

## Slide 8
Antecedentes
Algoritmos de búsqueda y detección de fuentes de olor
Algoritmos bio-inspirados
Algoritmos
bio-inspirados
Basados en el comportamiento de las hormigas
Basados en el comportamiento de las luciérnagas
Basados en el comportamiento de abejas y gusano de seda
Fuente: (A. J. Lilienthal et al., 2006)
Fuente: (X.-S. Yang, 2010)
Fuente: (Bachir, Ali, & Abdellah, 2012)

## Slide 9
Antecedentes
Algoritmos de búsqueda y detección de fuentes de olor
Basados en la planificación de trayectorias
Algoritmo basado en el filtrado de partículas
Algoritmo BSA: barrio de superficies
Fuente: (Li et al., 2011)
Fuente: (E. Gonzalez & Gerlein, 2009)
Algoritmo basado en concentraciones
Fuente:(Marjovi & Marques, 2011)
Algoritmo SLAM
Fuente: (Song et al., 2011)

## Slide 10
Antecedentes
Objetivo General
Desarrollar algoritmos de búsqueda para la detección de fuentes de olor en un ambiente controlado mediante la utilización de robótica cooperativa.
Levantamiento de mapas de dispersión en ambiente controlados de las fuentes de olor generadas por alcohol y colonia.
Diseño de un prototipo de robot móvil para levantamiento de mapas con navegación asistida por mando.
Desarrollo de algoritmos de búsqueda de fuentes de olor.
Desarrollar ambientes controlados y robots móviles en el software V-REP.
Simular los algoritmos de búsqueda de fuentes de olor en los entornos desarrollados en V-REP.
Construcción de robots móviles de búsqueda para la detección del agente químico.
Implementación de algoritmos de búsqueda en robots móviles.
Alcance

## Slide 11
Desarrollo
3.- Mapas de dispersión
4.- Algoritmos de búsqueda de fuentes de olor
1.- Caracterización sensores químicos
2.- Prototipo robot de mapeo

## Slide 12
Desarrollo
5.- Etapa de simulación
6.- Implementación de robots móviles de búsqueda
7.- Pruebas de algoritmos de búsqueda
Investigación enmarcada en el proyecto institucional
PIC-2016-009 denominado “SmellRobSense” dirigido por la
Dra. Ana Guamán

## Slide 13
Desarrollo
1.- Caracterización sensores químicos
Condiciones experimentos
Detección a 2,5 cm
Detección a 16,5 cm
1ml de alcohol
1ml de alcohol
2ml de alcohol
2ml de alcohol
3ml de alcohol
3ml de alcohol
Concentración: alcohol 72°GL
Temperatura: 20°C
Humedad: 69%
Sensores químicos
Sensor MQ-3
Sensor MQ-135
Selección sensores químicos

## Slide 14
Condiciones experimentos
Concentración: alcohol 72°GL
Temperatura: 20°C
Humedad: 69%
Sensores químicos
Sensor MQ-3
Sensor MQ-135
Valor pico de detección
Línea base
Línea base
Desarrollo
1.- Caracterización sensores químicos
Selección sensores químicos

## Slide 15
Condiciones experimentos
No se colocó alcohol
Temperatura: 23°C
Humedad: 70%
Periodo de muestreo: 1 s
Línea base
Primer experimento
Quinto experimento
Offset en la señal de voltaje
Varía según las condiciones climáticas
Adquisición de datos mediante tarjeta Arduino UNO
Fuente de olor
Desarrollo
1.- Caracterización sensores químicos
Línea base

## Slide 16
Condiciones experimentos
Temperatura: 20°C
Humedad: 69%
Periodo de muestreo: 1 s
DISTANCIA MÍNIMA
DISTANCIA MÍNIMA DE 0 cm
Respuesta sensores para 0.2, 1, 5 y 10 ml de alcohol
Desarrollo
1.- Caracterización sensores químicos
Rangos de detección
Determinación de rango de detección
  Distancia máxima
  Distancia mínima

## Slide 17
Condiciones experimentos
Temperatura: 20°C
Humedad: 69%
5 ml de alcohol
Periodo de muestreo: 1 s
Rangos de detección
DISTANCIA MÁXIMA
Experimentos realizados para distancias de 10, 15 20 y 25 cm
Respuesta un sensor MQ-3 para 5ml de alcohol
Desarrollo
1.- Caracterización sensores químicos
Distancias de: 10 ,15, 20, 25 cm
Distancias de: 10, 20, 30, 40 cm
Experimentos

## Slide 18
Condiciones experimentos
5 y 10 ml de alcohol
Temperatura: 20°C
Humedad: 69%
Periodo de muestreo: 1 s
Experimentos realizados para distancias de 10, 20, 30 y 40 cm
Respuesta de un array de sensores para 5 y 10 ml de alcohol
Desarrollo
1.- Caracterización sensores químicos
Rangos de detección
DISTANCIA MÁXIMA

## Slide 19
Condiciones experimentos
5 ml de alcohol
Temperatura: 21°C
Humedad: 69%
Periodo de muestreo: 1 s
Número de muestras: 600
Desarrollo
1.- Caracterización sensores químicos
Rangos de detección
DISTANCIA MÁXIMA
DISTANCIA MÁXIMA DE 10 cm

## Slide 20
2.- Prototipo robot de mapeo
Robot móvil en configuración diferencial
Diagrama electrónico robot de mapeo
Sistema de potencia
Sistema de adquisición
Sistema de control
Sistema de comunicación
Desarrollo
Facilidad de giros- cambios de orientación
Fácil Montaje
Bajo costo
Estabilidad

## Slide 21
Vista inferior
Vista superior
Control robot móvil- semiautomático
2.- Prototipo robot de mapeo
Desarrollo

## Slide 22
Sistema de comunicación
Comunicación WPAN bajo estándar IEEE 802.15
Red inalámbrica Bluetooth
Sistema de control
Algoritmo de mapeo programado en IDE de Arduino
Algoritmo aplicación móvil desarrollada en App Inventor
2.- Prototipo robot de mapeo
Desarrollo
Análisis de consumo de energía del robot
Se determinó voltajes, corriente y potencia requerida por los elementos
Tiempo de autonomía de uso de 44 minutos
Aplicación móvil para Android desarrollada en MIT App Inventor

## Slide 23
Espacio de trabajo
Dimensiones: 189cm x189cm
Cuadriculas principales: 9
cuadricula principal: 63cm x 63cm
Cuadriculas secundarias: 81
cuadricula secundaria: 21cm x 21cm
Disposición de ambiente controlado
Volúmenes de alcohol: 3 , 5 y 10 ml
Tiempo de experimento: 20 min
Temperatura y humedad constantes entre los experimentos
10 experimentos por cada entorno
Entorno controlado real
Volúmenes de alcohol y colonia
Con y sin presencia de obstáculos
Presencia de perturbación
3.- Mapas de dispersión
Desarrollo

## Slide 24
3.- Mapas de dispersión
Navegación del robot de mapeo
Avances rectilíneos entre cada cuadricula
Mapeo de todo el ambiente controlado
Pruebas de navegación del robot
móvil de mapeo
Registro de datos
Matrices de 81 elementos para cada sensor
Registro de los 3 sensores por cuadrante
Periodo de muestreo: 0,5 (s)
Tiempo de muestreo: 5 (s)
10 muestras por cuadrante para cada sensor
10 matrices de 81 elementos por sensor
Desarrollo

## Slide 25
3.- Mapas de dispersión
Desarrollo

## Slide 26
Representación por correlación
Rango de detección sensor MQ-3 : 0 a 4, 5 [V]
Nivel de concentración en un Rango RGB
Imagen con 81 cuadrantes
Se determinaron valores máximos
y mínimos de cada matriz
3.- Mapas de dispersión
Desarrollo
Obtención mapas de dispersión
1.- Obtención de datos para ambiente controlado
2.- Datos registrados ambiente controlado 1 (Matriz 9x9)
3.- Uso de comando de API OPEN GL de MATLAB
4.- Representación de matrices de datos mediante una imagen con colores RGB
Primero: datos registrados
Segundo: matriz de datos registrados
Tercero: comando “imagesc”
Cuarto: matriz resolución 9x9

## Slide 27
Ambiente controlado- MAPA 1
Mapas de dispersión registrados para el mapa de dispersión 1
MATRIZ DE RESOLUCIÓN: 9 X 27
Combinación matrices 9x9 registradas
Correlación entre posiciones y elementos de las matrices del sensor 1, sensor 2 y sensor 3
3.- Mapas de dispersión
Desarrollo
Obtención mapas de dispersión

## Slide 28
Mapa 1 de dispersión
Matriz de resolución
Matriz de dispersión
Representación por correlación
Rango de detección sensor MQ-3 : 0 a 4,5 [V]
Resolución 9 x27
243 elementos
Interpolación bilineal entre los 4 elementos adyacentes a un elemento
Rango de detección sensor MQ-3 : 0 a 4,5 [V]
243 elementos interpolados
GENERACIÓN MATRIZ DISPERSIÓN
Uso del comando “shadding interp” de Matlab
3.- Mapas de dispersión
Desarrollo
Matriz de dispersión

## Slide 29
3.- Mapas de dispersión
Desarrollo
1 fuente de olor de 5 ml de alcohol
2 fuentes de olor de 5 ml de alcohol cada una
3 fuentes de olor de 5 ml de alcohol cada una
Fuentes de olor de: 3 ml 5 ml y 10 ml de alcohol
Fuentes de olor de: 3 ml 5 ml y 10 ml de colonia
Ambiente controlado (Mapa 1 y 2)
Ambiente controlado (Mapa 3 y 4)
Ambiente controlado (Mapa 5, 6, 7,8, 9 y 10)
Ambiente controlado (Mapa 11 y 12)
Ambiente controlado (Mapa 13)
2 fuentes de olor: 5 ml de alcohol y 5ml
de colonia
1 fuente de olor de 20 ml de alcohol
Presencia de perturbación
Ambientes controlados
SE OBTUVO UN TOTAL DE 13 MAPAS DE DISPERSIÓN
PARA LAS CONFIGURACIONES DE AMBIENTES
CONTROLADOS PRESENTADOS.

## Slide 30
      Mapa 6
      Dispersión de 3ml, 5 ml y 10 ml de alcohol
      Presencia de obstáculos
3.- Mapas de dispersión
Desarrollo
      Dispersión de alcohol y colonia de fuentes de volúmenes diferentes
      Mapa 9
      Dispersión de 3ml, 5 ml y 10 ml de colonia
      Presencia de obstáculos

## Slide 31
      Mapa 11
      Dispersión de 5 ml de alcohol y 5ml de colonia
      Presencia de obstáculos
3.- Mapas de dispersión
Desarrollo
      Mapa 12
      Dispersión de 5 ml de alcohol y 5ml de colonia
      Sin presencia de obstáculos
      Dispersión de alcohol y colonia

## Slide 32
      Mapa 13
      Dispersión de 20 ml de alcohol
      Corrientes de aire generadas por ventilador
3.- Mapas de dispersión
Desarrollo
      Dispersión de una fuente de alcohol presente en el ambiente controlado
      Mapa 1
      Dispersión de 5 ml de alcohol

## Slide 33
4.- Algoritmos de búsqueda de fuentes de olor
Desarrollo
V-REP
      V-REP
      Plataforma virtual para experimentación con robots
      Entorno de simulación de desarrollo
      Pruebas y validaciones para algoritmos orientados a objetos
      Configuración y personalización de entornos
      Importación de modelos CAD
      Scripts de programación nativos
      Programación mediante API para varios lenguajes como: C/C++, Python, Java, Lua, Matlab o Octave
      Lenguaje Python
      Lenguaje de propósito general
      Licencia de software libre y código abierto
      Orientado a objetos
      No necesita de software especializado para ser compilado en cualquier plataforma
      Permite la conexión con V-REP mediante una API
      Plataforma virtual de desarrollo V-REP

## Slide 34
4.- Algoritmos de búsqueda de fuentes de olor
Desarrollo
V-REP
      Modelo 3D robot móvil de mapeo
      Importación de modelo CAD en V-REP
      Selección del robot móvil con configuración básica
      Diseño del robot móvil de mapeo
      Diseño de robot móvil de búsqueda

## Slide 35
4.- Algoritmos de búsqueda de fuentes de olor
Desarrollo
V-REP
      Desarrollo de entornos simulados en V-REP
Robots simulados
Identificación por nombre y color
Desarrollo de ambiente controlado
Importación del mapa de dispersión en V-REP
Ambiente controlado simulado
Simulación de búsqueda de 3 fuentes de olor
Simulación ambiente controlado
Simulación de búsqueda de 3 fuentes de olor

## Slide 36
4.- Algoritmos de búsqueda de fuentes de olor
Desarrollo
V-REP
      Niveles de detección establecidos para los sensores de visión (Sensores de olor)
Rango de Detección establecidos |  |  |  | 
Robot | Sensores de visión | Baja detección | Media Detección | Alta Detección
0, 1 y 2 | Izquierdo-Centro-Derecho |  |  | 
Rango de Detección establecidos |  |  |  | 
Robot | Sensores de visión | Baja detección | Media Detección | Alta Detección
0, 1 y 2 | Izquierdo-Centro-Derecho |  |  | 
      Sensores de visión en robot simulado
      Ecuación linealización
      Voltaje
      Valor normalizado

## Slide 37
4.- Algoritmos de búsqueda de fuentes de olor
Desarrollo
      Algoritmo zigzag
      Algoritmo aleatorio
      Algoritmo guiado
      Guiado por la pluma de olor
      Cambios de orientación progresivos
      Niveles de concentración altos
      Espacios grandes
      Trayectorias rectilíneas aleatorias
      Evasión de obstáculos y de fronteras de decisión
      Cambios de orientación pseudo-aleatorio
      Guiado por la pluma de olor
      Trayectorias rectilíneas
      Detección de niveles de concentración
      Evasión de obstáculos

## Slide 38
1 fuente de olor de 5 ml de alcohol
2 fuentes de olor de 5 ml de alcohol cada una
Fuentes de olor de: 3 ml 5 ml y 10 ml de alcohol
Ambiente controlado (Mapa 1 y 2)
Ambiente controlado (Mapa 3 y 4)
Ambiente controlado (Mapa 5, 6)
Ambiente controlado (Mapa 13)
1 fuente de olor de 20 ml de alcohol
Presencia de perturbación
SE SIMULÓ UN TOTAL DE 7 MAPAS DE DISPERSIÓN
PARA LAS CONFIGURACIONES DE AMBIENTES
CONTROLADOS PRESENTES.
5.- Etapa de simulación
Desarrollo
Entornos controlados

## Slide 39
Simulación de ambiente controlado-Mapa 6- Presencia de obstáculos)
Desarrollo
Parámetro | Robot | Aleatorio |  |  | Zigzag |  |  | Odor Tracking 2WD |  | 
 |  |  | Max | Min |  | Max | Min |  | Max | Min
Distancia del robot a fuente (cm) | 0 | 64,0±49,5 | 107 | 5 | 11,2±5,6 | 21 | 5 | 76,1±58,6 | 130 | 5
 | 1 | 60,4±49,5 | 110 | 5 | 12,4±7,6 | 21 | 5 | 31,4±42,1 | 105 | 0
 | 2 | 21,8±27,6 | 74 | 5 | 34,6±27,6 | 80 | 5 | 26,4±53,1 | 127 | 0
Tiempo de simulación (s) | Todos | 1088±145 | 1200 | 940 | 734±98 | 915 | 665 | 602±516 | 1200 | 140
Número de fuentes localizadas | 0 | 0 |  |  | 10 |  |  | 4 |  | 
 | 1 | 4 |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 
 | 2 | 8 |  |  | 2 |  |  | 8 |  | 
Fuentes encontradas | Total | 12/20 |  |  | 18/20 |  |  | 18/20 |  | 
 | % | 60,00% |  |  | 90,00% |  |  | 90,00% |  | 
Parámetro | Robot | Aleatorio |  |  | Zigzag |  |  | Odor Tracking 2WD |  | 
 |  |  | Max | Min |  | Max | Min |  | Max | Min
Distancia del robot a fuente (cm) | 0 | 64,0±49,5 | 107 | 5 | 11,2±5,6 | 21 | 5 | 76,1±58,6 | 130 | 5
 | 1 | 60,4±49,5 | 110 | 5 | 12,4±7,6 | 21 | 5 | 31,4±42,1 | 105 | 0
 | 2 | 21,8±27,6 | 74 | 5 | 34,6±27,6 | 80 | 5 | 26,4±53,1 | 127 | 0
Tiempo de simulación (s) | Todos | 1088±145 | 1200 | 940 | 734±98 | 915 | 665 | 602±516 | 1200 | 140
Número de fuentes localizadas | 0 | 0 |  |  | 10 |  |  | 4 |  | 
 | 1 | 4 |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 
 | 2 | 8 |  |  | 2 |  |  | 8 |  | 
Fuentes encontradas | Total | 12/20 |  |  | 18/20 |  |  | 18/20 |  | 
 | % | 60,00% |  |  | 90,00% |  |  | 90,00% |  | 
      Parámetros obtenidos después
      de 10 simulaciones
5.- Etapa de simulación
Parámetros obtenidos

## Slide 40
Desarrollo
5.- Etapa de simulación

## Slide 41
6.- Implementación de robots móviles
Desarrollo
Entornos controlados
Control y procesamiento
Potencia
Adquisición
Sistemas implementados en los robots móviles de búsqueda
Diseño CAD
Modelo construido
Se implementó los algoritmos de búsqueda en lenguaje Python en los robots empleando la tarjeta Raspberry PI-3

## Slide 42
Desarrollo
Sistema de potencia
Sistema de adquisición
Sistema de control
y procesamiento
Esquema electrónico
6.- Implementación de robots móviles

## Slide 43
Desarrollo
Caracterización sensores MQ-3
Valor pico de detección
Línea base
Robot | Sensor | Ubicación del sensor en robot | Línea Base (V) | Valor pico de detección (V)
0 | 3 | Izquierda | 0,85 | 2,60
 | 1 | Centro | 0,88 | 3,25
 | 4 | Derecha | 0,85 | 2,75
Adquisición datos de los sensores del robot 0
Rango de Detección para la Sustancia Química (Alcohol) |  |  |  |  | Valores de Detección Normalizado | 
Robot | Sensor | Baja detección | Media Detección | Alta Detección | Valor Máximo | Valor Mínimo
0 | 3 |  |  |  | 0,85 | 0,62
 | 1 |  |  |  | 0,88 | 0,69
 | 4 |  |  |  | 0,85 | 0,64
Rango de Detección para la Sustancia Química (Alcohol) |  |  |  |  | Valores de Detección Normalizado | 
Robot | Sensor | Baja detección | Media Detección | Alta Detección | Valor Máximo | Valor Mínimo
0 | 3 |  |  |  | 0,85 | 0,62
 | 1 |  |  |  | 0,88 | 0,69
 | 4 |  |  |  | 0,85 | 0,64
Eliminación de línea base
Curvas características sensores MQ-3 del Robot 0
Niveles de detección
6.- Implementación de robots móviles

## Slide 44
Desarrollo
Caracterización sensores MQ-3
Control distribuido para robótica móvil cooperativa
6.- Implementación de robots móviles
Cooperación
Coordinación
Comunicación

## Slide 45
Desarrollo
Caracterización sensores MQ-3
Tareas de cooperación y coordinación entre los robots móviles
6.- Implementación de robots móviles
Búsqueda de fuentes de olor de forma independiente
Probabilidad de detección de mayor cantidad de fuentes de olor en el medio
Disminuir los tiempos de exploración en ambientes controlados
Mayor cobertura de exploración en la zona de búsqueda
Sincronización de inicio entre los robots
Nuevos objetivos de búsqueda al realizar detecciones simultáneas

## Slide 46
Desarrollo
Caracterización sensores MQ-3
Tareas de comunicación entre los robots móviles
6.- Implementación de robots móviles
Red inalámbrica establecida para comunicación y coordinación
Dispositivos conectados a la red inalámbrica

## Slide 47
Desarrollo
Caracterización sensores MQ-3
Tareas de comunicación entre los robots móviles
6.- Implementación de robots móviles
Comunicación cliente-servidor (SSH)
Mensaje de inicio y fin del algoritmo que se esté ejecutando.
Mensaje de detección de fuente de olor.
Valor de detección los 3 sensores químicos MQ-3.
Valor de distancia recorrida por el robot (centímetros).
Información enviada y recibida
Visualización en el terminal de tarjeta Raspberry Pi-3

## Slide 48
Desarrollo
Caracterización sensores MQ-3
Ambiente controlado con 3 fuentes de olor diferentes
7.- Pruebas realizadas
Parámetro | Robot | Aleatorio |  |  | Odor Tracking 2WD |  | 
 |  |  | Max | Min |  | Max | Min
Distancia robot a fuente (cm) | 0 | 22,1±31,7 | 89 | 0 | 10,9±17,5 | 45 | 0
 | 1 | 16,0±17,2 | 48 | 0 | 0,5±1,6 | 5 | 0
 | 2 | 14,0±29,4 | 90 | 0 | 1,0±2,1 | 5 | 0
Tiempo de experimento (s) | Todos | 300±118 | 360 | 65 | 153±102 | 300 | 73
Número de fuentes localizadas | 0 | 7 |  |  | 7 |  | 
 | 1 | 5 |  |  | 10 |  | 
 | 2 | 8 |  |  | 10 |  | 
Fuentes encontradas | Total | 20/30 |  |  | 27/30 |  | 
 | % | 66,67% |  |  | 90,00% |  | 
Parámetro | Robot | Aleatorio |  |  | Odor Tracking 2WD |  | 
 |  |  | Max | Min |  | Max | Min
Distancia robot a fuente (cm) | 0 | 22,1±31,7 | 89 | 0 | 10,9±17,5 | 45 | 0
 | 1 | 16,0±17,2 | 48 | 0 | 0,5±1,6 | 5 | 0
 | 2 | 14,0±29,4 | 90 | 0 | 1,0±2,1 | 5 | 0
Tiempo de experimento (s) | Todos | 300±118 | 360 | 65 | 153±102 | 300 | 73
Número de fuentes localizadas | 0 | 7 |  |  | 7 |  | 
 | 1 | 5 |  |  | 10 |  | 
 | 2 | 8 |  |  | 10 |  | 
Fuentes encontradas | Total | 20/30 |  |  | 27/30 |  | 
 | % | 66,67% |  |  | 90,00% |  | 
Fuentes de olor de: 3 ml 5 ml y 10 ml de alcohol de 72°GL
Presencia de obstáculos

## Slide 49
Desarrollo
Caracterización sensores MQ-3
Ambiente controlado con 3 fuentes de olor diferentes
7.- Pruebas realizadas
Fuentes de olor de: 3 ml 5 ml y 10 ml de alcohol de 72°GL
Sin presencia de obstáculos
Parámetro | Robot | Aleatorio |  |  | Odor Tracking 2WD |  | 
 |  |  | Max | Min |  | Max | Min
Distancia del robot a la fuente (cm) | 0 | 1,5±2,4 | 5 | 0 | 3,8±6,9 | 18 | 0
 | 1 | 9,6±15,6 | 45 | 0 | 9,3±17,4 | 48 | 0
 | 2 | 14,9±26,5 | 78 | 0 | 0 ± 0 | 0 | 0
Tiempo de experimento (s) |  | 279±115 | 360 | 53 | 183±108 | 300 | 71
Número de fuentes localizadas | 0 | 10 |  |  | 8 |  | 
 | 1 | 7 |  |  | 8 |  | 
 | 2 | 7 |  |  | 10 |  | 
Fuentes encontradas | Total | 24/30 |  |  | 26/30 |  | 
 | % | 80,00% |  |  | 86,67% |  | 
Parámetro | Robot | Aleatorio |  |  | Odor Tracking 2WD |  | 
 |  |  | Max | Min |  | Max | Min
Distancia del robot a la fuente (cm) | 0 | 1,5±2,4 | 5 | 0 | 3,8±6,9 | 18 | 0
 | 1 | 9,6±15,6 | 45 | 0 | 9,3±17,4 | 48 | 0
 | 2 | 14,9±26,5 | 78 | 0 | 0 ± 0 | 0 | 0
Tiempo de experimento (s) |  | 279±115 | 360 | 53 | 183±108 | 300 | 71
Número de fuentes localizadas | 0 | 10 |  |  | 8 |  | 
 | 1 | 7 |  |  | 8 |  | 
 | 2 | 7 |  |  | 10 |  | 
Fuentes encontradas | Total | 24/30 |  |  | 26/30 |  | 
 | % | 80,00% |  |  | 86,67% |  | 

## Slide 50
Desarrollo
Caracterización sensores MQ-3
Ambiente controlado con 3 fuentes de olor diferentes
7.- Pruebas realizadas
Fuentes de olor de 20 ml de alcohol de 72°GL
Presencia de perturbación
Algoritmo Odor Tracking 2WD |  |  |  |  |  |  | 
Parámetro | Robot | Con Perturbación |  |  | Sin Perturbación |  | 
 |  |  | Max | Min |  | Max | Min
Distancia del robot a la fuente (cm) | 2 | 4,00 ± 3,94 | 10 | 0 | 2,00 ± 2,58 | 5 | 0
Tiempo de experimento (s) | 2 | 61 ± 22 | 97 | 40 | 63 ± 13 | 76 | 42
Número de fuentes localizadas | Total | 10/10 |  |  | 10/10 |  | 
Fuentes encontradas | % | 100,00% |  |  | 100,00% |  | 
Algoritmo Odor Tracking 2WD |  |  |  |  |  |  | 
Parámetro | Robot | Con Perturbación |  |  | Sin Perturbación |  | 
 |  |  | Max | Min |  | Max | Min
Distancia del robot a la fuente (cm) | 2 | 4,00 ± 3,94 | 10 | 0 | 2,00 ± 2,58 | 5 | 0
Tiempo de experimento (s) | 2 | 61 ± 22 | 97 | 40 | 63 ± 13 | 76 | 42
Número de fuentes localizadas | Total | 10/10 |  |  | 10/10 |  | 
Fuentes encontradas | % | 100,00% |  |  | 100,00% |  | 

## Slide 51
Desarrollo
7.- Pruebas realizadas

## Slide 52
Resultados
Chart: Proximidad Robots-Fuentes
| Real | Simulación | Real | Simulación | Presencia de obstáculos | Sin presencia de obstáculos
Robot 0 | 22.1 | 18.4 | 1.5 | 1
Robot 1 | 16 | 1 | 9.6 | 0
Robot 2 | 14 | 45 | 14.9 | 14.6
Chart: Fuentes Localizadas
| Real | Simulación | Real | Simulación | Presencia de obstáculos | Sin presencia de obstáculos
Robot 0 | 7 | 7 | 10 | 7
Robot 1 | 5 | 10 | 7 | 10
Robot 2 | 8 | 4 | 7 | 5
Chart: Búsqueda y Detección
| Real | Simulación | Real | Simulación | Presencia de obstáculos | Sin presencia de obstáculos
Todos los Robots | 300 | 1022 | 279 | 887
Chart: Eficacia del Algoritmo
| Real | Simulación | Real | Simulación | Presencia de obstáculos | Sin presencia de obstáculos
Porcentaje | 66.67 | 70 | 80 | 73.33
Algoritmo Aleatorio

## Slide 53
Resultados
Algoritmo Guiado
Chart: Proximidad Robots-Fuentes
| Real | Simulación | Real | Simulación | Presencia de obstáculos | Sin presencia de obstáculos
Robot 0 | 10.9 | 7 | 3.8 | 2
Robot 1 | 0.5 | 4 | 9.3 | 6
Robot 2 | 1 | 0 | 0 | 2
Chart: Fuentes Localizadas
| Real | Simulación | Real | Simulación | Presencia de obstáculos | Sin presencia de obstáculos
Robot 0 | 7 | 9 | 8 | 10
Robot 1 | 10 | 6 | 8 | 10
Robot 2 | 10 | 9 | 10 | 10
Chart: Búsqueda y Detección
| Real | Simulación | Real | Simulación | Presencia de obstáculos | Sin presencia de obstáculos
Todos los Robots | 153 | 290 | 183 | 296
Chart: Eficacia del Algoritmo
| Real | Simulación | Real | Simulación | Presencia de obstáculos | Sin presencia de obstáculos
Porcentaje | 90 | 80 | 86.67 | 100

## Slide 54
Resultados
Comparación algoritmos
Chart: Número de Fuentes Localizadas
| Robot 0 | Robot 1 | Robot 2
Aleatorio | 10 | 7 | 7
Odor Tracking 2WD | 8 | 8 | 10
Chart: Distancia del Robot a la Fuente
| Robot 0 | Robot 1 | Robot 2
Aleatorio | 5 | 45 | 78
Odor Tracking 2WD | 18 | 48 | 0
Chart: Distancia del Robot a la Fuente
| Robot 0 | Robot 1 | Robot 2
Aleatorio | 89 | 48 | 90
Odor Tracking 2WD | 45 | 5 | 5
Chart: Número de Fuentes Localizadas
| Robot 0 | Robot 1 | Robot 2
Aleatorio | 7 | 5 | 8
Odor Tracking 2WD | 7 | 10 | 10
Presencia de obstáculos
Sin presencia de obstáculos

## Slide 55
Resultados
Chart: Eficacia del Algoritmo
| Total | %
Aleatorio | 0.8
Odor Tracking 2WD | 0.8667
Chart: Tiempo de experimento
| Total | %
Aleatorio | 360
Odor Tracking 2WD | 300
Chart: Tiempo de experimento
| Total | %
Aleatorio | 300
Odor Tracking 2WD | 153
Chart: Eficacia del Algoritmo
| Total | %
Aleatorio | 0.6667
Odor Tracking 2WD | 0.9
Presencia de obstáculos
Sin presencia de obstáculos
Comparación algoritmos

## Slide 56
Conclusiones y Recomendaciones
Se realizó la caracterización y comparativa de 2 sensores: MQ-3 y MQ-135 dedicados a la detección de alcohol. Para esto se colocó diferentes volúmenes de alcohol con concentración de 72°GL para estimular a los sensores, obteniéndose las curvas características para cada volumen de alcohol, de las cuales se obtuvo parámetros cuantitativos que permitieron comparar la respuesta de cada sensor al ser estimulado. Se pudo comprobar que el sensor MQ-3 presentó un mejor tiempo de respuesta, mayor estabilidad de línea base y valores pico de detección mayores que el sensor MQ-135 para los diferentes experimentos realizados.
Se determinó el rango de detección de los sensores químicos MQ-3 a partir de varios experimentos, en los cuales fueron colocadas volúmenes de alcohol y se ubicó los sensores MQ-3 a diferentes distancias desde 5 cm hasta 40 cm, bajo estas disposiciones se obtuvo las curvas de respuesta de los sensores y se analizó los valores pico de detección y tiempos de respuesta obteniéndose las distancias de detección: máxima de 10 cm y mínima de 0 cm, en las que los sensores eran capaces de detectar la presencia de un volumen de alcohol de 3 ml a 10 ml.

## Slide 57
Conclusiones y Recomendaciones
La construcción del robot móvil de mapeo permitió realizar el levantamiento de 13 mapas de dispersión en diferentes entornos bajo condiciones de temperatura y humedad constantes, los mapas obtenidos representaban el comportamiento de la dispersión de alcohol y colonia en un tiempo de 20 minutos, se pudo observar que la dispersión de los volátiles se realizaba de forma radial, la cual dependía de la concentración y volumen presente en el ambiente.
Los sensores MQ-3 presentaban un arrastre en su señal al ser estimulados por una sustancia química, lo que provocó la alteración en el registro de datos de los mapas de dispersión obtenidos debido a que el tiempo de espera entre registro fue menor al tiempo requerido para que el sensor se estabilice en su línea base.
Para obtener un único rango de trabajo con las señales de los sensores MQ-3 se recomienda realizar una normalización de las mismas, en un rango especifico. Para el caso del presente trabajo se realizó la caracterización de los sensores determinando sus valores pico de detección y de línea base, lo que permitió establecer la señal de cada sensor en un rango de 0 a 1 que representa los niveles de detección del sensor.

## Slide 58
Conclusiones y Recomendaciones
La comunicación establecida entre V-REP y Python en muchas de las simulaciones originaba que los sensores y actuadores se comporten de forma errónea. Para el caso de los sensores de visión que fueron configurados para simular el comportamiento de los sensores MQ-3, se encontró errores en la lectura de los datos obtenidos. Los errores generalmente se produjeron en la detección de los diferentes niveles de dispersión de una sustancia en la imagen cargada en el entorno y que provocaban que los robots móviles no encuentren la fuente de olor. De igual manera los sensores proximidad en los robots simulados registraban datos erróneos en sus detecciones provocando que estos naveguen de forma errónea aumentando el tiempo de simulación.
Se construyeron 3 robots móviles de búsqueda, sobre los cuales se adaptó una tarjeta microprocesada Raspberry PI 3 para la ejecución los algoritmos de búsqueda en Python y obtención de datos de los sensores de proximidad y sensores químicos mediante una tarjeta Arduino Mega 2560. La utilización de la tarjeta Raspberry PI 3 permitió que los robots sean escalables, debido a sus altas prestaciones permitiendo a futuro la integración de más dispositivos que brinden mayor funcionalidad.

## Slide 59
Conclusiones y Recomendaciones
Se realizaron varias pruebas de los algoritmos de búsqueda en varios entornos, con y sin presencia de obstáculos, además del ingreso de perturbaciones al ambiente generadas por el ventilador, en donde se pudo comprobar que los robots presentaban dificultad en la detección de volúmenes de alcohol inferiores a los 4 ml.
En las pruebas realizadas las variaciones de las condiciones climáticas, especialmente de temperatura y humedad producían que los sensores presenten diferentes picos de detección y de línea base generando que los robots exploren la zona ignorando bajas concentraciones de alcohol.
En las pruebas realizadas se observó que los robots móviles fueron capaces de hacer un seguimiento de la pluma de olor para volúmenes de alcohol de 5 y 10 ml, la detección de la pluma por los robots se realizaba a 10 cm y a 21 cm de la fuente de olor respectivamente. Sin embargo, para de 3 ml de alcohol los robots necesariamente debían localizarse a una distancia de 1 cm a 2 cm para detectar la fuente de olor y realizar el seguimiento de la pluma de olor.

## Slide 60
Conclusiones y Recomendaciones
Con los resultados obtenidos de la implementación de los algoritmos de búsqueda en entornos simulados y reales se determinó que el algoritmo Odor Tracking 2WD dedicado al seguimiento de la pluma de olor obtuvo los mejores resultados, debido a que los tiempos de búsqueda y la proximidad entre un robot y la fuente de olor eran menores con respecto a los demás algoritmos, registrando en simulación una fiabilidad en la detección de las fuentes de olor con presencia de obstáculos para entornos reales del 90% y del 80% en entornos simulados, mientras que sin la presencia de obstáculos en entornos reales presentó una fiabilidad del 86,67% frente a la fiabilidad de 100% en entornos simulados.
Se recomienda obtener los mapas de dispersión de sustancias volátiles como: benceno, etanol, TNT, entre otras para conocer el comportamiento de la pluma de olor de estos químicos debido a que en las hojas técnicas se especifica que el sensor MQ-3 presenta una mayor detección para estos químicos que para alcohol.

## Slide 61
Conclusiones y Recomendaciones
Debido a la aleatoriedad en la obtención de datos de los sensores MQ-3 en los experimentos realizados debido al acondicionamiento del fabricante al sensor químico, se recomienda realizar un mejor acondicionamiento de las señales en base a una caracterización previa que permita conocer el comportamiento de varios sensores frente a la presencia de un estímulo químico, con esto se garantiza que las señales de los sensores químicos empleados sean similares.
En futuros trabajos se aconseja utilizar sensores de proximidad diferentes a los empleados en esta investigación para mejorar la navegación de los robots móviles de búsqueda, debido a que en las pruebas realizadas en muchas ocasiones los robots colisionaban entre sí o con los objetos, una opción viable es el uso de sensores de proximidad SHARP.

## Slide 62
Trabajos futuros
Implementar un sistema de control centralizado y una GUI para el control de los robots móviles de búsqueda
Se propone incrementar la funcionalidad de los robots móviles integrando diferentes sensores químicos para la discriminación e identificación de varias sustancias a la vez.
Se deben realizar mejoras en el sistema de navegación de los robots móviles de búsqueda mediante la implementación de tecnologías para odometría
Se invita a ampliar la investigación realizada y proponer más algoritmos de búsqueda centrados en la navegación autónoma para enjambres robóticos que permitan desarrollar y cumplir de mejor manera los objetivos propuestos para el proyecto institucional ESPE-PIC-2016-009 denominado “SmellRobSense”.

## Slide 63
GRACIAS