## Slide 1
“Reconocimiento de gestos corporales basado en SVM y sensor RGB-D
para el control de micro vehículo aéreo multirotor”
Departamento de Eléctrica y Electrónica
Carrera de Ingeniería en Electrónica, Automatización y Control
Presentado por:
      George Bryan Cobeña Zambrano
Director:
Dr. Wilbert G. Aguilar
Sangolquí-2018

## Slide 2
Contenido
Introducción
Desarrollo
Pruebas de funcionamiento
Conclusiones y recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 3
Antecedentes
Aplicaciones de micro vehículos aéreos multirotor
Detección de objetos
Vigilancia
Recolección de datos
Seguimiento de trayectorias
Interfaces complejas
Entretenimiento

## Slide 4
Antecedentes
Interacción Humano Computador (HCI)
Extracción de características (front-end)
Reconocimiento de gestos corporales
Clasificación (back-end)

## Slide 5
Antecedentes
Clasificación
Fuente: (Aprendizaje automático, 2016 )
Precisión en la predicción
Eficiencia en el uso de memoria
Eficacia en espacios de alta dimensionaldad
Fuente: (Estrada y Mera, 2017 )
Hiperplano optimo
Fuente: (Carmona, 2014 )

## Slide 6
Antecedentes
Sistema operativo de Robótica (ROS)
Código Abierto
Gran variedad plataformas robóticas
Arquitectura flexible y adaptable
Comunicación de nodos sin necesidad de estar en el mismo sistema
Fuente: (ROS wiki, 2017)

## Slide 7
Antecedentes
Objetivo General
Desarrollar un sistema para el reconocimiento de gestos corporales mediante el uso de SVM y un sensor RGB-D para el control de un micro vehículo aéreo multirotor.
Determinar la posición de puntos de referencia del cuerpo humano basados en algoritmos de extracción de características.
Clasificar gestos corporales mediante el entrenamiento y aprendizaje de maquina supervisado.
Diseñar una interfaz de usuario intuitiva y de fácil manejo para poder controlar el sistema.
Realizar la comunicación del sistema de reconocimiento de gestos corporales con el micro vehículo aéreo multirotor.
Contrastar los resultados del sistema de reconocimiento de gestos corporales frente a un sistema tradicional de vuelo, mediante pruebas experimentales.
Objetivos Específicos

## Slide 8
Desarrollo
3.- Interfaz gráfica de usuario y comunicación con UAV
4.- Pruebas de funcionamiento
1.- Extracción de características
2.- Clasificación de Gestos Corporales

## Slide 9
Desarrollo
1.- Extracción de características
Sensor Kinect
Selección de Sensor RGB-D
Buen desempeño
Desarrollado por Microsoft
Económico
No invasivo
Obtención de coordenadas x y z de articulaciones

## Slide 10
Desarrollo
1.- Extracción de características
Configuración de Sensor Kinect
Instalación de ROS Indigo
Configurar espacio de trabajo Catkin
Sensor Kinect
Sistema operativo ROS
OpenNI 1,5,4
Modulo de sensor Kinect (launch, camera)
Openni Tracker

## Slide 11
Desarrollo
1.- Extracción de características
Algoritmo
Secuencia de algoritmo

## Slide 12
2.- Clasificación de gestos corporales
Desarrollo
Selección de gestos corporales
Calculo de parámetros y selección de kernel
Pruebas del modelo
Recolección de datos con diferentes usuarios

## Slide 13
Desarrollo
Selección de gestos corporales
Icónicos
Tipo de gestos corporales
Metafóricos
Deícticos
Ilustrativos
Fuente: (Aguilar & Galicia, 2016 )
2.- Clasificación de gestos corporales

## Slide 14
Desarrollo
Selección de gestos corporales
Grados de libertad de drone
Elevar
Descender
Adelante
Atrás
Derecha
Izquierda
Fuente: (Mayorga,2009)
Despegar
Aterrizar
Emergencia
Movimientos
Acciones complementarias
2.- Clasificación de gestos corporales

## Slide 15
Desarrollo
Selección de gestos corporales
Elevar
Gestos con brazo izquierdo
Descender
Adelante
Gestos con brazo derecho
Atrás
Derecha
Izquierda
2.- Clasificación de gestos corporales

## Slide 16
Desarrollo
Selección de gestos corporales
Despegar
Gestos con dos brazos
Aterrizar
Emergencia
2.- Clasificación de gestos corporales

## Slide 17
Desarrollo
Recolección de datos
2.- Clasificación de gestos corporales

## Slide 18
Desarrollo
Recolección de datos
Usuario | Nombre | Edad (años) | Estatura (m)
Usuario 1 | George Bryan Cobeña Zambrano | 23 | 1.72
Usuario 2 | Jurgen Ronaldo Varela Bustamante | 20 | 1.78
Usuario 3 | José Luis Jiménez Álvarez | 20 | 1.80
Usuario 4 | Patricio Daniel Jiménez Álvarez | 21 | 1.82
Usuario 5 | Jefferson Guillermo Potosí Toledo | 21 | 1.70
Usuarios para la recolección de datos
2.- Clasificación de gestos corporales

## Slide 19
Desarrollo
Recolección de datos
Resumen de recolección de datos
Tipo de gestos | Filas | Columnas | Identificador de Clase
Brazo izquierdo Gestos: Arriba Abajo | 1300: 1–500 arriba 501–1000 abajo 1001-300 sin gestos | 7 1: clase 2– 4: coordenadas x,y,z codo 5–7: coordenadas x,y,z mano | 1: arriba 2: abajo 3: nada
Brazo derecho Gestos: Adelante Atrás Derecha Izquierda | 2300: 1–500 adelante 501–1000 atrás 1001–1500 derecha 1501–2000 izquierda 2001–2300 sin gestos | 7: 1: clase 2– 4: coordenadas x,y,z codo 5–7: coordenadas x,y,z mano | 1: adelante 2: atrás 3: derecha 4: izquierda 5: nada
Dos brazos Gestos: Despegar Aterrizar Emergencia | 1800: 1–500 despegar 501–1000 aterrizar 1001–1500 emergencia 1501–1800sin gestos | 13: 1: clase 2– 4: coordenadas x,y,z codo derecho 5–7: coordenadas x,y,z mano derecha 8– 10: coordenadas x,y,z codo izquierdo 11–13: coordenadas x,y,z mano izquierda | 1: despegar 2: aterrizar 3: emergencia 4: nada
Gestos brazo izquierdo
  Total 1300 datos
  3 identificadores de clase
Gestos brazo derecho
  Total 2300 datos
  5 identificadores de clase
Gestos dos brazos
  Total 1800 datos
  4 identificadores de clase
2.- Clasificación de gestos corporales

## Slide 20
Desarrollo
Clasificación SVM
Clasificación SVM
2.- Clasificación de gestos corporales
Verificación de estructura de datos
Cálculo de parámetros para Kernel de clasificación
Gestos | Coste “C” | Gamma | Tasa (%)
Brazo izquierdo | 32 | 0.0078125 | 91.6
 | 32 | 0.5 | 96.3
 | 2048 | 0.5 | 99.6
 | 2048 | 2 | 99.95
 | 512 | 2 | 100
 | 128 | 2 | 100
Brazo derecho | 32 | 0.0078125 | 95.05
 | 32 | 0.5 | 99.54
 | 2048 | 0.5 | 99.88
 | 128 | 0.2 | 99.92
Dos brazos | 32 | 0.0078125 | 97.87
 | 32 | 0.5 | 99.76
 | 2048 | 0.5 | 99.86
 | 512 | 0.5 | 100

## Slide 21
Desarrollo
Clasificación SVM
Clasificación SVM
2.- Clasificación de gestos corporales
Selección de modelo de predicción
Gestos | Kernel | Numero de Iteraciones | Numero de vectores soporte
Brazo izquierdo | Polinomial | 211723 | 23
 | RBF | 261 | 29
 | Sigmoidal | 300 | 2000
Brazo derecho | Polinomial | 5940 | 44
 | RBF | 206 | 67
 | Sigmoidal | 250 | 2650
Dos brazos | Polinomial | 31 | 25
 | RBF | 48 | 31
 | Sigmoidal | 96 | 1270

## Slide 22
Desarrollo
Implementación de algoritmo
Implementación de algoritmo
2.- Clasificación de gestos corporales
Nodos activos para la predicción de gestos

## Slide 23
Desarrollo
Implementación de algoritmo
2.- Clasificación de gestos corporales
Pruebas de algoritmo

## Slide 24
3.- Interfaz gráfica de usuario y comunicación con UAV
Desarrollo
Dirección IP asignada a usuario | 192.168.42.11
Puerta de enlace predeterminada | 192.168.42.1
Mascara de subred | 255.255.255.0
Direccionamiento IP
Comunicación con UAV
Movimiento | Tipo de mensaje | Tópico
Despegar | std_msgs/Empty | Takeoff
Aterrizar | std_msgs/Empty | Land
Emergencia | std_msgs/Empty | reset
Adelante | geometry_msgs/Twist | linear.x (+)
Atrás | geometry_msgs/Twist | linear.x (-)
Izquierda | geometry_msgs/Twist | linear.y (+)
Derecha | geometry_msgs/Twist | linear.y (-)
Arriba | geometry_msgs/Twist | linear.z (+)
Abajo | geometry_msgs/Twist | linear.z (-)
Mensajes a publicar en drone
Parrot Bebop drone

## Slide 25
3.- Interfaz gráfica de usuario y comunicación con UAV
Desarrollo
Implementación de algoritmo de comunicación con UAV
Publicación de menajes tipo Empty
Publicación de menajes tipo Twist

## Slide 26
3.- Interfaz gráfica de usuario y comunicación con UAV
Desarrollo
Interfaz gráfica de usuario
Ventana de información
Ventana de control de vuelo

## Slide 27
3.- Interfaz gráfica de usuario y comunicación con UAV
Desarrollo
Interfaz gráfica de usuario
Ventana de información
Ventana de control de vuelo

## Slide 28
3.- Interfaz gráfica de usuario y comunicación con UAV
Desarrollo
Paquete ROS “gestcontrolBC”
Ejecutables
Directorio
Nodos activos en ejecución del sistema
Nodo de bebop drone
gestcontrolBC
Sensor Kinect
Openni Tracker

## Slide 29
4.- Pruebas de funcionamiento
Desarrollo
Pruebas con el sensor Kinect
Prueba | Distancia (m) | Altura (m) | Observación
1 | 1.4 – 1.7 | 0.8 | El sistema no detecta los gestos
2 | 1.7 – 2.0 | 0.8 | El sistema no detecta gestos de: Adelante, atrás
3 | 2.0 – 2.3 | 0.8 | El sistema detecta todos los gestos
4 | 2.3 – 2.6 | 0.8 | El sistema detecta todos los gestos
5 | 2.6 – 2.9 | 0.8 | El sistema no detecta gestos
6 | 2.9 - 3.1 | 0.8 | El sistema no detecta los gestos
Pruebas de distancia
Pruebas nivel de iluminación
Prueba | Nivel de iluminación (lux) | Observaciones
1 | 60 - 600 | Sistema funciona correctamente
2 | 601 – 1000 | Sistema funciona correctamente
3 | 1000 – 1300 | Sistema funciona con fallas
4 | 1300 en adelante | Sistema no funciona

## Slide 30
4.- Pruebas de funcionamiento
Desarrollo
Pruebas con interfaz
Pruebas con interfaz de usuario
Gestos dos brazos

## Slide 31
4.- Pruebas de funcionamiento
Desarrollo
Pruebas con interfaz
Pruebas con interfaz de usuario
Gestos brazo izquierdo

## Slide 32
4.- Pruebas de funcionamiento
Desarrollo
Pruebas con interfaz
Pruebas con interfaz de usuario
Gestos brazo derecho

## Slide 33
4.- Pruebas de funcionamiento
Desarrollo
Pruebas de funcionamiento del sistema con diferentes usuarios
Usuario | Participo del entrenamiento | Tiempo de uso del sistema (min) | Observaciones
1 | Si | 3.23 | Reconoce todos los gestos
2 | Si | 1.12 | Reconoce todos los gestos
3 | Si | 2.20 | Reconoce todos los gestos
4 | No | 1.16 | Reconoce todos los gestos
5 | No | 3.15 | Reconoce todos los gestos
6 | No | 4.30 | Reconoce todos los gestos
Pruebas de funcionamiento del sistema con diferentes usuarios

## Slide 34
4.- Pruebas de funcionamiento
Desarrollo
Pruebas de funcionamiento del sistema con diferentes usuarios
Pruebas de funcionamiento del sistema con diferentes usuarios
¿Con que método se familiarizo más rápido para controlar el drone?
¿Cómo le fue más fácil controlar el drone con la aplicación móvil o con el sistema de reconocimiento de gestos?
Para personas que no están relacionadas con la tecnológica ¿Qué método de control de vuelo recomendaría?
Chart: Resultado de comparacion de métodos de control de vuelo del drone
| Pregunta 1 | Pregunta 2 | Pregunta 3
Reconocimiento de gestos corporales | 5 | 4 | 5
Aplicación movil | 1 | 2 | 1

## Slide 35
Conclusiones y Recomendaciones
Se desarrolló un algoritmo con el cual se puede determinar la posición en x, y, z de puntos de referencia del cuerpo humano utilizando el sensor Kinect y la librería openni tracker completando así la primera fase de la interacción humano máquina que es la extracción de características.
Con el fin de utilizar gestos intuitivos y fáciles de realizar para cada persona con capacidad de análisis se seleccionó diferentes gestos deícticos que representen órdenes de vuelo para poder controlar los cuatro grados de libertad del drone.
Se realizó la recolección de datos de gestos de cinco usuarios para realizar el entrenamiento de maquina supervisado basado en SVM y obtener tres modelos de predicción que representen las ordenes realizadas con el brazo izquierdo, derecho y los dos brazos.
Se realizó la clasificación de los gestos corporales basados en SVM utilizando el kernel en función de base radial luego de analizar que con un menor número de interacciones y de vectores soporte lograba realizar la clasificación, reduciendo así el coste computacional y el tiempo de entrenamiento.

## Slide 36
Conclusiones y Recomendaciones
Se diseñó una interfaz gráfica de usuario fácil e intuitiva de utilizar la cual cuenta con una ventana de información donde los usuarios pueden realizar el reconocimiento de los gestos para controlar el drone y una ventana de control de vuelo donde se presenta únicamente información necesaria para que el usuario pueda controlar el sistema de manera adecuada.
Se realizó la comunicación con el bebop drone utilizando un estándar 802.11 a/c también conocido como Wi-Fi donde el drone funciona como router y asigna una dirección IP al computador que se encarga de publicar los mensajes en la red por medio de los tópicos de ROS para que el drone realice los movimientos.
Se desarrolló un paquete de ROS que fue llamado “gestcontrolBC”, el cual contiene los archivos de inicio y los scripts para realizar la ejecución del sistema de reconocimiento de gestos corporales para controlar el bebop drone.
Se realizaron pruebas para probar el funcionamiento del sensor Kinect en las que se pudo determinar que para un funcionamiento ideal la altura a la cual debe estar ubicado el sensor Kinect es de 0.8m y el usuario debe estar a un rango de distancia de 2.0 m hasta los 2.6 m.

## Slide 37
Conclusiones y Recomendaciones
Se realizaron pruebas en diferentes intensidades del luz para probar el reconocimiento de los gestos corporales en los cuales se pudo determinar que el valor máximo para que el sistema de reconocimiento de gestos funcione sin inconvenientes es de 1000 luxes.
El sistema fue probado con usuarios que no intervinieron en el entrenamiento del sistema y su funcionamiento fue correcto demostrando allí la potencialidad del aprendizaje de maquina basado en SVM.
Se realizó una comparación con el método tradicional de control de vuelo del bebop drone, por medio de un cuestionario realizado a los usuarios que probaron el sistema y de esto se concluyó que, el sistema de reconocimiento de gestos corporales representa una alternativa ideal para las personas que no están relacionadas con la tecnología, además, los gestos utilizados en el sistema son intuitivos y fáciles de utilizar por lo que les resulto más fácil realizar el pilotaje.

## Slide 38
Conclusiones y Recomendaciones
Se recomienda a la hora de utilizar el sistema tener en cuenta el tiempo de autonomía de vuelo del drone es de 12 minutos, para evitar posibles accidentes por la descarga el bebop drone.
Se recomienda probar el sistema de reconocimiento de gestos corporales basado en SVM y sensor RGB-D con otros modelos de micro vehículos aéreos multirotor, siempre y cuando, estén disponibles sus paquetes para el sistema operativo de robótica ROS.
Se recomienda tener en cuenta las pruebas de funcionamiento acerca de la distancia y la intensidad de luz en las cuales funciona de manera adecuada el sensor Kinect para evitar el mal pilotaje del bebop drone.
Se recomienda realizar una capacitación a futuros usuarios del sistema para que tengan claro los gestos con los cuales se controla el drone y evitar accidentes con el drone.

## Slide 39
Trabajos futuros
Con el fin de hacer más robusto el sistema de reconocimiento de gestos basado en SVM y el sensor RGB-D a futuro se prevé realizar una nueva clasificación y entrenamiento donde participen una mayor cantidad de usuarios para tener un modelo de predicción más robusto.
Entre otras de las aplicaciones que se desea añadir a futuro está el añadir más gestos para el control del sistema con los cuales se pueda realizar acciones involucradas con el entretenimiento como el tomar fotos o empezar a grabar videos, dando mayor utilidad al este sistema.
Debido a que el sistema ha sido probado únicamente con el Parrot Bebop Drone se provee como trabajo a futuro realizar pruebas con otros modelos de micro vehículos aéreos multirotor siempre y cuando cuenten con los paquetes y librerías para que se pueda realizar su comunicación con el sistema operativo ROS

## Slide 40
“Reconocimiento de gestos corporales basado en SVM y sensor RGB-D
para el control de micro vehículo aéreo multirotor”
Departamento de Eléctrica y Electrónica
Carrera de Ingeniería en Electrónica, Automatización y Control
Presentado por:
      George Bryan Cobeña Zambrano
Director:
Dr. Wilbert G. Aguilar
Sangolquí-2018
Gracias por su atención