## Slide 1
“Diseño e Implementación de un sistema de irrigación inteligente en la hacienda Cochicaranqui ubicada en el cantón Ibarra”
Departamento de Eléctrica y Electrónica
Carrera de Ingeniería en Electrónica, Automatización y Control
Presentado por:
      Andrés Fierro
Director:
Ing. Julio Torres
Sangolquí - 2018

## Slide 2
Contenido
I. Introducción
III. Desarrollo
IV. Resultados
V. Conclusiones y recomendaciones
Diseño del sistema agronómico
Diseño y creación de la estación meteorológica
Diseño del controlador de riego
Diseño de la interfaz gráfica
Implementación del sistema de irrigación inteligente
Pruebas mediante simulaciones
Pruebas en entorno real
Antecedentes
Objetivos
II. Marco teórico

## Slide 3
INTRODUCCIÓN
Alcance
Estación meteorológica
Controlador de riego
Interfaz gráfica
Implementación en un campo de 200

## Slide 4
Introducción
Antecedentes
Gestión del riego
Consumo de agua
Tecnologías de riego
Ahorro de agua

## Slide 5
INTRODUCCIÓN
Objetivo General
Diseñar e implementar un sistema de irrigación inteligente capaz de realizar una dosificación justa de agua en cultivos en la hacienda Cochicaranqui ubicada en el cantón Ibarra.
Objetivos Específicos
Desarrollar una lógica de control inteligente que permita generar el riego en los cultivos en los momentos justos.
Diseñar el sistema agronómico que trabaje juntamente con la lógica de control propuesta, que permita determinar la cantidad de agua necesaria para cada cultivo.
Crear una estación meteorológica para la obtención de datos de diferentes variables ambientales.
Elaborar una interfaz gráfica para la visualización de datos y funcionamiento del sistema.
Estimar el ahorro de agua, mediante la evaluación del desempeño general del sistema mediante diferentes pruebas de funcionamiento en comparación a un sistema de riego por parcelas.

## Slide 6
MARCO TEÓRICO
Normativa legal
Agua: elemento vital para la naturaleza y la existencia de seres humanos
Gestión, preservación y conservación del agua
El riego y drenaje deben garantizar la calidad y cantidad de agua
Impulsar la modernización y tecnificación del riego
  Normativa legal sobre recursos hídricos, uso del agua y riego en el Ecuador

## Slide 7
MARCO TEÓRICO
Sistemas de riego
Uniformidad de aplicación
Eficiencia de aplicación
Riego por aspersión
Riego por gravedad
Riego por goteo
Componentes de un sistema de riego
Cabezal de riego
Red de conducción y distribución
Emisores

## Slide 8
MARCO TEÓRICO
Tecnología en el riego
Estaciones meteorológicas
Automatización
Irrigación inteligente
Medición y registro de variables climática
Diseños agronómicos
Elección fecha de siembra y cosecha
Fertirrigación
Control tiempo de riego
Disminución mano de obra
Ahorro de agua y energía
Mayor eficiencia del riego
Incremento de productividad
Evitar desperdicio de agua
Datos reales recolectados de sensores
Cantidad real de agua necesaria y momentos oportunos
Alta eficiencia de riego

## Slide 9
Desarrollo
Diseño del sistema agronómico
Diseño y creación de la estación meteorológica
Diseño del controlador de riego
Diseño de la interfaz gráfica
Implementación del sistema de irrigación inteligente
.
.
.
.

## Slide 10
Desarrollo
1.- Diseño sistema agronómico
Datos climáticos
Temperatura
Humedad
Viento
Evapotranspiración de referencia
Datos necesarios
Datos estimados
Radiación
Evapotranspiración de referencia ETo
Software
CROPWAT 8.0 (FAO)

## Slide 11
Precipitación efectiva
Precipitación confiable al 75%
Desarrollo
1.- Diseño del sistema agronómico
Precipitaciones y datos del cultivo
Datos del cultivo
Tipo de información | Cultivo de fréjol
Fecha de siembra | 20 de diciembre
Ciclo total del cultivo | 100
Fases del cultivo - inicial - desarrollo - media - final | 25 25 30 20
Valores de : - - - | 0.40 1.15 0.35
Tipo de información | Cultivo de fréjol
Fecha de siembra | 20 de diciembre
Ciclo total del cultivo | 100
Fases del cultivo - inicial - desarrollo - media - final | 25 25 30 20
 | 0.40 1.15 0.35
(a) | (b) | (c) | (d)
Mes | Ppt. (mm/mes) | Ppt. 75% (mm/mes) | Pe
Enero | 84.4 | 68.4 | 60.9
Febrero | 65.8 | 53.3 | 48.8
Marzo | 116.6 | 94.4 | 80.1
Abril | 42.1 | 34.1 | 32.2
Mayo | 88.4 | 71.6 | 63.4
Junio | 36.7 | 29.7 | 28.3
Julio | 3.4 | 2.8 | 2.8
Agosto | 28.9 | 23.4 | 22.5
Septiembre | 12.8 | 10.4 | 10.2
Octubre | 6.5 | 5.3 | 5.3
Noviembre | 55.3 | 44.8 | 41.6
Diciembre | 44 | 35.6 | 33.6
Precipitación mensual

## Slide 12
Necesidades de riego máximas
Curva del Coeficiente del cultivo (Kc)
Desarrollo
1.- Diseño del sistema agronómico
ETc y Nm
Chart: Días de cultivo
| 0 | 25 | 50 | 80 | 100
 | 0.4 | 0.4 | 1.15 | 1.15 | 0.35
 | Diciembre | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  | 
Días del mes | 20/31 | 1/10 | 11/20 | 21/31 | 1/10 | 11/20 | 21/28 | 1/10 | 11/20 | 21/31
(mm/mes) | 108.18 | 121.1 | - | - | 104.6 | - | - | 100.1 | - | -
(mm/d) | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 3.2
 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0.94 | 0.34
 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.7 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.0 | 1.1
(mm/mes) | 33.6 | 60.9 | - | - | 48.8 | - | - | 80.1 | - | -
(mm/d) | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6
(mm/d) | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 0.4 | 0
 | Diciembre | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  | 
Días del mes | 20/31 | 1/10 | 11/20 | 21/31 | 1/10 | 11/20 | 21/28 | 1/10 | 11/20 | 21/31
 | 108.18 | 121.1 | - | - | 104.6 | - | - | 100.1 | - | -
 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 3.2
 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0.94 | 0.34
 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.7 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.0 | 1.1
 | 33.6 | 60.9 | - | - | 48.8 | - | - | 80.1 | - | -
 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6
 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 0.4 | 0

## Slide 13
Profundidad efectiva de las raíces
Datos del suelo
Desarrollo
1.- Diseño del sistema agronómico
Parámetros de riego
Agua utilizable
Densidad aparente (): 1.25 g/cm3
Capacidad de campo : 35% ()
Punto de marchitez permanente (): 17% ()
Infiltración básica (): 5 mm/h
Para fréjol de 0.7 m
Dosis neta de riego
Máximo intervalo entre riegos
Dosis neta ajustada
Dosis bruta de riego
157 mm

## Slide 14
Abrigo de Stevenson
Pantallas de ventilación natural
A 1.2 – 2 metros , sin obstáculos
Doble persiana
Protección elementos
Reproducción de información del exterior en el interior
Abrigo meteorológico
Desarrollo
2.- Diseño y creación Estación meteorológica
28,5 cm
38,5 cm
32,5 cm
13,5 cm
10,5 cm
32,5 cm

## Slide 15
Desarrollo
2.- Diseño y creación Estación meteorológica
Instrumentos utilizados
Sensor de temperatura
LM35
Sensor de humedad relativa
HIH-4030
Anemómetro
ML8511
Sensor de radiación solar
Construcción casera

## Slide 16
Variables lingüísticas Entradas
Humedad
Temperatura
Radiación solar
Velocidad del viento
Desarrollo
3.- Diseño del controlador de riego
Determinación del cielo predominante
Controlador difuso
Valores lingüísticos-Entradas
Variable | Valor Lingüístico | Rango | 
Humedad | Baja | 32 % | 61%
 | Media | 58% | 92%
 | Alta | 90% | 100 %
Temperatura | Baja | 6 ºC | 13 ºC
 | Media | 11 ºC | 19 ºC
 | Alta | 18 ºC | 26 ºC
Velocidad Viento | Baja | 0 km/h | 15 km/h
 | Alta | 13 km/h | 30 km/h
Radiación solar | Baja | 0 | 5
 | Media | 4 | 10
 | Alta | 8 | 15

## Slide 17
Variables lingüísticas Salidas
Cielo predominante
Desarrollo
3.- Diseño del controlador de riego
Determinación del cielo predominante
Controlador Difuso
Valores lingüísticos
Variable | Valor Lingüístico | Rango | 
Cielo predominante | Despejado | 0.00 | 0.25
 | Poco Nuboso | 0.20 | 0.50
 | Nuboso | 0.45 | 0.75
 | Muy Nuboso | 0.70 | 1.00
Condición | Regar | Comentarios
Despejado | NO | Evaporación alta, hojas quemadas por efecto lupa, plagas
Poco Nuboso | SI | Mayor absorción de agua, evaporación baja
Nuboso | SI | Mayor absorción de agua, evaporación muy baja
Muy Nuboso | NO | Próximo a lluvia, heladas, hongos

## Slide 18
Reglas
Desarrollo
3.- Diseño del controlador de riego
Determinación del cielo predominante
Controlador Difuso
Humedad | Temperatura | Radiación | Velocidad viento | Cielo predominante
Baja | Alta | Alta | Baja | Despejado
Baja | Media | Alta | Baja | 
Baja | Media | Alta | Alta | 
Baja | Media | Media | Alta | 
Baja | Media | Media | Baja | 
Baja | Alta | Alta | Alta | 
Media | Alta | Media | Alta | 
Media | Alta | Media | Baja | 
Media | Alta | Alta | Baja | 
Media | Alta | Alta | Alta | 
Media | Media | Baja | Baja | Poco nuboso
Media | Media | Media | Baja | 
Media | Media | Baja | Alta | 
Media | Media | Media | Alta | 
Media | Baja | Alta | Baja | 
Media | Baja | Alta | Alta | 
Alta | Media | Baja | Baja | Nuboso
Alta | Media | Baja | Alta | 
Alta | Media | Media | Baja | 
Alta | Media | Media | Alta | 
Alta | Baja | Baja | Alta | Muy nuboso
Alta | Baja | Baja | Baja | 
Basadas en experiencia del diseñador
Investigaciones y consultas
Meteorología
Pruebas

## Slide 19
Conformación del controlador de riego
Desarrollo
3.- Diseño del controlador de riego
Controlador difuso (cielo predominante)
Presencia de lluvia
Humedad del suelo

## Slide 20
2.- Diseño de la Interfaz gráfica
Hardware
Desarrollo
STM32F4 y computador
Mediante puerto serial
Comunicación
Matlab
Máscaras de Simulink
Software

## Slide 21
3.- Implementación del sistema
Desarrollo
Elementos de riego
Cabezal de riego
Red de conducción y distribución
Emisores
Fuente de agua
Válvula antirretorno
Bomba de agua
Tanque hidroneumático
Switch de presión
Electroválvula
Filtro
Tubos
Codos
Mangueras
Conectores
Iniciales y finales
Manguera de goteo
Conectores
Iniciales y finales

## Slide 22
3.- Implementación del sistema
Desarrollo
Sensores de campo
Sensor de humedad del suelo
Sensor de lluvia
A 40 cm de la superficie
Con manguera de protección para cables conductores
Montada en el exterior de la garita meteorológica

## Slide 23
Distribución de elementos
3.- Mapas de dispersión
Desarrollo
Estación meteorológica
Interior: Tarjeta STM32F4, ´sensor de temperatura, sensor de humedad.
Exterior: Sensor de lluvia, anemómetro, sensor de radiación solar, sensor de lluvia
Sensor de temperatura
Sensor de humedad
Anemómetro
Sensor de radiación solar
Sensor de lluvia

## Slide 24
Resultados
Pruebas Mediante simulaciones
Condición | Regar | Comentarios
Despejado | NO | Evaporación alta, hojas quemadas por efecto lupa, plagas
Poco Nuboso | SI | Mayor absorción de agua, evaporación baja
Nuboso | SI | Mayor absorción de agua, evaporación muy baja
Muy Nuboso | NO | Próximo a lluvia, heladas, hongos
Humedad alta: 69 mm (100%)
Humedad baja: 31 mm (45%)
Diagrama de flujo

## Slide 25
Resultados
Pruebas Mediante simulaciones
Pruebas del controlador difuso para determinar el cielo predominante
 | Humedad | Temperatura | Radiación Solar | Velocidad del viento
Simulación 1 | Media= 66.3 % | Alta= 21.9 ºC | Alta= 12.1 | Baja= 2.1 km/h
Simulación 2 | Media= 70.9 % | Media= 16.1 ºC | Media= 4.6 | Baja= 3.6 km/h
Simulación 3 | Alta= 95.1 % | Media= 14.9 ºC | Media= 5.3 | Alta= 18.3 km/h
Simulación 4 | Alta= 96.2 % | Baja= 8.9 ºC | Baja= 1.2 | Alta= 18.1 km/h
Simulación en Matlab
Parámetros de simulación

## Slide 26
Resultados
Pruebas en entorno real
Pruebas de variables climáticas y determinación de cielo predominante
 | Variable | AccuWeather | Estación Meteorológica
Día 1 | Humedad | 81% | 78 %
 | Temperatura | 20 ºC | 18 ºC
 | Radiación solar | 5 | 4
 | Velocidad del viento | 12 km/h | 3 km/h
Día 2 | Humedad | 69 % | 68 %
 | Temperatura | 20 ºC | 21 ºC
 | Radiación solar | 7 | 6
 | Velocidad del viento | 12 km/h | 2 km/h
Día 3 | Humedad | 85 % | 78 %
 | Temperatura | 24 ºC | 22 %
 | Radiación solar | 8 | 6
 | Velocidad del viento | 12 km/h | 0 km/h
Día 4 | Humedad | 79 % | 70 %
 | Temperatura | 20 ºC | 20 ºC
 | Radiación solar | 4 | 3
 | Velocidad del viento | 11 km/h | 2 km/h
Día 5 | Humedad | 86% | 77 %
 | Temperatura | 21 ºC | 20 ºC
 | Radiación solar | 6 | 6
 | Velocidad del viento | 12 km/h | 0 km/h
Día | Observación de campo | Controlador Difuso
Día 1 | Despejado | Poco Nuboso
Día 2 | Despejado | Despejado
Día 3 | Poco Nuboso | Despejado
Día 4 | Despejado | Despejado
Día 5 | Poco Nuboso | Despejado
Día 6 | Despejado | Despejado
Día 7 | Despejado | Despejado
Día 8 | Despejado | Despejado
Día 9 | Nuboso | Nuboso
Día 10 | Muy Nuboso | Muy Nuboso

## Slide 27
Resultados
Funcionamiento
Video del funcionamiento

## Slide 28
Resultados
Cantidad de agua
69mm de agua por cada metro cuadrado
Terreno de 200
Suelo de cultivo de 144
9936 litros de agua
Cantidad de agua utilizada
Descripción terreno de cultivo

## Slide 29
Resultados
Cantidad de agua
Comparación
Sistema de irrigación inteligente (riego por goteo)
Riego por gravedad
Cada 25 días, desde la siembra hasta la cosecha
Durante dos periodos de siembra
Invierno
69500 litros de agua
Cada 15 días, desde la siembra hasta la cosecha
Durante dos periodos de siembra
Invierno
21600 litros de agua
Ahorro de agua: 68%

## Slide 30
Resultados
Consumo de energía
Bomba de agua
Potencia 700 W
24 goteros por cada metro cuadrado
38 litros
Durante 1 hora
Cada 25 días
Durante 6 meses
0.75 kW/h
Electroválvula
STM32F4
Potencia 0.35 w
Durante 6 meses
1.51 kW/h
Potencia: encendida= 2.25 W, apagada= 1.87W
24 goteros por cada metro cuadrado
38 litros
Durante 1 hora
Cada 25 días
Durante 6 meses
Encendida: 0.016 kW/h
Apagada: 8.06 kW/h

## Slide 31
Conclusiones y Recomendaciones
Se estimó que el ahorro de agua del sistema de irrigación inteligente frente a un sistema de riego por gravedad es de aproximadamente del 68%, en la época de invierno comprendida entre diciembre y mayo de cada año. En cuanto al consumo energético el aumento en la planilla eléctrica es de aproximadamente 1,60 $.
El proyecto de irrigación inteligente aporta a la gestión, preservación y conservación del agua, contribuyendo a que más agricultores puedan acceder a este recurso hídrico y que exista mayor cantidad de agua utilizada para el consumo humano.
Las personas encargadas de la agricultura le dan importancia a este proyecto , ya que la mayoría de ellas realizan un riego sin tomar en cuenta el clima y la cantidad real de agua que necesita la planta, además el sistema funciona de manera autónoma, sin la intervención de algún operario, disminuyendo así la mano de obra para el proceso de riego. Esto hace que cause interés en el agricultor

## Slide 32
Conclusiones y Recomendaciones
El desarrollo de este proyecto de investigación hace posible juntar 2 ramas de ingeniería, la ingeniería electrónica con la ingeniería agropecuaria, donde mediante el uso de elementos electrónicos hace posible que el proceso de riego en la agricultura sea más eficiente.
En cuanto al estudio de la meteorología aplicada a la agricultura, este proyecto da una idea de cómo desarrollar o diseñar un sistema de riego tomando en cuenta las variables climáticas para cada zona donde se desarrolla el cultivo.
La integración de este proyecto con tecnologías de comunicación para la visualización a largas distancias y almacenamiento de datos climáticos con el propósito de generar predicciones de tiempo mediante mapas meteorológicos, darían como resultado final un sistema de irrigación inteligente con mayor eficiencia.

## Slide 33
Conclusiones y Recomendaciones
Incorporar un sistema de fertirrigación al sistema de irrigación inteligente para automatizar el uso de fertilizantes en los cultivos.
Las pruebas ideales del sistema de irrigación inteligente se las debe realizar en la época de verano, ya que en invierno el sistema funciona únicamente cuando no existe presencia de lluvia por un periodo de 7 días en adelante.
El uso de sensores profesionales serviría para apreciar de mejor manera el clima real en la zona y así mejorar el diseño del controlador de riego, además de la utilización de sensores y elementos con conexión inalámbrica para mejorar el sistema
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología debe proporcionar mayor información de las variables climáticas al menos para cada ciudad principal del Ecuador

## Slide 34
GRACIAS
POR SU
ATENCIÓN