## Slide 1: MAESTRÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL PROPUESTA DE UN MODELO DE TRATAMIENTO PARA DESCONTAMINAR AGUAS RESIDUALES EN SAN JOSÉ DE CHALTURA AUTORA: ING. MARITZA DOLORES RUIZ MEDINA DIRECTOR: ING. MARCELO LEÓN, M.Sc. OPONENTE: ING. RICHARD RAMIREZ, Mg. COORDINADORA: ING. MARGARITA HARO, Mg. SANGOLQUI, MARZO 2018

## Slide 2: ESQUEMA DE PRESENTACIÓN
PARTE TEÓRICA
PARTE EXPERIMENTAL
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN
RECOMENDACIONES

## Slide 3: ESQUEMA DE PRESENTACIÓN
PARTE TEÓRICA
PARTE EXPERIMENTAL
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN
RECOMENDACIONES
INTRODUCCIÓN

## Slide 4
INTRODUCCIÓN
HISTORIA
MUNDIAL
NACIONAL
PROBLEMA
CONTAMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
SOLUCIÓN
DESCONTAMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

## Slide 5: ESQUEMA DE PRESENTACIÓN
PARTE TEÓRICA
PARTE EXPERIMENTAL
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN
RECOMENDACIONES
PARTE TEÓRICA

## Slide 6
AGUA
AGUA RESIDUAL
PARTE TEÓRICA

## Slide 7
PARTE TEÓRICA – CLASIFICACIÓN
INDUSTRIALES
BLANCAS AGRÍCOLA
AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS

## Slide 8
PARTE TEÓRICA - CONSTITUYENTES
Compuestos con fósforo
Compuestos nitrogenados
Compuestos con hierro
Compuestos organoclorados
Compuestos con azufre
Compuestos orgánicos
La Demanda Química de Oxígeno (DQO)
La demanda Bioquímica de Oxígeno: DBO5
El PH
Metales pesados
Coliformes totales
Enterobacteriaceae:
Escherichia
Citrobactor
Enterobacter
Klebisella
Coliformes fecales
Color
Olor
Sólidos totales
Temperatura
Densidad
Turbiedad

## Slide 9
Preliminar – Pretratamiento
Rejillas
Reja de gruesos
Reja de finos
Rejas de limpieza manual
Rejas de limpieza automática
Desarenadores
Desgrasadores
PARTE TEÓRICA – Sistemas

## Slide 10
Primario
Sedimentadores
PARTE TEÓRICA – Sistemas

## Slide 11
Secundario
PARTE TEÓRICA – Sistemas

## Slide 12
Terciario
Cloración
Ozonización
Luz ultravioleta
PARTE TEÓRICA – Sistemas

## Slide 13
      EMERGENTES
      Junco
SUMERGIDAS
Cyperus Helferi
PARTE TEÓRICA – PLANTAS ACUÁTICAS

## Slide 14
      FLOTANTES
Jacinto de agua Helecho de agua
Lenteja de agua
PARTE TEÓRICA – PLANTAS ACUÁTICAS

## Slide 15: ESQUEMA DE PRESENTACIÓN
PARTE TEÓRICA
PARTE EXPERIMENTAL
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN
RECOMENDACIONES
PARTE EXPERIMENTAL

## Slide 16
PARTE EXPERIMENTAL
DQO
Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1203:2013 que tiene como base de estudio Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 5220 Chemical Oxygen Demand
DBO5
Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1202:2013 que tiene como base de estudio Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 5210. Biochemical Oxygen Demand
COLIFORMES TOTALES
NTE INEN 1205:32013
COLIFORMES FECALES
NTE INEN 1205: 2013
  EVALUACION PRELIMINAR

## Slide 17
PARTE EXPERIMENTAL
DQO
Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1203:2013 que tiene como base de estudio Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 5220 Chemical Oxygen Demand
DBO5
Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1202:2013 que tiene como base de estudio Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 5210. Biochemical Oxygen Demand
COLIFORMES TOTALES
NTE INEN 1205:32013
COLIFORMES FECALES
NTE INEN 1205: 2013
  ESPECIES Y COMBINACIONES DE PLANTAS ACUÁTICAS

## Slide 18
PARTE EXPERIMENTAL
COLIFORMES
* Totales
* Fecales
OBTENCIÓN DE LA MEJOR COMBINACION DE PLANTA ACUÁTICA
DBO5
DQO

## Slide 19
PARTE EXPERIMENTAL
DQO
Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1203:2013
DBO5
Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1202:2013
COLIFORMES TOTALES
NTE INEN 1205:32013
COLIFORMES FECALES
NTE INEN 1205: 2013
  PROPUESTA PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO

## Slide 20
PARTE EXPERIMENTAL
Humedad relativa
Se usó un higrómetro de capacidad 25 % hasta 95 %, de sensibilidad 1 % .
Se utilizó un barómetro con capacidad desde 100 KPa hasta 200 KPa con sensibilidad de 1 Pa.
Temperatura Ambiente
Se lo efectuó mediante un termómetro de capacidad 0 - 100 °C con sensibilidad 0,1 °C.
Oxígeno disuelto
Se empleó un medidor de oxígeno disuelto de capacidad aproximada de 0 mg/L - 20 mg/L y sensibilidad 1 mg/L.
Conductividad
Se empleó un conductímetro de capacidad 0 µS/cm a 2000 µS/cm, utilizando aproximadamente 25 mL de la muestra de agua.
Potencial de Hidrógeno
Se uso un pHmetro con capacidad de 0 a 14 y sensibilidad 0,1
Presión Barométrica
  USO DE SENSORES AMBIENTALES

## Slide 21
PARTE EXPERIMENTAL
Se dimensionó los equipos y se usó los datos experimentales obtenidos, el balance de masa y el balance de energía que tendrá un caudal de 12L/s
Se realizó la distribución de los equipos en PTAR
Se determinó el personal necesario y las actividades para el operario en un tiempo de trabajo de 4 h/día.
  PROPUESTA DE LA DESCONTAMINACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN JOSE DE CHALTURA

## Slide 22: ESQUEMA DE PRESENTACIÓN
PARTE TEÓRICA
PARTE EXPERIMENTAL
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN
RECOMENDACIONES
DISCUSIÓN DE RESULTADOS

## Slide 23
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
  EVALUACIÓN PRELIMINAR
PARÁMETRO | RESULTADO | UNIDAD
DBO5 | 79,67 ± 2,08 | mg/L
DQO | 132,09 ± 9,81 | mg/L
Coliformes Totales | 1,9 E+06 ± 4,86 E +04 | NMP/100mL
Coliformes Fecales | 5,54 E+05 ± 4,96 E +04 | NMP/100mL
TABLA 1. Valores de los resultados reportados en la evaluación preliminar

## Slide 24
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
  ESPECIES Y COMBINACIONES DE PLANTAS ACUÁTICAS
TRATAMIENTO | COMPOSICIÓN
T1 | Azolla caroliniana (Helecho de agua)
T2 | Cyperus helferi (Cyperus)
T3 | Eichhornia crassipes (Jacinto de agua)
T4 | Lemma minor (Lenteja de agua)
T5 | Azolla caroliniana y Eichhornia crassipes
T6 | Azolla caroliniana y Lemma minor
T7 | Cyperus helferi y Eichhornia crassipes
T8 | Cyperus helferi y Eichhornia crassipes
T9 | Cyperus helferi y Lemma minor
T10 | Eichhornia crassipes y Lemma minor
TABLA 2. Tratamientos y sus combinaciones

## Slide 25
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
  ESPECIES Y COMBINACIONES DE PLANTAS ACUÁTICAS
 | Día 0 | Día 7 | Día 12 | Día 15 | Remoción
T1 | 79,67 | 58,67 | 49,00 | 41,33 | 48,12%
T2 | 79,67 | 64,67 | 50,67 | 43,67 | 45,19%
T3 | 79,67 | 54,67 | 45,00 | 40,00 | 49,79%
T4 | 79,67 | 61,33 | 49,00 | 42,00 | 47,28%
T5 | 79,67 | 61,33 | 49,00 | 42,00 | 47,28%
T6 | 79,67 | 61,67 | 49,33 | 42,67 | 46,45%
T7 | 79,67 | 66,33 | 52,67 | 44,00 | 44,77%
T8 | 79,67 | 65,33 | 51,00 | 44,00 | 44,77%
T9 | 79,67 | 68,33 | 53,00 | 44,67 | 43,94%
T10 | 79,67 | 62,00 | 49,67 | 43,33 | 45,61%
TABLA 3. Valores de los resultados para DBO5

## Slide 26
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
  ESPECIES Y COMBINACIONES DE PLANTAS ACUÁTICAS
Figura 1. Caja de Bigotes para el DBO5 calculado para las 10 muestras (combinaciones de
plantas acuáticas) con el método de medias y 95 % de Tukey HSD

## Slide 27
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
  ESPECIES Y COMBINACIONES DE PLANTAS ACUÁTICAS
 | Día 0 | Día 7 | Día 12 | Día 15 | Remoción
T1 | 132,09 | 105,19 | 91,03 | 76,05 | 42,43%
T2 | 132,09 | 111,31 | 96,71 | 80,37 | 39,15%
T3 | 132,09 | 96,00 | 83,48 | 71,15 | 46,14%
T4 | 132,09 | 105,75 | 91,13 | 76,96 | 41,74%
T5 | 132,09 | 115,56 | 101,10 | 82,12 | 37,83%
T6 | 132,09 | 114,31 | 98,99 | 81,34 | 38,42%
T7 | 132,09 | 112,01 | 98,15 | 80,75 | 38,87%
T8 | 132,09 | 108,70 | 95,61 | 80,31 | 39,20%
T9 | 132,09 | 108,47 | 92,38 | 78,32 | 40,71%
T10 | 132,09 | 108,45 | 91,54 | 77,28 | 41,50%
TABLA 4. Valores de los resultados para DQO

## Slide 28
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
  ESPECIES Y COMBINACIONES DE PLANTAS ACUÁTICAS
Figura 2. Caja de Bigotes para el DQO calculado para las 10 muestras (combinaciones de
plantas acuáticas) con el método de medias y 95 % de Tukey HSD

## Slide 29
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
  ESPECIES Y COMBINACIONES DE PLANTAS ACUÁTICAS
 | Día 0 | Día 7 | Día 12 | Día 15 | Remoción
T1 | 2,20E+06 | 2,07E+06 | 2,02E+06 | 2,10E+06 | 9,18E+04
T2 | 9,66E+05 | 1,10E+06 | 1,02E+06 | 1,03E+06 | 6,76E+04
T3 | 2,22E+05 | 2,02E+05 | 2,13E+05 | 2,12E+05 | 1,02E+04
T4 | 1,91E+05 | 1,95E+05 | 1,88E+05 | 1,91E+05 | 3,27E+03
T5 | 8,36E+04 | 8,30E+04 | 8,76E+04 | 8,47E+04 | 2,55E+03
T6 | 9,62E+01 | 9,60E+01 | 9,57E+01 | 9,59E+01 | 2,73E-01
T7 | 2,20E+06 | 2,07E+06 | 2,02E+06 | 2,10E+06 | 9,18E+04
T8 | 9,66E+05 | 1,10E+06 | 1,02E+06 | 1,03E+06 | 6,76E+04
T9 | 2,22E+05 | 2,02E+05 | 2,13E+05 | 2,12E+05 | 1,02E+04
T10 | 1,91E+05 | 1,95E+05 | 1,88E+05 | 1,91E+05 | 3,27E+03
TABLA 5. Valores de los resultados para Coliformes totales

## Slide 30
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
  ESPECIES Y COMBINACIONES DE PLANTAS ACUÁTICAS
Figura 3. Caja de Bigotes para coliformes totales calculado para las 10 muestras (combinaciones
de plantas acuáticas) con el método de medias y 95 % de Tukey HSD

## Slide 31
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
  ESPECIES Y COMBINACIONES DE PLANTAS ACUÁTICAS
 | Día 0 | Día 7 | Día 12 | Día 15 | Remoción
T1 | 5,54E+05 | 3,10E+05 | 1,64E+05 | 3,41E+04 | 93,85%
T2 | 5,54E+05 | 4,51E+05 | 2,86E+05 | 1,41E+05 | 74,58%
T3 | 5,54E+05 | 2,61E+05 | 1,61E+05 | 2,46E+04 | 95,56%
T4 | 5,54E+05 | 2,51E+05 | 1,04E+05 | 1,40E+04 | 97,47%
T5 | 5,54E+05 | 4,17E+05 | 2,81E+05 | 1,01E+05 | 81,81%
T6 | 5,54E+05 | 3,42E+05 | 1,98E+05 | 5,09E+04 | 90,82%
T7 | 5,54E+05 | 3,28E+05 | 1,77E+05 | 3,95E+04 | 92,87%
T8 | 5,54E+05 | 3,94E+05 | 2,78E+05 | 8,54E+04 | 84,59%
T9 | 5,54E+05 | 3,92E+05 | 2,78E+05 | 7,31E+04 | 86,81%
T10 | 5,54E+05 | 3,30E+05 | 1,87E+05 | 4,24E+04 | 92,35%
TABLA 6. Valores de los resultados para Coliformes fecales

## Slide 32
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
  ESPECIES Y COMBINACIONES DE PLANTAS ACUÁTICAS
Figura 4. Caja de Bigotes para coliformes fecales calculado para las 10 muestras (combinaciones
de plantas acuáticas) con el método de medias y 95 % de Tukey HSD

## Slide 33
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Figura 5. Análisis multivariable para la temperatura ambiente con respecto al reactor con
Lenteja de agua según el método de medias y 95 % de Tukey HSD
  PROPUESTA PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO

## Slide 34
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Figura 6. Análisis multivariable para la temperatura del reactor con respecto al reactor con
Lenteja de agua según el método de medias y 95 % de Tukey HSD
  PROPUESTA PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO

## Slide 35
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Figura 7. Análisis multivariable para la húmedad relativa con respecto al reactor con
Lenteja de agua según el método de medias y 95 % de Tukey HSD
  PROPUESTA PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO

## Slide 36
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Figura 8. Análisis multivariable para oxígeno disuelto con respecto al reactor con
Lenteja de agua según el método de medias y 95 % de Tukey HSD
  PROPUESTA PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO

## Slide 37
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Figura 9. Análisis multivariable para la temperatura ambiente con respecto al reactor con
Lenteja de agua según el método de medias y 95 % de Tukey HSD
  PROPUESTA PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO

## Slide 38
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Figura 10. Análisis multivariable para la temperatura ambiente con respecto al reactor con
Lenteja de agua según el método de medias y 95 % de Tukey HSD
  PROPUESTA PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO

## Slide 39
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
PARÁMETRO | RESULTADO | UNIDAD
Humedad relativa (HR) | 80,71 ± 5,28 | %
Presión barométrica (PA) | 1,016 E+05 ± 26,62 | MPa
Temperatura ambiente (Ta) | 14,55 ± 5,8 | °C
Temperatura del reactor (Tr) | 17,25 ± 6,4 | °C
Conductividad | 527,45 ± 0,72 | μS/cm
Oxígeno disuelto (OD) | 16,73 ± 0,44 | mg/L
Potencial de hidrogeno (pH). | 6,9 ± 0,02 | 
TABLA 7. Valores de los resultados analizados son sensores ambientales
  PROPUESTA PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO

## Slide 40
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
PARÁMETRO | RESULTADO | UNIDAD
DBO5 | 37,00 ± 1,73 | mg/L
DQO | 83,33 ± 3,06 | mg/L
Coliformes Totales | 8,47 E+04 ± 2,55 E +03 | NMP/100mL
Coliformes Fecales | 1,08 E+04 ± 5,14 E +02 | NMP/100mL
TABLA 8. Valores de los resultados analizados con Lenteja de agua
  PROPUESTA PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO

## Slide 41
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
  PROPUESTA: SISTEMA DE TRATAMIENTO - CLORACION
Destruye e inhibe el crecimiento de bacterias y algas por su poder desinfectante
Reduce DBO5 por oxidación de compuestos orgánicos
Elimina y reduce los colores y olores por oxidación de los compuestos químicos
Oxidación de los iones metálicos que se presentan en forma reducida
Oxidación de cianuros a productos inocuos
Ventajas de Cloración
Es un método ideal para PTAR de baja capacidad (20L/s) pero se debe asegurar la importación de cloro o el acceso a la materia prima (Cloro).
Requiere mantenimiento, supervisión y operarios.
Formación cloraminas, dicloraminas, tricloraminas y pueden requerir descloración.
Desventajas de Cloración

## Slide 42
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las reacciones que se producen en el cloro con el agua son:
mocloramina
dicloramina
tricloramina
  PROPUESTA: SISTEMA DE TRATAMIENTO - CLORACION

## Slide 43
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Concentración de Cloro
La dosis típica de cloro para la desinfección de las aguas residuales sin un tratamiento previo esta entre 6 – 25 mg/L considerando un contacto continuo con agitación, suponiendo condiciones de equilibrio y mezcla completa. Se consideró 17 mg/L.
Figura 11. Concentración de cloro y formación de cloraminas
  PROPUESTA: SISTEMA DE TRATAMIENTO - CLORACION

## Slide 44
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tiempo de contacto
  PROPUESTA: SISTEMA DE TRATAMIENTO - CLORACION
Donde:
N= concentración final (1)
No= concentración inicial (100)
K= constante de reacción de primer grado = 0,24
t= tiempo de contacto
Tiempo de contacto de 9,59 min aproximadamente 10 minutos.

## Slide 45
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
  PROPUESTA: SISTEMA DE TRATAMIENTO - CLORACION
Concentración final de coliformes luego de la cloración
Considerando una remoción de 99 % con el tratamiento terciario propuesto se tiene la concentración final para coliformes:
Coliformes totales = 850 NMP/100mL
Coliformes fecales = 108 NMP/100mL

## Slide 46
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
  PROPUESTA: SISTEMA DE TRATAMIENTO - CLORACION
Costo y cantidad de materia prima
Considerando un cloro granulado de concentración 85 % importado desde China a 1,25 USD/Kg, se estima un costo anual aproximado de:

## Slide 47
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
  PROPUESTA: SISTEMA DE TRATAMIENTO - CLORACION
Cálculo de almacenamiento de agua
Altura = 4 metros
Diámetro = 17,84m
Material =Hormigón armado
Costo = 10000 USD

## Slide 48
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Esquema del tanque de agitación
  PROPUESTA: SISTEMA DE TRATAMIENTO - CLORACION
Figura 12. Esquema del tanque de agitación

## Slide 49
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
  PROPUESTA: SISTEMA DE TRATAMIENTO - CLORACION
Cálculo del tanque de agitación
Sobredimensión (25%) = 1296 m3
Altura = 4 metros
Diámetro = 4,54
Material = acero inoxidable
Costo = 17 800 USD

## Slide 50
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Agitador
Bomba de 3,5 HP para subir el fluido a cada tanque de agitación de cloro.
Motor de 7 Hp para mover el agitador tipo ancla.
  PROPUESTA: SISTEMA DE TRATAMIENTO - CLORACION
Figura 13. Dimensiones de agitador propuesto

## Slide 51
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las plataformas:
  38,0 m largo
  3,0 m ancho
  1,4 m profundidad
El costo aproximado: 78 000 USD para un caudal de 12 L/s
El costo fijo mensual es de 1288,4 USD
  PROPUESTA: SISTEMA DE TRATAMIENTO - CLORACION
Figura 13. Esquema del Tratamiento propuesto

## Slide 52: ESQUEMA DE PRESENTACIÓN
PARTE TEÓRICA
PARTE EXPERIMENTAL
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN
RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES

## Slide 53
CONCLUSIONES
Las aguas residuales no tratadas son una gran amenaza para la salud, en la evaluación preliminar se tiene valores superiores al normado para coliformes
El DBO5 disminuyó a 40,0 mg/L al ser tratadas con Jacinto de agua, mientras que el DQO disminuyo a 71,15 mg/L, con remociones de aprox. 50 %.
Los coliformes tienen la mayor disminución con Lenteja de agua pero no llego a los normados por el TULAS o el Acuerdo Ministerial N° 097-A, reportando datos aprox. de 1,04 E+05 y 1,40 E+04 con remociones cercanas a 98 %.
Los parámetros analizados reportaron mayor eficiencia con el Jacinto de agua y la Lenteja de agua, situación que corrobora la utilización de estas de dos plantas acuáticas para el tratamiento actual en la PTAR de San José de Chaltura.
Se diseñó la propuesta de un tratamiento terciario de cloración que garantiza un valor aprox. de 850 NMP/100mL para C. totales y de 108 NMP/100mL para C. fecales en la descontaminación de las aguas residuales de la PTAR – Chaltura.
.
El costo de inversión: 78 000 USD en 4 tanques de agitación, bomba centrifuga de 3,5 HP y 4 motores de 7 HP para el agitador. Inversión mensual cercana a los 1288,4 USD en materia prima para la cloración y mano de obra de un operario.

## Slide 54: ESQUEMA DE PRESENTACIÓN
PARTE TEÓRICA
PARTE EXPERIMENTAL
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN
RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES

## Slide 55
RECOMENDACIONES
Las aguas residuales o aguas negras no tratadas son un gran riesgo por ser portadores de enfermedades pero al ser tratadas pueden ser usadas para beneficio de la agricultura.
Para estudios posteriores se debe considerar la formación de compuestos halogenados que pueden generarse por la cloración del efluente contaminado.
La utilización de las plantas acuáticas como abono de los terrenos aledaños requieren un estudio para garantizar que su composición no ocasione impactos ambientales negativos.