## Slide 1: INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN UN TRAMO DE LA AV. SIMÓN BOLÍVAR UTILIZANDO UN SISTEMA MULTICÁMARA DE MAPEO MÓVIL como herramienta para la planificación
Ing. Oswaldo Padilla, PhD
TUTOR ACADÉMICO
Ing. Marco Luna, PhD
DELEGADO DIRECTOR CARRERA
Ing. Rodolfo Salazar
DOCENTE ASIGNADO
Dr. Marcelo Mejía
SECRETARIO ACADÉMICO
Nidia Alicia Zambrano Campaña
AUTORA

## Slide 2: CONTENIDO
3. Justificación e Importancia
4. Objetivos
7. Resultados y Discusión
8. Conclusiones y Recomendaciones
5. Fundamentación Teórica
6. Marco Metodológico
1. Planteamiento del problema
2. Antecedentes

## Slide 3: 1. Planteamiento del problema
Planteamiento del problema
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Fundamentación Teórica
Marco Metodológico
Resultados y Discusión
Conclusiones
Infraestructura vial, base fundamental para el desarrollo país
Datos recopilados fundamentales
Diagnóstico condiciones existentes
Norma vial NEVI-12
Periódica
Odómetros digitales, receptores GPS, altímetro, cámaras, computadores, fichas.

## Slide 4: 2. antecedentes
Inspección visual, instrumentos tradicionales
Implementa fotografía, procesos electrónicos limitados
Automatiza la toma de información,
Mera Campos, 2017
Cintas métricas, hojas excel
Google Earth, ortofotos
Perú 2015
Manejo equipo con software fotogramétrico
Imajbox-Imajview
Planteamiento del problema
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Fundamentación Teórica
Marco Metodológico
Resultados y Discusión
Conclusiones

## Slide 5: 3. Justificación e IMPORTANCIA
Planteamiento del problema
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Fundamentación Teórica
Marco Metodológico
Resultados y Discusión
Conclusiones
Registro oficial Suplemento 998, 2017
Los inventarios deben realizarse periódicamente
Conocer el estado de las vías y tomar decisiones al respecto
Implementar la utilización de un solo equipo que hará las funcione de todos los instrumentos empleados.

## Slide 6: 4. objetivos
Planteamiento del problema
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Fundamentación Teórica
Marco Metodológico
Resultados y Discusión
Conclusiones
Corregir la trayectoria y procesar la información
Implementar el sistema multicámaras
Validar la información recolectada
Realizar un inventario de infraestructura vial

## Slide 7: 5. Fundamentación teórica
Planteamiento del problema
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Fundamentación Teórica
Marco Metodológico
Resultados y Discusión
Conclusiones
Elementos del Inventario
Según la NEVI-12-MTOP. Reglamento Técnico Ecuatoriano: Señalización horizontal, vertical y complementaria. Ubicación, dimensiones, color, estado, sentido de colocación.
Sistema Mobile Mapping
Integra sensores de navegación y algoritmos juntos con sensores remotos para realizar levantamientos. (Shi, 2014)
Planificación
Método de intervención con el cual se producirá un cambio en la tendencia de los eventos. (SENPLADES, 2012)
Inventario de Infraestructura Vial
Descripción detallada de las condiciones físicas de una vía. Usualmente se elabora a través de inspección visual. (Quintero González, 2011)

## Slide 8: Trimble mx7
Planteamiento del problema
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Fundamentación Teórica
Marco Metodológico
Resultados y Discusión
Conclusiones
360º Cámara esférica | 30MP (5MPx6 sensores)
Cámara | Ladybug 5 (5MP, 6CCDs)
Trimble AP15 GNSS-Inertial System | 0,02 – 0,05 m Postprocesamiento 220 canales GNSS
Receptor GNSS | GPS L1, L2, L2c, L2E Glonass L1,L2 Galileo, Compass L-Band (OmniStar)
Antena GNSS | Asegura que el SNR (Signal to Noise Radio) de L1 para el 90% de los satélites sea mayor que 40dB SNR de L2 es 10-20 dB menor Satélites con una máscara de elevación menor a 10º no deben ser consideraos.
Fuente: Trimble
Fuente: Trimble
Fuente: Jeffrey, 2010

## Slide 9: software
Planteamiento del problema
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Fundamentación Teórica
Marco Metodológico
Resultados y Discusión
Conclusiones
Applanix POSPac
Trimble Trident

## Slide 10: 6. Marco metodológico
Planteamiento del problema
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Fundamentación Teórica
Marco Metodológico
Resultados y Discusión
Conclusiones

## Slide 11: 6. Marco metodológico: Planificación
Planteamiento del problema
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Fundamentación Teórica
Marco Metodológico
Resultados y Discusión
Conclusiones
Levantamiento | Hora: 10h00 am Distancia: 15,66 km Marcas de control: 4 Puntos de control: 6
Parámetros | Altura del equipo: 1,95m Distancia: 2m
Fuente: Trimble

## Slide 12: 6. Marco metodológico: Planificación
Planteamiento del problema
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Fundamentación Teórica
Marco Metodológico
Resultados y Discusión
Conclusiones

## Slide 13: 6. Marco metodológico: campo
Planteamiento del problema
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Fundamentación Teórica
Marco Metodológico
Resultados y Discusión
Conclusiones

## Slide 14: 6. Marco metodológico: campo
Planteamiento del problema
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Fundamentación Teórica
Marco Metodológico
Resultados y Discusión
Conclusiones
Punto | N (m) | E (m) | h (m)
1 | 9978935,609 | 783391,616 | 2624,716
2 | 9979363,232 | 783418,568 | 2631,643
3 | 9979566,626 | 783678,873 | 2653,538
4 | 9979882,735 | 783721,304 | 2678,794
5 | 9980148,5 | 783246,598 | 2747,026
6 | 9980374,773 | 783323,773 | 2765,414
Puntos de control
N-trip

## Slide 15: 6. Marco metodológico: gabinete
Planteamiento del problema
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Fundamentación Teórica
Marco Metodológico
Resultados y Discusión
Conclusiones
Estación Referencia Base INOP
Corrección Trayectoria (SBET)
Manejo de la información

## Slide 16: 6. Marco metodológico: gabinete
Planteamiento del problema
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Fundamentación Teórica
Marco Metodológico
Resultados y Discusión
Conclusiones
MEDIDAS
Cada marca tiene 4 áreas. Cada medida fue realizada 8 veces.
POSICIONAMIENTO
8 veces cada una.

## Slide 17: 6. Marco metodológico: inventario
Planteamiento del problema
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Fundamentación Teórica
Marco Metodológico
Resultados y Discusión
Conclusiones

## Slide 18: 6. Marco metodológico: inventario
Planteamiento del problema
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Fundamentación Teórica
Marco Metodológico
Resultados y Discusión
Conclusiones
Field | Choices
Ubicación longitudinal | DXY
X_UTM | X_UTM
Y_UTM | Y_UTM
Z_UTM | Z_UTM
Tipo | Regulatorias
 | Preventivas
 | Informativas
 | Especiales delineadoras
 | Trabajos en la vía y propósitos especiales
 | Escolares
 | Riesgos
 | Turísticas y de servicio
Ancho | DXYZ
Largo | DXYZ
Altura | DXYZ
Color | Rojo
 | Negro
 | Blanco
 | Amarillo
 | Naranja
 | Verde
 | Azul
 | Café
 | Verde Limón
Estado conservación | Excelente
 | Bueno
 | Malo
 | Intervención
Arcén donde se sitúa | Izquierdo
 | Derecho
Visibilidad | Totalmente
 | Media
 | Obstruido
Desgastes | Cuarteado
 | Fisuración
 | Erosión
 | Oxidación
 | Pintadas
 | Doblada
Código | Codigo
Snippet | Snippet
Tramo | N-E
 | E-N
SEÑALIZACIÓN VERTICAL

## Slide 19: 6. Marco metodológico: inventario
Planteamiento del problema
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Fundamentación Teórica
Marco Metodológico
Resultados y Discusión
Conclusiones
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
Field | Choices
Tipo según forma | Líneas Longitudinales
 | Líneas transversales
 | Símbolos y leyendas
 | Otras señalizaciones
 | Elevadas
Largo | P
Ancho | DXY
Color | Blanco
 | Amarillo
Tipo | Líneas de borde
 | Líneas de continuidad
Tramo | N-E
 | E-N
Snippet | Snippet
Field | Choices
X_UTM | X_UTM
Y_UTM | Y_UTM
Z_UTM | Z_UTM
Color | Blanco
 | Amarillo
 | Rojo
Tramo | N-E
 | E-N
Ubicación | Derecha
 | Izquierda
 | Centro
SEÑALIZACIÓN COMPLEMENTARIA

## Slide 20: 7. Resultados y discusión
Planteamiento del problema
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Fundamentación Teórica
Marco Metodológico
Resultados y Discusión
Conclusiones
POSICIONAMIENTO

## Slide 21: 7. Resultados y discusión
Planteamiento del problema
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Fundamentación Teórica
Marco Metodológico
Resultados y Discusión
Conclusiones
Tamaño | Marca | Ancho (m) | Desviación | Largo (m) | Desviación | D.Ancho (m) | D.Largo (m)
1 | 1 | 0,415 | 0,011 | 0,599 | 0,007 | 0,006 | 0,005
 | 2 | 0,421 | 0,012 | 0,587 | 0,009 | 0,001 | 0,007
 | 3 | 0,424 | 0,007 | 0,589 | 0,007 | 0,004 | 0,005
 | 4 | 0,419 | 0,003 | 0,589 | 0,005 | 0,001 | 0,005
2 | 1 | 0,287 | 0,280 | 0,432 | 0,426 | 0,011 | 0,012
 | 2 | 0,302 | 0,006 | 0,433 | 0,006 | 0,005 | 0,013
 | 3 | 0,293 | 0,002 | 0,419 | 0,011 | 0,004 | 0,002
 | 4 | 0,299 | 0,012 | 0,425 | 0,002 | 0,002 | 0,005
3 | 1 | 0,210 | 0,009 | 0,291 | 0,005 | 0,000 | 0,006
 | 2 | 0,204 | 0,008 | 0,294 | 0,004 | 0,006 | 0,003
 | 3 | 0,204 | 0,011 | 0,291 | 0,010 | 0,006 | 0,006
 | 4 | 0,205 | 0,003 | 0,293 | 0,006 | 0,005 | 0,004
4 | 1 | 0,151 | 0,019 | 0,214 | 0,007 | 0,002 | 0,004
 | 2 | 0,143 | 0,009 | 0,200 | 0,005 | 0,005 | 0,010
 | 3 | 0,146 | 0,002 | 0,203 | 0,004 | 0,002 | 0,007
 | 4 | 0,149 | 0,004 | 0,210 | 0,008 | 0,001 | 0,000
 |  |  |  |  |  | MAX | 0,013
 |  |  |  |  |  | MIN | 0,000
 |  |  |  |  |  | Promedio | 0,005
 |  |  |  |  |  | Desviación | 0,0032
Punto | Diferencia (m) | Desviación Estándar
1 | 0,1009 | 0,0837
2 | 0,0416 | 0,0090
3 | 0,0756 | 0,0297
4 | 0,0572 | 0,0198
5 | 0,0931 | 0,0101
6 | 0,0633 | 0,0143
Max | 0,1009 | 
Min | 0,0416 | 
Promedio | 0,0719 | 
Desviación estándar | 0,0224 | 
MEDIDAS
POSICIONAMIENTO

## Slide 22: 7. Resultados y discusión
Planteamiento del problema
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Fundamentación Teórica
Marco Metodológico
Resultados y Discusión
Conclusiones
ERROR CUADRÁTICO MEDIO
= 0,0635
=0,0937
=0,13

## Slide 23: 7. Resultados y discusión
TEXTO
Planteamiento del problema
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Fundamentación Teórica
Marco Metodológico
Resultados y Discusión
Conclusiones

## Slide 24: 7. Resultados y discusión
Planteamiento del problema
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Fundamentación Teórica
Marco Metodológico
Resultados y Discusión
Conclusiones
Entidades | Cantidad
Señalización Vertical | 94
Señalización Horizontal | 32
Señalización Complementaria | 1248

## Slide 25: 7. Resultados y discusión
Planteamiento del problema
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Fundamentación Teórica
Marco Metodológico
Resultados y Discusión
Conclusiones
SEÑALIZACION VERTICAL
Tipo | Cantidad
Señales Regulatorias | 19
Señales Preventivas | 20
Señales informativas | 5
Señales Especiales delineadoras | 47
Otros | 3
Color | Cantidad
Amarillo | 67
Azul | 1
Blanco | 19
Rojo | 3
Verde | 4

## Slide 26: 7. Resultados y discusión
Planteamiento del problema
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Fundamentación Teórica
Marco Metodológico
Resultados y Discusión
Conclusiones
SEÑALIZACION VERTICAL
Dimensiones
R, P, I, D, seguido de un número
17 no corresponden.
Arcén
Derecha
58,51%
Ubicación lateral
300mm al filo del bordillo
Menor ubicación 621mm
RTE INEN 004-1:2011

## Slide 27: 7. Resultados y discusión
Planteamiento del problema
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Fundamentación Teórica
Marco Metodológico
Resultados y Discusión
Conclusiones
SEÑALIZACION VERTICAL
Chart: Desgaste de Señalización Vertical
| Cuarteado | Doblado | Fisurado | Oxidado | Pintado
Desgaste | 1 | 9 | 2 | 3 | 3
Chart: Visibilidad de Señalización Vertical
| Totalmente | Media | Obtruído
Visibilidad | 75 | 14 | 5
Chart: Estado de Señalización Vertical
| Excelente | Bueno | Malo | Intervención
Ventas | 35 | 50 | 6 | 3
NORMA: 1,50m de altura
50% cumple

## Slide 28: 7. Resultados y discusión
Planteamiento del problema
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Fundamentación Teórica
Marco Metodológico
Resultados y Discusión
Conclusiones
SEÑALIZACION HORIZONTAL
9608,09m:
8846,87m son líneas de borde
NORMA: 100 a 150mm
32,3% no cumple

## Slide 29: 7. Resultados y discusión
Planteamiento del problema
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Fundamentación Teórica
Marco Metodológico
Resultados y Discusión
Conclusiones
SEÑALIZACION COMPLEMENTARIA
1248
Blancos/ Amarillos
18,7%

## Slide 30
Planteamiento del problema
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Fundamentación Teórica
Marco Metodológico
Resultados y Discusión
Conclusiones

## Slide 31: 8. conclusiones
En este proyecto se pudo establecer que para la realización de un inventario, se puede reducir todos los elementos mencionados anteriormente a la utilización de un sistema multicámaras de mapeo móvil. Se reduce el tiempo en campo y los errores que se podrían producir. Además se asegura una mejor precisión de los datos obtenidos y de las mediciones realizadas.
Con la ayuda de la Estación Base INOP, se pudo corregir la trayectoria del levantamiento y se alcanzó una precisión mayor a 10 cm en posicionamiento
Se pudo validar la información recolectada mediante la colocación de marcas y puntos y se obtuvieron las diferencias de medidas y posicionamiento. En las marcas se observó que la mayor diferencia fue de 0,013 metros. Sin embargo en la verificación del posicionamiento, la mayor diferencia de distancia entre puntos fue de 0,10m y la menor de 0,04.
Se extrajo la información de un total de 1374 entidades, las cuales varían entre Señalización vertical, horizontal y complementaria. En cuanto a la primera, a pesar de que el 18,09% del total de entidades no cumpla con la normativa, la mayoría se encuentra en excelente y buen estado, se requiere la intervención solamente en el 19,15% de la señalética. A la par, la Señalización Horizontal, a pesar de que el 32,3% no cumple con el ancho requerido dentro de la norma la señalética se encuentra en buen estado. Y la Señalización complementaria requiere atención debido a que el 18,7% está ausente en la vía.
Planteamiento del problema
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Fundamentación Teórica
Marco Metodológico
Resultados y Discusión
Conclusiones

## Slide 32: 9. bibliografía
Quintero González, J. R. (2011). Inventarios viales y categorización de la red vial en estudios de Ingeniería de Tránsito y Transporte (Vol. 20). Tunja, Colombia: Facultad de Ingeniería.
SENPLADES. (2012). Guía metodológica de planificación institucional. Quito: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.
Shi, Z. (2014). Advanced Mobile Mapping System Development with Integration of Laser Data, Stereo Images and other Sensor Data. Tokyo: Faculty of Environmental and Information Studies, Musashi Institute of Technology.
Trimble. (2018). MX7 Mobile Mapping Trimble Geospatial. USA: Trimble.
Trimble. (2018). Trimble Trident Software. EEUU: Trimble.
Planteamiento del problema
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Fundamentación Teórica
Marco Metodológico
Resultados y Discusión
Conclusiones

## Slide 33: Gracias <3