## Slide 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSTRUCCIÓN CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TEMA:
ANÁLISIS SÍSMICO Y PROPUESTA DE REFORZAMIENTO MEDIANTE LA NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN NEC-2015 APLICADO AL EDIFICIO CONDOMINIOS QUITO (CIUDAD DE GUAYAQUIL)
AUTOR:
ALEXIS OCAÑA
DIRECTOR:
ING. ERNESTO PRO ZAMBRANO
SANGOLQUI - 2018

## Slide 2: CONDOMINIOS QUITO
2

## Slide 3: CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES
JUSTIFICACIÓN
OBJETIVOS
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
MODELOS MATEMÁTICOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
1
2
3
4
5
6
7
3

## Slide 4: INTRODUCCIÓN
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACION (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
Un sismo es un fenómeno natural que se desarrolla de forma inesperada y que surge debido a la liberación súbita de energía producida por el contacto entre placas tectónicas o por la erupción de algún volcán, que se propaga en forma de ondas en diferentes direcciones provocando el movimiento vibratorio rápido y violento de la tierra.
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
4

## Slide 5: ANTECEDENTES
La sismicidad a nivel de Ecuador es consecuencia de la convergencia entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana.
El devastador terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter que ocurrió el 16 de abril de 2016 en nuestro país se registró a las 18.58 (hora local), y su epicentro se situó entre las localidades de Cojimíes y Pedernales
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACION (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
5

## Slide 6: CEC 77 NEC 2015
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACION (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
6

## Slide 7: JUSTIFICACIÓN
Daño en ventanas
Daño en mampostería interna
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACION (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
7

## Slide 8
Daño en mampostería interna
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACION (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
8

## Slide 9
Asentamiento en veredas
Daño en mampostería externa
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACION (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
9

## Slide 10
OBJETIVO GENERAL
Realizar el análisis estructural al actual edificio Condominios Quito y proponer dos propuestas de reforzamiento para mejorar el comportamiento estructural ante posibles sismos posteriores, cumpliendo la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-2015
OBJETIVO ESPECIFICO
Elaborar un modelamiento a la actual edificación a través de un software de análisis estructural para determinar las falencias estructurales que presenta el proyecto.
Realizar el análisis sísmico de la estructura para determinar los desplazamientos provocados por la acción sísmica.
Proponer dos modelos matemáticos analíticos ajustándonos a los requerimientos actuales propuestos por la NEC-2015 para obtener un mejor comportamiento estructural.
Evaluar los resultados obtenidos mediante una comparación técnica-económica a las propuestas de reforzamiento planteadas.
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACION (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
10

## Slide 11: DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
El edificio se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil provincia de Guayas, Av. Menéndez Gilbert, Base Aérea FAE
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACION (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
11

## Slide 12: VISTA LATERAL IZQUIERDA
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACION (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
12

## Slide 13: VISTA LATERAL DERECHA
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACION (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
13

## Slide 14: VISTA FRONTAL
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACION (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
14

## Slide 15: VISTA POSTERIOR
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACION (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
15

## Slide 16: ESTUDIO DE SUELOS
Ubicación de las perforaciones
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACION (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
16

## Slide 17
Perforación N°1
Perforación N°2
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACION (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
17

## Slide 18
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACION (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
18

## Slide 19: Análisis de resultados
En general la capacidad portante del suelo se presenta un tanto errática en el sentido horizontal.
Los estratos superficiales de la perforación P-2, presentan mejores características físico- mecánicas para recibir y transmitir cargas a los estratos inferiores.
En las dos perforaciones los estratos superficiales presentan mejores condiciones de capacidad portante que los estratos intermedios y profundos.
Bajo éstas profundidades la capacidad portante del suelo decrece notablemente, presentando los estratos intermedios y profundos escasa resistencia al corte y mediana compresibilidad.
En éste caso en vista de la heterogeneidad de los estratos encontrados en las dos perforaciones, la capacidad portante encontrada al nivel de implantación de la cimentación es de 10.00 ton/m2.
El nivel de fundación se halla a -1.20 m de profundidad, con respecto a la boca de la perforación.
En cuanto tiene que ver con los suelos que se hallan debajo de la acera perimetral del bloque de vivienda se hallan sin compactar y que seguirán en un lento proceso natural de consolidación de suelos, lo que ha producido actualmente el asentamiento de la acera existente.
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACION (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
19

## Slide 20: ACERO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
20

## Slide 21: Análisis de resultados
Los elementos escaneados son de hormigón armado, se determinó la existencia de acero de refuerzo tanto longitudinalmente como transversalmente.
Las columnas tienen una sección de 30x30cm en planta baja presentando acero longitudinal con una separación promedio de 10cm, dando un número de 3 varillas en la cara de la columna ensayada y un diámetro que varía entre 14mm y 16mm.
El acero transversal en columnas tiene un diámetro de 8mm y está ubicado cada 10cm en los extremos y cada 30cm en el tercio medio.
El recubrimiento en columnas varía entre 30mm y hasta 80mm aproximadamente.
Las edificaciones presentan vigas banda y del escaneo se deduce que tienen una base entre 30 y 37cm, presentando en la parte inferior 3 varillas cada 10cm aproximadamente y con diámetros de 14mm.
La distribución del acero transversal en vigas está cada 10 cm y en los extremos y cada 20cm en el tercio medio con un diámetro de 10mm.
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACION (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
21

## Slide 22
El recubrimiento en vigas varía entre 00mm y 30mm aproximadamente.
En ciertos sectores de las vigas bandas se puede observar que las varillas inferiores se hallan a la intemperie, sin tener ningún recubrimiento de hormigón
En las losas se verifica que son losas planas de 20cm bidireccionales con nervios ubicados cada 50cm en ambos sentidos. El diámetro de las varillas de los nervios es de 12mm.
El recubrimiento de los nervios varía entre 00mm y 30mm.
Las estructuras son muy elásticas, lo que provoca que con la presencia de un sismo los bloques tengan deformaciones horizontales considerables.
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACION (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
22

## Slide 23: HORMIGÓN EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Viga
Columna
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACION (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
23

## Slide 24: Análisis de resultados
El hormigón utilizado en las estructuras según las pruebas realizadas con el equipo esclerométrico manual denominado CONCRETE TEST HAMMETR NDT JAMES INTRUMENTS INC. Concluye que el hormigón se halla en el rango de , pero este equipo entrega resultados con un error de más o menos veinte por ciento, entonces el hormigón está en el orden de , pero para análisis del proyecto se asume un hormigón de , que es el que consta en los mencionados planos digitales y por norma es el hormigón de mínima calidad a utilizarse.
Cabe anotar que en la fundición del hormigón se ha cometido muchos errores constructivos, como es la falta de recubrimiento de las armaduras, presencia de cavidades dentro del hormigón debido a la falta de vibrado.
En los sectores donde se han producido éstas cavidades la resistencia del hormigón ha decrecido considerablemente, llegando inclusive a obtenerse valores de .
Esta falta de control en obra en la instalación de la armadura y fundición del hormigón al no tener ningún recubrimiento las armaduras, muchas de las cuales presentan un grado alto de corrosión, llegando inclusive a desprenderse capas metálicas de acero de las varillas, podría inclusive llegar a su falla, pues no se estaría hablando de hormigón armado sino simplemente de hormigón simple.
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACION (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
24

## Slide 25: CARGA GRAVITATORIA
CARGA MUERTA: (Losa Bidireccional)
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACION (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
25

## Slide 26: Carga Viva
Ocupación o Uso | Carga uniforme (kN/m2)
Residencias | 
Viviendas (unifamiliares y bifamiliares) | 2.00
Hoteles y residencias multifamiliares | 
Habitaciones | 2.00
Salones de uso público y sus corredores | 4.80
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACION (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
Combinaciones de carga
26

## Slide 27: ZONIFICACIÓN SÍSMICA
Zona sísmica | I | II | III | IV | V | VI
Valor factor Z | 0.15 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | ≥0.50
Caracterización del peligro sísmico | Intermedia | Alta | Alta | Alta | Alta | Muy alta
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
27

## Slide 28: PERFIL DEL SUELO
28
E | Perfil que cumpla con el criterio de velocidad de onda de cortante, o | Vs < 180 m/s
 | Perfil que contiene un espesor total H mayor de 3 m de arcillas blandas. | IP > 20
 |  | W ≥ 40%
 |  | Su < 50kPa
Clasificación de los perfiles de suelo
Factores de sitio Fa
Tipo de perfil del subsuelo | Zona sísmica y factor Z |  |  |  |  | 
 | I | II | III | IV | V | VI
 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | ≥0.50
A | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90
B | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00
C | 1.40 | 1.30 | 1.25 | 1.23 | 1.20 | 1.18
D | 1.60 | 1.40 | 1.30 | 1.25 | 1.20 | 1.12
E | 1.80 | 1.40 | 1.25 | 1.10 | 1.00 | 0.85
F | Véase Tabla 4 y Sección 3.2 |  |  |  |  | 
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES

## Slide 29
Tipo de perfil del subsuelo | Zona sísmica y factor Z |  |  |  |  | 
 | I | II | III | IV | V | VI
 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | ≥0.50
A | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90
B | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00
C | 1.36 | 1.28 | 1.19 | 1.15 | 1.11 | 1.06
D | 1.62 | 1.45 | 1.36 | 1.28 | 1.19 | 1.11
E | 2.10 | 1.75 | 1.70 | 1.65 | 1.60 | 1.50
F | Véase Tabla 4 y Sección 3.2 |  |  |  |  | 
Factores de sitio Fd
Tipo de perfil del subsuelo | Zona sísmica y factor Z |  |  |  |  | 
 | I | II | III | IV | V | VI
 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | ≥0.50
A | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
B | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
C | 0.80 | 0.94 | 1.02 | 1.06 | 1.11 | 1.23
D | 1.02 | 1.06 | 1.11 | 1.19 | 1.28 | 1.40
E | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.00
F | Véase Tabla 4 y Sección 3.2 |  |  |  |  | 
Factores de comportamiento inelástico del subsuelo Fs
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
29

## Slide 30: Espectro elástico de aceleraciones que representa el sismo de diseño
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
30
ɳ | Razón entre la aceleración espectral Sa (T=0.1 s) y el PGA para el periodo de retorno seleccionado. | 
 | Factor usado en el espectro de diseño elástico, cuyos valores dependen de la ubicación geográfica del proyecto. | 
 | r=1 | para todos los suelos, con excepción del suelo E
 | r=1.5 | para tipo de suelo E
 | Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (expresado como fracción de la aceleración de la gravedad g. Depende del período o modo de vibración de la estructura. | 
 | Período fundamental de vibración de la estructura. | 
 | Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa el sismo de diseño. | 
 | Aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, expresada como fracción de la aceleración de la gravedad g. | 
ɳ | Razón entre la aceleración espectral Sa (T=0.1 s) y el PGA para el periodo de retorno seleccionado. | 
 | Factor usado en el espectro de diseño elástico, cuyos valores dependen de la ubicación geográfica del proyecto. | 
 | r=1 | para todos los suelos, con excepción del suelo E
 | r=1.5 | para tipo de suelo E
 | Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (expresado como fracción de la aceleración de la gravedad g. Depende del período o modo de vibración de la estructura. | 
 | Período fundamental de vibración de la estructura. | 
 | Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa el sismo de diseño. | 
 | Aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, expresada como fracción de la aceleración de la gravedad g. | 

## Slide 31: Amplificación Espectral
Provincias de la Costa (excepto Esmeraldas).
Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos.
Provincias del Oriente.
31

## Slide 32
 | Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período corto. Amplifica las ordenadas del espectro elástico de respuesta de aceleraciones para diseño en roca, considerando los efectos de sitio
 | Coeficiente de amplificación de suelo. Amplifica las ordenadas del espectro elástico de respuesta de desplazamientos para diseño en roca, considerando los efectos de sitio.
 | Coeficiente de amplificación de suelo. Considera el comportamiento no lineal de los suelos, la degradación del período del sitio que depende de la intensidad y contenido de frecuencia de la excitación sísmica y los desplazamientos relativos del suelo, para los espectros de aceleraciones y desplazamientos.
 | Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa el sismo de diseño.
 | Es el período límite utilizado para la definición de espectro de respuesta en desplazamientos.
 | Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período corto. Amplifica las ordenadas del espectro elástico de respuesta de aceleraciones para diseño en roca, considerando los efectos de sitio
 | Coeficiente de amplificación de suelo. Amplifica las ordenadas del espectro elástico de respuesta de desplazamientos para diseño en roca, considerando los efectos de sitio.
 | Coeficiente de amplificación de suelo. Considera el comportamiento no lineal de los suelos, la degradación del período del sitio que depende de la intensidad y contenido de frecuencia de la excitación sísmica y los desplazamientos relativos del suelo, para los espectros de aceleraciones y desplazamientos.
 | Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa el sismo de diseño.
 | Es el período límite utilizado para la definición de espectro de respuesta en desplazamientos.
    Los límites para el período de vibración TC y TL
Nota: para los perfiles de suelo tipo D y E, los valores de TL, se limitarán a un valor máximo de 4 segundos.
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
32

## Slide 33: Categoría de edificio y coeficiente de importancia I
Categoría | Tipo de uso, destino e importancia | Coeficiente I
Edificaciones esenciales | Hospitales, clínicas, Centros de salud o de emergencia sanitaria, Instalaciones militares, de policía, bomberos, defensa civil. Garajes o estacionamientos para vehículos y aviones que atiendan emergencias. Torres de control aéreo. Estructuras de centros de telecomunicaciones u otros centros de generación y distribución eléctrica. Tanques u otras estructuras utilizadas para depósito de agua u otras substancias anti-incendio. Estructuras que albergan depósitos tóxicos, explosivos, químicos u otras substancias peligrosas. | 1.5
Estructuras de ocupación especial | Museos, iglesias, escuelas, y centros de educación o deportivos que albergan más de trescientas personas. Todas las estructuras que albergan más de cinco mil personas. Edificios públicos que requieren operar continuamente. | 1.3
Otras estructuras | Todas las estructuras de edificaciones y otras que no clasifican dentro de las categorías anteriores. | 1.0
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
33

## Slide 34
Filosofía de diseño
Probabilidad de 10 % para 50 años
Período de retorno de 475 años
Caracterización
Espectro de respuesta para diseño
Acelerogramas con propiedades dinámicas
Obejtivos
Prevenir daños en elementos no estructurales y estructurales, ante terremotos pequeños y frecuentes; daños estructurales graves y controlar daños no estructurales, ante terremotos moderados y poco frecuentes.
Evitar el colapso ante terremotos severos.
Se consigue para que:
Tenga la capacidad para resistir las fuerzas especificadas por esta norma.
Presente las derivas de piso, ante dichas cargas, inferiores a las admisibles.
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
34

## Slide 35
Límites permisibles de las derivas de los pisos
La deriva máxima para cualquier piso no excederá los límites de deriva inelástica establecidos.
La deriva máxima se expresa como un porcentaje de la altura de piso.
Estructuras de: | máxima (sin unidad)
Hormigón Armado, estructuras metálicas y de madera | 0.02
De mampostería | 0.01
Estructuras de: | 
Hormigón Armado, estructuras metálicas y de madera | 0.02
De mampostería | 0.01
Valores de máximos
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
35

## Slide 36: Regularidad/configuración estructural
Configuraciones a privilegiar
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
36

## Slide 37: Regularidad/configuración estructural
Configuraciones más complejas
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
37

## Slide 38: Regularidad/configuración estructural
Configuraciones estructurales no recomendadas en elevación
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
38

## Slide 39: Coeficientes de irregularidad en planta
Nota: La descripción de estas irregularidades no faculta al calculista o diseñador a considerarlas como normales, por lo tanto la presencia de estas irregularidades requiere revisiones estructurales adicionales que garanticen el buen comportamiento local y global de la edificación.
Tipo 1 - Irregularidad torsional | 
Tipo 2 - Retrocesos excesivos en las esquinas. | 
Tipo 3 - Discontinuidades en el sistema de piso. | 
Tipo 4 - Ejes estructurales no paralelos. | 
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
39

## Slide 40: Coeficientes de irregularidad en altura
Tipo 1 - Piso flexible. | 
Tipo 2 - Distribución de masa. | 
Tipo 3 - Irregularidad geométrica. | 
Nota: La descripción de estas irregularidades no faculta al calculista o diseñador a considerarlas como normales, por lo tanto la presencia de estas irregularidades requiere revisiones estructurales adicionales que garanticen el buen comportamiento local y global de la edificación
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
40

## Slide 41: Análisis Espectral
Espectro de respuesta
Se usará el espectro sísmico de respuesta elástico en aceleraciones o se construirá el espectro mediante las curvas de peligro sísmico.
Número de modos
Que contribuyan significativamente a la respuesta total de la estructura, mediante los varios períodos de vibración.
Que involucren la participación de una masa modal acumulada de al menos el 90% de la masa total de la estructura, en cada una de las direcciones horizontales principales consideradas.
Todos los modos de vibración
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
41

## Slide 42: Reducción de las fuerzas dinámicas de respuesta elástica para diseño
El valor de R podrá ser aplicado en el cálculo del cortante basal, siempre y cuando la estructura sea diseñada cumpliendo con todos los requisitos de diseño sismo resistente.
De similar manera las fuerzas dinámicas obtenidas deberán también ser modificadas por los factores:
I (factor de importancia)
ØEi y ØPi (factores de configuración estructural en planta y en elevación)
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
42

## Slide 43: Cortante basal de diseño V
 | Espectro de diseño en aceleraciones.
 | Coeficientes de configuración en planta y en elevación.
 | Coeficiente de importancia.
 | Factor de reducción de resistencia sísmica.
 | Cortante basal total de diseño.
 | Carga sísmica reactiva.
 | Período de vibración.
 | Espectro de diseño en aceleraciones.
 | Coeficientes de configuración en planta y en elevación.
 | Coeficiente de importancia.
 | Factor de reducción de resistencia sísmica.
 | Cortante basal total de diseño.
 | Carga sísmica reactiva.
 | Período de vibración.
El cortante basal total de diseño V, a nivel de cargas últimas, aplicado a una estructura en una dirección especificada, se determinará mediante las expresiones:
V=I*Sa(Ta)R*∅P*∅E*W
Espectro de diseño
Para estructuras de ocupación normal, se diseñará la curva Sa (Ta) mediante el factor Z
Para estructuras construidas en suelos tipo F, se desarrollarán acelerogramas y espectros específicos al sitio de emplazamiento.
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
43

## Slide 44: Periodos de vibración
El período de vibración puede ser estimada a partir de 2 métodos.
El valor de T obtenido al utilizar estos métodos es una estimación inicial razonable del período estructural que permite el cálculo de las fuerzas sísmicas a aplicar sobre la estructura y realizar su dimensionamiento.
T permite determinar el valor Sa del espectro en aceleraciones.
Método 1
 | Coeficiente que depende del tipo de edificio.
 | Altura máxima de la edificación de n pisos, medida desde la base de la estructura, en metros.
 | Período de vibración.
 | Coeficiente que depende del tipo de edificio.
 | Altura máxima de la edificación de n pisos, medida desde la base de la estructura, en metros.
 | Período de vibración.
Tipo de estructura |  | 
Estructuras de acero |  | 
Sin arriostramientos | 0.072 | 0.8
Con arriostramientos | 0.073 | 0.75
Pórticos especiales de hormigón armado |  | 
Sin muros estructurales ni diagonales rigidizadoras | 0.055 | 0.9
Con muros estructurales o diagonales rigidizadoras y para otras estructuras basadas en muros estructurales y mampostería estructural. | 0.055 | 0.75
Tipo de estructura |  | 
Estructuras de acero |  | 
Sin arriostramientos | 0.072 | 0.8
Con arriostramientos | 0.073 | 0.75
Pórticos especiales de hormigón armado |  | 
Sin muros estructurales ni diagonales rigidizadoras | 0.055 | 0.9
Con muros estructurales o diagonales rigidizadoras y para otras estructuras basadas en muros estructurales y mampostería estructural. | 0.055 | 0.75
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
44

## Slide 45: Ductilidad y factor de reducción de resistencia sísmica R
El factor R permite una reducción de las fuerzas sísmicas de diseño, lo cual es permitido siempre que las estructuras y sus conexiones se diseñen para desarrollar un mecanismo de falla previsible y con adecuada ductilidad, donde el daño se concentre en secciones especialmente detalladas para funcionar como rótulas plásticas.
      Criterios de definición de R
Los factores de reducción de resistencia R dependen realmente de algunas variables, tales como:
Tipo de estructura,
Tipo de suelo,
Período de vibración considerado
Factores de ductilidad, sobre resistencia, redundancia y amortiguamiento de una estructura en condiciones límite.
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
45

## Slide 46: Coeficiente R para sistemas estructurales dúctiles
Sistemas Estructurales Dúctiles | R
Sistemas Duales | 
Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas descolgadas y con muros estructurales de hormigón armado o con diagonales rigidizadoras (sistemas duales). | 8
Pórticos especiales sismo resistentes de acero laminado en caliente, sea con diagonales rigidizadoras (Excéntricas o concéntricas) o con muros estructurales de hormigón armado. | 8
Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminado en caliente con diagonales rigidizadoras (excéntricas o concéntricas). | 8
Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas banda, con muros estructurales de hormigón armado o con diagonales rigidizadoras. | 7
Pórticos resistentes a momentos | 
Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas descolgadas. | 8
Pórticos especiales sismo resistentes, de acero laminado en caliente o con elementos armados de placas. | 8
Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminado en caliente. | 8
Otros sistemas estructurales para edificaciones | 
Sistemas de muros estructurales dúctiles de hormigón armado. | 5
Pórticos especiales sismo resistentes de hormigón armado con vigas banda. | 5
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
46

## Slide 47: Coeficiente R para sistemas estructurales de ductilidad limitada
Sistemas Estructurales de Ductilidad Limitada | R
Pórticos resistentes a momento | 
Hormigón Armado con secciones de dimensión menor a la especificada en la NEC-15 Capitulo "Hormigón Armado" limitados a viviendas de hasta 2 piso con luces de hasta 5 metros. | 3
Hormigón Armado con secciones de dimensión menor a la especificada en la NEC-15 Capitulo "Hormigón Armado" con armadura electro soldada de alta resistencia. | 2.5
Estructuras de acero conformado en frío ,aluminio, madera, limitados a 2 pisos. | 2.5
Pórticos estructurales portantes | 
Mampostería no reforzada, limitada a un piso. | 1
Mampostería reforzada, limitada a 2 pisos. | 3
Mampostería confinada, limitada a 2 pisos. | 3
Muros de hormigón armado, limitados a 4 pisos | 3
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
47

## Slide 48: Distribución vertical de fuerzas sísmicas laterales
La distribución de fuerzas verticales se asemeja a una distribución lineal (triangular), similar al modo fundamental de vibración, pero dependiente del período fundamental de vibración Ta.
Las fuerzas laterales totales de cálculo deben ser distribuidas en la altura de la estructura, utilizando las siguientes expresiones:
 | Cortante total en la base de la estructura (determinado en la sección 6.3.2)
 | Cortante basal en el piso x de la estructura.
 | Fuerza lateral aplicada en el piso i de la estructura.
 | Fuerza lateral aplicada en el piso x de la estructura.
 | Número de pisos de la estructura
 | Peso asignado al piso o nivel x de la estructura, siendo una fracción de la carga reactiva W (incluye la fracción de carga viva correspondiente, según la sección 6.1.7)
 | Peso asignado al piso o nivel i de la estructura, siendo una fracción de la carga reactiva W (incluye la fracción de carga viva correspondiente, según la sección 6.1.7)
 | Altura del piso x de la estructura.
 | Altura del piso i de la estructura.
 | Coeficiente relacionado con el período de vibración de la estructura T
 | Cortante total en la base de la estructura (determinado en la sección 6.3.2)
 | Cortante basal en el piso x de la estructura.
 | Fuerza lateral aplicada en el piso i de la estructura.
 | Fuerza lateral aplicada en el piso x de la estructura.
 | Número de pisos de la estructura
 | Peso asignado al piso o nivel x de la estructura, siendo una fracción de la carga reactiva W (incluye la fracción de carga viva correspondiente, según la sección 6.1.7)
 | Peso asignado al piso o nivel i de la estructura, siendo una fracción de la carga reactiva W (incluye la fracción de carga viva correspondiente, según la sección 6.1.7)
 | Altura del piso x de la estructura.
 | Altura del piso i de la estructura.
 | Coeficiente relacionado con el período de vibración de la estructura T
Valores de T (s) | k
≤ 0.5 | 1
0.5 ≤ T ≤ 2.5 | 0.75 + 0.50 T
> 2.5 | 2
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
48

## Slide 49
El cálculo de las derivas de piso incluirá:
Las deflexiones debidas a efectos traslacionales y torsionales.
Los efectos de segundo orden
Regla: ΔM no puede superar los valores establecidos en la Tabla 9, los cuales deben satisfacerse en todas las columnas del edificio.
La deriva máxima inelástica ΔM de cada piso debe calcularse mediante:
 | Deriva máxima inelástica
 | Desplazamiento obtenido en aplicación de las fuerzas laterales de diseño reducidas
 | Factor de reducción de resistencia
 | Deriva máxima inelástica
 | Desplazamiento obtenido en aplicación de las fuerzas laterales de diseño reducidas
 | Factor de reducción de resistencia
    Control de la deriva de piso (derivas inelásticas máximas de piso ΔM)
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
49

## Slide 50: Espectro de diseño
DATOS | 
Zona Sísmica | 5.00
Valor del factor | 0.40
Característica de la amenaza sísmica | Alta
Tipo de perfil del suelo | E
Factor de sitio | 1.00
Factor del comportamiento | 1.90
Factor de sitio | 1.60
Región | Costa
 | 1.80
Coeficiente | 0.055
Coeficiente | 0.900
Altura máxima del edificio (m) | 17.92
Periodo de Vibración (seg) | 0.74
Factor de Importancia | 1.00
Factor | 1.50
Periodo límite de vibración | 0.30
Periodo límite de vibración | 1.67
 | 0.40
Irregularidades en Planta | 0.90
Irregularidades en Elevación | 0.90
Coeficiente de Reducción Sísmica | 5.00
DATOS | 
Zona Sísmica | 5.00
 | 0.40
Característica de la amenaza sísmica | Alta
Tipo de perfil del suelo | E
 | 1.00
 | 1.90
 | 1.60
Región | Costa
 | 1.80
 | 0.055
 | 0.900
 | 17.92
 | 0.74
 | 1.00
 | 1.50
 | 0.30
 | 1.67
 | 0.40
 | 0.90
 | 0.90
 | 5.00
Periodo (T) | Sa Elástico | Coeficiente basal %
0.74 | 0.720 | 0.17778
0.74 | K | 1.12
Coeficiente basal
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
50

## Slide 51
Periodo de Vibración (T) | Sa Elástico | Sa Inelástico
0.00 | 0.40 | 0.099
0.30 | 0.72 | 0.178
0.40 | 0.72 | 0.178
0.50 | 0.72 | 0.178
0.60 | 0.72 | 0.178
0.70 | 0.72 | 0.178
0.80 | 0.72 | 0.178
0.90 | 0.72 | 0.178
1.00 | 0.72 | 0.178
1.10 | 0.72 | 0.178
1.20 | 0.72 | 0.178
1.30 | 0.72 | 0.178
1.40 | 0.72 | 0.178
1.50 | 0.72 | 0.178
1.60 | 0.72 | 0.178
1.70 | 0.70 | 0.173
1.80 | 0.64 | 0.159
1.90 | 0.59 | 0.146
2.00 | 0.55 | 0.135
2.10 | 0.51 | 0.126
2.20 | 0.48 | 0.117
2.30 | 0.45 | 0.110
2.40 | 0.42 | 0.103
2.50 | 0.39 | 0.097
2.60 | 0.37 | 0.091
2.70 | 0.35 | 0.086
2.80 | 0.33 | 0.082
2.90 | 0.31 | 0.078
3.00 | 0.30 | 0.074
3.10 | 0.28 | 0.070
3.20 | 0.27 | 0.067
3.30 | 0.26 | 0.064
3.40 | 0.25 | 0.061
3.50 | 0.24 | 0.059
3.60 | 0.23 | 0.056
3.70 | 0.22 | 0.054
3.80 | 0.21 | 0.052
3.90 | 0.20 | 0.050
4.00 | 0.19 | 0.048
Chart: Espectro de Respuesta
Gráfico del espectro
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
51

## Slide 52: Declaración del hormigón
Según la Norma ACI 318S-14 el módulo de elasticidad del Concreto se determina de la siguiente manera:
Se procede a ingresar en el programa el módulo de elasticidad tomando la conversión en .
Sistema SI Esfuerzos en | Sistema mks Esfuerzos en | Sistema ingles Esfuerzos en libras por pulgada cuadrada
Módulos de elasticidad del hormigón
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
52

## Slide 53: Modelación y análisis estructural
Definición de materiales
Definición de geometría
Ingreso de cargas
Análisis estático
Análisis Dinámico
Análisis de resultados
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
53

## Slide 54: Modelado de la estructura
Ingreso de normas con las que se va a analizar el modelo
Ingreso de los lineamientos que van a regir el modelo
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
54

## Slide 55
Ingreso de número de pisos y alturas de entrepiso
Ingreso de los Ejes X e Y
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
55

## Slide 56: Definición de materiales
Se definen los materiales que se van a utilizar en el modelo, hormigón de y acero de .
Se coloca el módulo de elasticidad para un hormigón de .
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
56

## Slide 57
Resistencia del hormigón
Definición de secciones
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
57

## Slide 58
Ingreso de características de columna 30x30
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
58

## Slide 59: Inercia de las secciones agrietadas
    Estructuras de hormigón armado
0.5 Ig para vigas (considerando la contribución de las losas, cuando fuera aplicable)
0.8 Ig para columnas
0.6 Ig para muros estructurales:
    Ig Valor no agrietado de la inercia de la sección transversal del elemento.
Ingreso de inercia agrietada para columnas
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
59

## Slide 60: Viga
Se ingresa la sección de la viga banda y su geometría, junto con los materiales que van a conformar el elemento.
Se ingresa la inercia agrietada para vigas
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
60

## Slide 61
Se define que el elemento va a trabajar como viga.
Se ingresa la geometría y las características de los materiales para las vigas que conforman las gradas.
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
61

## Slide 62: Losa
Se ingresa todas las características geométricas de la losa bidireccional alivianada, así como también el material que la va a conformar.
Se ingresa la sección de losa
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
Dimensiones losa bidireccional alivianada
62

## Slide 63: Modelo matemático 3D
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
63

## Slide 64: Cargas
Se crean las cargas, incluyendo los sismos en sentido X e Y.
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
64

## Slide 65: Coeficiente basal
Ingreso de coeficiente basal en dirección X
Ingreso de coeficiente basal en dirección Y
Se coloca el coeficiente del cortante basal obtenido del análisis sísmico.
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
65

## Slide 66
    Carga Muerta
    Carga Viva
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
66

## Slide 67
    Carga de Techo (Lroof)
Se asigna la carga de techo a las terrazas de las tres torres igual a
    Masa
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
67

## Slide 68: Carga sísmica reactiva
      Caso general
La carga sísmica W representa la carga reactiva por sismo, independientemente del método de análisis se usará la siguiente carga sísmica reactiva W.
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
68

## Slide 69
    Combinaciones de cargas
    Espectro de respuesta
Para realizar el análisis dinámico de la estructura se coloca los parámetros del espectro calculado.
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
69

## Slide 70
Se ingresan los factores de sitio.
Para continuar con el análisis dinámico, se crea la función con la que se corre el espectro.
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
70

## Slide 71
Se coloca el espectro en los dos primeros modos de vibrar, en los dos sentidos.
Ingreso de aceleraciones
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
71

## Slide 72
    Efecto P-Delta
Se ingresa el efecto P-Delta el cual consiste en aplicar cargas y obtener desplazamientos, con la combinación de carga ultima.
    Derivas
Se muestra la deriva máxima obtenida del análisis sísmico en los dos sentidos para calcular cual es la deriva máxima.
Derivas de piso en el sentido X e Y
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
72

## Slide 73: Ejecución del modelo
Ingresada toda la información necesaria, se hace una ejecución rápida del modelo, para chequear inicialmente sus modos de vibrar y observar cómo se está comportando la estructura visualmente, determinando que está actuando correctamente, después de eso se realiza un análisis mandando a diseñar el concreto, chequeando los resultados de las cuantías, observando que en vigas han superado sus límites.
Cuantías de acero longitudinal en vigas y columnas
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
73

## Slide 74: Derivas de piso
Story3 | Sismo X 1 | X | 0.008533 | 117 | 23.7 | 20.8 | 6.01 | 3.20% | No pasa
Story3 | Sismo X 2 | X | 0.008533 | 117 | 23.7 | 20.8 | 6.01 | 3.20% | No pasa
Story3 | Sismo X 3 | X | 0.008533 | 117 | 23.7 | 20.8 | 6.01 | 3.20% | No pasa
Story3 | Sismo Y 1 | Y | 0.010631 | 28 | 0 | 6.5 | 6.01 | 3.99% | No pasa
Story3 | Sismo Y 2 | Y | 0.010631 | 28 | 0 | 6.5 | 6.01 | 3.99% | No pasa
Story3 | Sismo Y 3 | Y | 0.010631 | 28 | 0 | 6.5 | 6.01 | 3.99% | No pasa
Story2 | Sismo X 1 | X | 0.006983 | 107 | 0 | 20.8 | 3.33 | 2.62% | No pasa
Story2 | Sismo X 2 | X | 0.006983 | 107 | 0 | 20.8 | 3.33 | 2.62% | No pasa
Story2 | Sismo X 3 | X | 0.006983 | 107 | 0 | 20.8 | 3.33 | 2.62% | No pasa
Story2 | Sismo Y 1 | Y | 0.009967 | 27 | 0 | 3.1 | 3.33 | 3.74% | No pasa
Story2 | Sismo Y 2 | Y | 0.009967 | 27 | 0 | 3.1 | 3.33 | 3.74% | No pasa
Story2 | Sismo Y 3 | Y | 0.009967 | 27 | 0 | 3.1 | 3.33 | 3.74% | No pasa
Story1 | Sismo X 1 | X | 0.002068 | 24 | 13.55 | 8.3 | 0.65 | 0.78% | Pasa
Story1 | Sismo X 1 | Y | 0.000536 | 25 | 13.55 | 11.6 | 0.65 | 0.20% | Pasa
Story1 | Sismo X 2 | X | 0.002068 | 24 | 13.55 | 8.3 | 0.65 | 0.78% | Pasa
Story1 | Sismo X 2 | Y | 0.000536 | 25 | 13.55 | 11.6 | 0.65 | 0.20% | Pasa
Story1 | Sismo X 3 | X | 0.002068 | 24 | 13.55 | 8.3 | 0.65 | 0.78% | Pasa
Story1 | Sismo X 3 | Y | 0.000536 | 25 | 13.55 | 11.6 | 0.65 | 0.20% | Pasa
Story1 | Sismo Y 1 | X | 0.000753 | 22 | 10.15 | 8.3 | 0.65 | 0.28% | Pasa
Story1 | Sismo Y 1 | Y | 0.002933 | 30 | 4 | 3.1 | 0.65 | 1.10% | Pasa
Story1 | Sismo Y 2 | X | 0.000753 | 22 | 10.15 | 8.3 | 0.65 | 0.28% | Pasa
Story1 | Sismo Y 2 | Y | 0.002933 | 30 | 4 | 3.1 | 0.65 | 1.10% | Pasa
Story1 | Sismo Y 3 | X | 0.000753 | 22 | 10.15 | 8.3 | 0.65 | 0.28% | Pasa
Story1 | Sismo Y 3 | Y | 0.002933 | 30 | 4 | 3.1 | 0.65 | 1.10% | Pasa
Story | Load Case/Combo | Direction | Drift | Label | X | Y | Z |  | Control
 |  |  |  |  | m | m | m |  | 
Story6 | Sismo X 1 | X | 0.003157 | 107 | 0 | 20.8 | 14.2 | 1.18% | Pasa
Story6 | Sismo X 2 | X | 0.003157 | 107 | 0 | 20.8 | 14.2 | 1.18% | Pasa
Story6 | Sismo X 3 | X | 0.003157 | 107 | 0 | 20.8 | 14.2 | 1.18% | Pasa
Story6 | Sismo Y 1 | Y | 0.003668 | 53 | 0 | 11.6 | 14.2 | 1.38% | Pasa
Story6 | Sismo Y 2 | Y | 0.003668 | 53 | 0 | 11.6 | 14.2 | 1.38% | Pasa
Story6 | Sismo Y 3 | Y | 0.003668 | 53 | 0 | 11.6 | 14.2 | 1.38% | Pasa
Story5 | Sismo X 1 | X | 0.005384 | 117 | 23.7 | 20.8 | 11.37 | 2.02% | No pasa
Story5 | Sismo X 2 | X | 0.005384 | 117 | 23.7 | 20.8 | 11.37 | 2.02% | No pasa
Story5 | Sismo X 3 | X | 0.005384 | 117 | 23.7 | 20.8 | 11.37 | 2.02% | No pasa
Story5 | Sismo Y 1 | Y | 0.005866 | 19 | 23.7 | 13.4 | 11.37 | 2.20% | No pasa
Story5 | Sismo Y 2 | Y | 0.005866 | 19 | 23.7 | 13.4 | 11.37 | 2.20% | No pasa
Story5 | Sismo Y 3 | Y | 0.005866 | 19 | 23.7 | 13.4 | 11.37 | 2.20% | No pasa
Story4 | Sismo X 1 | X | 0.007431 | 117 | 23.7 | 20.8 | 8.69 | 2.79% | No pasa
Story4 | Sismo X 2 | X | 0.007431 | 117 | 23.7 | 20.8 | 8.69 | 2.79% | No pasa
Story4 | Sismo X 3 | X | 0.007431 | 117 | 23.7 | 20.8 | 8.69 | 2.79% | No pasa
Story4 | Sismo Y 1 | Y | 0.008631 | 19 | 23.7 | 13.4 | 8.69 | 3.24% | No pasa
Story4 | Sismo Y 2 | Y | 0.008631 | 19 | 23.7 | 13.4 | 8.69 | 3.24% | No pasa
Story4 | Sismo Y 3 | Y | 0.008631 | 19 | 23.7 | 13.4 | 8.69 | 3.24% | No pasa
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
74

## Slide 75: Restauración y refuerzo de elementos estructurales mediante engrosamiento de secciones
Pre dimensionamiento losa bidireccional alivianada
Será la diferencia entre la luz más crítica y 0.25 m que recomienda el NEC-15 cuando no se conoce las dimensiones de las vigas.
Esfuerzo de fluencia del acero .
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
75

## Slide 76
h Losa Macizas (cm) | h equivalente de Losa Alivianada (cm)
 | 20
 | 25
 | 30
h Losa Macizas (cm) | h equivalente de Losa Alivianada (cm)
 | 20
 | 25
 | 30
      Altura Equivalente de Losas Bidireccionales Alivianadas
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
76

## Slide 77: Carpeta a Compresión
Para obtener la altura de la carpeta a compresión se utiliza la siguiente formula.
Distancia entre los ejes de dos nervios 50 cm
Corte en planta losa bidireccional
Corte en elevación losa bidireccional
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
77

## Slide 78
    Altura de Nervio
La altura del nervio es la diferencia entre la altura equivalente de la losa bidireccional alivianada y la carpeta a compresión.
    Alivianamientos
El análisis de la losa bidireccional alivianada se lo realiza para por lo que se consideran 8 unidades de bloques de alivianamientos, el peso está dado por la siguiente tabla:
Dimensión y peso del bloque |  |  |  | 
a (m) | b (m) | c (m) | a*b*c | Peso (Kg)
0.20 | 0.40 | 0.15 | 0.012 | 10.00
b
a
c
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
78

## Slide 79: Pre dimensionamiento de vigas
Carga Muerta
Peso Propio de Losas
Nervios
Carpeta a Compresión
Alivianamientos (Bloques)
Peso de Paredes de Bloque
Peso de Acabados
Carga Viva
De acuerdo a la sección 2.7.2, Tabla 2
Análisis de cargas/m2
Carga última
La resistencia requerida fue mayorada de acuerdo a la NEC-15, cargas sísmicas, sección 3.4.3, combinación 2.
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
79

## Slide 80: Mosaico de cargas
      Carga Triangular – Carga Rectangular
Mosaico de cargas triangulares, rectangulares y trapezoidales en vigas.
Carga Trapezoidal – Carga Rectangular
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
80

## Slide 81: Análisis de cargas sentido X
 | Tramo | Tipo | S | L | Ancho coop | Q (T/m) | Suma Q (T/m) | Q Total (T/m)
Eje 1 | A-B | Rec | - | - | 0.9 | 0.95 | 2.27 | 2.67
 | A-B | Trap | 3.1 | 4 | - | 1.31 |  | 
 | B-C | Rec | - | - | 0.9 | 0.95 | 2.33 | 
 | B-C | Trap | 3.1 | 4.45 | - | 1.38 |  | 
 | C-E | Rec | - | - | 1.4 | 1.48 | 2.67 | 
 | C-E | Trap | 3.1 | 3.4 | - | 1.19 |  | 
 | E-G | Rec | - | - | 1.4 | 1.48 | 2.67 | 
 | E-G | Trap | 3.1 | 3.4 | - | 1.19 |  | 
 | G-H | Rec | - | - | 0.9 | 0.95 | 2.33 | 
 | G-H | Trap | 3.1 | 4.45 | - | 1.38 |  | 
 | H-I | Rec | - | - | 0.9 | 0.95 | 2.27 | 
 | H-I | Trap | 3.1 | 4 | - | 1.31 |  | 
Viga eje 1
Diagrama de momentos viga Eje 1
Análisis de la viga Eje 1
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
PREDIMENSIONAMIENTO DE VIGAS
81

## Slide 82
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
82

## Slide 83
Ubicación |  | b (cm) | h (cm)
Bloque 1 | Eje 1 | 25.00 | 35.00
 | Eje 2 | 25.00 | 35.00
 | Eje 3 | 25.00 | 35.00
Bloque gradas | Eje 4 | 30.00 | 50.00
 | Eje 5 | 30.00 | 50.00
Bloque 2 | Eje 6 | 25.00 | 35.00
 | Eje 7 | 25.00 | 35.00
 | Eje 8 | 25.00 | 35.00
Bloque 1 | Eje A | 25.00 | 35.00
 | Eje B | 25.00 | 35.00
 | Eje C | 25.00 | 35.00
 | Eje E | 25.00 | 35.00
 | Eje G | 25.00 | 35.00
 | Eje H | 25.00 | 35.00
 | Eje I | 25.00 | 35.00
Bloque gradas | Eje D | 30.00 | 50.00
 | Eje F | 30.00 | 50.00
Bloque 2 | Eje A | 25.00 | 35.00
 | Eje B | 25.00 | 35.00
 | Eje C | 25.00 | 35.00
 | Eje E | 25.00 | 35.00
 | Eje G | 25.00 | 35.00
 | Eje H | 25.00 | 35.00
 | Eje I | 25.00 | 35.00
Resumen:
Pre dimensionamiento vigas
83

## Slide 84: Análisis de cargas
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS
Peso propio de Losas
Peso de Paredes de Bloque
Peso de Acabados
Peso propio de vigas
Peso propio de columnas
El peso propio de las columnas generalmente oscila entre .Por recomendación se toma un valor promedio de .
84

## Slide 85
Mosaico de cargas para pre dimensionamiento de columnas
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
85

## Slide 86
Eje | Área | Área cooperante (m2) | # pisos | Carga de servicio (T) | P (T) | 21P | Sección mínima (cm) | Sección asumida (cmxcm)
A1 | A1 | 4.90 | 5.00 | 0.95 | 23.24 | 488.12 | 22.09 | 50x50
B1 | A2 | 10.35 | 5.00 | 0.95 | 49.10 | 1031.15 | 32.11 | 50x50
C1 | A3 | 10.47 | 5.00 | 0.95 | 49.65 | 1042.60 | 32.29 | 50x50
E1 | A4 | 10.03 | 5.00 | 0.95 | 47.58 | 999.14 | 31.61 | 50x50
G1 | A5 | 10.47 | 5.00 | 0.95 | 49.65 | 1042.60 | 32.29 | 50x50
H1 | A6 | 10.35 | 5.00 | 0.95 | 49.10 | 1031.15 | 32.11 | 50x50
I1 | A7 | 4.90 | 5.00 | 0.95 | 23.24 | 488.12 | 22.09 | 50x50
A2 | A8 | 6.50 | 5.00 | 0.95 | 30.83 | 647.50 | 25.45 | 50x50
B2 | A9 | 13.73 | 5.00 | 0.95 | 65.14 | 1367.85 | 36.98 | 50x50
C2 | A10 | 12.76 | 5.00 | 0.95 | 60.51 | 1270.72 | 35.65 | 50x50
E2 | A11 | 11.05 | 5.00 | 0.95 | 52.42 | 1100.75 | 33.18 | 50x50
G2 | A12 | 12.76 | 5.00 | 0.95 | 60.51 | 1270.72 | 35.65 | 50x50
H2 | A13 | 13.73 | 5.00 | 0.95 | 65.14 | 1367.85 | 36.98 | 50x50
I2 | A14 | 6.50 | 5.00 | 0.95 | 30.83 | 647.50 | 25.45 | 50x50
A3 | A15 | 7.00 | 5.00 | 0.95 | 33.21 | 697.31 | 26.41 | 50x50
B3 | A16 | 14.79 | 5.00 | 0.95 | 70.15 | 1473.07 | 38.38 | 50x50
C3 | A17 | 13.74 | 5.00 | 0.95 | 65.17 | 1368.47 | 36.99 | 50x50
E3 | A18 | 11.90 | 5.00 | 0.95 | 56.45 | 1185.43 | 34.43 | 50x50
G3 | A19 | 13.74 | 5.00 | 0.95 | 65.17 | 1368.47 | 36.99 | 50x50
H3 | A20 | 14.79 | 5.00 | 0.95 | 70.15 | 1473.07 | 38.38 | 50x50
I3 | A21 | 7.00 | 5.00 | 0.95 | 33.21 | 697.31 | 26.41 | 50x50
Secciones asumidas en el pre dimensionamiento de columnas
86

## Slide 87
      Redistribución de cargas
 |  | Eje A | Eje B | Eje C | Eje E | Eje G | Eje H | Eje I
P (T) | Eje 1 | 23.24 | 49.10 | 49.65 | 47.58 | 49.65 | 49.10 | 23.24
P (T) | Eje 2 | 30.83 | 65.14 | 60.51 | 52.42 | 60.51 | 65.14 | 30.83
P (T) | Eje 3 | 33.21 | 70.15 | 65.17 | 56.45 | 65.17 | 70.15 | 33.21
PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
87

## Slide 88
 |  | Eje A | Eje B | Eje C | Eje E | Eje G | Eje H | Eje I
P (T) | Eje 1 | 14.17 | 29.94 | 30.27 | 29.01 | 30.27 | 29.94 | 14.17
P (T) | Eje 2 | 18.80 | 39.72 | 36.90 | 31.96 | 36.90 | 39.72 | 18.80
P (T) | Eje 3 | 20.25 | 42.77 | 39.74 | 34.42 | 39.74 | 42.77 | 20.25
 |  | Eje A | Eje B | Eje C | Eje E | Eje G | Eje H | Eje I
P (T) | Eje 1 | 9.07 | 19.16 | 19.37 | 18.57 | 19.37 | 19.16 | 9.07
P (T) | Eje 2 | 12.03 | 25.42 | 23.61 | 20.45 | 23.61 | 25.42 | 12.03
P (T) | Eje 3 | 12.96 | 27.37 | 25.43 | 22.03 | 25.43 | 27.37 | 12.96
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
88

## Slide 89
Carga por metro lineal:
Altura del alma |  | 
W | 4.346 | T/m
M ext | 5.770 | T-m
Ru | 39.700 | adimensional
MR | 6.411 | T-m
d | 0.121 | m
h asumido | 0.35 | m
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
89

## Slide 90
Ubicación |  | b (m) | h (m) | L (m)
Bloque 1 | Eje 1 | 1.50 | 0.3 | 24.40
 | Eje 2 | 1.50 | 0.3 | 24.40
 | Eje 3 | 1.50 | 0.3 | 24.40
Bloque gradas | Eje 4 | 1.45 | 0.3 | 5.80
 | Eje 5 | 1.45 | 0.3 | 5.80
Bloque 2 | Eje 6 | 1.50 | 0.3 | 23.70
 | Eje 7 | 1.50 | 0.3 | 23.70
 | Eje 8 | 1.50 | 0.3 | 23.70
Bloque 1 | Eje A | 1.10 | 0.3 | 7.84
 | Eje B | 1.10 | 0.3 | 7.84
 | Eje C | 1.10 | 0.3 | 7.67
 | Eje E | 1.10 | 0.3 | 7.47
 | Eje G | 1.10 | 0.3 | 7.67
 | Eje H | 1.10 | 0.3 | 7.84
 | Eje I | 1.10 | 0.3 | 7.84
Bloque gradas | Eje D | 2.40 | 0.3 | 3.60
 | Eje F | 2.40 | 0.3 | 3.60
Bloque 2 | Eje A | 1.10 | 0.3 | 7.84
 | Eje B | 1.10 | 0.3 | 7.84
 | Eje C | 1.10 | 0.3 | 7.67
 | Eje E | 1.10 | 0.3 | 7.47
 | Eje G | 1.10 | 0.3 | 7.67
 | Eje H | 1.10 | 0.3 | 7.84
 | Eje I | 1.10 | 0.3 | 7.84
Resumen pre dimensionamiento vigas de cimentación
Nota: El proceso de cálculo del pre dimensionamiento de las vigas se detalla en el ANEXO 05.
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
90

## Slide 91
Ingreso de secciones para el reforzamiento
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
91

## Slide 92
Modelo reforzamiento
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
92

## Slide 93
DATOS | 
Zona Sísmica | 5.00
Valor del factor | 0.40
Característica de la amenaza sísmica | Alta
Tipo de perfil del suelo | E
Factor de sitio | 1.00
Factor del comportamiento | 1.90
Factor de sitio | 1.60
Región | Costa
 | 1.80
Coeficiente | 0.055
Coeficiente | 0.900
Altura máxima del edificio (m) | 17.92
Periodo de Vibración (seg) | 0.74
Factor de Importancia | 1.00
Factor | 1.50
Periodo límite de vibración | 0.30
Periodo límite de vibración | 1.67
 | 0.40
Irregularidades en Planta | 0.90
Irregularidades en Elevación | 0.90
Coeficiente de Reducción Sísmica | 8.00
DATOS | 
Zona Sísmica | 5.00
 | 0.40
Característica de la amenaza sísmica | Alta
Tipo de perfil del suelo | E
 | 1.00
 | 1.90
 | 1.60
Región | Costa
 | 1.80
 | 0.055
 | 0.900
 | 17.92
 | 0.74
 | 1.00
 | 1.50
 | 0.30
 | 1.67
 | 0.40
 | 0.90
 | 0.90
 | 8.00
Periodo (T) | Sa Elástico | Coeficiente basal %
0.74 | 0.720 | 0.11111
0.74 | K | 1.12
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
93

## Slide 94
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
94

## Slide 95
Vigas
Cuantía mínima
Cuantía máxima
Columnas
Cuantía mínima
Cuantía máxima
Cuantías
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
95

## Slide 96
Chequeo
columna fuerte – viga débil
Capacidad de Columna/Capacidad de Viga ≥ 1.2
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
96

## Slide 97
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
97

## Slide 98
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
98

## Slide 99
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
99

## Slide 100
Story | Load Case/Combo | Direction | Drift | Label | X | Y | Z |  | Control
 |  |  |  |  | m | m | m |  | 
Story6 | Sismo X 1 | X | 0.00091 | 107 | 0 | 20.8 | 14.2 | 0.55% | Pasa
Story6 | Sismo X 2 | X | 0.00091 | 107 | 0 | 20.8 | 14.2 | 0.55% | Pasa
Story6 | Sismo X 3 | X | 0.00091 | 107 | 0 | 20.8 | 14.2 | 0.55% | Pasa
Story6 | Sismo Y 1 | Y | 0.001039 | 21 | 23.7 | 19.9 | 14.2 | 0.62% | Pasa
Story6 | Sismo Y 2 | Y | 0.001039 | 21 | 23.7 | 19.9 | 14.2 | 0.62% | Pasa
Story6 | Sismo Y 3 | Y | 0.001039 | 21 | 23.7 | 19.9 | 14.2 | 0.62% | Pasa
Story5 | Sismo X 1 | X | 0.00133 | 117 | 23.7 | 20.8 | 11.37 | 0.80% | Pasa
Story5 | Sismo X 2 | X | 0.00133 | 117 | 23.7 | 20.8 | 11.37 | 0.80% | Pasa
Story5 | Sismo X 3 | X | 0.00133 | 117 | 23.7 | 20.8 | 11.37 | 0.80% | Pasa
Story5 | Sismo Y 1 | Y | 0.001526 | 20 | 23.7 | 16.8 | 11.37 | 0.92% | Pasa
Story5 | Sismo Y 2 | Y | 0.001526 | 20 | 23.7 | 16.8 | 11.37 | 0.92% | Pasa
Story5 | Sismo Y 3 | Y | 0.001526 | 20 | 23.7 | 16.8 | 11.37 | 0.92% | Pasa
Story4 | Sismo X 1 | X | 0.00169 | 117 | 23.7 | 20.8 | 8.69 | 1.01% | Pasa
Story4 | Sismo X 2 | X | 0.00169 | 117 | 23.7 | 20.8 | 8.69 | 1.01% | Pasa
Story4 | Sismo X 3 | X | 0.00169 | 117 | 23.7 | 20.8 | 8.69 | 1.01% | Pasa
Story4 | Sismo Y 1 | Y | 0.001929 | 59 | 23.7 | 11.6 | 8.69 | 1.16% | Pasa
Story4 | Sismo Y 2 | Y | 0.001929 | 59 | 23.7 | 11.6 | 8.69 | 1.16% | Pasa
Story4 | Sismo Y 3 | Y | 0.001929 | 59 | 23.7 | 11.6 | 8.69 | 1.16% | Pasa
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
100

## Slide 101
Story3 | Sismo X 1 | X | 0.001765 | 107 | 0 | 20.8 | 6.01 | 1.06% | Pasa
Story3 | Sismo X 2 | X | 0.001765 | 107 | 0 | 20.8 | 6.01 | 1.06% | Pasa
Story3 | Sismo X 3 | X | 0.001765 | 107 | 0 | 20.8 | 6.01 | 1.06% | Pasa
Story3 | Sismo Y 1 | Y | 0.001953 | 59 | 23.7 | 11.6 | 6.01 | 1.17% | Pasa
Story3 | Sismo Y 2 | Y | 0.001953 | 59 | 23.7 | 11.6 | 6.01 | 1.17% | Pasa
Story3 | Sismo Y 3 | Y | 0.001953 | 59 | 23.7 | 11.6 | 6.01 | 1.17% | Pasa
Story2 | Sismo X 1 | X | 0.001165 | 107 | 0 | 20.8 | 3.33 | 0.70% | Pasa
Story2 | Sismo X 2 | X | 0.001165 | 107 | 0 | 20.8 | 3.33 | 0.70% | Pasa
Story2 | Sismo X 3 | X | 0.001165 | 107 | 0 | 20.8 | 3.33 | 0.70% | Pasa
Story2 | Sismo Y 1 | Y | 0.001221 | 20 | 23.7 | 16.8 | 3.33 | 0.73% | Pasa
Story2 | Sismo Y 2 | Y | 0.001221 | 20 | 23.7 | 16.8 | 3.33 | 0.73% | Pasa
Story2 | Sismo Y 3 | Y | 0.001221 | 20 | 23.7 | 16.8 | 3.33 | 0.73% | Pasa
Story1 | Sismo X 1 | X | 0.000249 | 25 | 13.55 | 11.6 | 0.65 | 0.15% | Pasa
Story1 | Sismo X 2 | X | 0.000249 | 25 | 13.55 | 11.6 | 0.65 | 0.15% | Pasa
Story1 | Sismo X 3 | X | 0.000249 | 25 | 13.55 | 11.6 | 0.65 | 0.15% | Pasa
Story1 | Sismo Y 1 | Y | 0.000239 | 20 | 23.7 | 16.8 | 0.65 | 0.14% | Pasa
Story1 | Sismo Y 2 | Y | 0.000239 | 20 | 23.7 | 16.8 | 0.65 | 0.14% | Pasa
Story1 | Sismo Y 3 | Y | 0.000239 | 20 | 23.7 | 16.8 | 0.65 | 0.14% | Pasa
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
101

## Slide 102
    Ajuste del corte basal de los resultados obtenidos por el análisis dinámico
El valor del cortante dinámico total en la base obtenida por cualquier método de análisis dinámico, no debe ser:
< 80% del cortante basal V obtenido por el método estático (estructuras regulares).
< 85% del cortante basal V obtenido por el método estático (estructuras irregulares).
Modos de vibración
Método Estático | Sismo X (T) | 105.7994
 | Sismo Y (T) | 105.7994
Método Dinámico | Espectro X (T) | 109.3871
 | Espectro Y (T) | 110.7573
Cortante basal estático
Cortante basal dinámico
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
102

## Slide 103
Exposición del concreto | Miembro | Refuerzo | Recubrimiento especificado, mm
Construido contra el suelo y permanentemente en contacto con el | Todos | Todos | 75
Expuesto a la intemperie o en contacto con el suelo | Todos | Barras No. 19 a No. 57 | 50
 |  | Barra No. 16, alambre MW200 o MD200 y menores | 40
No expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo | Losas, viguetas y muros | Barras No. 43 y No. 57 | 40
 |  | Barra No. 36 y menores | 20
 | Vigas, columnas pedestales y amarres a tracción | Armadura principal estribos, espirales y estribos cerrados para confinamiento | 40
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
103

## Slide 104
Lineamientos para armado de vigas
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
104

## Slide 105
Corte Losa viga existente
Picado viga existente
Armado viga existente
Acabado final viga nueva
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
105

## Slide 106
BLOQUE | EJE | TIPO
B | A | IV
 | B | IV
 | C | VI
 | E | VI
 | G | VI
 | H | IV
 | I | IV
 | 6 | II
 | 7 | II
 | 8 | II
A | A | III
 | B | III
 | C | V
 | E | V
 | G | V
 | H | III
 | I | III
 | 1 | I
 | 2 | I
 | 3 | I
GRADAS | D | VII
 | F | VII
 | 4 | VII
 | 5 | VII
TIPO | DIM | As | Av
I | 25 x 35 | 8 ⏀ 18 mm Mc 200, 201 | 1 EST. ⏀ 10 mm Mc 210 @5, 10, 15
 |  | 2 ⏀ 18 mm Mc 202, 203, 204, 205 | 
II | 25 x 35 | 4⏀ 18 mm Mc 200, 201 | 1 EST. ⏀ 10 mm Mc 210 @5, 10, 15
 |  | 1 ⏀ 18 mm Mc 202, 203, 204, 205 | 
III | 25 x 35 | 8 ⏀ 18 mm Mc 206 | 1 EST. ⏀ 10 mm Mc 210 @5, 10, 15
 |  | 2 ⏀ 18 mm Mc 207, 208 | 
IV | 25 x 35 | 4 ⏀ 18 mm Mc 206 | 1 EST. ⏀ 10 mm Mc 210 @5, 10, 15
 |  | 1 ⏀ 18 mm Mc 207, 208 | 
V | 25 x 35 | 8 ⏀ 18 mm Mc 209 | 1 EST. ⏀ 10 mm Mc 210 @5, 10, 15
 |  | 2 ⏀ 18 mm Mc 207, 208 | 
VI | 25 x 35 | 4 ⏀ 18 mm Mc 209 | 1 EST. ⏀ 10 mm Mc 210 @5, 10, 15
 |  | 1 ⏀ 18 mm Mc 207, 208 | 
VII | 30 X 50 | 6 ⏀ 18 mm Mc 3 | 1 EST. ⏀ 10 mm Mc 411 @10 cm
Resumen diseño de vigas
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
106

## Slide 107: COLUMNAS
        Refuerzo Transversal
La longitud no puede ser menor que:
Una sexta parte de la luz libre del elemento.
La máxima dimensión de su sección transversal.
.
Sección tipo de columna 50x50 cm
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
107

## Slide 108
La separación del refuerzo transversal a lo largo del eje longitudinal del elemento no debe exceder la menor de:
La cuarta parte de la dimensión mínima del elemento.
Seis veces el diámetro de la barra de refuerzo longitudinal menor.
, definido por:
= Espaciamiento centro a centro del refuerzo transversal dentro de una longitud Lo (mm); no debe ser mayor a 150 mm y no es necesario tomarlo menor a 100 mm.
= Espaciamiento de los ganchos suplementarios o ramas con estribos de confinamiento rectilíneos.
Separación del refuerzo transversal
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
108

## Slide 109
La separación, s máxima del refuerzo en espiral o entre estribos, no debe exceder de seis veces el diámetro menor del refuerzo longitudinal, ni tampoco 100mm en .
En las regiones fuera de , la separación s máxima del refuerzo en espiral o entre estribos, no debe exceder de seis veces el diámetro menor del refuerzo longitudinal, o tampoco 150 mm.
Cuando una dimensión del elemento sea 500 mm o superior se debe colocar varillas longitudinales con amarres suplementarios separados no más = 350mm en la dirección perpendicular al eje longitudinal del elemento.
Separación entre estribos
Separación de estribos
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
109

## Slide 110: Columnas cortas
En caso de que sean inevitables
Se disminuirá el espaciamiento máximo entre los estribos a 4 veces el diámetro de la varilla longitudinal sin exceder de 100 mm, en toda la altura de la “columna corta”.
Se disminuirá el espaciamiento máximo entre los estribos a 4 veces el diámetro de la varilla longitudinal (𝑆<= 4𝑑𝑏) sin exceder de 100 mm, en toda la altura de la “columna corta”.
Se realizará un diseño por capacidad de estos elementos. Además de verificar la estabilidad y la capacidad de distorsión global del edificio sean similares a los de un edificio regular, de lo contrario no se emplearán estos elementos.
Se deberá aplicar confinamiento especial, en toda la altura libre de la columna. Si esta fuera menor que cuatro veces la distancia transversal en la dirección de las fuerzas sísmicas, el valor ρs no puede ser menor que 0.01 y ninguna combinación de cargas puede producir fuerzas axiales mayores que 0.20
En caso de que sean inevitables
Se realizará un diseño por capacidad de estos elementos. Además de verificar la estabilidad y la capacidad de distorsión global del edificio sean similares a los de un edificio regular, de lo contrario no se emplearán estos elementos.
Se deberá aplicar confinamiento especial, en toda la altura libre de la columna. Si esta fuera menor que cuatro veces la distancia transversal en la dirección de las fuerzas sísmicas, el valor ρs no puede ser menor que 0.01 y ninguna combinación de cargas puede producir fuerzas axiales mayores que 0.20
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
110

## Slide 111
BLOQUE | UBICACION | TIPO
A | A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, E1, E2, E3, G1, G2, G3, H1, H2, H3, I1, I2, I3 | I
B | A6, A7, A8, B6, B7, B8, C6, C7, C8, E6, E7, E8, G6, G7, G8, H6, H7, H8, I6, I7, I8 | II
GRADA | D4, D5, F4, F5 | III
Vista en elevación de columna diseñada
Vista en elevación de columna diseñada
Resumen de columnas
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
111

## Slide 112
TIPO | Dim (cm) | As | Av
I | 50 x 50 | 8 ⏀ 20 mm Mc 202, 203 | 1 EST. ⏀ 10 mm Mc 200 @5, 10, 15
 |  |  | 1 EST. ⏀ 10 mm Mc 201 @5, 10, 15
II | 50 x 50 | 8 ⏀ 20 mm Mc 205 | 1 EST. ⏀ 10 mm Mc 200 @5, 10, 15
 |  |  | 1 EST. ⏀ 10 mm Mc 201 @5, 10, 15
III | 50 x 50 | 8 ⏀ 20 mm Mc 400,401,402,403 | 1 EST. ⏀ 10 mm Mc 404 @5, 10, 15
 |  |  | 1 EST. ⏀ 10 mm Mc 405 @5, 10, 15
TIPO | ANCHO (m) | Av | Torsion
I | 1.50 | 2 ramales ⏀ 10 mm @12 cm | 2 ⏀ 10 mm
II | 1.60 | 2 ramales ⏀ 10 mm @12 cm | 2 ⏀ 10 mm
III | 2.00 | 2 ramales ⏀ 10 mm @12 cm | 2 ⏀ 10 mm
IV | 1.10 | 2 ramales ⏀ 10 mm @12 cm | 2 ⏀ 10 mm
Tipos de columnas
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
112

## Slide 113: Diseño de las vigas de cimentación
Cargas y momentos que llegan a la cimentación
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
113

## Slide 114
 |  | Eje A | Eje B | Eje C | Eje E | Eje G | Eje H | Eje I
P (T) | Eje 1 | -48.29 | -80.25 | -81.74 | -79.64 | -82.33 | -82.77 | -50.46
My (T-m) |  | -10.39 | -10.08 | -9.79 | -9.93 | -9.99 | 9.67 | 10.00
Mx (T-m) |  | -5.26 | -6.03 | -6.50 | 7.23 | -8.04 | -9.28 | -9.95
P (T) | Eje 2 | -54.04 | -90.57 | -84.30 | -74.15 | -84.43 | -90.57 | -54.27
My (T-m) |  | -10.18 | -9.78 | -9.47 | -9.63 | -9.75 | 9.44 | 9.85
Mx (T-m) |  | -5.33 | -6.01 | -6.59 | -7.32 | -8.21 | -9.29 | -10.07
P (T) | Eje 3 | -57.84 | -104.38 | -85.93 | -62.78 | -85.99 | -106.93 | -60.32
My (T-m) |  | -9.89 | -9.45 | 9.22 | -9.45 | -9.62 | 9.19 | 9.62
Mx (T-m) |  | -5.41 | -6.30 | -6.59 | 7.48 | -8.36 | -9.55 | -10.09
Se multiplican los factores por las cargas P para hacer la distribución
Cargas y momentos que llegan a la cimentación
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
114

## Slide 115
Distribución de cargas en el sentido X
Distribución de cargas en el sentido Y
 |  | Eje A | Eje B | Eje C | Eje D | Eje E | Eje F | Eje G
P (T) | Eje 1 | -29.45 | -48.93 | -49.84 | -48.56 | -50.20 | -50.47 | -30.77
My (T-m) |  | -10.39 | -10.08 | -9.79 | -9.93 | -9.99 | 9.67 | 10.00
P (T) | Eje 2 | -32.95 | -55.23 | -51.41 | -45.21 | -51.49 | -55.23 | -33.09
My (T-m) |  | -10.18 | -9.78 | -9.47 | -9.63 | -9.75 | 9.44 | 9.85
P (T) | Eje 3 | -35.27 | -63.65 | -52.40 | -38.28 | -52.44 | -65.21 | -36.78
My (T-m) |  | -9.89 | -9.45 | 9.22 | -9.45 | -9.62 | 9.19 | 9.62
 |  | Eje A | Eje B | Eje C | Eje D | Eje E | Eje F | Eje G
P (T) | Eje 1 | -18.85 | -31.32 | -31.90 | -31.08 | -32.13 | -32.30 | -19.69
Mx (T-m) |  | -5.26 | -6.03 | -6.50 | 7.23 | -8.04 | -9.28 | -9.95
P (T) | Eje 2 | -21.09 | -35.34 | -32.90 | -28.93 | -32.95 | -35.34 | -21.18
Mx (T-m) |  | -5.33 | -6.01 | -6.59 | -7.32 | -8.21 | -9.29 | -10.07
P (T) | Eje 3 | -22.57 | -40.73 | -33.53 | -24.50 | -33.56 | -41.73 | -23.54
Mx (T-m) |  | -5.41 | -6.30 | -6.59 | 7.48 | -8.36 | -9.55 | -10.09
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
115

## Slide 116
DATOS:
Pre dimensionamiento viga de cimentación Eje A
Cargas y momentos en viga de cimentación Eje A
Ubicación de la resultante
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
116

## Slide 117
Longitud final de la viga
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
117

## Slide 118: Área de fundación
En este caso como estamos trabajando con las cargas últimas debemos ocupar la siguiente formula:
Nota: No se divide para 1.30 ya que las cargas fueron tomadas de la envolvente del programa
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
118

## Slide 119: Área de fundación adoptada
Debido a que en las vigas de cimentación conviene que la viga le contenga a la columna vamos a asumir:
Presión neta del suelo
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
119

## Slide 120: Tipo de viga utilizados en el reforzamiento
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
120

## Slide 121: Corte unidireccional
Es recomendable colocar 10.00 cm a cada lado de la columna, por lo tanto, el ancho del alma está limitada a tener un ancho mínimo de 70.00 cm
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
121

## Slide 122
Condición:
Debido a la condición asumo una altura
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
122

## Slide 123
Nota: Como la altura efectiva es mayor a la longitud del volado no se puede hacer esta verificación.
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
123

## Slide 124: Diseño a flexión
Armado Transversal de las alas
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
124

## Slide 125
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
125

## Slide 126: Armado Longitudinal de las alas
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
126

## Slide 127: Diseño de alma
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
127

## Slide 128
Cálculo de la Inercia de la Viga T
 |  |  |  |  |  |  | ) |  | 
1 | 70 | 40 | 2800 | 50 | 55 | 140000 | 154000 | 373333.33 | 1003834.99
2 | 110 | 30 | 3300 | 15 | 55 | 49500 | 181500 | 247500.00 | 851738.78
 |  | 70 | 6100 |  |  | 189500 | 335500 |  | 
1 | 70 | 40 | 2800 | 50 | 55 | 140000 | 154000 | 373333.33 | 1003834.99
2 | 110 | 30 | 3300 | 15 | 55 | 49500 | 181500 | 247500.00 | 851738.78
 |  | 70 | 6100 |  |  | 189500 | 335500 |  | 
Inercia y centro de gravedad de la Viga T
 | 55.00
 | 31.07
 | 2476407.104
 | 55.00
 | 31.07
 | 2476407.104
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
128

## Slide 129: Codificación para el programa
Separación de tramos para codificación
Separación de tramos para codificación
Codificación para el programa |  | 
NT | 4 | unidades
Ec | 2150000 | T/m2
Balasto | 1200 | T/m3
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
129

## Slide 130
Características geométricas de los tramos
Para el número de tramos |  |  |  | 
 | I (m4) | B (m) | L (m) | Balasto (T/m3)
1 | 0.0248 | 1.100 | 0.350 | 1200
2 | 0.0248 | 1.100 | 3.100 | 1200
3 | 0.0248 | 1.100 | 3.400 | 1200
4 | 0.0248 | 1.100 | 1.148 | 1200
Cargas y momentos de los tramos
Para el número de tramos +1 |  | 
 | M | P
1 | 0 | 0
2 | 5.263 | -18.845
3 | 5.330 | -21.087
4 | 5.405 | -22.569
5 | 0 | 0
Nota: Para encontrar los momentos y cortantes máximos utilizamos el programa vigcim versión 22072014, autor Ing.: Jorge Zúñiga Gallegos
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
130

## Slide 131: Vigcim
Ingreso de propiedades geométricas
Ingreso de cargas
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
131

## Slide 132
Resultados en tramo 1
Resultados en tramo 2
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
132

## Slide 133
Resultados en tramo 3
Resultados en tramo 4
Obteniendo los siguientes cortantes y momentos máximos en valor absoluto.
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
133

## Slide 134: Diseño del alma
      Diseño a flexión
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
134

## Slide 135
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
135

## Slide 136
        Armadura de torsión
Nota: Tenemos armadura de torsión ya que la viga que estamos diseñando supera los 60.00 cm en altura.
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
136

## Slide 137: Diseño a corte de los estribos
Necesita estribos mínimos
Cada estribo tiene dos ramales, por lo tanto
El diámetro mínimo de estribos es de 10 mm por lo que se asume
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
137

## Slide 138
BLOQUE | EJE | TIPO
A | A | IV
 | B | II
 | C | II
 | E | III
 | G | II
 | H | II
 | I | IV
 | 1 | I
 | 2 | I
 | 3 | I
B | A | IV
 | B | II
 | C | II
 | E | III
 | G | II
 | H | II
 | I | IV
 | 6 | I
 | 7 | I
 | 8 | I
GRADA | D4, D5, F4, F5 | I
TIPO | ANCHO (m) | As (armado por ala) | As (alma)
I | 1.50 | 8 ⏀12 mm @15 cm (trans) | 5 ⏀ 20 mm @ 15 cm
 |  | 2 ⏀ 12 mm @ 20 cm (long) | 
II | 1.60 | 8 ⏀12 mm @15 cm (trans) | 5 ⏀ 20 mm @ 15 cm
 |  | 2 ⏀ 12 mm @ 20 cm (long) | 
III | 2.00 | 8 ⏀12 mm @15 cm (trans) | 5 ⏀ 20 mm @ 15 cm
 |  | 2 ⏀ 12 mm @ 20 cm (long) | 
IV | 1.10 | 8 ⏀12 mm @15 cm (trans) | 5 ⏀ 20 mm @ 15 cm
 |  | 2 ⏀ 12 mm @ 20 cm (long) | 
Resumen vigas de cimentación
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
138

## Slide 139: Presupuesto
 | TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS |  |  |  |  | 
Número | Rubro / Descripción |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Global
1 | Excavación a mano sin clasificar (Incluye desalojo) |  | m3 | 38.51 | $ 14.29 | $ 550.34363
2 | Relleno compactado con material clasificado |  | m3 | 28.88 | $ 3.86 | $ 111.49369
3 | Picado de hormigón en acera (incluye desalojo) |  | m2 | 110.10 | $ 6.02 | $ 662.80200
4 | Malla electro soldada 6mmx15cmx15cm |  | m2 | 110.10 | $ 26.35 | $ 2,901.13500
5 | Reposición de hormigón simple en acera f´c=180kg/cm2 |  | m2 | 110.10 | $ 23.03 | $ 2,535.60300
6 | Derrocamiento de mampostería de bloque (Incluye desalojo) |  | m2 | 40.00 | $ 40.83 | $ 1,633.20000
7 | Mamposteria de bloque e=20 cm |  | m2 | 40.00 | $ 13.29 | $ 531.60000
8 | Picado de hormigón en elementos estructurales con herramienta menor (incluye desalojo) |  | m3 | 18.84 | $8.62 | $ 162.42925
9 | Perforación en hormigón para colocación de vinchas (No incluye vinchas) |  | u | 4278.00 | $ 4.88 | $ 20,876.64000
10 | Replantillo f´c=140kg/cm2 |  | m3 | 15.47 | $ 87.90 | $ 1,359.81300
11 | Encofrado y desencofrado con tableros metálicos |  | m2 | 397.18 | $ 6.65 | $ 2,641.24700
12 | Epóxido pegante hormigón viejo/hormigón nuevo |  | m2 | 123.01 | $ 0.46 | $ 56.58345
13 | Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) |  | kg | 4310.31 | $ 2.02 | $ 8,706.83093
14 | Hormigón simple en elementos estructurales f´c=210kg/cm2 |  | m3 | 121.85 | $ 147.52 | $ 17,975.68080
15 | Enlucido horizontal y vertical |  | m2 | 40.00 | $ 9.92 | $ 396.80000
16 | Pintura esmalte en Interiores |  | m2 | 120.00 | $ 10.43 | $ 1,251.60000
17 | Pintura esmalte en exteriores |  | m2 | 785.40 | $ 14.49 | $ 11,380.44600
 | GRAN TOTAL |  |  |  |  | $ 60,705.40175
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
139

## Slide 140: Restauración y refuerzo de elementos estructurales con muros de corte
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
140

## Slide 141
Ingreso muro de corte
Ingreso inercias agrietadas en muros
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
141

## Slide 142
Ingreso de la viga de borde
Ingreso de inercias agrietadas
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
142

## Slide 143
Características Pier
Ubicación de los muros de corte
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
143

## Slide 144
Ingreso de la viga interna
Ingreso de inercias agrietadas
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
144

## Slide 145
Ingreso espectro
Cuantías en vigas y columnas
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
145

## Slide 146
Área de acero en muros Eje A
    Diseño del Muro de corte A5
Story ID | Pier ID | Centroid X (mm) | Centroid Y (mm) | Length (mm) | Thickness (mm) | LLRF
Story1 | P2 | 0 | 12000 | 800 | 250 | 1
ACI 318-14 Pier Design
Pier Details
Ec (kgf/mm²) | f'c (kgf/mm²) | Lt.Wt Factor (Unitless) | fy (kgf/mm²) | fys (kgf/mm²)
2188.2 | 2.1 | 1 | 42.18 | 42.18
Material Properties
ΦT | ΦC | Φv | Φv (Seismic) | IPMAX | IPMIN | PMAX
0.9 | 0.65 | 0.75 | 0.6 | 0.04 | 0.0025 | 0.8
Design Code Parameters
Station Location | ID | Left X1 mm | Left Y1 mm | Right X2 mm | Right Y2 mm | Length mm | Thickness mm
Top | Leg 1 | 0 | 11600 | 0 | 12400 | 800 | 250
Bottom | Leg 1 | 0 | 11600 | 0 | 12400 | 800 | 250
Pier Leg Location, Length and Thickness
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
146

## Slide 147
Station Location | Required Rebar Area (mm²) | Required Reinf Ratio | Current Reinf Ratio | Flexural Combo | Pu tonf | Mu2 tonf-m | Mu3 tonf-m | Pier Ag mm²
Top | 3059 | 0.0153 | 0.0031 | DWal9 | -92.0633 | -1.4489 | 5.3295 | 200000
Bottom | 3322 | 0.0166 | 0.0031 | DWal9 | -91.8711 | -2.4952 | 2.2032 | 200000
Flexural Design for Pu, Mu2 and Mu3
Station Location | ID | Rebar mm²/m | Shear Combo | Pu tonf | Mu tonf-m | Vu tonf | ΦVc tonf | ΦVn tonf
Top | Leg 1 | 625 | DWal6 | 120.0373 | -5.5218 | 8.2495 | 13.8328 | 26.4881
Bottom | Leg 1 | 625 | DWal6 | 120.3496 | -1.3972 | 8.2495 | 13.8328 | 26.4881
Shear Design
Boundary Element Check (ACI 21.9.6.3, 21.9.6.4)
Station Location | ID | Edge Length (mm) | Governing Combo | Pu tonf | Mu tonf-m | Stress Comp kgf/mm² | Stress Limit kgf/mm² | C Depth mm | C Limit mm
Top–Left | Leg 1 | 399.9 | DWal6 | 120.0373 | -5.5218 | 0.81 | 0.42 | 479.9 | 177.8
Top–Right | Leg 1 | 195.3 | DWal6 | 88.1257 | 9.876 | 0.81 | 0.42 | 275.3 | 177.8
Bottom–Left | Leg 1 | 401 | DWal6 | 120.3496 | -1.3972 | 0.65 | 0.42 | 481 | 177.8
Botttom–Right | Leg 1 | 197.2 | DWal6 | 88.438 | 11.2161 | 0.86 | 0.42 | 277.2 | 177.8
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
147

## Slide 148: Derivas de piso
Story | Load Case/Combo | Direction | Drift | Label | X | Y | Z |  | Control
 |  |  |  |  | m | m | m |  | 
Story6 | Sismo X 1 | X | 0.002765 | 210 | 0.8 | 20.8 | 14.2 | 1.45% | Pasa
Story6 | Sismo X 2 | X | 0.002765 | 210 | 0.8 | 20.8 | 14.2 | 1.45% | Pasa
Story6 | Sismo X 3 | X | 0.002765 | 210 | 0.8 | 20.8 | 14.2 | 1.45% | Pasa
Story6 | Sismo Y 1 | Y | 0.002345 | 117 | 23.7 | 20.8 | 14.2 | 1.23% | Pasa
Story6 | Sismo Y 2 | Y | 0.002345 | 117 | 23.7 | 20.8 | 14.2 | 1.23% | Pasa
Story6 | Sismo Y 3 | Y | 0.002345 | 117 | 23.7 | 20.8 | 14.2 | 1.23% | Pasa
Story5 | Sismo X 1 | X | 0.003169 | 107 | 0 | 20.8 | 11.37 | 1.66% | Pasa
Story5 | Sismo X 2 | X | 0.003169 | 107 | 0 | 20.8 | 11.37 | 1.66% | Pasa
Story5 | Sismo X 3 | X | 0.003169 | 107 | 0 | 20.8 | 11.37 | 1.66% | Pasa
Story5 | Sismo Y 1 | Y | 0.002645 | 20 | 23.7 | 16.8 | 11.37 | 1.39% | Pasa
Story5 | Sismo Y 2 | Y | 0.002645 | 20 | 23.7 | 16.8 | 11.37 | 1.39% | Pasa
Story5 | Sismo Y 3 | Y | 0.002645 | 20 | 23.7 | 16.8 | 11.37 | 1.39% | Pasa
Story4 | Sismo X 1 | X | 0.00349 | 107 | 0 | 20.8 | 8.69 | 1.83% | Pasa
Story4 | Sismo X 2 | X | 0.00349 | 107 | 0 | 20.8 | 8.69 | 1.83% | Pasa
Story4 | Sismo X 3 | X | 0.00349 | 107 | 0 | 20.8 | 8.69 | 1.83% | Pasa
Story4 | Sismo Y 1 | Y | 0.00289 | 214 | 0 | -0.9 | 8.69 | 1.52% | Pasa
Story4 | Sismo Y 2 | Y | 0.00289 | 214 | 0 | -0.9 | 8.69 | 1.52% | Pasa
Story4 | Sismo Y 3 | Y | 0.00289 | 214 | 0 | -0.9 | 8.69 | 1.52% | Pasa
Story3 | Sismo X 1 | X | 0.003331 | 201 | 0 | 8.3 | 6.01 | 1.75% | Pasa
Story3 | Sismo X 2 | X | 0.003331 | 201 | 0 | 8.3 | 6.01 | 1.75% | Pasa
Story3 | Sismo X 3 | X | 0.003331 | 201 | 0 | 8.3 | 6.01 | 1.75% | Pasa
Story3 | Sismo Y 1 | Y | 0.002787 | 201 | 0 | 8.3 | 6.01 | 1.46% | Pasa
Story3 | Sismo Y 2 | Y | 0.002787 | 201 | 0 | 8.3 | 6.01 | 1.46% | Pasa
Story3 | Sismo Y 3 | Y | 0.002787 | 201 | 0 | 8.3 | 6.01 | 1.46% | Pasa
Story2 | Sismo X 1 | X | 0.002255 | 22 | 10.15 | 8.3 | 3.33 | 1.18% | Pasa
Story2 | Sismo X 2 | X | 0.002255 | 22 | 10.15 | 8.3 | 3.33 | 1.18% | Pasa
Story2 | Sismo X 3 | X | 0.002255 | 22 | 10.15 | 8.3 | 3.33 | 1.18% | Pasa
Story2 | Sismo Y 1 | Y | 0.001697 | 220 | 0.8 | -0.9 | 3.33 | 0.89% | Pasa
Story2 | Sismo Y 2 | Y | 0.001697 | 220 | 0.8 | -0.9 | 3.33 | 0.89% | Pasa
Story2 | Sismo Y 3 | Y | 0.001697 | 220 | 0.8 | -0.9 | 3.33 | 0.89% | Pasa
Story1 | Sismo X 1 | X | 0.000781 | 173 | 13.55 | 10.8 | 0.65 | 0.41% | Pasa
Story1 | Sismo X 2 | X | 0.000781 | 173 | 13.55 | 10.8 | 0.65 | 0.41% | Pasa
Story1 | Sismo X 3 | X | 0.000781 | 173 | 13.55 | 10.8 | 0.65 | 0.41% | Pasa
Story1 | Sismo Y 1 | Y | 0.000451 | 162 | 10.15 | 9.1 | 0.65 | 0.24% | Pasa
Story1 | Sismo Y 2 | Y | 0.000451 | 162 | 10.15 | 9.1 | 0.65 | 0.24% | Pasa
Story1 | Sismo Y 3 | Y | 0.000451 | 162 | 10.15 | 9.1 | 0.65 | 0.24% | Pasa
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
148

## Slide 149: RESUMEN DE MUROS
Ubicación de muros
BLOQUE | EJE | TIPO
A | A1 | I
 | I1 | I
 | A3 | II
 | I3 | II
 | E1 | IV
B | A6 | II
 | I6 | II
 | A8 | I
 | I8 | I
 | E8 | IV
GRADAS | D4 | III
 | D5 | III
 | F4 | III
 | F5 | III
Tipos de muros
TIPO | DIM (m) | As | Av
I | 0.80*0.90*0.25 | 12 ⏀ 14mm (1⏀14mm @25cm) | 1Est ⏀10mm @ 15 cm (2 ramales /sentido)
 |  |  | 2V⏀10mm (1V@ 15 cm)
II | 0.80*0.80*0.25 | 12 ⏀ 14mm (1⏀14mm @25cm) | 1Est ⏀10mm @ 15 cm (2 ramales /sentido)
 |  |  | 2V⏀10mm (1V@ 15 cm)
III | 0.80*0.25 | 8 ⏀ 14mm (1⏀14mm @25cm) | 2 Est ⏀10mm (1 Est ⏀10mm @ 15 cm )
IV | 1.40*0.25 | 14 ⏀ 14mm (1⏀14mm @25cm) | 1 Est ⏀10mm @ 15 cm
 |  |  | 1 Est ⏀10mm @ 15 cm
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
149

## Slide 150: Diseño de la cimentación
Zapatas aisladas sometidas a carga axial
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
150

## Slide 151
Área de fundación
Área de fundación adoptada
 |  |  |  |  |  |  | ) |  | 
1 | 25 | 65 | 1625 | 57.5 | 12.5 | 93438 | 20312.50 | 572135.42 | 1001664.68
2 | 80 | 25 | 2000 | 12.5 | 40 | 25000 | 80000 | 104166.67 | 813852.56
 |  | 90 | 3625 |  |  | 118438 | 100313 |  | 
1 | 25 | 65 | 1625 | 57.5 | 12.5 | 93438 | 20312.50 | 572135.42 | 1001664.68
2 | 80 | 25 | 2000 | 12.5 | 40 | 25000 | 80000 | 104166.67 | 813852.56
 |  | 90 | 3625 |  |  | 118438 | 100313 |  | 
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
 | 0.28
 | 0.33
 | 0.28
 | 0.33
Nota: Se encuentra el centro de rigidez para hacer coincidir con el eje del plinto y no generar excentricidades, lo cual provoca diferentes distancias en los volados.
151

## Slide 152
      Factor de mayoración
Como las cargas y momentos ya están mayoradas no tenemos factor de mayoración.
      Presión neta del suelo
OK
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
152

## Slide 153: Análisis en el sentido X
        Corte Unidireccional
Si
Ok
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
153

## Slide 154
        Corte Bidireccional
Ok
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
154

## Slide 155
        Diseño a flexión
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
155

## Slide 156: Análisis en el sentido Y
        Corte Unidirecional
Si
Ok
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
156

## Slide 157
        Diseño a flexión
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
157

## Slide 158: ARMADO DEL PLINTO
Nota: el diseño del resto de plintos se encuentra en el Anexo 10
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
158

## Slide 159: PRESUPUESTO DEL REFORZAMIENTO CON MUROS
 | TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS |  |  |  |  | 
Número | Rubro / Descripción |  | Unidad | Cantidad | Precio U. | Precio Global
1 | Excavación a mano sin clasificar (Incluye desalojo) |  | m3 | 23.11 | $ 14.29 | $ 330.20618
2 | Relleno compactado con material clasificado |  | m3 | 17.33 | $ 3.86 | $ 66.89621
3 | Picado de hormigón en acera (incluye desalojo) |  | m2 | 110.10 | $ 6.02 | $ 662.80200
4 | Malla electro soldada 6mmx15cmx15cm |  | m2 | 110.10 | $ 26.35 | $ 2,901.13500
5 | Reposición de hormigón simple en acera f´c=180kg/cm2 |  | m2 | 110.10 | $ 23.03 | $ 2,535.60300
6 | Derrocamiento de mampostería de bloque (Incluye desalojo) |  | m2 | 40.00 | $ 40.83 | $ 1,633.20000
7 | Mampostería de bloque e=20 cm |  | m2 | 40.00 | $ 13.29 | $ 531.60000
8 | Picado de hormigón en elementos estructurales con herramienta menor (incluye desalojo) |  | m3 | 1.68 | $8.62 | $ 14.48160
9 | Replantillo f´c=140kg/cm2 |  | m3 | 15.47 | $ 87.90 | $ 1,359.81300
10 | Encofrado y desencofrado con tableros metálicos |  | m2 | 525.02 | $ 6.65 | $ 3,491.38300
11 | Epóxido pegante hormigón viejo/hormigón nuevo |  | m2 | 123.01 | $ 0.46 | $ 56.58345
12 | Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 (suministro, corte y colocado) |  | kg | 1250.11 | $ 2.02 | $ 2,525.22725
13 | Hormigón simple en elementos estructurales f´c=210kg/cm2 |  | m3 | 139.93 | $147.52 | $ 20,642.47360
14 | Enlucido horizontal y vertical |  | m2 | 40.00 | $ 9.92 | $ 396.80000
15 | Pintura esmalte en Interiores |  | m2 | 120.00 | $ 10.43 | $ 1,251.60000
16 | Pintura esmalte en exteriores |  | m2 | 785.40 | $ 14.49 | $ 11,380.44600
 | GRAN TOTAL |  |  |  |  | $ 36,751.40429
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
159

## Slide 160: Conclusiones
El edificio Condominios Quito presenta una estructura sin riesgo de colapso inminente, sin embargo, los daños existentes en la mampostería y los esfuerzos ligeramente superiores a la resistencia de algunos elementos estructurales deben ser considerados como de necesaria intervención.
Realizado el análisis de los elementos estructurales existentes, se concluyó que, por eficiencia estructural y constructiva, la propuesta de muros de corte es la más viable.
Los cambios estructurales que considera las dos propuestas logran reducir los desplazamientos relativos de entrepiso a valores permitidos por la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC 15 (derivas de piso menores al dos por ciento) y los elementos resisten satisfactoriamente los esfuerzos que el análisis estructural indica.
Debe realizarse con un personal que haya trabajado en obras similares y que su número es mayor a la de una construcción normal.
Solo la mitad de la losa existente es reutilizable, mientras que el resto debe ser retirada y vuelta a construir.
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
160

## Slide 161
Para la construcción de las columnas de 50*50 cm, se debe retirar primero los recubrimientos que representa aproximadamente un 25 % del volumen de hormigón total de columnas.
Todos los acabados como piso, paredes, instalaciones eléctricas, instalaciones de agua potable, instalaciones de agua servidas, tumbados deberán ser restituidas.
Los espacios arquitectónicos serán afectados por el engrosamiento de columnas y la presencia de vigas descolgadas.
Se deberá aplicar el reforzamiento que propone el aumento de secciones ya que es más viable constructivamente y presenta menores dificultades a la hora de aplicar el reforzamiento.
161

## Slide 162: Recomendaciones
Se debe hacer un análisis de vulnerabilidad en estructuras que fueron diseñadas con normas que no aplican criterios sismoresistentes, para proponer reforzamientos que permitan que se comporten eficientemente ante la posibilidad de ocurrencia de un sismo.
Se recomienda construir bloques de gradas independientes, uno por cada edificio y no situarlos entre dos, ya que al poseer diferente altura y tener losas a diferentes niveles, producen diferentes modos de vibrar que al no sincronizarse durante un sismo, pueden provocar el choque entre sí, dando como resultado daños laterales críticos.
Es necesario realizar una correcta distribución de muros de corte en planta, igualando rigideces tanto en el Sentido X como en el sentido Y, para evitar el efecto de torsión en planta sin salir de los límites de ductilidad que permita una adecuada disipación de energía sin llegar al colapso.
Es importante realizar análisis estructural con programas que trabajen con elementos finitos ya que simulan un comportamiento aproximado a la realidad que nos da una mejor idea de cómo trabajara la estructura ante cargas sísmicas.
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. RESTAURACIÓN (MUROS DE CORTE)
5. RESTAURACIÓN (AUM. DE SECCIONES)
4. MODELACIÓN Y AN. ESTRUCTURAL
3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
162

## Slide 163
Para un funcionamiento óptimo de la estructura, dependerá de la experiencia del constructor, el grado de control que realice el superintendente y/o residente de obra, ya que su efectividad dependerá en la colocación del epóxido pegante y del tiempo que se demore el personal en el colado del nuevo hormigón. Por cuanto si se coloca en forma insuficiente o si se excede el tiempo estipulado por el fabricante en la colocación del nuevo hormigón, este epóxido pegante se secaría y perdería totalmente su efectividad para unir monolíticamente el hormigón viejo con el hormigón nuevo, y solamente ante la presencia de otro sismo fuerte se podría detectar este error constructivo.
Para un funcionamiento óptimo de la estructura de por lo menos 50 años, periodo en que se pueda repetir un sismo de iguales y mayores características, y como lo demostró el terremoto de Bahía de Caráquez, la normativa CEC 77 es insuficiente para estas eventualidades, por lo que el análisis estructural realizado recomienda el reforzamiento de la estructura ya que los daños que presenta actualmente no son graves y de esta forma se tomaría una acción preventiva ante futuros eventos sísmicos.
163