## Slide 1: TRABAJO DE TITULACIÓN, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERÍA GEOGRÁFICA Y DEL MEDIO AMBIENTE
TEMA: “SIMULACIÓN DEL TRÁNSITO VEHICULAR EN CASO DE UNA EVENTUAL ERUPCIÓN DEL VOLCÁN COTOPAXI EN LA ZONA DE INFLUENCIA POR LAHARES EN EL VALLE DE LOS CHILLOS CON EL USO DE HERRAMIENTAS GEOINFORMATICAS DE SOFTWARE LIBRE”
AUTOR: SÁNCHEZ CARRASCO CHRISTIAN ALEXANDER
DIRECTOR: ING. PADILLA ALMEIDA, OSWALDO VINICIO. PHD
AUTOR: SÁNCHEZ CARRASCO CHRISTIAN ALEXANDER
DIRECTOR: ING. PADILLA ALMEIDA, OSWALDO VINICIO. PhD

## Slide 2: ÍNDICE:
CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CAPÍTULO IV: RESULTADOS

## Slide 3
Planteamiento del problema
Área de Influencia
Objetivos
CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES

## Slide 4
Cortos tiempos de evacuación
Incremento población y parque automotor
Aglomeración vehicular
Modelos de evacuación
Prevenir escenarios
Herramienta a las autoridades
Planteamiento del problema
CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES
Flujos de lodo
Ante evacuación

## Slide 5
Figura 1. Mapa de ubicación de la zona de estudio en el Valle de los Chillos.
Fuente. Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE
Provincia de Pichincha
Alberga siete parroquias
Alangasí, Conocoto, Guangolpolo, Sangolquí y Píntag se verían afectadas
+180 000 habitantes
Área de influencia
CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES

## Slide 6: Objetivo General
Generar una simulación de tránsito vehicular en caso de una eventual erupción del volcán Cotopaxi en la zona de influencia por lahares en el Valle de los Chillos, por medio de herramientas geoinformáticas de software libre, para la identificación de posibles escenarios al momento de evacuar.
Objetivos específicos
Realizar un aforo y clasificación vehicular en las zonas de mayor afluencia de vehículos.
Proponer un modelo de la malla vial en el software SUMO (Simulation of Urban Mobility).
Generar la simulación del tránsito vehicular en el software SUMO con la información de tránsito vehicular recolectada y el modelo diseñado.
Simular diferentes posibles escenarios que podrían suscitarse al realizar las evacuaciones.
Objetivos
CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES

## Slide 7
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
Alternativas de evacuación
Modelamiento y Simulación
SUMO- Simulation of Urban MObility

## Slide 8
Figura 7. Puntos de evacuación, seguridad y rutas óptimas.
Fuente: (Padilla & Bosque, 2015)
Figura 6. Tiempos de llegada del Lahar al Valle de los Chillos.
Fuente (Padilla & Bosque, 2015)
Alternativas de evacuación
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

## Slide 9
MODELO CLASICO DE TRANSPORTE
Generación/ Atracción
Distribución
Reparto modal
Asignación
SIMULACIÓN
Macroscópica
Microscópica
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
Modelamiento y Simulación

## Slide 10
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
SUMO- Simulation of Urban MObility
Figura 12. Logo de la plataforma SUMO.
Fuente: (SUMO, 2018)
Centro Aeroespacial Alemán
Fuente: DLR

## Slide 11
Aforo y Clasificación vehicular
Modelamiento de la malla vial
Simulación Aleatoria
Simulación Aplicada
Presentación de diferentes posibles escenarios
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

## Slide 12
Figura 4 Aforador Automático.
Fuente: (Exemys, 2019)
Figura 5. Aforador Automático.
Fuente: (Ayuntamiento de Leganés, 2010)
Figura 3. Aforador Manual.
Fuente: (Exemys, 2019)
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
Aforo y clasificación vehicular
15min  1hora
Intensidad de tráfico (veh/h)

## Slide 13
Periodo | Horario de medición
Periodo de la mañana I | de 7:00 a 9:00 hrs.
Periodo de la mañana II | de 9:00 a 11:00 hrs.
Periodo de la mañana III | de 11:00 a 13:00 hrs.
Periodo de la tarde I | de 14:00 a 16:00 hrs.
Periodo de la tarde II | de 16:00 a 18:00 hrs.
Periodo de la noche I | de 18:00 a 20:00 hrs.
Tabla 1
Periodos de Medición para cada punto
Fuente: Autor.
Figura 6. Distribución de los puntos para la medición de la intensidad de tráfico
Fuente. Autor.
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
Aforo y clasificación vehicular

## Slide 14
Figura 7. Hoja de campo asignada a cada punto de aforo. (IDA Y VUELTA)
Fuente. Autor
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
Aforo y clasificación vehicular

## Slide 15
Fuente: Las imágenes pertenecen a cada una de las paginas oficiales de los mismos.
netconvert –osm-files ***.osm –o ***.net.xml
Importación de fuentes externas
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
Modelamiento de la malla vial

## Slide 16: Edición manual del modelo (NetEdit)
Nodos y conexiones Número de carriles
Figura 11. Edición manual de nodos y conexiones
Fuente. Autor
Figura 12. Corrección de número de carriles
Fuente. Autor
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
Modelamiento de la malla vial

## Slide 17: Sentido de la vía Semaforización
Figura 13 Edición manual de sentido de vía
Fuente. Autor
Figura 14. Edición de los semáforos en OSM
Fuente. Autor
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
Modelamiento de la malla vial
Edición manual del modelo (NetEdit)

## Slide 18
python PATH\randomTrips.py –n ***.net.xml –r ***.rou.xml –e 50 –l
La Simulación aleatoria permite verificar errores en las conexiones entre vías y nodos.
Parámetros de ruta y viaje
Simulación aleatoria
Fuente : Autor
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
Simulación Aleatoria

## Slide 19
Figura 15. Diseño de la metodología para la preparación de la simulación
Fuente. Autor.
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
Simulación Aplicada
XML
XML
XML
XML

## Slide 20: Archivo de asignación de tráfico (TAZ)
Figura 16. Base XML del archivo TAZ
Fuente. (SUMO, 2018)
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
Simulación Aplicada
ORIGENES
Puntos de aforo
DESTINOS
Puntos de seguridad (Padilla & Bosque, 2015)
Fuente. (Padilla & Bosque, 2015)

## Slide 21: Matriz Origen- Destino (O-D)
Figura 17. Base XML de la matriz OD
Fuente. (SUMO, 2018)
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
Simulación Aplicada
Tiempo
Intensidad de tráfico - AFORO
Cantidad de vehículos en base al aforo
Se establece los puntos de seguridad a los que se puede acceder desde cada punto de origen

## Slide 22: Generación de viajes
Figura 18. Archivo de configuración de SUMO
Fuente. (SUMO, 2018)
Archivo de viajes
od2trips -c PATH\od2trips.config.xml -n PATH\taz_file.taz.xml –d PATH\OD_file.od -o PATH\od_file.odtrips.xml
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
Simulación Aplicada

## Slide 23: Asignación de ruta
Figura 19. Archivo de asignación de ruta
Fuente. (SUMO, 2018)
Considera el archivo anterior y el modelo como entradas
Selecciona la Ruta óptima para cada vehículo en base la matriz OD.
duarouter –c PATH\duarcfg_file.trips2routes.duarcfg
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
Simulación Aplicada

## Slide 24: Archivo de configuración de SUMO
Figura 20. Archivo de configuración de SUMO
Fuente. (SUMO, 2018)
Permite agregar coberturas
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
Simulación Aplicada
Modelo y rutas óptimas
Figura 6. Tiempos de llegada del Lahar al Valle de los Chillos.
Fuente (Padilla & Bosque, 2015)

## Slide 25
Figura 21. Entorno de Simulación de SUMO.
Fuente: Autor

## Slide 26
Se presentaron dos alternativas:
Contraflujo en la Autopista Rumiñahui y en la Av. General Enríquez
Condiciones normales de las vías
Fuente: Autor
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
Presentación de diferentes posibles escenarios
La mayoría de vehículos evacuan por las pos principales vías hacia el exterior

## Slide 27
CAPÍTULO IV: RESULTADOS
Aforo y clasificación
Discusión de resultados
Modelos
Simulación Cond. Normales
Simulación Contraflujo
Comparación de alternativas

## Slide 28
CAPÍTULO IV: RESULTADOS
Aforo y clasificación
IDA
VUELTA
AL VALLE
A QUITO

## Slide 29
Intensidad de tráfico media para el sentido “ida”
Intensidad de tráfico media para el sentido “vuelta”
CAPÍTULO IV: RESULTADOS
Aforo y clasificación

## Slide 30
Figura 24. Sumatoria de vehículos para el sentido ida.
Fuente: Autor
Figura 25. Sumatoria de vehículos para el sentido vuelta
Fuente: Autor
Se seleccionó el horario de 16:00 a 18:00 horas (Tarde II) como el más conflictivo en ambos sentidos de vía para la realización de las simulaciones
CAPÍTULO IV: RESULTADOS
Aforo y clasificación

## Slide 31
CAPÍTULO IV: RESULTADOS
Figura 26. Modelo a contraflujo
Figura 27. Modelo en condiciones normales
Figura 28. Coberturas agregadas al modelo.
Fuente: Autor
Contraflujo
Cond. Normales
WGS84 zona 17S
SIMULACION ALEATORIA
Modelos

## Slide 32
Figura 30, Entorno de simulación de SUMO, sector redondel ESPE.
Fuente. Autor
CAPÍTULO IV: RESULTADOS
Simulación en Cond. Normales

## Slide 33
CAPÍTULO IV: RESULTADOS
Simulación en Cond. Normales
V. Media: 3,2 km/h
V. Relativa: 0,2 Km/h
2 Colisiones

## Slide 34
Figura 31. Porcentajes de vehículos en condiciones normales a los 25min.
Fuente: Autor
CAPÍTULO IV: RESULTADOS
Simulación en Cond. Normales
40 855
5

## Slide 35
Mayor intensidad de tráfico en:
Redondel del Colibrí
Redondel del Choclo
Sector River mall
Vía Colibrí – ESPE
San Luis
Sector el Triángulo,
CAPÍTULO IV: RESULTADOS
Simulación en Cond. Normales

## Slide 36
Figura 32, Entorno de simulación de SUMO, sector redondel ESPE.
Fuente. Autor
CAPÍTULO IV: RESULTADOS
Simulación en Contraflujo

## Slide 37
CAPÍTULO IV: RESULTADOS
Simulación en Contraflujo
V. Media: 13,7 km/h
V. Relativa: 0,8 Km/h
0 Colisiones

## Slide 38
Figura 33. Porcentajes de vehículos en contraflujo a los 25min.
Fuente: Autor
CAPÍTULO IV: RESULTADOS
Simulación en Contraflujo
10 556
5

## Slide 39
Mayor intensidad de tráfico en:
Zona entre San Luis - Triangulo
CAPÍTULO IV: RESULTADOS
Simulación en Contraflujo

## Slide 40
Chart: Vehículos detenidos por embotellamientos
| Condiciones Normales | Contraflujo
 | 0.3628 | 0.1127
Figura 56. Vehículos detenidos por embotellamientos.
Fuente: Autor
CAPÍTULO IV: RESULTADOS
Comparación de alternativas

## Slide 41
Chart: Vehículos que llegaron a su destino
| Condiciones Normales | Contraflujo
 | 0.5576 | 0.7896
Figura 57. Vehículos que llegaron a su destino.
Fuente: Autor
CAPÍTULO IV: RESULTADOS
Comparación de alternativas

## Slide 42
Chart: Vehículos en circulación
| Condiciones Normales | Contraflujo
 | 0.0796 | 0.0977
CAPÍTULO IV: RESULTADOS
Comparación de alternativas
Figura 56. Vehículos en circulación.
Fuente: Autor

## Slide 43
Disminución del 40%
CONDICIONES
NORMALES
CONTRAFLUJO
Disminución del 25,89% de personas afectadas

## Slide 44
Velocidad media relativa
Aumento de 0,6 km/h
Velocidad media
Aumento de 10,5 km/h
Fuente: Autor
CAPÍTULO IV: RESULTADOS
Comparación de alternativas
13,7
0,8
0,2
3,2

## Slide 45
Diferencia con respecto a (Padilla & Bosque, 2014) y (Padilla & Bosque, 2015)
Rutas mas cortas para un escenario óptimo
Impedimento de ingreso al Valle de los Chillos en las principales vías de acceso
Cal, Mayor, & Cárdenas (1996), factores para el manejo de las redes viales
Contraste respecto a la metodología presentada por (Ayuntamiento de Leganés, 2010)
Modelo clásico (Valladares, 2016) y generación de matrices OD (Bocanegra, 2005)
CAPÍTULO IV: RESULTADOS
Discusión de resultados

## Slide 46
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES

## Slide 47
Se estableció la diferencia entre simulaciones del tipo microscópico y macroscópico, por lo tanto, se puede decir que; al aplicar el modelamiento de escenarios de evacuación, las simulaciones microscópicas son idóneas, puesto que permiten el estudio individual de cada vehículo, otorgando la libertad de tomar decisiones en base a las condiciones y requerimientos del usuario y entregando información detallada de los escenarios simulados.
La aplicación de Open Street Map para la generación de modelos en SUMO resulta especialmente útil cuando se trabaja con zonas de gran tamaño, permitiendo obtener información básica sobre la red vial y dándonos la alternativa de trabajar con modelos georreferenciados.
La alternativa de modelo en condiciones normales representa un escenario poco práctico e improvisado, los modelos a contraflujo resultan un escenario más adecuado para una correcta evacuación ante una eventual erupción, debido a su gran efectividad presentada en la simulación con respecto al otro modelo.
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones

## Slide 48
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Recomendaciones
Se recomienda ampliar las zonas de aforo vehicular para posteriores estudios, puesto que esto mejoraría la distribución de los mismos alrededor de la malla vial, permitiendo simular escenarios aún más allegados a la realidad.
Posteriormente, sería recomendable para futuras investigaciones realizar simulaciones de evacuación peatonal hacia los sitos seguros, la plataforma SUMO también permite realizar este tipo de simulaciones y sería un gran aporte contrastar la información presentada en esta investigación junto con la de una evacuación peatonal.
Se recomienda realizar un llamado de atención a las autoridades pertinentes a fin de tomar las medidas necesarias y fomentar la generación de estudios que permitan el salvaguardar la vida de los pobladores del sector.

## Slide 49: GRACIAS

## Slide 50: REFERENCIAS
Alamy. (13 de diciembre de 2017). Volcán Cotopaxi, Ecuador con rocas cubiertas de líquenes arrojados desde erupciones pasadas en primer plano. Obtenido de https://www.alamy.es/foto-volcan-cotopaxi-ecuador-con-rocas-cubiertas-de-liquenes-arrojados-desde-erupciones-pasadas-en-primer-plano-uno-de-los-volcanes-activos-mas-altos-del-mundo-un-170557527.html
Ayuntamiento de Leganés. (2010). Plan de Movilidad Urbana Sostenible de leganés, Anexo II. Madrid.
BBVA. (29 de Octubre de 2014). Las 5 licencias de software libre más importantes que todo desarrollador debe conocer. (B. Open4U, Ed.) Obtenido de BBVAOPEN4U.
Behrisch, M., Bieker, L., Erdmann, J., & Krajzewic. (2011). SUMO–simulation of urban mobility: an overview. (ThinkMind, Ed.) In Proceedings of SIMUL 2011, The Third International Conference on Advances in System Simulation.
Bennett, J. (2010). OpenStreetMap. Packt Publishing Ltd.
Bocanegra, H. L. (2005). Estimación de una matriz origen-destino a partir de aforos vehiculares. Nuevo León: Tesis de Maestría en ciencias con especialidad en Ingeniería de Tránsito.
Cal, R., Mayor, R., & Cárdenas, G. (1996). Ingeniería de tránsito. Cuspide.
Carracedo, J. (2015). Peligros asociados a megadeslizamientos y lahares. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 23(1), 66.
Centeno, M. (1996). An Introduction to simulation modeling. Winter Simulation Conference, 1-8.
Centro Nacional de Prevención de Desastres. (30 de septiembre de 2018). ¿Qué es la ceniza volcánica? Obtenido de https://www.gob.mx/cenapred/articulos/conocemas-que-es-la-ceniza-volcanica
Chanca, J. (2004). Simulacion microscópica de trafico Urbano y su aplicación en un area de la ciudad de Zaragosa. XXV Jornadas de Automática.
Colón, E. (2014). Experiencias en Desastres Naturales. CONFEA, 1-55.
El Comercio. (14 de septiembre de 2015). La evacuación desde las zonas de riesgo en los valles se hará utilizando 10 vías. El Comercio.

## Slide 51
El Universo. (15 de Agosto de 2015). Rafael Correa anuncia estado de excepción por actividad de volcán Cotopaxi. El Universo.
Exemys. (2019). Aplicaciones detector indictivo de vehiculos. Obtenido de https://exemys.com.ar/LINKS/IDx_aplicaciones/
FCEFyN. (2014). Modelos de predicción de la demanda. En D. d. Civiles. Córdoba.
Hall, M., & Mothes, P. (2008). The rhyolitic–andesitic eruptive history of Cotopaxi volcano, Ecuador. Bulletin of Volcanology, 70(6), 675-702.
Instituto Geofísico. (16 de Agosto de 2016). Crónicas de la erupción del volcán Cotopaxi. Obtenido de https://www.igepn.edu.ec/servicios/noticias/1376-cronicas-de-la-erupcion-del-volcan-cotopaxi-2015
Instituto Geofísico EPN. (24 de junio de 2014). Instituto Geofísico de la Escuela Plitécnica Nacional. Obtenido de Cotopaxi: https://www.igepn.edu.ec/content/9-cotopaxi
Kerner, B. (2009). Introduction to modern traffic flow theory and control: the long road to three-phase traffic theory. Springer Science & Business Media.
Kerner, B., & Rehborn, H. (2000). Experimental Properties of Phase Transitions in Traffic Flow.
Lara, R. C. (2013). Herramientas de software libre para aplicaciones en ciencias e ingeniería. Revista Politécnica, 32.
Obe, R., & Hsu, L. (2011). Today and Tomorrow, PostGIS in Action. GeoInformatics, 14(8), 30-33.
Ortuzar, J., & Willumsen, L. (2011). Modelling transport. Modelling transport.
Padilla, O., & Bosque, J. (2014). Determinación de puntos de evacuación vertical y horizontal en caso de una erupción del volcán cotopaxi en el Valle de los Chillos, Sangolquí, Ecuador. Revista Geoespacial, 11, 67-79.
Padilla, O., & Bosque, J. (2015). Calculo, analisis y representacion de tiempos de evacuacion en el Valle de los Chillos frente a una eventual erupción del volcán Cotopaxi. 21.
Pegden, C., Shannon, R., & Sadowski, R. (1995). Introduction to simulation using SIMAN (Vol. II). New York: McGraw-Hill.
Salazar, D., & D’Ercole, R. (2009). Percepción del riesgo asociado al volcán Cotopaxi y vulnerabilidad en el Valle de Los Chillos (Ecuador). Bulletin de l'Institut français d'études andines, 38(3), 849-871.
Secretaría de Gestión de Riesgos. (2015). Plan de contingencia ante una posible erupción del volcán "Cotopaxi".

## Slide 52
Stallman, R. M. (2004). Software libre para una sociedad libre (Primera ed.). Madrid: Traficantes de Sueños.
SUMO. (9 de Julio de 2018). Simulation of Urban MObility. Obtenido de Tutorials/Import from OpenStreetMap: http://www.sumo.dlr.de/userdoc/Tutorials/Import_from_OpenStreetMap.html
Toulkeridis, T., & Aguilera, E. (2005). El Volcán Cotopaxi, una amenaza que acecha. Proyecto de prevención de los riesgos asociados con la erupción del volcán Cotopaxi - Prevolco - Ecuador 2004 - 2005, 1-50.
USA TODAY. (15 de Mayo de 2015). Mount St. Helens: Facts about deadliest U.S. volcanic event 35 years later. USA TODAY.
USGS. (2019). USGS sicence for a changing world. Obtenido de https://volcanoes.usgs.gov/volcanoes/st_helens/st_helens_multimedia_gallery.html
Valladares, A. (2016). Comparación de un enfoque macroscópico y otro microscópico al estimar las demoras por la congestión urbana. Medellín, Universidad Nacional de Colombia: (Tesis de maestría).
Valles, J. A. (2019). Curso de TransCAD en Español.
Westra, E. (2014). Building mapping applications with QGIS. Packt Publishing Ltd.