## Slide 1: CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL AUTOMATIZACIÓN DEL HORNO AUTOCLAVE DE SECADO DE MATERIALES COMPUESTOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA-CIDFAE L AUTOR: SUÁREZ CAÑIZARES MARCELO ALEJANDRO DIRECTOR: ING. ORTIZ TULCÁN HUGO RAMIRO MSC. Julio 2019

## Slide 2
Temario
Introducción
Marco teórico
Diseño
Implementación
Pruebas y Resultados
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 3
Introducción

## Slide 4
Introducción
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA

## Slide 5
Justificación e Importancia
El proyecto de materiales compuestos que se desarrolla en el CIDFAE es de gran importancia para la operación de las aeronaves que se encuentran en la actualidad volando para la Fuerza Aérea.
El diseño y construcción de una pieza que se va a instalar en una aeronave fabricada con materiales compuestos debe cumplir con las normas de aeronavegabilidad
Realizar ciclos de secado a una temperatura controlada.

## Slide 6
Alcance
Diseño e implementación de un sistema eléctrico para la generación de diferentes set points de temperatura en el horno.
El sistema automático de control tendrá funciones automáticas y manuales.
Se implementará un sistema de alarmas y eventos visuales a través de luces indicadoras que muestren el funcionamiento del horno.
El sistema contará con una interfaz humano - máquina (HMI).

## Slide 7
Objetivo General
Mejorar la eficiencia y calidad en el secado de materiales compuestos por medio del uso de programas de polimerización acordes a las necesidades de las diferentes piezas de aviación fabricadas en el Centro de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

## Slide 8
Objetivos Específicos
Disminuir el tiempo de polimerización de materiales compuestos fabricados en el CIDFAE, mediante un sistema automático de control del horno autoclave que permitan mantener la temperatura adecuada.
Aumentar la seguridad de los operadores del horno autoclave a través de la monitorización de todos los parámetros de funcionamiento por medio de una pantalla.
Garantizar una distribución uniforme de temperatura al interior del horno autoclave.

## Slide 9
Marco Teórico

## Slide 10
Materiales compuestos
Es una combinación constituida a partir de una unión de dos o más componentes, esta combinación da lugar a un nuevo material con propiedades y características específicas.
Obtener una nueva clase de materiales con combinación de propiedades que difícilmente se encuentren en los ya existentes
Las partes de los materiales compuestos son: la matriz y el refuerzo
Materiales compuestos de matriz polimérica, resistentes a la corrosión y a los agentes químicos, pueden ser moldeados con libertad, el refuerzo constituye algún tipo de fibra de material sintético o inorgánico.

## Slide 11
Materiales compuestos en aviación
Utilizados en la actualidad en todos los componentes de aviación.
Permiten reducir el peso, se incrementa el desempeño y un ahorro de energía. La resistencia y rigidez que presentan estos materiales por unidad de masa es superior a la de los materiales estructurales que se utilizan de manera clásica.
Uso de materiales compuestos en la Fuerza Aérea Ecuatoriana. CIDFAE produce piezas de aviones y UAV para aviación ecuatoriana.

## Slide 12
Materiales compuestos fabricados en el CIDFAE
Taller de materiales compuestos, cuenta con tres técnicos especialistas.
Fabricar partes y componentes para reparaciones del fuselaje de las aeronaves de la Fuerza Aérea y la construcción de la estructura de los UAV.
AEROPOXY PR2032 Epoxy Resin y AEROPOXY PH3660 Epoxy Hardener

## Slide 13
Horno autoclave
Depósito que mantiene a temperaturas constantes un determinado aire o gas y es utilizado para el curado de materiales compuestos.
Se coloca la fibra sobre el molde, teniendo completado el proceso de laminado se debe colocar en el interior del autoclave.
El proceso de secado en autoclave produce laminados de elevada calidad.
Fibras preimpregnadas con resina parcialmente curada.

## Slide 14
Termocupla
Una termocupla consta de dos alambres de distinto material unidos en un extremo, al aplicar temperatura en la unión de los metales se genera una tensión muy pequeña, del orden de los milivolts el cual aumenta con la temperatura

## Slide 15
PLC
Controlador Lógico Programable, dispositivo digital electrónico con una memoria programable para el almacenamiento de instrucciones.
Permite la implementación de funciones específicas con el objeto de controlar máquinas y procesos.

## Slide 16
Control PID
Proporcional-integral-derivativo, es utilizado para realizar control genérico.

## Slide 17
Interfaz HMI
Humano-máquina. Interfaz entre el proceso y los operadores.

## Slide 18
Diseño

## Slide 19
Problema de diseño
Implementación en el horno autoclave de un control de temperatura monitoreado mediante una computadora.
Reemplazar los 24 focos incandescentes con una resistencia eléctrica para ser utilizada como elemento calefactor.
El horno debe tener dos modos de funcionamiento, un modo manual en el cual el operador ingrese de acuerdo a las necesidades de secado el tiempo y la temperatura y otro modo automático en el cual ya se encuentren establecidos los valores de temperatura y tiempo en el proceso de secado.
Implementar un botón de paro de emergencia que detenga el proceso de secado y luces indicadoras de operación del horno autoclave.

## Slide 20
Requerimientos de operación del horno autoclave
Temperatura horno autoclave CIDFAE | 
Set point de temperatura | Ingresado por el operador de acuerdo con las necesidades o ingresado automáticamente por los programas de secado configurados
Temperatura mínima | 22 oC (temperatura promedio ambiente)
Temperatura máxima | 160 oC
Variación de temperatura | ±2 oC

## Slide 21
Requerimientos de operación del horno autoclave
Modos de operación horno autoclave CIDFAE | 
Modo manual | Permite el ingreso de temperatura y tiempo por parte del operador según las necesidades de secado
Modo automático | Permite la selección de programas de secado, los cuales tienen tiempo y temperatura previamente configurados en el sistema.
Modo configuración | Permite que el operador cambie los coeficientes P, I y D del controlador PID.

## Slide 22
Diseño Conceptual

## Slide 24
Diseño Detallado

## Slide 25
Control automático de temperatura
Realizar un sistema de cambio y supervisión de temperatura en el interior del horno autoclave
Sensor de temperatura
Elemento calefactor (Termorresistencia)
Cables y conectores

## Slide 26
Sistema visual de control de funcionamiento
Instalar luces indicadoras y un botón de paro de emergencia.
Luz piloto roja
Luz piloto verde
Botón de paro de emergencia
Cables y conectores

## Slide 27
Sistema de control y variación de temperatura
Implementar un control que mantenga el valor de la temperatura constante por un tiempo determinado, sistema que reciba la señal del sensor de temperatura y administre la señal al elemento calefactor para que la temperatura se mantenga constante y por un tiempo determinado.
PLC
Interfaz Humano Máquina (HMI)
Protecciones
Relés
Circuitos de acoplamiento
Cables y conectores

## Slide 28
Diagrama Eléctrico

## Slide 29
Diagrama P&ID

## Slide 30
Grafcet del Sistema

## Slide 31
Control PID
Control PID |  | 
Kp | ki | kd
1,15 | 0,0045 | 92

## Slide 32
DIAGRAMA DE FLUJO HMI

## Slide 33
DIAGRAMA DE FLUJO HMI

## Slide 34
VARIABLES A MONITOREAR HMI
Variables | 
Variables a monitorear | Temperatura interna del horno
 | Tiempo de funcionamiento del horno
Variables a controlar | Temperatura interna del horno
 | Tiempo de funcionamiento del horno

## Slide 35
NAVEGACIÓN DE PANTALLAS
Nivel 1
Presentación, información y menú
Nivel 2
Operación manual
Nivel 2
Operación automática
Nivel 2
Configuración
Nivel 3
Password y autenticación de usuario

## Slide 36
Distribución de pantalla presentación, información y menú

## Slide 37
Distribución de pantalla de operación manual

## Slide 38
Distribución de pantalla de operación automática

## Slide 39
Distribución de pantalla de configuración

## Slide 40
Distribución de pantalla de contraseña

## Slide 41
Implementación

## Slide 42
Horno autoclave

## Slide 43
Interfaz HMI

## Slide 44
Interfaz HMI

## Slide 45
Interfaz HMI

## Slide 46
Interfaz HMI

## Slide 47
Pruebas y Resultados

## Slide 48
Encuesta a Operadores
Pregunta | Parámetro Adecuado | Parámetro Medianamente Adecuado | Parámetro Inadecuado
¿Los colores de las pantallas son los adecuados para que usted pueda operar el horno autoclave? | 2 | 0 | 0
¿Las pantallas de la HMI presentan la información suficiente para que se pueda operar y controlar el funcionamiento del horno autoclave? | 2 | 0 | 0
¿Los botones de navegación presentan la información adecuada para realizar una correcta exploración entre pantallas? | 2 | 0 | 0
¿Los casilleros de ingreso y visualización de temperatura y tiempo son de las dimensiones adecuadas y se encuentran plenamente identificadas? | 2 | 0 | 0
¿La visualización de las variables tanto de tiempo y temperatura del horno autoclave es la correcta? | 2 | 0 | 0
¿Las luces indicadoras de funcionamiento se encuentran en una posición correcta y dan una idea clara del estado (funcionamiento o paro) en el que se encuentra el horno? | 2 | 0 | 0
¿El paro de emergencia se encuentra en una correcta ubicación y plenamente identificado en caso de que tenga que realizar un paro de emergencia del proceso de secado? | 2 | 0 | 0

## Slide 49
Tiempo de Secado Materiales Compuestos
Número de pieza | Dimensiones | Tiempo de secado | Temperatura de secado | Porcentaje de secado
1 | Largo: 20 cm Ancho: 8 cm Espesor: 2 cm | 3 horas con 30 minutos | 120 oC | 100%
2 | Largo: 35 cm Ancho: 20 cm Espesor: 6 cm | 4 horas con 30 minutos | 150 oC | 100%
3 | Largo: 80 cm Ancho: 32 cm Espesor: 8 cm | 6 horas | 160 oC | 100%

## Slide 50
Tiempo de Secado Materiales Compuestos
Número de pieza | Dimensiones | Tiempo de secado con el horno | Tiempo de secado sin el horno | Temperatura de secado con el horno | Temperatura de secado sin el horno
1 | Largo: 20 cm Ancho: 8 cm Espesor: 2 cm | 3 horas con 30 minutos | 24 horas | 120 oC | Ambiente
2 | Largo: 35 cm Ancho: 20 cm Espesor: 6 cm | 4 horas con 30 minutos | 24 horas | 150 oC | Ambiente
3 | Largo: 80 cm Ancho: 32 cm Espesor: 8 cm | 6 horas | 24 horas | 160 oC | Ambiente

## Slide 51
Tiempo de Secado Materiales Compuestos

## Slide 52
Tiempo de Secado Materiales Compuestos

## Slide 53
Tiempo de Secado Materiales Compuestos

## Slide 54
Tiempo de Secado Materiales Compuestos

## Slide 55
Tiempo de Secado Materiales Compuestos

## Slide 56
Tiempo de Secado Materiales Compuestos

## Slide 57
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 58
Conclusiones
La calidad y tiempo de secado de las partes de materiales compuestos realizadas por el CIDFAE se ha mejorado, el secado de las partes de aeronaves se realizaba a la temperatura del medio ambiente y con una duración de 24 horas, sin tomar en cuenta los cambios de temperatura existentes en la ciudad de Ambato, con el horno autoclave el tiempo de secado se redujo a un promedio de 6 horas permitiendo que se produzca un mayor número de piezas en menor tiempo, el secado de los materiales es uniforme a una temperatura constante por lo que se mejora el proceso de polimerización y así se logra una mejor calidad del material compuesto.

## Slide 59
Conclusiones
El operador del horno autoclave únicamente controla y monitorea las variables del horno mediante una interfaz HMI que fue aprobada por las necesidades del operador, esta interfaz permite que se realice un control de las variables sin necesidad de acercarse al horno, evitando que el operador sufra accidente de quemaduras debido a la temperatura. Las indicaciones visuales de la interfaz HMI son las adecuadas para el control y configuración de las variables que debe monitorear el horno autoclave.

## Slide 60
Conclusiones
El desarrollo de las pantallas HMI para el monitoreo y control del funcionamiento del horno autoclave fue el adecuado ya que se adaptó a las necesidades y requerimientos de los técnicos operadores del CIDFAE, las pantallas desarrolladas permiten un correcto control y visualización de la temperatura y funcionamiento del horno.

## Slide 61
Conclusiones
El control PID implementado permite tener una temperatura constante durante todo el tiempo que dura el proceso de secado al interior del horno autoclave, en el tiempo de funcionamiento máximo de seis horas la temperatura fue constante de acuerdo con los parámetros de diseño.

## Slide 62
Recomendaciones
Antes de realizar la operación del horno autoclave, se debe tomar conocimiento del manual de operación para evitar daños personales y al horno.
Se debe ubicar el horno en un lugar adecuado con cubierta para evitar daños ocasionados por la humedad, ya que esta podría ocasionar cortocircuitos o corrosión en la estructura del horno.
Evitar el uso de materiales de baja calidad, buscando el abaratamiento de costos, ya que en la operación se encuentra en consideración heridas que puedan sufrir los operadores.

## Slide 63
Gracias