## Slide 1: Diseño e Implementación de una Interfaz que Adapte una Señal de Emergencia de Televisión Digital a la Red de Telefonía IP de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE
Yeslie N. Sambrano Velasco
2019

## Slide 2: Agenda
Introducción
2. Objetivos
3. Marco Teórico
4. Metodología
5. Escenarios de Prueba
6. Discusión
7. Trabajos Futuros
8. Conclusiones

## Slide 3: Introducción
El ser Humano debe estar Preparado
Vulnerabilidad
Evolución y Crecimiento
Sistemas de Protección
Cambio Continuo

## Slide 4: Introducción
EWBS Emergency Warning Broadcasting System
Uno de los Sistemas de Alerta Temprana más reconocido a nivel mundial.
Implementado sobre receptores de televisión digital terrestre y radio.
Al ser una señal digital existe la posibilidad de adaptarlo.
Ha dado aviso de desastres naturales en más de 15 ocasiones.

## Slide 5: Introducción
16 de abril de 2016 - Pedernales Manabí
Magnitud: 7.8 Registros: 655 Fallecidos, 48 desaparecidos
y 17638 heridos.
Estratovolcán activo “Cotopaxi”
Monitoreo: Desde el año 1976 Último Evento: Año 2015
Existen poblaciones que se encuentran expuestas
a sus amenazas.
Se busca integrar sistemas de alerta en nuevos dispositivos que alerten a la población.

## Slide 6: Introducción
40.73 Km
ESPE Campus Sangolquí
Volcán Cotopaxi
Bloques
Biblioteca
CICTE
Edificios
Laboratorios

## Slide 7: Agenda
Introducción
2. Objetivos
3. Marco Teórico
4. Metodología
5. Escenarios de Prueba
6. Discusión
7. Trabajos Futuros
8. Conclusiones

## Slide 8: Objetivos
Encontrar la manera más óptima para poder obtener la Señal de EWBS de un decodificador de televisión digital terrestre.
Implementar una interfaz, la cual al momento de recibir una Señal de EWBS simule la marcación de un teléfono IP.
Comunicar a la interfaz con el Servidor de Telefonía IP de la Universidad de las Fuerzas Armadas.
Emitir un mensaje de alerta de emergencia a través de los altavoces de la central de ToIP.
Diseñar e implementar una interfaz, la cual al momento de recibir la Señal de alerta EWBS de un Decodificador de Televisión Digital Terrestre, emita una alerta de emergencia a la Red de Telefonía IP de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

## Slide 9: Agenda
Introducción
2. Objetivos
3. Marco Teórico
4. Metodología
5. Escenarios de Prueba
6. Discusión
7. Trabajos Futuros
8. Conclusiones

## Slide 10: Televisión Digital Terrestre (TDT)
¿Qué es la TDT?
Señal Analógica
Señal Digital
Señal débil
Televisión Digital Terrestre ECUADOR
Estándares de TDT
ISDB-Tb
EWBS

## Slide 11: Emergency Warning Broadcasting System (EWBS)
Transmisor
Emisora
Consola EWBS
Receptor
Es un sistema de activación remota para Radio y Televisión, el cual transmite información de alerta o advertencia a los espectadores y oyentes sobre un desastre inminente.
Alerta / Previsión
Terremoto inminente de escala superior a 3
Tsunami
Otros desastres naturales
Petición de un órgano gubernamental

## Slide 12: Telefonía IP
Modulación por Código de Pulso
Compresión
Voz Digital
CODEC DE VOZ
Voz
Es la transmisión de la señal de voz comprimida y convertida en paquetes de voz, sobre el Internet.
Tiene un grado de aceptación muy elevado por parte de los usuarios.
Fácil de integrar con respecto a otros sistemas de comunicación.
En contacto desde cualquier parte y en tiempo real gracias al Internet.
Por medio de la infraestructura de la red local de datos IP de cualquier empresa se puede realizar la integración de la Telefonía IP.

## Slide 13: Protocolos de Señalización
SIP (Session Iniciation Protocol)
Mensajes de texto sin codificación.
La señalización y los datos viajan por separado por lo que requiere de servidores STUN para evitar problemas.
Se encuentra estandarizado por la IETF.
IAX (Inter-Asterisk Echange Protocol)
Menor utilización ya que los mensajes son codificados se forma binaria.
Evita problemas con el NAT ya que la señalización y los datos viajan en conjunto.
Se encuentra en proceso de estandarización.
Utiliza como mínimo 3 puertos, 1 para señalización y 2 para comunicaciones RTP.
Utiliza solo un puerto para señalización y envío de datos.
Ancho de Banda
NAT
Estandarización
Puertos

## Slide 14: Asterisk
Es una implementación de una central telefónica que se basa en código abierto, la cual permite realizar llamadas y conectarse a otros servicios telefónicos.
Archivo | Contenido
/etc/asterisk | Configuración de Asterisk a excepción de la configuración de las interfaces hardware.
/var/lib/asterisk/astdb | La base de datos de Asterisk.
/var/lib/asterisk/sounds | Archivos de audio, mensajes de bienvenida, etc.
/var/spool/asterisk | Archivos donde se guardan el registro de llamadas entrantes, los buzones de voz de cada usuario, etc.
Archivos donde se guarda la información relacionada con la configuración de Asterisk

## Slide 15: Asterisk
El funcionamiento de Asterisk se maneja bajo la configuración de archivos en texto plano.
Archivo | Funcionalidad
asterisk.conf | Contiene la ubicación de los archivos de sonidos, y scripts que son usados por Asterisk.
extensions.conf | Contiene la configuración de los teléfonos, buzones de voz, plan de marcado, entre otros.
features.conf | Controla las llamadas en espera o la transferencia de llamadas.
iax.conf | Manejo del protocolo IAX para interactuar con otros clientes.
modules.conf | Contiene los módulos, o aplicaciones de telefonía, que se deben cargar.
sip.conf | Instrucciones de interacción con dispositivos VoIP que operan bajo SIP.

## Slide 16: CUCM
Es un software basado en un sistema de tratamiento de llamadas para telefonía IP, desarrollado por Cisco.
Este software permite ampliar las funciones y características de telefonía, para paquetes de dispositivos de red de telefonía, los cuales pueden ser teléfonos IP de CISCO, gateways VoIP, dispositivos de procesamiento de medios, entre otros.
Cisco Unified Communications Manager

## Slide 17: Informacast
Es un sistema de notificación masiva de emergencia que envía mensajes críticos a dispositivos locales y usuarios móviles, pertenecientes a una red de telefonía IP.
Este software permite cargar usuarios y dispositivos a los que desea enviar mensajes.

## Slide 18: Agenda
Introducción
2. Objetivos
3. Marco Teórico
4. Metodología
5. Escenarios de Prueba
6. Discusión
7. Trabajos Futuros
8. Conclusiones

## Slide 19: Materiales
Decodificador de TDT PIX-BT108-LA1 de
Pixela Corporation.
Raspberry Pi 3 Model b+.
Raspbian Buster with desktop and recommended software.
Python versión 3.7.3.
Asterisk versión 15.7.6.

## Slide 20: Procedimiento
Manipulación del Decodificador para tomar el pulso eléctrico de activación del EWBS
Detección en Python
Levantamiento del Servidor Asterisk
Integración de la Programación en Python con el Servidor Asterisk
Realización de Pruebas
1
2
3
4
5

## Slide 21: Detección de la Señal EWBS
 | Código de Área
Ecuador | 0100 0101 0100 0011 0101 0101
Rumiñahui | 00 01100
Programación

## Slide 22: Red de Telefonía IP de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

## Slide 23: Diagrama de interconexión entre la interfaz y la red de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
CONSOLA EWBS
DECODIFICADOR TDT
SERVIDOR ASTERISK DETECTOR

## Slide 24: Configuración del Servidor IP Asterisk
SIP.CONF
[8640] |  | 
type | friend | El usuario puede realizar y recibir llamadas.
secret | 8640pass | Contraseña de autenticación.
qualify | yes | Tiempo de latencia no superior a 2000 ms.
nat | no | Indica si el dispositivo está detrás de un NAT con "yes".
host | dynamic | El usuario se puede conectar desde cualquier dirección IP de la red.
canreinvite | no | No se permite que los puntos finales intercambien mensajes RTP directamente.
disallow | all | Permite deshabilitar un codec. Puede tomar los mismos valores que allow.
allaw | ulaw, alaw | Permite habilitar un codec. Pueden ponerse varios en un mismo usuario.
context | public | Contexto que controla toda la configuración.
Configuración de un Usuario Asterisk en la Central IP Asterisk.

## Slide 25: Configuración del Servidor IP Asterisk
SIP.CONF
[TRUNK-CISCO] |  | 
type | peer | Autentica llamadas salientes.
host | IP Central ESPE | El usuario solo se puede conectar desde esta IP.
port | 5060 | Puerto UDP en el que responderá el Asterisk
insecure | port, invite | Define como manejar las conexiones con peers.
nat | no | Indica si el dispositivo está detrás de un NAT con "yes".
disallow | all | Permite deshabilitar un codec. Puede tomar los mismos valores que allow.
allaw | ulaw, alaw | Permite habilitar un codec. Pueden ponerse varios en un mismo usuario.
qualify | yes | Tiempo de latencia no superior a 2000 ms.
context | public | Contexto que controla toda la configuración.
Configuración de un Usuario CISCO en la Central IP Asterisk.

## Slide 26: Configuración del Servidor IP Asterisk
EXTENSIONS.CONF
8640 en contexto [general] |  | 
exten => | 8640,1,Dial(SIP/8640,30,Ttm) | Se conecta a la extensión
exten => | 8640,2,Hangup | Termina la llamada
1874 en contexto [general] |  | 
exten => | 1874,1,NoOp() | Eco para la interfaz de línea
exten => | 1874,n,Dial(SIP/TRUNK-CISCO/${EXTEN}) | Se conecta a la extensión
exten => | 1874,n,Hangup | Termina la llamada
Configuración del número del Informacast de la Central IP CISCO en la Central IP Asterisk
Configuración del número de prueba propio de la Central IP Asterisk

## Slide 27: Agenda
Introducción
2. Objetivos
3. Marco Teórico
4. Metodología
5. Escenarios de Prueba
6. Discusión
7. Trabajos Futuros
8. Conclusiones

## Slide 28: Escenario de Prueba N° 1
Detección de la Señal de EWBS
CONSOLA EWBS
DECODIFICADOR TDT
DETECTOR
INTERFAZ

## Slide 29: Escenario de Prueba N° 2
Comunicación con un Terminal IP propio de Asterisk
RED
RED
CONSOLA EWBS
DECODIFICADOR TDT
DETECTOR Y SERVIDOR DE TELEFONÍA IP (ASTERISK)
TERMINAL IP
SERVIDOR DE TELEFONÍA IP (ASTERISK)
TERMINAL IP
TERMINAL IP

## Slide 30: Escenario de Prueba N° 3
Comunicación con un Terminal IP propio de CISCO
RED
SERVIDOR DE TELEFONÍA IP (ASTERISK)
TERMINAL IP
TERMINAL IP
SERVIDOR DE TELEFONÍA IP (CISCO)

## Slide 31: Escenario de Prueba N° 3
Comunicación con un Terminal IP propio de CISCO
RED
CONSOLA EWBS
DECODIFICADOR TDT
SERVIDOR DE TELEFONÍA IP (ASTERISK)
DETECTOR
SERVIDOR DE TELEFONÍA IP (CISCO)
TERMINAL IP
EMERGENCIA

## Slide 32: Escenario de Prueba N° 4
Comunicación con el Informacast de CISCO
RED
CONSOLA EWBS
DECODIFICADOR TDT
SERVIDOR DE TELEFONÍA IP (ASTERISK)
DETECTOR
SERVIDOR DE TELEFONÍA IP (CISCO)
TERMINALES IP
INFORMACAST
EMERGENCIA

## Slide 33: Video de Funcionamiento del Proyecto

## Slide 34: Agenda
Introducción
2. Objetivos
3. Marco Teórico
4. Metodología
5. Escenarios de Prueba
6. Discusión
7. Trabajos Futuros
8. Conclusiones

## Slide 35: Discusión
Énfasis en la programación con redes de telefonía IP utilizando Python.
La elaboración de este trabajo representa un gran aporte en cuanto al desarrollo de sistemas de alerta temprana.
Se apertura un nuevo proyecto de decodificación.

## Slide 36: Agenda
Introducción
2. Objetivos
3. Marco Teórico
4. Metodología
5. Escenarios de Prueba
6. Discusión
7. Trabajos Futuros
8. Conclusiones

## Slide 37: Levantamiento del Servidor en la Nube
No se limitaría el alcance de los terminales IP.
Mayor aprovechamiento de la Señal EWBS.
La interfaz actual solo funciona en la Red Interna de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.
El código de área del decodificador es un limitante.

## Slide 38: Monitoreo de Incendios Forestales
En el país solo se han desarrollado en su mayoría sensores para monitorear posibles erupciones volcánicas.
En la actualidad es necesario monitorear posibles incendios forestales debido a los eventos suscitados recientemente.

## Slide 39: Agenda
Introducción
2. Objetivos
3. Marco Teórico
4. Metodología
5. Escenarios de Prueba
6. Discusión
7. Trabajos Futuros
8. Conclusiones

## Slide 40: Conclusiones
Detección de la Señal de EWBS
Se encontró que la manera más óptima de obtener una Señal de EWBS de un decodificador fue tomando la misma desde los buzzers del decodificador debido a: la facilidad de encontrar este punto, y porque es la manera más conveniente para adaptar el decodificador con la Raspberry sin dañar la placa electrónica.
Se logró diseñar e implementar una interfaz, la cual recibe una señal de alerta EWBS por medio de la activación de un buzzer de un decodificador de Televisión Digital Terrestre, emitiendo de esta manera una alerta a la Red de Telefonía IP de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE mediante la activación de los speakers de los terminales de telefonía IP.
Se implementó una interfaz bajo la programación en Python, la cual fue capaz de detectar una señal de EWBS (proveniente del buzzer de un decodificador), y conectarse a un Servidor de Telefonía Asterisk para llamar.
Se consiguió comunicar a la interfaz de detección con el Servidor de Telefonía IP CISCO de la Universidad, mediante el levantamiento de un Servidor de Telefonía IP bajo la plataforma Asterisk, el cual se configuró en conjunto con el servidor CISCO para que se comuniquen mediante un SIP Trunk.
Se logró emitir un mensaje de alerta previamente configurado (en la Central Asterisk), en los altavoces de los terminales de Telefonía IP de la Universidad, sin ningún retardo en cuanto a la detección de la Señal de EWBS.

## Slide 41: Gracias