## Slide 1
“DESARROLLO DE MODELOS MULTIVARIANTES PARA LA DISCRIMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS”
Enero, 2020
DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES - DEEE
CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE
Directora: Ing. Ana V. Guamán N. PhD.
Autora: Dina Karolay De La Cruz Mosquera

## Slide 2
02
OBJETIVOS
05
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
01
MOTIVACIÓN
03
PLANTEAMIENTO
04
RESULTADOS
TABLA DE CONTENIDOS

## Slide 3
TNT
Pólvora
MOTIVACIÓN
Prototipo e-nose

## Slide 4
02
OBJETIVOS
05
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
01
MOTIVACIÓN
03
PLANTEAMIENTO
04
RESULTADOS
TABLA DE CONTENIDOS

## Slide 5
Objetivos
General
Generar modelos cualitativos y cuantitativos para discriminar y cuantificar sustancias explosivas con el prototipo nariz electrónica del proyecto de investigación 2016-pic-009.
Analizar y evaluar la base de datos existente
Desarrollar una interfaz gráfica de usuario
Realizar nuevos experimentos
Generar dos modelos lineales y dos no lineales
Realizar un análisis comparativo de los modelos generados

## Slide 6
0
02
OBJETIVOS
05
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
01
MOTIVACIÓN
03
PLANTEAMIENTO
04
RESULTADOS
TABLA DE CONTENIDOS

## Slide 7
Prototipo Nariz Electrónica

## Slide 8
Descripción de los Experimentos
BASE DE DATOS 1
BASE DE DATOS 2
Número de muestras por experimento: 650
Etapa de limpieza: 300 s
Frecuencia de muestreo: 1 Hz
Número de muestras por experimento: 1800
Etapa de limpieza: 15 s
Frecuencia de muestreo: 10 Hz
Cantidad de sustancia dopante: 2 mL
Concentración de sustancia explosiva: 0.1-3 gr
Cantidad de sustancia dopante: 1 mL
Concentración de sustancia explosiva: 3-5 gr
Cantidad de experimentos: 142
48 Alcohol
33 Pólvora en estado puro
33 TNT en estado puro
5 Pólvora y Jabón
5 Pólvora y Pasta Dental
9 TNT y Jabón
9 TNT y Pasta Dental
Cantidad de experimentos: 63
21 Alcohol
21 Pólvora en estado puro
21 TNT en estado puro

## Slide 9
Modelos multivariantes
Programación Clásica
Machine Learning
Reglas
Respuestas
Reglas
Respuestas
Datos

## Slide 10
Modelos multivariantes
Machine
Learning
Deep
Learning

## Slide 11
Distribución de los Datos en Conjuntos de Entrenamiento y Prueba
N° DE TAREA | SUSTANCIAS QUE FORMAN PARTE DE LA TAREA DE CLASIFICACIÓN Y REGRESIÓN
1 | Alcohol/Sustancias explosivas en estado puro y mezclas
2 | Alcohol/Sustancias explosivas en estado puro
3 | Alcohol/Pólvora en estado puro
4 | Alcohol/TNT en estado puro
5 | Pólvora en estado puro/TNT en estado puro
6 | Alcohol/Pólvora en estado puro y mezcla de pólvora
7 | Alcohol/TNT en estado puro y mezcla de TNT
8 | Alcohol/Pólvora en estado puro/TNT en estado puro
Base de datos
Datos de prueba
Datos de entrenamiento
Aprendizaje del modelo
Validación del modelo

## Slide 12
Machine Learning
Señales originales
Preprocesamiento
Ingeniería de características
Aprendizaje
Evaluación
TNT/ PÓLVORA
Deep Learning
TNT/ PÓLVORA
Señales originales
Preprocesamiento
Evaluación
Aprendizaje

## Slide 13
Preprocesamiento
SEÑALES ORIGINALES
IMPLEMENTACIÓN DE FILTRO
CORRECCIÓN DE LÍNEA BASE
CONCATENACIÓN DE SENSORES
DETECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE OUTLIERS
ALINEAMIENTO DE PICOS

## Slide 14
Filtro de Savitzky–Golay
SEÑALES ORIGINALES
1. IMPLEMENTACIÓN DE FILTRO
CORRECCIÓN DE LÍNEA BASE
CONCATENACIÓN DE SENSORES
DETECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE OUTLIERS
ALINEAMIENTO DE PICOS
Preprocesamiento

## Slide 15
SEÑALES ORIGINALES
IMPLEMENTACIÓN DE FILTRO
2. CORRECCIÓN DE LÍNEA BASE
CONCATENACIÓN DE SENSORES
DETECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE OUTLIERS
ALINEAMIENTO DE PICOS
Preprocesamiento
y
Corrección de línea base:
Notes: La línea base de los sensores cambia constantemente debido a fluctuaciones en el entorno, estas fluctuaciones se conocen como deriva de la línea base, y en caso de no corregirla disminuirá el desempeño de los modelos de machine learning ya que su valor variará de un experimento en otro (Zhang & Peng, 2016). Es por ello que es importante realizar una compensación de la deriva de la línea base de las señales antes del desarrollo de los modelos.
La compensación de la deriva de la línea base se realizó mediante la resta de la señal original con una estimación de línea base de la misma, en este caso un polinomio de grado 1, de forma que todas las señales tengan su línea base en el origen. Los coeficientes del polinomio de la Ecuación 12 se obtuvieron con la función polyfit de la librería numpy la cual realiza un ajuste del polinomio a los puntos (x,y) de forma que los coeficientes (a,b) minimicen el error cuadrado de la Ecuación 13 en la Ecuación 14.
𝑝(𝑥)= 𝑎𝑥+𝑏
(
12
)
𝐸=∑1_(𝑖=0)^𝑘▒(𝑝(𝑥[𝑖])−𝑦[𝑖])^2
(
13
)
{█(𝑎𝑥[0]+𝑏=𝑦[0] @𝑎𝑥[1]+𝑏=𝑦[1])┤
(
14
)
Para obtener los puntos (x,y) a los que el polinomio debe ajustarse se calculó la derivada de todas las señales de entrenamiento ya que esta muestra la evolución de la pendiente a lo largo de la curva, por lo tanto, permite calcular los puntos dónde la pendiente es cero (𝑋_𝐹𝐼𝐿𝑇𝑅𝐴𝐷𝐴′=0 ), es decir, los máximos y mínimos de las señales. Además, se calculó la segunda derivada de la señal para identificar si el punto crítico en el cual 𝑋_𝐹𝐼𝐿𝑇𝑅𝐴𝐷𝐴′=0 es un punto mínimo o máximo. El resultado de la identificación de los mínimos y el máximo de cada una de las señales para un experimento se muestra en la Figura 12.
Con los puntos mínimos identificados, se procedió a utilizar estos valores para calcular la línea base estimada de cada una de las señales y restarla de la señal original, obteniendo las señales con una misma línea base en el origen, como se observa en la Figura 13.

## Slide 16
Promedio valor máximo por cada sensor
SEÑALES ORIGINALES
IMPLEMENTACIÓN DE FILTRO
CORRECCIÓN DE LÍNEA BASE
CONCATENACIÓN DE SENSORES
DETECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE OUTLIERS
3. ALINEAMIENTO DE PICOS
Preprocesamiento

## Slide 17
k sensores
n muestras
Sensor k=2
Sensor k=1
Sensor k=2
Sensor k=1
Sensor k=2
Sensor k=2
p características = n muestras × k sensores
n muestras
n muestras
n muestras
n muestras
n muestras
n muestras
SEÑALES ORIGINALES
IMPLEMENTACIÓN DE FILTRO
CORRECCIÓN DE LÍNEA BASE
4. CONCATENACIÓN DE SENSORES
DETECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE OUTLIERS
ALINEAMIENTO DE PICOS
Preprocesamiento
Notes: Para poder ingresar los datos de entrenamiento en los algoritmos de machine learning es necesario agrupar los datos de cada experimento que inicialmente estaba formado por una matriz 𝑋_((𝑛,𝑘)) de dos dimensiones con n muestras y k sensores, como se muestra en la Figura 15a, en un vector 𝑋_((1,𝑛×𝑘)) de n × k características, como se muestra en la Figura 15b.
Esta agrupación se realizó mediante la concatenación de las señales de los sensores de cada uno de los experimentos, además, por cada sensor se eliminaron las muestras anteriores al tiempo de respiración del prototipo. El resultado de la concatenación para un experimento se observa en la Figura 16.

## Slide 18
PCA
SEÑALES ORIGINALES
IMPLEMENTACIÓN DE FILTRO
CORRECCIÓN DE LÍNEA BASE
CONCATENACIÓN DE SENSORES
5. DETECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE OUTLIERS
ALINEAMIENTO DE PICOS
Preprocesamiento
Notes: Finalmente, es importante conocer si dentro del conjunto de datos de entrenamiento existen señales que se desvían del resto (a estas señales se las conoce con el nombre de outliers), ya que con esto se podrá identificar si existe alguna característica anormal en el prototipo e-nose que afecta el proceso de generación de datos (Aggarwal, 2013). Por consiguiente, se decidió utilizar el análisis de componentes principales (PCA) para detectar outliers, analizar si un sensor en específico produjo estas señales atípicas y caso de ser necesario eliminarlas antes del desarrollo de los modelos. El proceso de creación de los modelos para la detección de outliers y los conceptos relacionados a su elaboración se definen en la subsección siguiente.
El análisis de componentes principales (PCA) es un método de transformación lineal no supervisada que permite identificar patrones en los datos de entrenamiento, en base a la correlación entre las características de estos datos. Su objetivo es proyectar los datos en un nuevo subespacio con iguales o menores dimensiones que el original, este nuevo subespacio está formado por ejes ortogonales entre sí, denominados componentes principales (PC), que representan las direcciones de máxima varianza de los datos (Raschka & Mirjalili, 2017). Una explicación geométrica de este análisis se presenta en la Figura 17, donde x1, x2 y x3 representan los ejes de las características originales, PC1 el componente principal que va en dirección de la máxima varianza de las proyecciones de cada observación en PC1 y PC2 el segundo componente principal que de igual forma ira en dirección de la máxima varianza dada la restricción de que debe ser ortogonal al primero (Dunn, 2019). La distancia del origen del sistema al punto proyectado de cada observación en los nuevos ejes PC1 y PC2, se los conoce como scores. Los loadings o vectores dirección, son vectores unitarios que definen la dirección de los componentes principales en el sistema coordenado original.
La explicación matemática del análisis de componentes principales (PCA). se representa mediante la combinación lineal de la Ecuación 15.
𝑇_((𝑁,𝐴))=𝑋_((𝑁,𝐾)) 𝑃_((𝐾,𝐴))
(
15
)
Donde 𝑇_((𝑁,𝐴)) representa la matriz de scores con N observaciones y A componentes principales, X la matriz original de observaciones con N observaciones y K características, y finalmente la matriz de vectores dirección, conocido también como loadings, con K características y A componentes principales.
Es importante tomar en cuenta que antes del análisis de componentes principales es necesario acondicionarlo previamente, para que los datos tengan una forma más adecuada para el análisis. En la literatura se ha demostrado que el preprocesamiento previo de los datos puede hacer la diferencia en la obtención de un modelo útil de uno que no lo sea (Eriksson et al., 2006).
      𝐓^𝟐de Hotteling
El valor 𝑇^2-de Hotelling es la medida de la variación de cada observación dentro del modelo PCA, cuyo cálculo se realiza mediante la siguiente ecuación:
𝑇_𝑖^2=∑1_(𝑎=1)^𝐴▒(𝑡_(𝑖,𝑎)^2)/𝑠_𝑎
(
16
)
Donde 𝑡_(𝑖,𝑎) se define como el score del componente principal a para la observación i y 𝑠_𝑎 como la desviación estándar del componente a (Dunn, 2019; Mujica, Rodellar, Fernández, & Güemes, 2011).
Para calcular, el valor 𝑇^2-de Hotelling que se encuentra en un nivel de confianza seleccionado se utilizó la Ecuación 17 en la que se establece que el valor de 𝑇^2-de Hotelling es proporcional a la distribución-F.
𝑡^2~𝑇_(𝑝,𝑛−1)^2=(𝑝(𝑛−1))/(𝑛−𝑝) 𝐹_(𝑝,𝑛−𝑝)
(
17
)
Donde 𝑛 es el número de observaciones, p el número de componentes principales y 𝐹_(𝑝,𝑛−𝑝) el valor critico de la distribución-F que se calculó con la función scipy.stats.f.ppf.
      Desarrollo del Análisis de Componentes Principales (PCA)
En primer lugar, se escalaron los datos de forma robusta para resaltar los outliers, este escalamiento centra cada una de las características de los datos en la mediana y los escala de acuerdo con el rango intercuantil IQR (diferencia entre el cuantil 𝑄_1 y 𝑄_3 ), su cálculo se muestra en la Ecuación 18.
〖𝑋 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎〗_( 𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 )=(𝑋_(𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎)−𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑋_(𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎) ))/(〖𝑄_1〗_(𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎)−〖𝑄_3〗_(𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎) )
(
18
)
A continuación, se distribuyeron los datos en seis grupos cada uno de ellos sin la señal de uno de los sensores, esto con el fin de analizar si un sensor en específico es el que influye negativamente en los experimentos. Posteriormente, con el algoritmo no supervisado de análisis de componentes principales (PCA) se elaboraron modelos con los seis grupos de datos.
Se determinó el número de componentes principales que se utilizarían en cada uno de los modelos, para ello se elaboraron gráficas de sedimentación, como se muestra en la Figura 18, que muestra el porcentaje de varianza explicado por cada uno de los componentes principales y el porcentaje acumulado. La gráfica permitió identificar el punto en el que el descenso del porcentaje de varianza y el ascenso del porcentaje acumulado empezó a estabilizarse, llamado también punto codo, este se encontró en el sexto componente principal para el tercer modelo y en el séptimo componente principal en los demás, en conjunto explican más del 90% de varianza de los datos.
Después de seleccionar el número de componentes principales para cada uno de los modelos, se definió la métrica utilizada para la detección de outliers, en este caso el valor 𝑇^2-de Hotelling que es la medida de la variación de cada observación dentro del modelo PCA. A continuación, se fijó un nivel de confianza de 95%, con el cual se establece que los experimentos fuera de este serán considerados como outliers.
Con el valor 𝑇^2-de Hotelling de cada uno de los experimentos y el nivel de confianza calculado se identificaron como outliers aquellos experimentos con una variación mayor al límite de confianza, tal como se muestra en la Ecuación 19.
Con el valor 𝑇^2-de Hotelling de cada uno de los experimentos y el nivel de confianza calculado se identificaron como outliers aquellos experimentos con una variación mayor al límite de confianza, tal como se muestra en la Ecuación 19.
𝑇_𝑖^2>𝑡^2 → 𝑂𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟
(
19
)
En la Tabla 11, se muestra el número de experimentos tanto del conjunto de entrenamiento como de prueba antes de la detección de outliers, el número de experimentos identificados como outliers y el número de experimentos después de eliminarlos que serían usados tanto para el desarrollo como para la evaluación de los modelos.

## Slide 19
de Hotteling
SEÑALES ORIGINALES
IMPLEMENTACIÓN DE FILTRO
CORRECCIÓN DE LÍNEA BASE
CONCATENACIÓN DE SENSORES
5. DETECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE OUTLIERS
ALINEAMIENTO DE PICOS
Preprocesamiento
Notes: Finalmente, es importante conocer si dentro del conjunto de datos de entrenamiento existen señales que se desvían del resto (a estas señales se las conoce con el nombre de outliers), ya que con esto se podrá identificar si existe alguna característica anormal en el prototipo e-nose que afecta el proceso de generación de datos (Aggarwal, 2013). Por consiguiente, se decidió utilizar el análisis de componentes principales (PCA) para detectar outliers, analizar si un sensor en específico produjo estas señales atípicas y caso de ser necesario eliminarlas antes del desarrollo de los modelos. El proceso de creación de los modelos para la detección de outliers y los conceptos relacionados a su elaboración se definen en la subsección siguiente.
El análisis de componentes principales (PCA) es un método de transformación lineal no supervisada que permite identificar patrones en los datos de entrenamiento, en base a la correlación entre las características de estos datos. Su objetivo es proyectar los datos en un nuevo subespacio con iguales o menores dimensiones que el original, este nuevo subespacio está formado por ejes ortogonales entre sí, denominados componentes principales (PC), que representan las direcciones de máxima varianza de los datos (Raschka & Mirjalili, 2017). Una explicación geométrica de este análisis se presenta en la Figura 17, donde x1, x2 y x3 representan los ejes de las características originales, PC1 el componente principal que va en dirección de la máxima varianza de las proyecciones de cada observación en PC1 y PC2 el segundo componente principal que de igual forma ira en dirección de la máxima varianza dada la restricción de que debe ser ortogonal al primero (Dunn, 2019). La distancia del origen del sistema al punto proyectado de cada observación en los nuevos ejes PC1 y PC2, se los conoce como scores. Los loadings o vectores dirección, son vectores unitarios que definen la dirección de los componentes principales en el sistema coordenado original.
La explicación matemática del análisis de componentes principales (PCA). se representa mediante la combinación lineal de la Ecuación 15.
𝑇_((𝑁,𝐴))=𝑋_((𝑁,𝐾)) 𝑃_((𝐾,𝐴))
(
15
)
Donde 𝑇_((𝑁,𝐴)) representa la matriz de scores con N observaciones y A componentes principales, X la matriz original de observaciones con N observaciones y K características, y finalmente la matriz de vectores dirección, conocido también como loadings, con K características y A componentes principales.
Es importante tomar en cuenta que antes del análisis de componentes principales es necesario acondicionarlo previamente, para que los datos tengan una forma más adecuada para el análisis. En la literatura se ha demostrado que el preprocesamiento previo de los datos puede hacer la diferencia en la obtención de un modelo útil de uno que no lo sea (Eriksson et al., 2006).
      𝐓^𝟐de Hotteling
El valor 𝑇^2-de Hotelling es la medida de la variación de cada observación dentro del modelo PCA, cuyo cálculo se realiza mediante la siguiente ecuación:
𝑇_𝑖^2=∑1_(𝑎=1)^𝐴▒(𝑡_(𝑖,𝑎)^2)/𝑠_𝑎
(
16
)
Donde 𝑡_(𝑖,𝑎) se define como el score del componente principal a para la observación i y 𝑠_𝑎 como la desviación estándar del componente a (Dunn, 2019; Mujica, Rodellar, Fernández, & Güemes, 2011).
Para calcular, el valor 𝑇^2-de Hotelling que se encuentra en un nivel de confianza seleccionado se utilizó la Ecuación 17 en la que se establece que el valor de 𝑇^2-de Hotelling es proporcional a la distribución-F.
𝑡^2~𝑇_(𝑝,𝑛−1)^2=(𝑝(𝑛−1))/(𝑛−𝑝) 𝐹_(𝑝,𝑛−𝑝)
(
17
)
Donde 𝑛 es el número de observaciones, p el número de componentes principales y 𝐹_(𝑝,𝑛−𝑝) el valor critico de la distribución-F que se calculó con la función scipy.stats.f.ppf.
      Desarrollo del Análisis de Componentes Principales (PCA)
En primer lugar, se escalaron los datos de forma robusta para resaltar los outliers, este escalamiento centra cada una de las características de los datos en la mediana y los escala de acuerdo con el rango intercuantil IQR (diferencia entre el cuantil 𝑄_1 y 𝑄_3 ), su cálculo se muestra en la Ecuación 18.
〖𝑋 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎〗_( 𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 )=(𝑋_(𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎)−𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑋_(𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎) ))/(〖𝑄_1〗_(𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎)−〖𝑄_3〗_(𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎) )
(
18
)
A continuación, se distribuyeron los datos en seis grupos cada uno de ellos sin la señal de uno de los sensores, esto con el fin de analizar si un sensor en específico es el que influye negativamente en los experimentos. Posteriormente, con el algoritmo no supervisado de análisis de componentes principales (PCA) se elaboraron modelos con los seis grupos de datos.
Se determinó el número de componentes principales que se utilizarían en cada uno de los modelos, para ello se elaboraron gráficas de sedimentación, como se muestra en la Figura 18, que muestra el porcentaje de varianza explicado por cada uno de los componentes principales y el porcentaje acumulado. La gráfica permitió identificar el punto en el que el descenso del porcentaje de varianza y el ascenso del porcentaje acumulado empezó a estabilizarse, llamado también punto codo, este se encontró en el sexto componente principal para el tercer modelo y en el séptimo componente principal en los demás, en conjunto explican más del 90% de varianza de los datos.
Después de seleccionar el número de componentes principales para cada uno de los modelos, se definió la métrica utilizada para la detección de outliers, en este caso el valor 𝑇^2-de Hotelling que es la medida de la variación de cada observación dentro del modelo PCA. A continuación, se fijó un nivel de confianza de 95%, con el cual se establece que los experimentos fuera de este serán considerados como outliers.
Con el valor 𝑇^2-de Hotelling de cada uno de los experimentos y el nivel de confianza calculado se identificaron como outliers aquellos experimentos con una variación mayor al límite de confianza, tal como se muestra en la Ecuación 19.
Con el valor 𝑇^2-de Hotelling de cada uno de los experimentos y el nivel de confianza calculado se identificaron como outliers aquellos experimentos con una variación mayor al límite de confianza, tal como se muestra en la Ecuación 19.
𝑇_𝑖^2>𝑡^2 → 𝑂𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟
(
19
)
En la Tabla 11, se muestra el número de experimentos tanto del conjunto de entrenamiento como de prueba antes de la detección de outliers, el número de experimentos identificados como outliers y el número de experimentos después de eliminarlos que serían usados tanto para el desarrollo como para la evaluación de los modelos.

## Slide 20
SEÑALES ORIGINALES
IMPLEMENTACIÓN DE FILTRO
CORRECCIÓN DE LÍNEA BASE
CONCATENACIÓN DE SENSORES
5. DETECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE OUTLIERS
ALINEAMIENTO DE PICOS
Preprocesamiento
Notes: Finalmente, es importante conocer si dentro del conjunto de datos de entrenamiento existen señales que se desvían del resto (a estas señales se las conoce con el nombre de outliers), ya que con esto se podrá identificar si existe alguna característica anormal en el prototipo e-nose que afecta el proceso de generación de datos (Aggarwal, 2013). Por consiguiente, se decidió utilizar el análisis de componentes principales (PCA) para detectar outliers, analizar si un sensor en específico produjo estas señales atípicas y caso de ser necesario eliminarlas antes del desarrollo de los modelos. El proceso de creación de los modelos para la detección de outliers y los conceptos relacionados a su elaboración se definen en la subsección siguiente.
El análisis de componentes principales (PCA) es un método de transformación lineal no supervisada que permite identificar patrones en los datos de entrenamiento, en base a la correlación entre las características de estos datos. Su objetivo es proyectar los datos en un nuevo subespacio con iguales o menores dimensiones que el original, este nuevo subespacio está formado por ejes ortogonales entre sí, denominados componentes principales (PC), que representan las direcciones de máxima varianza de los datos (Raschka & Mirjalili, 2017). Una explicación geométrica de este análisis se presenta en la Figura 17, donde x1, x2 y x3 representan los ejes de las características originales, PC1 el componente principal que va en dirección de la máxima varianza de las proyecciones de cada observación en PC1 y PC2 el segundo componente principal que de igual forma ira en dirección de la máxima varianza dada la restricción de que debe ser ortogonal al primero (Dunn, 2019). La distancia del origen del sistema al punto proyectado de cada observación en los nuevos ejes PC1 y PC2, se los conoce como scores. Los loadings o vectores dirección, son vectores unitarios que definen la dirección de los componentes principales en el sistema coordenado original.
La explicación matemática del análisis de componentes principales (PCA). se representa mediante la combinación lineal de la Ecuación 15.
𝑇_((𝑁,𝐴))=𝑋_((𝑁,𝐾)) 𝑃_((𝐾,𝐴))
(
15
)
Donde 𝑇_((𝑁,𝐴)) representa la matriz de scores con N observaciones y A componentes principales, X la matriz original de observaciones con N observaciones y K características, y finalmente la matriz de vectores dirección, conocido también como loadings, con K características y A componentes principales.
Es importante tomar en cuenta que antes del análisis de componentes principales es necesario acondicionarlo previamente, para que los datos tengan una forma más adecuada para el análisis. En la literatura se ha demostrado que el preprocesamiento previo de los datos puede hacer la diferencia en la obtención de un modelo útil de uno que no lo sea (Eriksson et al., 2006).
      𝐓^𝟐de Hotteling
El valor 𝑇^2-de Hotelling es la medida de la variación de cada observación dentro del modelo PCA, cuyo cálculo se realiza mediante la siguiente ecuación:
𝑇_𝑖^2=∑1_(𝑎=1)^𝐴▒(𝑡_(𝑖,𝑎)^2)/𝑠_𝑎
(
16
)
Donde 𝑡_(𝑖,𝑎) se define como el score del componente principal a para la observación i y 𝑠_𝑎 como la desviación estándar del componente a (Dunn, 2019; Mujica, Rodellar, Fernández, & Güemes, 2011).
Para calcular, el valor 𝑇^2-de Hotelling que se encuentra en un nivel de confianza seleccionado se utilizó la Ecuación 17 en la que se establece que el valor de 𝑇^2-de Hotelling es proporcional a la distribución-F.
𝑡^2~𝑇_(𝑝,𝑛−1)^2=(𝑝(𝑛−1))/(𝑛−𝑝) 𝐹_(𝑝,𝑛−𝑝)
(
17
)
Donde 𝑛 es el número de observaciones, p el número de componentes principales y 𝐹_(𝑝,𝑛−𝑝) el valor critico de la distribución-F que se calculó con la función scipy.stats.f.ppf.
      Desarrollo del Análisis de Componentes Principales (PCA)
En primer lugar, se escalaron los datos de forma robusta para resaltar los outliers, este escalamiento centra cada una de las características de los datos en la mediana y los escala de acuerdo con el rango intercuantil IQR (diferencia entre el cuantil 𝑄_1 y 𝑄_3 ), su cálculo se muestra en la Ecuación 18.
〖𝑋 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎〗_( 𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 )=(𝑋_(𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎)−𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑋_(𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎) ))/(〖𝑄_1〗_(𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎)−〖𝑄_3〗_(𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎) )
(
18
)
A continuación, se distribuyeron los datos en seis grupos cada uno de ellos sin la señal de uno de los sensores, esto con el fin de analizar si un sensor en específico es el que influye negativamente en los experimentos. Posteriormente, con el algoritmo no supervisado de análisis de componentes principales (PCA) se elaboraron modelos con los seis grupos de datos.
Se determinó el número de componentes principales que se utilizarían en cada uno de los modelos, para ello se elaboraron gráficas de sedimentación, como se muestra en la Figura 18, que muestra el porcentaje de varianza explicado por cada uno de los componentes principales y el porcentaje acumulado. La gráfica permitió identificar el punto en el que el descenso del porcentaje de varianza y el ascenso del porcentaje acumulado empezó a estabilizarse, llamado también punto codo, este se encontró en el sexto componente principal para el tercer modelo y en el séptimo componente principal en los demás, en conjunto explican más del 90% de varianza de los datos.
Después de seleccionar el número de componentes principales para cada uno de los modelos, se definió la métrica utilizada para la detección de outliers, en este caso el valor 𝑇^2-de Hotelling que es la medida de la variación de cada observación dentro del modelo PCA. A continuación, se fijó un nivel de confianza de 95%, con el cual se establece que los experimentos fuera de este serán considerados como outliers.
Con el valor 𝑇^2-de Hotelling de cada uno de los experimentos y el nivel de confianza calculado se identificaron como outliers aquellos experimentos con una variación mayor al límite de confianza, tal como se muestra en la Ecuación 19.
Con el valor 𝑇^2-de Hotelling de cada uno de los experimentos y el nivel de confianza calculado se identificaron como outliers aquellos experimentos con una variación mayor al límite de confianza, tal como se muestra en la Ecuación 19.
𝑇_𝑖^2>𝑡^2 → 𝑂𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟
(
19
)
En la Tabla 11, se muestra el número de experimentos tanto del conjunto de entrenamiento como de prueba antes de la detección de outliers, el número de experimentos identificados como outliers y el número de experimentos después de eliminarlos que serían usados tanto para el desarrollo como para la evaluación de los modelos.

## Slide 21
Modelos de machine learning
Ingeniería de características: Reducción de dimensionalidad
(Construcción de componentes PLS)
Datos de entrada prepocesados
X
Datos de salida
Y
Construcción del modelo
Salida predicha
Escalamiento
Balanceo de Clases
Validación Cruzada
Notes:   Generación de Modelos PLS-DA y PLS-R
El proceso de desarrollo de un modelo PLS-DA o de un modelo PLS-R, como se mencionó en la sección anterior, consta de dos etapas principales: la construcción de los componentes PLS en la etapa de reducción de dimensionalidad y la construcción del modelo de predicción. Todo esto se realizó con la función PLSRegression de la librería sklearn, la cual utiliza el algoritmo de proceso iterativo no lineal de mínimos cuadrados parciales (NIPALS ) para el cálculo de los componentes PLS. Antes de ingresar los datos de entrenamiento al algoritmo PLSRegression se realizó un escalamiento de las características de los datos para que sean más fáciles de interpretar por el algoritmo de aprendizaje. Posterior a ello se seleccionaron el número de variables latentes de los modelos mediante la validación cruzada y finalmente se entrenaron los modelos con el número de variables latentes seleccionado.
    Escalamiento
Un paso previo al entrenamiento de los modelos es la selección del método de escalamiento adecuado para el conjunto de datos de entrenamiento y prueba. El efecto del escalamiento de las características de los datos depende del tipo de algoritmo aprendizaje utilizado. En el caso del método de mínimos cuadrados parciales, este si depende de la escala de los datos ya que características con mayor magnitud que otras tendrán mayor importancia en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, es importante seleccionar un escalamiento adecuado que permita enfocar el modelo en las características más importantes o en ausencia de conocimiento sobre la importancia relativa de las características dar la misma importancia a todas (Wold, Sjöström, & Eriksson, 2001).
Modelo PLS-DA
Para seleccionar el método de escalamiento adecuado se realizaron pruebas con los diferentes tipos de escalamientos proporcionados por Python, con cada uno de ellos se evaluó el desempeño promedio de los modelos generados durante la validación cruzada en función de la métrica AUC definida en el Capítulo 2, como se muestra en la Tabla 12. Con estos resultados se concluyó que el desempeño del algoritmo de mínimos cuadrados parciales como establece la teoría depende del tipo de escalamiento utilizado, en este caso el mejor desempeño durante la validación cruzada se obtuvo al centrar los datos en la media y escalarlos con una varianza igual a uno, es decir, mediante el método de autoescalamiento (StandardScaler en Python).
Para realizar este escalamiento, se debe eliminar la media y escalar las características a la varianza unitaria, como se observa en la Ecuación 38.
𝑥_(𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜(𝑖,𝑗))=(𝑥_((𝑖,𝑗))−(𝑥_𝑗 ) ̅)/(𝛿(𝑥_𝑗))
(
38
)
Donde, 𝑥_𝑖 representa la característica i de la observación j. La media (𝑥_𝑗 ) ̅ y la desviación estándar 𝛿(𝑥_𝑗) de cada una de las características j, obtenidas del conjunto de entrenamiento fueron aplicadas posteriormente en el conjunto de datos de prueba para que los valores de los datos de entrenamiento y de prueba sean comparables entre sí.
Modelo PLS-R
De igual manera para seleccionar el método de escalamiento adecuado para el método PLS-R se realizaron pruebas con los diferentes tipos de escalamientos proporcionados por Python, con cada uno de ellos se evaluó el desempeño promedio de los modelos generados durante la validación cruzada en función de la métrica 𝑅^2 definida en el Capítulo 2, como se muestra en la Tabla 13. Con estos resultados se concluyó que se obtuvo mejores resultados durante la validación cruzada tanto para la base de datos 1 como la 2 al únicamente centrar los datos en la media, es decir, al no utilizar ningún método de escalamiento. El centrado de los datos se realizó mediante la Ecuación 39.
𝑥_(𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜(𝑖,𝑗))=𝑥_((𝑖,𝑗))−(𝑥_𝑗 ) ̅
(
39
)
Donde, 𝑥_𝑖 representa la característica i de la observación j. La media de cada una de las características (𝑥_𝑗 ) ̅ obtenida del conjunto de entrenamiento fue aplicada posteriormente en el conjunto de datos de prueba para que los valores de los datos de entrenamiento y de prueba sean comparables entre sí .
    Balanceo de Clases
Al tener un mayor número de observaciones de una clase que de otra, el algoritmo de aprendizaje aprenderá implícitamente un modelo que optimiza las predicciones basadas en la clase más abundante en el conjunto de datos (Raschka & Mirjalili, 2017). Una forma de solucionar este problema es balancear la cantidad de observaciones en cada clase ya sea mediante una técnica de sobre muestro o un submuestreo de los datos. En este caso se utilizó el algoritmo SMOTE, el cual sobre muestrea la clase minoritaria creando observaciones sintéticas (Chawla, Bowyer, Hall, & Kegelmeyer, 2002).
    Validación Cruzada
    Las técnicas de validación cruzada consisten en la división del conjunto de datos de entrenamiento en dos subconjuntos: de entrenamiento y validación. En el presente proyecto de investigación se utilizó la validación cruzada denominada k-fold o de k-iteraciones, en la cual un conjunto de datos, denominado conjunto de prueba es separado del conjunto de datos de entrenamiento para la evaluación final de los modelos y el conjunto de entrenamiento es dividido en k conjuntos más pequeños. K-1 subconjuntos son usados como datos de entrenamiento y un subconjunto como datos de prueba. La medida de desempeño del algoritmo es calculada mediante el promedio del desempeño de cada uno de los k modelos entrenados. Como se observa en la Figura 4, se seleccionó un k=10 debido a que en la práctica se ha comprobado que permite estimar modelos que no sufren de subajustes ni sobreajustes a los datos de entrenamiento (J. Brownlee, 2018).
Se utilizó la validación cruzada de k=10 iteraciones mencionada en el Capítulo 2 para seleccionar el número de variables latentes tanto para el modelo PLS-R como para el modelo PLS-DA, con la diferencia de que la métrica utilizada para la selección del número de variables latentes del modelo PLS-R se realizó con el valor del error cuadrático medio (MSE) y con el valor del área bajo la curva (AUC) para el modelo PLS-DA. Finalmente, los modelos se entrenaron con el número de variables latentes seleccionado mediante la validación cruzada. Los resultados del desempeño de los modelos se presentan en la sección 4.3.

## Slide 22
Modelos de machine learning
Ingeniería de características: Reducción de dimensionalidad
(Construcción de componentes PLS)
Datos de entrada prepocesados
X
Datos de salida
Y
Construcción del modelo
Salida predicha
Escalamiento
Balanceo de Clases
Validación Cruzada
SMOTE
Notes:   Generación de Modelos PLS-DA y PLS-R
El proceso de desarrollo de un modelo PLS-DA o de un modelo PLS-R, como se mencionó en la sección anterior, consta de dos etapas principales: la construcción de los componentes PLS en la etapa de reducción de dimensionalidad y la construcción del modelo de predicción. Todo esto se realizó con la función PLSRegression de la librería sklearn, la cual utiliza el algoritmo de proceso iterativo no lineal de mínimos cuadrados parciales (NIPALS ) para el cálculo de los componentes PLS. Antes de ingresar los datos de entrenamiento al algoritmo PLSRegression se realizó un escalamiento de las características de los datos para que sean más fáciles de interpretar por el algoritmo de aprendizaje. Posterior a ello se seleccionaron el número de variables latentes de los modelos mediante la validación cruzada y finalmente se entrenaron los modelos con el número de variables latentes seleccionado.
    Escalamiento
Un paso previo al entrenamiento de los modelos es la selección del método de escalamiento adecuado para el conjunto de datos de entrenamiento y prueba. El efecto del escalamiento de las características de los datos depende del tipo de algoritmo aprendizaje utilizado. En el caso del método de mínimos cuadrados parciales, este si depende de la escala de los datos ya que características con mayor magnitud que otras tendrán mayor importancia en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, es importante seleccionar un escalamiento adecuado que permita enfocar el modelo en las características más importantes o en ausencia de conocimiento sobre la importancia relativa de las características dar la misma importancia a todas (Wold, Sjöström, & Eriksson, 2001).
Modelo PLS-DA
Para seleccionar el método de escalamiento adecuado se realizaron pruebas con los diferentes tipos de escalamientos proporcionados por Python, con cada uno de ellos se evaluó el desempeño promedio de los modelos generados durante la validación cruzada en función de la métrica AUC definida en el Capítulo 2, como se muestra en la Tabla 12. Con estos resultados se concluyó que el desempeño del algoritmo de mínimos cuadrados parciales como establece la teoría depende del tipo de escalamiento utilizado, en este caso el mejor desempeño durante la validación cruzada se obtuvo al centrar los datos en la media y escalarlos con una varianza igual a uno, es decir, mediante el método de autoescalamiento (StandardScaler en Python).
Para realizar este escalamiento, se debe eliminar la media y escalar las características a la varianza unitaria, como se observa en la Ecuación 38.
𝑥_(𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜(𝑖,𝑗))=(𝑥_((𝑖,𝑗))−(𝑥_𝑗 ) ̅)/(𝛿(𝑥_𝑗))
(
38
)
Donde, 𝑥_𝑖 representa la característica i de la observación j. La media (𝑥_𝑗 ) ̅ y la desviación estándar 𝛿(𝑥_𝑗) de cada una de las características j, obtenidas del conjunto de entrenamiento fueron aplicadas posteriormente en el conjunto de datos de prueba para que los valores de los datos de entrenamiento y de prueba sean comparables entre sí.
Modelo PLS-R
De igual manera para seleccionar el método de escalamiento adecuado para el método PLS-R se realizaron pruebas con los diferentes tipos de escalamientos proporcionados por Python, con cada uno de ellos se evaluó el desempeño promedio de los modelos generados durante la validación cruzada en función de la métrica 𝑅^2 definida en el Capítulo 2, como se muestra en la Tabla 13. Con estos resultados se concluyó que se obtuvo mejores resultados durante la validación cruzada tanto para la base de datos 1 como la 2 al únicamente centrar los datos en la media, es decir, al no utilizar ningún método de escalamiento. El centrado de los datos se realizó mediante la Ecuación 39.
𝑥_(𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜(𝑖,𝑗))=𝑥_((𝑖,𝑗))−(𝑥_𝑗 ) ̅
(
39
)
Donde, 𝑥_𝑖 representa la característica i de la observación j. La media de cada una de las características (𝑥_𝑗 ) ̅ obtenida del conjunto de entrenamiento fue aplicada posteriormente en el conjunto de datos de prueba para que los valores de los datos de entrenamiento y de prueba sean comparables entre sí .
    Balanceo de Clases
Al tener un mayor número de observaciones de una clase que de otra, el algoritmo de aprendizaje aprenderá implícitamente un modelo que optimiza las predicciones basadas en la clase más abundante en el conjunto de datos (Raschka & Mirjalili, 2017). Una forma de solucionar este problema es balancear la cantidad de observaciones en cada clase ya sea mediante una técnica de sobre muestro o un submuestreo de los datos. En este caso se utilizó el algoritmo SMOTE, el cual sobre muestrea la clase minoritaria creando observaciones sintéticas (Chawla, Bowyer, Hall, & Kegelmeyer, 2002).
    Validación Cruzada
    Las técnicas de validación cruzada consisten en la división del conjunto de datos de entrenamiento en dos subconjuntos: de entrenamiento y validación. En el presente proyecto de investigación se utilizó la validación cruzada denominada k-fold o de k-iteraciones, en la cual un conjunto de datos, denominado conjunto de prueba es separado del conjunto de datos de entrenamiento para la evaluación final de los modelos y el conjunto de entrenamiento es dividido en k conjuntos más pequeños. K-1 subconjuntos son usados como datos de entrenamiento y un subconjunto como datos de prueba. La medida de desempeño del algoritmo es calculada mediante el promedio del desempeño de cada uno de los k modelos entrenados. Como se observa en la Figura 4, se seleccionó un k=10 debido a que en la práctica se ha comprobado que permite estimar modelos que no sufren de subajustes ni sobreajustes a los datos de entrenamiento (J. Brownlee, 2018).
Se utilizó la validación cruzada de k=10 iteraciones mencionada en el Capítulo 2 para seleccionar el número de variables latentes tanto para el modelo PLS-R como para el modelo PLS-DA, con la diferencia de que la métrica utilizada para la selección del número de variables latentes del modelo PLS-R se realizó con el valor del error cuadrático medio (MSE) y con el valor del área bajo la curva (AUC) para el modelo PLS-DA. Finalmente, los modelos se entrenaron con el número de variables latentes seleccionado mediante la validación cruzada. Los resultados del desempeño de los modelos se presentan en la sección 4.3.

## Slide 23
Modelos de machine learning
Ingeniería de características: Reducción de dimensionalidad
(Construcción de componentes PLS)
Datos de entrada prepocesados
X
Datos de salida
Y
Construcción del modelo
Salida predicha
Escalamiento
Balanceo de Clases
Validación Cruzada
Notes:   Generación de Modelos PLS-DA y PLS-R
El proceso de desarrollo de un modelo PLS-DA o de un modelo PLS-R, como se mencionó en la sección anterior, consta de dos etapas principales: la construcción de los componentes PLS en la etapa de reducción de dimensionalidad y la construcción del modelo de predicción. Todo esto se realizó con la función PLSRegression de la librería sklearn, la cual utiliza el algoritmo de proceso iterativo no lineal de mínimos cuadrados parciales (NIPALS ) para el cálculo de los componentes PLS. Antes de ingresar los datos de entrenamiento al algoritmo PLSRegression se realizó un escalamiento de las características de los datos para que sean más fáciles de interpretar por el algoritmo de aprendizaje. Posterior a ello se seleccionaron el número de variables latentes de los modelos mediante la validación cruzada y finalmente se entrenaron los modelos con el número de variables latentes seleccionado.
    Escalamiento
Un paso previo al entrenamiento de los modelos es la selección del método de escalamiento adecuado para el conjunto de datos de entrenamiento y prueba. El efecto del escalamiento de las características de los datos depende del tipo de algoritmo aprendizaje utilizado. En el caso del método de mínimos cuadrados parciales, este si depende de la escala de los datos ya que características con mayor magnitud que otras tendrán mayor importancia en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, es importante seleccionar un escalamiento adecuado que permita enfocar el modelo en las características más importantes o en ausencia de conocimiento sobre la importancia relativa de las características dar la misma importancia a todas (Wold, Sjöström, & Eriksson, 2001).
Modelo PLS-DA
Para seleccionar el método de escalamiento adecuado se realizaron pruebas con los diferentes tipos de escalamientos proporcionados por Python, con cada uno de ellos se evaluó el desempeño promedio de los modelos generados durante la validación cruzada en función de la métrica AUC definida en el Capítulo 2, como se muestra en la Tabla 12. Con estos resultados se concluyó que el desempeño del algoritmo de mínimos cuadrados parciales como establece la teoría depende del tipo de escalamiento utilizado, en este caso el mejor desempeño durante la validación cruzada se obtuvo al centrar los datos en la media y escalarlos con una varianza igual a uno, es decir, mediante el método de autoescalamiento (StandardScaler en Python).
Para realizar este escalamiento, se debe eliminar la media y escalar las características a la varianza unitaria, como se observa en la Ecuación 38.
𝑥_(𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜(𝑖,𝑗))=(𝑥_((𝑖,𝑗))−(𝑥_𝑗 ) ̅)/(𝛿(𝑥_𝑗))
(
38
)
Donde, 𝑥_𝑖 representa la característica i de la observación j. La media (𝑥_𝑗 ) ̅ y la desviación estándar 𝛿(𝑥_𝑗) de cada una de las características j, obtenidas del conjunto de entrenamiento fueron aplicadas posteriormente en el conjunto de datos de prueba para que los valores de los datos de entrenamiento y de prueba sean comparables entre sí.
Modelo PLS-R
De igual manera para seleccionar el método de escalamiento adecuado para el método PLS-R se realizaron pruebas con los diferentes tipos de escalamientos proporcionados por Python, con cada uno de ellos se evaluó el desempeño promedio de los modelos generados durante la validación cruzada en función de la métrica 𝑅^2 definida en el Capítulo 2, como se muestra en la Tabla 13. Con estos resultados se concluyó que se obtuvo mejores resultados durante la validación cruzada tanto para la base de datos 1 como la 2 al únicamente centrar los datos en la media, es decir, al no utilizar ningún método de escalamiento. El centrado de los datos se realizó mediante la Ecuación 39.
𝑥_(𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜(𝑖,𝑗))=𝑥_((𝑖,𝑗))−(𝑥_𝑗 ) ̅
(
39
)
Donde, 𝑥_𝑖 representa la característica i de la observación j. La media de cada una de las características (𝑥_𝑗 ) ̅ obtenida del conjunto de entrenamiento fue aplicada posteriormente en el conjunto de datos de prueba para que los valores de los datos de entrenamiento y de prueba sean comparables entre sí .
    Balanceo de Clases
Al tener un mayor número de observaciones de una clase que de otra, el algoritmo de aprendizaje aprenderá implícitamente un modelo que optimiza las predicciones basadas en la clase más abundante en el conjunto de datos (Raschka & Mirjalili, 2017). Una forma de solucionar este problema es balancear la cantidad de observaciones en cada clase ya sea mediante una técnica de sobre muestro o un submuestreo de los datos. En este caso se utilizó el algoritmo SMOTE, el cual sobre muestrea la clase minoritaria creando observaciones sintéticas (Chawla, Bowyer, Hall, & Kegelmeyer, 2002).
    Validación Cruzada
    Las técnicas de validación cruzada consisten en la división del conjunto de datos de entrenamiento en dos subconjuntos: de entrenamiento y validación. En el presente proyecto de investigación se utilizó la validación cruzada denominada k-fold o de k-iteraciones, en la cual un conjunto de datos, denominado conjunto de prueba es separado del conjunto de datos de entrenamiento para la evaluación final de los modelos y el conjunto de entrenamiento es dividido en k conjuntos más pequeños. K-1 subconjuntos son usados como datos de entrenamiento y un subconjunto como datos de prueba. La medida de desempeño del algoritmo es calculada mediante el promedio del desempeño de cada uno de los k modelos entrenados. Como se observa en la Figura 4, se seleccionó un k=10 debido a que en la práctica se ha comprobado que permite estimar modelos que no sufren de subajustes ni sobreajustes a los datos de entrenamiento (J. Brownlee, 2018).
Se utilizó la validación cruzada de k=10 iteraciones mencionada en el Capítulo 2 para seleccionar el número de variables latentes tanto para el modelo PLS-R como para el modelo PLS-DA, con la diferencia de que la métrica utilizada para la selección del número de variables latentes del modelo PLS-R se realizó con el valor del error cuadrático medio (MSE) y con el valor del área bajo la curva (AUC) para el modelo PLS-DA. Finalmente, los modelos se entrenaron con el número de variables latentes seleccionado mediante la validación cruzada. Los resultados del desempeño de los modelos se presentan en la sección 4.3.

## Slide 24
Modelos PLS-DA y PLS-R
Ingeniería de características: Reducción de dimensionalidad
(Construcción de componentes PLS)
Datos de entrada prepocesados
X
Datos de salida
Y
Construcción del modelo
Salida predicha
Notes: Como se menciona en la subsección anterior los parámetros óptimos para un modelo de regresión lineal se obtienen usualmente con el método de mínimos cuadrados mediante la Ecuación 27, sin embargo (𝑋^𝑇 𝑋)^(−1) puede no existir cuando el número de características es mayor al de entradas (M>N) o cuando las características son linealmente dependientes. PLS-R soluciona este problema al proyectar las características de X en un subespacio de menor dimensión, formando un nuevo conjunto de variables ortogonales entre sí, denominadas variables latentes, que maximicen la covariancia entre X y Y. De forma que estas variables latentes sean usadas para obtener un modelo matemático que permita predecir salidas continuas, que en este caso serán las concentraciones de sustancia explosiva. El proceso para la construcción de un modelo PLS-R consta de dos etapas principales: La construcción de las variables latentes (Componentes PLS) y la construcción del modelo de predicción (Lee, Liong, & Jemain, 2018), como se muestra en la Figura 23, su descripción se presenta en la subsección 4.1.6 y 4.1.7.
El proceso para la construcción de un modelo PLS-DA es el mismo del modelo PLS-R y consta de igual manera de dos etapas principales: La construcción de las variables latentes (Componentes PLS) y la construcción del modelo de predicción, como se muestra en la Figura 24, su descripción se presenta en la subsección 4.1.6 y 4.1.7.
    Construcción de Componentes PLS
Los componentes PLS, se obtienen mediante la descomposición de X en T scores ortogonales, P loadings y E error como se observa en la Ecuación 28, y de Y en U scores, Q loadings y F error, de acuerdo con la Ecuación 29.
𝑋_((𝑁,𝑀))=𝑇_((𝑁,𝐴)) 𝑃_((𝑀,𝐴))^𝑇+𝐸_((𝑁,𝑀))
(
28
)
𝑌_((𝑁,𝑃))=𝑈_((𝑁,𝐴)) 𝑄_((𝑃,𝐴))^𝑇+𝐹_((𝑁,𝑃))
(
29
)
Donde, A representa el número de variables latentes, los loadings los vectores dirección unitarios de las variables latentes a lo largo de cada eje y los scores los vectores con las proyecciones de cada observación en los vectores de loadings. Dado que los scores T y U son combinaciones lineales de X y Y respectivamente, pueden expresarse como el producto de la matriz de entrada por una matriz de pesos W en el caso de X, como se observa en la Ecuación 30 y el producto de la salida real por una matriz de pesos C en el caso de Y, como se observa en la Ecuación 31.
𝑇_((𝑁,𝐴))=𝑋_((𝑁,𝑀)) 𝑊_((𝑀,𝐴))
(
30
)
𝑈_((𝑁,𝐴))=𝑌_((𝑁,𝑄)) 𝐶_((𝑄,𝐴))
(
31
)
La covarianza de los componentes T y U debe ser máxima, como se muestra en la Ecuación 32. Además, deben ser ortogonales entre sí mediante la restricción de ortogonalidad del vector W que se indica en la Ecuación 33.
[𝑐𝑜𝑣(𝑋𝑊,𝑈)]^2=[𝑊^𝑇 𝑐𝑜𝑣(𝑋,𝑈)]^2=𝑊^𝑇 𝑐𝑜𝑣(𝑋,𝑈) 𝑐𝑜𝑣(𝑋,𝑈)^𝑇 𝑊
(
32
)
𝑊^𝑇 𝑊=1
(
33
)
El vector de pesos W que cumple con las restricciones de la Ecuación 32 y 33, es el vector de covarianzas normalizado de la Ecuación 34.
𝑊=𝑐𝑜𝑣(𝑋,𝑈)/‖𝑐𝑜𝑣(𝑋,𝑈)‖ =(𝑋_((𝑁𝑋𝑀))^𝑇 〖𝑈_1〗_((𝑁𝑋1)))/‖〖𝑈_1〗_((𝑁𝑋1))^𝑇 〖𝑈_1〗_((𝑁𝑋1)) ‖
(
34
)
    Construcción del Modelo de Predicción
Con los componentes PLS calculados, se puede obtener el modelo de predicción de la Ecuación 35, el cual modela la relación de las salidas Y con las variables latentes de X. El coeficiente de regresión del modelo es representado por la Ecuación 36, con lo cual al remplazarlo en la Ecuación 35, el modelo de predicción se define finalmente como la función de la Ecuación 37.
𝑌 ̂=𝑈𝑄^𝑇=𝑇𝑄^𝑇=𝑋𝑊(𝑃^𝑇 𝑊)^(−1) 𝑄^𝑇
(
35
)
𝐵_((𝑀𝑋𝑃))=𝑊_((𝑀𝑋𝐴)) (𝑃_𝑀𝑋𝐴^𝑇 𝑊_𝑀𝑋𝐴 )^(−1) 𝑄_𝑃𝑋𝐴^𝑇
(
36
)
𝑌 ̂=𝑋𝐵
(
37
)
Donde valor de salida predicho 𝑌 ̂ será un valor entre 0 y 1 para indicar la pertenencia a una clase u otra de sustancia explosiva en el caso de PLS-DA y valores continuos relacionados a la concentración de sustancia explosiva para PLS-R.

## Slide 25
Modelos PLS-DA y PLS-R
Ingeniería de características: Reducción de dimensionalidad
(Construcción de componentes PLS)
Datos de entrada prepocesados
X
Datos de salida
Y
Construcción del modelo
Salida predicha
Notes:     Construcción del Modelo de Predicción
Con los componentes PLS calculados, se puede obtener el modelo de predicción de la Ecuación 35, el cual modela la relación de las salidas Y con las variables latentes de X. El coeficiente de regresión del modelo es representado por la Ecuación 36, con lo cual al remplazarlo en la Ecuación 35, el modelo de predicción se define finalmente como la función de la Ecuación 37.
𝑌 ̂=𝑈𝑄^𝑇=𝑇𝑄^𝑇=𝑋𝑊(𝑃^𝑇 𝑊)^(−1) 𝑄^𝑇
(
35
)
𝐵_((𝑀𝑋𝑃))=𝑊_((𝑀𝑋𝐴)) (𝑃_𝑀𝑋𝐴^𝑇 𝑊_𝑀𝑋𝐴 )^(−1) 𝑄_𝑃𝑋𝐴^𝑇
(
36
)
𝑌 ̂=𝑋𝐵
(
37
)
Donde valor de salida predicho 𝑌 ̂ será un valor entre 0 y 1 para indicar la pertenencia a una clase u otra de sustancia explosiva en el caso de PLS-DA y valores continuos relacionados a la concentración de sustancia explosiva para PLS-R.

## Slide 26
Regresion Logistica
Ingeniería de características: Reducción de dimensionalidad
(Construcción de componentes PLS)
Datos de entrada prepocesados
X
Datos de salida
Y
Construcción del modelo
Salida predicha

## Slide 27
Regresion Logistica
Ingeniería de características: Reducción de dimensionalidad
(Construcción de componentes PLS)
Datos de entrada prepocesados
X
Datos de salida
Y
Construcción del modelo
Salida predicha
Notes: Como se observa en la Figura 37 la construcción de un modelo de regresión logística implica cinco etapas. En la primera, se realiza la suma ponderada de las m características de cada una de las observaciones pertenecientes al conjunto de entrenamiento.
La suma ponderada ingresa a la función de activación que en este caso es la función logística sigmoide de la Ecuación 42, la cual transforma la suma ponderada de las características de entrada en valores entre 0 y 1.
𝜙(𝑧)=1/(1+𝑒^(− 𝑧) )=1/(1+𝑒^(−(𝑤_0 𝑥_0+𝑤_1 𝑥_1+…+𝑤_𝑚 𝑥_𝑚) ) )
(
42
)
Para seleccionar los parámetros óptimos del modelo (𝑤_0,𝑤_1,…..,𝑤_𝑚), se debe definir una función objetivo que debe ser optimizada durante el proceso de aprendizaje, esta es la función de costo denominada perdida logarítmica o log loss y se calcula mediante la Ecuación 43.
𝐽(𝑤)=1/𝑛 ∑1_(𝑘=1)^𝑛▒〖−𝑦_𝑘 𝑙𝑜𝑔(𝜙(𝑧_𝑘 ))−(1−𝑦_𝑘 )𝑙𝑜𝑔(1−𝜙(𝑧_𝑘 )) 〗
(
43
)
Donde, n representa el número de datos de entrenamiento, 𝜙(𝑧_𝑘 ) la función de activación para la observación k y 𝑦_𝑘 la salida respectiva de esa observación.
El resultado de la función de costo debe ser minimizado con ayuda de una función de optimización, el algoritmo seleccionado como función de optimización es el algoritmo LIBLINEAR que minimiza la función objetivo y a su vez utiliza la regularización L2 para evitar sobre ajustar los modelos a los datos de entrenamiento. Finalmente, con los pesos óptimos seleccionados durante la etapa de entrenamiento, la probabilidad de ocurrencia predicha (valores entre 0 y 1 para predecir probabilidades) después de que la suma ponderada de las características de los datos de entrada pase por la función de activación es utilizada para evaluar el modelo con diferentes umbrales mediante la métrica AUC definida en el Capítulo 2.

## Slide 28
Red Neuronal MLP
Ingeniería de características: Reducción de dimensionalidad
(Construcción de componentes PLS)
Datos de entrada prepocesados
X
Datos de salida
Y
Construcción del modelo
Salida predicha
Notes: La red perceptrón multicapa (MLP), es un estimador no lineal que puede ser usado tanto para tareas de clasificación como de regresión, cuya estructura se basa en una conexión completa de la red (Alpaydın, 2012). Como se observa en el ejemplo de la Figura 42, una red MLP está compuesta por una capa de entrada, una o múltiples capas ocultas y una capa de salida. En la capa de entrada se encuentra un conjunto de m neuronas, en las cuales se realiza el producto de las m características de los datos de entrada x con sus pesos w correspondientes. En cada una de las neuronas de la capa oculta se realiza una suma ponderada 𝛴 de sus entradas (𝑥_1,𝑥_2,…, 𝑥_𝑚), seguida por una función de activación no lineal. La capa de salida recibe los valores de la última capa oculta y los transforma en las salidas (𝑦_1,𝑦_2, 𝑦_3).
El entrenamiento de una red MLP consiste en ingresar en la red las características de cada observación y calcular la salida de cada neurona en las capas consecutivas, posteriormente, se debe medir el error de salida de la red que se define como la diferencia de la salida deseada y la real, calcular cuánto contribuyo cada neurona de la última capa oculta al error y así sucesivamente con cada capa oculta hasta llegar a la capa de entrada. Este proceso de entrenamiento en el cual el cálculo del error se lo realiza desde la capa de salida hacia la de entrada se lo conoce con el nombre de retropropagación. Finalmente, se modifica ligeramente los pesos del modelo para reducir el error y se actualiza el modelo. Todo el proceso se realiza por un numero de épocas definidas por el diseñador (Geron, 2017).
Para la construcción de los modelos de redes neuronales se definieron dos etapas principales: La reducción de la dimensionalidad de los datos de entrada mediante la construcción de componentes PLS y la construcción del modelo de predicción, como se muestra en la Figura 43, su descripción se presenta en las subsecciones siguientes.
Se realizó la reducción de dimensionalidad de los datos de entrada de la red neuronal debido a que son series temporales, por tanto, sus características son altamente correlacionadas. El uso de este tipo de características correlacionadas en la elaboración de modelos puede provocar un sobreajuste de los modelos a los datos de entrenamiento, además, al no utilizar una técnica de reducción de dimensionalidad se proporcionan características de entrada redundantes a la red neuronal, ocasionando que se realicen cálculos redundantes con neuronas y pesos redundantes afectando así el tiempo de entrenamiento de la red. En consecuencia, al utilizar el método PLS se podrá reducir la dimensionalidad de las características de entrada de forma supervisada, para transformar las variables correlacionadas en menos variables no correlacionadas donde se incorporen las correlaciones originales (Samarasinghe, 2006).
    Construcción de Componentes PLS
Para reducir la dimensionalidad de los datos de entrenamiento se utilizó el método de mínimos cuadrados parciales (PLS) definido en el Capítulo 4 con el fin de eliminar características redundantes y mantener un modelo simple que se generalice adecuadamente a los datos de entrenamiento. La selección del número de variables latentes que posteriormente ingresarían al algoritmo MLP se realizó mediante la elaboración de gráficas de sedimentación, como se muestra en la Figura 44 a y b, que muestra el porcentaje de varianza explicado por cada una de las variables latentes y el porcentaje acumulado. La gráfica permitió identificar el punto en el que el descenso del porcentaje de varianza y el ascenso del porcentaje acumulado empezó a estabilizarse, este se encontró en la octava variable latente para el modelo de discriminación entre alcohol, pólvora y TNT de la base de datos 2 y en la cuarta para el modelo de cuantificación, estas variables latentes explican alrededor del 90% de varianza de los datos.

## Slide 29
Red Neuronal MLP
Ingeniería de características: Reducción de dimensionalidad
(Construcción de componentes PLS)
Datos de entrada prepocesados
X
Datos de salida
Y
Construcción del modelo
Salida predicha
Notes:     Construcción del Modelo MLP
Para la construcción de la red neuronal MLP se debe definir la arquitectura de la red, las funciones de activación de las neuronas de las capas ocultas y de salida, la función objetivo que va a ser minimizada durante el proceso de aprendizaje y la función de optimización que minimizara la función objetivo, cada uno de estos parámetros se describen a continuación.
      Arquitectura de la Red
Para la selección de la arquitectura de la red, se definió el número de capas ocultas que tendría la red, en este caso se seleccionó únicamente una capa oculta para posteriormente poder comparar el desempeño de este tipo de red neuronal clásica con una red neuronal profunda, presentada en el Capítulo 7. Además, debido a que es una red MLP todas las neuronas de la capa de entrada se conectarán a la capa oculta y todas estas a la capa de salida, como se observa en la Figura 45.
      Funciones de Activación
Como se observa en la Figura 45 en cada una de las neuronas de la capa oculta y de salida se realiza la suma ponderada 𝛴 de sus entradas. En la Ecuación 44 se presenta la suma ponderada de las entradas de la neurona identificada con color celeste.
𝛴: 𝑥_1 𝑤_1+ 𝑥_2 𝑤_2+…+𝑥_𝑚 𝑤_𝑚+𝑏_1
(
44
)
Donde 𝑥_𝑚, representa la entrada m de la neurona y 𝑏_1 el termino de bias o intercepción en el eje y de la capa. A continuación, la suma ponderada 𝛴 es transformada mediante una función de activación 𝑓(𝛴) en la salida de la neurona, como se observa en la Ecuación 45.
𝑓(𝛴): 𝑓(𝑥_1 𝑤_1+ 𝑥_2 𝑤_2+…+𝑥_𝑚 𝑤_𝑚+𝑏_1)
(
45
)
La función de activación en las capas ocultas debe ser diferenciable, ya que el proceso de aprendizaje involucra el método de retropropagación que buscará la combinación de pesos que minimice la función objetivo mediante un método de optimización. Dado que este método requiere el cálculo de la gradiente de la función objetivo se debe garantizar su diferencialidad por lo que al tener una función de activación diferenciable el error también lo será (Rojas, 1996). Además, es importante hacer uso de funciones de activación en la capa oculta que no sean únicamente diferenciables sino también no lineales, ya que la suma de funciones lineales producirá una función lineal por lo que no se podrá beneficiar del uso de capas ocultas y no será posible obtener representaciones más complejas de los datos de entradas (Chollet, 2018). Existen diversos tipos de funciones de activación para las capas ocultas, entre las más usadas se encuentran las siguientes:
Las funciones de activación para la capa de salida dependen de la tarea del modelo, para tareas de clasificación la función más usada es softmax, definida mediante la Ecuación 49, la cual calcula la probabilidad de que la entrada z pertenezca la clase i, donde k representa el número de clases.
Función softmax
𝜙⁡(𝑧)=𝑒^(𝑧_𝑖 )/(∑1_(𝑗=1)^𝑃▒𝑒^(𝑧_𝑗 ) )
(
49
)
Para tareas de regresión cuya salida son valores continuos arbitrarios la función de activación para la capa oculta es la función identidad de la Ecuación 50.
Función identidad
𝜙⁡(𝑧)=𝑧
(
50
)
      Función Objetivo
Para poder entrenar la red neuronal MLP es necesario utilizar una función objetivo que mida el error entre las predicciones realizadas con la red y el objetivo verdadero (salidas que se quería que la red produjera), obteniendo una medida de que tan bien se desempeñó la red para una entrada específica. Esta medida será utilizada como señal de retroalimentación para ajustar el valor de los pesos y de esta forma disminuir la medida obtenida con la función objetivo (Chollet, 2018).
La selección de la función objetivo depende de la tarea del modelo, para tareas de regresión una función objetivo común es el error cuadrático medio (MSE) presentado en la Ecuación 51, el cual calcula el promedio del cuadrado de la diferencia entre la salida predicha 𝑦 ̂ y el objetivo 𝑦 (Rao & McMahan, 2019).
𝐽_𝑀𝑆𝐸 (𝑦,𝑦 ̂ )=1/𝑛 ∑1_(𝑖=1)^𝑛▒(𝑦−𝑦 ̂ )^2
(
51
)
Para tareas de clasificación la métrica comúnmente usada es la entropía categórica cruzada presentada en la Ecuación 52, con la cual se calcula el promedio del producto del logaritmo negativo de la salida predicha 𝑦 ̂ con el objetivo 𝑦 (Rao & McMahan, 2019).
𝐽(𝛳)=−1/𝑛 ∑1_(𝑖=0)^𝑛▒∑1_(𝑗=0)^𝑚▒〖𝑦_((𝑖,𝑗))×log⁡(𝑦 ̂_((𝑖,𝑗)))〗
(
52
)
Donde n representa el número de datos de entrenamiento, m el número de clases, 𝑦_((𝑖,𝑗)) la salida real de la observación i para la clase j y ℎ_𝛳 (𝑥_(𝑖,𝑗)) la salida predicha por el modelo.
      Función de Optimización
La función de optimización es aquella que implementa el algoritmo de retropropagación para ajustar los pesos del modelo según la información proporcionada por la función objetivo (Chollet, 2018). Existen diversos tipos de funciones de optimización para redes neuronales, las principales se detallan a continuación.
Descenso de gradiente (GD): Este algoritmo de optimización se encarga de ajustar los pesos del modelo de forma iterativa para minimizar la función objetivo. Inicia con valores aleatorios para los pesos y gradualmente mediante pasos intenta disminuir la función objetivo hasta que el algoritmo converge en el mínimo, como se observa en la Figura 47. En cada iteración o época se dará un paso en dirección opuesta del gradiente, esta dirección depende del gradiente local de la función objetivo con respecto a los pesos y el tamaño de los pasos por cada iteración del hiperparámetro de la tasa de aprendizaje, si esta es muy pequeña el modelo tendrá que realizar muchas iteraciones para converger o si es muy grande el algoritmo puede divergir sin encontrar una buena solución saltando de un lado a otro de la función objetivo (Geron, 2017).
Figura 47. Función de optimización: Descenso de gradiente
Fuente: (Geron, 2017)
Para implementar el descenso de gradiente se debe calcular por cada iteración la derivada parcial de la función objetivo con respecto a cada peso para todas las observaciones del conjunto de entrenamiento. Con el valor del gradiente calculado ∇𝐽(𝑤) se puede actualizar los pesos mediante la suma de estos con el cambio de peso ∆𝑤, como se observa en la Ecuación 53. El cambio de peso se define como el producto del gradiente negativo de la función objetivo ∇𝐽(𝑤) por la tasa de aprendizaje 𝜂, como se muestra en la Ecuación 54 (Geron, 2017).
𝑤=𝑤+∆𝑤
(
53
)
∆𝑤=−𝜂∇𝐽(𝑤)
(
54
)
Descenso de gradiente estocastico (SGD): Este algoritmo selecciona una instancia aleatoria del conjunto de entrenamiento en cada paso y calcula los gradientes basados únicamente en esta instancia, esto permite que el algoritmo sea más rápido ya que tiene menos datos que manipular en cada iteración. Además, debido a su naturaleza aleatoria, la función objetivo rebotará de arriba y abajo, como se observa en la Figura 48, por lo cual habrá una mayor posibilidad de encontrar el mínimo global cuando la función objetivo es muy irregular (Geron, 2017).
Figura 48. Función de optimización: Descenso de gradiente estocástico
Fuente: (Geron, 2017)
Para el desarrollo de los modelos con redes neuronales se decidió utilizar la función de optimización SGD y las funciones objetivo y de activación para la capa de salida propuestas en la teoría para las tareas de clasificación y regresión. El proceso para el desarrollo de los modelos se detalla en la siguiente sección.

## Slide 30
Modelos de deep learning
Datos de entrada prepocesados
X
Datos de salida
Y
Construcción del modelo
Salida predicha
Notes: Las redes neuronales clásicas denominadas perceptrón multicapa (MLP), presentadas en el Capítulo 6, son un buen punto de inicio para modelar problemas de clasificación y regresión de series temporales, sin embargo, cuentan con ciertas limitaciones ya que los pasos de tiempo se modelan como características de los datos de entrada, por lo que la red no tiene una comprensión explicita del orden o estructura temporal entre muestras (Jason Brownlee, 2017).
La red neuronal de memoria a largo plazo (LSTM), es un tipo de red neuronal recurrente (RNN) que gracias a su diseño evita el problema de desvanecimiento/explosión de gradiente que se presenta en una RNN simple. Una neurona LSTM, como se muestra en la Figura 59, cuenta con una entrada y una salida por cada paso de tiempo y dos estados: un estado a largo plazo c y un estado actual o a corto plazo h. Internamente cuenta con tres compuertas: una de entrada que se encarga de decidir qué valores de entrada pueden ingresar al estado a largo plazo c, una de salida que decide la salida de la neurona y por ende el estado a corto plazo en base a la entrada y al estado a largo plazo, y una de olvido que decide qué información se debe descartar del estado a largo plazo (Jason Brownlee, 2017). Con estas compuertas la neurona podrá aprender a reconocer entradas importantes, almacenarlas en el estado a largo plazo, preservarlas durante el tiempo necesario y extraerlas cuando corresponda (Geron, 2017). El entrenamiento de una red LSTM consiste en la aplicación del método de retropropagación a través del tiempo (BPTT), el cual como se mencionó anteriormente consiste en desplegar las neuronas a través del tiempo y luego utilizar el método de retropropagación regular.
Para la construcción de los modelos de aprendizaje profundo LSTM se definió una única etapa principal: la construcción del modelo de predicción, ya que este tipo de red podrá aprender de los datos en bruto sin requerir realizar manualmente de una extracción de las características de las observaciones. Las etapas para su construcción se muestran en la Figura 60 y su descripción en las subsecciones siguientes.
    Construcción del Modelo de Deep Learning LSTM
Para la construcción de la red neuronal profunda LSTM se deberá definir la arquitectura de la red, las funciones de activación de las neuronas de las capas ocultas y de salida, la función objetivo que va a ser minimizada durante el proceso de aprendizaje y la función de optimización que minimizará la función objetivo, cada uno de estos parámetros se describen a continuación.
      Arquitectura de la Red
Para el modelo de deep learning se seleccionaron dos capas ocultas: una capa LSTM que extraerá las características de las series temporales, una capa fully-conected o completamente conectada encargada de interpretar las características extraídas por la capa LSTM y finalmente, una capa dropout o de abandono encargada de eliminar temporalmente un porcentaje de neuronas de la capa anterior de forma randómica para prevenir el sobreajuste del modelo a los datos de entrenamiento, cada una de las partes que conforman la red se muestran en la Figura 61.
Figura 61. Arquitectura de la red neuronal de deep learning LSTM
La grafica muestra la red de deep learning LSTM con dos capas oculta seleccionada para el desarrollo de los modelos de clasificación y cuantificación.
      Funciones de Activación
Como se mencionó en el Capítulo 6, existen diversos tipos de funciones de activación para las capas ocultas, sin embargo, se decido usar la función relu de la Ecuación 56 en las capas ocultas ya que es la más usada actualmente por su bajo costo computacional y a que no existen problemas de desvanecimiento de gradiente para valores positivos extremos de entrada (Raschka & Mirjalili, 2017).
Función ReLU
𝜙⁡(𝑧)={█(𝑧, &𝑧≥0@0, &𝑧<0)┤
(
56
)
Para la capa de salida del modelo de clasificación se utilizó la función de activación softmax, definida mediante la Ecuación 57, que calcula la probabilidad de que la entrada z pertenezca la clase i, donde k representa el número de clases. Para el modelo de regresión la función de activación elegida fue la función identidad de la Ecuación 58.
Función softmax
𝜙⁡(𝑧)=𝑒^(𝑧_𝑖 )/(∑1_(𝑗=1)^𝑃▒𝑒^(𝑧_𝑗 ) )
(
57
)
Función identidad
𝜙⁡(𝑧)=𝑧
(
58
)
      Función Objetivo
Como se mencionó en el Capítulo 6, es necesario definir una función objetivo que mida el error entre las predicciones realizadas con la red y el objetivo verdadero para utilizarla como señal de retroalimentación para el ajuste del valor de los pesos durante la etapa de entrenamiento (Chollet, 2018). Ya que la selección de la función objetivo depende de la tarea del modelo, para los modelos de regresión se seleccionó el error cuadrático medio (MSE) presentado en la Ecuación 59, el cual calcula el promedio del cuadrado de la diferencia entre la salida predicha 𝑦 ̂ y el objetivo 𝑦 (Rao & McMahan, 2019).
𝐽_𝑀𝑆𝐸 (𝑦,𝑦 ̂ )=1/𝑛 ∑1_(𝑖=1)^𝑛▒(𝑦−𝑦 ̂ )^2
(
59
)
Para los modelos de clasificación la entropía categórica cruzada presentada en la Ecuación 60, con la cual se calcula el promedio del producto del logaritmo negativo de la salida predicha 𝑦 ̂ con el objetivo 𝑦 (Rao & McMahan, 2019).
𝐽(𝛳)=−1/𝑛 ∑1_(𝑖=0)^𝑛▒∑1_(𝑗=0)^𝑚▒〖𝑦_((𝑖,𝑗))×log⁡(𝑦 ̂_((𝑖,𝑗)))〗
(
60
)
      Función de Optimización
La función de optimización es aquella que implementa el algoritmo de retropropagación para ajustar los pesos del modelo según la información proporcionada por la función objetivo (Chollet, 2018). Como se definió en el Capítulo 6, existen diversos tipos de funciones de optimización para redes neuronales, como lo son el descenso de gradiente (GD) y el descenso de gradiente estocástico (SGD), siendo el último el seleccionado como función de optimización. El proceso para el desarrollo de los modelos se detalla en la siguiente sección.

## Slide 31
02
OBJETIVOS
05
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
01
MOTIVACIÓN
03
PLANTEAMIENTO
04
RESULTADOS
TABLA DE CONTENIDOS

## Slide 32
Modelos de Clasificación

## Slide 33
Modelos de Clasificación

## Slide 34
Modelos de Clasificación

## Slide 35
Modelos de Clasificación

## Slide 36
Modelos de Clasificación

## Slide 37
Modelos de Clasificación

## Slide 38
Modelos de Regresión

## Slide 39
Modelos de Regresión

## Slide 40
Modelos de Regresión

## Slide 41
Modelos de Regresión

## Slide 42
Modelos de Regresión

## Slide 43
Modelos de Regresión

## Slide 44
Interfaz Gráfica de Usuario
TkInter

## Slide 45
02
OBJETIVOS
05
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
01
MOTIVACIÓN
03
PLANTEAMIENTO
04
RESULTADOS
TABLA DE CONTENIDOS

## Slide 46
Conclusiones
Se analizaron las bases de datos, de las cuales se identificaron 6 señales pertenecientes a la respuesta de sensores químicos TGS, con 650 muestras para el primer caso y 1800 muestras para el segundo que contaban con ruido, sus líneas base no se encontraban en un mismo punto y los picos de las señales estaban desalineados. Se determinó que el sensor 5 en la primera base de datos genero la mayoría de las señales atípicas, contrario a la base de datos actual, en la cual no se identificó un sensor especifico causante de estas señales
Los modelos de clasificación y cuantificación de sustancias explosivas se generaron mediante las técnicas lineales de mínimos cuadrados parciales y regresión logística, y mediante dos técnicas no lineales: una red neuronal artificial clásica perceptrón multicapa con una capa oculta y una red neuronal profunda LSTM.
Se determinó que los modelos de machine learning generados con la base de datos actual con 36 experimentos de entrenamiento de entre 3 y 5gr de sustancias explosivas puras, tuvieron un mejor desempeño que los modelos de deep learning. Sin embargo, para la base de datos inicial con 89 experimentos de entrenamiento de entre 0.1 y 3gr de sustancias explosivas puras y mezcladas con pasta dental o jabón, los modelos con mejor desempeño en clasificación fueron los modelos de deep learning y un tiempo de entrenamiento de 240.915 segundos. Por lo cual se concluye que la cantidad de datos y el tiempo disponible para la elaboración de los modelos es importante a la hora de seleccionar el tipo de técnica a utilizar.
Se determinó que el prototipo tiene problemas al cuantificar la concentración de la sustancia explosiva de interés ya que el desempeño de los modelos de regresión en función del R2 no supero el 0.57 para la base de datos inicial y el 0.22 para la actual. Además, los modelos con mejor desempeño fueron en su mayoría aquellos generados mediante la técnica de mínimos cuadrados parciales.

## Slide 47
Conclusiones
El desempeño de los modelos de clasificación y cuantificación de TNT fue superior a los de pólvora. Por consiguiente, se espera que bajo las condiciones actuales del prototipo y con concentraciones entre 3 y 5gr de sustancias explosivas este sea capaz de clasificar correctamente en mayor porcentaje observaciones de TNT que de pólvora.
Al analizar el poder predictivo del prototipo e-nose con los experimentos de la base de datos 2 se determinó que el desempeño de los modelos de clasificación fue superior al generado con la base de datos 1, a pesar de que la cantidad de sustancia dopante en el prototipo disminuyo en un 50%.
Se obtuvo mejores resultados al aumentar el nivel de concentración de sustancia. Por lo tanto, mientras mayor sea la concentración de sustancia explosiva que se desee clasificar el prototipo tendrá mayores posibilidades de realizar una clasificación correcta.
La aplicación desarrollada cuenta con una interfaz gráfica de usuario que permite ejecutar en segundo plano el preprocesamiento de las señales obtenidas con el prototipo e-nose, detectar outliers y utilizar los modelos generados en el presente proyecto de investigación para tareas de clasificación o cuantificación de sustancias explosivas. Además, permite reentrenar los modelos en base a las condiciones actuales del prototipo.

## Slide 48
Recomendaciones
Se recomienda generar una base de datos más grande para evaluar el desempeño de los modelos de deep learning, ya que se aconseja utilizar este tipo de técnicas cuando existe una cantidad considerable de datos para su entrenamiento.
Se recomienda explorar otras técnicas de reducción de dimensionalidad y seleccionar la óptima para cada uno de los algoritmos utilizados.
Es importante probar otro tipo de arquitecturas de redes neuronales profundas recomendadas para series temporales, como la combinación de capas LSTM para la predicción de la serie temporal y capas convolucionales para la extracción de las características de entrada.
Se recomienda verificar que las condiciones de temperatura del prototipo e-nose sean similares tanto en la base de datos de entrenamiento como de prueba y en caso de ser necesario incluir la temperatura como característica de entrada para futuros modelos.