## Slide 1: TEMA: DISEÑO, ANÁLISIS, SIMULACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE ANTENAS DEL TIPO LOG-PERÍODICAS IMPRESAS PARA LA BANDA DE 2.4 GHz Y 5.8 GHz
DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
PROYECTO DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
ELABORADO POR: MORALES TOBAR, CINTYA ESTEFANIA
Dr. Tinoco Salazar, Alexis Fabricio León Vásquez, Rubén Darío MSc.
TUTOR DEL PROYECTO DOCENTE DESIGNADO

## Slide 2: CONTENIDO GENERAL
Introducción
Fundamentos Teóricos
Simulaciones y Optimización
Objetivos
Construcción y Análisis de resultados
Conclusiones
Diseño de la geometría inicial de la Red
Recomendaciones y Trabajos Futuros

## Slide 3
INTRODUCCIÓN

## Slide 4: OBJETIVOS
GENERAL
Diseñar y construir una red de antenas del tipo Log-periódicas impresas para la banda de 2,4 GHz y 5,8 GHz con el fin de ser utilizada en un sistema inhibidor de drones.
ESPECÍFICOS
Analizar propuestas actuales y/o estrategias de inhibición de drones mediante una revisión bibliográfica.
Generar especificaciones básicas de la red de antenas para ser utilizadas en el diseño.
Simular topologías que garanticen el correcto funcionamiento de acuerdo con las especificaciones básicas de la antena.
Construir el prototipo más eficiente de la red de antenas que se obtuvo en la parte de simulación.
Evaluar parámetros de VSWR y coeficiente de reflexión en los diagramas de radiación del prototipo construido.

## Slide 5: FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Vehículo Aéreo no Tripulado (UAV) – Drone
Vehículo Aéreo no Tripulado en el Ecuador
En el ámbito periodístico, al ver transmisiones en tiempo real.
En el área de agricultura, para fotografía y grabación de cultivos en los que desea fumigar sin afectar otras áreas
En el servicio de seguridad con el ECU911 para monitorear eventos públicos, vigilancia fronteriza, búsqueda de personas, etc.
Hace referencia a una aeronave que vuela sin tripulación, que puede volar de forma autónoma o controlado a distancia
En el Ecuador se ha visto la utilización de drones en diferentes áreas

## Slide 6: FUNDAMENTOS TEÓRICOS
  Interferencia intencional de UAV o Jamming
Guerra Electrónica
Ataque Electrónico
Apoyo Electrónico
Protección Electrónica
Jamming
Engaño
Radiación Directa

## Slide 7: FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Jamming
Técnica de ataque electrónico y su acción como tal denominada jammer.
Actividad que afecta directamente a la información que debe ser receptada, en un determinado tiempo, por un dispositivo de recepción.
Mientras el transmisor quiere enviar información, el jammer está intentando degradar o denegar la recepción de esa información.

## Slide 8: FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Parámetros característicos de las Antenas
Diagrama de Irradiación
Representa gráficamente una distribución espacial de la radiación electromagnética que emite o recibe un sistema

## Slide 9: FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Parámetros característicos de las Antenas
DIRECTIVIDAD: Relación entre la densidad de potencia radiada en una dirección, a una distancia, y la densidad de potencia que radiaría a la misma distancia una antena isotrópica.
GANANCIA: Se define como la relación entre la densidad de potencia radiada en una dirección y la densidad de potencia que radiaría una antena isotrópica.
IMPEDANCIA DE ENTRADA: Es la relación entre la tensión y la corriente que se presentan en el puerto de entrada.
VSWR: valor que resulta de la relación entre la energía transmitida con respecto a la cantidad de energía reflejada por la antena
RANGO DE LOS COEFICIENTES
VALORES PARA UNA ADAPTACIÓN PERFECTA O DESADAPTACIÓN AL GENERADOR

## Slide 10: FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Antena Log-Periódica
Antena de banda ancha, multielemento, de alta directividad, con haz de radiación estrecha, que ha sido empleada en proyectos de gran importancia en áreas comerciales y militares.
Presente desde los años 50 en comunicaciones inalámbricas con la utilización de dipolos cilíndricos.
Con el pasar del tiempo, el desarrollo de circuitos integrados y la tecnología de PCB se ha podido desarrollar antenas más ligeras.

## Slide 11: FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Procedimiento tradicional de diseño aproximado
Con base a la banda de operación (ancho de la región activa) y a la ganancia se obtiene los parámetros de factor de escala τ y espaciamiento relativo σ
Fórmulas de Diseño

## Slide 12: FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Software de simulación electromagnética

## Slide 13
Parámetros iniciales
LPDA de Dipolos Anchos
LPDA de Dipolos Finos
Topologías a implementar
DISEÑO DE LA GEOMETRÍA INICIAL DE LA RED LPDA.

## Slide 14
Diseño de la línea de transmisión para alimentar los elementos de la red LPDA
DISEÑO DE LA GEOMETRÍA INICIAL DE LA RED LPDA.
Las características del material FR4

## Slide 15
Diseño de la red LPDA con Dipolos Anchos
DISEÑO DE LA GEOMETRÍA INICIAL DE LA RED LPDA.
Parámetros de trabajo
Para determinar el ancho de cada dipolo se realizó el cálculo basado en la referencia de (Hutira, Bezek, & Bilik, 2008), que explica que el mantener el mismo ancho para todos los dipolos no es una forma de optimizar la relación VSWR

## Slide 16
Diseño de la red LPDA con Dipolos Finos
DISEÑO DE LA GEOMETRÍA INICIAL DE LA RED LPDA.
Parámetros de trabajo
Para el cálculo de la longitud del dipolo más largo se consideró que al estar construido sobre el substrato FR4 se debe llevar en consideración la permitividad relativa efectiva (εr,eff) del material
En base a las expresiones de (Edwards, 1981), se calculó un valor de 3,2104 para la permitividad relativa efectiva

## Slide 17
Simulación de la red LPDA de dipolos anchos usando el software FEKO
SIMULACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS TOPOLOGÍAS PROPUESTAS
El puerto se definió en la parte frontal de la red, en dirección del dipolo más corto, y se lo seleccionó del tipo Wave Port como un voltaje de 1 Vrms y una impedancia característica del puerto de 50 Ω.
Ingreso de Variables

## Slide 18
    Resultados de la simulación de la estructura LPDA con el programa FEKO.
SIMULACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS TOPOLOGÍAS PROPUESTAS
Representación tri-dimensional de la función directividad en las frecuencias de (a) 2 GHz, (b) 2,4 GHz, (c) 5,8 GHz y (d) 6 GHz
La simulación final de FEKO demoró aproximadamente 6 horas en compilar en este rango de frecuencia
Laptop con procesador Intel®Core ™ i7-85550U a 1.8 GHz y con 24 GB de memoria RAM
En toda la banda de simulación (de 2 GHz a 6 GHz) se obtuvo un VSWR inferior a 2.
Ese resultado permite inferir que la red tiene un buen casamiento con el puerto de 50 Ω
Se observa que la directividad en la dirección endfire, en toda la banda de simulación, fue mayor a 6 dBi e inferior a 7,5 dBi.
La red no está trabajando en el modo fundamental y sí próximo a uno de los modos superiores
Produciendo lóbulos secundarios elevados y direcciones de nulos, que, para la aplicación deseada, no son los mejores.

## Slide 19
Simulación de la red LPDA de dipolos finos usando el software HFSS
SIMULACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS TOPOLOGÍAS PROPUESTAS
Como mencionan varios autores (Jhon Wliye & Sons, 2007) y (Shailendra S Pawar, 2017) al ser los elementos de la red impresos sobre un substrato de microondas se debe llevar en consideración la permitividad relativa efectiva del substrato en el proceso de diseño
Por lo que el valor de la permitividad efectiva (εr,eff) del FR4 es 3,2104, obteniendo los nuevos valores de la antena y con los cuales se procederá a crear la antena en el software

## Slide 20
SIMULACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS TOPOLOGÍAS PROPUESTAS
La barredura de frecuencia definida para la solución fue de 700 MHz a 6,2 GHz
Cada simulación de la estructura duró aproximadamente 4 horas.
Laptop con microprocesador Intel i7-3610QM quad-core a 2,3 GHz y con 32 GB de memoria RAM
El puerto de alimentación es del tipo waveport construido a partir de un cable coaxial con diámetro externo igual a 1,68 mm.
Conductor interno de diámetro 0,51mm.
Dieléctrico del tipo teflón (εr = 2,05)
El puerto de alimentación está centrada en el punto (0, 0, -0,84) mm.
Simulación de la red LPDA de dipolos finos usando el software HFSS

## Slide 21
    Resultados de la simulación de la estructura LPDA con el programa HFSS.
SIMULACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS TOPOLOGÍAS PROPUESTAS
Ancho de banda esperado para la red LPDA es superior a 5 GHz
VSWR es inferior a 2.5 o, de forma equivalente, un |S11| inferior a -8 dB
Para las frecuencias de 900 MHz, 2,4 GHz y 5,8 GHz, estiman directividades entre 6,7 dB y 7,4 dB en la dirección del eje y
No se observan direcciones de nulos o lóbulos secundarios.

## Slide 22
    Construcción del prototipo de la red LPDA
CONSTRUCCIÓN Y ANÁLISIS DE RESULADOS
Substrato disponible en el CICTE para la construcción del prototipo es el FR4.
Sistema de prototipaje rápido Quick Circuit QC5000S-E fabricado por la empresa T-Tech.
El proceso de construcción del prototipo es dividido en tres etapas

## Slide 23
1. Generación de los archivos en formato gerber
A partir de la geometría simulada.
2. Proceso de aislamiento
Con apoyo del software IsoProTM, que se incluye en el sistema QC5000S.
3. Alimentar la prototipadora y colocar las fresas adecuadas
Con apoyo del software IsoProTM, que se incluye en el sistema QC5000S.
    Construcción del prototipo de la red LPDA
CONSTRUCCIÓN Y ANÁLISIS DE RESULADOS

## Slide 24
    Construcción del prototipo de la red LPDA
CONSTRUCCIÓN Y ANÁLISIS DE RESULADOS
Prototipo Final con Radome y sin Radome

## Slide 25
Análisis de resultados
CONSTRUCCIÓN Y ANÁLISIS DE RESULADOS
Se midió el parámetro |S11| con ayuda del analizador de espectros Anritsu MS2036
El radome no influye en las características de la red LPDA
En la banda de 500 MHz hasta 4,5 GHz el valor de |S11| es inferior a -7,5 dB.
Al comparar con la simulación de HFSS está degradado en aproximadamente 2,5 dB
La tendencia entre las medidas (resultados en azul y rojo) y la simulación (resultado en verde) es muy próxima en toda la banda

## Slide 26
CONCLUSIONES
Se diseñó una red de antenas del tipo Log periódica impresas que opera en un ancho de banda de 900 MHz a 5,8 GHz para ser empleado en un sistema inhibidor de drones.
Jamming es una técnica de ataque electrónico que realizando una interferencia intencionada degrada la información que está receptando el agente “Dron” por otro agente transmisor, empleando una antena de transmisión. La antena Log periódica impresa fabricada para este proyecto permite transmitir señales que operen en frecuencias que pertenezcan a un ancho de banda de 900 MHz a 5,8 GHz.
Al trabajar en el diseño de una red de antenas del tipo Log periódica se pudo estudiar dos modelos, LPDA de dipolos anchos y LPDA de dipolos finos, los cuales partieron con especificaciones básicas de diseño: ancho de banda de trabajo de 2 – 5,8 GHz, ganancia de 6dB, , y ancho de banda de trabajo de 900 MHz – 6 GHz, una ganancia de 6 dB, τ=0.79,σ=0.14 respectivamente. Estos valores fueron empleados para obtener el número de elementos de las LPDA a analizar. Para la línea de alimentación se empleó una ε=4.23,tangδ=0.06, h=0.7 [mm] resultando un ω=3.71 [mm].

## Slide 27
CONCLUSIONES
Los valores obtenidos de las simulaciones en FEKO para el modelo de dipolos anchos fueron: una directividad de hasta 7.5 dBi con presencia de nulos, lóbulos secundarios elevados, siendo características no ideales para crear una antena que se emplee en un sistema de interferencia, al generar optimización para mejorar estos inconvenientes, provocó un excesivo tiempo de procesamiento. Además, se generaron inconvenientes al momento de emplear el puerto de excitación waveport, el cual hizo tomar la decisión de escoger otro software de simulación, el cual fue HFSS, teniendo en cuenta que posee características similares al anterior, con la diferencia que el actual software utiliza el método de los elementos finitos (FEM), mientras que FEKO maneja el método de los momentos (MoM). Los resultados en HFSS para el modelo de dipolos finos determinaron una ganancia de 6,7 y 7,4 dB, un coeficiente de reflexión menor a 2,5 y VSWR menor a -8,9 dB para las frecuencias de 900 MHz, 2,4 GHz y 5,8 GHz, estableciendo esta topología de antena la más adecuada para su fabricación. .

## Slide 28
CONCLUSIONES
La construcción de la antena se la realizó con la ayuda de una prototipadora, luego de obtener el diseño óptimo que permitió generar los archivos en formato gerber, pasando por el proceso de aislamiento y llegando a la fabricación de esta, para proceder la corrosión del cobre excedente y colocación del conector de excitación.
Los resultados obtenidos en las medidas del prototipo garantizaron un desempeño aceptable de la antena, arrojando un coeficiente de reflexión menor a -7,5 dB, respondiendo a un acoplamiento admisible de la antena. El resultado comparado con el obtenido en la simulación en HFSS hace referencia a una degradación aproximada de -2.5 dB, en consecuencia a un desalineamiento producido por la prototipadora en el instante de imprimir la su geometría.

## Slide 29
RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS
En relación al sistema de prototipado se aconseja realizar una calibración de la unidad y si fuera posible en la propia casa.
Al emplear un radome para protección de la antena se debe considerar el valor de εr efectivo del material con el cual fue construido, ya que este valor influye en el desempeño de la antena por lo que se recomienda que ese material sea de un valor bajo.

## Slide 30
RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS
Como trabajo futuro se puede considerar la obtención de los diagramas de irradiación en una cámara anecoica que trabaje por lo menos de 900 MHz a 6 GHz, y de esta forma poder realizar una comparación entre los valores simulados y los valores que se obtienen de la antena fabricada.

## Slide 31
GRACIAS