## Slide 1: “PROCESAMIENTO Y RESTITUCIÓN DE IMÁGENES CAPTURADAS POR DRONE MULTIRROTOR A TRAVÉS DE PHOTOMOD UAS EN EL SECTOR DE ALANGASÍ”
Autora: Sisa Carolina Guamán De la Torre
Ing. Eduardo Kirby, Mgs. Ing. Alexander Robayo, MSc Ing. Oswaldo Padilla, PhD
Director del proyecto Director del departamento Docente designado
2020
TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA GEÓGRAFA Y DEL MEDIO AMBIENTE

## Slide 2: Contenido de la presentación
Introducción
Objetivos
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 3
El presente proyecto propone realizar restitución utilizando imágenes capturadas por drone multirrotor en el sector de Alangasí Quito - Ecuador
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones
Problema
Drones
Programas
Ajuste de imágenes
Para obtener cartografía
2D y 3D
Proceso automático
Ortofotos, Ortomosaicos, Modelos digitales del terreno
Restitución
Imágenes de aviones  cámaras métricas
Imágenes satelitales
¿Restitución con imágenes capturadas por Drone?

## Slide 4: Objetivos
  Objetivo General
Procesar y restituir imágenes capturadas por drone multirrotor a través de Photomod UAS en el sector de Alangasí
  Objetivos Específicos
Realizar el ajuste fotogramétrico para imágenes capturadas por drone multirrotor mediante el software Photomod para generar modelos digitales de superficie y elevación, ortofotos y ortomosaico.
Configurar los archivos semilla y el entorno de trabajo para la restitución fotogramétrica en el programa.
Generar una plantilla de objetos y restituir diferentes elementos planimétricos y altimétricos con la finalidad de generar cartografía en 2D y 3D para escala 1:1000 en un aérea aproximada a 100Ha en el área de estudio.
Realizar el control de calidad (visual, radiométrica y posicional) a los productos obtenidos.
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos

## Slide 5: Definiciones
Fotogrametría
Arte, ciencia y tecnología información de la corteza terrestre  imágenes  mediciones.
Drone
Vehículos aéreos manejados desde una base en tierra.
Modelos digitales de terreno (MDT)
MDS: superficie y de los objetos que se encuentren sobre ella.
Ala rotatoria: Hélices  despegue y aterrizaje horizontal
MDE: sin vegetación o construcciones
(Fuentes, José, Jiner, & Rozo, 2012)
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones
Vectoriza información superficie terrestre,
Restitución
Dos marcas iguales en cada fotografía, sobre un punto homólogo.
Marca flotante
Dos imágenes  mismo objeto  puntos de vista diferentes.
Par estereoscópico
(Herrera 1987)
(González, 2015)
Imágenes corregidas para hacer una proyección ortogonal se puede medir.
Ortofoto

## Slide 6: Metodología
Método lógico deductivo:
  Se aplican principios generales a casos particulares
Proceso
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones

## Slide 7: Drones utilizados
Phantom 4
Inspire 1
GSD: 3 cm/pix
GSD: 5,25 cm/pix
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones

## Slide 8: Pre-Factibilidad
Tiempos de duración de baterías
Área que cubre cada aeronave
Condiciones ambientales idóneas
Traslapo óptimo
Identificar:
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones
11:30 min
30 ha aprox
Horas de la mañana
70%

## Slide 9: Logística para un plan de vuelo
Consideraciones a tomar:
Duración batería  equipos
Área del polígono  Topografía
Ubicación GCP
Identificación GCP en campo
Personal capacitado y suficiente
Auto para movilización Drone
Auto para movilización GCP (personal)
Actualizaciones aeronave
Calibración de la cámara
Pre-factibilidad
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1 √
2
2 √
3
3 √
4
4 √
5
5 √
6
6 √
7
7 √
8
8 √
9
9 √
Lista de chequeo

## Slide 10
Vuelos de entrenamiento en:
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE
Pre-factibilidad
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones

## Slide 11: Pruebas con diferentes traslapos
Misión | Traslapo transversal | Traslapo longitudinal
Vuelo 1 | 70% | 60%
Vuelo 2 | 80% | 60%
Vuelo 3 | 80% | 70%
Vuelo 4 | 60% | 70%
Vuelo 5 | 60% | 80%
Vuelo 6 | 70% | 80%
Vuelo 7 | 60% | 60%
Vuelo 8 | 70% | 70%
Vuelo 9 | 80% | 80%
Pre-factibilidad
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones

## Slide 12: Traslapos teóricos
Pre-factibilidad
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones

## Slide 13: Traslapos en campo
Pre-factibilidad
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones
Porcentaje de traslapo | Número de imágenes | Área tomada (ha) | Tiempo | Número de misiones
60% - 60% | 137 | 26,28 | 16 min | 1
70% - 70% | 110 | 26,28 | 12 min | 1
80% - 80% | 496 | 26,28 | 21 min | 2
Vuelos con
traslapos iguales

## Slide 14: pruebas para restitución
Pre-factibilidad
Restitución al 60%
Restitución al 80%
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones
Restitución al 70%

## Slide 15: Diagrama de flujo para un vuelo exitoso
Pre-factibilidad
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones
Para los modelos:
Phantom 4 e Inspire 1

## Slide 16
El presente proyecto propone realizar restitución utilizando imágenes capturadas por drone multirrotor en el sector de Alangasí Quito - Ecuador
Sur – Este de Quito
33 parroquias rurales Zona 9 de planificación del DMQ.
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones

## Slide 17: Diseño plan de vuelo - Alangasí
Altura 120 m sobre la superficie de despegue
Líneas de vuelo paralelas a las curvas de nivel
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones

## Slide 18: Zonas de despegue
Centro de la misión
Lugar despejado
Lugar alto
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones

## Slide 19: Zonas de despegue
Despegue fuera del polígono
Fin de la misión
Estar cerca del fin de la misión  terminar misión
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones

## Slide 20: Vuelos alangasí
Vuelos Inspire
Vuelos Phantom 4
Alangasí |  |  |  |  |  |  | 
Misiones | Drone | GSD | CCD | Focal | Tiempo planficado | Área (ha) | Total (ha)
6 | Inspire 1 | 3 cm/pix | 4 | 15 mm | 11 min 30 s | 18 | 108
7 | Phantom 4 | 5,25 cm/pix | 1.06 | 4 mm | 12 min | 31 | 217
Total |  |  |  |  |  |  | 325
Alangasí |  |  |  |  |  |  | 
Misiones | Drone | GSD | CCD | Focal | Tiempo planficado | Área (ha) | Total (ha)
6 | Inspire 1 | 3 cm/pix |  | 15 mm | 11 min 30 s | 18 | 108
7 | Phantom 4 | 5,25 cm/pix |  | 4 mm | 12 min | 31 | 217
Total |  |  |  |  |  |  | 325
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones

## Slide 21: Puntos de control
Equipo GNSS 1 frecuencia
15 min de rastreo
Intervalo de 5 segundos
Máscara de elevación 15 grados
Base EPEC
Método: Estático rápido
23 GCP
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones

## Slide 22: Proceso Photomod
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones

## Slide 23: Procesamiento en Photomod
Sistema de coordenadas: | WGS 84 / UTM zone 17S (84deg West to 78deg West; southern hemisphere. Ecuador. Perú. EPSG )
Orientación: | Orientación: derecha
Elevación: | Mín: 2350 Máx: 2700
Inspire 1
1087 imágenes
Phantom 4
891 imágenes
Adición imágenes
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones

## Slide 24: Orientación Interior y exterior
Conjunto 1 (Inspire 1)
Conjunto 2 (Phantom 4)
Posición aproximada imágenes
Características cámara
Depuración líneas de vuelo
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones

## Slide 25: Depuración de imágenes
Borrar imágenes con defecto, líneas de vuelo repetidas e imágenes pertenecientes a los giros que realiza el drone.
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones

## Slide 26: Orientar las líneas de vuelo en el sentido de toma
Sin sentido de toma
Con sentido de toma
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones
Reduce tiempos

## Slide 27: Pinchado de puntos gcp
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones
Problemas con el pinchado GCP
Edificaciones altas
Árboles
Sombra

## Slide 28: Orientación relativa – puntos de enlace
Generación puntos de enlace
Procesamiento distribuido
Utilizar todos los núcleos de la computadora
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones

## Slide 29: Ajuste del bloque
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones
Conjuntos | Reporte Ajuste | X | Y | Z
Conjunto 1 | Media | 0,021 | 0,010 | 0,057
 | EMC | 0,028 | 0,012 | 0,065
 | Máximo | 0,059 | 0,030 | 0,115
Conjunto 2 | Media | 0,004 | 0,011 | 0,048
 | EMC | 0,006 | 0,017 | 0,065
 | Máximo | 0,013 | 0,050 | 0,138
Conjunto 1

## Slide 30: Generación de MDE
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones
Nube de puntos
Filtrado de puntos
Creación TIN
MDE
MDS

## Slide 31: Ortorectificación
MDE
Imágenes
Ortofotos
Ortomosaico
Ortofotos
Modificación líneas de corte
Adición de puntos de enlace
Sin edición de líneas de corte
Con edición de líneas de corte
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones

## Slide 32
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones
En lugares altos existe deformación  Puntos de enlace manuales
A nivel de suelo no debe existir desplazamiento

## Slide 33: Homogenización de color ortomosaico
Con tratamiento
Sin tratamiento
Hot Spot
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones
Histogramas de imágenes con tratamiento

## Slide 34: Restitución
Captura de elementos
Cartografía con coordenadas x,y,z
Principio marca flotante
Creación del archivo semilla
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones
Archivo semilla
Restitución
Restitución +MDE

## Slide 35: Evaluación de los productos
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones

## Slide 36: Evaluación de los productos
Metodo RTK
Diferencia de coordenadas
Selección de puntos en el ortomosaico
Toma de puntos en campo
Base para RTK
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones
Ortomosaico
Toma de puntos RTK
Puntos de muestreo

## Slide 37
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones
Conjunto 1
Conjunto 2
Restitución
Control posicional

## Slide 38: Control horizontal
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones
90% confianza
95% confianza

## Slide 39: Resultados evaluación horizontal
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones
Test NSSDA -ASPRS
Resultados del RMSE horizontal
Conjunto 1
Conjunto 2
90% de confianza
0,291 m
95% de confianza
90% de confianza
0,333 m
95% de confianza
0,332 m
0,38 m
Restitución
90% de confianza
95% de confianza
0,816
0,93
Clase II
Clase III
No aplica
Grado de mapeo de alta precisión
Grado de visualización de menor precisión, adecuado para visualizar los datos

## Slide 40: Resultados evaluación horizontal
Muestras | Conjunto | Media | Desviación estándar
20 | Conjunto 1 | 0,162 | 0,115
20 | Conjunto 2 | 0,188 | 0,128
86 | Restitución | 0,398 | 0,363
Chart: Histograma Restitución
| 0.11284207819340625 | 0.31675848087161873 | 0.52067488354983116 | 0.7245912862280437 | 0.92850768890625623 | 1.1324240915844688 | 1.3363404942626813 | 1.5402568969408938
Frecuencia | 35 | 17 | 10 | 13 | 6 | 3 | 0 | 2
% acumulado | 0.40698 | 0.60465 | 0.72093 | 0.87209 | 0.94186 | 0.97674 | 0.97674 | 1
Chart: Histograma Control posicional Conjunto 2 (Phantom 4)
| 9.638887948772501E-2 | 0.19083849694577504 | 0.28528811440382507 | 0.37973773186187509 | 0.47418734931992512 | 0.56863696677797515
Frecuencia | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1
 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | 1
Chart: Histograma Control posicional Conjunto 1 (Inspire 1)
| 8.1895353102424989E-2 | 0.14591437981107497 | 0.20993340651972497 | 0.27395243322837498 | 0.33797145993702499 | 0.40199048664567499
Frecuencia | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2
 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 1
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones

## Slide 41: ¿Para qué escalas sirve?
Aplicando la metodología de la ASPRS, según los errores obtenidos, los Productos se pueden utilizar para las siguientes escalas.
Conjunto 1
Conjunto 2
90% de confianza
1:1000
95% de confianza
90% de confianza
1:1100
95% de confianza
1:1110
1:1270
Restitución
90% de confianza
1:3000
95% de confianza
1:3100
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones
Al 90% de confianza se podría utilizar para escalas 1:1500

## Slide 42
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones
Conjunto 1
Conjunto 2
MDE Contornos
Control vertical
MDE Photomod zona de contornos

## Slide 43
Control vertical
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones
RMSEz
Conjunto 1
Conjunto 2
Contornos Restitución
Photomod Zona restitución
90%
95%
90%
95%
90%
95%
90%
95%
8,740 m
10,383 m
13,279 m
15,774 m
12,074 m
14,342 m
4,087 m
4,855 m

## Slide 44
Muestras | Conjunto | Media | Desviación estándar
129 | Conjunto 1 | -1.299 | 5.156
116 | Conjunto 2 | 7.677 | 2.425
62 | MDE Contornos | 5.884 | 4.385
62 | MDE Photomod Zona de contornos | 1.756 | 1.762
Chart: Histograma Conjunto 1 Z - MDE INSPIRE 1
| -9.9845865166766501 | -7.9036813500100225 | -5.8227761833433958 | -3.741871016676769 | -1.6609658500101423 | 0.41993931665648443 | 2.5008444833231112 | 4.5817496499897379 | 6.6626548166563646
 | 23 | 9 | 1 | 2 | 1 | 54 | 16 | 19 | 4
 | 0.17829 | 0.24806 | 0.25581 | 0.27132 | 0.27907 | 0.69767 | 0.82171 | 0.96899 | 1
Chart: Histograma Conjunto 2 Z - MDE PHANTOM 4
| -1.0055552937404855 | 0.67968957875825708 | 2.3649344512569996 | 4.0501793237557422 | 5.7354241962544847 | 7.4206690687532273 | 9.1059139412519698 | 10.791158813750712
Frecuencia | 1 | 1 | 1 | 18 | 8 | 23 | 58 | 6
% acumulado | 0.0086207 | 0.017241 | 0.025862 | 0.18103 | 0.25 | 0.44828 | 0.94828 | 1
Chart: Histograma Diferencia Z - MDE contornos
| -3.3815970857235698 | -1.1250256571506725 | 1.1315457714222248 | 3.3881171999951221 | 5.6446886285680193 | 7.9012600571409166 | 10.157831485713814
Frecuencia | 6 | 1 | 5 | 8 | 15 | 8 | 19
% acumulado | 0.096774 | 0.1129 | 0.19355 | 0.32258 | 0.56452 | 0.69355 | 1
Chart: Histograma Diferencia Z - MDE generado por Photomod Inspire 1
| -4.843020714361046E-2 | 1.0125725785692339 | 2.0735753642820782 | 3.1345781499949226 | 4.1955809357077669 | 5.2565837214206113 | 6.3175865071334556
 | 16 | 16 | 13 | 2 | 13 | 0 | 2
 | 0.25806 | 0.51613 | 0.72581 | 0.75806 | 0.96774 | 0.96774 | 1
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones
Control vertical

## Slide 45: Conclusiones
Se cumplieron con todos los objetivos del proyecto de investigación y el documento final generado permite tener una guía estructurada para la captura y restitución de imágenes de drone.
Es factible crear y configurar los archivos semilla adecuados para trabajos fotogramétricos en Photomod.
La plataforma empleada permitió crear la plantilla de objetos para la captura de elementos geográficos en 2D y 3D.
Fue posible determinar el traslape adecuado para ejecutar la restitución,en caso de tener un porcentaje menor no se garantiza que exista visualización en 3D en toda la zona de estudio por la influencia de las condiciones climáticas.
Debido a las cámaras utilizadas, al momento no es posible generar un solo ortomosaico dentro de un mismo proyecto en la plataforma empleada.
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones

## Slide 46
Los resultados obtenidos en la plataforma son los adecuados según la normativa para generación de cartografía 1:1000; sin embargo al evaluar la exactitud posicional en campo el Conjunto 2 no cumple con los parámetros de la normativa nacional, el Conjunto 1 sí cumple con un RMSE de 0,291 m.
Según el Estándar de precisión para Datos Geoespaciales digitales (ASPRS) para escalas 1:1000 en la evaluación horizontal los Conjuntos 1 y 2 son productos aptos para mapeo de alta precisión y para visualización de datos respectivamente
La cartografía generada por restitución en este proyecto, debido a que es un proceso que adquiere los errores del ajuste fotogramétrico y del operario no es posible utilizarla para escalas 1:1000.
Ningún MDE conjunto cumple con las precisiones de altura requeridas por el IGM para escalas 1:1000.
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones

## Slide 47: Recomendaciones
Esta metodología se recomienda aplicar para áreas pequeñas.
Para mejorar la precisión horizontal se recomienda tener una red GPS o al menos dos bases de doble frecuencia y puntos de control en los cambios de pendiente bruscos, sobre todo si existe edificación en dichos lugares.
Para mejorar la altimetría, se recomienda realizar nivelación geométrica o partir de una placa que contenga información de alturas oficial.
De acuerdo a las experiencias de este proyecto se recomienda tener una computadora con al menos 32 GB de RAM para el procesamiento de bloques fotogramétricos con imágenes capturadas por drone que superen las 500 fotografías.
Introducción
Marco Teórico
Metodología y Resultados
Conclusiones
Objetivos
Recomendaciones

## Slide 48: Gracias

## Slide 49: “PROCESAMIENTO Y RESTITUCIÓN DE IMÁGENES CAPTURADAS POR DRONE MULTIRROTOR A TRAVÉS DE PHOTOMOD UAS EN EL SECTOR DE ALANGASÍ”
Autora: Sisa Carolina Guamán De la Torre
Ing. Eduardo Kirby, MSc Ing. Alexander Robayo, MSc Ing. Oswaldo Padilla, PhD
Director del proyecto Director del departamento Docente designado
2019
TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO GEÓGRAFO Y DEL MEDIO AMBIENTE

## Slide 50: Conjunto 1

## Slide 51: Conjunto 2

## Slide 52: Conjunto 1 mde

## Slide 53: Conjunto 2 mde

## Slide 54: Conjunto 3