## Slide 1
DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
Autor: Brayan Santiago Altamirano Rodríguez
Carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones
Director: Ing. Román Lara
Sistema de reconocimiento de microterremotos en tiempo real del volcán Cotopaxi aplicando aprendizaje supervisado.

## Slide 2: agenda
1.- INTRODUCCIÓN
2.- OBJETIVOS
3.- DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
4.- RESULTADOS
5.- CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

## Slide 3: Introducción
1
El volcán Cotopaxi se encuentra en el centro del callejón interandino, a 35 km al noroeste de Latacunga , 45 km al suroeste de Quito y 40 Km Sangolquí (Ecuador).
Forma parte del Anillo de Fuego del Pacífico, región de importante Su altura es de 5897 m y diámetro de 20 km.
.
Ubicación y Características
Antecedentes
El Cotopaxi ha tenido 35 erupciones de magnitud variable desde 1534, pero las que tuvieron mayor fuerza son en los años 1742, 1768 y 1877.
La caída de ceniza producida durante una erupción del Cotopaxi podría afectar una parte muy significativa de la Sierra y la Costa del Ecuador. Cantón Rumiñahui, en la zona del río Pita; Mejía, en la zona del Pedregal; Valle de los Chillos, en la zona del río Santa Clara.
El Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional tiene instala 16 estaciones sísmicas para recopilación de datos.
Largo Periodo (LP)
Volcano Tectónico (VT)
Temblores (TRE)
Eventos Híbridos (HYB)

## Slide 4: Introducción
Trabajo Relacionados
2
Machine Learning
Extracción de características (tiempo, frecuencia y escala)
Deep Learning
Clasificación mediante redes neuronales
Otros
Detección mediante algoritmos (STA/LTA)
Detección y clasificación aplicando algoritmos aprendizaje supervisado kNN, SVM y DT.
Detección aplicando técnicas espectrales.
Detección mediante algoritmos de descomposición vacacional (VMD).
Clasificación mediante un descriptor basado en imágenes.
Detección basada en actividad de voz
Clasificación mediante un enfoque semi-supervisado
Clasificación mediante modelos de Markov

## Slide 5: Introducción
Motivación
Generar un sistema confiable en la detección y clasificación de eventos microsísmicos en tiempo real, con el fin de identificar una posible o inminente erupción para salvaguardar vidas y recursos humanos.
3

## Slide 6: Objetivos
Objetivo General
Implementar un sistema que permita reconocer microterremotos en tiempo real del volcán Cotopaxi aplicando aprendizaje supervisado.
Objetivos Específicos
Estudio sobre el estado del arte de reconocimiento de microterremotos.
Implementar un modelo de reconocimiento de microterremotos en tiempo, frecuencia y escala.
Implementar los algoritmos de aprendizaje supervisado para clasificación de microterremotos en tiempo real.
Evaluar el desempeño del sistema en función de la precisión, sensibilidad y especificidad del sistema de reconocimiento de microterremotos con características de tiempo, frecuencia y escala.
Evaluar el sistema de reconocimiento de microterremotos con los expertos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional
4

## Slide 7
Diseño e Implementación
5
Sistema de Reconocimiento

## Slide 8
Diseño e Implementación
Materiales y equipos
6
Procesador: Intel(R) Core(TM) i5 1.7 - 2.4 GHz
Memoria RAM 8,00 GB
Tipo sistema 64 bits
MATLAB R2020a
Licencia a través IGEPN

## Slide 9: Sistema de detección
7
Diseño e Implementación
Frecuencia de muestreo 100 Hz
Base de Datos

## Slide 10: Sistema de detección
8
Diseño e Implementación
Filtrado y Normalización.
Filtrado
Normalización de datos Retirar la media de los datos. Normalizar en un rango de -1 a 1.

## Slide 11: Sistema de detección
9
Segmentación.
Segmentación de eventos sísmicos en ventanas de 15[s].
donde j es el número de vectores y son los segmentos de señal en cada grabación que contienen algún evento dentro de una ventana de 15 s.
donde M es el número de Señales sísmicas.
Etiquetamiento.
Usando la matriz de segmentos de cada señal sísmica etiqueta con +1 cada segmento que contiene señal, y -1 cuando el segmento no contiene la señal.

## Slide 12: Sistema de detección
Diseño e Implementación
10
Cada segmento de sección se obtiene las siguientes características:
13 Tiempo
21 Frecuencia
50 Escala.
84 características cada segmento.
Extracción de Características
Para obtener matrices en el dominio de la frecuencia, se obtuvo la Densidad espectral de potencia (PSD) con el método Welch con una ventana de 512 puntos(resolución media) para cada fila de la matriz Si, produciendo vectores de características g(si, j), donde g es el operador que produce el PSD del vector de tiempo de fila.
donde G(i, j) = g (si, j), donde g es el operador que produce la PSD de cada segmento de 15 segundos.
PSD Welch.
Tiempo, Frecuencia y Escala .

## Slide 13: Sistema de detección
Diseño e Implementación
11
Entrenamiento
Aprendizaje Supervisado.- Es una rama de la inteligencia artificial que permite que las máquinas aprendan sin la necesidad de ser programadas, con la finalidad de identificar patrones entre datos para hacer predicciones reduciendo el tiempo de respuesta de un sistema.
1) Decision tree (DT)
Árboles de decisión
2) K-nearest neighbors (kNN)
Vecinos más cercanos
3) Support vector machine (SVM)
Máquinas de vectores soporte.

## Slide 14: Sistema de detección
12
Diseño e Implementación
Es el proceso de seleccionar las características mas importantes, que tiene por objetivo.
Evitar el sobre entrenamiento.
Mejorar el rendimiento de los predictores.
Menos tiempo de repuesta al entrenarse.
Predictores mas rápidos.
Menor asignación de recursos.
Entrenamiento
Selección de Características
Filtrer (Filtro)
Embedded (Embebido)
Independiente al método de aprendizaje supervisado
Combinación cualidades Filtro y envoltura
Correlación (cuantificar la dependencia lineal)
kNN
Wrapper (Envoltura)
Depende del método de aprendizaje supervisado
Recursive feature elimination
SVM
Se implementa mediante algoritmos sus propios métodos de selección
DT

## Slide 15: Sistema de detección
13
Diseño e Implementación
Base de datos 350 señales sísmica.
282 señales del tipo LP
50 señales del tipo VT
15 señales del tipo TRE
3 señales del tipo HYB
Para el entrenamiento se toma el 50 % de la cantidad cada tipo de señal.
141 señales del tipo LP
25 señales del tipo VT
7 señales del tipo TRE
2 señales del tipo HYB
Obtención del modelo
Con las 175 señales de entrenamiento se seleccionan los segmentos que contienen la señales sísmicas y se las almacena en un vector.
Obtener la misma cantidad de segmentos que no contengan la señal y se las almacena en un vector.
Entrenamiento

## Slide 16: Sistema de detección
14
Diseño e Implementación
Entrenamiento
361 Segmentos con señal
Aumenta los Segmentos sin señal
361
722
1083
33%
66%
100%
361
1444
1083
25%
75%
100%
361
1444
1805
20%
80%
100%
361
361
722
50%
50%
100%
Métricas de Rendimiento
Accuracy (A)
Precision (P)
Sensitivity or Recall (R)
Specificity(S)
BER

## Slide 17: Sistema de detección
15
Diseño e Implementación
Cada segmento de sección tienes las siguientes características:
13 Tiempo
21 Frecuencia
50 Escala.
84 características cada segmento.
F_S=[33 31 74 67 39 68 75 9 2 8 4 40 55 84 ...];
F_S=[57 15 40 39 60 33 31 30 12 52 68 9 8 ..];
F_S=[33 52 61 49 40 12 7];
Mejores Características
F_S=[11 33 31 52 40 61 12 68 9 8 60 57 39];
Selección de Características

## Slide 18: Sistema de detección
Diseño e Implementación
16
Cada segmento de sección se obtiene las siguientes características:
Ventana de 257 puntos en cada segmento.
F_S=[18 19 22 23 20 24 25 16 17 21 15 ...];
F_S=[22 15 25 19 32 29 28 30 33 13 12 ...];
F_S=[24 18 20 22 31 5 17 180 34];
Mejores Características
F_S=[22 15 25 19 32 29 28 30 33 13 12 ..];
Selección de Características PSD

## Slide 19: Sistema de detección
Diseño e Implementación
17
5 Modelos.
3 Modelos.
Sistema de Votación Unificado

## Slide 20: Sistema de clasificación
Diseño e Implementación
18
Base de Datos
Frecuencia de muestreo 50 Hz – 100 Hz

## Slide 21: Sistema de clasificación
19
Filtrado
Normalización de datos * Aumentar la frecuencia de muestreo a 100 Hz si la señal fue muestreada a 50 Hz. Retirar la media de los datos. Normalizar en un rango de -1 a 1.
Diseño e Implementación
Filtrado y Normalización.

## Slide 22: Sistema de clasificación
20
Cada señal se obtiene las siguientes características:
13 Tiempo
21 Frecuencia
50 Escala.
84 características cada señal.
Cada señal Calcula la PSD con método de Welch con una ventana de 512 puntos.
Extracción de Características
PSD Welch.
Tiempo, Frecuencia y Escala .
Diseño e Implementación

## Slide 23: Sistema de clasificación
21
Entrenamiento
Diseño e Implementación
microterremotos.
1044 tipo microterremoto LP.
101 tipo microterremoto VT.
Se toma el 60% de eventos VT (60 eventos) y el mismo número de eventos LP para obtener un modelo de clasificación.
Partición mediante (522,'kfold',8);
101 training.
522
Training
522
Tests
1044 LP
522
Training
Balance

## Slide 24: Sistema de clasificación
22
Entrenamiento
Diseño e Implementación
Obtención modelos de clasificación Tiempo-PSD.
60% LP
-1
60%
VT
+1
120
VT
+1
LP -1
Métricas de desempeño sistema de clasificación

## Slide 25: Sistema de clasificación
Diseño e Implementación
23
Mejores Características
Selección de Características
F_S=[72 30 23 37 65 58 60 61 75 68 25 79 ….];
F_S=[72 30 23 37 65 58 60 61 75 68 25 79 ….];
F_S=[22 72 30 60 41 65 75 61 58 37 25 74 12 …];
F_S=[72 67 30];
13 Tiempo
21 Frecuencia
50 Escala.
84 características cada segmento.

## Slide 26
Diseño e Implementación
23
Cada segmento de sección se obtiene las siguientes características:
Ventana de 257 puntos en cada segmento.
Mejores Características
Selección de Características PSD
F_S=[17 19 16 18 20 21 15 22 14 13 12 23 24...];
F_S=[83 82 73 18 78 17 56 58 80 57 79 74 77 62...];
F_S=[17 19 16 18 20 21 15 22 14 13 12 23 24...];
F_S=[80 56 16 10];
Sistema de clasificación

## Slide 27: Sistema de clasificación
Diseño e Implementación
24
5 Modelos.
3 Modelos.
Sistema de Votación Unificado

## Slide 28: Sistema de clasificación
Diseño e Implementación
25
522
Tests
LP
41
Tests
VT
Prueba 1. 41 eventos LP (Aleatorios) y 41 eventos VT.
41 LP
41 VT
82 Eventos
Prueba 2. 522 eventos LP y 41 eventos VT.
522 LP
41 VT
563 Eventos

## Slide 29: Sistema de reconocimiento
Diseño e Implementación
26
Interfaz Gráfica

## Slide 30: Modelo de detección (Selección de proporciones).
Resultados
27

## Slide 31: Modelo de detección (Mejores Características).
Resultados
28

## Slide 32: Modelo de detección (Sistema unificado).
Resultados
29

## Slide 33: Modelo de Clasificación(Mejores Características).
Resultados
30

## Slide 34: Modelo de Clasificación(Sistema unificado).
Resultados
31

## Slide 35
Conclusiones
32
El estudio del estado del arte realizado permitió recopilar distintos criterios aplicados en investigaciones previas para el análisis de microterremotos como extracción de características, selección de características, algoritmos de aprendizaje supervisado, métricas de rendimiento y evitó escoger técnicas que disminuyan las métricas de rendimiento esperadas.
La extracción de características de un microterremoto en el dominio de tiempo, frecuencia y escala facilitaron la implementación de técnicas de aprendizaje supervisado y obtención de modelos para el reconocimiento de microterremotos.
Las técnicas de aprendizaje supervisado kNN, DT y SVM, implementadas en esta investigación funcionaron correctamente al realizar el proceso de detección y clasificación de señales microsísmicas del volcán Cotopaxi, donde se obtuvieron 6 modelos para la detección y 6 modelos para la clasificación de microterremotos en tiempo real.
Las métricas de rendimiento obtenidas en el sistema de reconocimiento arrojan resultados aceptables en la etapa de detección, que se ajustan con los requerimientos del IGEPN. En el caso del detector el IGEPN requiere un BER de 0.010, donde el sistema obtenido arroja un BER de 0.012 y alcanza el requemamiento deseado. En el caso del clasificador el sistema arroja un BER de 0.115 que está por encima del requerimiento del IGEPN, pero se debe considerar que las pruebas realizadas son en escenarios desproporcionados de números de eventos sísmicas LP y VT no iguales.

## Slide 36
Conclusiones
33
El desarrollo e implementación de un sistema de reconocimiento de microterremotos en tiempo real es una herramienta que facilita el proceso de reconocimiento de distintos tipos de eventos sísmicos que se producen en el volcán Cotopaxi, que puede ser usado por los expertos del IGEPN para la prevención y alerta temprana hacia una posible erupción, salvaguardando vidas y recursos de las poblaciones aledañas al Volcán Cotopaxi.
Se logró implementar el sistema de reconocimiento de microterremotos del Volcán Cotopaxi en tiempo real en el IGEPN, donde se utiliza el sistema como una herramienta de ayuda para los expertos de IGEPN.

## Slide 37
Trabajos Futuros
34
El presente trabajo de investigación permite clasificar microterremotos LP y VT, se propone desarrollar un sistema de reconocimiento de microterremotos que permita clasificar eventos tipo LP, VT, TR y HYB.
Nuestro grupo de investigación está interesado en verificar las características que se repiten en los modelos de detección y clasificación, para obtener nuevos modelos de aprendizaje supervisado y observar como varían las métricas de rendimiento.
Implementar el sistema de reconocimiento de microterremotos en tres o más estaciones que se encuentran a lo largo del volcán Cotopaxi.
Verificar el reconocimiento del sistema desarrollado en este trabajo de investigación por los expertos del IGEPN, para comprobar si los eventos microsísmicos detectados son eventos correctamente detectados.
Modificar el sistema de reconocimiento obtenido en este trabajo de investigación para procesar microterremotos que tienen una duración extendida.
Desarrollar un sistema de reconocimiento de microterremotos al unificar técnicas de Machine Learning tradicional y Deep Learning.

## Slide 38
DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
Autor: Brayan Santiago Altamirano Rodríguez
Carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones
Director: Ing. Román Lara
Sistema de reconocimiento de microterremotos en tiempo real del volcán Cotopaxi aplicando aprendizaje supervisado.