## Slide 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL
“Análisis de accidentabilidad, seguridad vehicular y peatonal en los ejes viales principales del Valle de los Chillos; cantones Quito y Rumiñahui. Eje transversal, en la avenida Calderón, sector San Pedro de Taboada – El Choclo – El Colibrí – E35 sector Santa Teresa”
TUTOR : ING. ROMERO FLORES, PATRICIO EDUARDO, Mgs.
AUTORE: GUAMAN SIMBA, BYRON XAVIER
SANGOLQUÍ – 2021

## Slide 2
Contenido
2
- Introducción - Planteamiento del Problema - Objetivos - Señalética horizontal
- Señalética vertical
- Señalética espacial
- Paradas de bus y taxis - Parqueadero Publico
- Equipamiento Comercial - Accidentabilidad
- Conteo Vehicular - Resultados
- Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 3
INTRODUCCIÓN
Diseño de corredores viales, equipamiento, elementos y señalización
3
Av. Calderón
Av. General Pintag

## Slide 4
UBICACIÓN
Extensión:
Habitantes: 85,852
4
Cantón Rumiñahui

## Slide 5
SECTORIZACIÓN DEL PROYECTO
Eje de la Avenida Calderón, sectores San pedro de Taboada – El Choclo- El colibrí y parte de la E35 en el sector de Santa Teresa
5
Avenida Calderón
INICIO
FIN
Av. General Pintag
E35

## Slide 6
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
6
Nivel o estado funcional de la vía
Señalización y equipamiento vial
Trabajos de rehabilitación y repotenciación
Accidentabilidad en el corredor vial

## Slide 7
7
Objetivo General
Análisis de accidentabilidad, seguridad vehicular y peatonal del eje transversal, Avenida Calderón, sector San Pedro de Taboada – El Choclo – El Colibrí – E35 sector Santa Teresa.
Objetivos Específicos
  Analizar de los récords históricos de accidentabilidad dentro del tramo de estudio
  Investigar sobre las líneas de buses y servicios que ocupan en eje vial de estudio
  Investigar el tipo de comercio, sitios de parqueo, y paradas
  Determinar el tipo de tráfico en las horas pico
  Resumir en un mapa la información recolectada

## Slide 8
Señalética Horizontal
8
Señalética horizontal en el inicio del eje de estudio, Avenida Calderón
Líneas Longitudinales |  |  | Parterre | Líneas Transversales |  |  | Símbolos y Leyendas |  | 
Borde de Calzada | Separación de Carril | Separación de flujos opuestos |  | Pare | Cruce | Flechas |  | Paradas de Bus | Reductor de velocidad

## Slide 9
9
Chart: 
Líneas de Borde de Calzada | 1
Líneas de Separación de Carril | 0.48276
Líneas de separación de flujos opuestos | 0.17241
Parter | 0.82759
Líneas de Pare | 0.27586
Líneas de Cruce | 0.96552
Flechas | 0.2069
Paradas de Bus | 0.34483
Reductores de Velocidad | 0.2069
Chart: 
Líneas de Borde de Calzada | 1
Líneas de Separación de Carril | 0.52941
Líneas de separación de flujos opuestos | 0.14706
Parter | 0.85294
Líneas de Pare | 0.17647
Líneas de Cruce | 0.88235
Flechas | 0.29412
Paradas de Bus | 0.26471
Reductores de Velocidad | 0.14706
Margen Izquierdo
Margen Derecho
Gran parte del eje cuenta con señales para cruce peatonales en casi todas sus cuadras con porcentajes del 97% y 88%

## Slide 10
SEÑALÉTICA VERTICAL
10
Regulatoria
Preventiva
Informativa
Variable
Avenida Calderón
E35
Avenida General Pintag
E35

## Slide 11
11
Chart: TIPO DE SEÑALETICA
| Margen Derecho | Margen Izquierda
Regulatorias | 0.611 | 0.54839
Preventivas | 0.211 | 0.25806
Informativas | 0.056 | 0.075269
Variables | 0.122 | 0.11828
Análisis porcentual de señalización vertical

## Slide 12
12
Análisis cualitativo y distribución de señalización vertical
Chart: Señalización Vertical
| AV CALDERON | AV GENERAL PINTAG | E35 | AV CALDERON | AV GENERAL PINTAG | E35 | Margen Derecho | Margen Izquierdo
Regulatorias | 34 | 7 | 14 | 27 | 8 | 16
Preventivas | 2 | 3 | 14 | 3 | 1 | 20
Informativas | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3
Variables | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4

## Slide 13
Señalética Espacial
13
RTE INEN004-1:2011

## Slide 14
# Señales Espaciales | 8
14
En el redondel del Santa María
En el redondel de El Choclo
En el redondel de El Colibrí
En el redondel de El Colibrí, troncal Sierra E35

## Slide 15
Paradas de Buses
15
Parada de bus, troncal E35, con y sin señalización apropiada

## Slide 16
# Paradas de buses | 24
16
Chart: Configuración Paradas de Bus
| Peatonal | Vehicular | Vertical | Horizontal | Lugar de espera | Señalética
Margen izquierdo | 0.45 | 0.27273 | 0.81818 | 0.72727
Margen derecho | 0.38462 | 0.15385 | 0.69231 | 0.76923

## Slide 17
Paradas de taxis y camionetas
Trasporte de pasajeros
Trasporte de carga liviana
25 Cooperativas de Taxis, 1031 unidades. (Plan de desarrollo y ordenamiento territorial)
17
Cooperativa “28 de Marzo”
Av. Calderón
Cooperativa de transporte de pasajeros en taxi 31 de mayo

## Slide 18
Paradas de taxis y camionetas
18
Señalización Horizontal (INEN)
Tomado de (Instituto Ecuatoriano de Normalización, RTE INEN 004-2:2011)

## Slide 19
# Paradas | 3
19
COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS 28 DE MARZO
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXI 31 DE MAYO
COMPAÑIA DE CAMIONETAS TRASMIRADOR EL COLIBRI SA

## Slide 20
20
Plataformas Digitales

## Slide 21
Estacionamiento Público
Señalización Vertical
Señalización Horizontal
21
Tomado de (Instituto Ecuatoriano de Normalización RTE INE 004, 2011)

## Slide 22
Estacionamiento Público
Parque Lineal Santa Clara
22
Ingreso Parqueadero Parque Santa Clara, accesos Av. General Pintag

## Slide 23
Prohibición de estacionamiento
Señalización Vertical
Señalización Horizontal
23
Tomado de (Instituto Ecuatoriano de Normalización, RTE INEN 004, 2011)

## Slide 24
Vehículos estacionados en zonas prohibidas o sin señalización
24
Av. Calderón

## Slide 25
Locales con parqueaderos propios
25
Local PINTULAC, Av. Calderón

## Slide 26
Equipamiento Comercial
Procedimiento de identificación
Alimentación
Comercial
Deporte
Educación
I. Financiera
Servicios
Residencial
Salud
Industrial
Otros
Lote vacío
26
N° Cuadra | NOMBRE o DESCRIPCIÓN | TIPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estacionamiento
 |  | Alimentación | Comercial | Deporte | Educación | I. Financiero | Servicios | Residencial | Salud | Industrial | Otros | Vacío | 
AVENIDA CALDERON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 27
Equipamiento Comercial
Comercial (C)
Residencial (R)
Alimentación (A)
27
Centro Comercial Tinara, Av. Calderón
Residencia, Av. Calderón
Pizzeria, Av. Calderón

## Slide 28
# Total de Establecimientos: 494
28
Chart: Equipamiento Comercial
| Alimentación | Comercial | Deporte | Educación | I. Financiero | Servicios | Residencial | Salud | Industrial | Otros | Vacío
Margen Izquierdo | 0.16412 | 0.28244 | 0.01145 | 0.0076336 | 0.015267 | 0.13359 | 0.19847 | 0.045802 | 0.0076336 | 0.061069 | 0.072519
Margen Derecho | 0.17241 | 0.25862 | 0.0086207 | 0.012931 | 0.012931 | 0.125 | 0.2069 | 0.060345 | 0 | 0.068966 | 0.073276

## Slide 29
29
Chart: Equipamiento Comercial
| Alimentación | Comercial | Deporte | Educación | I. Financiero | Servicios | Residencial | Salud | Industrial | Otros | Vacío
AVENIDA CALDERON | 34 | 49 | 2 | 2 | 3 | 20 | 33 | 12 | 0 | 11 | 6
AVENIDA GENERAL PINTAG | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3
E35 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6
Chart: Equipamiento Comercial
| Alimentación | Comercial | Deporte | Educación | I. Financiero | Servicios | Residencial | Salud | Industrial | Otros | Vacío
AVENIDA CALDERON | 40 | 64 | 0 | 2 | 4 | 22 | 39 | 12 | 0 | 14 | 7
AVENIDA GENERAL PINTAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
E35 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 2 | 1 | 11
Margen Izquierdo
Margen Derecho

## Slide 30
30

## Slide 31
31
Porcentajes de locales con y sin estacionamiento
Chart: Locales o Establecimientos
| Con Estacionamiento | Sin Estacionamiento
Margen Derecho | 0.34731 | 0.65269
Margen Izquierdo | 0.27749 | 0.72251

## Slide 32
Accidentabilidad
32
Accidente vehicular en E35. Fuente: (Los Chillos Online , 2020)
Caída del puente sobre el rio Santa Clara, (El Comercio, 2018)

## Slide 33
Trabajos de repavimentación
33
Av. Calderón, (Gobierno Municipal de Rumiñahui, 2018)
Av. General Pintag, (Gobierno Municipal de Rumiñahui, 2018)

## Slide 34
Accidentabilidad
Documento de emergencias relacionadas con accidentes de tránsito. (ECU - 911, 2021)
34
AÑO / MES | E 35 | AV. CALDERÓN | AV. GENERAL PINTAG
2020 | 11 | 21 | 5
Enero | 1 | 2 | 1
Febrero | 1 | 8 | -
Marzo | - | 1 | 1
Mayo | 3 | 2 | -
Junio | - | - | -
Julio | 2 | - | -
Agosto | - | - | 1
Septiembre | 1 | 3 | -
Octubre | 1 | - | -
Noviembre | 1 | 4 | -
Diciembre | 1 | 1 | 2
2021 | 4 | 5 | 1
Enero | - | 4 | 1
Febrero | 3 | 1 | -
Marzo | 1 | - | -
TOTAL | 15 | 26 | 6

## Slide 35
35
Se aprecia que la concentración de accidentes incrementa a medida que se acerca a intersecciones de múltiples carriles, como en el caso del Redondel El Choclo.

## Slide 36
Conteo vehicular
36
HORA | INTERVALO | TIPO DE VEHICULO |  |  |  |  |  | VOLUMEN DE 15 min.
 |  | LIVIANOS | BUSES | CAMION |  |  | MOTOS | 
 |  |  |  | 1 EJES | 2 EJES | 3 EJES O MAS |  | 
17:00 - 16:00 | 00h00 a 00h15 | 310 | 20 | 12 | 0 | 1 | 31 | 374
 | 00h15 a 00h30 | 315 | 17 | 23 | 2 | 2 | 28 | 387
 | 00h30 a 00h45 | 350 | 21 | 21 | 1 | 1 | 22 | 416
 | 00h45 a 01h00 | 325 | 14 | 14 | 1 | 1 | 25 | 380
 | TOTAL | 1300 | 72 | 70 | 4 | 5 | 106 | 1557

## Slide 37
37
Comparación realizada con el trabajo de (Bastidas & Soto, 2020)
Chart: Variación flujo vehicular
| %
LIVIANOS | -0.19654
BUSES | -0.22581
1 EJES | -0.125
2 EJES | 1e-07
3 EJES O MAS | 1
MOTOS | 0.47222
De forma general hubo una reducción de 16.60% del total de vehículos que circulan por el sector donde se realizó el conteo

## Slide 38
Líneas de buses
38
Medición de línea de buses, parada frente al Santa María, Av. General Enríquez
La medición de la frecuencia que se efectuaron en los diferentes puntos, se lo realiza en un lapso de aproximadamente 30 minutos tomando diferentes medidas y presentando una frecuencia promedio aproximada

## Slide 39
Líneas de buses
39

## Slide 40
40
Resultados
Codificación para calificación de cuadras
En función del nivel de equipamiento y el estado de los elementos de la vía

## Slide 41
41
Google Earth Pro

## Slide 42
42
Información del la configuración de la cuadra, en función del equipamiento comercial (tipo de locales)

## Slide 43
43
Tablas Resumen con información de Equipamiento Comercial, vial, Paradas de buses y taxis, características y calificación o nivel de funcionalidad

## Slide 44
44
Conclusiones
De manera general el eje de estudio tiene marcado tres tipos de cuadra: comercial, residencial y alimenticio, en donde los extremos del eje son de tipo de residencial y se trasforma en tipo comercial y alimenticio a lo que se acercan al centro del eje.
Podemos observar la influencia de los tipos de comercio así como el equipamiento vial, tanto la existencia de la misma y el estado en el que se encuentra, marca los puntos de mayor accidentabilidad dentro de un eje vial, de la base de datos del ECU 911 se demuestra que el tramo con mayor registro de accidentes es la Av. Calderón el cual presenta zonas del tipo comercial a los cuales acuden gran cantidad de personas y el estado del equipamiento vial no es el más optimo actualmente lo cual demuestra claramente la influencia del equipamiento comercial y vial en la accidentabilidad.

## Slide 45
45
Conclusiones
Los ejes con mayor densidad de locales comerciales y señalización del Valle de los Chillos están comprendidos por la Avenida General Enríquez, Avenida Luis Cordero y el tramo de la Avenida Calderón desde el redondel del Mega Santa María hasta el redondel del Choclo, generando grandes flujos de vehículos y peatones, sin embargo, va reduciendo la concentración de locales y señalización a medida que se aleja del centro urbano como es la Av. Ilalo. Por otro lado, la Av. General Rumiñahui es la que presenta mayor flujo vehicular y accidentabilidad, pero la concentración de accidentes incrementa al acercarse al sector del Triangulo conformado por la intersección de varias arterias de alto nivel.

## Slide 46
46
Recomendaciones
Se debe realizar trabajos de mejoramiento en las paradas de buses que presentan falta de señalización o se encuentran en un estado deteriorado. Además de un estudio para la adición de paradas en lugares de concentración de pasajeros, con apoyo de las cooperativas de transporte y el Municipio.
Se recomienda realizar trabajos de mantenimiento en las zonas con calificación que solo presentaban desgaste y daños leves y trabajos de reparación y reacondicionamiento en los que presentan condiciones o daños graves, debido a que los flujos tanto vehicular y peatonal se verán aumentados una vez que se termine la situación de confinamiento y teletrabajo.

## Slide 47
47
Recomendaciones
Se deben realizar intervenciones en las zonas que presentan el mayor registro de accidentes en un solo mes, con mantenimiento o incluso añadiendo señalización que sea necesaria con estudio y evaluaciones de accidentes de tránsito ocurrido, como lo es el sector del Triangulo que presenta una concentración de accidentes principalmente por el gran número de intersección de vías de grandes flujos, esto se lograra con el apoyo de las autoridades del municipio y las agencias de control de tránsito.