## Slide 1
DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
“Análisis comparativo del desempeño de algoritmos seguidores del punto de máxima potencia en sistemas fotovoltaicos”
Autor: Richard Cuzco Sisa
Director: Dr. Diego Arcos Avilés
Sangolquí - Julio 2021
Notes: NOTA: ¿Desea una imagen diferente en esta diapositiva? Seleccione la imagen y elimínela. A continuación, haga clic en el icono Imágenes del marcador de posición para insertar una imagen.

## Slide 2
01
02
Introducción
Objetivos
03
Diseño
04
Escenarios de Pruebas y Resultados
03
Diseño del Sistema Fotovoltaico y Algoritmos MPPT
03
Diseño
05
Conclusiones y Recomendaciones
“Análisis comparativo del desempeño de algoritmos seguidores del punto de máxima potencia en sistemas fotovoltaicos”
Agenda

## Slide 3
Cambio Climático
Creciente demanda energética a nivel mundial.
Uso desmesurado de combustibles fósiles y derivados del petróleo.
Nuevas fuentes de generación de energías “verdes” que sean amigables con el planeta.
Energías Renovables
Cambio de clima atribuido de manera directa o indirecta a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global.
El IPCC en el 2014 concluye que el cambio climático es real y las actividades humanas son su principal causante.
Crecimiento del 57% 115 GW Potencia Instalada
Fotovoltaica
Crecimiento del 30%
60 GW Potencia Instalada
Eólica
Crecimiento del 8%
16 GW Potencia Instalada
Hidroeléctricas
128 GW
Introducción
Notes: Para el 2050 lima chulin

## Slide 4
Efectos y Soluciones del Cambio Climático
Incremento de 0.3°C por década
Ciclones y Huracanes mas fuertes
Calentamiento y Acidificación de los océanos
Reducción del hielo ártico y Aumento del nivel del mar
Fotovoltaica
Eólica
Nuclear
Biomasa
Hidráulica
Energías Renovables
Toneladas de Gases de Efecto Invernadero
0 y 51 millones
Desaceleración económica Covid-19.
2020 Año mas caluroso registrado.
Incremento de 1.2°C desde fines del siglo XIX.
Aumento de la Temperatura Global
Introducción

## Slide 5
Introducción
Energía Fotovoltaica
Celda Solar
Convertidores
Seguidores del Punto de Máxima Potencia MPPT
Sistema Fotovoltaico
IMPP
VMPP
Temperatura °C Irradiancia
Variables
Reducción de costos.
Nuevas tecnologías de fabricación.
Efecto Fotovoltaico.
Paneles Solares

## Slide 6
Objetivo General
Realizar la comparación de diferentes algoritmos seguidores del punto de máxima potencia aplicados a un sistema fotovoltaico, mediante el diseño y simulación en Matlab/Simulink para determinar el desempeño de los mismos frente a distintos escenarios con condiciones climáticas variantes.
Objetivo General
Objetivos

## Slide 7
Establecer el modelo matemático del sistema de generación fotovoltaica con la utilización de herramientas informáticas.
Diseñar el sistema de generación fotovoltaico mediante la utilización de convertidores, paneles solares, seguidores MPPT, con el fin de emplearlo como diseño base para la simulaciones posteriores.
Construir algoritmos convencionales (P&O e INC) que permitan realizar el seguimiento del punto de máxima potencia.
Diseñar algoritmos seguidores del punto de máxima potencia modernos basados en lógica difusa, redes neuronales y control por modo deslizante con el fin de estimar su desempeño en un modelo de sistema fotovoltaico.
Evaluar el desempeño de los controladores diseñados mediante diferentes escenarios de simulación para comparar su funcionamiento y establecer su grado de aplicabilidad.
Objetivos Secundarios
Objetivos

## Slide 8
Sistema Fotovoltaico
Se define como sistema fotovoltaico al conjunto de elementos involucrados en la generación de energía eléctrica a partir de la radiación solar.
Diseño del Sistema Fotovoltaico y algoritmos MPPT
Panel Solar
Convertidor Elevador
Controlador MPPT
Esquema de simulación propuesto

## Slide 9
Sistema Fotovoltaico
Panel Solar
Diseño del Sistema Fotovoltaico y algoritmos MPPT
Convertidor Boost
Especificaciones del Panel Solar | 
Modelo | 1Soltech STH-215-P
Potencia en STC (W) | 213.15
Vmp: Voltaje en MPP (V) | 29.0
Imp: Corriente en MPP (A) | 7.35
Voc: Voltaje en circuito abierto (V) | 36.3
Isc: Corriente de corto circuito (A) | 7.84

## Slide 10
Diseño del Sistema Fotovoltaico y algoritmos MPPT
Uno de los algoritmos MPPT comúnmente utilizados en la industria fotovoltaica
El algoritmo se basa en la continua observación y perturbación hasta encontrar un punto de operación que se acerque lo mas posible al punto de máxima potencia
Dado su modo de funcionamiento oscila alrededor del punto de máxima potencia.
PERTURBACIÓN & OBSERVACIÓN - P&O
ALGORITMOS CONVENCIONALES

## Slide 11
Diseño del Sistema Fotovoltaico y algoritmos MPPT
Establecer el modelo matemático del sistema de generación fotovoltaica con la utilización de herramientas informáticas.
Perturbación Previa | Cambio en la Potencia |  | Siguiente Perturbación
Positiva | Positiva |  | Positiva
Positiva | Negativa |  | Negativa
Negativa | Positiva |  | Negativa
Negativa | Negativa |  | Positiva
PERTURBACIÓN & OBSERVACIÓN - P&O
ALGORITMOS CONVENCIONALES

## Slide 12
Diseño del Sistema Fotovoltaico y algoritmos MPPT
CONDUCTANCIA INCREMENTAL - INC
ALGORITMOS CONVENCIONALES
Medición de los cambios incrementales de voltaje y corriente del panel solar.
Rastreo del punto de máxima potencia mediante la derivada de la potencia con respecto al voltaje.
Tres regiones de operación en base a la derivada de la potencia con respecto al voltaje.

## Slide 13
Diseño del Sistema Fotovoltaico y algoritmos MPPT
CONDUCTANCIA INCREMENTAL - INC
ALGORITMOS CONVENCIONALES
La Conductancia es la relación matemática que involucra al voltaje y corriente del panel con la derivada de la potencia con respecto del voltaje

## Slide 14
Diseño del Sistema Fotovoltaico y algoritmos MPPT
CONTROLADOR BASADO EN LOGICA DIFUSA - FLC
ALGORITMOS MODERNOS
Definir variables de entrada y salida.
Plantear su universo de discurso, variables lingüísticas y funciones de pertenencia.

## Slide 15
Diseño del Sistema Fotovoltaico y algoritmos MPPT
CONTROLADOR BASADO EN LOGICA DIFUSA - FLC
ALGORITMOS MODERNOS
25 Reglas difusas que gobiernan el comportamiento.
Enfoque lingüístico “Si - Entonces”

## Slide 16
Diseño del Sistema Fotovoltaico y algoritmos MPPT
REDES NEURONALES - NN
ALGORITMOS MODERNOS
Definición de variables de entrada y salida del controlador.
Cambio de esquema de simulación en función de variables I/O.
El controlador MPPT NN se estructura de tres partes principales

## Slide 17
Diseño del Sistema Fotovoltaico y algoritmos MPPT
REDES NEURONALES - NN
ALGORITMOS MODERNOS
Selección de las variables I/O: Las entradas del controlador serán: temperatura (T) e irradiancia (G), mientras que la salida está dada por el Voltaje referencial.
Arquitectura de la red: Cuenta de tres capas. La capa de entrada, capa oculta y capa de salida.
Entrenamiento de la red: Conjunto de datos generados aleatoriamente en base a las entradas. Algoritmo de entrenamiento Levenberg-Marquardt

## Slide 18
Diseño del Sistema Fotovoltaico y algoritmos MPPT
CONTROL POR MODOS DESLIZANTES - SMC
ALGORITMOS MODERNOS
Diversas metodologías para realizar un control SMC MPPT.
Generación de la superficie deslizante mediante bases de datos de mediciones reales o simulaciones.
Incorporación del algoritmo P&O como generador de la superficie deslizante.

## Slide 19
Diseño del Sistema Fotovoltaico y algoritmos MPPT
CONTROL POR MODOS DESLIZANTES - SMC
ALGORITMOS MODERNOS
El error de seguimiento está dado por:
la superficie deslizante está dada por:
La ley de control está dada por:

## Slide 20
Escenarios de Prueba y resultados
Escenario 1
Condiciones STC
Algoritmo | Potencia Promedio (W) |  | Error de Oscilación (W) | Voltaje Salida (V) |  | Corriente Salida (A)
P&O | 204.6 | 5.267 |  |  | 44.19 | 4.657
INC | 206.6 | 2.934 |  |  | 44.43 | 4.667
FLC | 204.0 | 1.474 |  |  | 44.24 | 4.634
NN | 205.3 | 1.30 |  |  | 44.17 | 4.647
SMC | 206.6 | 0.073 |  |  | 44.3 | 4.663
Algoritmo | Potencia Promedio (W) |  |  |  |  | 
P&O | 204.6 | 5.267 |  |  | 44.19 | 4.657
INC | 206.6 | 2.934 |  |  | 44.43 | 4.667
FLC | 204.0 | 1.474 |  |  | 44.24 | 4.634
NN | 205.3 | 1.30 |  |  | 44.17 | 4.647
SMC | 206.6 | 0.073 |  |  | 44.3 | 4.663
Temperatura:
Irradiancia:

## Slide 21
Escenarios de Prueba y resultados
Escenario 2
Condiciones Climáticas Variantes
Temperatura:
Irradiancia:
Irradiancia | Algoritmo MPPT | Temperatura (°C) | Potencia Promedio (W) | Error de Oscilación (W)
1000 | P&O | 17 21 25 29 | 218.8 212.5 206.1 199.5 | 6.54 5.81 5.03 4.63
1000 | INC | 17 | 219.6 | 2.92
 |  | 21 | 213.3 | 3.51
 |  | 25 | 206.9 | 2.94
 |  | 29 | 200.4 | 3.32
1000 | FLC | 17 | 219.8 | 2.81
 |  | 21 | 212.9 | 2.67
 |  | 25 | 205.0 | 2.52
 |  | 29 | 197.1 | 2.62
1000 | NN | 17 | 209.8 | 1.16
 |  | 21 | 208.6 | 1.14
 |  | 25 | 205.5 | 1.04
 |  | 29 | 200.8 | 0.71
1000 | SMC | 17 | 210.7 | 0.102
 |  | 21 | 209.5 | 0.094
 |  | 25 | 206.5 | 0.157
 |  | 29 | 199.9 | 0.083
 | Algoritmo MPPT | Temperatura (°C) | Potencia Promedio (W) | 
1000 | P&O | 17 21 25 29 | 218.8 212.5 206.1 199.5 | 6.54 5.81 5.03 4.63
1000 | INC | 17 | 219.6 | 2.92
 |  | 21 | 213.3 | 3.51
 |  | 25 | 206.9 | 2.94
 |  | 29 | 200.4 | 3.32
1000 | FLC | 17 | 219.8 | 2.81
 |  | 21 | 212.9 | 2.67
 |  | 25 | 205.0 | 2.52
 |  | 29 | 197.1 | 2.62
1000 | NN | 17 | 209.8 | 1.16
 |  | 21 | 208.6 | 1.14
 |  | 25 | 205.5 | 1.04
 |  | 29 | 200.8 | 0.71
1000 | SMC | 17 | 210.7 | 0.102
 |  | 21 | 209.5 | 0.094
 |  | 25 | 206.5 | 0.157
 |  | 29 | 199.9 | 0.083

## Slide 22
Escenarios de Prueba y resultados
Temperatura:
Irradiancia:
Escenario 3
Condiciones Climáticas Variantes
Algoritmo | Irradiancia | Corriente out (A) | Voltaje out (V) | Potencia out (W) | Potencia MPPT (W) | Error Oscilación (W) | (%)
P&O | 400 | 2.97 | 28.24 | 84.1 | 85 | 5.339 | 98.94
 | 600 | 3.64 | 34.52 | 125.7 | 130 | 6.45 | 96.69
 | 800 | 4.18 | 39.76 | 166.4 | 170 | 6.07 | 97.88
 | 1000 | 4.657 | 44.19 | 204.6 | 213.15 | 5.014 | 95.98
INC | 400 | 2.88 | 28.29 | 81.54 | 85 | 5.36 | 95.92
 | 600 | 3.69 | 34.55 | 127.5 | 130 | 4.79 | 98.07
 | 800 | 4.19 | 39.85 | 167.2 | 170 | 2.999 | 98.23
 | 1000 | 4.667 | 44.43 | 206.6 | 213.15 | 2.921 | 96.92
FLC | 400 | 2.08 | 19.92 | 41.56 | 85 | 0.85 | 48.89
 | 600 | 3.09 | 29.77 | 92.07 | 130 | 1.4 | 70.82
 | 800 | 4.07 | 39.14 | 159.3 | 170 | 2.6 | 93.70
 | 1000 | 4.68 | 44.23 | 206.8 | 213.15 | 2.8 | 97.02
NN | 400 | 2.98 | 28.30 | 84.46 | 85 | 0.33 | 99.36
 | 600 | 3.65 | 34.62 | 126.4 | 130 | 1.03 | 97.23
 | 800 | 4.192 | 39.83 | 167.0 | 170 | 1.06 | 98.23
 | 1000 | 4.642 | 44.24 | 205.4 | 213.15 | 1.23 | 96.36
SMC | 400 | 2.969 | 28.3 | 84.03 | 85 | 0.88 | 98.85
 | 600 | 3.636 | 34.54 | 125.6 | 130 | 0.021 | 96.61
 | 800 | 4.182 | 39.74 | 166.2 | 170 | 0.22 | 97.76
 | 1000 | 4.662 | 44.29 | 206.5 | 213.15 | 0.093 | 96.88
Algoritmo |  | Corriente out (A) | Voltaje out (V) | Potencia out (W) | Potencia MPPT (W) | Error Oscilación (W) | 
P&O | 400 | 2.97 | 28.24 | 84.1 | 85 | 5.339 | 98.94
 | 600 | 3.64 | 34.52 | 125.7 | 130 | 6.45 | 96.69
 | 800 | 4.18 | 39.76 | 166.4 | 170 | 6.07 | 97.88
 | 1000 | 4.657 | 44.19 | 204.6 | 213.15 | 5.014 | 95.98
INC | 400 | 2.88 | 28.29 | 81.54 | 85 | 5.36 | 95.92
 | 600 | 3.69 | 34.55 | 127.5 | 130 | 4.79 | 98.07
 | 800 | 4.19 | 39.85 | 167.2 | 170 | 2.999 | 98.23
 | 1000 | 4.667 | 44.43 | 206.6 | 213.15 | 2.921 | 96.92
FLC | 400 | 2.08 | 19.92 | 41.56 | 85 | 0.85 | 48.89
 | 600 | 3.09 | 29.77 | 92.07 | 130 | 1.4 | 70.82
 | 800 | 4.07 | 39.14 | 159.3 | 170 | 2.6 | 93.70
 | 1000 | 4.68 | 44.23 | 206.8 | 213.15 | 2.8 | 97.02
NN | 400 | 2.98 | 28.30 | 84.46 | 85 | 0.33 | 99.36
 | 600 | 3.65 | 34.62 | 126.4 | 130 | 1.03 | 97.23
 | 800 | 4.192 | 39.83 | 167.0 | 170 | 1.06 | 98.23
 | 1000 | 4.642 | 44.24 | 205.4 | 213.15 | 1.23 | 96.36
SMC | 400 | 2.969 | 28.3 | 84.03 | 85 | 0.88 | 98.85
 | 600 | 3.636 | 34.54 | 125.6 | 130 | 0.021 | 96.61
 | 800 | 4.182 | 39.74 | 166.2 | 170 | 0.22 | 97.76
 | 1000 | 4.662 | 44.29 | 206.5 | 213.15 | 0.093 | 96.88

## Slide 23
Escenarios de Prueba y resultados
Escenario 3
Condiciones Climáticas Variantes

## Slide 24
Escenarios de Prueba y resultados
La localidad seleccionada consta como territorio rural perteneciente a la región amazónica del Ecuador, dentro de la provincia de Sucumbíos cerca de su capital Nueva Loja.
Los datos utilizados para el escenario cuatro pertenecen al mes de enero de 2015 y son medidos con una taza de muestreo de una hora.
Escenario 4
Condiciones Climáticas Reales

## Slide 25
Escenarios de Prueba y resultados
Escenario 4
Condiciones Climáticas Reales

## Slide 26
Actualmente la industria fotovoltaica establece un nuevo mercado con una huella verde, esto debido a la factibilidad tecnológica y a la disminución de costos en paneles solares.
Pese a la afectación de la pandemia debido al Covid-19, la industria fotovoltaica es una de las pocas que presenta un crecimiento positivo. A su vez se proyecta que en un futuro sea una de las primeras fuentes de generación de energía.
En la actualidad la mayor eficiencia lograda en paneles solares bordea el 25%, es por ello que los algoritmos seguidores del punto de máxima potencia presentan gran relevancia dentro de sistemas fotovoltaico, debido al hecho que gracias a ellos se puede extraer mayor cantidad de potencia.
Discusión

## Slide 27
Conclusiones
Investigaciones plantean nuevas tecnologías de fabricación de los paneles solares como Half-Cell, PERC, Bifacial cada una cuenta con prestaciones específicas. Todas estas nuevas tecnologías comparten un principio común. Establecer un modelo de simulación que parta desde su formulación matemática permite comprender la manera en que interactúa cada variable y parámetro dentro de la producción de energía.
Debido al modo de operación en cuanto a rastreo del punto del punto de máxima potencia los algoritmos P&O e INC se concluye que siempre presentaran oscilaciones en su señal de salida. Estas oscilaciones pueden acortarse si se disminuye el paso de las perturbaciones, pero a cambio de ralentizar el sistema.
Los algoritmos convencionales más utilizados en el mercado (P&O e INC) son aquellos que presentan constantes oscilaciones, sin embargo muestran un adecuado seguimiento del MPP y extracción de potencia sin comprometer el costo computacional requerido para su desarrollo e implementación.

## Slide 28
Conclusiones
Se han diseñado algoritmos más sofisticados, robustos y con mejores prestaciones (FLC, NN, SMC). Estos algoritmos solventan las oscilaciones hasta el punto de eliminarlas casi por completo, presentan una adecuada extracción de potencia salvo el caso particular del algoritmos FLC frente a niveles bajos de irradiancia del orden de 300 a 400
Los algoritmos P&O e INC presentan mayor grado de aplicabilidad en instalaciones de baja escala y media escala. Pese a que son los métodos con mayor presencia de oscilaciones y en ocasiones presenta distorsiones en la señal de potencia de salida, su seguimiento del MPP es adecuado. A su vez su implementación no implica la utilización de controladores con características avanzadas, lo que permite su fácil producción y replicación en masa.
Los algoritmos FLC, NN y SMC presentan mayor grado de aplicabilidad en instalaciones a gran escala donde la radiación solar es máxima, puesto que su extracción de potencia es ligeramente mayor (en el orden de voltios) pero al ser una producción en masa este pequeño aumento representa cantidades considerables de energía. Por otra parte, los tres algoritmos reducen severamente las oscilaciones y esto conlleva a incrementar la vida útil de los equipos.

## Slide 29
GRACIAS POR SU ATENCIÓN