## Slide 1
“EVALUACIÓN DE UN MODELO FENOMENOLÓGICO PARA PREVENIR LA INESTABILIDAD POR PANDEO FUERA DE PLANO EN MUROS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN ARMADO”
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE LA CONSTRUCCIÓN CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL
TUTORA: ING. HARO BAEZ ANA GABRIELA Ph.D.
AUTOR: ACUÑA OCHOA PAUL ANDRES
Sangolquí
Junio de 2021

## Slide 2
Generalidades
Marco teórico
Ensamblaje de la base de datos
Evaluación del modelo fenomenológico analizado
Elaboración de curvas de fragilidad
Conclusiones y recomendaciones
CONTENIDO

## Slide 3
Generalidades
Marco teórico
Ensamblaje de la base de datos
Evaluación del modelo fenomenológico analizado
Elaboración de curvas de fragilidad
Conclusiones y recomendaciones
CONTENIDO

## Slide 4
4
INTRODUCCIÓN
- Sismo de Pedernales de 2016 con magnitud 7.8 Mw a 20 km de profundidad.
- Daños en edificios aporticados durante el sismo de abril de 2016.
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
I. GENERALIDADES
El Universo (2019)
Castañeda & Mieles (2017)

## Slide 5
5
Edificios con MEHA
Pórticos flexibles
(Vigas y columnas)
INTRODUCCIÓN
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
I. GENERALIDADES

## Slide 6
6
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
I. GENERALIDADES
INTRODUCCIÓN
Wallace (2012)
Sritharan et al. (2014)
Notes: Muros históricamente han fallado por problemas en la cimentación

## Slide 7
Goodsir (1985)
Goodsir (1985)
Se establecieron parámetros y características importantes en cuanto a la falla por pandeo fuera de plano.
Se deben tener las precauciones necesarias al ensayar únicamente a los elementos de borde en representación de MEHA completos.
ANTECEDENTES
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
I. GENERALIDADES
7

## Slide 8
8
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
I. GENERALIDADES
ACI (2019)

## Slide 9
9
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
I. GENERALIDADES
Modelo propuesto por Haro et al. (2019)
Alarcón & Franco (2010)

## Slide 10
10
OBJETIVO GENERAL
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
I. GENERALIDADES
Evaluar el modelo fenomenológico propuesto por Haro et al. (2019) tomando como puntos de referencia los ensayos experimentales relacionados con el modo de falla de pandeo fuera del plano e inestabilidad lateral en MEHA desarrollados alrededor del mundo en muros de distintas tipologías y características.

## Slide 11
Generalidades
Marco teórico
Ensamblaje de la base de datos
Evaluación del modelo fenomenológico analizado
Elaboración de curvas de fragilidad
Conclusiones y recomendaciones
CONTENIDO

## Slide 12
12
MUROS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN ARMADO (MEHA)
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
II. MARCO TEÓRICO
Dos de sus dimensiones mucho más grandes que la tercera
Muros especiales de hormigón armado
Deberán cumplir con el apartado 18.10 de la normativa ACI 318.
Moehle (2015)
Abdullah (2019)
McCormac & Brown (2011)

## Slide 13
13
MUROS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN ARMADO (MEHA)
Elementos de borde
Elemento de borde
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
II. MARCO TEÓRICO
Abdullah (2019)

## Slide 14
CARGA DENTRO DEL PLANO
CICLO A TENSIÓN
CICLO ESTABLE A COMPRESIÓN
CICLO INESTABLE A COMPRESIÓN
Almeida et al. (2017)
DESCRIPCIÓN DEL PANDEO FUERA DE PLANO
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
II. MARCO TEÓRICO
14
Notes: Extremo superior e inferior alineados

## Slide 15
15
CICLOS ESTABLES
CICLO INESTABLE
DESCRIPCIÓN DEL PANDEO FUERA DE PLANO
Almeida et al. (2017)
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
II. MARCO TEÓRICO
Haro (2017)

## Slide 16
16
DESEMPEÑO ESTRUCTURAL EN SISMOS HISTÓRICOS
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
II. MARCO TEÓRICO
Sismo de Chile (2010 – 8.8 Mw)
Ocurrió el 27 de febrero de 2010 (03:34 hora local).
Duración de 2 minutos y 45 segundos.
Cerca de 50 edificaciones de entre 10 y 30 pisos seriamente afectadas.
muro con armadura longitudinal fracturada
columnas con muy escasa armadura transversal
Almazán (2010)

## Slide 17
17
DESEMPEÑO ESTRUCTURAL EN SISMOS HISTÓRICOS
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
II. MARCO TEÓRICO
Sismo de Chile (2010 – 8.8 Mw)
Ocurrió el 27 de febrero de 2010 (03:34 hora local).
Duración de 2 minutos y 45 segundos.
Cerca de 50 edificaciones de entre 10 y 30 pisos seriamente afectadas.
estribos abiertos
(ganchos a 90°)
falla en todo el largo de un muro en T
Almazán (2010)

## Slide 18
18
DESEMPEÑO ESTRUCTURAL EN SISMOS HISTÓRICOS
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
II. MARCO TEÓRICO
Sismo de Chile (2010 – 8.8 Mw)
Ocurrió el 27 de febrero de 2010 (03:34 hora local).
Duración de 2 minutos y 45 segundos.
Cerca de 50 edificaciones de entre 10 y 30 pisos seriamente afectadas.
Almazán (2010)

## Slide 19
19
DESEMPEÑO ESTRUCTURAL EN SISMOS HISTÓRICOS
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
II. MARCO TEÓRICO
Sismo de Chile (2010 – 8.8 Mw)
Ocurrió el 27 de febrero de 2010 (03:34 hora local).
Duración de 2 minutos y 45 segundos.
Cerca de 50 edificaciones de entre 10 y 30 pisos seriamente afectadas.
Aguiar (2011)

## Slide 20
20
DESEMPEÑO ESTRUCTURAL EN SISMOS HISTÓRICOS
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
II. MARCO TEÓRICO
Sismo de Chile (2010 – 8.8 Mw)
Ocurrió el 27 de febrero de 2010 (03:34 hora local).
Duración de 2 minutos y 45 segundos.
Cerca de 50 edificaciones de entre 10 y 30 pisos seriamente afectadas.
Almazán (2010) y Aguiar (2011)

## Slide 21
21
DESEMPEÑO ESTRUCTURAL EN SISMOS HISTÓRICOS
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
II. MARCO TEÓRICO
Sismo de Nueva Zelanda (2011 – 6.3 Mw)
Ocurrió el 22 de febrero de 2011 (12:51 hora local).
Epicentro ubicado a 5.9 km de profundidad..
16% de edificios con MEHA sufrieron algún tipo de daño.
Sritharan et al. (2014)

## Slide 22
22
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
II. MARCO TEÓRICO
DESEMPEÑO EN PROGRAMAS EXPERIMENTALES (MEHA)
Primeros ensayos se remontan hacia la mitad del siglo XX.
Los propósitos han sido muy diversos a lo largo del tiempo.
Abdullah (2019)
Thiele et al. (2000)

## Slide 23
23
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
II. MARCO TEÓRICO
DESEMPEÑO EN PROGRAMAS EXPERIMENTALES (MEHA)
Prevalece el empleo de una configuración tipo cantilever.
Se ensaya una mayor cantidad de muros con sección rectangular.
Abdullah (2019)
Vallenas et al. (1979)
Brueggen (2009)

## Slide 24
24
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
II. MARCO TEÓRICO
DESEMPEÑO EN PROGRAMAS EXPERIMENTALES (Prismas)
Están mayormente vinculados con el pandeo fuera de plano.
La configuración de ensayo y tipos de carga aplicadas son similares.
Chai & Elayer (1999)
Haro (2017)
Welt (2015)
Chrysanidis & Tegos (2012)

## Slide 25
25
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
II. MARCO TEÓRICO
MODELOS DE PREDICCIÓN
Paulay & Priestley (1993)
Ecuación propuesta
Criterio
de
estabilidad
Donde: | 
 | posición del refuerzo longitudinal
bw: | espesor
d: | profundidad trasversal efectiva
lo: | equivalente a la longitud plástica
: | relación de excentricidad crítica
m: | relación de reforzamiento mecánico
Donde: | 
 | posición del refuerzo longitudinal
bw: | espesor
d: | profundidad trasversal efectiva
lo: | equivalente a la longitud plástica
 | relación de excentricidad crítica
m: | relación de reforzamiento mecánico

## Slide 26
26
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
II. MARCO TEÓRICO
MODELOS DE PREDICCIÓN
Chai & Elayer (1999)
Criterio
de
estabilidad
Donde: | 
: | Deformación en el primer cierre de grietas
: | Deformación elástica de recuperación
: | Deformación de recarga
y : | 1 y 2, respectivamente (para fines de diseño)
: | Deformación unitaria de fluencia del acero
Donde: | 
 | Deformación en el primer cierre de grietas
 | Deformación elástica de recuperación
 | Deformación de recarga
 | 1 y 2, respectivamente (para fines de diseño)
 | Deformación unitaria de fluencia del acero

## Slide 27
27
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
II. MARCO TEÓRICO
MODELOS DE PREDICCIÓN
Haro et al. (2019)
Criterio de
estabilidad
Haro (2017)

## Slide 28
Generalidades
Marco teórico
Ensamblaje de la base de datos
Evaluación del modelo fenomenológico analizado
Elaboración de curvas de fragilidad
Conclusiones y recomendaciones
CONTENIDO

## Slide 29
29
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
III. ENSAMBLAJE DE LA BASE DE DATOS
ENSAMBLAJE DE LA BASE DE DATOS
Se identificó una amplia preferencia por ensayar únicamente a los prismas representativos de los elementos de borde.
Almeida et al. (2017)
Dashti et al. (2017)
3 especímenes ensayados
4 especímenes ensayados

## Slide 30
30
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
III. ENSAMBLAJE DE LA BASE DE DATOS
ENSAMBLAJE DE LA BASE DE DATOS

## Slide 31
31
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
III. ENSAMBLAJE DE LA BASE DE DATOS
CONSIDERACIONES ESPECIALES
Pandeo de varillas
Aplastamiento del hormigón
Pandeo “puro”
Almeida et al. (2017)
Ho (2006)
Dashti et al. (2017)

## Slide 32
32
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
III. ENSAMBLAJE DE LA BASE DE DATOS
CONSIDERACIONES ESPECIALES
Elemento de borde considerado
Elemento de borde considerado
Johnson (2010)
Thomsen IV & Wallace (1995)

## Slide 33
33
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
III. ENSAMBLAJE DE LA BASE DE DATOS
CARACTERÍSTICAS DE LA BASE DE DATOS
Cantiléver
Cíclica

## Slide 34
34
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
III. ENSAMBLAJE DE LA BASE DE DATOS
CARACTERÍSTICAS DE LA BASE DE DATOS

## Slide 35
35
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
III. ENSAMBLAJE DE LA BASE DE DATOS
CARACTERÍSTICAS DE LA BASE DE DATOS

## Slide 36
36
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
III. ENSAMBLAJE DE LA BASE DE DATOS
IMPORTANTES HALLAZGOS
Almeida et al. (2017)
Oesterle et al. (1976)
Dashti et al. (2017)
Rosso et al. (2015)

## Slide 37
37
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
III. ENSAMBLAJE DE LA BASE DE DATOS
IMPORTANTES HALLAZGOS
Reconocimiento de como el parámetro clave detonante de la falla.
Carta abierta a nuevos tipos de modelos.
Cargas bidireccionales no influyen mayormente en el desarrollo de la falla.
A mayor carga axial, menor probabilidad de incurrir en pandeo fuera de plano.
Johnson (2010)

## Slide 38
Generalidades
Marco teórico
Ensamblaje de la base de datos
Evaluación del modelo fenomenológico analizado
Elaboración de curvas de fragilidad
Conclusiones y recomendaciones
CONTENIDO

## Slide 39
39
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
IV. EVALUACIÓN DEL MODELO FENOMENOLÓGICO ANALIZADO
RESULTADOS EN ENSAYOS EXPERIMENTALES
Estructura
Deflexión
Momento-curvatura
Fuerza-desplazamiento
Priestley et al. (2007)
Priestley et al. (2007)

## Slide 40
40
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
IV. EVALUACIÓN DEL MODELO FENOMENOLÓGICO ANALIZADO
RESULTADOS DE PREDICCIÓN DEL MODELO
Criterio de
estabilidad
Predicción
Experimentales

## Slide 41
41
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
IV. EVALUACIÓN DEL MODELO FENOMENOLÓGICO ANALIZADO
EJEMPLO DE CÁLCULO
Espécimen SW-1 de Ji (2008)

## Slide 42
42
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
IV. EVALUACIÓN DEL MODELO FENOMENOLÓGICO ANALIZADO
COMPARACIÓN DE RESULTADOS
MEHA con una sola capa de refuerzo

## Slide 43
43
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
IV. EVALUACIÓN DEL MODELO FENOMENOLÓGICO ANALIZADO
COMPARACIÓN DE RESULTADOS
Prismas con una sola capa de refuerzo
Rosso et al. (2018)

## Slide 44
44
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
IV. EVALUACIÓN DEL MODELO FENOMENOLÓGICO ANALIZADO
COMPARACIÓN DE RESULTADOS
MEHA con dos capas de refuerzo (descartados)
Muros T

## Slide 45
45
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
IV. EVALUACIÓN DEL MODELO FENOMENOLÓGICO ANALIZADO
COMPARACIÓN DE RESULTADOS
MEHA con dos capas de refuerzo (evaluados)
Sarango (2019)

## Slide 46
46
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
IV. EVALUACIÓN DEL MODELO FENOMENOLÓGICO ANALIZADO
COMPARACIÓN DE RESULTADOS
MEHA con dos capas de refuerzo (evaluados)
Los programas resaltados reportaron las deformaciones unitarias de forma directa.

## Slide 47
Generalidades
Marco teórico
Ensamblaje de la base de datos
Evaluación del modelo fenomenológico analizado
Curvas de fragilidad
Conclusiones y recomendaciones
CONTENIDO

## Slide 48
48
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
V. CURVAS DE FRAGILIDAD
CRITERIOS GENERALES
Donde: | 
: | Demanda media
β: | Dispersión
: | Demanda
Φ: | Distribución estándar normal (gaussiana)
: | Probabilidad condicional
Donde: | 
 | Demanda media
β: | Dispersión
 | Demanda
Φ: | Distribución estándar normal (gaussiana)
 | Probabilidad condicional
Definir los estados de daño y parámetros de demanda correspondientes.
Quizanga (2006)

## Slide 49
49
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
V. CURVAS DE FRAGILIDAD
ESTADOS DE DAÑO
1) Agrietamiento
2) Fluencia del acero de rerfuerzo
3) Desprendimiento del recubrimiento
4) Desplazamientos evidentes fuera del plano
5) Falla del elemento
Rosso et al. (2018)
Tran (2012)
Segura (2017)
Johnson (2010)
Zhang & Wang (2000)

## Slide 50
50
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
V. CURVAS DE FRAGILIDAD
MÉTODOS DE REPARACIÓN

## Slide 51
51
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
V. CURVAS DE FRAGILIDAD
PARÁMETRO DE DEMANDA

## Slide 52
52
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
V. CURVAS DE FRAGILIDAD
PARÁMETRO DE DEMANDA

## Slide 53
53
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
V. CURVAS DE FRAGILIDAD
ELABORACIÓN DE CURVAS
Valores para estado de daño 3 (DS3)

## Slide 54
54
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
V. CURVAS DE FRAGILIDAD
ELABORACIÓN DE CURVAS

## Slide 55
55
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
V. CURVAS DE FRAGILIDAD
ELABORACIÓN DE CURVAS

## Slide 56
Generalidades
Marco teórico
Ensamblaje de la base de datos
Evaluación del modelo fenomenológico analizado
Curvas de fragilidad
Conclusiones y recomendaciones
CONTENIDO

## Slide 57
57
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
El modelo en análisis no consigue una buena convergencia en muros tipo T ni en muros armados con una sola capa de refuerzo.
El criterio de estabilidad asumido podría ser demasiado conservador.
La longitud involucrada en el pandeo juega un papel crucial en la precisión del modelo.
La deriva de piso (dentro del plano) es un parámetro muy importante a tomar en cuenta en el desarrollo de la inestabilidad por pandeo fuera de plano.

## Slide 58
58
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
RECOMENDACIONES
Realiza un mayor número de ensayos vinculados con esta temática, es decir, que los diseños estén orientados a la ocurrencia del pandeo fuera de plano.
Reportar resultados más explícitos, llegando incluso a publicar la información sin filtrar para que el lector pueda indagar más a fondo.
No emplear secciones con una sola capa de refuerzo o espesores extremadamente reducidos en zonas sísmicas..
Revisar los límites impuestos en las deriva de piso.
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 59
59
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Paul Andres Acuña
RECOMENDACIONES
Continuar recopilando información que permita ampliar y mejorar la base de datos ensamblada.
Reconsiderar el paradigma de diseño comúnmente empleado.
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 60
Generalidades
Marco teórico
Ensamblaje de la base de datos
Evaluación del modelo fenomenológico analizado
Curvas de fragilidad
Conclusiones y recomendaciones
CONTENIDO

## Slide 61
¡Gracias por su atención!

## Slide 62
¡Gracias por su atención!

## Slide 63
“EVALUACIÓN DE UN MODELO FENOMENOLÓGICO PARA PREVENIR LA INESTABILIDAD POR PANDEO FUERA DE PLANO EN MUROS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN ARMADO”
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSTRUCCIÓN CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL
TUTORA: ING. HARO BAEZ ANA GABRIELA Ph.D.
agharo@espe.edu.ec
63
AUTOR: ACUÑA OCHOA PAUL ANDRES
paacuna@espe.edu.ec