## Slide 1
DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
TEMA:
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL EMPLEANDO RECONOCIMIENTO FACIAL RESPALDADO CON TÉCNICAS DE APRENDIZAJE PROFUNDO
AUTOR:
MUÑOZ VEGA,
EDISON PAÚL
DIRECTOR:
PhD. FLORES CALERO, MARCO JAVIER
SANGOLQUÍ, AGOSTO 2021
CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA,
AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

## Slide 2
2
Contenido
INTRODUCCIÓN
01
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA
DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA
DETECCIÓN DE UN ROSTRO REAL
02
03
04
PRUEBAS EXPERIMENTALES Y RESULTADOS
05
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
06

## Slide 3
3
INTRODUCCIÓN
Antecedentes
Agricultura
Tarjetas RFI
Transporte
Iris y mano
Logística
Huella Dactilar
Notes: SENSORES: LIDAR, ULTRASONICOS, GPS Y VISION MONOCULAR O ESTEREO VISION
TECNICAS: SLAM e INTELIGENICA ARTIFICIAL

## Slide 4
4
General
Diseñar un sistema biométrico seguro y robusto que disminuya la probabilidad de detecciones erróneas y además se observa en la interfaz de usuario como respuesta, si el usuario está registrado o es desconocido.
Diseñar una interfaz de usuario intuitiva y de fácil manejo enfocada en controlar el acceso de los usuarios vía reconocimiento facial.
Objetivo
Desarrollar e implementar un sistema de control de acceso de personal por medio de reconocimiento facial en el cual se considere algoritmos de aprendizaje profundo funcionando en tiempo real.
INTRODUCCIÓN
Realizar un estudio del estado del arte sobre algoritmos de aprendizaje profundo para la detección, reconocimiento facial, características únicas al momento de detectar el rostro y rasgos faciales del rostro.
Específicos

## Slide 5
5
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
INTRODUCCIÓN
Robótica
Natural Language Processing
Speech
Computer Vision
RPA

## Slide 6
6
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
INTRODUCCIÓN
Detección de Objetos
FaceNet

## Slide 7
GNU/Linux
Ubuntu 18.04 LTS
Driver Nvidia v384.1
CUDA v10.0.
cuDNN v7.6
Hardware
7
7
DESCRIPCION DEL SISTEMA
Software
Cámara HikVision tipo Domo
HP Pavilion Gaming Laptop 15-cx0020nr
Intel Core i5-8300H CPU 2.30 GHz
8.00 GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti con 4GB GDDR5
V2.3
Keras
Flask
PyTorch
Python 3

## Slide 8
8
DESCRIPCION DEL SISTEMA
Ingreso y detección de rostros
Salida e Identificación del usuario
Procesamiento y clasificación

## Slide 9
9
DETECCIÓN DE rostros
Modelo pre-entrenado MTCNN-AJUSTE
Notes: mAP (mean average precision)

## Slide 10
10
DETECCIÓN DE rostros
Modelo pre-entrenado MTCNN-ALINEACIÓN
c
a
b
a
b
c
Sentido anti-horario
Sentido horario
Notes: mAP (mean average precision)

## Slide 11
11
DETECCIÓN DE rostros
Modelo pre-entrenado MTCNN-ALINEACIÓN
Notes: mAP (mean average precision)

## Slide 12
12
DETECCIÓN DE rostros
Modelo pre-entrenado RetinaFace-PREDICCIÓN
Notes: mAP (mean average precision)

## Slide 13
13
Rasgos faciales del rostro
Modelo pre-entrenado MediaPipe
Modelos | Plataformas de desarrollo |  |  |  | 
 | Android | iOS | C++ | Python | JS
Detección de rostro | Si | Si | Si | Si | Si
Rasgos faciales 468 | Si | Si | Si | Si | Si
Detección de iris | Si | Si | Si | - | -
Detección de objetos | Si | Si | Si | - | -
Estimación de pose | Si | Si | Si | Si | Si
Notes: mAP (mean average precision)

## Slide 14
14
Identificación de PERSONAs
Modelo pre-entrenado FaceNet
Función de perdida
triple
Métricas
FaceNet
 | Coseno | Euclidiana | Euclidiana L2
VGGFace | Theshold:0.31 Accuracy: 89.28 Presicion: 97.41 | Theshold: 0.47 Accuracy: 81.42 Presicion: 97.82 | Theshold:0.79 Accuracy: 89.28 Presicion: 97.41
FaceNet | Theshold: 0.40 Accuracy: 98.21 Presicion: 100 | Theshold: 11.26 Accuracy: 98.57 Presicion: 100 | Theshold: 0.90 Accuracy: 98.21 Presicion: 100
OpenFace | Theshold: 0.11 Accuracy: 57.85 Presicion: 95.83 | Theshold: 0.47 Accuracy: 57.85 Presicion: 95.83 | Theshold: 0.47 Accuracy: 57.85 Presicion: 95.83
DeepFace | Theshold: 0.13 Accuracy: 54.64 Presicion: 100 | Theshold: 42.21 Accuracy: 52.50 Presicion: 100 | Theshold: 0.51 Accuracy: 54.64 Presicion: 100
Notes: mAP (mean average precision)

## Slide 15
15
Identificación de PERSONAs
Modelo pre-entrenado FaceNet
Notes: mAP (mean average precision)

## Slide 16
16
Autentificación de rostros
Modelo pre-entrenado Anti-Spoofing
Notes: mAP (mean average precision)

## Slide 17
17
Autentificación de rostros
Modelo pre-entrenado Anti-Spoofing
Notes: mAP (mean average precision)

## Slide 18
18
DETECCIÓN DE PERSONA
Interfaz grafica
F
CSS
HTML
JS
P
Op

## Slide 19
19
DETECCIÓN DE PERSONA
Interfaz Web
Resultados

## Slide 20
20
SEGUIMIETO DE PERSONA
Hoja de datos
Reporte de asistencia
Hora de entrada/ salida del ID’s usuario

## Slide 21
21
Diagrama de conexión
Sistema MOT (Multi-Object Tracking)
Conexión
Cámara IP
Computador portátil
Interfaz Web

## Slide 22
22
RECONOCIMIENTO DE USUARIO
FaceNet de TensorFlow
Identificación de persona
Usuario ajustado al sistema
Identificación en la interfaz
Resultados de la identificación

## Slide 23
23
BÚSQUEDA DE PERSONA
Re-Identificación de persona
Sistema Completo implementado

## Slide 24
24
Pruebas experimentales
PRUEBA 1
Datos
Identificación de la persona a distintas distancias
 |  | Distancia 1 |  | Distancia 2 |  | Distancia 3 | 
Usuario-código | Lúmenes [lx] | Precisión % | Tiempo [s] | Precisión % | Tiempo [s] | Precisión % | Tiempo [s]
0000 | 328 | 99.92 | 2.91 | 99.78 | 3.24 | 99.96 | 2.39
0001 | 334 | 99.90 | 2.58 | 99.55 | 3.46 | 99.93 | 2.74
0002 | 336 | 92.28 | 2.88 | 99.86 | 2.89 | 99.88 | 2.14
0004 | 329 | 99.92 | 3.16 | 99.85 | 2.15 | 99.88 | 1.99
0005 | 318 | 98.52 | 2.88 | 99.74 | 2.72 | 99.66 | 2.85
0006 | 334 | 99.11 | 3.04 | 99.54 | 2.96 | 99.05 | 1.96
0007 | 306 | 98.00 | 3.85 | 99.77 | 2.96 | 99.70 | 2.31
0008 | 320 | 99.66 | 3.61 | 99.35 | 3.93 | 99.08 | 2.16
0009 | 315 | 99.97 | 3.64 | 99.96 | 3 | 99.24 | 2.13
0010 | 320 | 99.17 | 3.67 | 99.29 | 3.4 | 99.6 | 2.14
Prom. Total | 324 | 98.645 | 3.222 | 99.669 | 3.24 | 99.598 | 2.281
Chart: Precisión del sistema
| 0000 | 0001 | 0002 | 0004 | 0005 | 0006 | 0007 | 0008 | 0009 | 0010
Distancia 1 | 99.92 | 99.9 | 92.28 | 99.92 | 98.52 | 99.11 | 98 | 99.66 | 99.97 | 99.17
Distancia 2 | 99.78 | 99.55 | 99.86 | 99.85 | 99.74 | 99.54 | 99.77 | 99.35 | 99.96 | 99.29
Distancia 3 | 99.96 | 99.93 | 99.88 | 99.88 | 99.66 | 99.05 | 99.7 | 99.08 | 99.24 | 99.6
Chart: Tiempo de identificación facial
| 0000 | 0001 | 0002 | 0004 | 0005 | 0006 | 0007 | 0008 | 0009 | 0010
Distancia 1 | 2.91 | 2.58 | 2.88 | 3.16 | 2.88 | 3.04 | 3.85 | 3.61 | 3.64 | 3.67
Distancia 2 | 3.24 | 3.46 | 2.89 | 2.15 | 2.72 | 2.96 | 2.96 | 3.93 | 3 | 3.4
Distancia 3 | 1
Notes: Realizadas en distintos escenarios, en situaciones con distintas condiciones de viento, luminosidad y cantidad obstáculos

## Slide 25
25
Pruebas experimentales
Resultados PRUEBA 1
Identificación de la persona a distintas distancias
Chart: Promedio FaceNet
| Distancia 1 | Distancia 2 | Distancia 3
Promedio | 98.645 | 99.669 | 99.598
Chart: Promedio tiempo de respuesta FaceNet
| Distancia 1 | Distancia 2 | Distancia 3
Promedio | 3.222 | 3.071 | 2.281
Notes: Realizadas en distintos escenarios, en situaciones con distintas condiciones de viento, luminosidad y cantidad obstáculos

## Slide 26
26
Pruebas experimentales
PRUEBA 2
Datos
Identificación de la persona a distintos niveles de iluminación
 | Distancia 1.20mts Luz 1≈365 lx |  | Distancia 0.90 mts Luz 2 ≈660 lx |  | Distancia 0.50 mts Luz 3≈40 lx | 
Usuario-Código | Precisión % | Tiempo [s] | Precisión % | Tiempo [s] | Precisión % | Tiempo [s]
0000 | 99.75 | 3.36 | 99.88 | 3.49 | 99.98 | 3.97
0001 | 95.03 | 3.39 | 99.30 | 3.45 | 99.73 | 3.81
0002 | 94.95 | 2.4 | 99.89 | 3.08 | 99.65 | 3.49
0003 | 98.53 | 3.02 | 99.97 | 2.92 | 99.98 | 3.1
0005 | 99.55 | 2.53 | 92.88 | 3.21 | 99.66 | 3.46
0006 | 99.96 | 4.13 | 99.03 | 3.39 | 97.19 | 3.77
0007 | 98.1 | 3.00 | 99.83 | 3.37 | 96.85 | 3.81
0008 | 98.91 | 2.91 | 98.94 | 3.68 | 98.66 | 3.71
0009 | 98.00 | 3.04 | 96.91 | 4.09 | 95.55 | 4.43
0010 | 94.78 | 3.24 | 95.36 | 3.26 | 94.44 | 3.98
Prom. Total | 97.756 | 3.102 | 98.199 | 3.394 | 98.169 | 3.753
Chart: Precisión FaceNet
| 0000 | 0001 | 0002 | 0003 | 0005 | 0006 | 0007 | 0008 | 0009 | 0010
luz artificial | 99.75 | 95.03 | 94.95 | 98.53 | 99.55 | 99.96 | 98.1 | 98.91 | 98 | 94.78
exceso de luz | 99.88 | 99.3 | 99.89 | 99.97 | 92.88 | 99.03 | 99.83 | 98.94 | 96.91 | 95.36
poca luz | 99.98 | 99.73 | 99.65 | 99.98 | 99.66 | 97.19 | 96.85 | 98.66 | 95.55 | 94.44
Chart: Tiempo de identificación facial
| 0000 | 0001 | 0002 | 0003 | 0005 | 0006 | 0007 | 0008 | 0009 | 0010
luz artificial | 3.36 | 3.39 | 2.4 | 3.02 | 2.53 | 4.13 | 3 | 2.91 | 3.04 | 3.24
exceso de luz | 3.49 | 3.45 | 3.08 | 2.92 | 3.21 | 3.39 | 3.37 | 3.68 | 4.09 | 3.26
poca luz | 3.97 | 3.81 | 3.49 | 3.1 | 3.46 | 3.77 | 3.81 | 3.71 | 4.43 | 3.98
Notes: Realizadas en distintos escenarios, en situaciones con distintas condiciones de viento, luminosidad y cantidad obstáculos

## Slide 27
27
Pruebas experimentales
Resultados PRUEBA 2
Identificación de la persona a distintos niveles de luz
Chart: Promedio del sistema
| luz artificial | exceso de luz | poca luz
promedio | 97.756 | 98.199 | 98.169
Chart: Promedio tiempo de respuesta sistema
| luz artificial | exceso de luz | poca luz
Promedio | 3.102 | 3.394 | 3.753
Notes: Realizadas en distintos escenarios, en situaciones con distintas condiciones de viento, luminosidad y cantidad obstáculos

## Slide 28
28
Pruebas experimentales
PRUEBA 3
Datos
Identificación de la persona con diferentes perfiles
Chart: Precisión del sistema
| 0000 | 0001 | 0002 | 0004 | 0005 | 0006 | 0007 | 0008 | 0009 | 0010
perfil izq | 98.93 | 99.76 | 99.86 | 99.96 | 98.52 | 99.36 | 99.32 | 99.98 | 98.34 | 92.42
perfil de frente | 99.14 | 99.93 | 99.95 | 99.99 | 99.55 | 99.62 | 99.3 | 99.99 | 99.6 | 99.17
perfil derecho | 99.96 | 99.98 | 99.88 | 99.99 | 98.44 | 98 | 95.65 | 99.91 | 95.58 | 91.66
Chart: Tiempo de identificación facial
| 0000 | 0001 | 0002 | 0004 | 0005 | 0006 | 0007 | 0008 | 0009 | 0010
perfil izq | 3.37 | 2.61 | 2.83 | 1.93 | 2.67 | 2.35 | 2.59 | 3.33 | 2.61 | 1.98
perfil de frente | 1.77 | 2.01 | 2.2 | 2.46 | 2.16 | 2.24 | 2.57 | 2.98 | 2.19 | 3.12
perfil derecho | 3.07 | 3.12 | 3.82 | 2.11 | 2.92 | 2.92 | 3.48 | 3.87 | 3.02 | 2.96
Notes: Realizadas en distintos escenarios, en situaciones con distintas condiciones de viento, luminosidad y cantidad obstáculos

## Slide 29
29
Pruebas experimentales
Resultados PRUEBA 3
Identificación de la persona a distintas perfiles
Chart: Promedio FaceNet
| perfil izq (30°) | perfil de frente | perfil derecho (-30°)
Promedio | 98.645 | 99.624 | 97.905
Chart: Promedio tiempo de respuesta FaceNet
| perfil izq (30°) | perfil de frente | perfil derecho (-30°)
Promedio | 2.627 | 2.37 | 3.129
Notes: Realizadas en distintos escenarios, en situaciones con distintas condiciones de viento, luminosidad y cantidad obstáculos

## Slide 30
30
Pruebas experimentales
PRUEBA 4
Datos
Identificación de la persona a distintos perfiles poca iluminación
Chart: Presición del sistema
| 0000 | 0001 | 0002 | 0003 | 0005 | 0006 | 0007 | 0008 | 0009 | 0010
perfil izq | 99.36 | 99.68 | 99.49 | 97.61 | 93.36 | 85.43 | 98.7 | 91.35 | 98.59 | 95.35
perfil derecho | 99.96 | 99.73 | 99.43 | 99.98 | 96.93 | 85.74 | 97.86 | 94.94 | 93.33 | 97.19
perfil de frente | 99.78 | 99.85 | 99.32 | 99.98 | 99.91 | 99.67 | 98.45 | 98.78 | 99.2 | 99.24
Chart: Tiempo de identificación facial
| 0000 | 0001 | 0002 | 0003 | 0005 | 0006 | 0007 | 0008 | 0009 | 0010
perfil izq | 4.88 | 6.53 | 5.14 | 4.77 | 5.81 | 5.25 | 5.44 | 6.16 | 5.07 | 5.96
perfil derecho | 5.63 | 6.4 | 4.67 | 5.81 | 6.28 | 5.27 | 4.3 | 4.12 | 5.08 | 5.42
perfil de frente | 2.91 | 3.17 | 3.48 | 2.52 | 3.44 | 2.28 | 3.32 | 2.49 | 3.77 | 3.62
Notes: Realizadas en distintos escenarios, en situaciones con distintas condiciones de viento, luminosidad y cantidad obstáculos

## Slide 31
31
Pruebas experimentales
Resultados PRUEBA 4
Identificación de la persona a distintos perfiles poca iluminación
Chart: Promedio del sistema
| perfil izq (30°) | perfil de frente | perfil derecho (-30°)
promedio | 95.892 | 99.418 | 96.509
Chart: Promedio tiempo de respuesta
| perfil izq (30°) | perfil de frente | perfil derecho (-30°)
Promedio | 5.501 | 3.1 | 5.298
Notes: Realizadas en distintos escenarios, en situaciones con distintas condiciones de viento, luminosidad y cantidad obstáculos

## Slide 32
32
Pruebas experimentales
PRUEBA 5
Datos
Identificación de la persona a distintas accesorios en el rostro
Chart: Precisión del sistema
| 0000 | 0001 | 0002 | 0004 | 0005 | 0006 | 0007 | 0008 | 0009 | 0010
Con Gorra-Sombrero | 99.08 | 99.84 | 99.97 | 99.56 | 99.36 | 99.32 | 97.93 | 99.93 | 99.6 | 99.47
Con lentes | 98.42 | 95.54 | 97.72 | 98.2 | 94.21 | 91.16 | 95.16 | 99.74 | 91.46 | 97.66
Con mascarilla | 96.76 | 97.26 | 99.8 | 97.61 | 95.28 | 90.72 | 96.37 | 99.94 | 85.63 | 93.1
Chart: Tiempo de identificación facial
| 0000 | 0001 | 0002 | 0004 | 0005 | 0006 | 0007 | 0008 | 0009 | 0010
Con Gorra-Sombrero | 4.06 | 4.26 | 3.63 | 5.51 | 4.36 | 3.82 | 3.93 | 5.1 | 4.11 | 3.97
Con lentes | 6.05 | 2.88 | 5.15 | 3.99 | 4.2 | 5.41 | 3.47 | 4.23 | 5.76 | 6.45
Con mascarilla | 5.43 | 5.43 | 6.01 | 4.59 | 5.34 | 5.48 | 4.35 | 5.62 | 5.72 | 4.36
Notes: Realizadas en distintos escenarios, en situaciones con distintas condiciones de viento, luminosidad y cantidad obstáculos

## Slide 33
33
Pruebas experimentales
Resultados PRUEBA 5
Identificación de la persona a distintos accesorios
Chart: Promedio FaceNet
| Con Gorra-Sombrero | Con lentes | Con mascarilla
promedio | 99.406 | 95.927 | 95.247
Chart: Promedio tiempo de respuesta sistema
| Con Gorra-Sombrero | Con lentes | Con mascarilla
Promedio | 4.275 | 4.759 | 5.233
Notes: Realizadas en distintos escenarios, en situaciones con distintas condiciones de viento, luminosidad y cantidad obstáculos

## Slide 34
34
Pruebas experimentales
PRUEBA 6
Datos
Autentificación de rostros
 | Identificación rostro falso |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pruebas | Intento 1 |  | Intento 2 |  | Intento 3 |  | Intento 4 |  | Intento 5 | 
Usuarios | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No
0000 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
0001 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
0002 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
0003 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
0004 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
0005 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
0006 |  | x | x |  | x |  |  | x |  | x
0007 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
0008 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
0009 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
0010 |  | x |  | x |  | x |  | x | x | 
Prom. Total | 0 | 100 | 9.09 | 90.91 | 9.09 | 90.91 | 0 | 100 | 9.09 | 90.91
Notes: Realizadas en distintos escenarios, en situaciones con distintas condiciones de viento, luminosidad y cantidad obstáculos

## Slide 35
35
Pruebas experimentales
Costo computacional
Identificación de la persona a distintas distancias
Notes: Realizadas en distintos escenarios, en situaciones con distintas condiciones de viento, luminosidad y cantidad obstáculos

## Slide 36
36
Pruebas experimentales
Costo computacional
Identificación de la persona a distintas distancias
Notes: Realizadas en distintos escenarios, en situaciones con distintas condiciones de viento, luminosidad y cantidad obstáculos

## Slide 37
37
CONCLUSIONES
Se diseñó un sistema de control de acceso de personal por medio de reconocimiento facial donde se aplicó técnicas de aprendizaje profundo tanto para la detección como identificación del usuario registrado.
Como se observa los diversos algoritmos de reconocimiento facial que existen en el campo del aprendizaje profundo, donde el modelo denominado FaceNet obtiene mejores respuestas en cuanto a las métricas de rendimiento, acurracy y precisión se refiere.
Los resultados de los experimentos para 70 pruebas realizadas se demuestran que el sistema de reconocimiento facial arroja un elevado rendimiento en cuanto a identificación facial se refiere, cuando el usuario registrado se coloca con vista al frente de la cámara, cercanos al 100% y además esto se logró con tan solo 2 fotos por cada usuario registrado.
Se concluye que hay una respuesta de identificación más rápida con respecto a una vista frontal, con tiempos de 2 segundos, de una vista de perfil del usuario registrado, pero en cuanto a la identificación, posee un alto rendimiento porcentual en reconocer al usuario, valores aproximados al 97%.

## Slide 38
38
CONCLUSIONES
Se comprobó que en diferentes entornos, cambios de luz y distancias el algoritmo, identifica al usuario y aunque puede existir un aumento en cuanto al tiempo de identificación tal como se menciona en la pruebas, el sistemas logra el objetivo el cual es reconocer al usuario registrado.
Se puede observar que el sistema es capaz de identificar al usuario incluso si el individuo tiene accesorios en su rostro tales como lentes, una gorra o sombrero, incluso si tiene colocado una mascarilla en su rostro, todo esto con un nivel de lúmenes adecuado.
Se pudo apreciar que si el usuario no está registrado en el sistema de identificación facial no lo reconoce, este aspecto es fundamental para disminuir la tasa de falsa aceptación (FAR), y limitar la detección de falsos positivos.
Cómo conclusión se tiene que el algoritmo de vida presenta un rendimiento con métricas de accuracy del 90% y una precisión del 88.8%, siendo un resultado más que aceptable debido a que se utilizó solo software para el desarrollo de esta función de seguridad y brindando robustez al sistema de reconocimiento facial
Se evidencia como el sistema consume muchos recursos computacionales y esto se debe a como se explicó en el capítulo 2, el campo del aprendizaje profundo requiere mucha tecnología para el desarrollo e implementación en producción.

## Slide 39
39
RECOMENDACIONES
Al momento de ajustar a un nuevo usuario al sistema de identificación facial, es recomendable que tenga una buena foto de perfil frontal, con una resolución mínima de 3 megapíxeles, ya que será la única foto comparativa que el sistema tendrá para clasificar de los otros usuarios registrados, asi mismo para que el sistema lo identifique incluso con mascarilla, debe tomarse una foto con este accesorio en su rostro.
Se recomienda realizar la transmisión del video por cable, esto se debe a que por medios inalámbricos reduciría a más de la mitad la velocidad de transmisión de los datos y el reconocimiento facial no se lo ejecutaría en tiempo real teniendo retrasos de video muy prolongados.
Si en un futuro se quisiera implementar este proyecto en producción se debe colocar un buen sistema de disipación de calor, esto más que nada para prolongar la vida útil del hardware, ya que en el presente proyecto por cuestiones de portabilidad del computador se lo desarrolló en un computador portátil, y el sistema elevaba las temperaturas del computador, pero con los sistemas de refrigeración actuales se soluciona este inconveniente.
En caso de que existiera una tasa de falsas detecciones elevada, es recomendable modificar con la métrica de la distancia o umbral de detección, buscando siempre un equilibrio para que el sistema de identificación facial funcione correctamente.

## Slide 40
40
Trabajos futuros
En el presente proyecto de investigación no se usó una base de datos de uso profesional, pero se podría incluir en el sistema, para darle mayor robustez en cuanto a seguridad, una sugerencia podría ser utilizar Django, es cual es de uso gratuito y de código abierto unido con lenguaje de Python manejable para base de datos.
Una limitación del sistema es el tema del paso de los años del usuario ya que va modificando sus rasgos faciales y esto dificultará para la identificación, se podría estudiar un algoritmo más robusto que vaya modificando este aspecto o a su vez como una solución rápida, ajustar el sistema con una nueva foto.
Se puede incluir al sistema de identificación el estado de ánimo de la persona, por medio de los gestos, esto serviría para obtener medidas de trazabilidad y de esta manera observar en los datos qué nivel de estrés tiene el usuario con respecto a la función que desempeña en la empresa.
En el presente proyecto se utiliza una cámara IP para capturar las imágenes que serán enviadas al sistema, para mejorar la velocidad de la transmisión de datos se puede tener una cámara del tipo CSI, esto ayudaría a optimizar este aspecto disminuyendo la latencia del sistema.