## Slide 1: “Estudio del proceso de obtención de chocolate a partir del licor de caco ecuatoriano (Theobroma cacao L.), considerando dos variedades (CCN – 51 y Nacional) y distintos métodos de fermentación”
Autoras: Chica Guerrero, Gema María y Sánchez Sánchez Ana Karen
Directora: Ph.D Sánchez Llaguno, Sungey Naynee

## Slide 2
INTRODUCCIÓN
Mayor índice de exportación
64% a nivel mundial
La mayor producción se concentra en las provincias costeras (Los Ríos, Manabí, Esmeraldas y el Oro), así mismo en las provincias de Orellana y Sucumbíos.
2011
521.091has
80% de la producción pertenece al cacao fino de aroma y el 20% restante a la variedad CCN-51 (CEPAL, 2015).
Sabor, aroma y calidad del chocolate
-Variedad
-Método de fermentación
-Procesos de industrialización y mezcla
-Procesos de pos-cosecha
-Tamaño del grano
-Contenido de grasa
-Dureza de la manteca
-Humedad

## Slide 3: OBJETIVOS
Analizar la incidencia de distintos porcentajes de licor de cacao (50%, 60%, 70%), en la obtención de chocolate.
Estudiar las propiedades físico-químicas de las variedades de cacao: CCN – 51 y Nacional y su incidencia en la obtención de chocolate.
Determinar cómo influye el proceso de fermentación (Cascada, yute y sin fermentar), en la calidad del chocolate, a partir de dos variedades de cacao (CCN – 51 y Nacional).
Ho = La incidencia de distintos porcentajes de licor de cacao (50%, 60%, 70%), no influyen en la obtención de chocolate.
Ha = La incidencia de distintos porcentajes de licor de cacao (50%, 60%, 70%), influyen en la obtención de chocolate.
Ho = Las propiedades físico-químicas de las variedades de cacao: CCN – 51 y Nacional no inciden en la obtención de chocolate.
Ha = Las propiedades físico-químicas de las variedades de cacao: CCN – 51 y Nacional inciden en la obtención de chocolate.
Ho = El proceso de fermentación (Cascada, yute y sin fermentar), no influye en la calidad del chocolate, a partir de dos variedades de cacao (CCN – 51 y Nacional).
Ha = El proceso de fermentación (Cascada, yute y sin fermentar), influyen en la calidad del chocolate, a partir de dos variedades de cacao (CCN – 51 y Nacional).
Estudiar el proceso de obtención de chocolate a partir del licor de cacao ecuatoriano (Theobroma cacao L..), considerando dos variedades (CCN – 51 Y Nacional) y distintos métodos de fermentación.

## Slide 4: MATERIALES Y MÉTODOS
Ubicación política
País: Ecuador
Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas
Cantón: Santo Domingo
Parroquia: Luz de América
Dirección: Vía Quevedo-Santo Domingo km 24

## Slide 5: Diseño Experimental
Factores | Niveles
Variedades (A) | a0= Cacao Nacional a1= Cacao CCN-51
% de cacao (B) | b0= 50% b1= 60% b2= 70%
Métodos de fermentación (C) | c0= Cascada c1= Yute c2= Sin fermentar
Factores y niveles utilizados en la caracterización de licor de cacao

## Slide 6
Materiales y Métodos
Tabla 11. Tratamientos comparados en la caracterización de licor de cacao
Características de la UE
Las almendras de cacao una vez recolectadas fueron fermentadas por los métodos (cascada y saco de yute) y sin fermentar; posterior a ello se realizó el secado para la elaboración del licor de cacao y determinar sus propiedades organolépticas y sensoriales.
Repeticiones o Bloques
Se realizaron 18 tratamientos, cada uno con tres repeticiones.
Tipo de Diseño
Se aplicó un esquema Trifactorial (A=2 X B=2 X C=3) conducido en un diseño de bloques completamente al azar.

## Slide 7
Obtención de la materia prima
Desinfección de infraestructura
Limpieza y clasificación de las dos variedad

## Slide 8
Fermentación, Secado, Molienda y Tostado
Fermentación en cascada
Fermentación en saco de yute
Preparación de las muestras para el secado
Tostado

## Slide 9
Elaboración del licor de cacao
Molienda
Mezcla
Conchado
Moldeado

## Slide 10
Incubación de microorganismos

## Slide 11
Variables de Estudio
pH
Acidez Titulable
Humedad
Ceniza

## Slide 12
Variables de Estudio
Grasa
Proteína
UFC

## Slide 13
Variables de Estudio
Análisis Sensorial
Aroma
Sabor

## Slide 14
Factor A | pH | Acidez | Humedad | Ceniza | Grasa
Nacional | 6.432 | 3.761 | 3.139 | 3.717 | 14.422
CCN-51 | 6.373 | 3.873 | 4.689 | 4.264 | 17.956
Factor B | pH | Acidez | Humedad | Ceniza | Grasa
Cascada | 6.390 | 3.375 | 4.075 | 3.333 | 15.183
Sin Fermentar | 6.393 | 4.185 | 4.500 | 5.013 | 16.383
Yute | 6.423 | 3.892 | 3.167 | 3.625 | 17.000
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Efecto del estudio de las variables (Factor A) y los métodos de fermentación (Factor B) frente a las variables evaluadas en almendra

## Slide 15
Factor A | pH | Acidez | Humedad | Ceniza | Grasa | Proteína
Nacional | 6.071 | 1.280 | 2.417 | 2.833 | 52.111 | 13.514
CCN-51 | 6.356 | 0.831 | 3.511 | 2.544 | 49.833 | 12.594
Factor B | pH | Acidez | Humedad | Ceniza | Grasa | Proteína
Cascada | 6.275 | 0.920 | 2.167 | 2.600 | 54.042 | 13.619
Sin Fermentar | 6.392 | 1.225 | 3.375 | 2.408 | 45.925 | 14.930
Yute | 5.973 | 1.021 | 3.350 | 3.058 | 52.950 | 10.613
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Efecto del estudio de las variables (Factor A) y los métodos de fermentación (Factor B) frente a las variables evaluadas en licor de cacao

## Slide 16
FACTOR A
Variedades
(Almeida, 2019) Almendras provenientes del cacao CCN-51 son menos porosos con 0.54% a comparación que del cacao Nacional que presenta el 0.64%
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1,07
1,03
0,95
1,38
0,040
0,041
Ceniza
Acidez
Humedad

## Slide 17
19,57
20,55
14,06
14,25
488889
12829630
Grasa
UFC
Proteína
FACTOR A
Variedades
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

## Slide 18
FACTOR B
Porcentajes de cacao
5,96
5,86
5,95
1,09
1,02
1,03
0,88
1,01
1,62
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
INEN 623 (INEN, 1988), indica que el rango establecido para la humedad en pasta de cacao tiene como valor máximo un 3%,
pH
Acidez
Humedad

## Slide 19
22,06
19,69
18,43
0,039
0,042
0,039
13,97
14,27
14,249
2555556
16988889
433333
INEN 623 (INEN, 1988), la cual sugiere que el rango adecuado para el contenido de grasa en licor de cacao es de 48 a 54%
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
FACTOR B
Porcentajes de cacao
Ceniza
UFC
Proteína
Grasa

## Slide 20
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
FACTOR C
Método de fermentación
- Humedad
Según la normativa INEN 623 (INEN, 1988), nos indica que la humedad máxima para el licor de cacao es del 3%
- Acidez
(Contreras, Ortiz, Graziani, & Parra, 2004), evaluaron tres métodos de fermentación (caja de madera, yute y caja plástica) en granos de cacao. Mejor resultado cajas de madera con un valor de 0,80.
Acidez
1.030
1.068
1.060
pH
5.942
5.915
5.924
Humedad
1.300
1.055
1.161

## Slide 21
FACTOR C
Método de fermentación
Ceniza
0.042
0.041
0.038
19.478
20.572
20.144
Grasa
Proteína
10.914
15.789
15.785
UFC
1983333
594444
17400000
- Proteína
(Tafurt, Suarez, Lares, Álvarez, & Liconte, 2021), indica un valor de 16,21% de proteína, y menciona que el alto contenido de esta en el chocolate se debe a que, las almendras de cacao no pasaron por un proceso de fermentación
Ceniza
Según la normativa INEN 623, el porcentaje máximo de cenizas presente en el licor de cacao no debe ser mayor a 7,5%
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

## Slide 22
Interacción A*B*C
Interacción pH
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
5.783
5.990
5.993
5.837
1.183
Interacción acidez
0.967

## Slide 23
1.900
0.333
0.050
0.030
Interacción A*B*C
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Interacción ceniza
Interacción humedad

## Slide 24
17.300
22.400
22.267
15.920
10.362
11.141
15.677
Interacción A*B*C
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Interacción grasa
Interacción proteína

## Slide 25
Interacción A*B*C
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Interacción UFC
1733333
800000

## Slide 26
Análisis Sensorial
Acidez
(Burgos, Almonte, Cárdena, Caspersen, & Marín, 2018), catalogan LA intensidad DE 60 Y 70% como excelente ya que se percibe una acidez cítrica o frutal.
-Amargor
amargor extremo y de pésima calidad.

## Slide 27: CONCLUSIONES
Factor A
Se determinó que la variedad de cacao CCN-51 presenta excelentes características fisicoquímicas para la elaboración de chocolates, ya que sus porcentajes de ceniza 0,41%, grasa 19,57%, humedad 1,38%, pH 5,93 y acidez de 1,03, se encuentran en los rangos establecidos por las normas INEN.
Factor B
En la elaboración de chocolates, el porcentaje de licor de cacao, juega un rol muy importante, ya que los resultados obtenidos en esta investigación nos indican un pH de 5,86 con un porcentaje de 50% de cacao, siendo más acido en comparación con los porcentajes de 60 y 70%.
Factor C
Los métodos de fermentación no presentaron diferencias muy notorias con respecto a las variables de pH, acidez y ceniza, pero con respecto al contenido de grasa de se obtuvo un mayor porcentaje en un sistema sin fermentar con un valor equivalente al 20,57%

## Slide 28: RECOMENDACIONES
Factor A
Se recomienda seleccionar la variedad CCN-51. Dado que esta variedad se es cultivada con mayor proporción en algunas zonas del Ecuador, además posee muy altos rendimientos en la producción agrícola y también tiene parámetros físicos-químicos y organolépticos de calidad.
Factor B
Para la elaboración de chocolates de calidad, el porcentaje de cacao debe ser superior al 70%; figurando como ingrediente principal el licor de cacao, mientras que el contenido de azúcar debe aparecer en mínima cantidad.
Factor
Un adecuado método de fermentación permitirá que el cacao esté libre de ataques por microorganismos e insectos, garantizando desde un inicio la calidad de la materia prima. Se recomienda que se utilice el metodo de fermentación en cascada.

## Slide 29
¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!